第二科目  环境影响评价技术导则与标准

模  拟  试  题  四

说明：本套试题中，单项选择题50项，每题1分，共50分；不定项选择题

50项，每题2分，共1 00分。本套试题卷面分数1 50分。

一、单项选择题（各题的备选选项中，只有一个最符合题意，每题1分，共50分）

1．依据《环境影响评价技术导则一总纲》(HJ 2.1-2011)，环境影响评价一

般分为(  )。

A.二个阶段    B．三个阶段

C．四个阶段    D.五个阶段

2．下列不属于工程分析方法的是(  )。

A．矩阵法  ．B.类比分析法  C．实测法    D.物料平衡计算法

3．国家环境标准和地方环境标准在执行上(  )。

A.国家标准优于地方标准    B.地方标准优于国家环境标准

C．国家标准与地方标准交叉    D.地方标准平行于国家标准

4．大气二级评价项目的长期气象条件为：(  )。

A．近三年内的至少连续一年的逐月、逐日气象条件

B．近五年内的至少连续一年的逐日、逐次气象条件

C．近五年内的至少连续三年的逐月、逐日气象条件

D.近三年内的至少连续一年的逐日、逐次气象条件

5．大气环境评价等级划分的方法是选择(  )对项目的大气环境评价工作

进行分级。

A．主要污染物的等标排放量最大者B．推荐模式中的估算模式

C．预测模式    D.主要污染物的等标排放量最小者

6．大气环境评价等级划分是结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放

的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算(  )然后按评价工作分级判据

进行分级。

A．各污染物的最大影响程度和最近影响范围

B．各污染物的最小影响程度和最近影响范围

C．各污染物的最大影响程度和最远影响范围

D.各污染物的最小影响程度和最远影响范围

7．-级评价项目大气环境监测每期监测时间，至少应取得有季节代表性的

(  )有效数据，每天不少于(  )。

A.7天  5次    B.7天  8次    C．5天4次    D.5天  5次

8．大气稳定度(P．S)的B．D．E分别表示(  )。

A.较稳定、中性、不稳定    B.不稳定、弱不稳定、中性

C．不稳定、中性、较稳定    D.较稳定、弱不稳定、不稳定

9．下列不是用来判断大气稳定度的是(  )。

A.风速    B.风向    C．低云量    D.总云量

10.大气环境影响一、二级评价项目的预测内容中规定须预测全年逐时或逐

次小时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的

(    )o

A.浓度分布图及其出现频率    B．最大地面浓度和位置

C．最大地面浓度及其出现频率    D.最大地面小时浓度

11.下列情况中大气环境评价工作等级应确定为一级的是(  )。

A. Pmax=85%,D10% =4 km    B.  Pmax=85%' D10%=6 km

C.Pmax=80%,D10%=4 km    D.Pmax=75%,D10%=6 km

12.建设项目污水排放量为15 000 m3/d，污水中污染物就一种，需预测浓

度的水质参数为8个，排水进入一条多年平均流量为100m3/s的河流，该河流环

境质量标准执行III类。其地面水环境影响评价应按(  )开展工作。

A. -级    B.二级    C．三级    D.四级

13.在水质混合区进行水质影响预测时，应选用(  )模式。

A．一维模式    B．动态数值解水质模式

C．二维或三维模式    D.零维模式

14.地面水环境影响评价工作分级时，根据污染物在水环境中输移、衰减特

点以及它们的预测模式，将污染物分为(  )。

A.两类    B.三类    C．四类    D.五类

15.某类污水污染物类型为2，需预测其浓度的水质参数为10，这类污水水

质的复杂程度属于(  )。

A.复杂    B．中等    C．简单    D. -般

16．对于一个地面水环境一级评价项目，其排水量为30 000 m3/d，那么其

评价范围的某大中型湖泊，需每(  )布设一个取样位置。

A.  1.5～3.5 km2  B.  1～2.5 km2

C.  1.0～2.0 km2 D.  2.0～4.0 km2

17．某河流与河口附近河段的平水期平均流量为30 m3/s，其水域规模为(  )。

A.特大河    B．大河    C．中河    D.小河

18．某水库枯水期平均水深8m，水面面积30 km2 ，其水域规模为(  )。

A. -般水库    B．大水库    C．中水库    D.小水库

19.大型建设项目应根据该项目建设阶段的特点和评价等级、受纳水体特点

以及(  )决定是否预测建设（施工）阶段的环境影响。

A．工程规模  B.施工方式  C．当地环保要求  D．当地政府要求

20．某新建项目拟建于声环境2类区内，项目建设前后噪声级增加很小[3 dB(A)

以下]，此建设项目声环境评价应按(  )开展工作。

A. -级评价  B．二级评价  C．-级或二级评价  D．三级评价

21.对于稳态噪声，一般以(  )为评价量。

A.等效A声级    B.A声级    C．声功率级    D.A计权声功率级

22.根据工程建设过程，验收调查时段分为(  )。

A．工程前期、施工期，试运行期

B．建设期、运行期、服务期满

C．建设期、运行前期、运行中后期

D.工程前期、建设期、服务期满

23.对于改、扩建机场工程，为了绘制噪声现状WECPNL等值图，可采用

网格法布置测点，跑道方向网格可取(  )，侧向取(  )。

A. 2～4km lkm    B.  0.5～1 km 0.5 km

C.1～2 km 0.5 km    D.  1～2 km l km

24.对于新建工程，当评价范围内没有明显的噪声源且声级(  )，噪声现

状测量点可以大幅度减少或不设测量点。

A.≤50 dB(A)  B. <30dB(A)  C. <40dB(A)  D. <50dB(A)

25.对于二级生态环境评价项目，位于一般区域，项目工程占地（水域）范

围一般不小于(  )。

A. lO km2   B. km2       C. km2   . lOO km2

26．下列方法中不属于生态现状评价调查方法的是(  )。

A．景观生态学法    B.资料收集法

C．专家和公众咨询法    D.生态监测法

27.生态环境影响评价工作等级划分中，不属于影响区域生态敏感性划分的

是(  )。

A．特殊生态敏感区    B.人口密集区

C．重要生态敏感区    D. -般区域

28.某高速公路项目工程途径自然保护区，工程占地18 km2，长度120 km，

按照《环境影响评价技术导则一生态影响》( HJ 19-2011)，其生态影响评价工

作应按(  )开展。

A.一级    B.二级    C.三级    D.四级

29．开发区主要从(  )角度进行自然环境、社会经济两方面的环境影响

识别。

A.中观    B.宏观    C.微观    D.中、微观

30．规划方案就是符合规划目标的，供比较和选择的(  )。

A.备选方案    B.推荐方案    C．方案集合    D.零方案

3 1．一般或小规模的开发区环境影响识别主要考虑(  )的影响。

A.对区内环境    B．区内经济对其

C．对区内、外环境    D.对区外环境

32.开发区环境保护对策中规模调整主要指(  )的调整。

A.经济规模    B．土地开发规模

C．经济规模和土地开发规模    D．经济规模或土地开发规模

33.开发区地下水环境影响分析与评价时，根据地下水水源保护条例，核查

开发区规划内容是否符合有关规定，分析建设活动影响地下水水质的途径，提出

(    )o

A.限制性（防护）措施    B.补偿措施

C．补救措施    D.减缓措施

34．开发区大气环境影响减缓措施应从改变能流系统和能源转换技术方面进

行分析。重点是(  )的集中转换及其集中转换技术的多方案比较。

A．石油    B.天然气    C．集中供热    D.煤

35．开发区生态环境影响分析与评价应分析评价区域各种污染物排放量的增

加、(  )等变化对自然生态与景观方面产生的影响。

A．污染源空间位置    B．污染源空间结构

C．污染物排放位置    D．污染物浓度

36.规划环境影响评价中规划分析应当依照国家的环境保护政策、法规及其

他有关规定，对其所有的规划方案进行(  )

A.识别    B．分析    C．筛选    D.预测

37．《建设项目环境风险评价技术导则》适用于涉及有毒有害和易燃易爆物

质的(  )等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）的环

境风险评价。

A．生产、使用、储运    B.生产、加工、使用

C．生产、运输、储存    D．使用、加工、运输

38.根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境

敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为(  )。

A.一、二、三级    B．二、三级

C．一、二级    D. -、二、三、四级

39．根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和(  )三

种类型。

A.易燃    B．泄漏    C．有毒    D.易碎，易裂

40.(  )是建设项目环境风险评价的核心工作。

A.风险识别    B．源项分析    C．风险计算    D.后果计算

41．《环境空气质量标准>中TSP的二级标准的1小时平均和日平均浓度限

值分别是(  ) mg/m3。

A．0.12和0.08    B. 0.30和0.20    C．0.50和0.30    D.以上都不对

42.按照GB/T 9801-88规范，二氧化氮的监测分析方法是(  )。

A.甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法和化学发光法

B. SALTZMAN法和非分散红外法

C．SALTZMAN法和化学发光法

D.紫外荧光法和化学发光法

43．TSP和S02的日平均浓度数据统计的有效性是每天至少有(  )。

A．16 h和18 h    B. 12h和18 h

C．18 h和18 h    D．18 h和12 h

44.按照《环境影响评价技术导则一生态影响》(HJ 19-2011)，生态影响

评价根据评价项目自身特点、区域的生态特点以及评价项目与影响区域生态系统

的相互关系，分析生态影响的(  )。

A.方式及其影响程度    B.方式及其强度

C．源及其影响方式    D.源及其强度

45．建设项目对地下水环境影响识别分析应根据建设项目建设、生产运行和

服务期满后三个阶段的工程特征，(  )下的环境影响。

A.识别其正常状态    B．分别识别其正常与事故两种状态

C．识别事故状态    D.识别正常或事故状态

46．按《地表水环境质量标准》，对于IⅡ类和Ⅳ类水体人为造成环境水温变

化应限制在(  )。

A．月平均最大温升≤1℃，月平均最大温降≤2℃和月平均最大温升≤1℃，

周平均最大温降≤3℃

B．周平均最大温升≤2℃，周平均最大温降≤3℃和周平均最大温升<1℃，

周平均最大温降<2℃

C．均为：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃

D.周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃和月平均最大温升≤1℃，

月平均最大温降≤2℃

47．《地下水质量标准>适用于一般地下水，不适用于(  )、盐卤水。

A.地下河水、地下湖水    B.地下热水、地下矿水

C．地下河水、地下矿水    D.地下热水、地下湖水

48.位于1类区域的社会生活噪声排放源边界执行的环境噪声昼、夜标准值

分别是(  )。

A.  50 dB,  40 dB    B.  55 dB, 45 dB

C.  60 dB,  50 dB    D.  65 dB,  55 dB

49．《工业企业厂界环境噪声排放标准>(GB 12348-2008)中定义在测量

时间内，被测声源的声级起伏不大于(  )的噪声为稳态噪声。

A.3 dB    B.5 dB    C.  10 dB    D.  15 dB

50.土壤环境质量二级标准是为保障农业生产，(  )的土壤(  )。

A．维持自然背景  限制值  B.维护人体健康限制值

C．维护人体健康  临界值  D．保障农林业生产和植物正常生长  临界值

二、不定项选择题（各题的备选选项中至少有一个符合题意，每题2分，共100分）

51.依据《环境影响评价技术导则一总纲》(HJ2.1-2011)，环境影响识别

应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可

能受影响的环境要素间的(  )，定性分析建设项目对各环境要素可能产生的污

染影响与生态影响。

A.作用效应关系    B．影响性质

C．影响范围    D.影响程度    E．影响时间

52.环境影响因素识别方法可采用(  )。

A．类比分析法    B．矩阵法    C．查阅参考资料分析法

D．网络法    E．地理信息系统( GIS)支持下的叠加图法

53.下列关于工程分析基本要求说法正确的有(  )。

A．工程分析应突出重点

B．应用的数据资料要真实、准确、可信

C．对建设项目的规划、可行性研究和初步设计等技术文件中提供的资料、

数据、图件等，可直接引用

D.引用现有资料进行环境影响评价时，应分析其时效性

E．可直接引用类比分析数据、资料

54.大气环境现状监测与评价时若监测结果出现超标，应(  )。

A.分析超标率    B.筛选超标数据

C．分析最大超标倍数    D.分析超标原因

55.对于大气三级评价项目，大气污染源需调查分析(  )。

A.评价区工业污染源    B.评价区民用污染源

C．项目工业污染源    D.项目污染源

56.下列属于大气一级评价项目面源调查的统计内容的是(  )o

A.面源初始排放高度    B．面源起始点坐标及所在位置的海拔高度

C．主要污染物及毒性较大物质排放量    D.排气筒出口处烟气温度

57.下列属于三级评价项目大气污染源调查内容的是(  )o

A.在满负荷排放下，按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放

源的主要污染物排放量

B．排气筒几何高度(m)及排气筒出口内径(m)

C．估计毒性较大的污染物非正常排放量

D.排气筒出口处烟气温度(K)一

58.下列关于二级评价项目大气质量现状监测要求的说法正确的是(  )o

A.监测点不应少于6个

B．监测不得少于冬、夏两期

C．至少应取得有季节代表性的7天有效数据

D.监测可选取一期不利季节

59．大气环境监测点布置时应根据(  )综合考虑监测点设置数量。

A.项目的规模和性质    B．结合地形的复杂性

C．污染源的分布情况    D.环境空气保护目标的布局

60.下列属于大气一级评价项目的环境影响预测内容的是(  )o

A．一次45 min和24 h取样时间最大地面浓度和位置

B．全年逐时或逐次小时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面

浓度和评价范围内的最大地面小时浓度

C．评价区域年平均浓度分布图

D．非正常排放情况，全年逐时或逐次小时气象条件下，环境空气保护目标

的最大地面小时浓度和评价范围内的最大地面小时浓度

61.大气环境影响评价预测范围应覆盖评价范围，同时还应考虑(  )等

进行适当调整。

A．污染源的排放高度    B.评价范围的主导风向

C．地形和周围环境敏感区的位置    D．项目性质和规模

62.下列条件是地面水环境影响评价工作级别划分依据的是(  )o

A．建设项目工程规模    B．受纳水域的水质要求

C．污水水质的复杂程度    D.项目所在地环境特征

63．根据污染物在水环境中输移、衰减特点以及它们的预测模式，将污染物

分为(  )。

A.热污染    B．酸和碱  C．好氧性污染物    D.厌氧性污染物

64．关于判别污水水质的复杂程度属于简单的依据下列说法正确的是(  )o

A.只有一类污染物，且需预测其浓度的水质参数数目不多于7

B．只有一类污染物，且需预测其浓度的水质参数数目小于7

C．只有一类污染物，或者需预测其浓度的水质参数数目不多于7

D.含有两类污染物，或者需预测其浓度的水质参数数目小于7

65.河流水环境现状调查的范围，需要考虑(  )来确定排放口下游应调查

的河段长度。

A.建设项目排污口附近河段多年平均流量    B．污水排放量

C．建设项目排污口附近河段平水期平均流量    D.河流规模

66．下列属于水环境影响评价中点源调查内容的是(  )。

A.根据现有的实测数据、统计报表以及各厂矿路线等选定的主要水质参数

B．现有的排放量

C．点源排放的有关排放数据

D.厂矿企业、事业单位的废、污水处理状况

67.水质参数所选择的特征参数根据(  )选定。

A.建设项目所在地自然环境    B.建设项目特点

C．水域类别    D.评价等级

68．同时具备(  )特点的大型建设项目，水环境影响预测应预测建设过

程阶段的水环境影响。

A.地面水质要求较高

B．建设阶段时间较长，如超过三年

C．可能进入地面水环境的堆积物较多或土方量较大

D.建设阶段时间较长，如超过一年

69.水环境影响预测时，预测范围内的河段可以分为充分混合段、混合过程

段和排污口上游河段，以下关于充分混合段和混合过程段说法正确的是(  )。

A．充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河段

B．当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的10%时，

可以认为达到均匀分布

C．当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时，

可以认为达到均匀分布

D．混合过程段是指排放口下游达到充分混合断面以前的河段

70.关于噪声环境影响评价工作等级划分依据说法正确的是(  )。

A.建设项目的规模

B．建设项目项目所在区域的声环境功能区类别

C．噪声源种类及数量

D.建设项目建设前后所在区域的生环境质量变化程度

E．受建设项目影响人口的数量

71.下列情况需要进行噪声环境影响评价三级工作的是(  )。

A.建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的2类及以上地区

B.建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3 dB(A)，或

受影响人口数量变化不大

C.建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3 dB(A)，且

受影响人口数量变化不大

D．建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类及以上地区

72．下列关于三级声环境影响评价工作的基本内容要求正确的说法是(  )。

A．声环境现状调查重点调查评价范围内主要敏感目标的声环境现状，可利

用评价范围内已有的声环境质量监测资料

B.噪声预测应给出建设项目建成后各敏感目标的预测值及厂界噪声值，分

析敏感目标受影响的范围和程度

C.预测以现有资料为主，对项目建设后噪声级分布作出分析并给出受影响

的范围和程度

D.针对建设项目工程特点和所在区域的环境特征提出噪声防治措施，并进

行达标分析

73.噪声预测的基本资料包括(  )。

A.声源资料    B.建筑布局

C.影响声波传播的各类参数

D.气象参数及声源和预测点间的地形、高差等

74.下列说法正确的是(  )。

A.在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于3 dB的噪声为非稳态声源

B.在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于3 dB的噪声为稳态声源

C．在测量时间内，被测声源的声级起伏大于3 dB的噪声为稳态声源

D．在测量时间内，被测声源的声级起伏大于3 dB的噪声为非稳态声源

75.关于地下水环境保护措施与对策说法正确的是(  )。

A.地下水保护措施与对策应按照“分区控制，源头防治，污染监控，应急

响应”、突出饮用水安全的原则确定

B.环保对策措施建议应根据I类、II类和Ⅲ类建设项目各自的特点以及建

设项目所在区域环境现状、环境影响预测与评价结果，在评价工程可行

性研究中提出的污染防治对策有效性的基础上，提出需要增加或完善的

磁乃移冢资柒铲猪旒箭菊缫f

C．改、扩建项目还应针对现有的环境水文地质问题、地下水水质污染问题，

提出“以新带老”的对策和措施

D.给出各项地下水环境保护措施与对策的实施效果，列表明确各项具体措

施的投资估算，并分析其技术可行性

76．地下水环境影响评价中I类建设项目场地污染防治对策应从以下方面考

虑：(      )o

A．分区控制措施。主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体

方案，减少污染物的排放量

B．源头控制措施。提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取

的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险

事故降到最低限度

C．地下水污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污

染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设

备，以便及时发现问题，及时采取措施

D.地下水监测计划应包括监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监

测项目、监测频率等

E．风险事故应急响应。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故

状态下应采取的预防、减缓等措施，提出对受污染的地下水进行治理的

具体方案

77.下列关于环境现状调查与评价说法正确的有(  )。

A.根据建设项目污染源及所在地区的环境特点，结合各专项评价的工作等

级和调查范围，筛选出应调查的有关参数

B.充分搜集和利用现有的有效资料，当现有资料不能满足要求时，需进行

现场调查和测试，并分析现状监测数据的科学性和合理性

C．对一般自然环境与社会环境的调查，应充分调查

D.对与建设项目有密切关系的环境状况应全面、详细调查，给出定性的分

析或评价

78.关于地下水预测范围说法正确的是(  )。

A.地下水环境影响预测的范围可与现状调查范围相同

B．地下水环境影响预测的范围应包括保护目标和环境影响的敏感区域，并

且须扩展至完整的水文地质单元，或者可能与建设项目所在的水文地质

单元存在直接补排关系的区域

C．地下水环境影响预测的范围须大于现状调查范围

D．地下水环境影响预测的范围应包括保护目标和环境影响的敏感区域，必

要时扩展至完整的水文地质单元，以及可能与建设项目所在的水文地质

单元存在直接补排关系的区域

79.关于生态影响评价工作范围的确定原则说法正确的是(  )。

A．生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直

接影响区域或间接影响区域

B．评价工作范围依据评价项目对生态因子的影响途径确定

C．可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物

地球化学循环过程的相互作用关系

D．以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地

理单元界限为参照边界

80.《开发区区域环境影响评价技术导则》适用于经济技术开发区、高新技

术产业区、(  )等类似区域开发的环境影响评价的一般性原则、内容、方法和

要求。

A.保税区    B．边界经济合作区    C．自然保护区  D．旅游度假区

81.开发区区域环境影响评价的重点之一就是对拟议的开发区各规划方案进

行环境影响分析比较和综合论证。拟议的开发区各规划方案包括开发区选址、

(  )、基础设施建设、环保设施等。

A.产业结构与布局    B．环境功能区划    C．发展规划

D.功能区划    E．发展规模

82．开发区环境影响识别要突出与土地开发、能源和水资源利用相关的主要

环境影响的识别分析，说明各类环境影响因子、环境影响属性，判断(  )o

A.影响程度    B．影响方式    C．影响范围    D.影响时间

83.开发区区域环境影响评价污染源估算中生活垃圾产生量预测主要依据

(  )，并在充分考虑经济发展对生活增长影响的基础上确定。

A.开发区规划的产业规模    B.开发区规划人口规模

C．开发区规划的产业性质    D．人均生活垃圾产生量

84.在验收调查的详细阶段需调查工程建设期和运行期造成的实际环境影

响，详细核查环境影响评价文件及初步设计文件提出的环境保护措施(  )o

A．落实情况    B.运行情况

C.有效性    D．和环境影响评价审批文件有关要求的执行情况

85．下列关于开发区区域环境影响评价中噪声影响分析与评价主要内容说法

正确的是(  )。

A.根据开发区规划布局方案，按有关声环境功能区划原则和方法，拟定开

发区声环境功能区划方案

B.根据开发区规划布局方案，按有关声环境功能区划原则和方法，拟定开

发区声环境达标方案

C．对于开发区规划布局可能影响区域噪声功能达标的，

局、设置噪声隔离带等措施

D.对于开发区规划布局可能影响区域噪声功能达标的，

构、设置噪声隔离带等措施

应考虑调整规划布

应考虑调整产业结

86．开发区环评时区域污染源分析的主要因子应满足的要求是(

A．国家和地方政府规定的重点控制污染物

B．国家和地方环境保护主管部门规定的重点控制污染物

C．开发区规划确定的主导行业或重点行业的特征污染物

D.当地环境介质最为敏感的污染因子

87.规划环境影响评价中分析对规划，目标和规划方案实施的环境限制因素可

以从(  )几个方面分析。

A.跨界环境因素

B．经济因素与环境问题的关系

C．社会因素与生态压力

D.环境污染与生态破坏对社会、经济及自然环境的影响

E．评价社会、经济、环境对评价区域可持续发展的支撑能力

88.划分环境风险评价工作等级的依据是(  )。

A．评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果  B.工程规模

C．环境敏感程度    D．工程性质

89．环境风险二级评价的基本内容包括(  )。

A.风险识别    B.源项分析    C．说明风险事故影响范围和程度

D.风险计算和评价    E．风险管理

90.应急计划区中的危险目标包括(  )。

A．装置区  B．贮罐区  C．生产区  D运输区  E．环境保护目标

91．下列属于环境空气质量功能区的二类区的是(  )。

A.自然保护区

B．城镇规划中确定的居住区

C．城镇规划中确定的一般工业区

D．城镇规划中确定的商业交通居民混合区

92.在制订风险防范措施时，厂区总平面布置要符合防范事故要求，有(  )。

A.应急救援设施  B．应急救援通道  C．应急疏散  D.应急避难所

93．下列属于地表水水域环境功能II类标准水的是(  )。

A．集中式生活饮用水地表水源地一级保护区

B．集中式生活饮用水地表水源地二级保护区

C．鱼虾类产卵场    D.鱼虾类越冬场

94．《地下水环境质量标准> (GB/T 14848-93)不适用于(  )。

A．一般地下水    B．地下热水    C．矿水    D.盐卤水

95.地下水质量保护的原则要求利用污水回灌、污水排放、有害废弃物的堆

放和地下处置，必须经过(  )，征得环境保护部门批准后方能施工。

A.水文条件分析    B．环境地质可行性论证

C．环境影响评价    D．地质水文勘查

96．执行《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）中昼间75 dB，夜间

72 dB的地带为(  )。

A．居民、文教区    B．混合区、商业中心区

C．工业集中区    D.交通干线道路两侧

97.下列污染源不适用《大气污染物综合排放标准》的是(  )。

A．建筑施工场地  B.硫酸生产  C．炼焦炉  D．恶臭排放

98.下列关于排气筒监测采样时间与频次的说法正确的是(  )。

A.排气筒中的废气采样，以连续th的采样获取平均值，或在th内，以

等时间间隔采集3个样品，并计平均值

B.无组织排放监控点和参照点采样，一般采用连续th采样计平均值，若

浓度偏低，需要时可适当缩短采样时间

C．若某排气筒的排放为间断性排放，排放时间小于1 h，则应在排放时段内

以连续th采样获取平均值，或在排放时间内以等时间间隔采集2～4个

样品，并计平均值

D.当进行污染事故排放监测时，应按需要设置采样时间和采样频次，不受

《大气污染物综合排放标准》规定要求的限制

99.'下列是第一类污染物的是(  )。

A.总汞    B.总砷    C．总铜    D.总银

100．下列关于新、改、扩建项目按年限执行不同污染物最高允许排放浓度

限值的有关规定正确的说法是(  )。

A.以1997年12月3 1日之前和1998年1月1日起为时限

B.对第一类污染物、第二类污染物最高允许排放浓度和部分行业最高允许

排放浓度规定了不同的限值

C．对第一类、第二类污染物最高允许排放浓度和部分行业最高允许排放量

规定了不同的限值

D.建设（包括改、扩建）单位的建设时间，以环境影响评价报告书（表）

批准日期为准划分

参  考  答  案

一、单项选择题

1．B

2．A  【解析】注意题面问的是不属于工程分析方法，矩阵法属于环境影

响识别所采用的方法

3．B

4．D  【解析】注意新旧导则的变化

5．B  【解析】《环境影响评价技术导则一大气环境>  (HJ 2.2-2008)主要

修订内容之一就是评价工作分级和评价范围确定方法。等标排放量是原导则划分

评价等级的主要依据之一。

6．C  【解析】《环境影响评价技术导则一大气环境>  (HJ 2.2-2008)主要

修订内容之一就是评价工作分级和评价范围确定方法。新导则评价等级划分是结

合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算

模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围然后按评价工作分级判据进行

分级。

7．B  【解析】本题考核对大气环境质量现状监测制度的掌握。对于一级

评价项目不得少于二期（夏季、冬季），至少应取得有季节代表性的7天有效数

据，每天监测时段，应至少获取当地时间02，05，08，11，14，17，20，23时

8个小时浓度值。注意旧导则是每天不少于6次（北京时间02、07、10、14、16、

19时）。

8．C  【解析】本题考核的是对大气稳定度分级的掌握。大气稳定度采用

修订的帕斯奎尔稳定度分级（简称P-S），分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、

中性、较稳定和稳定六级，分别用A、B、C、D、E、F表示。

9．B  【解析】确定稳定度等级时首先由云量（包括总云量和低云量）与

太阳高度角查出太阳辐射等级数，再由太阳辐射等级与地面风速查稳定度等级，

也就是说稳定度等级与风速、低云量、总云量有关，与风向无关。

10．D  【解析】无论是考试还是日常环评工作中都需要知道一、二级评价

项目大气环境影响预测内容。另外注意新旧导则的区别，旧导则中要求预测的是

一次和24 h取样时间的最大地面浓度和位置，而新导则要求预测全年逐时或逐

次小时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最

大地面小时浓度。

11．B  【解析】大气环境一级评价划分依据为Pmax≥80%且D10%≥5 km，

注意在复习时尽快熟悉新修订的导则中评价等级的判定方法。

12．B  【解析】这是一道考核对地面水环境影响评价工作等级判定的综合题

目。①首先判定污水排放量( 15 000 m3/d)的规模为小于20 000 m3/d大于等

于10 000 m3/d这档；②其次污水中污染物就一种，需预测浓度的水质参数8≥7，

水质复杂程度为中等；③河流规模100 m3/s为中河；④水质标准为III类。通过四

个条件可以判断其地面水环境影响评价工作等级为二级。完成此题关键除了正确

掌握地面水环境影响评价工作等级外还需加强对地面水环境影响评价工作等级判

别因素的理解和掌握。

13．C  【解析】水质数学模式按水质分布状况划分为：零维、一维、二维

和三维模式。在水质混合区进行水质影响预测时，应选用二维或三维模式；在水

质分布均匀的水域进行水质影响预测时，选用零维或一维模式。

14．C  【解析】分为持久性、非持久性、酸和碱、热污染四类。

782    全国环境影响评价工程师职业资格考试模拟试题

15．A  【解析】首先排除选项D，水质的复杂程度分为简单、中等、复杂

三类，没有一般这类；其次污水污染物类型为2，可以排除选项C，简单水质其

污染物类型只能是1；需预测其浓度的水质参数为10，这里一定要熟悉复杂水质

和中等水质的划分界限为≥10为复杂水质，因此正确答案为选项A。

16.B  【解析】湖泊、水库布设水质取样点时要考虑评价等级、排水量及

湖泊水库的规模。

17．C

18．C  【解析】湖泊和水库水域规模的划分按枯水期湖泊或水库的平均水

深以及水面面积划分。

19．C  【解析】所有建设项目均应预测生产运行阶段对地面水环境的影响；

对于大型建设项目应根据该项目建设阶段的特点和评价等级、受纳水体特点以及

当地环保要求决定是否预测建设阶段的环境影响。

20．B  【解析】按照旧导则规定：对于位于声环境功能区1类、2类区的

建设项目，在建设前后噪声级增加很小的情况下，声环境评价工作应开展三级

评价；注意按新导则规定：对于建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定

的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量高到

3～5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。因此本题需注意

两点：一就是新旧导则对于评价等价划分的区别；二就是注意新导则规定的划分

依据中的几个条件间的关系是“或”还是“以及”。

21.B  【解析】对于稳态噪声，一般以A声级为评价量；对于声级起伏较

大或间歇性噪声以等效A声级为评价量；对于机场飞机噪声以计权连续感觉噪

声级为评价量。

22．C  23．C

24．D  【解析】掌握环境噪声现状测量点的布置原则，在复习时注意抓住

各个点的要点，如本题考核的就是测量点布置中可以大幅度减少或不设测量点的

条件，注意这个条件就是评价范围内没有明显的噪声源，其判定依据就是没有明

显的噪声源且声级小于50 dB(A)。

25．B

26.A  【解析】注意两点，一是题面问的是不属于，二是需熟悉生态现

状调查的方法主要包括：资料收集法、现场勘查法、专家和公众咨询法、生态监

测法和遥感调查法等，景观生态学法属于生态影响评价和预测所采用的方法

27．B

28．A  【解析】生态环境影响评价工作等级的划分需要考虑工程影响区域

的生态敏感性和工程占地范围，占地范围分面积和长度，题中项目途经自然保护

区，可判定工程影响区域为生态敏感区，占地范围虽然小于20 km2但是长度大于

100 km，占地面积和长度之间为或的关系，因此需开展生态影响一级评价工作。

29．B30.C  31.D

32.C  【解析】开发区规模调整包括经济规模和土地开发规模的调整；在

拟定规模的调整建议时应考虑开发区的最终规模和阶段性发展目标。

33．A  34．D  35．B  36．C

37.A  【解析】应该掌握导则适用范围，在没有记准确的情况下可以从选

项给的答案入手进行排除，选项C的“运输、储存”两项工作可以用选项A中

的“储运”一个词涵盖；选项B、D中的“加工”就是生产的一个环节，经排除

后选项A自然就是正确答案了。

38．C  【解析】环境风脸评价分为一、二两级。题目给了很多信息，但是

仅仅考核对风险评价分为几级。

39. B  【解析】环境风险评价的基本内容之一就是风险识别，风险识别的

目的是确定风险类型。根据引起有毒有害物质向环境放散的危害环境事故起因，

将风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。

40．C

41．D  【解析】《环境空气质量标准>中TSP和PMio只有日均浓度和年均

浓度的限值规定，没有小时平均浓度限值。本题看似是对大气污染物标准限值的

考核，实际是对这点的考核。

42．C

43.B  【解析】对于日均值取样时间只有每天至少12 h和18 h的规定，

这样选项A和C就可以排除了，选项B和D之间就比较好选择了。

44．D  45．B  46．C  47．B

48.B  【解析】本题是针对2008年新颁布实施的《社会生活环境噪声排

放标准> (GB 22337-2008)所出的题，目的在于提醒大家在复习时注意对新颁

布标准的学习。

49．A  50．B

二、不定项选择题

51．ABCD

52．BDE  【解析】环境影响识别可采用的方法包括矩阵法、网络法、地理

信息系统( GIS)支持下的叠加图法。

53. ABD  【解析】对建设项目的规划、可行性研究和初步设计等技术文

件中提供的资料、数据、图件等，应进行分析后引用。类比分析数据、资料应

分析其相同性或者相似性。

54．ACD

55．D  【解析】本题是个不定项选择题，但答案只有一个。同时注意新旧

导则的变化。

56．AB  【解析】本题首先要注意问的是面源，所以选项D讲的是点源的

7 84    全国环境影响评价工程师职业资格考试模拟试题

调查内容就被排除；其次注意新旧导则的变化。

57．AC  【解析】新修订的大气导则规定三级评价项目可只调查污染源排污概

况，具体包括：①在满负荷排放下，按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组

织排放源的主要污染物排放量；②对改、扩建项目应给出：现有工程排放量、扩建

工程排放量，以及现有工程经改造后的污染物预测削减量，并按上述三个量计算最

终排放量；③对于毒性较大的污染物还应估计其非正常排放量；④对于周期性排

放的污染源，还应给出周期性排放系数。周期性排放系数取值为O～1，一般可按季

节、月份、星期、日、小时等给出周期性排放系数。

58．ACD  59．ABCD  60．BD

61. ABC  【解析】注意新导则对预测范围的修订。

62．BC  【解析】地面水环境影响评价工作级别的划分主要依据：①建设

项目的污水排放量；②污水水质的复杂程度；③各种受纳污水的地面水域的规

模；④受纳污水的地面水域的水质要求。

63．AB  【解析】根据污染物在水环境中输移、衰减特点以及它们的预测

模式，将污染物分为：持久性污染物（其中还包括在水环境中难降解、毒性大、

易长期积累的有毒物质）；非持久性污染物；酸和碱（以pH表征）、热污染（以

温度表征）这四类。

64.B  【解析】本题采用排除法，首先排除选项D，选项C用了“或”也

就是说两个条件满足一个就成立，那么需预测其浓度的水质参数数目小于7个，

但是有两类以上的污染物其水质就不属于简单类了，经推理后选项C很快就被

排除了；选项A与B中肯定只有一个正确选项，这就不难了。

65．BD

66．ABCD  【解析】点源调查的内容主要包括：①点源的排放情况，排放

口的平面位置及排放方向；排放口在断面上的位置；排放形式；②排放数据：

根据现有的实测数据、统计报表以及各厂矿的工艺路线等选定的主要参数，并调

查现有的排放量、排放速度、排放浓度及其变化等数据；③用排水状况：主要调

查取水量、用水量、循环水量及排水总量等；④厂矿企业、事业单位的废、污水

处理状况：主要调查废、污水的处理设备、处理效率、处理水量及事故状况等。

67．BCD  68．ACD

69．ACD  【解析】充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河段。

当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时，可以认为

达到均匀分布。

70. BDE  71. CD  72. ABD  73. ACD  74. BD

75. BC  【解析】地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染

防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突

出饮用水安全的原则确定。给出各项地下水环境保护措施与对策的实施效果，列

第二科目  环境影响评价技术导则与标准    7 85

表明确各项具体措施的投资估算，并分析其技术、经济可行性。

76．BCD

77.A  【解析】环境现状调查与评价当现有资料不能满足要求时，需进行

现场调查和测试，并分析现状监测数据的可靠性和代表性；对一般自然环境与社

会环境的调查，应根据评价地区的实际情况，适当增减；对与建设项目有密切关

系的环境状况应全面、详细调查，给出定量的数据并做出分析或评价。

78．AD  【解析】地下水环境影响预测的范围可与环境现状调查范围相同，

但应包括保护目标和环境影响的敏感区域，必要时扩展至完整的水文地质单元，

以及可能与建设项目所在的水文地质单元存在直接补排关系的区域。

79．CD  【解析】生态影响评价应涵盖评价项目全部活动的直接影响区域

和间接影响区域，体现出生态完整性，而不是“或”的关系。评价工作范围应依

据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互

依存关系确定。

80．ABD

81. ADE  【解析】开发区区域环境影响评价的重点之一就是对拟议的开发

区各规划方案进行环境影响分析比较和综合论证。拟议的开发区各规划方案包括

开发区选址、功能区划、产业结构与布局、发展规模、基础设施建设、环保设施

等并进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策。

82．ACD  83. BD  84．ABCD

85. AC  【解析】开发区噪声影响分析与评价主要内容：①根据开发区规划

布局方案，按有关声环境功能区划分原则和方法，拟定开发区声环境功能区划方

案；②对于开发区规划布局可能影响区域噪声功能达标的，应考虑调整规划布局、

设置噪声隔离带等措施。注意选项B的正确说法应该是“拟定开发区声环境功能

区划方案”；选项D的正确说法应该是“调整规划布局”而不是“调整产业结构”o

86. ACD  【解析】注意重点控制污染物是国家和地方政府规定的而不是

国家和地方环境保护主管部门规定的。

87．ABCDE

88. AC  【解析】环境风险评价根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危

险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。

89．ABE  【解析】二级风险评价主要内容是：风险识别、源项分析和对事

故进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。选项C和D为一级评价的内容。

90．ABE  【解析】应急计划区的危险目标包括：装置区、贮罐区和环境保

护目标。

91. BCD  【解析】根据《大气环境控制质量标准> (GB 3095-1996)二

类环境功能区为：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一

般工业区和农村地区。选项A为一类区。

92．ABCD

93．AC  【解析】依据地表水域环境功能和保护目标，按功能高低地表水

域被划分为五类；对应地表水域功能，地表水环境质量标准基本项目标准值分为

五类，不同功能类别分别执行相应类别的标准。其中n类水体主要适用于集中式

生活饮用水水源地一级保护区珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的

索饵场等。选项B和D为m类标准。

94．BCD  【解析】《地下水环境质量标准>  (GB/T 14848-93)适用于一

般地下水，不适用于地下热水、矿水、盐卤水。

95. BC  【解析】地下水质量保护的原则要求：①为防止地下水污染和过量

开采、人工回灌等引起的地下水质量恶化，保护地下水水源，必须按《中华人民共

和国水污染防治法>和《中华人民共和国水法》有关规定执行；②利用污水回灌、

污水排放、有害废弃物（城市垃圾、工业废渣、核废料等）的堆放和地下处置，必

须经过环境地质可行性论证及环境影响评价，征得环境保护部门批准后方能施行。

96．BCD

97. CD  【解析】在我国现有的国家大气污染物排放标准体系中，按照综

合性排放标准与行业性排放标准不交叉执行的原则，有专项排放标准的执行相应

的专项排放标准。例如：有专项锅炉标准的锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准>

( GB 13271-2001)，火电厂执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13233-

2003)，工业炉窑执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），炼

焦炉执行《炼焦炉大气污染物排放标准》( GB 16171-1996)，水泥厂执行《水

泥厂大气污染物排放标准》(GB 4915-2004)，恶臭物质排放执行《恶臭污染物

排放标准》(GB 14554-93)，各类机动车排放执行相应的标准，其他大气污染

物排放均执行《大气污染物综合排放标准》。再颁布的行业性国家大气污染物排

放标准，按其适用范围规定的污染源不再执行《大气污染物综合排放标准》。

98．CD

99．ABD  【解析】水污染物排放中第一类污染物有十三种物质：总汞、

烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并[a]芘、总铍、总银、

总0c放射性、总p放射性等。

100．AD