东莞市菱峰冷却设备有限公司

LFT-30标准型技术参数总表

| 项 目 | 内 容 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 本 参 数 | 冷却塔类型 | 逆流式圆形水塔 | 冷吨系列 |
|  | 冷却塔型号 | LFT-30 | 标准型 |
|  | 冷却循环水量 | 23.4m3/h |  |
|  | 进水温度／出水温度 | 37℃／32℃ |  |
|  | 环境干球／湿球温度 | 31.5℃／28℃ |  |
|  | 冷却能力 | 117,000 kcal/h |  |
|  | 噪音值 | 56.5dB(A) | 距塔边16m处 |
|  | 电源 | 380V／3P／50Hz |  |
|  | 水质要求 | ＰＨ值＝６－８ |  |
| 设 计 参 数 | 气水比 | 0.70kg/kg |  |
|  | 飞水损失 | ≤0.02% |  |
|  | 蒸发损失 | ≤0.833% |  |
|  | 净重 | 116kg |  |
|  | 运行重量 | 530kg |  |
| 风 机 参 数 | 风扇形式 | 轴流式 |  |
|  | 风量 | 12870m3/h |  |
|  | 风扇转速 | 910r/min |  |
|  | 风叶直径（(） | 730mm |  |
|  | 叶片数量 | 4片／套 |  |
|  | 传动方式 | 直接传动 |  |
|  | 电机转速 | 910r/min |  |
|  | 电机功率 | 0.75 kW |  |
|  | 电机启动方式 | 直接启动 |  |
| 主 要 尺 寸 | 水塔直径（(） | 1650mm |  |
|  | 水塔高度（H） | 1885mm |  |
|  | 进水管／出水管尺寸（DN） | 80mm／80mm |  |
|  | 满水管／排水管尺寸（DN） | 25mm／25mm |  |
|  | 自动补水尺寸（DN） | 15mm |  |
| 材 质 | 电机 | 全封闭防水型 |  |
|  | 风扇 | A.B.S |  |
|  | 壳身 | 玻璃钢F.R.P | 优质玻璃纤维毡 和树脂合成 |
|  | 水盆 |  |  |
|  | 洒水系统 | P.V.C |  |
|  | 胶片 | P.V.C材料 | 难燃型 |
|  | 浮球阀 | 黄铜 | 香港 |
|  | 入风系统 | P.V.C |  |