濮 阳 市 政 府 采 购

招标文件编号：PC[2017]164----豫盛华采字GK第102号

货

物

类

公

开

招

标

文

件

项目名称：物联网实训室设备

采购单位：濮阳市高级技工学校

代理机构：河南盛华会计师事务所有限公司

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标人须知

第三章  评标方法

第四章  投标文件内容及格式

第五章  政府采购合同条款

第六章  政府采购合同格式

招标公告

河南盛华会计师事务所有限公司受濮阳市高级技工学校委托，对物联网实训室设备项目（招标项目编号：PC[2017]164----豫盛华采字GK第102号）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

- 采购内容：（采购预算：1825000元）

| 序号 | 品目 | 采购设备清单 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新实训开发区 | 物联网智能家居体验系统 | 1套 |  |
| 2 |  | 食品溯源物联网实训系统 | 1套 |  |
| 3 |  | 智能交通实训沙盘&虚拟仿真交通实训 | 1套 |  |
| 4 |  | 物联网综合实训平台 | 10套 |  |
| 5 | 云计算创新工作室 | 物联网智云虚拟化与大数据创新实验系统 | 1套 |  |

# 详细配置清单

## 物联网智能家居体验系统 1套

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气温湿度节点 | 1 |
| 2 | 光线检测节点 | 1 |
| 3 | 火焰检测节点 | 1 |
| 4 | 语音播放节点 | 1 |
| 5 | 语音识别节点 | 1 |
| 6 | 空气质量传感器节点 | 1 |
| 7 | 315门磁传感器 | 1 |
| 8 | 315烟雾探测器 | 1 |
| 9 | 315燃气探测器 | 1 |
| 10 | 315人体感应器 | 1 |
| 11 | 315转ZigBee通信节点 | 1 |
| 12 | 315M情景面板 | 1 |
| 13 | ZigBee协调器 | 1 |
| 14 | 电饭煲 | 1 |
| 15 | 加湿器 | 1 |
| 16 | 自动浇花装置 | 1 |
| 17 | 自动喷淋装置 | 1 |
| 18 | 86盒无线强电控制器 | 4 |
| 19 | 继电器弱电控制节点 | 1 |
| 20 | 门磁+门锁控制器 | 1套 |
| 21 | 指纹+控制器 | 1套 |
| 22 | 门锁电源 | 1 |
| 23 | 液晶电视 | 1 |
| 24 | 空调扇 | 1 |
| 25 | 音响 | 1 |
| 26 | 高清媒体播放器 | 1 |
| 27 | （新）红外ZigBee节点 | 1 |
| 28 | 台灯或吊灯 | 1 |
| 29 | 86触摸调光控制器 | 1 |
| 30 | 电动窗帘电机导轨与双开窗帘 | 1 |
| 31 | 电动窗帘控制器（新红外节点） | 1 |
| 32 | WiFi网络摄像机 | 1 |
| 33 | 可视门禁装置 | 1 |
| 34 | 家庭智能网关（集成ZigBee、3G、WiFi通信模块） | 1 |
| 35 | Android平板电脑 | 1套 |
| 36 | PC电脑 | 1套 |
| 37 | 无线路由器 | 1 |
| 38 | 家庭网关DC5V3A直流电源 | 3 |
| 39 | 智能家居生活馆使用说明书 | 1 |
| 40 | 智能家居生活馆实验指导书 | 1 |
| 41 | 智能家居生活馆装修耗材：沙发+电视柜+橱柜+木桌+茶几+浇花等辅助设备 | 若干 |
| 42 | 网关系统搭建附件（交叉串口线、交叉网线、Mini USB数据线、方口USB同步线、FT-CC253-Debugger调试器、SD卡读写器、4G SD card） | 若干 |
| 43 | 无线传感器网络透明传输软件 | 1 |
| 44 | 基于Qt的智能家居生活馆软件 | 1 |
| 45 | 基于Android的智能家居生活馆系统软件 | 1 |
| 46 | 基于C#的智能家居生活馆系统软件 | 1 |
| 47 | 基于Web的智能家居网络化监控软件 | 1 |

## 食品溯源物联网实训系统 1套

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温室大棚区 | 1 | 空气温湿度节点 | 1 |
|  | 2 | 土壤温湿度节点 | 1 |
|  | 3 | 光线亮度检测节点 | 1 |
|  | 4 | 二氧化碳浓度检测节点 | 1 |
|  | 5 | 315M/433M编码节点 | 1 |
|  | 6 | ZigBee协调器 | 1 |
|  | 7 | 大棚卷帘无线控制系统（315/433控制器+卷帘） | 1 |
|  | 8 | 补光灯无线控制系统（强电控制器+补光灯） | 1 |
|  | 9 | 通风扇无线控制系统（强电控制器+通风扇） | 1 |
|  | 10 | 加湿器无线控制系统（强电控制器+加湿器） | 1 |
|  | 11 | 加热无线控制系统（强电控制器+温室加热器） | 1 |
|  | 12 | 滴灌无线控制系统（强电控制器+滴灌） | 1 |
|  | 13 | 网络摄像机 | 1 |
|  | 14 | 温室大棚铝合金框架+蔬菜模型 | 1 |
| 养殖场区 | 15 | 超高频读写器（网线版本） | 1 |
|  | 16 | 超高频电子标签 | ≥5 |
|  | 17 | 鱼塘循环水无线控制系统 | 1 |
|  | 18 | 牛羊模型 | 1 |
|  | 19 | 鱼塘模型 | 1 |
| 加工厂区 | 20 | 温湿度传感器节点 | 1 |
|  | 21 | 加工厂模拟通风扇 | 1 |
|  | 22 | USB接口的高频读写器（桌面式高频读卡器） | 1 |
|  | 23 | 高频电子标签 | ≥5 |
|  | 24 | 加工厂模型 | 1 |
| 车辆运输区 | 25 | 六自由度机器臂 | 2 |
|  | 26 | 六自由度机器臂控制器 | 2 |
|  | 27 | PVC皮带输送机（含光电感应开关） | 1 |
|  | 28 | 智能循迹小车（含RFID读写器、温湿度传感器、引导传感器等） | 2 |
|  | 29 | 道闸与道闸控制器 | 2 |
|  | 30 | ETC收费信息LED点阵显示屏 | 1 |
| 模拟货架： 仓储管理区 | 31 | 电动丝杠直线导轨滑台 | 4 |
|  | 32 | 丝杠滑台驱动器 | 4 |
|  | 33 | 滑台驱动控制器 | 4 |
|  | 34 | 立体仓库货架铝合金模型 | 1 |
| 供销区 | 35 | 溯源电子称 | 1 |
|  | 36 | 斑马标签打印机 | 1 |
|  | 37 | 二维码扫描枪 | 1 |
| 中央控制区 | 38 | 智能网关 | 1 |
|  | 39 | PC服务器 | 1 |
|  | 40 | 触摸查询一体机 | 1 |
| 附件 | 41 | 溯源沙盘铝合金框架，温室大棚铝合金框架+蔬菜模型 | 1 |
|  | 42 | 实验桌 | 1 |
| 软件 | 43 | 智能车自动寻迹软件 | 1 |
|  | 44 | 无线传感器网络透明传输软件 | 1 |
|  | 45 | 溯源系统智能网关节点管理软件 | 1 |
|  | 46 | 溯源系统服务器软件 | 1 |
|  | 47 | 溯源系统客户端软件 | 1 |

## 智能交通实训沙盘&虚拟仿真交通实训 1套

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通灯控制与公交优先系统 | 1 | 光敏传感器节点 | 2 |
|  | 2 | 信号灯控制模块 | 2 |
|  | 3 | T型路口交通灯控制器 | 1 |
|  | 4 | 十字路口交通灯控制器 | 1 |
| 交通环境监测与灾害预警系统 | 5 | 智能温湿度传感器节点 | 2 |
|  | 6 | 智能光线传感器节点 | 2 |
|  | 7 | 震动传感器节点 | 1 |
|  | 8 | 无线控制节点+喷灌装置+循环水+钢桶 | 1 |
|  | 9 | 模拟山体位移灾害发生器 | 1 |
|  | 10 | 模拟断桥灾害发生器 | 1 |
|  | 11 | 模拟火灾灾害发生器 | 1 |
| 智能小车自动巡航系统 | 12 | 物联网智能小车（公交车、私家车） | 2 |
|  | 13 | RFID感应标识卡 | 20 |
| 公交站自动停车与语音报站系统 | 14 | 电子公交站台语音播放模块 | 4 |
|  | 15 | 电子公交站台点阵显示模块 | 4 |
| 停车场管理系统 | 16 | 停车位感应器 | 4 |
|  | 17 | 停车位状态指示灯 | 4 |
|  | 18 | 停车场出入口道闸+道闸控制器 | 2 |
|  | 19 | 停车收费点阵显示屏模块 | 1 |
|  | 20 | 智能网关 | 1 |
| 重要路口视频监控与违章抓拍系统 | 21 | 智能交通PC视频服务器 | 1 |
|  | 22 | 无线路由器 | 1 |
|  | 23 | 重要路口物联网网络摄像机 | 2 |
| 软件 | 24 | 智能交通视频监控序列行人检测算法 | 1 |
|  | 25 | 智能交通实训系统网关QT管理软件 | 1 |
|  | 26 | 传感网身份认证系统软件 | 1 |
|  | 27 | 虚拟仿真交通实训系统软件 | 1 |
| 框架 | 28 | 智能交通铝合金框架 | 1 |
|  | 29 | 停车场位置、线路总体模型 | 1 |
| 附件 | 30 | 智能交通管理实训系统实验指导书 | 1 |
|  | 31 | 智能交通管理实训系统使用说明书 | 1 |
|  | 32 | 物联网应用管理平台V1.0 | 1 |

## 物联网综合实训平台 10套

| 序号 | 名称 | 单套数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cortex-A9嵌入式主板 | 1 |
| 2 | 7寸电容式真彩液晶触摸屏 | 1 |
| 3 | 基础功能模块 | 1 |
| 4 | ZigBee协调器 | 1 |
| 5 | 16x24点阵模块 | 1 |
| 6 | 直流电机控制板 | 1 |
| 7 | 步进电机扩展板 | 1 |
| 8 | 继电器控制板 | 1 |
| 9 | 温湿度传感器节点 | 1 |
| 10 | 315转ZigBee节点 | 1 |
| 11 | 语音报警节点 | 1 |
| 12 | RFID低频识别节点 | 1 |
| 13 | 蜂鸣器与红绿灯指示节点 | 1 |
| 14 | 数码管显示节点 | 1 |
| 15 | 火焰检测节点 | 1 |
| 16 | 燃气探测传感器 | 1 |
| 17 | 人体感应探测器 | 1 |
| 18 | 门磁探测器 | 1 |
| 19 | 6字点阵显示屏 | 1 |
| 20 | 无线RS232/485通信节点 | 1 |
| 21 | 机械灵动电子锁 | 1 |
| 22 | 无线门锁控制节点 | 1 |
| 23 | 指纹传感器 | 1 |
| 24 | ZigBee指纹识别节点 | 1 |
| 25 | 触摸调光无线控制节点 | 1 |
| 26 | 白炽灯 | 1 |
| 27 | 门禁控制套件（含控制器、电子门铃、一键开门） | 1 |
| 28 | DC12V3A电源 | 1 |
| 29 | 光线传感器节点 | 1 |
| 30 | 土壤温湿度节点 | 1 |
| 31 | 继电器无线控制节点 | 2 |
| 32 | 模拟通风扇 | 1 |
| 33 | 模拟补光灯 | 1 |
| 34 | ZigBee串口通信节点 | 1 |
| 35 | 工业串口屏 | 1 |
| 36 | ZigBee高频读写器节点 | 1 |
| 37 | 天线选择器 | 1 |
| 38 | 镀金天线 | 4 |
| 39 | 86盒无线强电控制节点 | 2 |
| 40 | 2位编码开关 | 1 |
| 41 | 一键烧写板 | 1 |
| 42 | RJ45与RS232通信接口面板 | 1 |
| 43 | USB通信接口面板 | 1 |
| 44 | 钣金控制柜（含电线耗材） | 1 |
| 45 | 实验桌 | 1 |
| 46 | 电脑 | 1 |
| 47 | 开关电源（输出24V/12V/5V） | 1 |
| 48 | 交叉串口线 | 1 |
| 49 | 交叉网线 | 1 |
| 50 | Mini USB数据线 | 1 |
| 51 | 方口USB同步线 | 1 |
| 52 | FT-CC253-Debugger调试器 | 1 |
| 53 | SD卡读写器 | 1 |
| 54 | 4G SD card | 1 |
| 55 | 触摸笔 | 1 |
| 56 | 基于Linux系统的实验指导书 | 1 |
| 57 | ZigBee节点无线透明传输软件 | 1 |
| 58 | 智能农业环境监测与控制软件 | 1 |
| 59 | 智能家居门禁安防与家居环境监控软件 | 1 |
|  | 智能货架自动盘点应用软件 | 1 |

## 物联网智云虚拟化与大数据创新实验系统

| 序号 | 设备名称 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云主机服务器 | 1 |
| 2 | 物联网信息平台及大数据系统 （软件） | 1 |
| 3 | 服务器机架 | 1 |
| 4 | 云终端（瘦客户机） | 10 |
| 5 | 24口非管理型以太网交换机 | 1 |
| 6 | 19寸宽屏液晶显示器 | 10 |
| 7 | 无线路由器 | 1 |
| 8 | 电源线、网线、USB鼠标、键盘等附件 | 10 |

# 详细技术指标

## 物联网智能家居体验系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 实景家居系统。 |
| 2 | 智能 网关 | 1）CPU资源： 内核：采用ARMv7架构4核Cortex-A9处理器S5P4418，537脚FBGA封装，28nmHKMG技术工艺； CPU：四个Cortex-A9核，主频可调，最大1.6GHz； 内存：1GB DDR3，带宽32位800MHz； EMCC存储容量：Emmc5.0，8GB/16GB/32GB，标配8GB； 支持2D图形加速，最大支持8000×8000分辨率； GPU：支持MAIL-400，3D图形加速，具有三维图形API子集OpenGL-1.1&2.0； 编解码：支持H.264、MP4、JPEG硬件编解码，，FULL-HD视频编解码； PMIC：NEX2000电源管理单元，2A大电流充电支持，支持外接5V和USB5V； Audio：集成音频编解码器，完美音质； RGB显示：24位RGB888，最大支持1920*1080； 支持双显示，达到2048*1280，LVDS\RGB\MIPI\HDMI 1.4a接口； HDMI：符合HDMI1.4a，最大支持1920*1080； LVDS：单通道，最大支持1920*1080； GMAC：支持网络PHY芯片，10/100/1000M以太网接口； USB HOST：符合USB2.0协议； USB OTG：符合USB OTG2.0协议； 支持三通道的800M CAMERA，2通道并行BT656格式输入，1通道MIPI； 支持4种电源模式(Normal/Sleep/Deep sleep/Stop)； eMMC boot/Nand Boot/USB boot可选； 2）FT4418核心板： 采用8层盲埋设计，邮票孔紧密连接； 内存：1GB DDR3，低功耗完美体现； Flash：8GB eMMC存储空间，满足大容量需求； 集成音频编解码器，完美音质，无缝连接GSM音频； 集成NEX2000智能电源管理芯片，节能减耗； 集成系统时钟，HDMI时钟，RTC时钟，USB时钟；通过EMC测试认证，追求稳定与完美； 芯片内置LVDS，直接与LVDS屏连接，不需加任何转换芯片； 内置千兆IP，外加不超过3RMB的PHY芯片即可，支持10/100/1000M； I/O电平3.3V，符合当前IO电平，不需要进行电平转换，比如LCD RGB可以直接相连，不需要多加245电平转换； 所有I/O具有中断功能； 具有6路UART，其中UART1为五线制，符合更多应用； 除总线外引出188PIN管脚。尺寸：长*宽*高=60*40*2.5mm； 底板： 显示屏：标配1024*600 IPS显示屏，具有HDMI和LVDS接口； 电容屏：5点触摸电容屏支持； 摄像头：1路CMOS CAMERA接口，支持500万像素OV5642； 模拟摄像头：支持PAL和NTSC制式； 音频：1个1.5W喇叭，1个MIC和1路耳机接口； USB HOST：两通道USB2.0 USB-A座； USB OTG：MicroUSB OTG2.0； UART：两通道RS232 DB9座，两通道UART 2.0mm间距； CAN：1路CAN2.0B； RS485：1路RS485接口； IIC：1路IIC； 按键：音量增减键各1个，1个复位按键，1个休眠唤醒按键； 网络：10M/100M/1000M以太网，1个RJ45网络接口； LED：具有充电指示灯，MODEM工作状态灯，电源灯，系统指示灯； 电源：5V电源输入，过压保护，支持锂电池接入，可充电和电量检测； 标配WIFI/BT二合一模块：WIFI符合802.11b/g/n，蓝牙符合BT4.0协议； GPS：支持标准1612型GPS模块和北斗模块，具有1个GPS天线接口； MODEM：标准MiniPCI-E接口，支持4G和3G模块，具有1个4G SIM卡槽； 具有1个ZigBee通信模块接口、1个3G/4G移动通信模块接口、1个GPS定位模块的接口，可根据用户需要，选配对应的模块。 支持双系统（linux和android）的一键切换，现场演示该功能 |
| 3 | ZigBee无线 通信 模块 | 采用TI CC2530芯片，内置增强型8位51单片机和RF收发器； 具有片内128/256K的可编程Flash，8K的RAM； 芯片内置温度传感器、串口、A/D转换模块、SPI接口和I/O等多种接口； 板上具有晶振电路和π型阻抗匹配电路； 板上两侧单排针将CC2530的22个管脚引出供检测、控制、供电使用； 天线接口：2.4GHz PCB板载天线，预留SMA天线接口； 工作电源：默认DC 3.3V； 工作电流：<100mA； 通讯协议标准：符合IEEE802.15.4； 协议栈：默认采用TI Z-Stack2007协议栈，兼容Z-Stack2006协议栈，支持TinyOS； 频段范围：2.045GHz~2.484GHz； 无线数据传输速率约：20~250kbps； 通信距离：室内30~70m，室外90~200m； 发射功率：约-22dBm，可根据环境增加发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作环境：工作温度：10℃~50℃，相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：4cm*2.5cm； 配置ZigBee烧写器CC DEBUGGER。 支持多任务处理； 支持星形、树型、网状三种网络拓扑结构； 支持Packet Sniffer抓包分析仪； 支持串口调试上位机软件Z-Tool； 支持第三方SmartRF Flash烧写工具； 采用IAR for EW8051集成开发环境； 同一个工程编译ZigBee网络所有节点程序，包括协调器、路由器和终端设备。 |
| 4 | ZigBee传感器节点 | 组成：由ZigBee无线通信模块、传感器调理板、接口底板组成，封装在亚克力外壳内； ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 技术参数： 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境增加发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 协议栈：默认采用TI Z-Stack2007协议栈，兼容Z-Stack2006协议栈，支持TinyOS； 工作电源：DC 5V； 外形尺寸：8cm*5cm*2.5cm 传感器调理板，可配置多种传感器与控制器： 温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光线传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、指纹传感器、声音识别传感器等。继电器、电磁阀、声光报警器等。 接口底板：具有1个仿真调试接口，2个传输指示灯，2个功能按键，1个复位按键，1个电源拨动开关，分别实现CC2530芯片的仿真调试，节点状态指示，节点输入控制，节点复位功能，以及节点供电。 供电电源：默认DC 5V供电； 封装：每个传感器节点均封装在亚克力透明壳体内。 供电方式：支持三种供电方式，1、两节电池供电；2、DC直流电源供电；3、橡胶头供电。供电方式可直接切换 底板通用性：多种传感器自由更换，不需要更换传感器底板，只需要随意更换传感器节点； |
| 5 | 空气 温湿度监测 传感器 | 用于检测室内的相对湿度和温度，全量程校准，全静态时序控制，两线制数字格式输出，具有自动休眠功能，体积小功耗低，测量精度高； 采用贴片型温湿度传感器芯片； 通讯接口：两线制数字接口（SCL、SDA），直接与微控制器相连，响应速度快； 测量方式：请求式测量，自动休眠，超低能耗；全标定输出，无需重新校准； 湿度测量范围：0~100%RH； 温度测量范围：-40~123.8℃； 湿度测量精度：±4.5%RH； 温度测量精度：±0.5℃； 响应时间：8s(tau63%)； 低功耗： 80μW(12位测量，1次/s)； 无线通信类型：ZigBee； 供电：默认DC 3.3V； |
| 6 | 光线 检测 传感器 | 用于检测室内的光照度，光线型号：光电集成传感器TPS852； 采用贴片型光照度传感器芯片； 通讯接口：模拟型；线性电压输出2.2~VCC，接入射频芯片的一路AD接口； 特性：内置双敏感元接收器，可见光范围内高度敏感，输出电流随照度呈线性变化； 光电流（最小）：27uA，（最大）：54uA； 暗电流（泄露电流）：0.1uA； 无线通信类型：ZigBee； 供电：默认DC 3.3V； |
| 7 | 火焰 检测 传感器 | 火焰传感器：高温固体微粒构成； 火焰传感板：由比较器LM393、火焰传感器与可调电阻组成。 可检测波长在760~1100纳米范围的光源，探测角度60度左右对火焰光谱特别灵敏。 可调电阻用于调节比较器的阈值翻转电压，实现火焰探测灵敏度调节。 比较器输出信号干净，驱动能力强，可直接连接单片机。 无线通信类型：ZigBee； 供电：默认DC 3.3V； |
| 8 | 数字 气压 传感器 | 采用BMP系列传感器，它是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器，可以应用在移动设备中。 压力范围：300~1100hPa； 海拔：-500米~9000米； 电源电压：1.8V~3.6V（VDDA），1.62V~3.6V（VDDD）； 待机电流：0.1uA； 低功耗：标准模式下5uA； 高精度：低功耗模式下，分辨率为0.06hPa（0.5米），高线性模式下，分辨率为0.03hPa（0.25米）； 含温度输出，具有温度补偿； 接口：I2C总线，直接与各种微处理器相连。 |
| 9 | 空气 质量 传感器 | 主要用于检测家居环境中二氧化碳的浓度，以便智能网关能及时控制相应设备改善家居环境。 产品类型：固体电解质气体传感器 标准封装：金属封装 检测气体：二氧化碳 检测浓度：350—10000ppmCO2 加热电压（VH）： 6.0±0.1 VAcorDC 负载电阻（RL）： 可调 加热电阻（RH）： 35Ω±3Ω（室温） 加热功耗（PH）： 约1200mW 温度、湿度：20℃±2℃；65%±5%RH |
| 10 | 语音 识别 模块 | 组成：由麦克咪头、扬声器、SPCE061A语音识别单片机、CAT24WC256 EEPROM等组成，可以实现非特定人的语音识别； 非特定人语音识别技术：不需要用户进行录音训练，可通过语音命令实现智能家居设备控制。 非特定人语音识别技术：不需要用户进行录音训练。 可动态编辑的识别关键词列表：只需要把识别的关键词以字符串的形式传送进芯片，即可以在下次识别中立即生效。 支持用户自由编辑50条关键词：在同一时刻，最多在50条关键词语中进行识别，终端用户可以根据场景需要，随时编辑和更新这50条关键词语的内容。 上位机接口：UART TTL电平，与射频芯片CC2530的UART连接； 工作电压：典型值默认DC 5V。 |
| 11 | 指纹 识别 传感器 | 内部集成专业指纹识别芯片，采用先进的指纹识别算法，识别率高，可识别真皮； 采集头分辨率：500DPI； 指纹容量：开发模式为80枚，锁控模式为50-80枚； 指纹图像录入时间：<0.3秒； 窗口面积：15×19mm； 匹配方式：比对方式（1:1），搜索方式（1:N）； 特征文件：256字节，模板文件：512字节； 存储容量：500枚； 安全等级：5级（从低到高：1、2、3、4、5）； 认假率：0.0001%； 拒真率：0.01%； 搜索时间：<1.0秒，（1:1000时，均值）； 对比时间：<0.2s； 上位机通信接口：UART； 通信波特率：9600bps； 工作电压：5-7.5V； 驱动电流：100-350mA； 动态电流：<140mA，待机电流：<18uA； 温 度：-20℃－+40℃ 相对湿度：40％RH－85％RH (无凝露) |
| 12 | 86盒无线 强电 控制器 | 组成：由ZigBee通信模块、AC/DC降压模块、继电器（或可控硅）、底板组成，封装在标准86型PVC明线盒内，面板具有单路开关，二三极插座； ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 AC/DC降压模块：可将交流220V转化为稳定的DC5V电源，为ZigBee通信模块等提供电源，同时将交流电通过继电器或可控硅供给交流电器。 ZigBee控制芯片CC2530驱动继电器（或可控硅）控制交流回路的断开和闭合，从而实现对交流电器的开关控制。 技术参数： 电源：AC220V±10%，50/60Hz； 负载电流：≤10A； 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：86mm×86mm×45mm； 控制负载电路数：一路。 可配置电器：所有采用220V交流市电供电的电器均可，如：自动浇花控制系统，电饭煲控制系统，加湿器控制系统等。 |
| 13 | 窗帘 无线 控制器 | 组成：由ZigBee通信模块、AC/DC降压模块、继电器（或可控硅）、底板等组成； 可控制任意电动第三方电动窗帘产品； 随时随地随意控制窗帘开启、关闭及停在任意开合位置； 开关状态实时反馈；硬件和软件双重控制，手机，网络随时控制； 工业级电路设计，高品质阻燃材料制造，安全可靠。 技术参数： 电源：AC220V±10%，50/60Hz； 负载电流：≤10A； 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：≥10~20米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：86mm×86mm×45mm； 控制负载电路数：一路。 |
| 14 | 红外 自学习控制器 | 组成：由红外自学习板、ZigBee通信板和接口底板三部分组成； 使用红外学习控制模块代替遥控器，实现远程控制遥控类家电的开关； 红外自学习板集成红外接收管、红外发射管、红外信号处理器、学习按键、状态指示灯，发送按键，发送红外信号指示灯等器件组成。 模块适应性强：可以学习市面上98%的电视、空调、音响、DVD的遥控器； 学习红外载波：15KHz~80KHz； 最多可学习255组红外编码。 供电：DC5V 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：8cm*5cm*2.5cm 无线报警功能：支持315MHZ,433MHZ无线设备报警信号接收上传、可学习315MHZ、433MHZ设备遥控器，实现如智能无线窗帘控制； 设备学习红外编码、无线设备编码通过无线网络上传给服务器，服务器保存，无需自存； |
| 15 | 无线 调光 控制器 | 由无线通信模块、调光面板、供电板组成，实现台灯/吊灯的亮度控制，能随意调节灯光亮度，轻松营造各种生活情调； 渐明渐暗的开关效果，有效保护您的双眼； 开关状态实时反馈； 硬件和软件双重控制，平板、网络随时控制； 工业级电路设计，高品质阻燃材料制造，安全可靠； 电源：AC230V±10% 50/60Hz； 负载电流：≤2A； 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：≥10~20米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：86mm×86mm； 控制负载电路数：一路。 |
| 16 | 315-ZigBee转换器 | 将315M工作频段采集信息转换到ZigBee网络，统一汇聚到智能网关。 功能特点： 接收工作频率为315MHZ的各种探测器、比如烟雾、红外、燃气、门磁等，并通过ZigBee芯片将探测数据转化为ZIGBEE频段能接收的无线信号。 技术参数： 供电：DC5V 传感器频率：315MHZ； 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：8cm*5cm*2.5cm 控制负载电路数：>1路。 |
| 17 | 门磁 监测 传感器 | 工作电压：DC12V(23A电池一粒)； 静态电流：≤10uA； 报警电流：≤15mA； 工作频率：315MHZ； 调整方式：ASK（调幅）； 发射功率：≤150mW； 编码类型：1527或者2262固定； 发射距离：50~100米（空旷）； 工作温度：-10℃~50℃； 外形尺寸：长×宽×高=70×36×15mm |
| 18 | 空间型红外 探测器 | 用于探测传感器安装位置开始的圆锥形区域，当检测到敏感物体移动时，工作指示灯变亮，并触发报警。 外壳阻燃ABS； SMT工艺制造，抗RFI、EMI干扰； 无线传送数据信号； 低电压报警功能； 采用ASIC； 全方位自动温度补偿； 超低功耗，电池使用寿命长； 执行标准：GB10408.1/ GB10408.5 工作电压：9V电池； 静态电流：≤35uA； 报警电流：≤15mA； 电池寿命：6~12个月； 工作温度：-10℃ ～+50℃； 安装方式：壁挂； 安装高度：2m左右； 探测距离：12m； 探测角度：110度； 发射频率：315MHZ； 发射距离：无阻碍空旷区域不低于150m； 尺寸：107*59*45mm； |
| 19 | 无线 光电 烟雾 探测器 | 采用先进的单片机技术制造，为开放区域提供保护。 探测器实时采集现场烟雾浓度，当探测到初期明火或者烟雾达到一定浓度时，工作指示灯变成快速连续闪烁，蜂鸣器发出持续报警声音，同时通过无线方式向报警器发出报警信号，及时发现火灾隐患。 标准供电电源：9V层叠电池； 工作原理：光电测探方式； 工作电流：静电流小于10uA，报警工作电流在小于35mA； 监测状态下：发光二极管10秒闪烁一次，蜂鸣器不发声音； 报警状态下：发光二极光快速闪烁，蜂鸣器发出持续报警声音； 电池欠压时：蜂鸣器发出短促提示声； 发射频率：315MHz/433MHz； 工作环境：温度-10℃~+50℃，相对湿度<95%无冷凝； 发射距离：空旷场合下无线信号距离可达200米，屏蔽50米； 尺寸：直径×高度=128mm×38mm。 |
| 20 | 无线可燃气体泄漏 探测器 | 适合气体：天然气 、人工煤气、液化石油气； 报警设定值：＜25%LEL； 环境温度范围：-10℃～55℃（室内使用）； 湿度范围：＜95/%； 输入电压范围：AC180～270V/50Hz； 电磁阀输出：DC12V/300mA； 排气扇输出：AC220V/1A； 发射频率：315MHz； 发射距离：空旷场合下无线信号距离可达200米，屏蔽50米； 贮存温度范围：-25℃～55℃； 压力限制：86～106KPa； 功耗：静态功耗＜1.2W，动态功耗＜2W； 使用场所：室内； 尺寸：115×72×43mm； |
| 21 | 水浸 探测器 | 当室内水位超过水浸线时，工作指示灯变亮闪烁； 工程防水塑料盒装配，溅水不会造成损毁； 内置优质12V遥控器通用电池，耗电极省电池寿命不小于1年； 供电电压： 12VDC (11V～13V)； 报警电流：20mA； 发射频率：315MHz； 发射距离：315M标准发射天线，空旷下可达500米，室内可达50~200米； 工作环境：0～+50℃；20～100%RH； 供电电压：12VDC (11V～13V)； 工作电流：10mA； |
| 22 | 紧急 按钮 | 用于紧急求助，按下按钮报警，一般当家里有老人、孩子，出现紧急情况而行动不便时应用； 工作电压：DC12V(23A/12V电池一粒)； 工作电流：10mA； 辐射功率：10mW； 调制方式：ASK调幅； 发射频率：315/433MHZ； 传输距离：100米； 编码类型：固定码（PT2262）； 可悬挂在墙上。 |
| 23 | 磁力 门禁锁 | 以铝合金为主要材料，坚固耐用，带LED指示灯，具有质量稳定，使用寿命长，开/关灵敏，耗电省的特点，内置反向突波保护功能，防护等级高。 采用电控磁力开启，关门自动上锁； 实际吸力：280KG；可带信号反馈/带延时开关等； 采用内六角螺丝，配备专用螺丝扳手，安全防盗； 供电电源：DC 12V； 额定电流：500mA； 开锁时间：≤1s； 使用寿命：50万次； 配备LZ支架。 |
| 24 | 门禁锁电源 控制器 | 双继电器设计和进口元件保证了电源的稳定工作，电源的交流电接口设计了保险丝装置，使用更安全。 采用金属材质，表面烤漆，具有标准的散热排风设计，良好的散热和屏蔽干扰的特性； 功率：36W大功率变压器，具有较高的效率，输出功率大； 输出电压：DC 12V 额定电流：3A； 尺寸：185mm长*80mm宽*65mm高； |
| 25 | 门禁 出门 开关 | 用于一键开门，安装在室内门口旁； 外壳材质：PC防火阻燃材料； 固定方式：嵌入式安装； 触点模式：常闭； 触点电压：12V； 触点电流 <100mA； 动作距离：15-20mm； 尺寸：86*86mm。 |
| 26 | ZigBee 人员 出入 门禁（工业级） | 1）、ZigBee RFID人员出入门禁节点（工业级） 服务器对门与卡进行统一管理，记录开门、刷卡、考勤信息，可设定的多个时段开门，也可通过远程指令开门，普通卡在非工作时间可获取授权开门，支持特权卡全时段开门，可扩充的具有监管出勤的刷卡拍照功能。对于大容量多门系统采用PC机作用服务器，小容量采用嵌入式系统为服务器。本地门禁机采用Zigbee无线智能网络传输门禁数据，无需布线，并具有独立运行功能。并且本地门禁机采用双机模式，可任意更换其它类别，进行信息处理、决策、执行控制。 单刷卡：进门刷RFID卡； 技术参数 供电方式：AC220 工作电压：DC12V 读卡器工作频率：13.56MHz 工作环境：温度-40～+50℃ 通信速率：106KPBS 读写距离:可达10mm ZigBee参数（工业级） 通信频率：2.4GHz 休眠电流：2uA 发射电流：25mA 接收电流：20mA 接收灵敏度：-95dBm 传输距离：100米（空旷地） 增加壹个出门按键开关控制器，壹个阴极锁 2）、RFID读写卡系统（工业级） 采用USB接口，工作频率13.56MHz，支持卡13.56MHz MF1 S50卡及其兼容卡读写距离：<10cm。 3）、门禁卡片（工业级） 采用13.56M射频卡，刷卡距离5-10CM。 |
| 27 | 无线 云台 监控 系统 | 功能：用于室内监控，通过控制云台上下左右移动，以观察居室内各个角落状况及抓拍。 监控设备：网络摄像机 通信方式：WiFi 技术参数如下： 具有地址唯一的MAC地址和IP地址； 采用先进的H.264视频压缩技术，JPEG抓图； 最大图像尺寸为640*480，帧率为25fps或30fps； 支持TCP/IP、http、DHCP、DNS、PPPoE、ntp等网络协议； 支持有线、无线两种网络连接方式； 1路Micro接口； 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 1路开关量报警输入； 1路开关量报警输出； 支持夜视，红外照射距离为10-20米； 支持云台控制。 |
| 28 | 智能 调光 系统 | 检测设备：光线传感器节点 控制设备：86盒无线强电控制器，调光控制器等 执行器：台灯、明暗可调的吊灯等 通信方式：ZigBee 功能：光线传感器实时检测居室内的光照度，智能网关实时接收保存当前光线值，根据预设的上、下限值，控制强电控制器、调光控制器工作，进而控制台灯开、关，控制吊灯调节照明亮度。 |
| 29 | 智能 窗帘 控制 系统 | 检测设备：温湿度传感器节点、光线传感器节点 控制设备：窗帘控制器 家居设备：电动窗帘电机 通信方式：ZigBee 功能：温湿度、光线传感器等节点实时监测居室内的温度与光线值，智能网关实时接收保存当前温度值、光线值，根据预设的上下限，控制窗帘控制器工作，控制窗帘拉开、关闭、停止等，调节居室的采光度和光照度。 |
| 30 | 电饭煲无线 控制 系统 | 控制设备：86盒无线强电控制器 家电设备：电饭煲 通信方式：ZigBee 功能：智能网关数据库保存电饭煲的无线强电控制器信息，通过智能家居管理软件，可无线控制电饭煲的强电供电控制器工作，进而控制电饭煲的开、关，实现一种远程、随时、随地智能煮饭的现代家居生活方式。 |
| 31 | 加湿器无线 控制 系统 | 控制设备：86盒无线强电控制器 家电设备：加湿器 通信方式：ZigBee 功能：智能网关数据库保存加湿器的无线强电控制器信息，通过智能家居管理软件，可无线控制加湿器的强电供电控制器工作，进而控制加湿器的开、关，实现一种远程、随时、随地调节家居环境的现代家居生活方式。 |
| 32 | 浇花 无线 控制 系统 | 控制设备：86盒无线强电控制器 家电设备：浇花水泵 通信方式：ZigBee 功能：智能网关数据库保存浇花水泵的无线强电控制器信息，通过智能家居管理软件，可无线控制水泵的强电供电控制器工作，进而控制水泵的开、关，实现一种远程、随时、随地照顾家居植物的现代家居生活方式。 |
| 33 | 家庭 影院 无线 控制 系统 | 控制设备：红外学习控制器 家电设备：液晶电视、音响、高清媒体播放器等 通信方式：ZigBee 由红外自学习模块与支持底板组成； 采用嵌入式系统，可以学习多种遥控器的红外编码； 采用红外通信协议，替代遥控器，实现家用电器如空调、电扇、电饭煲等的控制。 功能： 使用红外控制模块代替电视遥控器，实现远程控制电视机的开关，切换频道，调节音量； 使用红外控制模块代替音响遥控器，实现远程音响的开关，调节音量； 使用红外控制模块代替播放器遥控器，实现远程控制播放器的开关，切换节目，调节音量等功能。 |
| 34 | 空调扇红外 控制 系统 | 检测设备：温湿度传感器节点 控制设备：红外学习控制器 家电设备：空调扇（或空调） 通信方式：ZigBee 功能：使用红外控制模块代替遥控器，实现远程控制空调扇的开关； 由红外自学习模块与支持底板组成； 采用嵌入式系统，可以学习多种遥控器的红外编码； 采用红外通信协议，替代遥控器，实现家用电器如空调、电扇、电饭煲等的控制。 |
| 35 | 电动 窗帘 | 遥控器多种可以选择、超静音内外电泳轨道； 电机功率：45瓦电机 承重：载重50公斤 1、手电两用：当停电时才，电动开合帘可以像普通手动开合帘一样，可用手轻轻拉动窗帘完成打开和关闭的功能。 2、遇阻停止：当用力拉住正在打开或关闭过程中的窗帘时，电机遇到阻力则自动会停止。 3、内置遥控：杜亚开合帘电机具有内置遥控功能，可以和任何一款杜亚遥控器兼容，窗帘能被单独控制或者群控。 4、轻触启动：通电的情况下，用手向某个方向轻轻拉动10cm窗帘，则窗帘会自动运行起来，直至完全打开会完全关闭后自动停止。 5、干触点弱电控制：头部有无源点接口，可以外接相应的智能家居主机控制。 6、电子记忆限位：无需人工设定行程限位，在长期使用过程中，电子记忆限位功能可以自动清楚每天的行程累积误差，定位长期保持精准。 7、静音设计：采用隔音减噪设计，噪音小于35DB。 8、超长寿命：特别选用高强度同步带，抗老化防酸性能强，系统通过15000次老化测试不变形，以每天2次计算，寿命长达20年。 |
| 36 | 电饭煲 | 加热方式：底盘加热 供电：AC 220V |
| 37 | 加湿器 | 加湿器分类: 加湿 适用对象: 家用 商用 工业 其它 适用面积: 21m^2 (含)-30m^2 (含) 功能: 超声波 香薰 纯净加湿 其它 形状: 卡通动物 电源方式: 交流电 水箱容量: 2.6L(含)-4L(含) 操作方式: 旋钮式 噪声: 36dB 不支持定时功能； 支持缺水断电保护； 加湿方式: 出雾 |
| 38 | 浇花 潜水泵 | 外壳采用优质增强ABS，经久耐用。独特树脂灌封，绝缘性能好，不漏水。 轴心采用优质不锈钢，优质机芯，提升动力及性能。 电压：AC 220~240V； 频率：50/60Hz； 功率：32W； 扬程：3.20M 流量：2800L/H； 出水管外径：17mm； 出水口管高：30mm； |
| 39 | 下垂型喷头 | 下垂型喷头由锌合金框架、感温玻璃球、密封组件等组成，结构紧凑，外形美观。 喷头框架采用优质铜棒,分次锻压成型，强度高、耐腐蚀性强，表面经抛光镀铬处理。 公称口径:15mm,接口螺纹:R1/2。(4分管=15MM） 流量特性系数:K=80±4。 公称动作温度：57℃、68℃、79℃、93℃。 额定工作压力:1.2MPa,出厂密封试验压:3.2MPa.100%检测。 喷头向下喷洒的水量：97%。 特殊响应（用T表示）采用Φ5mm玻璃球,响应时间系数:50＜RTI≤80。 |
| 40 | 电视 | 42寸液晶电视 |
| 41 | 音响 | 音响 |
| 42 | 播放器 |  |
| 43 | 冷风扇 | 空调扇类型：单冷型 标配控制方式：遥控器控制 送风类型: 自然风 睡眠风 标准风； 支持缺水断电保护； 水箱容量: 3L(含)-5L(含) 工作原理: 负离子 档位: 3档 空调扇定时功能: 2-7.5小时 |
| 44 | 智能 家居 演示 | 灯光系统控制 电动窗帘控制 语音识别控制设备 视频监控（实现对已完成其他学校智能家居实验室现场监控） 情景模式演示（回家模式、离家模式、会客模式、自定义模式等） 安防报警联动演示 要求现场能演示以上功能。 |
| 45 | ZigBee无线 传感器网络 数据 透明 传输 软件 | 主要实现ZigBee网络的建立、节点的自动组网、节点休眠与唤醒、节点之间数据的透明传输、传感器节点的采样与传输、以及执行节点驱动设备的功能。 支持温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光照度传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、二氧化碳、土壤温湿度、震动传等多种传感器。 开发环境：IAR Embedded Workbench V7.60 协议栈：ZSTACK-CC2530-2.3.0-1.4.0 烧写工具：Smart RF Flash Programmer和CC Debugger驱动 软件版本：ZigBee无线透明传输软件V2.4.2以上版本 |
| 46 | 智能 家居 系统 管理 软件 | 智能网关采用嵌入式Linux操作系统，上电后即运行基于QT的智能家居系统软件。它主要用来汇聚传感层的各种传感器节点，控制节点，并通过嵌入式数据库，保存所有节点的网络属性、传感器采样值、控制器状态等，允许用户在本地查看智能家居环境参数、安防设备的状态，以及控制家电设备等。同时它作为服务器，允许客户端如平板电脑等设备与其建立连接，实现TCP/IP通信。 宿主机开发环境：Ubuntu12.04.4 LTS、Ubuntu14.04 LTS 宿主机交叉编译链：arm-2009q3.tar.gz 智能网关Linux启动代码：Uboot-1.3.4.tar.gz 智能网关Linux操作系统：Linux2.6.35.tar.gz 智能网关文件类型：YAFFS QT库：Qt-4.7.3函数库源码以及Qt-2.8.1集成开发软件 语言：Qt C++ 要求提供contiki操作系统移植以及基于IPv6协议的传感器采集和设备控制应用程序，并现场能演示该功能（演示系统为实际案例的真实运行的系统，必须提供产品原型，不得用截图、视频、演示程序等代替。）。 |
| 47 | Android智能家居 监控 系统 软件 | 平板电脑运行基于Android操作系统的智能家居监控软件。用户可以在平板上浏览家居环境参数、安防设备状态，远程控制家用电器（开关控制、红外遥控）等，并且可以访问网络摄像机，实现远程视频监控。 开发环境要求： Windows XP以上 Eclipse IDE for Java Developers Android-sdk_r16-windows Java语言等 |
| 48 | 基于C#的 智能 家居 监控 系统 软件 | 系统还支持C#智能家居系统软件。该软件不用智能网关，而使用普通PC机，通过串口与ZigBee协调器通信。基于C#的智能家居软件就是通过串口编程、及时读取串口缓冲数据实现对传感层节点的管理的，主要实现家居环境监测、家居安防监测、家电设备控制以及视频监控等功能。 PC上位机操作系统：Windows XP以上 开发环境：Visual Studio2010工具 语言：C# 提供双阈值运动区域分割的Adaboost行人检测算法，要求使用矩形框将检测出的行人框出，并现场能演示该功能（演示系统为实际案例的真实运行的系统，必须提供产品原型，不得用截图、视频、演示程序等代替。）。 |
| 49 | 基于Web的智能家居网络化监控软件 | 该软件以智能网关为Web服务器，结合CGI应用程序接口、检测与控制应用程序、以及HTML网页，为用户提供B/S方式的访问与控制传感层节点的平台。 检测与控制应用程序库：Qt-Creator2.4.1与Qt-4.7.3库 CGI应用程序：CGI库以及C语言 Web服务器：Apache服务器 HTML网页：Dreamweaver、文本编辑器等 |
| 50 | 其他 要求 | 为保证实训室的顺利开设，投标人投标文件中必须提供本实训项目详细平面施工设计图，并现场测量场地； |

## 食品溯源物联网实训系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架 模型 | 主体框架采用一个铝合金金属骨架和钣金面板围绕组成，模型台面采用OrCAD设计，分出农业温室大棚、养殖、加工厂、车辆运输、物流仓储管理、超市供销、中央控制等几个区域。台体一侧安装具有漏电断路器的电源供电设备，给整个系统提供安全稳定的电源。台体内部铺设安装供电线路、设备控制器、供水设施等设备。 由于各个学校具体情况不同，公司除了提供标准的钢架模型尺寸外，还可以根据学校需求进行定制设计，包括外形尺寸，主体材质，以及功能设计等。 产品厂商具备国际物联网大赛IISFA2016-2017（International IOT Skills Final Asia）2016-2017指定竞赛平台证书，投标现场提供原件 |
| 2 | 智能 网关 | （1）安装在本地，整体封装在模具内，具有友好的人机交互界面，操作方便，美观大方。网关集成ZigBee无线通信模块，与系统传感器节点、控制器节点进行ZigBee数据通信。同时也集成了WiFi模块，用于连接无线路由器，通过TCP/IP协议与智能终端进行数据通信，降低以太网布线的复杂度。主板留有3G模块的接口，可实现智能网关直接接入移动互联网的功能。 （2）处理器： 默认采用Cortex-A8 S5PV210，可升级为四核Cortex-A9 S5PV4418。 S5PV210主频：1GHz，支持NEON指令,支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps；支持2D图形加速，最大支持8000×8000分辨率；支持3D图形加速（Power VR SGX540），OpenGL-1.1&2.0、OpenVG1.0；支持SD/MMC/SDIO接口存储卡，最高支持32GB；支持JPEG硬件编解码，最大支持8192×8192分辨率。 （2）核心板资源： 尺寸：6cmX6cmX2.8mm；采用8层盲埋设计，邮票孔紧密连接； 采用S5PV210A ARM A8高性能嵌入式处理器；主频高达1GHz；512M Byte DDR2内存；512M Byte SLC Nand Flash； 集成DM9000AEP 100M以太网控制器，稳定可靠传输； 集成低功率WM9713音频编解码器，完美音质； 集成WM8310智能电源管理芯片，节能功耗； 集成系统时钟，HDMI时钟，RTC时钟，USB时钟； 通过EMC测试认证，追求稳定与完美；除总线外引出230 PIN管脚。 （3）底板资源： 7寸真彩液晶屏（AT070TN92），分辨率800X480； 带7寸多点电容触摸屏，支持电阻式触摸屏； 1路VGA接口，支持800×600分辨率； 1路显示输出到电视的复合视频输出接口TVOUT； 1个RJ45以太网接口，带连接和传输指示灯； 1个主USB2.0 OTG接口，支持USB 2.0协议，使用mini-USB AB接口；板载1路HDMI接口；板载1个RS232调试串口UART2； 1路立体声400mW语音输出，可接耳机； 1路MICIN音频输入可接麦克； 1个高速SD卡座，可以实现SD Memory功能； 1路mini-PCI接口，可插入SDIO协议的WIFI模块； 2个 USB HOST 插口，支持 USB1.1 协议，使用双层USB-A母口； 板载一个标准JTAG接口； 1个CMOS摄像头接口，支持ITU-R BT601/656 8位模式； 板载1个MIC咪头； 1个8 位系统启动方式拨码开关； 5个Android专用键盘； 板载1个RTC可充电锂电池； 1个复位按键，采用专用芯片复位，稳定可靠； 引出总线接口，用于连接扩展模块； 默认配置ZigBee无线通信模块，WiFi模块等； 选配3G移动网络通信模块、GPS定位模块等。 |
| 3 | ZigBee无线 通信 模块 | 采用TI CC2530芯片，内置增强型8位51单片机和RF收发器； 芯片内置温度传感器、串口、A/D转换模块、SPI接口和I/O等多种接口； 默认采用TI Z-Stack2007协议栈； 符合IEEE802.15.4标准规范，频段范围2.045G~2.484G； 支持TI Z-Stack 2007和TinyOS两种协议栈； 无线数据传输速率约为20~250kbps； 通信距离在30~300米左右； 具有片内128/256K的可编程Flash，8K的RAM； 配置自主研发的ZigBee烧写器CC DEBUGGER。 支持多任务处理；支持星形、树型、网状三种网络拓扑结构； 支持Packet Sniffer抓包分析仪； 支持串口调试上位机软件Z-Tool； 支持第三方SmartRF Flash烧写工具； 支持IAR for EW8051集成开发环境； 同一个工程编译ZigBee网络所有节点程序，包括协调器、路由器和传感控制终端节点。 可配置多种传感器与控制器： 温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光线传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、继电器、电磁阀、声光报警器等。 传感器节点：封装在亚克力透明板内。 强电控制器：封装在86盒内，外露三相交流接口为执行设备供电，保证用电安全可靠。 |
| 4 | ZigBee传感器节点 | 组成：由ZigBee无线通信模块、传感器调理板、接口底板组成，封装在亚克力外壳内； ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 技术参数： 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境增加发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 协议栈：默认采用TI Z-Stack2007协议栈，兼容Z-Stack2006协议栈，支持TinyOS； 工作电源：DC 5V； 外形尺寸：8cm*5cm*2.5cm 传感器调理板，可配置多种传感器与控制器： 温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光线传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、指纹传感器、声音识别传感器等。继电器、电磁阀、声光报警器等。 接口底板：具有1个仿真调试接口，2个传输指示灯，2个功能按键，1个复位按键，1个电源拨动开关，分别实现CC2530芯片的仿真调试，节点状态指示，节点输入控制，节点复位功能，以及节点供电。 供电电源：默认DC 5V供电； 封装：每个传感器节点均封装在亚克力透明壳体内。 |
| 5 | 433M编码发射节点 | 该节点由ZigBee通信模块、433M发射模块、接口底板组成； ZigBee通信模块主要用来接收智能网关发送的控制命令，从而转发给433M发送模块，由其按照433M频率协议发送命令，进而控制遮阳帘的开、关、停止等动作。 通信方式：ZIGBEE与433M 工作电压：DC 5V； |
| 6 | 空气 温湿度监测 传感器 | 用于检测室内的相对湿度和温度，全量程校准，全静态时序控制，两线制数字格式输出，具有自动休眠功能，体积小功耗低，测量精度高； 采用贴片型温湿度传感器芯片； 通讯接口：两线制数字接口（SCL、SDA），直接与微控制器相连，响应速度快； 测量方式：请求式测量，自动休眠，超低能耗；全标定输出，无需重新校准； 湿度测量范围：0~100%RH； 温度测量范围：-40~123.8℃； 湿度测量精度：±4.5%RH； 温度测量精度：±0.5℃； 响应时间：8s(tau63%)； 低功耗： 80μW(12位测量，1次/s)； 无线通信类型：ZigBee； 供电：默认DC 3.3V； |
| 7 | 土壤 温湿度 传感器 | 土壤型温湿度探头采用原装进口温湿度传感器为核心部件，可直接连接单片机使用。具有非常高的一致性，可完全互换，湿度最高可达到±4.5%RH。铜烧结网的防护加强了探头的耐温、耐压、耐损能力，适合于农业温室大棚、花卉、苗圃、草坪等需要检测土壤温湿度环境的场合使用。 全量程标定，两线数字接口（SCL、SDA），直接与微控制器连接； 湿度测量范围：0～100%RH； 温度测量范围：-40～+123.8℃； 湿度测量精度： ±4.5%RH 温度测量精度： ±0.5℃ 响应时间：8s(tau63%)； 低功耗 80μW(12位测量，1次/s)； 使用方法：可将探头直接埋入土壤中，可完全浸没。 |
| 8 | 光线 检测 传感器 | 用于检测室内的光照度，光线型号：光电集成传感器TPS852； 采用贴片型光照度传感器芯片； 通讯接口：模拟型；线性电压输出2.2~VCC，接入射频芯片的一路AD接口； 特性：内置双敏感元接收器，可见光范围内高度敏感，输出电流随照度呈线性变化； 光电流（最小）：27uA，（最大）：54uA； 暗电流（泄露电流）：0.1uA； 无线通信类型：ZigBee； 供电：默认DC 3.3V； |
| 9 | 二氧 化碳 传感器 | 主要用于检测家居环境中二氧化碳的浓度，以便智能网关能及时控制相应设备改善家居环境。 产品类型：固体电解质气体传感器 标准封装：金属封装 检测气体：二氧化碳 检测浓度：350—10000ppmCO2 加热电压（VH）： 6.0±0.1 VAcorDC 负载电阻（RL）： 可调 加热电阻（RH）： 35Ω±3Ω（室温） 加热功耗（PH）： 约1200mW 温度、湿度：20℃±2℃；65%±5%RH |
| 10 | 86盒无线 强电 控制器 | 组成：由ZigBee通信模块、AC/DC降压模块、继电器（或可控硅）、底板组成，封装在标准86型PVC明线盒内，面板具有单路开关，二三极插座； ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 AC/DC降压模块：可将交流220V转化为稳定的DC5V电源，为ZigBee通信模块等提供电源，同时将交流电通过继电器或可控硅供给交流电器。 ZigBee控制芯片CC2530驱动继电器（或可控硅）控制交流回路的断开和闭合，从而实现对交流电器的开关控制。 技术参数： 电源：AC220V±10%，50/60Hz； 负载电流：≤10A； 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：86mm×86mm×45mm； 控制负载电路数：一路。 可配置电器：所有采用220V交流市电供电的电器均可，如：自动浇花控制系统，电饭煲控制系统，加湿器控制系统等。 |
| 11 | 大棚 加湿器 | 加湿器分类: 加湿 适用对象: 家用 商用 工业 其它 适用面积: 21m^2 (含)-30m^2 (含) 功能: 超声波 香薰 纯净加湿 其它 形状: 卡通动物 电源方式: 交流电 水箱容量: 2.6L(含)-4L(含) 操作方式: 旋钮式 噪声: 36dB 不支持定时功能； 支持缺水断电保护； 加湿方式: 出雾 供电方式：通过强电控制器无线控制上电或断电。 |
| 12 | 植物 补光灯 | 在功率不变的情况下，光照度提高三倍，亮度达到每瓦41流明，能有效达到植物补光效果。 工作电压：220VAC，50/60Hz； 供电方式：通过强电控制器无线控制上电或断电。 |
| 13 | 通风扇 | 优质进口ABS材料，一体化成型，可拆卸面板。 供电方式：通过强电控制器无线控制上电或断电。 额定电压：AC 220V； 额定功率：50W； 输入功率：24W； 风量：280m3/h； 噪音：40分贝； 换气形式：双向换气； 面板尺寸：250*250 |
| 14 | 浇花 潜水泵 | 外壳采用优质增强ABS，经久耐用。独特树脂灌封，绝缘性能好，不漏水。 轴心采用优质不锈钢，优质机芯，提升动力及性能。 电压：AC 220~240V； 频率：50/60Hz； 功率：32W； 扬程：3.20M 流量：2800L/H； 出水管外径：17mm； 出水口管高：30mm； |
| 15 | 天棚 遮阳帘 | 开合方式: 左拉单开，右拉单开，上开，下开，左右双开，上下双开 叶片尺寸: 2.5cm； 工作原理: 电动 控制方式：遥控控制遮阳帘各种动作； 通信频段：433MHZ，使用433M编码节点统一由ZigBee网络管理。 |
| 16 | 自动 温湿度调节 系统 | 检测设备：空气温、湿度检测传感器 控制设备：强电控制器 执行设备：加热器（加热灯带）、加湿器 通信方式：ZigBee 控制软件：温室大棚管理软件，运行在智能网关上。 功能：温室大棚管理软件启动空气温湿度传感器检测当前大棚内温度与湿度，根据软件中预先设置的温度与湿度的上、下限，作出决策，控制强电控制器交流通路的通断，从而实现加热器、加湿器的通电、断电，调节大棚内温度、湿度达到适宜农作物生长的目的。 |
| 17 | 自动 光照 调节 系统 | 检测设备：光照度传感器 控制设备：强电控制器 执行设备：遮阳帘或补光灯，任选 通信方式：ZigBee 控制软件：温室大棚管理软件，运行在智能网关上。 功能：温室大棚管理软件启动光照度传感器检测当前大棚内的光照，根据软件中预先设置的光照上、下限，作出决策，控制强电控制器交流通路的通断，从而实现遮阳罩或补光灯的开关，调节大棚内光照达到适宜农作物生长的目的。 |
| 18 | 自动 喷灌 系统 | 检测设备：土壤温湿度传感器 控制设备：强电控制器 执行设备：喷灌设备（包括水箱、水泵和喷头） 通信方式：ZigBee 控制软件：温室大棚管理软件，运行在智能网关上。 功能：温室大棚管理软件启动土壤温湿度传感器检测当前大棚内土壤的温湿度，根据软件中预先设置的温度、湿度的上、下限，作出决策，控制强电控制器的交流通路的通断，从而实现喷灌设备电磁阀的开关，调节大棚内土壤温湿度达到适宜农作物生长的目的。 |
| 19 | 二氧 化碳 调节 系统 | 检测设备：二氧化碳传感器 控制设备：强电控制器 通信方式：ZigBee 执行设备：排风扇 控制软件：温室大棚管理软件，运行在智能网关上。 功能：温室大棚管理软件启动二氧化碳传感器检测当前大棚内的二氧化碳浓度，根据软件中预先设置的二氧化碳浓度的上、下限，作出决策，控制强电控制器的交流通路的通断，从而实现排风扇的供电开关，调节大棚内二氧化碳浓度达到适宜农作物生长的目的。 |
| 20 | 自动 遮阳 系统 | 执行设备：遮阳帘 通信方式：315M转ZigBee 控制软件：温室大棚管理软件，运行在智能网关上。 技术参数：采用220V交流电机系统控制，具有电机驱动器、限位开关等组件，由工业强电控制器控制交流通路的通断，实现遮阳罩的自动化控制。 交流电机参数： 额定扭矩：3Nm 额定转速：14RPm 额定电压/频率：230V/50Hz 额定功率：90W 电机直径：35mm |
| 21 | 大棚 视频 监控 网络 摄像头 | 功能：对温室大棚进行视频监控，远程监控农作物的长势，以及确保温室大棚的安全。 通信方式：WiFi，通过IP地址web访问 技术参数如下： 1）内置网络视频服务器 支持IP地址动态分配，具有唯一的MAC地址； 支持WEB方式访问，应用于广域网环境； 支持有线、无线两种网络连接方式，有线采用以太网，无线支持802.11b/g/n协议，信号稳定、穿透能力强； 视频数据传输支持HTTP、TCP、UDP、FTP等多种网络协议； 通过以太网（Ethernet）网络实现网络摄像机的管理和配置； 支持主辅双码流输出； 报警信息或数据使用SMTP、FTP传输； 2）内置解码器 采用高性能数字DSP技术，稳定可靠； 采用先进的H.264视频压缩技术，JPEG抓图，最大图像尺寸为640*480，帧率为25fps或30fps； 3）云台 支持云台控制，支持水平350°、上下100°范围内转动，外型小巧美观，安装方便，适合各种场合。 4）外部接口 1个T/F卡接口； 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 1路开关量报警输入，1路开关量报警输出； 内置麦克风，实现语音采集，远程监听现场声音； 自带红外灯，支持5米夜视范围，全天候监控； |
| 22 | 中远 距离 一体化超高频读写器 | 与养殖场牛羊牲畜携带的电子标签或电子耳标协同工作，用于牲畜个数的盘点与识别； 工作频率: 美标（902～928MHz），国标（920～925MHz），欧标（865～867MHz），自选频率； 适用协议: ISO18000-6B/6C,EPC G2； 射频功率: 0～31dBm可调； 读卡灵敏度: -80dBm(9dBi 天线读卡距离大于6米）； 读卡速度: 单标签2000次/分钟，多标签200张/秒； 处理器: ARM CORTEX M3100M主频； 存储器: 16 KB标签数据内存和32 KB铁电存储区； 外观尺寸: 280 mm X 280 mm X 68.5 mm 数据接口: 100M，RJ45以太网接口, RS 232/RS 485接口, 二组输入和二组输出（TTL),一组继电器 供电: 直流+9V～+12V； 工作温度: -20～60℃ |
| 23 | 浇花 潜水泵 | 外壳采用优质增强ABS，经久耐用。独特树脂灌封，绝缘性能好，不漏水。 轴心采用优质不锈钢，优质机芯，提升动力及性能。 电压：AC 220~240V； 频率：50/60Hz； 功率：32W； 扬程：3.20M 流量：2800L/H； 出水管外径：17mm； 出水口管高：30mm； |
| 24 | 下垂型喷头 | 下垂型喷头由锌合金框架、感温玻璃球、密封组件等组成，结构紧凑，外形美观。 喷头框架采用优质铜棒,分次锻压成型，强度高、耐腐蚀性强，表面经抛光镀铬处理。 公称口径:15mm,接口螺纹:R1/2。(4分管=15MM） 流量特性系数:K=80±4。 公称动作温度：57℃、68℃、79℃、93℃。 额定工作压力:1.2MPa,出厂密封试验压:3.2MPa.100%检测。 喷头向下喷洒的水量：97%。 特殊响应（用T表示）采用Φ5mm玻璃球,响应时间系数:50＜RTI≤80。 |
| 25 | 鱼塘循环水无线控制系统 | 主要由强电控制器、水泵、下垂型喷头组成。 通过中央控制区的食品溯源系统远程控制水循环换气泵工作，改善鱼塘水环境。 |
| 26 | 多合一控制板 | 由CC2530射频板与接口板组成； 接口板主要由STC51单片机、继电器驱动电路、外设接口、供电组成； 与CC2530协调器通信，通过继电器控制主板CPU散热型风扇，步进电机、LED数码管等的运转状态； 工作电压：DC12V； 通讯方式：ZigBee； 尺寸：11.7*7cm |
| 27 | 加工厂模拟 风扇 | 工作电压：DC 12V; 额定电流：0.1A； 转数：3500±10%RPM； 风速：2.8 噪音：15dBA； 风扇接口：红色正极，黑色负极； 尺寸：50*50*10mm； 控制方式：通过继电器控制器控制风扇的打开、关闭。 |
| 28 | 智能 循迹 小车 | 组成：由红外反射传感器、RFID读卡模块、核心控制板、直流减速电机、ZigBee通信模块、锂电池供电板等组成。 红外反射传感器： 车头底部安装5个红外反射传感器，透明蓝色为发送端、黑色为接收端，用于识别黑白线路，为小车自动循迹提供依据。车尾底部安装3个红反射传感器，用于监测后方来车。 RFID读卡模块： 控制器自带读卡模块和天线电路，自动识别道路上的低频卡，实现智能小车在城市道路中的定位功能。 核心控制板： 采用STC系列51单片机STC作为智能小车的控制器，实时处理红外反射传感器检测的黑白道路信息，驱动直流减速电机完成前进、后退、左转、右转、高速、低速行驶等自动循迹功能；同时控制器驱动RFID读卡模块处于扫描状态，与铺设在重要地点（十字路口、加油站、公交站、高速出入口、停车场车位等）的RFID标示卡形成磁场，获取RFID标识的位置信息，通过ZigBee模块发送给智能网关。 ZigBee模块： 控制器通过串口与ZigBee模块通信，它将采集的信息通过ZigBee模块发送给智能网关，同时也接收智能网关发来的控制命令，如手动控制小车的行驶方式。 小车采用锂电池供电，具有电源管理电路和充电电路，小车行驶一段时间后，可对其进行充电，保证小车正常行驶。 车辆集成ZigBee、WIFI、RFID等无线通信模块，可实现车车通讯，车辆信息共享，车辆自组网功能； 车辆可根据交通信号灯变化，实现红灯停车、绿灯行驶、转弯、直行、路口选择等行车方式的判断。 |
| 29 | 道闸 控制器 | 主要包括5线减速步进电机、单片机、ZigBee通信模块等，封装在道闸模具内。 控制设备：5线减速永磁步进电机 控制器：STC11F04E单片机 通信方式：ZigBee 驱动方式：四相八拍，采用ULN2003驱动； 齿轮减速比：1/64，齿轮减速，噪音低，运转平稳； 供电电源：DC 5V 功能：单片机通过ZigBee通信模块接收网关发来的开启道闸或关闭道闸的命令，实现道闸的远程控制。 |
| 30 | ETC 收费 信息LED 点阵 显示 系统 | 采用语音控制模块、128X64黄绿显示屏、ZigBee通信模块和接口主板组成。 ZigBee通信模块：接收ZigBee协调器的播放指令，转发给语音控制板，由它调用语音文件，驱动相应的外设播放特定的语音。 语音控制模块：采用专用语音单片机芯片，内嵌DSP高速音频处理器，处理速度快，根据内置或外挂SPI-Flash的不同，播放时长也不同；支持2M~32Mbit的SPI-Flash；内置13bit/DA转换器，以及12bit/PWM输出，音质好；支持DAC/PWM两种输出方式；PWM输出可直接推动0.5w/8Ω扬声器，推挽电流充沛；支持加载WAV音频格式；支持加载6K~22KHz采样率音频； 显示屏参数：点阵：128X64；外型尺寸：78.7X65.0X13.0；视区尺寸：72.0X40.0；控制器：ST7920；工作电压：5.0V /3.3V；产品规格：STN； 产品类别：中文字库点阵；产品颜色：黄绿屏 供电：DC 5V |
| 31 | 模拟 立库： 电动 丝杠 直线 导轨 滑台 | 该直线导轨滑台，又称单轴机器人，广泛用于各行业自动化设备,自动化生产线，具有专业化，标准化和模块化等特点，对于提高自动化设备质量和降低设备成本起着重要作用。 特点： 1）四方向等载受负荷力 导轨滚动体设计为特殊的压力角，决定其径向，反径向和水平方向可承受等额载荷 水平承载50KG 垂直承载10KG 2）高刚性，高负荷 导轨采用特殊的四列圆弧沟槽设计，增大了接触面积，相对两面列式沟槽承受载荷能力，接触刚度和系统刚度都大有提高。 3）高精度 导轨采用高精度特性专机多面同时磨削，激光检测等先 进手段，易于保证导轨的制造精度。 4）平滑，低噪，环保无污染 导轨返向器采用特殊的合成树脂制作的返向，导向系统，并拥有特殊的返向系统设计，因而可达到平滑而低噪的直线运动。 5）结构小型化 导轨端面和刚性达到最优化设计，端面小而刚性大，因而可实现机床小型化的目的。 驱动方式：梯形丝杠驱动； 往复精度：0.01mm； 电机类型：42*48型； 有效行程：210mm，含电机总长348mm； 梯形丝杠8mm直径，导轨8mm； 电机参数： 42步进电机； 电流1.7A，电压12-24VDC； 步矩角为1.8°； 速度1-66mm/s可调； 水平载重最大30kg，垂直载重最大8kg； 精度为0.1mm/300mm； 环境温度：-10℃~+40℃； |
| 32 | 模拟 立库： 丝杠 滑台 驱动器 | 该驱动器为两相步进电机驱动器，通过四根信号线与ZigBee控制器连接，接收ZigBee控制器的控制信号，驱动直线丝杠滑台旋转，从而实现库位的伸出、或拉回。具有如下特点： 内部集成控制调速功能，支持内部和外部控制； 整步、二细分、四细分、八细分、十六细分可调； 输出电流线性可调； 过热自动保护； 自动半流锁定； 衰减可调； 支持脱机、使能、锁定等功能； 接口：两相四线，A+,A-，B+,B-； 接口隔离：采用超高速光耦隔离； 最高输入电压：DC 40V(峰值)，具有电源反接保护； 抗高频干扰能力强； 工作电源：DC 32V，2A； |
| 33 | 模拟立库：ZigBee滑台驱动控制器 | 主要由zigbee通信模块、滑台驱动器控制板组成。 ZigBee通信模块主要用来接收立体仓库管理平台发送来的控制命令，并通过两相四线接口将控制信息发送给滑台驱动器。 无线传输频率：2.4GHz； 无线通信协议栈：Z-STACK2007兼容协议栈； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作电压：DC 5V； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； |
| 34 | 模拟立库：库位货物检测光电传感器 | 用于检测立库库位上是否有货物存放。 技术参数： 工作电压：5VDC； 工作电流：10-15mA； 驱动电流：100mA； 感应距离：光电开关3-80cm可调； 外形尺寸：直径18mm*长度45mm，引线长度：25cm； 接口引线：红色VCC，黑色GND，黄色OUT信号输出。当在感应范围内，感应到货物时，则OUT管脚输出低电平，否则为高电平，可直接接入单片机处理。 |
| 35 | 装卸货：六自由度机器臂机架 | 采用四种不同厚度PVC硬板数控加工而成，生产工艺复杂； 真正的6自由度机械臂：腰部、大臂、小臂、小臂旋转、腕部、腕部旋转； 主要关节采用金属齿轮mg996舵机和sg90舵机； 所有活动关节均采用优质轴承连接，末端采用电磁铁方式吸附物品； 由Arduino uno r3通过编程控制； |
| 36 | 装卸货：机器臂Arduino Uno R3控制器 | Arduino UNO R3是最新推出的一款易用型开源控制器； 采用ATMEGA4328处理器作为控制器，具有更大的FLASH空间； 集成USB转串口电路，使用更轻便； 主板不仅将Arduino Uno的全部数字与模拟接口以舵机线序形式扩展出来。还特设以下接口： IIC接口，舵机控制器接口，蓝牙模块通信接口，SD卡模块通信接口，APC220无线射频模块通信接口，超声波传感器接口，12864液晶串行与并行接口等； 与Arduino Uno R3传感器扩展板配合使用，达到控制机器臂舵机的目的。 |
| 37 | 装卸货：机器臂Arduino Uno R3扩展板 | 该扩展板采用叠层设计，插在Arduino Uno R3控制器等主板上使用。 配有标准的GVS接口，与传感器模块接口保持一致； 真正将电路简化，能够很容易地将常用传感器连接起来； 一款传感器仅需要一种通用3P传感器连接线（不分数字连接线与模拟连接线），完成电路连接后，编写相应的Arduino程序下载到Arduino 控制器中读取传感器数据、或者接收无线模块回传数据即可。 |
| 38 | USB桌面高频读卡器 | 桌面式只读读卡器，可以读取IC卡或RFID标签中数据，并通过USB端口模拟键盘的方式输出。采用键盘接口规范（HID），可以在Windows，Linux以及其他支持USB键盘的操作系统中模拟USB键盘的数据格式输出数据。 符合ISO 14443A标准 支持Mifare®1k S50、Mifare®1k S70、Mifare®UltraLight、Mifare®UltraLight C； 支持Mifare® DESFire、Mifare®Pro； 支持FM11RF08、BL75R06、ISSI4439； 符合ISO 14443B标准； 支持二代证ID号读取； 符合ISO 15693标准； 支持TI RFid Tag-it HF； 支持NXP I.CODE SLI及其他符合ISO15693标准的芯片。 |
| 39 | 溯源电子称 | 零位自动跟踪、置零、去皮； 超载报警功能； 单价清除功能，十四个按键数； 可带RS232串口，与电脑连接操作方便； 单双面LED显示，十六位红字显示； 具有抗电磁兼容性能，对外界干扰具有阻抗作用； 内置蓄电池，交直流两用； 量程：3kg、6kg、15kg、30kg； 分度值：1g、2g、5g、10g； 显示：红色字幕显示； 秤盘尺寸：340*230mm； 产品尺寸：355*330*120mm； |
| 40 | 标签打印机 | 用于条码 打印速度：4英寸（102mm）/秒； 打印方式：热转印； 打印宽度：最长4.09英寸（104mm）； 分辨率：203dpi； 用纸类型：热敏不干胶、铜板不干胶、哑银纸； 通信类型：USB/串口； |
| 41 | 二维码扫描器 | 用于全方位扫描所有的主要一维 (1D) 和二维 (2D) 条码符号。 读卡设备：通用型手持式数字成像仪扫描器 扫描模式：全向激光扫描； 通信接口：串口/USB/PS/2接口等 |
| 42 | 查询一体机 | 机柜符合人体学的外观设计规格； 电阻式、电容式、红外式、声波式多选择式触摸查询一体机； 适用W98、W2000、XP等操作系统； 机身尺寸：高1.6M左右，宽0.5M左右； 表面处理：不锈钢机壳，进口金属烤漆； 工作温度： 0℃～45℃； 湿度：10%～80%RH； 重量：50KG～70KG； 储存温度：－20℃--70℃； 电压：AC220V(+/-10%) 50HZ((+/-10%))； 最大功耗：220W； 音响：防磁立体声音响系统； 显示尺寸：17”、19”； 触摸屏厚度：1.5mm—3.1mm； 硬度：3H； 透明度：89%--95%； 阻抗特性：300Ω； 平均位移误差：小于 1%； 分辨率：4096×4096； 工作寿命：1000万次以上（单点击）； 使用压力感应，任何介质都可操作； 触摸屏通过FCC CLASSB & CE认证； 表面防磨硬化处理； 触摸屏通过自由落体及震动试验； 防静电、辐射、水、尘和油污； 彻底解决电阻屏眩光问题。 |
| 43 | 智能车自动循迹软件 | 主要利用STC系列51单片机的接口总线，驱动红外反射传感器采集信息，经过处理，驱动直流减速电机带动万向轮转动，实现小车的自动循迹、避障、行驶方式的改变等功能。同时小车上的读卡器自动识别道路上铺设的射频卡，实现小车定位。 |
| 44 | ZigBee无线传感器网络数据透明传输软件 | 主要实现ZigBee网络的建立、节点的自动组网、节点休眠与唤醒、节点之间数据的透明传输、传感器节点的采样与传输、以及执行节点驱动设备的功能。 支持温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光照度传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、二氧化碳、土壤温湿度、震动传等多种传感器。 开发环境：IAR Embedded workbenchV7.60 协议栈：ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0 第三方烧写工具：Smart RF Flash Programmer和USB驱动 ZigBee数据透明传输软件：自主研发，V2.4.2 |
| 45 | 溯源系统智能网关节点管理软件 | 智能网关采用嵌入式Linux操作系统，上电后运行基于QT的溯源系统ZigBee节点管理软件。软件系统集成了嵌入式数据库，保存所有ZigBee节点的属性信息（如网络类型、传感器类型、网络短地址、MAC地址），用户可以在网关上浏览传感器节点当前采样数据、以及手动控制所有ZigBee控制器。同时，网关可作为UDP客户端，与PC服务器进行UDP通信；也可作为TCP服务器，与触摸终端一体机进行TCP通信。 操作系统：Ubuntu12.04.4 LTS、Ubuntu14.04 LTS； 交叉编译链：arm-linux-gcc 4.4.1、arm-2009q3.tar.gz； 启动代码：Uboot-1.3.4.tar.gz； 嵌入式操作系统：Linux2.6.35.tar.gz； 文件系统：Yaffs类型； QT库：Qt-4.7.3函数库源码。 |
| 46 | 溯源系统服务器软件 | 溯源系统服务器采用Windows操作系统，主要建立TCP、UDP服务器，并处于监听状态，等待客户端的连接请求。一旦连接成功，就可以与TCP、UDP客户端进行数据通信。最后，将接收到的所有信息存储在建立的SQL Server数据库中。 操作系统：Windows XP以上 开发环境：Visual Studio2010以上，SQL Server； 语言：C#语言等 |
| 47 | 溯源系统客户端软件 | 采用Windows系统，运行溯源系统客户端GUI应用程序，是溯源系统的人机交互界面。用户可以通过客户端软件，查看溯源沙盘的所有环节，例如查看农业大棚的环境参数、控制农业大棚的所有设备，视频浏览大棚环境，控制智能小车的运行状态，查看小车的地理位置与运行轨迹，自动盘点仓储货架的物品，自动结算商品，以及商品溯源查询等功能。 操作系统：Windows XP以上 开发环境：Visual Studio2010以上，SQL Server； 语言：C#语言等 |

## 智能交通实训沙盘&虚拟仿真交通实训

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能网关 | （1）S5PV210处理器：内核：ARM Cortex-A8，主频：1GHz，支持NEON指令,支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps；支持2D图形加速，最大支持8000×8000分辨率；支持3D图形加速（Power VR SGX540），OpenGL-1.1&2.0、OpenVG1.0；支持SD/MMC/SDIO接口存储卡，最高支持32GB；支持JPEG硬件编解码，最大支持8192×8192分辨率。 （2）核心板资源： 尺寸：6cmX6cmX2.8mm；采用8层盲埋设计，邮票孔紧密连接； 采用S5PV210A ARM A8高性能嵌入式处理器；主频高达1GHz；512M Byte DDR2内存；512M Byte SLC Nand Flash； 集成DM9000AEP 100M以太网控制器，稳定可靠传输； 集成低功率WM9713音频编解码器，完美音质； 集成WM8310智能电源管理芯片，节能功耗； 集成系统时钟，HDMI时钟，RTC时钟，USB时钟； 通过EMC测试认证，追求稳定与完美；除总线外引出230 PIN管脚。 （3）底板资源： 7寸真彩液晶屏（AT070TN92），分辨率800X480；带7寸多点电容触摸屏，支持电阻式触摸屏；支持4.3寸、7寸多款液晶模块； 1路VGA接口，支持800×600分辨率； 1路显示输出到电视的复合视频输出接口TVOUT； 1个RJ45以太网接口，带连接和传输指示灯； 1个主USB2.0 OTG接口，支持USB 2.0协议，使用mini-USB AB接口；板载1路HDMI接口；板载1个RS232调试串口UART2； 1路立体声400mW语音输出，可接耳机； 1路MICIN音频输入可接麦克； 1个高速SD卡座，可以实现SD Memory功能； 1路mini-PCI接口，可插入SDIO协议的WIFI模块； 2个 USB HOST 插口，支持 USB1.1 协议，使用双层USB-A母口； 板载一个标准JTAG接口；1个CMOS摄像头接口，支持ITU-R BT601/656 8位模式；板载1个MIC咪头； 1个8 位系统启动方式拨码开关；5个Android专用键盘； 板载1个RTC可充电锂电池； 1个复位按键，采用专用芯片复位，稳定可靠； 引出总线接口，用于连接扩展模块； 默认配置ZigBee无线通信模块，WiFi模块等； 网关必须支持基于9轴惯性运动传感器的三阶卡尔曼滤波算法，支持目标跟踪可以看成是在线的贝叶斯估计问题，包括预测与更新。预测过程是利用已观测到的目标以前的运动状态来预测目标在下一帧的运动状态，更新就是利用当前时刻的观测值校正预测的状态，类似一个隐马尔科夫过程（HMM过程）。Kalman滤波器常用于线性运动且状态参数的概率分布为高斯模式的预测，由一系列递推数学方程组组成。扩展卡尔曼滤波（EKF，Extend Kalman Filtering）用于处理非线性运动的情况，该网关支持先把非线性过渡过程进行泰勒展开，用线性项近似目标动力学方程，这种方法的计算量小可以满足视频监控系统的实时性的要求。 在板集成加速度传感器BMA250、陀螺仪MPU3050、磁力传感器HMC5883。通过Android 系统传感器检测APP可分别获取加速度、陀螺仪、磁力传感器的XYZ轴数据。左右旋转嵌入式主板90°，液晶画面跟随旋转。通过Android 指南针APP，水平旋转物联网嵌入式主板，传感器测量出与地磁线之间的夹角并得到方位角的数据，实现精确的方向控制。 通过MQTT协议与物联网云服务系统进行通信。用户客户端诸如PC浏览器、智能手机、平板电脑等通过HTTP协议以及具有WebSockets的MQTT协议与物联网云服务系统交互信息，获取物联网网关管理的所有传感器节点信息。 |
| 2 | 智能交通沙盘模型 | 智能交通实训系统是学生进行实训的对象，主要集成了交通灯智能管理、路灯管理、公交优先、红绿灯违章抓拍、智能停车场、ETC收费、公路灾害智能预警、自动避障、车联网、车牌识别等几个功能部分。 尺寸：不小于2800*1600*650mm（长*宽*高）。 主体支撑采用一个铝合金金属骨架和钣金墙壁围绕组成，模型台面采用OrCAD设计城市交通规划图铺设，可按照客户所在城市路段规划，含有景观面板、城市道路、十字路口、交通灯、路灯、防护林、小区、加油站、高速路、ETC收费、桥梁等模拟景观，与智能网关、交通状况感知节点、控制设备、摄像头、智能车一起，构成完整的智能交通实训系统。 |
| 3 | ZigBee无线通信模块 | 要求传感器通讯模块采用主控芯片（STM32f103）+射频芯片（CC2530），支持IEEE 802.15.4，运行主频32MHz，工作频率：2.4GHz，加载Z-STACK协议栈 |
| 4 | ZigBee传感节点 | 组成：由ZigBee无线通信模块、传感器调理板、接口底板组成，封装在亚克力外壳内； ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 技术参数： 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境增加发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 协议栈：默认采用TI Z-Stack2007协议栈，兼容Z-Stack2006协议栈，支持TinyOS； 工作电源：DC 5V； 外形尺寸：8cm*5cm*2.5cm 传感器调理板，可配置多种传感器与控制器： 温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光线传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、指纹传感器、声音识别传感器等。继电器、电磁阀、声光报警器等。 接口底板：具有1个仿真调试接口，2个传输指示灯，2个功能按键，1个复位按键，1个电源拨动开关，分别实现CC2530芯片的仿真调试，节点状态指示，节点输入控制，节点复位功能，以及节点供电。 供电电源：默认DC 5V供电； 封装：每个传感器节点均封装在亚克力透明壳体内。 |
| 5 | 无线强电控制器 | 组成：由ZigBee通信模块、AC/DC降压模块、继电器（或可控硅）、底板组成，封装在标准86型PVC明线盒内，面板具有单路开关，二三极插座； ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 AC/DC降压模块：可将交流220V转化为稳定的DC5V电源，为ZigBee通信模块等提供电源，同时将交流电通过继电器或可控硅供给交流电器。 ZigBee控制芯片CC2530驱动继电器（或可控硅）控制交流回路的断开和闭合，从而实现对交流电器的开关控制。 技术参数： 电源：AC220V±10%，50/60Hz； 负载电流：≤10A； 无线传输频率：2.4GHz； 无线传输距离：20~100米； 发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 接收灵敏度：>-85dBm； 工作温度：10℃~50℃； 相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：86mm×86mm×45mm；或者插座形式； 控制负载电路数：一路。 可配置电器：所有采用220V交流市电供电的电器均可，如：自动浇花控制系统，电饭煲控制系统，加湿器控制系统等。 |
| 6 | 交通灯指示模块 | 主要包括控制板，四组红绿灯+2位数码管组合，封装在模具内。 控制对象：红绿LED灯、2位数码管 控制器：CC2530 通信方式：ZigBee 控制方式：I/O口输出控制 供电：DC 5V 功能：智能红绿灯是模拟真实的道路十字路口交通灯，4向一体控制。支持红黄绿灯交替显示，并且支持通过Zigbee实时修改、随意定时间。灵活多变，可灵活串联多个灯。完美应用于T字和十字路口。 |
| 7 | ZigBee电子公交站台播放与显示系统 | 采用语音控制模块、128X64黄绿显示屏、ZigBee通信模块和接口主板组成。 ZigBee通信模块：接收ZigBee协调器的播放指令，转发给语音控制板，由它调用语音文件，驱动相应的外设播放特定的语音。 语音控制模块：采用专用语音单片机芯片，内嵌DSP高速音频处理器，处理速度快，根据内置或外挂SPI-Flash的不同，播放时长也不同；支持2M~32Mbit的SPI-Flash；内置13bit/DA转换器，以及12bit/PWM输出，音质好；支持DAC/PWM两种输出方式；PWM输出可直接推动0.5w/8Ω扬声器，推挽电流充沛；支持加载WAV音频格式；支持加载6K~22KHz采样率音频； 显示屏参数：点阵：128X64；外型尺寸：78.7X65.0X13.0；视区尺寸：72.0X40.0；控制器：ST7920；工作电压：5.0V /3.3V；产品规格：STN； 产品类别：中文字库点阵；产品颜色：黄绿屏 供电：DC 5V |
| 8 | 道闸控制器 | 主要包括5线减速步进电机、单片机、ZigBee通信模块等，封装在道闸模具内。 控制设备：5线减速永磁步进电机 控制器：STC11F04E单片机 通信方式：ZigBee 驱动方式：四相八拍，采用ULN2003驱动； 齿轮减速比：1/64，齿轮减速，噪音低，运转平稳； 供电电源：DC 5V 功能：单片机通过ZigBee通信模块接收网关发来的开启道闸或关闭道闸的命令，实现道闸的远程控制。 |
| 9 | 视频监控设备 | 功能：用于视频监控，通过控制云台上下左右移动，以观察大棚内各个角落状况及抓拍。 监控设备：网络摄像机 通信方式：WiFi 技术参数如下： 1）内置网络视频服务器 支持IP地址动态分配，具有唯一的MAC地址； 支持WEB方式访问，应用于广域网环境； 支持有线、无线两种网络连接方式，有线采用以太网，无线支持802.11b/g/n协议，信号稳定、穿透能力强； 视频数据传输支持HTTP、TCP、UDP、FTP等多种网络协议； 通过以太网（Ethernet）网络实现网络摄像机的管理和配置； 支持主辅双码流输出； 报警信息或数据使用SMTP、FTP传输； 2）内置解码器 采用高性能数字DSP技术，稳定可靠； 采用先进的H.264视频压缩技术，JPEG抓图，最大图像尺寸为640*480，帧率为25fps或30fps； 3）云台 支持云台控制，支持水平350°、上下100°范围内转动，外型小巧美观，安装方便，适合各种场合。 4）外部接口 1个T/F卡接口； 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 1路开关量报警输入，1路开关量报警输出； 内置麦克风，实现语音采集，远程监听现场声音； 自带红外灯，支持5米夜视范围，全天候监控； |
| 10 | 智能小车自动巡航系统 | 组成：由红外反射传感器、RFID读卡模块、核心控制板、直流减速电机、ZigBee通信模块、锂电池供电板、WiFi模块、USB摄像头等组成。 红外反射传感器： 车头底部安装5个红外反射传感器，透明蓝色为发送端、黑色为接收端，用于识别黑白线路，为小车自动循迹提供依据。车尾底部安装3个红反射传感器，用于监测后方来车。 RFID读卡模块： 控制器自带读卡模块和天线电路，自动识别道路上的低频卡，实现智能小车在城市道路中的定位功能。 核心控制板： 采用STC系列51单片机STC15w2k60s2，或者STM32F103作为智能小车的控制器，实时处理红外反射传感器检测的黑白道路信息，驱动直流减速电机完成前进、后退、左转、右转、高速、低速行驶等自动循迹功能；同时控制器驱动RFID读卡模块处于扫描状态，与铺设在重要地点（十字路口、加油站、公交站、高速出入口、停车场车位等）的RFID标示卡形成磁场，获取RFID标识的位置信息，通过ZigBee模块发送给智能网关。 而且，控制器搭载USB摄像头和WiFi模块，可将前方道路图像信息通过WiFi发送给网关。 ZigBee模块： 控制器通过串口与ZigBee模块通信，它将采集的信息通过ZigBee模块发送给智能网关，同时也接收智能网关发来的控制命令，如手动控制小车的行驶方式。 小车采用锂电池供电，具有电源管理电路和充电电路，小车行驶一段时间后，可对其进行充电，保证小车正常行驶。 车辆集成ZigBee、WIFI、RFID等无线通信模块，可实现车车通讯，车辆信息共享，车辆自组网功能； 车辆可根据交通信号灯变化，实现红灯停车、绿灯行驶、转弯、直行、路口选择等行车方式的判断。 |
| 11 | 交通灯控制与公交优先系统 | 控制设备：信号灯控制器 执行设备：路口交通信号灯（红灯、绿灯、数码管） 通信方式：ZigBee 控制软件：智能交通管理软件，运行在智能网关上。 功能：交通灯控制系统是整个智能交通的基础，主要是对交通十字路口、丁字路口的红、绿灯的有效控制，使某一方向的车辆遇到红灯停止，另一方向的车辆绿灯顺利通过，整个交通系统按照交通规则运行，保证道路交通的安全和畅通。 当公交车到达十字路口，系统控制交通灯迅速变成绿灯，让公交车优先通行。 |
| 12 | 重要路口视频监控与违章抓拍系统 | 检测设备：交通灯与RFID标示卡 监测对象：智能小车 执行设备：WiFi摄像头 通信方式：检测设备与智能网关通过ZigBee通信，WiFi摄像头通过无线WiFi和TCP/IP协议与上位机软件通信。 控制软件：智能交通管理软件，运行在智能网关上。智能交通违章抓拍软件，运行在PC上位机 功能：交通灯路口安装WiFi摄像头，对来往车辆进行实时视频监控，可从PC上位机视频监控画面中浏览。 当智能小车通过RFID卡识别到达十字路口时，会接收智能网关发来的当前交通灯的状态，我们可以人为设置小车违章闯红灯来模拟实际情况。当车辆闯红灯，PC上位机就及时记录当前何种车辆何时何地闯红灯的信息。用户可在违章记录信息表中查询。 提供研究型智能交通视频监控序列行人检测与跟踪源码： 1）提供基于Harr-like矩形特征的AdaBoost行人检测算法； 2）提供基于HOG特征的SVM算法行人检测算法； 3）提供基于加权颜色直方图的Particle Filter 行人跟踪算法； 要求现场能演示以上功能。 |
| 13 | 停车场停车管理系统 | 检测设备：RFID标示卡，铺设在各个车位 执行设备：智能小车 通信方式：ZigBee 控制软件：智能交通管理软件，运行在智能网关上。 功能：智能交通管理软件会提示用户是否需要停车以及选择停车位，然后引导小车进入正确的车位并停车，停车完毕后反馈该车位已被占用的信息。智能车也可以不停车直接驶出停车场。 |
| 14 | 停车场收费系统 | 检测设备：出入口处铺设RFID标示卡 执行设备：道闸、道闸控制器、智能小车 通信方式：ZigBee 控制软件：智能交通管理软件，运行在智能网关上。 功能：智能交通管理软件会根据智能小车发来的入口RFID信息、以及出口RFID信息，记录小车在停车场的停留时间，并在小车驶离停车场时结算，扣除小车的停车费用。 |
| 15 | 公交站自动停车与语音报站系统 | 检测设备：RFID标示卡 控制设备：智能小车、语音播放模块、LCD站台显示屏。 通信方式：ZigBee 控制软件：智能交通管理软件，运行在智能网关上。 功能：沙盘上设置公交线路与私家车线路，公交车与私家车各行其道。公交线路设置若干公交站，每个公交站都铺设了RFID标示卡、语音播放器、LCD站台显示屏等设备。 智能公交小车行驶到公交站时，识别到RFID卡，将本站信息通过ZigBee上报给智能网关，网关控制语音播放器播放本站站名。 同时，智能网关将控制所有LCD站台显示屏显示本站站名以及公交车距离本站还有几站等信息。 提供双阈值运动区域分割的Adaboost行人检测算法，要求使用矩形框将检测出的行人框出，要求提供算法源代码、代码演示以及说明材料。 |
| 16 | 实时道路监控系统 | 监控设备：小车上的USB摄像头 图像方式：WiFi 功能：每辆小车配备车载摄像头，进行前方道路监控。用户可以通过网页，远程访问实时录像。 |
| 17 | 交通环境监测与灾害预警系统 | 检测设备：振动传感器、火光检测传感器、智能小车避障传感器 控制设备：智能网关、智能小车 通信方式：ZigBee 控制软件：智能交通管理软件，运行在智能网关上。 功能：系统提供道路交通周边环境如高速公路森林着火、山体滑坡等的动态监测。当灾害发生时，火焰或振动传感器探测到后，将信息发送给轸念网关，网关通过无线通信立即播放灾害信息，沿路交通指示牌上显示灾害信息，同时将灾害信息无线发送给每个车辆，车辆收到后，选择其他安全路段行驶或掉头返回。 同时，当智能小车行驶中发现前方有障碍物阻挡无法前进时，将该信息发送给智能网关，由智能网关控制沿途指示牌显示灾害信息，提醒车辆绕行。 |
| 18 | 路灯管理系统 | 检测设备：光线传感器 控制设备：继电器控制器，强电输入，直流输出 执行设备：路灯 功能：光线传感器实时检测当前环境的光照度，当光照度低于预设的值时，网关软件将驱动继电器控制器接通路灯的供电回路，路灯点亮。当光照度高于预设的值时，网关软件将驱动继电器断开路灯的供电回路，路灯熄灭。 |
| 19 | 智能小车自动巡航系统软件 | 主要利用STC系列51单片机的接口总线，驱动红外反射、超声波等传感器采集信息，经过处理，驱动直流伺服电机带动万向轮转动，实现小车的自动循迹、避障、行驶方式的改变等功能。同时小车上的阅读器和天线会自动识别道路上铺设的射频卡，实现小车地图定位。 开发环境：Keil Uvision4 开发语言：C |
| 20 | 智能交通管理软件（智能网关QT） | 智能网关采用嵌入式Linux操作系统，上电后即运行基于QT的智能交通管理软件。软件包括系统设置、交通管理主界面等。用户可以在本地网关上直接浏览智能小车的运行状态，控制小车的运行方式，浏览关键路口（高速出入口或停车场出入口）的抓拍图像，也可手动控制出入口闸机。软件系统集成了嵌入式数据库，对所有传感器数据进行保存。 宿主机开发环境：Ubuntu12.04.4 LTS、Ubuntu14.04 LTS 宿主机交叉编译链：arm-2009q3.tar.gz 智能网关Linux启动代码：Uboot-1.3.4.tar.gz 智能网关Linux操作系统：Linux2.6.35.tar.gz 智能网关文件类型：YAFFS QT库：Qt-4.7.3函数库源码以及Qt-2.8.1集成开发软件 语言：Qt C++ |
| 21 | 智能交通监控违章抓拍软件 | 监控中心运行基于C#的智能交通管理软件，主要实现城市公交与私家车在城市交通图中的定位，十字路口闯红灯违章车辆抓拍记录等功能。 PC上位机操作系统：Windows XP以上 开发环境：Visual Studio2010工具 语言：C# |
| 22 | 传感网身份认证系统 | 1、要求系统.配置传感层、网络层、业务层的认证/加密算法、并支持下载； 2、要求系统认证过程以流程条闪烁的方式动态展示传感层的4个身份认证步骤和传感网拓扑结构； 3、要求系统必须具备安全算法研究功能：支持传感网轻量级算法LBblock、KASUMI算法、AES算法、ZUC算法、snow 3G至少五种以上安全算法； 4、要求系统必须具备算法安全测评功能：根据安全协议进行算法安全测评，对网关及传感器安全算法复杂度统计，显示出统计图；测评指标包括：算法复杂度、计算量、处理时延等。 以上功能要求现场演示（演示系统为实际案例的真实运行的系统，必须提供产品原型，不得用截图、视频、演示程序等代替。）。 |
| 23 | 虚拟仿真交通实训系统软件 | 1.组成 智能交通仿真主题沙盘主要由仿真系统软件、监控中心软件、客户查询系统软件及物理沙盘对接互联系统组成。 （1）仿真系统软件： 主要覆盖各种模拟采集控制操作的电子沙盘系统，包括空气温湿度、光照传感器、PM2.5传感器等环境数据上报，红绿灯、路灯状态显示及控制，虚拟道闸及ETC信息状态，公交车站台信息及公交到站信息提醒以及虚拟射频读卡信息上报等功能。可通过监控中心软件对仿真系统进行虚拟节点设置及仿真控制。 （2）监控中心软件： 主要用于监控电子仿真沙盘系统，包括空气温湿度、光照传感器、PM2.5传感器等环境数据采集显示，红绿灯、路灯控制、虚拟道闸控制及ETC信息采集、公交车站台信息及公交到站信息同步、私家车模拟GPS定位显示跟踪系统、道路拥堵车辆自动避让系统等功能，通过此监控管理软件可实现系统的自动化监控及管理。用户也可通过开放的二次开发接口自行编写监控管理软件，更好的熟悉系统的构建以及对物联网智能交通系统的深入学习。 (3）客户查询系统软件： 基于Android系统远程车位查询功能及车位预约功能，用户可通过手机客户端远程连接仿真系统查询当前车位停放信息，并通过查询到的空车位信息进行远程预约车位，实现智能化停车管理功能，有效缓解城市停车难问题。 (4）物理沙盘对接互联（需智能交通物理沙盘支持） 支持物理沙盘对接互联，通过一键切换按钮实现物理沙盘的无缝对接，可以让用户在虚拟沙盘所学到的知识快速应用于真实系统中。 2.实验项目： (1)环境监控：空气温湿度、光照传感器、PM2.5传感器等环境数据采集显示，可双击传感器节点进行虚拟仿真参数设置。 (2)路灯控制：通过监控管理中心软件对仿真系统路灯控制节点进行开关控制，可双击路灯控制节点进行虚拟仿真参数设置。 (3)交通灯管理：交通灯控制系统是整个智能交通的基础，主要是对交通十字路口、丁字路口的红、绿、黄灯的有效控制，使某一方向的车辆遇到红灯停止，另一方向的车辆绿灯顺利通过，整个交通系统按照交通规则运行，保证道路交通的安全和畅通。通过监控管理中心软件对仿真系统交通灯控制节点进行红绿灯控制，可双击交通灯控制节点进行虚拟仿真参数设置。 (4)ETC不停车收费系统：系统模拟高速公路出入口的ETC收费站，收费站安装有虚拟射频采集器，当车辆进入ETC入口处射频读写器的感应范围时，系统获取车辆信息，所有信息存入数据库，开启闸机。当车辆进入ETC出口射频读写器感应范围时，读卡器识别出车辆信息，计算路费，打开闸机，让车辆驶出高速公路。可双击闸机控制节点及点阵控制节点进行虚拟仿真参数设置。 (5)灾害预警系统：系统提供道路交通周边环境如高速公路森林着火、山体滑坡等的动态监测。当灾害发生时，传感器探测到将信息发送给监控中心并立即播放灾害信息，同时将灾害信息无线发送给每个车辆，车辆收到后，选择其他安全路段行驶或掉头返回。 (6)小车行驶控制：通过监控管理中心软件对仿真系统小车进行停、自动循迹控制，可双击小车进行虚拟仿真参数设置。监控系统集成道路拥堵监测，智能调度小车优选通畅道路行驶。 (7)公交信息查询：系统提供公交信息查询系统，可实时查询当前公交所在位置及到站信息。可双击公交站台节点及公交车节点进行虚拟仿真参数设置。 (8)停车信息查询：基于Android系统远程车位查询功能，用户可通过手机客户端远程连接仿真系统查询当前车位停放信息，实现智能化停车管理功能，有效缓解城市停车难问题。 (9) 雷达动态交通目标定位虚拟仿真：对交通车辆附近动态目标进行算法定位，需要能够与通用雷达历史记录数据对接，并在显示终端进行模拟仿真：实现雷达扫描图、目标距离坐标显示、目标角度坐标显示、报警信息显示、目标区域放大或缩小等功能。 3．开发环境： PC上位机操作系统：Windows XP以上 Visual Studio2010工具 语言：C# 4．要求现场演示以下功能（演示系统为实际案例的真实运行的系统，必须提供产品原型，不得用截图、视频、演示程序等代替。）： （1）系统具备开发编辑工具，工具内置多种传感器按钮（如：温度传感器、湿度传感器、光线传感器、二氧化碳传感器等）等图形化控件，用户可二次开发PC版客户端，并可在虚拟沙盘界面上随意拖拽、自由组合每个元件。 （2）交通灯管理：提供以下可以选择的交通路口交通控制策略和算法： a.交通灯路口十字平均通过模式 b.交通灯路口十字1:2时长通过模式 c.交通灯路口优先快速通过模式 d.通过监控管理中心软件对仿真系统交通灯控制节点进行红绿灯控制，可双击交通灯控制节点进行虚拟仿真参数设置。 （3）对交通雷达定位信息利用算法进行分析处理，确定移动目标定位信息并通过虚拟仿真予以显示。 |

## 物联网综合实训平台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网综合实验实训台基础构成 | 物联网综合实验实训台采用钣金结构，由实验桌与控制柜组成。整体尺寸长X宽X高= 1470 X 750 X 1490（mm），按照物联网的三层架构进行模块化设计，由三部分组成，分别是传感器节点部分、网关、上位机； 物联网综合实验实训台可实现以下几个功能区： 智能家居实训区 1）物联网综合实验台标配的315M检测模块 人体感应模块 工作电压：电池供电，DC 9V 探测距离：8-10米 编码方式：固定/滚动码 静态电流：30-45mA 工作电流：30-120mA 使用频率：315M 探测范围：垂直60度；水平110度 感应时间间隔：6S—3min 门磁模块 发射功率：30mW 工作电流：10mA 工作电压：12V 可燃气体模块 感应气体：煤气，天然气，石油液化气； 报警浓度：煤气0.1%-0.5%，天然气0.1%-0.3%，液化石油气0.1%-0.2%； 工作电压：12VDC-24VDC/110VAC-220VAC； 工作环境：温度：-10℃-50℃； 工作电流：100MA； 报警音量：≧85DB； 响应时间：≦20秒气体浓度而延长； 2）物联网综合实训台智能家居环境检测标配的ZigBee模块 指纹模块 由指纹采集传感器、CC2530射频模块和底板三部分组成； 指纹采集传感节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行指纹采集，再将采集的数据发送回协调器别且存储；也可以让指纹传感节点进行指纹数据录入对比； 独立指纹传感器加板载接口； 节点支持5V供电 485传感器 由485接口、CC2530射频模块和底板三部分组成； 485传感器通过485接口进行485通信，并把获得的数据以zigbee通信的格式向协调器传送； 板载485接口； 支持5V电压输入 315转换模块 由315信号接收板、CC2530射频模块和底板三部分组成； 315转换节点可以接收315传感器的报警信号，再将采集的数据以zigbee格式发送回协调器，实现不同信号格式的网络连接； 板载315转换模块接口，自带无线接收天线； 信号接收距离（5-20m）； 支持5电压输入； 调光模块 调光模块和电源底板组成； 调光模块可以接收协调器的调光的命令，通过cc2530的引脚控制可控硅的开合角，达到电压的调节，实现调光的目的，同时也可以通过调光模块的上3个触控按钮进行光照强度的调节； 输入电压220V,电压调节范围（0-220v）； 3）智能家居门禁系统 独立电源模块 供电电压220V，输出功率36W； 可稳定输出12V3A； 门禁密码系统 由控制通信系统，密码系统，电子门铃，机械带反馈电子锁，一键开门按钮，高频读卡系统，指纹系统组成； 可以实现指纹录入权限解锁，密码解锁，密码加身份识别解锁，一键解锁等功能，实现现实环境无差别高仿真系统开发，系统开发移植可靠性高； 可以扩展考勤系统功能（门锁原厂家提供）； 液晶辅助显示解释系统 由合金框架LED点阵屏和rs232无线通信模块组成； LED屏由rs232模块控制显示信息，协调器给rs232发送控制指令，点阵屏对应显示不同的报警或者警示信息， 方便实际开发中对聋哑人士的报警警示作用； 点阵5v供电，自带锂电池，usb充电接口，2小时电量充满，在亮度25%的情况下，可工作12小时； 4）强电控制系统 由变压器电源部分，zigbee通信控制及电源输出部分组成； 与智能家居系统其他模块联合使用，作为智能家居的控制部分； 通过协调器发送命令，控制强电模块的光耦，实现对强电的开关控制； 智能货架实训区 系统功能：智能货架由读卡器、天线、天线选择器组成，每一小格都是一个物品存放区，每个小格下面都放置一个读卡器天线，读卡器通过天线选择器来选择不同位置天线来识别货架上的物品及位置。 1)高频RFID读写器 由HF射频模块、支持底板组成； 支持标准：ISO14443A、ISO14443B、ISO15693； 读卡距离：0-7cm，读卡时间：1-2ms； 工作频率：13.56MHz； 具有高性能通信串口RS232接口，数据透明传输； 具有ZigBee 2.4GHz通信模块，与网关进行无线数据传输； 天线选择器 智能货架天线 智慧农业实训区 系统功能：用ZiBee无线传感网络技术可以模拟实时采集大棚温湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温湿度等农作物生长环境信息，将信息通过ZiBee网络将数据传输到网关，网关通过软件实现对大棚排风扇、喷灌系统、补光灯、卷帘机等设备进行管理控制，通过摄像头对植物生长情况进行监控，拍摄分析，创造作物最适宜的生长环境，从而实现大棚的智能化。 系统配置： 无线网络摄像头 半球网络摄像头； 采用H.264压缩技术，P2P点对点，无需端口映射； 内建WEB服务区，用户可以ip摄像头实现远程监控； 支持手机监视（原厂家只提供程序，无代码）； 无线网络符合IEEE802.11b/g/n； 无线网络支持WEB,WPA,WPA2加密功能； 多层次加密功能，具有密码保护功能； 红外灯夜视照明24小时监测； 支持远程控制云台(水平355度&垂直122度)； 中央处理器2.0G或以上； 内存256M； 显卡64M或以上； 5V供电； 工业串口屏 采用DUGS软件开发，门槛低入门简单，可以很快的实现图形界面的开发； 系统开发移植性强，开发不存在版权问题； 显示屏类型TFT； 分辨率800*4800； 背光类别LED； 工作温度（12V电压，湿度60%）-20—70℃； ESD防护等级：IEC4级（接触和空气放电）； 功耗：4.8W（12V 400MA）； 硬件寄存器256B； 用户变量空间 56K； 字库和图标存储空间 32M； 图片存储空间 224M(可保存290幅全真图片)； 光强传感器模块 由光强传感器、CC2530射频模块和底板三部分组成； 光强ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行光强采集，再将采集的数据发送回协调器。 板载BH1710FVC/BH1750FVC数字型环境亮度传感器，内置16bit AD转换器，支持IIC总线接口； 对应大范围的输入光（1-65536勒克斯）； 支持2.4~3.6V电压输入； 火焰传感器模块（与zigbee学习区共用） 由火焰传感器、CC2530射频模块和底板三部分组成； 火焰ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行光强采集，再将采集的数据发送回协调器；也可以让火焰节点实时工作，检测到火焰时，立即向协调器发送报警信息； 板载火焰传感器； 节点支持5V供电 温湿度模块（与zigbee学习区共用） 由温湿度传感器模块、CC2530射频模块和底板三部分组成； 温湿度ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行数据采集，再将采集的数据发送回协调器。 采用SHT10温湿度传感器，抗干扰能力强，性价比高； 全标定输出，使用时无需重新校准； 高精度两线制数字接口，直接与微控制器相连； 请求式测量，自动休眠，超低能耗 可燃气体传感器模块（与zigbee学习区共用） 由可燃气体传感器、CC2530射频模块和底板三部分组成； 可燃气体ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行可燃气体浓度的检测，再将采集的数据发送回协调器。 板载MQ-2气体传感器； 支持5V供电 土壤温湿度模块 由土壤温湿度传感器、CC2530射频模块和底板三部分组成； 土壤温湿度ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行土壤温湿度数据采集，再将采集的数据发送回协调器。 传感器全量程标定，两线数字输出； 窗帘电机（模拟动画显示） 通风扇 控制电路由CC2530射频模块、强电模块组成； 控制模块接收协调器发来的控制命令控制继强电模块的通断来控制风扇的转动，模拟大棚通风扇或由开关量控制的电器； 数码管（用zigbee学习区共用） 控制电路由CC2530射频模块组成 显示温度数值，模拟大棚内的温度调节 喷灌装置（动画模拟显示） LED射灯1个 Zigbee基础学习区 这部分由8个zigbee传感器组成，和基础学习共同使用，学习了解zigbee的组网特性和功能，以及基于zigbee通信技术传感器的使用。 1）基于ZigBee协议的监测与控制模块 ZigBee监测与控制模块包括多种不同类型传感器的ZigBee节点，可与网关上的ZigBee协调器实现组网、匹配绑定、传感数据采集与控制、协议分析等功能。 ①ZigBee协调器 该协调器位于网关上，可以将ZigBee节点采集的信息提供给Cortex-A8处理器控制； 包括CC2530射频模块和网关底板，射频模块通过单排针与网关底板无缝连接，构成ZigBee协调器系统； ZigBee射频模块采用ZigBee 2007协议栈，也可以使用ZigBee Pro协议； 采用内置2.4G板载天线进行通信； 协调器能够建立无线ZigBee网络，支持ZigBee节点的添加、管理和访问，维护整个ZigBee网络正常运行。 ② ZigBee路由器 包括CC2530射频模块和底板，射频模块通过单排针与底板无缝连接，构成完整系统 射频模块采用TI公司的CC2530射频收发处理器，采用ZigBee 2007协议栈，也可以使用ZigBee Pro协议； 采用内置2.4G板载天线进行通信； 底板为整个ZigBee路由器提供供电、复位、JTAG仿真调试下载接口等； 路由器节点用于连接其它节点和协调器。 ③ ZigBee无线传感模块 包括CC2530射频模块和底板，射频模块通过单排针与底板无缝连接，构成完整系统； 射频模块 采用TI公司的CC2530射频收发处理器，采用ZigBee 2007协议栈，也可以使用ZigBee Pro协议； 采用内置2.4G板载天线进行通信； 底板为整个ZigBee路由器提供供电、复位、JTAG仿真调试下载接口等； 协议支持：符合ZigBee 2007或ZigBee PRO规范，套件提供的样例程序实现了无线通信节点的动态组网及传感数据采集传输。 传感器介绍 1 温湿度传感器 由温湿度传感器模块、CC2530射频模块和底板三部分组成； 温湿度ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行数据采集，再将采集的数据发送回协调器。 采用SHT10温湿度传感器，抗干扰能力强，性价比高； 全标定输出，使用时无需重新校准； 高精度两线制数字接口，直接与微控制器相连； 请求式测量，自动休眠，超低能耗。 2 火焰传感器 由火焰传感器、CC2530射频模块和底板三部分组成； 火焰ZigBee节点可以接收ZigBee协调器的采集命令进行光强采集，再将采集的数据发送回协调器；也可以让火焰节点实时工作，检测到火焰时，立即向协调器发送报警信息； 3 语音传感器 4 数码管传感器 5 货架高频读卡器 6 空气质量传感器 7 协调器 8 RFID低频读卡器 嵌入式基础功能学习区 嵌入式基础功能学习区包括FTV210开发板，以及多个扩展小模块 1.嵌入式扩展模块 网关扩展的无线模块包括WiFi/蓝牙通讯模块、3G通讯模块、GPS定位模块、ZigBee协调器、基础功能模块、16x24点阵模块、直流电机控制板、步进电机扩展板、继电器控制板。 WiFi/蓝牙通讯模块 模块结构：内部集成WIFI/BT两种无线网络，可通过WIFI实现无线上网功能以及WIFI/蓝牙数据通信。 通过PIN52 MiniPCI-E接口与网关底板连接； 采用标准TCP/IP协议，通过WiFi网络，进行数据采集和输出控制，实现与监控中心的数据通讯。 协议标准：符合WLAN IEEE802.11.b/g/n 和BT2.1+EDR两个标准； 工作频率：GSM/GPRS/DCS/PCS/WCDMA/GPS 无线频段； 数据加密：支持WEP/WPA/WPA2安全加密技术； 通信接口：WIFI通过SDIO接口与网关处理器通信，BT通过UART接口与处理器通信； 工作电压：3.3VDC供电； 3G通讯模块 支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术； 能够同时传送声音以及数据信息，速率在几百Kbps； 支持：UMTS/ WCDMA /HSDPA/HSUPA 850/900/1900/2100MHz；双频EGSM850//900/1800/1900MHz； 支持GPRS/EDGE CLASS 12； 支持短信/上网功能； 内嵌TCP/IP协议，支持标准AT指令集，可实现个性化定制； 标准RS232接口，速率110~230400bps； 电源供电为3.2-3.6Vdc； GPS定位模块 由GPS通讯模块和支持底板组成； 采用嵌入式系统，提供数据访问接口以方便应用程序的开发； 数据接口：VCC、GND、TXD、RXD 电源供电为3.3V 主机ZigBee协调板 该协调器位于网关上，可以将ZigBee节点采集的信息提供给cortex-A8处理器控制； 包括CC2530射频模块和网关底板，射频模块通过单排针与网关底板无缝连接，构成ZigBee协调器系统； ZigBee射频模块采用ZigBee 2007协议栈，也可以使用ZigBee Pro协议； 采用内置2.4G板载天线进行通信； 协调器能够建立无线ZigBee网络，支持ZigBee节点的添加、管理和访问，维护整个ZigBee网络正常运行。 基础功能模块 板载1路AD输入接口：AIN0通道； 1路PWM输出接口：蜂鸣器； 8个外部按键输入； 8个LED灯输出。 16x24点阵模块 直流电机控制板 步进电机扩展板 继电器控制板 供电方式：支持三种供电方式，1、两节电池供电；2、DC直流电源供电；3、橡胶头供电。供电方式可直接切换 底板通用性：多种传感器自由更换，不需要更换传感器底板，只需要随意更换传感器节点； 物联网综合实训台网关 CPU资源介绍： 内核：ARM Cortex-A8 主频：1GHz 支持NEON指令 支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps 支持2D图形加速，最大支持8000×8000分辨率 支持3D图形加速（Power VR SGX540），OpenGL-1.1&2.0、OpenVG1.0 支持SD/MMC/SDIO接口存储卡，最高支持32GB 支持JPEG硬件编解码，最大支持8192×8192分辨率 核心板资源介绍： 采用8层盲埋设计，邮票孔紧密连接； 内存：4G bits DDR2，低功耗完美体现； Flash：8G Bytes SLC NAND FLASHH，满足大容量需求； 集成DM9000AEP 100M以太网控制器，稳定可靠传输； 集成WM9713音频编解码器，完美音质，无缝连接GSM音频； 集成WM8310智能电源管理芯片，节能减耗； 集成系统时钟，HDMI时钟，RTC时钟，USB时钟；通过EMC测试认证，追求稳定与完美； 除总线外引出230PIN管脚。 底板资源介绍： 采用4层PCB工艺，含丰富的外围接口 板载RTC 板载标准JTAG接口 板载1个独立CAMERA接口 板载RS232串口×1 调试串口 外扩I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口 板载5个Android专用键盘 板载2个USB HOST 2.0，1个USB OTG 2.0接口 板载2个SDIO接口（1个SD卡接口，1个SDIO wifi接口） 板载TV-OUT、HDMI、VGA接口输出 支持4.3寸、7寸多款液晶模块 板载WIFI/BT二合一模块 板载电容式触摸屏，支持电阻式触摸屏 板载1个GPS模块； 1路mini-PCI接口，可插入SDIO类型的WIFI模块； 1个选择串口或蓝牙的2bit拨动开关； 1个可直接插入ZigBee通信模块的接口； 1个1.3w功放接口； 板载1个软排线连接的摄像头接口，带闪光灯； 1路mini-PCI接口，用于连接3G模块； 1个TF卡槽；1路TTL串口；1个SIM卡槽；1个UART0和调试口的选择开关； 集成指南针，陀螺仪，加速传感器；单键开关机键； 集成Android手电筒； 外扩双排系统总线接口（包括I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口）； 支持WIFI网、有线网络、3G网络自由切换； WCDMA和EVDO两种3G模块系统自动识别； 默认配置ZigBee无线通信模块，WiFi模块等；选配3G移动网络通信模块、GPS定位模块等。 软件资源介绍 Bootloader： u-boot-1.3.4 支持cramfs/yaffs镜像烧写 支持100M以太网下载 支持USB下载 支持NAND FLASH启动 支持SD启动 支持通过SD卡烧写系统 支持fastboot协议下载烧写系统 Linux内核： 内核版本：Linux2.6.35或3.0.8版本 LCD驱动 LCD背光驱动 VGA显示驱动 电阻式触摸屏驱动 HDMI驱动 HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动 IIC驱动 SPI驱动 KEYBD驱动程序 AUDIO音频驱动，支持AC97和IIS DMA驱动 RTC实时时钟驱动 USB HOST/DEVICE驱动 JPEG硬件编解码驱动 MFC多媒体硬件编解码驱动，支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX等格式 CMOS/CCD Camera驱动 ROTATOR屏幕旋转驱动 2D硬件加速驱动 3D硬件加速驱动 以太网驱动 SD卡驱动，最大支持32G 3G驱动 SDIO WIFI驱动 BT驱动 电容式触摸屏驱动 电源管理驱动 USB ADB驱动，可以进行ADB调试,同时把开办板当U盘使用 3.综合实验台的上位机软件 在配备的PC机上安装传感层、网络接入层、传输层、应用层等需要使用的开发环境，编辑开发程序，调试下载与系统联调等。 针对无线传感节点：安装Keil C、IAR等嵌入式处理器的开发环境，编辑、编译、调试、下载到传感器节点的Flash中； 针对网关：安装Linux、Android等操作系统的开发环境，编写对应操作系统下的驱动程序、应用程序，并交叉编译，下载固化到网关中； 针对上位机：安装VS2010、Delphi等应用程序开发环境，编写上位机应用程序与用户操作界面，方便与网关、甚至是无线传感节点通信。 |
| 2 | 电脑 | 品牌电脑 CPU:G3900 双核、内存：≥4G、硬盘：≥500G 显示器：≥20.7英寸 |
| 3 | 物联网综合案例实训 | 物联网综合案例实训 实训一：Linux或Android系统下的智能安防报警软件系统 系统实现功能： ①各路探测器感应异常侵入时实现现场报警、拨打电话及短信发送功能； ②每个防区可独立设置布撤防模式内容； ③主机可实现基本电话功能，可通过触摸屏实现电话按键选择； ④探测器报警发出时，主机自动循环拨打预设的电话，至接通为止，接通后播放报警留言；当主人听完留言后，即可对现场实施监听功能，并能现场喊话功能，阻退盗贼； ⑤可通过手机遥控家电，实现对多种家用电器的遥控功能。发送的指令为预设的文字短语，如：开启空调、关闭空调。 实训二、Linux下窗帘与照明灯控制实验 利用ZigBee网络建立协调器、路由器、终端节点，其中协调器在一个网络中唯一，路由器有若干个，终端节点有若干个。保证协调器与控制终端节点同时上电、掉电，并且路由器接入该网络中。在带有路由器的嵌入式网关中运行qt控制程序，触发节点，实现远程控制窗帘与照明灯的开关。 实训三、Android下森林火警实验 1、利用ZigBee网络建立协调器、终端节点。其中在带有协调器的嵌入式网关中运行Android应用程序，添加不同实验台上的温湿度节点、火焰传感器节点、烟雾传感器节点等到协调器组建的网络中，用来模拟森林中不同的火灾易燃点，实时监测各个防区内的环境参数，一旦哪个防区参数超标，由网关发出控制命令，拉响报警。 |
| 4 | 物联网综合试验实训台实验目录要求 | 物联网综合试验实训台实验目录要求： zigbee微控制器基础实验不少于21个：建立一个简单的实验工程实验，通用数字I/O实验， OLED屏显示实验I(软件模拟SPI总线)， OLED屏显示实验II（硬件SPI总线），UART串口通讯实验， 时钟模式实验，外部中断实验，AD单次采样实验，用户按键实验，温度传感器实验，功耗模式实验实验，定时器中断实验，秒表实验（定时器3），看门狗实验，看门狗实验II(定时器模式)，DMA传输实验，随机序列发生器实验，AES安全协处理器实验，射频通信实验I(数据包误码率测试)，射频通信实验II（Light&Switch），射频通信实验III(频谱分析仪)。 ZigBee协议栈实验不少于10个：SimpleApp实验，温湿度实验，灯开关实验，实SimpleApp 无线串口实验，TransmitApp网络吞吐量测试实验，SensorDemo网络传感器实验，ZOAD空中升级实验，HomeAutomation家庭自动化实验，Smart Energy智能能源实验，快速体验ZigBeeRF4CE实验。 Linux系统网关实验不少于16个：嵌入式Linux开发环境的建立实验，Linux内核配置使用及基础实验，Linux基础功能模块实验， Qt4配置和交叉编译实验，多媒体硬件编解码测试实验， Qt-4.7.3应用程序实验，TCP/IP网络通信实验，串口通信实验，数字气压实验，遥控按键实验，温湿度检测实验，光线检测实验，继电器控制实验，可燃气体检测实验，WIFI无线网卡使用实验，3G模块使用实验，蓝牙通讯实验。 Android系统网关实验不少于19个：Android Ubuntu开发环境建立实验，Android xp开发环境的建立实验，Android Hello World实验，Android 基本控件实验，Android Activity切换实验，Android内核移植与编译实验，Android文件系统实验，Android LED控制实验，Android NDK开发调试，数字气压实验，遥控按键实验，温湿度检测实验，光线检测实验，继电器控制实验，可燃气体检测实验， WIFI无线网卡使用实验，3G模块使用实验、蓝牙通讯实验。 可扩展实验不少于10个：GPIO驱动实验，步进电机控制实验，三通道继电器输出控制实验，直流电机控制实验，视频播放实验，音频播放，蓝牙数据实验，WiFi数据传输实验，3G无线通讯实验，GPS定位实验，摄像头采集实验。 智能家居实验不少于25个：315M烟雾监测实验，315M 门磁实验，315M 人体感应实验，点阵报警显示实验， 雨滴传感器实验，数字气压传感器实验，温湿度传感 器实验，火焰传感器实验，触摸调光实验，强电控制 实验，指纹门禁实验，刷卡解锁实验，密码解锁实验，点阵功能区域提示实验，卷帘控制实验，一键解锁实验，门铃警示实验，烟雾报警实验，远程报警实验，火警自动喷淋实验，火警自动通风实验，火警现场监控实验，点对点无线通讯实验，点对多点无线通讯实验，TI Z-stack2007协议栈入门实验，基于Zstack的无线组网实验，基于Zstack的无线数据（温湿度）传输实验，基于Zstack的串口控制LED 实验，基于Zstack的串口透传实验，基于Zstack的传感器中断添加实验。 智能货架实验：货物盘点实验，传感器类型识别实验。 智慧农业实验不少于10个：光强传感器实验，火焰传感器实验，土壤温湿度实验，可燃气体传感器实验，通风扇控制实验，LED灯控制实验，喷灌实验（工业屏模拟动画显示），雨棚实验（工业屏模拟动画显示），摄像头监控实验，工业串口屏通信显示实验，数据采集实验，数据曲线显示实验，设备工作状态显示实验。 物联网综合试验实训台综合实验不少于4个：zigbee网络拓扑结构演示实验；家居智能安防及消防综合演示实验；智能货架演示实验；智慧农业演示实验；森林防火演示实验；网络化远程测控系统；手机远程监控系统。 |
| 5 | 配套教材及服务 | 1）配套教学资料： 提供实验例程加实验模板，源代码，硬件原理图。详尽的使用手册、以及技术视频录像。 提供物联网技术应用教材及实训平台配套实训指导书5本以上 2）师资培训与服务： 免费的不限人数的师资培训； 由开发公司核心研发工程师到校进行培训； 支持二次开发系统软件资源； 提供免费的软件技术升级服务。 提供物联网技术应用教材及实训平台配套实训指导书5本以上，投标现场提供与本设备配套的《物联网信息安全》、《物联网控制》、《数据处理与智能决策》、《物联网培训手册》、《CC2530协议栈手册》、《CC2530基础实验手册》、《物联网综合试验实训台Android实验指导书》、《物联网综合试验实训台Liunx实验指导书》、《物联网综合试验实训台WinCE实验指导书》》教材。 |
| 6 | 主要功能 | 传感器节点部分至少包含ZigBee无线节点、315M节点、三频段RFID节点等不少于三类支持不同无线传输协议的节点； 须配备节点集成烧写机，可以通过相应开关进行各端口免拔插程序烧写功能，提供一种烧写多个单片机程序的装置免插拔烧写功能原理图及说明文档，并现场演示（演示系统为实际案例的真实运行的系统，必须提供产品原型，不得用截图、视频、演示程序等代替。）。 |
| 7 | 其他要求 | 产品厂商具备国际物联网大赛IISFA2016-2017（International IOT Skills Final Asia）2016-2017指定竞赛平台证书，投标现场提供原件（备查）； 为保证学校物联网国际课程体系的技术支持或咨询服务，提供国际物联网技术体系IDETCO授权ZigBee课程体系证书，投标现场提供原件（备查）。 |

## 物联网智云虚拟化与大数据创新实验系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云主机服务器 | 外型：机架式，8个3.5" 热插拔硬盘槽位，≤2U(机架式) 处理器：Intel 至强E5-2630v3及以上，数量：2颗 内存：DDR3，≥128GB（16G*8） 存储：3.5"接口热插拔 SAS/SATA硬盘 2TB SATA 7200转 *4 、480GB SSD *2 网卡：≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口 冗余电源：2个热插拔冗余电源 冗余风扇：热插拔冗余风扇 远程管理卡：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作.可支持动态功率封顶 支持账号数量400以上，同时在线100人以上。 |
| 2 | 物联网信息平台及大数据系统（软件） | 软件功能要求： 要求采用B/S架构，部署于私有云计算服务平台上。通过虚拟云桌面终端或其他终端设备（如PC/安卓平板/安卓手机）都可以连入虚拟实训室系统，虚拟实训室系统安装与课程相关的实验环境、实验课件、实验资料、以及需要提交的实验报告等。授课教师可以对所有学生的虚拟桌面进行管理，帮助学生解决实验过程中出现的问题。可汇聚老师授课的课件，学生学习所需要的实验环境、课件、文档等所有资料，保存所有学生的实验情况，可供授课老师随时跟踪学生学习情况。 软件个性化要求： 1.开放式资源及实验环境 可以利用校园网或互联网接口，提供开放式、在线化的“虚拟”实训室，完成远程实验。 2.系统信息设置 （1）专业设置：用树展示所有专业。点击根节点在列表中显示电子技术系，并可查看详情；点击子节点在列表中显示相应的专业，并可进行增删查改管理。 （2）课程设置：用树展示所有专业。点击根节点在列表中显示电子技术系，并可查看详情；点击子节点在列表中显示相应专业的课程，并可进行增删查改及审核通过和驳回管理。 （3）班级设置：用树展示班级信息，树分二级，根节点为电子技术系，一级子节点为专业，二级子节点为班级。点击系部列表中显示电子技术系，点击电子技术系在字典中显示专业，均只能查看，不能改。点击专业在列表中显示该专业下的班级，可进行增删查改操作。 （4）教师管理：用户管理所有电子技术系下的教师信息，如：教师工号、姓名、所属教研室、性别、职称、电话等信息。 （5）学生管理：用于管理各个班级下的学生信息，包含：学号、姓名、性别、所属班级、联系电话、地址等信息。 3.实验管理系统 （1）预约申请功能：教师可通过PC端，申请教学实验所需实训室。 （2）预约审核：系部根据教师提交的申请情况和实训室安排情况，综合考虑是否批准该项申请。该功能统筹安排实验课程避免发生课程冲突。 （3）实训室安排查询：教师在PC端，通过查询功能提前获取实训室安排信息，便于对自己的实验课程进行合理规划，有效避免课程冲突。 （4）实训过程管理：学生/教师进行实验，使用软件实时采集数据。有效掌握整个实验过程。 （5）实验结果管理：对学生进行的教学实验成果进行评价并生成相应报告。 （6）实训室使用管理登记：系统能统计各实训室使用情况，能导出使用情况登记表，系统分析汇总，实时查看各实训室使用情况。该功能可实现实训室使用率的分析。 软件开发环境： Eclipse IDE for Java Developers Android-sdk_r16-windows MQTT v3.1 WebSocket技术 Java语言等 |
| 3 | 服务器机架 | 用于安装固定管理节点服务器与计算节点服务器 |
| 4 | 云终端 （瘦客户机） | 外型：含显示器背挂架，VESA标准 处理器：赛扬N2807 双核1.58GHZ 支持Turbo Boost睿频技术,2.16GHz 内存：DDR3 ≥2GB 存储：SSD ≥16GB 网络：10/100/1000M自适应RJ45接口 接口：MIC输入口，直径3.5mm USB接口≥4（不少于2个USB3.0接口）VGA 1个，HDMI 1个 |
| 5 | 24口非管理型 以太网交换机 | 24口非管理型以太网交换机； 10/100Base-TX |
| 6 | 19寸宽屏液晶显示器 | 型号：19寸显示器； 面板类型:TN面板,宽屏，屏幕比例 16:9； 最佳分辨率：1600*900； 响应范围：5ms，响应时间：5ms； 点距：0.2712(H)x0.2626(V)mm； 色数：16.7M； 亮度：200cd/m2； 对比度：20000000：1（动态）； 可视角度： 90/50 (CR≥10)； LED：背光 |
| 7 | 无线路由器 | 网络标准:IEEE 802.11a、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 最高传输速率: ≥850Mbps （2.4G+5G频段） 传输速率:2.4G：≥430Mbps 5G：≥430Mbps 频率范围:双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口:1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口 天线类型:外置全向天线 天线数量:≥4根 天线增益:≥5dBi 防火墙功能:内置防火墙 WDS功能:支持WDS无线桥接 无线安全:WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制 |
| 8 | 附件 | 电源线、网线、USB鼠标、键盘等 |

其他要求：

1、投标人应踏勘现场，并且提供相应的三维设计效果图；

2、参与投标单位中标后，设备安装调试完成，须免费为学校做至少三天的相关设备免费培训。如果学校有意愿，中标方还可提供两名老师一周的免费企业培训机会（免学费，食宿自理）。同时，中标方必须至少免费提供三年，每年两名为期不少于一周的物联网教师企业培训机会（免学费，食宿自理）。中标方必须免费提供三年，每年两名物联网教师师资培训机会。

3、参与投标单位能够根据学校招生情况特点，提供详细招生宣传计划。同时根据学校毕业生特点，提供详细的学生实习、就业计划，该计划必须提供二十家以上可提供实习、就业的大中型物联网企业或者企业联盟做支撑（提供授权），并负责促成相关企业与学校签订相应校企合作协议，提供投标单位依托的物联网企业或企业联盟针对我校出具的推荐就业保证函。

4、标书中所有实验设备参数中如需要配套电脑使用的，中标方应负责免费配备。中标方负责按招标方要求完成对所有实训室的企业化场景装修及智能家居体验馆的精装修。投标方必须严格执行建筑装饰装修工程质量验收规范国家标准,施工前并提供材料样品,招标方确认后方可施工,承诺保证一次性通过工程验收。

# 本项目采购内容分为壹个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件：

# 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。

# 2、招标项目的制造商或经销商，具有信息系统集成资质证书；注册地不在濮阳辖区的，在濮阳辖区内须具有分公司或服务机构（以分公司或服务机构营业执照注册地为准，投标人和分公司或服务机构字号须一致）。

# 开标时必须提供营业执照副本原件、税务登记证副本原件（已办理三证合一的只需提供营业执照副本原件）、资质证书原件、投标代表身份证原件，外地投标人还须提供服务机构证明。否则按无效投标处理。

# 三、领取招标文件的时间及方式：

2017年6月23日起至 2017年6月30日（节假日除外，每日8：00--11：30、15：00—18：00北京时间 下同）到河南盛华会计师事务所有限公司（濮阳市古城路教育局临街楼二楼西）领取。

四、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

# 递交投标文件截止及开标时间：2017年7月14日 下午16：00 。

# 递交投标文件及开标地点：濮阳市阳光大厦三楼开标室（濮阳市中原路与振兴路口西100米路北），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加公开开标大会。

五、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

采购代理机构：河南盛华会计师事务所有限公司

地址：濮阳市古城路教育局临街楼二楼西

代理机构联系人：娄小娣    联系电话：0393-6666773

采购单位联系人：张校长    联系电话：13707673100

六、公告发布网站：

河南省政府采购网     http://www.hngp.gov.cn

濮阳市政府采购网     http://puyang.hngp.gov.cn

河南盛华会计师事务所有限公司

2017年6月23日

第一章  招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 濮阳市高级技工学校物联网实训室设备项目。 |
| 2 | 合格投标人的 资格条件 | 详见招标公告。 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 领取招标文件的 时间及方式 | 详见招标公告。 |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告。 |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |
| 6 | 样品要求 | 见本文件招标公告要求。 |
| 7 | 标书费及 投标保证金 | 标书费（人民币）：伍佰元 ￥：500.00 投标保证金（人民币）：大写贰万元整 ￥：20000.00 |
|  |  | 说明：1．供应商在购买招标文件时以转账或电汇形式交纳20000元投标保证金+500元标书费（售后不退）（不接受个人名义汇款，开户名：河南盛华会计师事务所有限公司；开户行：建行濮阳市分行古城路支行；账号：41001510824050200162，行号：105502000381），未收到投标保证金的投标属于无效投标，如果在规定时间内未进行投标，保证金一概不予退还；如果有特殊原因，不能参加投标，必须在投标时间前一日，书面通知河南盛华会计师事务所有限公司，否则，保证金一概不予退还。评议后未成交的无息退还，中标方投标保证金转为履约保证金，不足部分在收到中标通知书之日按规定补齐，所供产品验收合格后无息退还。2．收取保证金的地点：与招标文件发售地点一致。 |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会人数及组成按相关法律法规确定。 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标文件 6 份,其中正本1份,其余为副本。 |
| 10 | 评标办法 | 本项目采用第 2种评标办法。 1、综合评分法；2、最低评标价法。 |
| 11 | 验收 | 所供产品检验、安装、调试后，经采购单位按招标文件要求技术参数验收合格后出具由代理机构提供的《政府采购验收报告》，作为付款依据。 |
| 12 | 质保期及售后服务基本条款 | 1、质保期：以设备厂家规定为准。 2、售后服务条款：自行编制售后服务计划。 |
| 13 | 付款方式 | 采购单位在出具验收报告三十日内，向供方支付全部货款的95%，其余5%自验 收之日起满一年无问题后付清。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标的投标单位的投标保证金，将转为履约保证金，中标单位的履约保证金按中标金额的10%交纳，多退少补。在采购单位和中标单位签订合同并经采购单位对所交产品验收合格后5日内无息退还。 |
| 15 | 交货期及地点 | 合同规定日期，需方指定地点交货。 |
| 16 | 资格后审 | 本项目根据项目需要进行资格后审。 |
| 17 | 代理服务费 | 中标单位在领取《中标通知书》时，应按中标金额的1%向招标机构支付中标服务费。 |
| 18 | 询问和质疑 | 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知38.询问和质疑。 |
| 19 | 其它 |  |

第二章  投标人须知

一、 总  则：

1.资金来源：财政性资金。

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“产品”指投标人按招标文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指按招标文件规定投标人应承担的送货、安装、调试、维护、售后服务和其他类似的义务。

2.6“投标人”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

3.合格投标人的资格条件：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定：本项目不接受联合体投标。

4.货物及伴随服务：

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用：

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购货物数量的权利：

采购单位在授予政府采购合同时可以在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量予以增加或减少，但必须取得政府采购监督管理部门的许可，并不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

7.现场踏勘、标前答疑会：

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 需要踏勘或召开标前答疑会的，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出介绍，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款等提出疑议或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑议要求澄清的，应在标前答疑会以前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。如需延长投标截止时间和开标时间的，按投标人须知第9条执行。

二、招标文件：

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2评标方法

8.1.3招标项目基本内容及要求

8.1.4投标文件内容及格式

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改：

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件：

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成：

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式：

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价：

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。投标人的报价超过采购预算的作为无效投标处理。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号同等采购规模的产品报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于10%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表。

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料：

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物及相关服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金：

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金可采用银行转账或电汇交纳方式。投标保证金交纳方式以第一章第七条规定为准。

17.3投标保证金汇出人、投标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一法人，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内无息退还；

17.6中标供应商的投标保证金，将转为履约保证金，中标单位的履约保证金按中标金额的10%交纳，多退少补。在采购单位和中标单位签订合同并经采购单位对所交产品验收合格后五日内无息退还。

17.7投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，采购代理机构根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.7.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.7.2营业执照副本和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.8投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.8.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.8.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.8.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期：

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署：

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖投标人公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效投标。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由投标人法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交：

20.投标文件的密封和标记：

20.1投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式。

20.2投标人应将投标文件装订成册，用非透明文件袋将正本和副本分别密封，在密封袋封签处加盖骑缝公章，并标明“投标人名称”、“招标编号”、“投标项目”及“正本”或“副本”字样。

20.3 投标人应提供投标文件正本（一份）和副本（5份）。

20.4为了方便开标，各投标人应将“开标一览表”单独装入一密封袋。并在密封袋上标明“投标人名称”、“投标项目编号”及“开标一览表”等字样，然后装入正本密封袋或随投标文件一并递交。

20.5投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定进行密封和标记后，按招标公告规定的时间和地址送至开标地点。没有按照20.1-20.4中的规定进行密封和标记的，将被视为无效投标。

21.投标截止时间：

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以依照规定延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件：

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回：

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标：

24.开标：

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织采购单位、投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.4投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.5开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.6.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.6.3未领取招标文件参加投标的；

24.6.4未提交投标保证金或未足额交纳保证金的。

25.评标委员会的组成：

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购单位代表和有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审：

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资格证明材料的原件以供审查。投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或未在规定的期限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，审查投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标(标*号)、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1应交末交投标保证金或未足额交纳保证金的；

26.3.2未按招标文件规定要求签署、盖章、密封和标记的；

26.3.3投标人报价超出采购预算的；

26.3.4不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.5投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.6不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.7不符合法律法规规定的其他实质性要求的；

26.3.8属于招标文件规定的无效投标或者废标情形的。

26.3.9在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，串通投标行为一经认定，将取消其投标资格并按照相关规定进行处罚。串通投标的具体表现形式如下：

26.3.9.1不同投标人的投标各项报价存在异常一致的；

26.3.9.2不同投标人的投标文件错、漏之处一致或者雷同的；

26.3.9.3不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、投标产品价格明细表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或者乱抬的，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

26.3.9.4不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

26.3.9.5不同投标人的投标文件中，项目班子成员出现同一人的；

26.3.9.6不同投标人的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.9.7不同投标人聘请同一人为其投标提供技术咨询服务的(采购工程本身要求采用专有技术的除外)；

26.3.9.8不同投标人的投标保证金由同一个人或者同一个企业缴纳的；

26.3.9.9两家以上（含两家，下同）投标人的投标文件中相同特殊标记在3处以上（含3处）的；

26.3.9.10评标委员会依法认定的其他串通投标的行为。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清：

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准：

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法：

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法：

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单：

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

30.1评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.评标过程的保密性：

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予：

32.政府采购合同授予标准：

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.资格后审：

33.1该项目实行资格后审。

33.2进行资格后审的，采购代理机构、采购单位将在评标结束后，对中标供应商履行政府采购合同的能力（即投标人的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

33.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查投标文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及采购代理机构、采购单位认为必要的其它方式和内容。

33.3通过审查发现中标供应商没有履行政府采购合同能力的，采购代理机构、采购单位向政府采购监管部门提供相关证明材料，经政府采购监管部门确认属实的，可以取消其中标资格，并承担相应的法律责任。

34.采购代理机构宣布废标的权利：

34.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

34.1.3因重大变故，采购任务取消的；

34.2．1投标截止时间结束后参加投标人不足3家的；

34.2.2 评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的有效投标不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

35.中标通知书：

35.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（河南省政府采购网）上发布拟中标结果公告，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

35.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

36.签订政府采购合同：

36.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

36.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

36.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他：

37．履约保证金：

37.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。（中标供应商的投标保证金，将转为履约保证金，中标单位的履约保证金按 10%交纳，多退少补。在采购单位和中标单位签订合同并经采购单位对所交产品验收合格后5日内无息退还。）

37.2履约保证金可以采取银行转账或电汇方式提交。

37.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

38.询问和质疑：

38.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

38.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。

38.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

38.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

39.其它：

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章   评标方法

一、本项目采用第2种评标办法：

1、综合评分法；

2、最低评标价法。

二、评标原则及程序：

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、中标供应商的确定：

评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

第四章  投标文件内容及格式

格式1：

投标文件外封面、封口格式：

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 开标一览表 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2：

濮阳市政府采购

招标项目编号：

货

物

类

投

标

文

件

招标项目名称：

投标人名称 ：

格式3：

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法人授权委托书………………所在页码

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………所在页码

2.3设备配置及参数一览表……………………………………所在页码

……

三、其它材料：

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

签署日期：      年      月      日

格式4-1：

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年    月     日

格式4-2：

法人授权委托书

（法定代表人未参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：                      法定代表人：

身份证号码：                        住所地：

受委托人：

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话：                 手机：

现委托    受委托人姓名   为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标          采购项目名称  （项目编号             ）的招投标活动。

委托代理权限如下：代为参加招投标活动；代为签署投标文件及整个招投标活动中所涉及的相关法律文书；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月    日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴受委托人身份证复印件※）

委托单位名称（盖章）：

法定代表人签字：　                                   　　   年    月    日

格式5：

投标函

河南盛华会计师事务所有限公司：

投标人名称    授权   投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 投标总价（人民币：元） | 投标保证金 （人民币：元） |
| --- | --- |
| 小写 | 大写 |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

格式6：

开标一览表

投标人名称：

招标编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 大写： |
| 备注： |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字)：

签署日期：      年      月      日

格式7：

设备配置及参数一览表

投标单位名称：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 招标文件 要求参数 | 投标设备 实际参数 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标单位代表签字：              投标单位公章：

职务：                          日期：

格式8：

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

河南盛华会计师事务所有限公司：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位代表签字：              投标单位公章：

格式9：

投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料，格式自拟。

第五章  政府采购合同条款

1.   术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物及相关服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“濮阳市市级政府采购验收报告”指采购单位或政府采购代理机构根据合同履约验收意见书形成的反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自《濮阳市市级政府采购验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标：

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货：

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款：

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收：

5.1供方提交的货物由需方负责验收。

5.2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并在《濮阳市市级政府采购验收报告》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

5.3货物保修期自《濮阳市市级政府采购验收报告》签署之日起计算。

6.知识产权及有关规定：

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求：

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务：

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期：

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证：

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的或投标文件中承诺的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任：

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，采购单位方可签署《濮阳市市级政府采购验收报告》。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任：

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金；

12.1.2在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.3在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.4根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.5供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.6需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3逾期交货的违约责任。

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.3.3 供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

12.3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

12.4需方的违约责任：

12.4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

12.5以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力：

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决：

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因产品的质量问题发生争议，由河南省濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

14.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同：

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包：

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效：

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式四份，需方，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件：

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

第六章  政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)      （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件：

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号：                ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件：

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的：

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

| 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 大写： ￥： |

四、政府采购合同金额：

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：                 元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试：

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、交货时间、地点、方式及完工时间：

年   月   日至    年   月   日，供方负责将产品按需方要求在             　　             交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件：

采购单位在出具验收报告三十日内，向供方支付全部货款的95%，其余5%自验收之日起满一年无问题后付清。

九、交货时间和交货地点：

十、违约责任：

按招标文件第五章《政府采购合同条款》第12条规定执行。

十一、政府采购合同生效：

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、其它未尽事宜按照招标文件（编号：            ）的规定内容执行。

需方（公章）：                      供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：     法定代表人或授权代表签字：

地址：                             地址：

联系人及电话：                     联系人及电话：

单位固定电话：                     单位固定电话：

传真：                             传真：

日期：                             日期：