隔爆电动球阀，防爆电动球阀，矿用电动球阀，隔爆电动球阀价格，矿用隔爆型电动球阀

不锈钢电动球阀 电动球阀厂家

型号：DFB20/10.0

DFB20/10.0矿用隔爆型电动球阀可与各种类型的矿用自动喷雾降尘控制装置相配合，广泛应用煤矿井下各皮带机转载点、煤仓放煤口和大巷等需要进行自动喷雾降尘的各种场所，本隔爆电动球阀为常闭结构型式，接头形式为G3/4’，阀体等与水接触部分部件为优质不锈钢，可满足煤矿井下各种类型水质使用；选用优质直流电机驱动高比率减速箱，具有扭矩大，通径大、阻力损失小、使用寿命长不堵塞的特点。

隔爆电动球阀，防爆电动球阀，矿用电动球阀，隔爆电动球阀价格，矿用隔爆型电动球阀

不锈钢电动球阀 电动球阀厂家

主要技术参数

1.工作电压： 127 VAC

2.允许电压波动范围：标称值的80％～120％

3.功率:≤15  W

4.开启时间：≤15s

5.关闭时间：≤15s

6.适应水压：（0.2～10.0）MPa

7.通过水量：≥25L/min

8.工作方式：连续

9.接口参数:G3/4”。

工作原理：

电动球阀电压为127VAC，接通电动球阀电源，当控制电压为零时，电动球阀关闭，当控制电压为127VAC时电动球阀阀芯旋转90°，电动球阀打开。在通电持续保持下电动球阀处于恒定开启状态。电动球阀接线方式如下所示：

- 红线和蓝线：电源 127VAC，50Hz

- 绿线和白线：控制 127VAC，50Hz

将红线和蓝线127VAC，50Hz电源，当绿线和白线有127VAC，50Hz控制信号时，电动球阀阀芯旋转90°，电动球阀打开。当绿线和白线断开控制信号时，电动球阀阀芯方向旋转90°，电动球阀关闭。

隔爆电动球阀，防爆电动球阀，矿用电动球阀，隔爆电动球阀价格，矿用隔爆型电动球阀

不锈钢电动球阀

以上信息是有重庆蓝格科技开发有限公司为您提供，咨询订购请拨打电话：023-86170548 023-85170378