韶关市港口和船舶污染物接收转运及处置设施

建设方案

为落实《实施方案》任务要求，2016年4月1日，交通运输部办公厅下发《交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（交办水函﹝2016﹞308号），要求各省级交通运输主管部门于2016年底前完成对本区域船舶污染物接收、转运及处置能力评估，并依据《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》（2016年8月31日交通运输部办公厅印发），特制定本方案。

# 第1章 概述

## 1.1编制背景

近年来，国家、交通运输部和广东省政府不断强化水环境保护工作，为落实“生态文明建设”和“五位一体”建设布局要求，先后出台了一系列文件，不断深化船舶与港口污染防治要求。

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，简称“水十条”）于2015年4月2日发布，在其首要任务“全面控制污染物排放”里，明确提出要加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力；要求编制实施全国港口、码头、装卸站污染防治方案，加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及船舶修造厂，分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。

为贯彻落实“水十条”，全面推进船舶与港口污染防治工作，交通运输部于2015年8月制定了《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015～2020年）》（交水发〔2015〕133号，以下简称《实施方案》）。《实施方案》要求交通运输管理部门会同环保、海事、经信、住建等部门探索建立船舶污染物接收处置新机制，推动船舶、港口、船舶修造厂加快建设船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染物的接收设施，提高污染物接收处置能力，做好船港之间、港城之间污染物接收、转运、处置服务网络的衔接，满足到港船舶污染物接收处置的基本需求。《实施方案》要求沿海和内河港口、码头、装卸站（简称港口）、船舶修造厂分别于2017年底前和2020年底前具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。

广东省人民政府于2015年12月印发了《广东省水污染防治计划实施方案》（粤府〔2015〕131号），按照国务院“水十条”的相关措施开展水污染防治行动。重点明确了船舶和港口水污染防治的各项工作。

广东省交通运输厅高度重视此项工作，于2016年5月印发了《广东省交通运输厅转发交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（粤交港函〔2016〕1065号），明确了全省港口船舶污染物接收、转运、处置设施建设的工作原则、研究范畴、和组织方式，并在6月初组织省交通运输规划研究中心和交通运输部科学研究院两家单位，开展了全省13个沿海港口和韶关市的全面调研，研究形成了《船舶污染物接收、转运及处置能力评估报告》，于6月底提交部水运局。

韶关港地处珠江水系的北江中上游，韶关市境内，港区历史悠久，建港条件良好。韶关港是广东省内河地区性重要港口和区域综合运输体系的重要组成部分，是粤北地区对外开放的重要窗口和发展临港工业、现代物流业的重要平台，是韶关市与珠三角、港澳地区间物资交流的重要水路口岸及腹地资源开放、生产力布局和区域经济发展的重要依托。为切实做好船舶污染物回收工作，韶关市交通运输局委托广东省交通运输规划研究中心与交通运输部科学研究院联合开展韶关市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案编制工作。课题组在实地调研基础上，通过系统研究和统计测算，得出韶关市港口、船舶污染物的能力、需求，并在此基础上提出相应的设施布局、设备需求和优化建议，为进一步提升韶关港污染物接收、处置能力提供了实施方案和行动计划。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 法律、法规及文件

《关于1973年国际防止船舶造成污染公约的1978年议定书》（2008年版）（简称MARPOL73/78公约）

《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）

《中华人民共和国港口法》（2015年修订）

《港口经营管理规定》（2016年修订）

《水污染防治行动计划》（2015年）

《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（2016年5月1日起施行）

《内河运输船舶标准化管理规定》（2015年4月1日起实施）

《广东省水污染防治行动计划实施方案》（粤府〔2015〕131号）

《广东省内河航运发展规划（2010-2020年）》

《韶关港总体规划》（2016年）

交通运输部办公厅关于印发《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》的通知（交办水函﹝2016﹞976号）

《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015～2020年）》（交水发﹝2015﹞133 ）

《交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（交办水函﹝2016﹞308）

《广东省交通运输厅转发交通运输部办公厅关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（粤交港函﹝2016﹞1065号）

《广东省交通运输厅关于做好2017年度港口船舶水污染防治考核相关工作的通知》（粤交港函﹝2017﹞1681号）

### 1.2.2 规范、标准、规划

《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）

《船舶污染物排放标准》（GB3552－83）

《船舶污染物接收和船舶清舱作业单位接收处理能力要求》（JT-T 673-2006）

《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T 879-2013）

《危险废物收集 贮存 运输技术规范（HJ2025-2012）》

## 1.3 编制范围

### 1.3.1地理范围

根据《韶关港总体规划》，韶关港划分为北江港区、浈江港区和武江港区等3个港区。以韶关市域范围内的内河港口、码头、装卸站和修造船厂为基础，编制韶关市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案。

### 1.3.2 污染物种类

依据《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》的要求，本《建设方案》适用于港口、码头、装卸站、修造船厂和到港船舶的污染物接收、转运和处置工作，污染物主要包括含油污水、化学品洗舱水、生活污水、垃圾、消耗臭氧层物质和废气清除残余物等。

### 1.3.3 编制年限

本建设方案编制年限为2017-2020年。

## 1.4 主要结论

### 1.4.1 现状与需求结论

#### （1）港口码头

1）部分码头企业含油污水最终去向不明，需加强环保主体作用

韶关港主要为干散货码头，其码头规模较小，装卸机械较少，产生的含油污水量较少，部分港口码头在含油机械的维修、冲洗时，将产生含油污水通过废油桶接收。部分码头没有将产生的含油污水交由具有《危险废物经营许可证》的单位处置，导致最终去向不明。环保部门需要对港口码头进行环保监督检查，督促码头企业产生的含油污水交由有资质的单位处置，核查是否存在偷排行为。

2）所有码头企业生活污水靠三级化粪池处理，需加强环保主体作用

目前韶关港码头规模较小，人员较少，产生的生活污水量较少，所有码头企业生活污水靠三级化粪池处理。但随着北江航道扩能升级，码头规模逐渐增大，市政管网逐渐普及，码头企业产生的生活污水需考虑接入市政管网或自建处理装置处理。环保部门需要对港口码头进行环保监督检查。查看是否存在偷排偷放行为、排水口是否达标排放等。

3）部分码头产生的垃圾最终去向不明，住建部门需加强监管

韶关市港区码头经营单位产生的垃圾由所在村派垃圾运输车转运或外包公司转运，部分垃圾没有交由正规的垃圾填埋场处置，最终去向不明。韶关市港区、码头生活垃圾收集、贮存、运输和处置的全流程受到市、县两级住建部门的监督管理。住建部门需加强对转运单位垃圾最终去向监督管理。

#### （2）修造船厂

1）大部分修造船厂生活污水靠三级化粪池处理，需加强环保主体作用

目前修造船厂规模较小，人员较少，产生的生活污水量较少，所有修造船厂生活污水靠三级化粪池处理。但随着北江航道扩能升级，修造船厂规模逐渐增大，市政管网逐渐普及，修造船厂产生的生活污水需考虑接入市政管网或自建处理装置处理。环保部门需要对港口码头进行环保监督检查。查看是否存在偷排偷放行为、排水口是否达标排放等。

2）部分修造船厂产生的垃圾最终去向不明，住建部门需加强监管

韶关市修造船厂产生的垃圾由所在村派垃圾运输车转运或外包公司转运，部分垃圾没有交由正规的垃圾填埋场处置，最终去向不明。韶关市修造船厂生活垃圾收集、贮存、运输和处置的全流程受到市、县两级住建部门的监督管理。住建部门需加强对转运单位垃圾最终去向监督管理。

#### （3）船舶污染物接收设施不足

目前韶关市港口码头企业基本不接收船舶污染物，韶关市又没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。目前韶关市船舶产生的污染物处于无人接收状态，船方一般运到清远、佛山等市处理。

#### （4）港口码头和修造船厂的经营受北江扩能升级改造的影响，部分已经停业

由于北江航道扩能升级，孟洲坝船闸升级改造，2017年4月起孟洲坝不通航，导致泰汇集装箱码头有限公司、韶关市龙冠船舶修造有限公司和韶关市金帆船舶修造有限公司暂停经营。

### 1.4.2船舶污染物接收方案

（1）船舶含油污水和生活污水

建议由政府培育市场，即政府积极引导，前期在政策、资金等方面给予扶持和相关的激励，培育船舶污染物接收单位。为保障企业的经营利润，同时通过不断完善监管，应着力打击非法行为和地下渠道，使市场化行为能良性运。

（2）船舶垃圾

建议由港口企业接收，将其纳入港口服务部分，并将船舶垃圾接收与港口垃圾接收工作一并由码头配备的垃圾桶进行收集，然后由当地环卫部门进行转运，最终由当地垃圾填埋场进行处置。

### 1.4.3建设任务

#### （1）完善船舶污染物接收处置设施

根据韶关市港口和船舶污染物接收、转运、处置设施的建设需求分析，韶关市港口和船舶污染物防治共需开展1类硬件设施建设项目，为码头企业船舶垃圾接收设备设施建设项目。

### 1.4.4联合监管

#### （1）建立基于污染物接收、转运及处置流程的多部门联合监管方案

港口、修造船厂船舶污染物接收处置的监督管理存在行政许可与监管脱节，监管难以执行；监管主体不明，监管出现缺位；监管部门职能交叉，权责界定不清；监管相互独立，缺乏信息共享，联动性不足等突出问题。基于港口、修造船厂、船舶污染物（含油污水、生活污水、垃圾）的接收、转运及处置的流程分析，提出构建的多部门联合监管机制及联合监管方案，并针对每一类污染物接收处置情形，细化联合监管方案，明确监管主体和监管范围、监管职责。

# 第2章  港口、船舶发展现状

韶关市地处粤北，西北面、北面和东北面分别与湖南省郴州市、江西省赣州市交界，东接河源市，西连清远市，南邻广州市和惠州市，被称为广东的北大门，战略地位重要。韶关市内河水运历史悠久，建港条件良好，内河船舶沿北江及珠三角航道网可直达清远市、珠三角地区、港澳地区。内河水运在促进韶关市及周边地区经济社会发展和完善区域综合运输体系中发挥着重要的作用。韶关港地处珠江水系的北江中上游，广东省韶关市境内。根据《韶关港总体规划》，韶关港划分为北江港区、浈江港区和武江等3个港区和大坑口、乌石、濛浬、白土、新港、市区旅游、仁化、始兴、南雄、乐昌、乳源11个作业区。

## 2.1 港口发展现状

### 2.1.1 水域概况

#### （1）航道现状

韶关市江河众多，现有大小河流379条，河道总长15315km，主要有北江、浈江、武江、龙归（南水）河、锦江、滃江、新丰江、墨江、黄坑河、加昌水、陵江、大席水、清化河、苍石河、澄江、江头河等16条通航河流，航道里程共698km，其中航道维护里程为386km，定级为Ⅶ级以上的航道里程为256km。

上世纪70年代，北江航道局对浈江南雄～韶关市区段航道进行整治；1964年对坪石至韶关市区航段全线进行了整治；1982年采取筑坝、疏浚等整治措施对武江口～犁市航段进行了整治；二十世纪50年代采取简单的筑坝、疏浚等措施对北江干流进行整治；1967年～1968年，原韶关航道局对韶关～大坑口（英德）航段全线采取抛石坝为主、疏浚为辅的整治措施进行系统的整治，解决了该航段的碍航问题；80年代，原韶关航道局又对韶关～大坑口（英德）航段的浅滩进行了局部整治；90年代末，原韶关航道局进行了车头洲航道修复工程的整治；2008年，韶关航道局对濛浬航段采取筑坝、拆除碍航丁坝等整治措施进行了整治，确保了濛浬枢纽坝下航道的通航安全。2013年9月，北江中游（韶关至清远）航道按内河V级航道标准整治完成，航道设计尺度为1.3m×40m×260m。

表2.1韶关市境内主要航道现状

| 通航河流名称 | 通航里程（km） | 航道等级 | 维护尺度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北江 | 49 | V级 | 1.3×40×260 |
| 浈江 | 南雄坪湖-水南桥 | 16 | IX级 | 0.5×8×70 |
|  | 水南桥-周田大桥 | 91 | VIII级 | 0.6×18×84 |
|  | 周田大桥-韶关 | 39 | VII级 | 0.8×24×130 |
| 武江 | 坪石-乐昌铁路桥 | 62 | IX级 | 0.5×8×70 |
|  | 乐昌铁路桥-桂头大桥 | 29 | VII级 | 0.8×24×130 |
|  | 桂头大桥-犁市 | 20 | VI级 | 1×30×180 |
|  | 犁市-韶关 | 18 | VI级 | 1×30×180 |

#### （2）锚地现状

韶关港规划有锚地7处，锚地总面积9.3万m2。

表2.2韶关港锚地规划表

| 锚地名称 | 面积 （万m2） | 水深（m） | 控制点 | 控制点坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 大坑口锚地 | 0.8 | 1.5-3.7 | M1 | 2713294 | 458396 |
|  |  |  | M2 | 2713249 | 458462 |
|  |  |  | M3 | 2713166 | 458406 |
|  |  |  | M4 | 2713211 | 458340 |
| 李屋锚地 | 1.5 | 1.8-4.2 | M1 | 2713502 | 458295 |
|  |  |  | M2 | 2713502 | 458356 |
|  |  |  | M3 | 2713344 | 458333 |
|  |  |  | M4 | 2713258 | 458275 |
|  |  |  | M5 | 2713258 | 458214 |
|  |  |  | M6 | 2713343 | 458273 |
| 乌石锚地I | 1.1 | 1.5-2.5 | M1 | 2719750 | 457502 |
|  |  |  | M2 | 2719784 | 457562 |
|  |  |  | M3 | 2719646 | 457642 |
|  |  |  | M4 | 2719611 | 457581 |
| 乌石锚地II | 0.8 | 1.5-2.5 | M1 | 2718254 | 458320 |
|  |  |  | M2 | 2718287 | 458382 |
|  |  |  | M3 | 2718181 | 458438 |
|  |  |  | M4 | 2718148 | 458376 |
| 界滩锚地 | 0.6 | 1.4-2.7 | M1 | 2721249 | 454298 |
|  |  |  | M2 | 2721260 | 454356 |
|  |  |  | M3 | 2721162 | 454376 |
|  |  |  | M4 | 2721151 | 454317 |
| 白土锚地 | 2.6 | 1.3-4.2 | M1 | 2728162 | 451118 |
|  |  |  | M2 | 2728162 | 451272 |
|  |  |  | M3 | 2727960 | 451325 |
|  |  |  | M4 | 2727960 | 451220 |
| 新港锚地 | 1.9 | 4.8-13.6 | M1 | 2735337 | 455045 |
|  |  |  | M2 | 2735253 | 455204 |
|  |  |  | M3 | 2735160 | 455155 |
|  |  |  | M4 | 2735244 | 454996 |

### 2.1.2 港口码头概况

韶关港划分为北江港区、浈江港区和武江等3个港区。北江港区设置大坑口、乌石、濛浬、白土、新港和市区旅游等6个作业区，浈江港区设置仁化、始兴、南雄作业区和锦江旅游码头，武江港区设置乐昌、乳源作业区和乐昌峡旅游码头。

#### （1）北江港区

1．大坑口作业区

大坑口作业区是韶关港距离大珠三角经济腹地距离最近的作业区，地理位置优越，航道通航条件良好，包括大坑口码头和李屋码头。

大坑口码头现有150吨级泊位9个，均为临时性泊位，无装卸设备。李屋码头自然岸线介于新楼与李屋之间，自然岸线长约1100m。该段岸线尚未开发利用。

2．乌石作业区

乌石作业区包括乌石码头和预留的樟市码头。乌石码头的自然岸线介于韶关发电厂与乌石镇之间，自然岸线长约1800m。其中，位于韶关发电厂与河汊之间的北段岸线长约800m，可建设1000吨级通用泊位7个，自北向南依次为1#～7#泊位，形成码头岸线长435m；位于河汊与硫酸厂之间的南段岸线长约1000m，现已建有乌石港码头公司及广氮化工有限公司等单位的泊位。

3．濛浬作业区

濛浬作业区包括界滩码头以及预留的濛里码头。界滩码头自然岸线介于龙屋与松树岭之间，自然岸线长约1100m。该段岸线尚未开发利用。

4．白土作业区

白土作业区包括白土西侧码头和龙头寨码头以及规划预留的白土东侧码头、龙归河口码头、乌泥角码头和龙归河码头。

白土西侧码头自然岸线位于253省道白土大桥与白土砖瓦厂之间，岸线长约1500m。现已建有友和物流公司码头和白土码头。

龙头寨码头自然岸线位于北江左岸，介于马坝河口至白土大桥之间，岸线长约900m。规划在龙头寨码头靠近白土大桥一侧码头岸线长717m，可建设1000吨级通用泊位12个，自北向南依次为19#～30#泊位，码头岸线呈“一”字形顺岸布置，码头前沿线走向为N4°～N184°，与水流方向基本平行。规划的龙头寨码头陆域纵深在200～250m之间，可形成陆域面积20.6万m2。龙头寨码头规划泊位预计年货物通过能力为600万吨，主要为韶关钢铁厂原材料及产成品的运输提供服务。

5．新港作业区

自然岸线介于大村与韶关冶炼厂之间，岸线长约1400m，现已建有泰汇集装箱码头有限公司的4个泊位。

#### （2）浈江港区

主要为仁化县、始兴县和南雄市及周边地区的经济社会发展及工业企业的原材料、产成品运输及水上旅游开发提供服务，以承担散杂货运输及旅游客运为主。岸线尚未开发利用。

#### （3）武江港区

主要为乐昌市和乳源县及周边地区的经济社会发展及工业企业的原材料、产成品运输及水上旅游开发提供服务，以承担散杂货及旅游客运运输为主。岸线尚未开发利用。

表2.3 韶关港近年货物吞吐量

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吞吐量 （万吨） | 53.11 | 82.49 | 52.8 | 58 | 62.31 | 45.28 |

表2.4 韶关港码头情况

| 序号 | 所属港区 | 港口企业 | 码头地点 | 主要 货种 | 基础设 施情况 | 备注栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北江港区 | 韶关市曲江区乌石港有限公司 | 曲江区乌石镇乌石 港 | 煤灰、煤炭、矿石、钢材 | 吊机4台，堆场1万多平方米，6个泊位（300-1000 吨级），基础设施完善 | 正常货运 |
| 2 |  | 韶关市曲江区永顺矿产有限公司 | 曲江区乌石坝厂水运码头 | 煤灰、煤 炭 | 装卸设备1台，堆场约1万平方米，4个泊位（300-500吨级），基础设施较落后 | 正常货运 |
| 3 |  | 韶关市泰汇集装箱码头有限公司 | 韶关南郊八公里 | 木材、粮食 | 吊机2台，堆场约3万平方米，3个泊位（300-700吨级），基础设施完善 | 正常货运 |
| 4 |  | 韶关市华港新型建材有限公司（旭升码头） | 韶关南郊八公里新港路 | 砂石 | 无装卸设备，主要装卸砂石，基础设施极其简陋 | 停业状态 |
| 5 |  | 大坑口码头 | 曲江区乌石镇府前路8号 | 砂石 | 陆域纵深不足，无装卸设备，基础设施极其简陋 | 停业状态 |
| 6 |  | 友和码头 | 曲江区白土镇 | 木材 | 无装卸设备 | 停业状态 |
| 7 | 浈江港区 | 仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司 | 丹霞山阳元码头 |  | 客运码头位于丹霞山风景区内锦江上，基础设施完善 | 旅游客运 |

### 2.1.3修造船厂概况

韶关市现有修造船厂7家，主要从事造船业务，详见下表。

表2.5 韶关市修造船厂情况

| 序号 | 企业名称 | 经营业务范围 | 位置 | 备注栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市龙冠船舶修造有限公司 | 造船 | 南郊八公里 | 暂停经营 |
| 2 | 韶关市金帆船舶修造有限公司 | 造船 | 南郊八公里 | 暂停经营 |
| 3 | 韶关市金莎船舶修造有限公司 | 造船 | 乌石 | 正常营业 |
| 4 | 韶关市曲江区白土祥兴船厂 | 造船 | 曲江区白土镇上流路 | 正常营业 |
| 5 | 韶关市顺航船舶修造有限公司 | 造船 | 曲江区白土镇白土桥下 | 正常营业 |
| 6 | 韶关市汇盛船舶修造有限公司 | 造船 | 曲江区白土镇白土桥下 | 正常营业 |
| 7 | 韶关市运航船舶修造有限公司 | 造船 | 曲江区白土镇白土桥中间 | 停业 |

## 2.2 船舶现状

根据《编制指南》，污染物产生量与进港船舶艘数、船舶总吨等指标直接相关。根据韶关海事局统计资料，韶关港2012-2016年内河船舶进出港统计数据如表2-5所示。韶关港2012年-2016年船舶进出港货运量按货物类型进行分类统计数据如表2-6所示。

表2-6 2012-2016年韶关港船舶进出港统计表

| 项 目 | 数量（艘次） | 总吨 （吨） |
| --- | --- | --- |
|  | 货船 | 客船 | 危险品船 |  |
| 进港船舶 | 2012年 | 4327 | 0 | 0 | 609242 |
|  | 2013年 | 4059 | 0 | 0 | 616213 |
|  | 2014年 | 4085 | 1755 | 0 | 609460 |
|  | 2015年 | 4547 | 2475 | 0 | 618181 |
|  | 2016年 | 3144 | 1407 | 0 | 529310 |
| 出港船舶 | 2012年 | 4337 | 0 | 0 | 631570 |
|  | 2013年 | 4108 | 0 | 0 | 660685 |
|  | 2014年 | 4190 | 1755 | 0 | 682610 |
|  | 2015年 | 4594 | 2475 | 0 | 691261 |
|  | 2016年 | 3187 | 1398 | 0 | 583088 |

从统计数据可以看出，韶关港辖区内进出港船舶最多的是货船。2013年开始有客船进出港；辖区内无危险品船进出港。

表2-7  2012-2016年韶关港船舶进出港分货类货运量统计表（单位：吨）

| 项目 | 计算单位 | 序号 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合 计 | 吨 | 1 | 901794 | 879768 | 1333457 | 866238 | 721471 |
| 1、煤炭及制品 | 吨 | 2 | 828613 | 677727 | 1100357 | 739448 | 560208 |
| 2、石油、天然气及制品 | 吨 | 3 | 446 | 63252 | 0 | 296 | 0 |
| 其中：原油 | 吨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、金属矿石 | 吨 | 5 | 6370 | 16135 | 2386 | 5340 | 4594 |
| 4、钢铁 | 吨 | 6 | 0 | 3710 | 0 | 1641 | 14365 |
| 5、矿物性建筑材料 | 吨 | 7 | 8275 | 9159 | 10739 | 30687 | 105789 |
| 6、水泥 | 吨 | 8 | 0 | 7118 | 0 | 0 | 0 |
| 7、木材 | 吨 | 9 | 21654 | 24128 | 152344 | 21359 | 3465 |
| 8、非金属矿石 | 吨 | 10 | 5543 | 13395 | 5969 | 14025 | 17253 |
| 其中：磷矿 | 吨 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 |
| 9、化学肥料及农药 | 吨 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10、盐 | 吨 | 13 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 11、粮食 | 吨 | 14 | 28760 | 53538 | 37044 | 35249 | 11728 |
| 12、机械、设备、电器 | 吨 | 15 | 0 | 4309 | 4924 | 0 | 0 |
| 13、化工原料及制品 | 吨 | 16 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 |
| 14、有色金属 | 吨 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15、轻工、医药产品 | 吨 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：日用工业品 | 吨 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16、农林牧渔业产品 | 吨 | 20 | 0 | 0 | 230 | 425 | 0 |
| 其中：棉花 | 吨 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17、其他 | 吨 | 22 | 2133 | 7297 | 18976 | 17520 | 4069 |
| 二、集装箱及滚装车辆 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、集装箱运量 | TEU | 23 | 0 | 0 | 36 | 283 | 55 |
| 2、集装箱货运量 | 吨 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 508 |
| 3、滚装车辆数 | 辆 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、滚装车辆货运量 | 吨 | 26 | 0 | 0 | 0 | 503 | 335 |

对韶关港2012年-2016年内河船进出港货运量按货物类型进行分类统计数据如表2-7所示。从统计数据可以看出，韶关港内河主要以运输煤炭及制品和矿物性建筑材料为主。

## 2.3 近期相关设施建设情况

#### （1）韶关市区生活垃圾转运站情况

韶关市中心城区（武江区、浈江区）现有垃圾中转站15座，其中2座已关停，作为工具房，功能合并到新建的金色江湾垃圾中转站。具体见下表：

表2-8韶关市区生活垃圾转运站情况

| 区域 | 序号 | 名称 | 类型 | 转运量 （吨/天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武江区 | 1 | 白茫路 | 水平压缩中转 | 25 | 已建成 |
|  | 2 | 工业西 | 水平压缩中转 | 50 |  |
|  | 3 | 武江北 | 水平压缩中转 | 40 |  |
|  | 4 | 惠民南东 | 水平压缩中转 | 30 |  |
|  | 5 | 惠民南西 | 水平压缩中转 | 30 |  |
|  | 6 | 乳韶路 | 水平压缩中转 | 26 |  |
|  | 7 | 矿山公园 | 地埋式压缩中转 | 30 |  |
| 浈江区 | 8 | 浈江南 | 简易中转 | 40 | 已建成 |
|  | 9 | 南郊5公里 | 水平压缩中转 | 30 |  |
|  | 10 | 南郊3公里 | 水平压缩中转 | 30 |  |
|  | 11 | 韶关市一污旁 | 水平压缩中转 | 20 |  |
|  | 12 | 北江路 | 水平压缩中转 | 30 |  |
|  | 13 | 升平路 | 水平压缩中转 | 25 | 已关停 |
|  | 14 | 九曲巷 | 地埋式压缩中转 | 50 |  |
|  | 15 | 金色江湾 | 水平压缩中转 | 120 | 已建成 |

#### （2）垃圾处理厂情况

花拉寨生活垃圾卫生填埋场位于韶关市浈江区中厂山花拉寨，占地面积约780亩，建设规模为最大日处理垃圾1200吨，总库容为930万m3。可容纳垃圾1023万吨，可供韶关市区使用29年，其总投资约2.3亿元。本项目分三期进行建设，分别可使用10年、10年、9年。其中首期工程规模为日处理生活垃圾600吨，用地总面积480亩，概算投资约为1.21亿元。一期工程于2008年7月26日正式启用运行。2014年6月1日期由韶关市市政管理中心负责运营。目前日处理量约为550吨/天，为达到环保要求，2016年对渗滤液处理厂进行了升级改造，设计渗滤液处理量为525 m3/d，达到环保2008标准，到2016年韶关市中心城区生活垃圾无害化处理率已达100%。

韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期扩建工程总投资费用约为19693.17万元，位于浈江区黄金村花拉寨山坳，距市中心约8公里，项目主要服务区域为韶关市城区，包括浈江区、武江区和曲江区。项目规模为总库容270万m3，按日均处理生活垃圾700吨/天计算，可供韶关市使用10年。

仁化县石窝生活垃圾填埋场位于董塘镇岩头村，于2012年10月18日批准建立，总面积达445亩，设计日处理生活垃圾100吨，设计可填埋总量达148.77万吨，总使用年限为25年，与2017年8月1日正式启用。

#### （3）污水处理厂情况

韶关市市区现有5座污水处理厂，均采用二级生化处理工艺。

第一污水处理厂设计规模为3万m3/d，首期规模为1.5万m3/d，已经投入运营。污水处理采用先进、成熟的生物化学工艺，现阶段该污水处理厂由韶关市自来水公司进行运营管理。

第二污水处理厂设在武江区西河镇村头村，工程分三期，设计规模为15万m3/d，首期规模为6万m3/d，二期规模为5万m3/d，已经投入运营；三期规模其5万m3/d（规划）。其中一期工程服务范围为武江区林桥坑一带，服务人口约13万人。由广业环保集团负责运营管理。该项目设计处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准。

曲江区马坝镇鑫田污水处理厂首期规模为1.25万m3/d，二期工程为2万m3/d，现阶段一期、二期工程均已建成并投入运营。由曲江区鑫田污水处理有限公司负责运营管理。

韶关市第四污水处理厂（西联）厂址位于京珠高速北江大桥段以西，武广高铁和京珠高速交界处，工程红线面积约116.5亩，一期工程用地面积为48.8亩，设计总规模13万m3/d，首期规模为5万m3/d（已建成），二期规模为8万m3/d（规划）。

韶关市第五污水处理厂（黄金村）建设地点为韶关市浈江区黄金村化工厂东面。规划红线用地面积135.8亩，一期工程征地红线面积78.2亩。设计总规模8万m3/d，首期规模为3万m3/d（已建成），二期规模为5万m3/d（规划）。

# 第3章 污染物接收转运和处置现状

通过对韶关市港口、码头和修造船厂污染物接收、转运和处置设施的调研，其产生的污染物主要包括含油污水、生活污水和垃圾，化学品洗舱水、消耗臭氧层物质和废气清除残余物等未涉及。

## 3.1 港口、码头污染物接收、转运和处置现状

### 3.1.1港口污染物接收、转运和处置单位概况

韶关港划分为北江港区、浈江港区和武江等3个港区。北江港区设置大坑口、乌石、濛浬、白土、新港和市区旅游等6个作业区，浈江港区设置仁化、始兴、南雄作业区和锦江旅游码头，武江港区设置乐昌、乳源作业区和乐昌峡旅游码头。目前韶关港区内共有7家港口企业申请核发了港口经营许可证，具体包括韶关市泰汇集装箱码头有限公司、韶关市华港新型建材有限公司（旭升码头）、韶关市曲江区乌石港有限公司、大坑口码头、韶关市曲江区永顺矿产有限公司、仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司、友和码头，其中泰汇集装箱码头有限公司为中港合资企业，其余均为民营港口企业。7个港口码头中除仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司为旅游客运码头外其余均为货运码头，但目前实际营运的货物码头只有泰汇集装箱码头有限公司、韶关市曲江区乌石港有限公司、韶关市曲江区永顺矿产有限公司3个，其他码头处于停业状态。

其中泰汇集装箱码头有限公司是国家批准设立的进出口货物装卸二类口岸码头，主要经营港澳及国内外货物运输，同时经营内贸货物的储运装卸，2008年正式开通港澳航线。由于北江航道扩能升级，孟洲坝船闸升级改造，2017年4月起孟洲坝不通航，导致泰汇集装箱码头有限公司停业。

韶关各码头经营单位拥有污染物接收、转运和处置设施设备的总体情况如下表所示。

表3-1 港口经营公司污染物接收、转运和处置设施设备概况

| 港区 | 港口经营人 | 含油污水 设施设备 | 生活污水 设施设备 | 垃圾 设施设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收 | 转运 | 处置 | 接收 | 转运 | 处置 | 接收 | 转运 | 处置 |
| 北江港区 | 泰汇集装箱码头有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
|  | 韶关市曲江区乌石港有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
|  | 韶关市曲江区永顺矿产有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
| 浈江港区 | 仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |

注：数据源于企业调研

### 3.1.2含油污水

#### （1）操作流程及监管情况

一般情况下，港口码头的生产污水主要来源于散货码头、散货堆场、机修场、集装箱冲洗、流动机械和汽车冲洗，主要为含油污水，具体而言包括加油站、机修间和流动机械产生的含油污水。根据调研，韶关市港口码头规模较小，装卸设备较少，产生的含油污水量相对较小。韶关市港口码头含油污水主要集中在含油机械的维修、冲洗上。项目组对港区所有的码头经营单位发放了调查问卷，针对不同的污染物类型分别进行了调查，根据回收的有效调查问卷整理结果，2015年韶关各港区、码头经营单位对含油污水接收、转运和处置的基本情况如下表所示。

表3-2  韶关市港口企业含油污水接收、转运及处置基本情况

| 港区 | 码头经营单位 | 企业调研数据年产生量（吨） | 港口油污水处置设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江港区 | 泰汇集装箱码头有限公司 | 无统计 | 无 | — |
|  | 韶关市曲江区乌石港有限公司 | 无统计 | 无 | — |
|  | 韶关市曲江区永顺矿产有限公司 | 无统计 | 无 | — |
| 浈江港区 | 仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司 | 不产生 | — | — |

注：数据源于企业调研，由于主要是干散货码头，且规模较小，产生含油污水量少，企业没有统计产生量。

港口、码头含油污水主要集中在含油机械的维修、冲洗上，有的码头企业清洗含油机器使用压缩空气，维修油污存留在抹布等固体废物，不产生含油污水；有的码头企业在维修时，产生残油，通过废油桶接收；有的港口码头维修车间简陋，某些机械维修、冲洗产生的少量含油废水直接汇集在地面。韶关市港区、码头依法取得排污许可证后，其含油污水的接收、转运及处置工作均需要根据环评验收批复的范围进行，受到市、县两级环保部门监督管理，码头所在辖区的港口主管部门配合环保部门监管工作的开展。

#### （2）含油污水年接收、转运及处置量

韶关市4家码头经营单位没有对其产生的含油污水的量进行统计。

### 3.1.3生活污水

港区、码头生活污水主要来自办公楼、食堂、浴室及其他辅助建筑物的卫生间等处。2015年韶关各港区、码头经营单位对生活污水接收、转运和处置的基本情况如下表所示。

表3-3  韶关市港口企业生活污水接收、转运及处置基本情况

| 港区 | 码头经营单位 | 企业调研数据年产生量（吨） | 港口生活污水处置设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江港区 | 泰汇集装箱码头有限公司 | 无统计 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市曲江区乌石港有限公司 | 无统计 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市曲江区永顺矿产有限公司 | 无统计 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
| 浈江港区 | 仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司 | 无统计 | 三级化粪池 | 处理后排放 |

注：数据源于企业调研，由于码头人员较少，产生生活污水量较少，企业没有统计产生量。

#### （1）操作流程及监管情况

据统计，韶关市各港区码头经营单位基本完成对自身产生的生活污水的接收。在接收转运及处置环节，主要采取三级化粪池处理。韶关市港区、码头依法取得排污许可证后，其生活污水的收集和预处理工作均需要根据环评验收批复的范围进行，受到市、县两级环保部门监督管理，码头所在辖区的港口主管部门配合环保部门监管工作的开展。

#### （2）生活污水接收、转运及处置量

韶关市4家码头经营单位没有对其产生的生活污水的量进行统计。

### 3.1.4 生活垃圾

港区、码头产生的固体废弃物主要包括锅炉废渣、货物杂质、机修和维护产生的废品、油渣泥和废料等生产垃圾，食物残渣、卫生打扫物及一切生活废弃物等生活垃圾，以及船舶垃圾和工业垃圾等。项目组着重对港区、码头产生的生活垃圾情况开展了调研。

2015年韶关各港区、码头经营单位对生活垃圾接收、转运和处置的基本情况如下表所示。

表3-4  韶关市港口企业生活垃圾接收、转运及处置基本情况

| 港区 | 码头经营单位 | 企业调研数据年产生量（吨） | 港口生活垃圾处置设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江港区 | 泰汇集装箱码头有限公司 | 无统计 | 垃圾桶 | 市政环卫回收 |
|  | 韶关市曲江区乌石港有限公司 | 5 | 垃圾桶 | 市政环卫回收 |
|  | 韶关市曲江区永顺矿产有限公司 | 无统计 | 垃圾桶 | 市政环卫回收 |
| 浈江港区 | 仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司 | 3.5 | 垃圾桶 | 市政环卫回收 |

注：数据源于企业调研

（1）操作流程及监管情况

据统计，韶关市各港区码头经营单位都按照环评要求对自身产生的生活垃圾进行了接收。在垃圾接收环节，韶关市的港区码头经营单位主要采取自有厂区内垃圾桶接收。在转运和处置环节，韶关市港区码头经营单位产生的垃圾由所在村派垃圾运输车转运或外包公司转运，送至垃圾填埋场处置。

韶关市港区、码头生活垃圾收集、贮存、运输和处置的过程受到市、县两级住建部门的监督管理，码头所在辖区的港口主管部门配合住建部门监管工作的开展。生活垃圾进入垃圾填埋场后，其后续处理工作受住建和环保部门共同监督管理。

#### （2）生活垃圾接收、转运及处置量

韶关市曲江区乌石港有限公司2015年生活垃圾的接收转运及处置量约为5吨，仁化县丹霞山博士生态园实业有限公司约为3.5吨。

## 3.2修造船厂污染物接收、转运和处置现状

### 3.2.1修造船厂污染物接收、转运和处置单位概况

韶关市现有修造船厂7家，主要从事造船业务。其中韶关市运航船舶修造有限公司停业。由于北江航道扩能升级，孟洲坝船闸升级改造，2017年4月起孟洲坝不通航，导致韶关市龙冠船舶修造有限公司和韶关市金帆船舶修造有限公司暂停经营。

韶关各修造船厂拥有污染物接收、转运和处置设施设备的总体情况如下表所示。

表3-5 修造船厂污染物接收、转运和处置设施设备概况

| 港区 | 修造船厂名称 | 含油污水 设施设备 | 生活污水 设施设备 | 垃圾 设施设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收 | 转运 | 处置 | 接收 | 转运 | 处置 | 接收 | 转运 | 处置 |
| 北江港区 | 韶关市龙冠船舶修造有限公司 | 有 | - | 有 | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
|  | 韶关市金帆船舶修造有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
|  | 韶关市金莎船舶修造有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
|  | 韶关市曲江区白土祥兴船厂 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 | - | - |
|  | 韶关市顺航船舶修造有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 |  |  |
|  | 韶关市汇盛船舶修造有限公司 | 有 | - | - | 有 | - | 有 | 有 |  |  |

注：数据源于企业调研

### 3.2.2含油污水

#### （1）操作流程及监管情况

一般情况下，修造船厂含油污水主要来源于新建船舶试机加油及修理船舶产生的油污水（机油、柴油）。项目组对所有的修造船厂发放了调查问卷，针对不同的污染物类型分别进行了调查，根据回收的有效调查问卷整理结果，2015年韶关各修造船厂对含油污水接收、转运和处置的基本情况如下表所示。

表3-6  韶关市修造船厂含油污水接收、转运及处置基本情况

| 港区 | 修造船厂名称 | 企业调研数据年产生量（吨） | 油污水处置设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江港区 | 韶关市龙冠船舶修造有限公司 | 0.04 | 船用油污水分离器0.1t/h | 回收利用 |
|  | 韶关市金帆船舶修造有限公司 | 无统计 | — | — |
|  | 韶关市金莎船舶修造有限公司 | 无统计 | — | — |
|  | 韶关市曲江区白土祥兴船厂 | 无统计 | — | — |
|  | 韶关市顺航船舶修造有限公司 | 无统计 | — | — |
|  | 韶关市汇盛船舶修造有限公司 | 无统计 | — | — |

注：数据源于企业调研，修造船厂主要从事新造船业务，油污水产生量很少，大部分企业没有统计。

修造船厂产生的含油污水主要通过油桶收集，然后通过船用油污水分离器处理或者自行处理。韶关市修造船厂依法取得排污许可证后，其含油污水的接收、转运及预处理工作均需要根据环评验收批复的范围进行，受到市、县两级环保部门监督管理，经信部门配合环保部门监管工作的开展。

#### （2）含油污水年接收、转运及处置量

韶关市龙冠船舶修造有限公司产生含油污水量为0.04吨。新建船舶试机产生的油污水由该船舶上面的油水分离器直接处理，分离出来的清水直排，污油由船舶开走后由专门回收企业回收。修理船舶产生的油污水处理由油水分离器处理装置处理，分离出来的清水直排，污机油及柴油回收到废机油桶和废柴油桶，对回收的废机油及柴油进行再利用，废机油用于修理机械设备时用于润滑和涂铁板以防生锈，废柴油用于新建船舶和维修船舶试漏。

图3.1韶关市龙冠船舶修造有限公司船用油水分离器

### 3.2.3生活污水

修造船厂生活污水主要来自办公楼、食堂、浴室及其他辅助建筑物的卫生间等处。2015年韶关各修造船厂对生活污水接收、转运和处置的基本情况如下表所示。

表3-7  韶关市修造船厂生活污水接收、转运及处置基本情况

| 港区 | 修造船厂名称 | 企业调研数据年产生量（吨） | 生活污水处置设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江港区 | 韶关市龙冠船舶修造有限公司 | 42 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市金帆船舶修造有限公司 | 无统计 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市金莎船舶修造有限公司 | 0.6 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市曲江区白土祥兴船厂 | 720 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市顺航船舶修造有限公司 | 350 | 三级化粪池 | 处理后排放 |
|  | 韶关市汇盛船舶修造有限公司 | 400 | — | — |

注：数据源于企业调研

#### （1）操作流程及监管情况

据统计，韶关市修造船厂基本完成对自身产生的生活污水的接收。在接收转运及处置环节，主要采取三级化粪池处理。韶关市修造船厂依法取得排污许可证后，其生活污水的收集和预处理工作均需要根据环评验收批复的范围进行，受到市、县两级环保部门监督管理，经信部门配合环保部门监管工作的开展。

#### （2）生活污水接收、转运及处置量

项目组对韶关市6家修造船厂2015年生活污水的接收转运及处置量进行了统计，总量约为1512.6吨。其中，接收和处置量位居前三位的是韶关市曲江区白土祥兴船厂、韶关市汇盛船舶修造有限公司和韶关市顺航船舶修造有限公司，分别达到720吨、400吨和350吨。

### 3.2.4 生活垃圾

修造船厂产生的固体废弃物主要包括锅炉废渣、货物杂质、机修和维护产生的废品、废油漆桶和废料等生产垃圾，食物残渣、卫生打扫物及一切生活废弃物等生活垃圾，以及船舶垃圾和工业垃圾等。项目组着重对修造船厂产生的生活垃圾情况开展了调研。

2015年韶关各修造船厂对生活垃圾接收、转运和处置的基本情况如下表所示。

表3-8  韶关市修造船厂生活垃圾接收、转运及处置基本情况

| 港区 | 修造船厂名称 | 企业调研数据年产生量（吨） | 生活垃圾处置设施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北江港区 | 韶关市龙冠船舶修造有限公司 | 无统计 | 垃圾桶 | 市政环卫回收 |
|  | 韶关市金帆船舶修造有限公司 | 无统计 | 垃圾桶 | 市政环卫回收 |
|  | 韶关市金莎船舶修造有限公司 | 无统计 | 垃圾桶 | 村垃圾站 |
|  | 韶关市曲江区白土祥兴船厂 | 15 | 垃圾桶 | 镇垃圾站 |
|  | 韶关市顺航船舶修造有限公司 | 无统计 | 垃圾桶 | 村垃圾站 |
|  | 韶关市汇盛船舶修造有限公司 | 3 | 垃圾桶 | 村垃圾站 |

注：数据源于企业调研

#### （1）操作流程及监管情况

据统计，韶关市各修造船厂都按照环评要求对自身产生的生活垃圾进行了接收。在垃圾接收环节，韶关市的修造船厂主要采取自有厂区内垃圾桶接收。在转运和处置环节，韶关市港修造船厂产生的垃圾由市政环卫回收或所在村派垃圾运输车转运，送至垃圾填埋场处置。

韶关市修造船厂生活垃圾收集、贮存、运输和处置的过程受到市、县两级住建部门的监督管理，经信部门配合住建部门监管工作的开展。生活垃圾进入垃圾填埋场后，其后续处理工作受住建和环保部门共同监督管理。

#### （2）生活垃圾接收、转运及处置量

韶关市曲江区白土祥兴船厂2015年生活垃圾的接收转运及处置量约为15吨，韶关市汇盛船舶修造有限公司约为3吨。

### 3.2.5 消耗臭氧层物质和废气清除残余物

消耗臭氧层物质和废气清除残余物主要是拆船厂在拆船过程中产生，韶关市修造船厂主要从事新造船业务，不产生此类污染物。

## 3.3船舶污染物接收、转运和处置现状

船舶污染物接收处理流程是从船上产生污染物开始，经过船上存储，到污染物接收船接收、水上转运，然后是回收处置，最终实现船舶污染物的无害化处理和达标排放。

### 3.2.1船舶污染物接收、转运和处置单位概况

从调研来看，韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。仅有韶关市鸿睿环境清洁有限公司负责打捞市区河面上生活垃圾。

韶关市有一家废矿物油（HW08）处置企业韶关绿然再生资源发展有限公司，位于翁源县铁龙林场，年处理能力为1500吨。

### 3.2.2船舶污染物操作流程及监管情况

#### （1）含油污水

根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十三条规定：“在内河水域航行、停泊和作业的船舶，不得违反法律、行政法规、规范、标准和交通运输部的规定向内河水域排放污染物。不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理。”

根据调研，目前韶关市港口码头企业基本不接收船舶含油污水，韶关市又没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。目前韶关市船舶产生的含油污水处于无人接收状态，船方一般运到清远、佛山等市处理。

#### （2）生活污水

根据《MARPOL73/78》附则IV ——《防止船舶生活污水污染规则》以及“中华人民共和国海事局关于国内沿海航行船舶执行《MARPOL73/78》附则IV 的通知”。对于从事沿海航行的400 总吨及以上的现有船舶和小于400总吨但经核定许可载运15 人以上的现有船舶，可根据航行的不同区域排放要求安装相应的接收、处理装置。对于此类船舶可满足环保要求达标排放。对于国内航行船舶来说，不适用公约规定，应当遵守国内相关规范的要求。《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十八条规定，船舶应当按照规范要求设置与生活污水产生量相适应的处理装置或者储存容器。任何船舶不得向内河水域排放不符合排放标准的生活污水。为防止船舶生活污水污染水域，船舶应装设相适应的处理装置或者储存容器。目前《船舶污染物排放标准》正在修订中，其征求意见稿中，对内河水域，船舶生活污水的排放控制要求为：400总吨及以上的船舶及小于400总吨但经核定许可载运15人及以上的船舶按本标准5.2执行或收集并排入接收设施；其他船舶宜收集并排入接收设施。

韶关市航行的400总吨以上或载客15人以上的船舶安装了生活污水处理装置的，要求经处置水质达标后自行排放，应接受海事部门的监管；安装了生活污水存储装置的，由于韶关市没有码头和接收单位接收生活污水，其接收、转运及处置量均为零。

#### （3）船舶垃圾

根据调研，目前韶关市港口码头企业基本不接收船舶垃圾，韶关市又没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。目前韶关市船舶产生的垃圾处于无人接收状态，船方一般运到清远、佛山等市处理。

#### （4）化学品洗舱水

根据调研，目前韶关港没有化学品码头，故靠港船舶不产生化学品洗舱水。

## 3.4污染物产生量统计和分析

### 3.4.1港口、码头污染物产生量预测估算

根据《编制指南》的测算规则，结合韶关港相关基础设施的现状分析，估算韶关市港口、码头含油污水、生活污水和垃圾的产生量。

#### （1）含油污水

港口、码头含油污水主要为机修车间、流动机械冲洗产生的含油污水，产生量根据《水运工程环境保护设计规范》给出的计算方法估算，即按照各个港口企业每年维修机械、冲洗流动机械台次，以及每台次维修机械、流动机械冲洗用水量（规范为600L~800L/台，这里取700L/台）估算。

#### （2）生活污水

港口、码头生活污水主要为各个港区办公生活区、宿舍、食堂及厕所产生的生活污水，产生量根据《水运工程环境保护设计规范》给出的计算方法估算，即按照各个港口企业生活用水量的80%~90%估算，这里取85%。

#### （3）生活垃圾

港口、码头生活垃圾主要为职工生活产生的垃圾，产生量根据《水运工程环境保护设计规范》给出的计算方法估算，即按照各个港口企业定员数量，以及每人每天产生1.5kg垃圾估算。

根据现场调研及获得的估算参数，估算韶关辖区各港口、码头污染物产生量见下表。

表3-9  韶关市港口、码头污染物产生量

| 类 别 | 油污水（吨/年） | 生活污水（吨/年） | 生活垃圾（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 | 1.4 | 1260 | 32 |

### 3.4.2修造船厂污染物产生量预测估算

修造船厂各类污染物产生量估算方法与港口、码头污染物产生量估算方法基本一致，但鉴于当前修造船业持续低迷的形势，修造船业务量不会有太大的变化，预计修造船厂的污染物产生量会在近几年维持现状，没有明显的涨落幅度。

表3-10  韶关市修造船厂污染物产生量

| 类 别 | 油污水（吨/年） | 生活污水（吨/年） | 生活垃圾（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 | 0.5 | 2200 | 45 |

### 3.4.3船舶污染物产生量预测估算

韶关辖区船舶污染物主要为含油污水、生活污水和生活垃圾，产生量预测估算主要根据《编制指南》附件2推荐的《港口、码头、装卸站和船舶修造拆解单位船舶污染物接收能力要求》的经验公式计算方法，具体的计算方法如下：

#### （1）油船含油污水

油船含油污水产生量计算经验公式：

T油船含油污水=(fN·WN·N+ fT·WT·T+ fG·WG·G) α

其中：

T油船含油污水——油船含油污水产生量，单位吨/年；

f  ——权重系数，其中fN为0.31，fT为0.37，fG为0.32；

WN——每艘次油船产生的油船含油污水均量推荐值，取值5.6吨每艘次；

WT——每万总吨油船产生的油船含油污水均量推荐值，取值6.6吨每万吨；

WG——每万吨油品吞吐量产生的油船含油污水均量推荐值，取值5.7吨每万吨；

N——年油船进港总艘次，单位为艘次每年；

T——年进港油船总吨，单位为万吨每年；

G——年港口油品吞吐量，单位为万吨每年；

α——修正系数为0.9。

#### （2）机舱残油污水

机舱残油污水产生量计算经验公式：

T机舱残油污水=(fN·WN·N+ fT·WT·T+ fG·WG·G) α

其中：

T机舱残油污水——机舱残油污水产生量，单位吨/年；

f  ——权重系数，其中fN为0.1，fT为0.9，fG为0.0；

WN——每艘次船舶产生的机舱残油污水均量推荐值，取值0.2吨每艘次；

WT——每万总吨船舶产生的机舱残油污水均量推荐值，取值2.0吨每万吨；

WG——每万吨货物吞吐量产生的机舱残油污水均量推荐值，取值2.4吨每万吨；

N——年船舶进港总艘次，单位为艘次每年；

T——年进港船舶总吨，单位为万吨每年；

G——年港口货物吞吐量，单位为万吨每年；

α——修正系数为0.3。

#### （3）生活污水

船舶生活污水产生量计算经验公式：

T生活污水=(fN·WN·N+ fT·WT·T+ fG·WG·G) α

其中：

T生活污水——生活污水产生量，单位吨/年；

f  ——权重系数，其中fN为1，fT为0，fG为0；

WN——每艘次船舶产生的生活污水均量推荐值，取值0.48吨每艘次；

WT——每万总吨船舶产生的生活污水均量推荐值，取值0吨每万吨；

WG——每万吨货物吞吐量产生的生活污水均量推荐值，取值0吨每万吨；

N——年船舶进港总艘次，单位为艘次每年；

T——年进港船舶总吨，单位为万吨每年；

G——年港口货物吞吐量，单位为万吨每年；

α——修正系数取平均每艘船舶港内停留天数，韶关辖区平均每艘船舶港内停留天数为2天。

#### （4）垃圾

韶关辖区主要为货船，货船垃圾产生量计算经验公式：

T垃圾=(fN·WN·N+ fT·WT·T+ fG·WG·G) α

其中：

T垃圾——垃圾产生量，单位吨/年；

f  ——权重系数，其中fN为0.1，fT为0.4，fG为0.5；

WN——每艘次船舶产生的垃圾均量推荐值，取值0.07吨每艘次；

WT——每万总吨船舶产生的垃圾均量推荐值，取值0.25吨每万吨；

WG——每万吨货物吞吐量产生的垃圾均量推荐值，取值0.30吨每万吨；

N——年船舶进港总艘次，单位为艘次每年；

T——年进港船舶总吨，单位为万吨每年；

G——年港口货物吞吐量，单位为万吨每年；

α——修正系数为0.35。

根据《编制指南》推荐的经验公式，船舶污染物产生量主要和辖区船舶进港总艘次、船舶进出港总吨位以及港口吞吐量有关，根据前文对韶关辖区港口、船舶基本状况现状调研及分析预测，可以得到2014年~2016年韶关辖区船舶进港总艘次、进出港总吨位、港口吞吐量统计值。

表3-11  2014~2016年韶关船舶进港总艘次、进出港总吨位、港口吞吐量统计

| 船舶参数 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年船舶进港总艘次N（单位：艘次） | 5840 | 7022 | 4551 |
| 年进港总吨T（单位：万吨） | 60.95 | 61.82 | 52.93 |
| 年港口货物吞吐量G（单位：万吨） | 58 | 62.31 | 45.28 |

根据《韶关港总体规划》，到2020年韶关港口吞吐量达到1570万吨。根据2014~2016年的实际情况，综合考虑最近三年船舶进港总艘次、进出港总吨位和港口吞吐量，并考虑未来经济社会发展趋势，预测韶关辖区2017年和2020年船舶含油污水、生活污水、垃圾的产生量增长率为2014-2016三年平均产生量的2%和10%，其中船舶油污水包括了油船含油污水和机舱残油污水。

表3-12  2014~2020年韶关船舶污染物产生总量（单位：吨）

| 类 别 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年船舶油污水产生量 | 67.95 | 75.51 | 55.89 | 67.78 | 73.10 |
| 年船舶生活污水产生量 | 5606.40 | 6741.12 | 4368.96 | 5683.60 | 6129.38 |
| 年船舶垃圾产生量 | 19.49 | 22.64 | 15.38 | 19.55 | 21.09 |

注：表中数据为经验公式计算出船舶污染物产生量的理论值，与实际到港船舶污染物排放需求量差异较大。船舶污染物产生量等于船舶在外海处置达标排放量、其他港口排放接收量和本港口排放接收量的总和。

## 3.5主要存在问题分析

### 3.5.1污染物处理

#### （1）港口码头

1）部分码头企业含油污水最终去向不明，需加强环保主体作用

韶关港主要为干散货码头，其码头规模较小，装卸机械较少，产生的含油污水量较少，部分港口码头在含油机械的维修、冲洗时，将产生含油污水通过废油桶接收。部分码头没有将产生的含油污水交由具有《危险废物经营许可证》的单位处置，导致最终去向不明。环保部门需要对港口码头进行环保监督检查，督促码头企业产生的含油污水交由有资质的单位处置，核查是否存在偷排行为。

2）所有码头企业生活污水靠三级化粪池处理，需加强环保主体作用

目前韶关港码头规模较小，人员较少，产生的生活污水量较少，所有码头企业生活污水靠三级化粪池处理。但随着北江航道扩能升级，码头规模逐渐增大，市政管网逐渐普及，码头企业产生的生活污水需考虑接入市政管网或自建处理装置处理。环保部门需要对港口码头进行环保监督检查。查看是否存在偷排偷放行为、排水口是否达标排放等。

3）部分码头产生的垃圾最终去向不明，住建部门需加强监管

韶关市港区码头经营单位产生的垃圾由所在村派垃圾运输车转运或外包公司转运，部分垃圾没有交由正规的垃圾填埋场处置，最终去向不明。韶关市港区、码头生活垃圾收集、贮存、运输和处置的全流程受到市、县两级住建部门的监督管理。住建部门需加强对转运单位垃圾最终去向监督管理。

#### （2）修造船厂

1）大部分修造船厂生活污水靠三级化粪池处理，需加强环保主体作用

目前修造船厂规模较小，人员较少，产生的生活污水量较少，所有修造船厂生活污水靠三级化粪池处理。但随着北江航道扩能升级，修造船厂规模逐渐增大，市政管网逐渐普及，修造船厂产生的生活污水需考虑接入市政管网或自建处理装置处理。环保部门需要对港口码头进行环保监督检查。查看是否存在偷排偷放行为、排水口是否达标排放等。

2）部分修造船厂产生的垃圾最终去向不明，住建部门需加强监管

韶关市修造船厂产生的垃圾由所在村派垃圾运输车转运或外包公司转运，部分垃圾没有交由正规的垃圾填埋场处置，最终去向不明。韶关市修造船厂生活垃圾收集、贮存、运输和处置的全流程受到市、县两级住建部门的监督管理。住建部门需加强对转运单位垃圾最终去向监督管理。

#### （3）船舶

目前韶关市港口码头企业基本不接收船舶污染物，韶关市又没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。目前韶关市船舶产生的污染物处于无人接收状态，船方一般运到清远、佛山等市处理。

1）对于船舶含油污水和生活污水：

建议由政府培育市场，即政府积极引导，前期在政策、资金等方面给予扶持和相关的激励，培育船舶污染物接收单位。为保障企业的经营利润，同时通过不断完善监管，应着力打击非法行为和地下渠道，使市场化行为能良性运。

2）对于船舶垃圾：

建议由港口企业接收，将其纳入港口服务部分，并将船舶垃圾接收与港口垃圾接收工作一并由码头配备的垃圾桶进行收集，然后由当地环卫部门进行转运，最终由当地垃圾填埋场进行处置。

### 3.5.2监督管理

#### （1）监管主体不明，监管出现缺位

从事水上运输、船舶修造和港口作业的企业，一般都专业性较强，且涉及的监管部门较多，针对具体某一项业务，有可能出现几个主要的监管部门都能监管，又都没有进行实际监管的现象，没有对具体的监管责任进行明确，从而导致监管主体不明，监管存在空白，处于无人管理的状态。例如：对于修造船厂，涉及的业务管理部门有经信、船检、海事、环保、住建等。从调研来看，经信部门主要是对修造船厂的产业规划、经营活动、生产安全等进行行业管理，对厂区作业过程中所产生的污染物的相关处置没有进行管理，船厂作业所产生的废油、油渣、含油污水等属于危险废物，在环保监管范围之内，生活污水处置又属于住建市政部门，这样就导致部分修造船厂的污染物没有明确的监管主体，监管出现缺位的现象。

#### （2）监管部门职能交叉，权责界定不清

污染物中危险废物主要由环保部门监管，生活污水和生活垃圾主要由住建的市政部门监管，而具体的行业管理部门在其所管辖的区域范围内对产生的污染物也有负有监管责任，这样将导致监管职能上存在交叉重叠，从而使得各自的部分监管内容和范围边界模糊，交叉重叠部分的权责界定不清。例如：港口管理部门能对港口码头污染物接收处置设施的配备进行监管，但由于专业受限，对设施的合理运转和污染物的处置结果难以进行专业评判和有效监管。环保部门和住建部门能分别对含油污水等危废品和生活污水、生活垃圾开展更为专业的行业监管，但考虑到港口码头主要由港口管理部门实行监管，因此其监管的主动性将受此影响，其监管的力度也会相对减弱。

#### （3）监管相互独立，联动性不足

船舶污染物接收、转运和处置是一个长链条的作业过程，环节多，涉及职能部门也多，有海事、港口、经信、环保、住建等多个部门。从调研来看，目前各管理部门均在各自的职能范围内开展行政监管，尚未建立涉及污染物防治的全链条多部门联合监管责任机制，监管相互独立，缺乏联合性和联动性，致使污染物的监管不能过程连贯、环环相扣，从而导致监管出现漏洞。例如：在船舶含油污水的接收转运管理方面，海事部门仅监管水上接收作业，对接收单位最终是否将含油污水进行上岸处置及最终去向情况不掌握，环保部门对含油污水的管理仅限于其上岸后的监管，这样，由水到岸的监管就出现脱节，存在监管盲区，就需要在此环节建立海事与环保的联合监管。

#### （4）缺乏信息共享，难以闭环管理

从调研来看，对港口及船舶污染物的监管，尚未实现监管的信息共享。由于各部门的监管信息相互独立且不共享，各部门仅掌握各自监管范围内的信息，而对污染物处理长链条中其他环节的信息不了解，缺乏信息通报和沟通机制，这样就增加了监管难度，无法形成对污染物安全接收、安全转运、安全处置的闭环监管。例如：船舶污染物接收处理过程中，海事部门采用污染物接收情况备案制度，跟踪污染物的处理，对接收单位的污染物接收业务监管已逐步实现了信息化管理；环保部门对污染物的转移实行了联单制监管，并已实现了信息化管理。但是目前环保联单制没有接入海事部门的数据信息，两个部门对船舶污染物的接收、转运及处置信息尚未融合，整个船舶污染物接收转运处置过程没有建立一个跨部门、跨区域的信息资源共享制度体系和共享平台，缺乏部门和区域协调联动机制，难以实现闭环管理，因此监管存在漏洞和盲区就在所难免。

#### （5）法律法规不健全，执法依据不足

船舶污染物的排放具有分散性、随机性和隐蔽性，监测难度较大，若要监管到位，就必须有一系列有据可依的行政执法监督手段和措施。目前，国家层面对船舶污染物接收处理监管的相关法律法规和标准规范还不够健全，具有地方强制性的船舶污染物交送管理规定以及监督管理实施办法等相关地方法规规章还比较缺乏。例如：在对船舶污染物的监管方面，船舶污染物的存量达到多少或在何种条件下（如船舶航行了多少距离、航行了多长时间等）就必须交付接收处理没有相关规定，这使得与船舶污染物接收处理相关的审批许可、监督执法、违法处罚等监管工作缺乏行之有效的依据，从而使得对船舶污染物接收处理开展行之有效的依法行政存在难度，监管难以到位。

#### （6）政府扶持力度不够，缺乏激励机制

目前，港口在进行岸电改造、油改电、清洁能源使用等方面均可以从政府部门获得补贴，但在船舶污染物接收设施建设、市场培育等方面是空白。污染物接收属于环保行为，具有一定的公益性，内河初期开展有效的船舶污染物接收处理业务需要政府引导，需要政府在政策、资金等方面给予扶持和相关的激励，以保障企业的经营利润，同时需要通过不断完善监管，着力打击非法行为和地下渠道，来使市场化行为能良性循环。

## 3.6需求分析

### 3.6.1港口码头污染物

含油污水建设需求分析：韶关市港口、码头规模相对较小，年维修、冲洗的机械数量相对较小。码头企业应当将产生的含油污水交由具有资质的处置单位处理，严禁直排，市、县两级环保部门应加强监督管理。由于韶关市港口、码头含油污水产生量（1.4吨/年）远小于废矿物油处理企业韶关绿然再生资源发展有限公司的处理能力（1500吨/年），所以含油污水处置设施足够，无需额外建设。

生活污水建设需求分析：韶关市港口、码头规模相对较小，港口、码头生活污水靠三级化粪池处理。随着城市的发展，在市政管网普及，收集系统完善的情况下，应考虑将生活污水直接排入城市污水管网系统。

生活垃圾建设需求分析：韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场处理能力为1200吨/天，仁化县石窝生活垃圾填埋场处理能力为100吨/天。港口垃圾接收设施、韶关市垃圾填埋场处理能力能够满足需求，港口主要问题在于村或镇接收垃圾后是否运至合规的垃圾填埋场处置。住建部门应该加强港口垃圾在转运及处置过程中的监管。

### 3.6.2修造船厂污染物

含油污水建设需求分析：韶关市修造船厂规模相对较小，年维修、新造船产生的含油污水较少。修造船厂应当将产生的含油污水交由具有资质的处置单位处理，严禁直排，市、县两级环保部门应加强监督管理。由于韶关市港口、码头含油污水产生量（0.5吨/年）远小于废矿物油处理企业韶关绿然再生资源发展有限公司的处理能力（1500吨/年），所以含油污水处置设施足够，无需额外建设。

生活污水建设需求分析：韶关市修造船厂规模相对较小，修造船厂生活污水靠三级化粪池处理。随着修造船厂规模逐渐增大，市政管网逐渐普及，修造船厂产生的生活污水需考虑接入市政管网或自建处理装置处理。

生活垃圾建设需求分析：韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场处理能力为1200吨/天。港口垃圾接收设施、韶关市垃圾填埋场处理能力能够满足需求，港口主要问题在于村或镇接收垃圾后是否运至合规的垃圾填埋场处置。住建部门应该加强港口垃圾在转运及处置过程中的监管。

### 3.6.3船舶污染物

#### （1）船舶含油污水

船舶含油污水产生量：根据前文对船舶含油污水的统计分析，2016年，韶关港船舶产生的含油污水量为67.78吨，预测到2020年，产生量达到73.10吨。

船舶含油污水接收能力：韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。韶关市各港口均未向靠港船舶提供含油污水接收设施。

船舶含油污水处理能力：韶关市有一家废矿物油（HW08）处置企业韶关绿然再生资源发展有限公司，位于翁源县铁龙林场，年处理能力为1500吨。废矿物油处置企业的处理能力完全可以满足到港船舶含油污水的处置需求。

建设需求：韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。韶关市各港口均未向靠港船舶提供含油污水接收设施。可以考虑政府培育市场，即政府积极引导，前期在政策、资金等方面给予扶持和相关的激励，培育船舶污染物接收单位。为保障企业的经营利润，同时通过不断完善监管，应着力打击非法行为和地下渠道，使市场化行为能良性运行。

#### （2）船舶生活污水

船舶生活污水产生量：根据前文对船舶生活水的统计分析，2020年预测韶关市到港船舶年产生生活污水为6129.38吨。目前，韶关港到港船舶生活污水接收量为0。

船舶生活污水接收能力：目前韶关市没有船舶生活污水接收能力。

船舶生活污水转运能力：韶关市没有进行船舶生活污水接收，也就没有开展船舶生活污水的转运作业。

船舶生活污水处理能力：对于400总吨及以上的现有船舶和小于400总吨但经核定许可载运15人以上的现有船舶，可根据航行的不同区域排放要求安装相应的接收、处理装置，之后达标排放，按照要求配备并运行的船舶生活污水处理能力能够满足要求。对于除此之外其他船舶，由于没有相关法律法规要求安装相关污水接收、处理设施，允许直排。

建设需求：

对于国内航行船舶来说，不适用公约规定，应当遵守国内相关规范的要求。《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十八条规定，船舶应当按照规范要求设置与生活污水产生量相适应的处理装置或者储存容器。任何船舶不得向内河水域排放不符合排放标准的生活污水。为防止船舶生活污水污染水域，船舶应装设相适应的处理装置或者储存容器。

目前《船舶污染物排放标准》正在修订中，其征求意见稿中，对内河水域，船舶生活污水的排放控制要求为：400总吨及以上的船舶及小于400总吨但经核定许可载运15人及以上的船舶按本标准5.2执行或收集并排入接收设施；其他船舶宜收集并排入接收设施。

从调研来看，目前韶关市的船舶对于生活污水的处理有三种情况：一是安装有自行处理装置，能在船上对生活污水进行处理，达标后排放入水体；二是安装有存储装置，能对生活污水进行收集，有条件接入接收设施进行排放；三是没有安装任何装置，生活污水直接排入水体。

对于第一种情况，船舶安装有处理装置，主要是海事部门应加强监管，严查船舶生活污水未经处置或处置不合格排放行为。对于第二种情况，船舶安装有存储装置，目前韶关市没有提供生活污水接收设施，现状情况是船方即便有排放需求也找不到接收单位或接收点。生活污水属于无利润船舶污染物，在现状条件下，推行接收服务难以形成市场化行为，需要政府投入建设相关接收设施，或让有条件的港口提供接收服务，政府进行补贴。本方案建议与含油污水一致。对于第三种情况，船舶没有安装任何装置，按《船舶污染物排放标准》要求，400总吨以下且经核定许可载运15人以下的船舶不强制要求安装生活污水收集装置；400总吨及以上的船舶及小于400总吨但经核定许可载运15人及以上的船舶必须安装收集存储装置并排入接收设施。目前，港航部门需要进一步推动船型标准化工作，确保需安装收集装置的船舶能如期安装，并通过加强监督，落实船型标准化改造。

#### （3）船舶垃圾

船舶垃圾产生量：根据前文对船舶含油污水的统计分析，2016年，韶关港船舶产生的垃圾量为15.38吨，预测到2020年，产生量达到21.09吨。

船舶垃圾接收、转运能力：韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。韶关市各港口均未向靠港船舶提供垃圾接收设施。

船舶垃圾处理能力：韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场处理能力为1200吨/天，船舶垃圾处置量对韶关市垃圾处理场冲击影响较小，能够有效处置船舶垃圾。

建设需求分析：韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。韶关市各港口均未向靠港船舶提供垃圾接收设施。从韶关市港口船舶垃圾的接收、转运及处置流程来分析，应该强化港口经营单位接收船舶垃圾的功能与义务，建议由港口企业接收，将其纳入港口服务部分，并将船舶垃圾接收与港口垃圾接收工作一并考虑。

# 第4章 建设目标

根据相关国际公约、国内法规、标准规范对港口和船舶污染物防治的要求，结合对韶关港口和船舶污染物接收、转运及处置现状和问题的分析，提出未来一定时期内韶关港口船舶污染物接收转运和处置设施建设工作的指导思想、基本原则和建设目标，并提出污染物接收、转运及处置的总体方案。

## 4.1 污染物控制要求

### 4.1.1 国际公约

目前与船舶污染物接收处置相关的、且已对我国生效的国际公约主要是《经1978年议定书修正的1973年国际防止船舶造成污染公约》（简称MARPOL73/78公约）。该公约给出的船舶定义和适用范围可以得出，其适用的船舶范围为在公约缔约国管辖下的除军舰、海军辅助船或其他国有或国营并暂时只用于政府非商业性服务的船舶之外的在海洋环境中运行的任何类型的船舶。

公约明确了对适用范围内的船舶构造的要求、设备设施配置的要求、操作技术的限制、检验发证的规定，以及对公约缔约国相关港口码头接收设施的要求。

针对不同类别污染物，公约对各缔约国政府履行保证船舶污染物接收设备配置的要求基本是一致的。缔约国政府要确保在公约适用范围内的船舶到达的装油站、修理港、货物装卸港/站等港口码头提供足够接收设施，满足到港船舶污染物排放的需求，并对接收能力明确了时间的要求，不致给船舶造成不当延误。

### 4.1.2 国内法规

《中华人民共和国环境保护法》以法律条文的形式确立保护环境是国家的基本国策。环保法规定了各级政府承担以下责任：一是改善环境质量。第28条规定“地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量。”二是统筹城乡污染设施建设。第51条规定“各级人民政府应当统筹城乡建设污水处理设施及配套管网，固体废物的收集、运输和处置等环境卫生设施，危险废物集中处置设施、场所以及其他环境保护公共设施，并保障其正常运行。”环保法规定企事业单位和其他生产经营者的环保责任：第6条第3款规定，“企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。”

《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》是防治有关船舶及其作业活动污染内河的专门法规。其第三章专门规定了船舶污染物的排放和接收。第十三条 第一款规定，在内河水域航行、停泊和作业的船舶，不得违反法律、行政法规、规范、标准和交通运输部的规定向内河水域排放污染物。不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理。

《水污染防治行动计划》在其首要任务“全面控制污染物排放”里，明确了要加强船舶港口污染控制。要求增强港口码头污染防治能力。编制实施全国港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及船舶修造厂，分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。

船舶污染物接收处置能力建设同样依赖于政府企业和相关从业人员的共同努力和切实行动，船舶污染物接收处置能力建设涉及多个行政部门。一方面码头和船舶污染物接收处置作为环保事业，具有很强的综合性，不是港航或海事某一个部门可以做好的工作。另一方面船舶污染物具有扩散性、流动性，需要相关职能部门加强联合行动，建立港航、海事、环保、市政、城管各部门之间的协调沟通机制，形成港口环境保护和污染防治的强大合力。

### 4.1.3 标准规范

《港口工程环境保护设计规范》要求港口应配备船舶含油污水、生活污水、固体废弃物的接收和处置设施，设施的规模可根据需要确定。

《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》要求，港口应配备与其到港船舶的艘次和吨位，以及装卸货物的种类和吞吐能力相适应的船舶污染物接收设施，并保持良好可用状态，避免因接收设施不足而造成船舶不当延误。港口、码头、装卸站以及从事船舶修造的单位应当配备与其装卸货物的种类和吞吐能力相适应的船舶污染物接收设施，并保持良好可用状态。

综上所述，法规的要求是有：①港口、码头、装卸站以及从事船舶修造的单位应当配备与其装卸货物种类和吞吐能力相适应的污染监视设施和污染物接收设施，并使其处于良好状态；②不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理；③没有建设污染物接收设施的港口、码头、装卸站以及从事船舶修造的单位应联合具备相关污染物接收处理资质的企业签约，确保提供船舶污染物接收服务。

## 4.2 指导思想和基本原则

### 4.2.1 指导思想

以科学发展观为指导，以建设资源节约型、环境友好型港口为目标，有计划、有重点、有步骤地推进港口和船舶污染物接收、转运、处置综合服务，提高污染物接收处理能力，积极改善港口周边水域环境质量，为航运事业的健康快速发展保驾护航，促进经济与环境、人与自然的协调发展。

### 4.2.2 基本原则

#### （1）统筹规划，合理布局

港口船舶污染物接收和处理涉及各个码头，涉及面广，污染物量大，必须坚持全面规划，将港口码头和船舶污染物的接收、转运和处理统筹考虑。要在统一规划的基础上，进一步细化地区发展规划。

#### （2）突出重点，分步实施

考虑经济社会发展实际特点，根据港口船舶污染物管理需求和已有建设条件，坚持立足当前、兼顾长远、突出重点、分步实施的原则，注重规划的可操作性和连续性，制定相对完整的规划方案。先进行含油污水和船舶垃圾接收处理能力建设，再考虑生活污水的接收处理能力建设。且对外开放码头要先于内贸码头满足MARPOL73/78公约港口码头设置足够的接收设备的要求。

#### （3）软硬结合，全面管理

既要考虑建立港口和船舶污染物接收、转运及处置的程序和相关制度、法规，以及收费、税收相关政策等“软件”的建设，还要系统考虑人力资源、物力资源和信息资源等“硬件”的建设，软硬结合，全面管理。

#### （4）模式创新，建管并重

港口和船舶污染物接收、转运及处置是一项环保事业，政府既要在政策、资金和服务等方面给予扶持，引导和鼓励港口经营企业、船舶污染物作业单位和其他企事业单位参与港口和船舶污染物接收、转运及处置能力建设，又要积极有效地协调和组织相关管理部门参与此项工作，创新管理模式。

#### （5）资源整合，综合利用

对港口和船舶污染物的消纳，要合理利用韶关市已有的相关污染物处理系统，避免重复建设、浪费投资。在满足能力建设需要的基础上，充分发挥已有消纳渠道的潜能，实现共赢。

## 4.3 建设目标

### 4.3.1 总体目标

按照全面、协调、可持续的理念，韶关应具备对港口、修造船厂和船舶含油污水、生活污水、生活垃圾等污染物的接收处理能力，满足港区自身和所有到港船舶污染物交送的需求，完成各类接收处理设备设施建设；明确各类污染物接收、转运和处置设施的运营主体，建立相互协作的良好运营模式；明确政府职责，建立港口、海事、环保、住建、经信等多部门联合监管机制，实现对污染物的联合监管闭环管理。从而大幅度减轻港口、修造船厂和船舶污染物排放对水域造成的影响，以适应韶关区域经济和水上交通运输发展的需求。

### 4.3.2 具体目标

根据总体发展目标，结合韶关实际，对应港口、修造船厂、船舶污染物接收、转运及处置现状和能力预测，提出具体建设目标如下：

#### （1）港口污染物

2020年底前，在港口码头配套建设或充分利用污染物的接收、转运及处置设备设施，确保码头生产生活产生的各类污染物达到100%接收、转运及处置。其中，港口废油、含油污水、生活污水必须经过处理达到国家和地方规定的排放标准，处理达标率100%；港口生活垃圾接收、转运及无害化处置率达到100%。

#### （2）修造船厂污染物

2020年底前，在修造船厂配套建设或充分利用污染物的接收、转运及处置设备设施，确保修造船厂生产生活产生的各类污染物达到100%接收、转运及处置。其中，修造船厂废油、含油污水、生活污水必须经过处理达到国家和地方规定的排放标准，处理达标率100%；修造船厂生活垃圾接收、转运及无害化处置率达到100%。

#### （3）船舶污染物

2020年底前，提高本港籍船舶污染物防治的结构、设备、器材的配置率，提高船舶污染物上岸处理率。在存储率指标方面，船舶的含油污水存储装置配置率、船舶垃圾存储容器配置率均为100%；在接收指标方面，船舶的含油污水、生活污水和生活垃圾接收设施满足需求；在转运率和处置率指标方面，接收到的含油污水、生活污水和生活垃圾的转运率和无害化处理率均达到100%。

## 4.4 接收、转运及处置总体方案

### 4.4.1 港口码头污染物接收、转运及处置方案

#### （1）港口码头含油污水

根据调研，韶关市港口含油污水产生量相对较小，其接收、转运和处置的运营机制，可基于港口现有环保设施进行，只需要在含油污水接收、处置过程中提高生产水平和监管水平，做到闭环管理，具体运营机制如下：

接收：①对于已有含油污水分离设施的港区，充分发挥现有设施设备能力，进行含油污水的接收。②对于没有建设含油污水分离设施的港区，由于机械维修产生残油量很小，需要采取措施防止残油泄漏，通过标准化的废油桶储存，并有合适场地堆存，定期由有资质的含油污水处置单位接收。有条件的港口码头企业应建立完善维修机械厂环境状况，设置明沟或暗沟收集含油污水。在接收设施监管上，严格落实当地环保部门的有关要求，港口管理部门应配合环保部门做好相应的监管工作，定期进行抽查。

转运：韶关市港口、码头含油污水转运业务，应严格规定由具备资质的专业单位转运，韶关市有一家废矿物油（HW08）处置企业韶关绿然再生资源发展有限公司，位于翁源县铁龙林场，年处理能力为1500吨。在转运工作中，环保部门需做好对从事转运业务的单位的监管。

处置：①具备码头含油污水处置设施的码头，油水分离后的达标清水用于码头堆场的喷淋和清洁，残油定期由有资质的处置单位进行处置；②对于不具备含油污水处置设施的码头，做好含油污水的存储和转运，送至具备资质的单位进行处置。在处置过程中，环保管理部门要对含油污水转运车辆、终端处置交接等环节做好过程监控，建议以相应的联单机制进行有效监管。

韶关市港口码头含油污水接收、转运和处置流程见下图：

图4-1  韶关市港口码头含油污水接收、转运及处置方案

#### （2）港口码头生活污水

韶关市港口码头生活污水设施主要基于项目立项时关于项目环境影响评价批复及环保验收批复，按照实地调研和科学测算获得的结论，港口生活污水处置设施满足现状和建设目标要求。在运营机制上，韶关港生活污水依托港口自身生活污水设施设备收集和处置。

接收：韶关市港口码头生活污水主要包括厕所用水和洗衣、厨房用水。其中：①厕所用水，主要通过厕所相关设施进入各码头设置的化粪池；②洗衣、厨房用水，主要通过厨房相关设施管道进入各码头设置的污水处理厂等。在接收过程中，港口企业要保持设备的良好运行，环保部门、住建部门落实监管职责，防止偷排偷放。

转运：韶关市港口码头离市区较远，目前港口生活污水没有接入市政管网，采用三格化粪池作为粪便污水前端处理设施，粪渣由粪便清运车定期清掏运输至卫生填埋场或粪便无害化处理厂。在转运环节，环保部门、市政卫生部门应做好转运设备的监管。

处置：根据韶关市相关环保规划要求，在市政管网不断普及、收集系统日益完善的情况下，建议粪便污水能进入城市污水处理管网处置。在处置环节，由市政部门完善涉及港口生活污水的污水管线系统，并会同港口、环保部门做好相应的生活污水处置工作。

韶关市港口码头生活污水接收、转运和处置流程见下图：

图4-2  韶关市港口码头生活污水接收、转运及处置方案

#### （3）港口码头垃圾

韶关市港口码头垃圾设施根据港口立项时的环境影响评级评价批复及环保验收批复建设，在实际测算韶关港各码头垃圾产生量和垃圾接收能力后，可判断港口垃圾处置设施满足现状和建设目标要求。

接收：进一步规范和完善港区垃圾接收点，严格做好垃圾分类。

转运：转运过程中，市政卫生管理部门、住建部门要对环卫部门垃圾车辆的标准、路线、卫生条件做好监管，防止偷放。

处置：港口码头垃圾目前主要运输到韶关市各垃圾处理厂进行处理，而港口垃圾在垃圾处理厂所占比例很低，可继续通过韶关市各垃圾处理厂进行处置。在处置过程中，市政、环保部门应做好垃圾处理厂规划、运营和监管。

韶关市港口码头垃圾接收、转运和处置流程见下图：

图4-3  韶关市港口码头垃圾接收、转运及处置方案

### 4.4.2修造船厂污染物接收、转运及处置接收处置流程

#### （1）含油污水

根据调研，韶关市各修造船厂含油污水主要船舶维修时产生的残油、船舶清仓产生的油污水。其接收、转运及处置方案如下。

接收：①对于有含油污水分离设施的修造船厂，充分发挥现有设施设备，进行含油污水的接收。②对于没有建设含油污水分离设施的修造船厂，定期由有资质的含油污水处置单位接收。

转运：韶关市各修造船厂含油污水转运业务，需要由具备资质的专业废油处置公司转运。韶关市有一家废矿物油（HW08）处置企业韶关绿然再生资源发展有限公司，位于翁源县铁龙林场，年处理能力为1500吨，其转运能力可以满足修造船厂需求，未来可支撑修造船厂含油污水转运业务。

处置：①具备含油污水处置设施的修造船厂，油水分离后的达标清水用于码头堆场的喷淋和清洁，废渣和分离出的废油定期由有资质的单位进行无害化处置；②对于不具备含油污水处置设施的码头，需转运至有资质的废矿物油处置的企业进行处置。

目前韶关市修造船厂含油污水接收、转运及处置方案如图4-4所示。

图4-4 韶关市修造船厂含油污水接收、转运及处置方案

#### （2）修造船厂生活污水

在接收、转运及处置流程上，韶关市修造船厂生活污水依托修造船厂自身生活污水设施处置，或并入市政污水处理管网处置。

接收：韶关市修造船厂生活污水主要包括厕所用水和洗衣、厨房用水。其中①厕所用水，主要通过厕所相关设施进入各修造船厂设置的化粪池，上清液通过相关设施管道进入各修造船厂设置的污水处理厂或接入市政污水处理管网；②洗衣、厨房用水，主要通过厨房相关设施管道进入各修造船厂设置的污水处理厂或接入市政污水处理管网。

转运：韶关市修造船厂采用三格化粪池作为粪便污水前端处理设施，粪渣由粪便清运车定期清掏运输至卫生填埋场或粪便无害化处理厂。

处置：化粪池处理的上清液、洗衣和厨房用水，主要通过各修造船厂设置的污水处理厂或接入市政污水处理管网处置。建议将修造船厂产生的生活污水并入城市污水处理管网处置。

韶关市各修造船厂生活污水接收、转运及处置方案如图4-5所示。

图4-5 韶关市修造船厂生活污水接收、转运及处置方案

#### （3）船厂垃圾

韶关市修造船厂垃圾产生量主要由船厂定员人员及所修造船舶的大小决定，但总体年产生量不大。

接收：修造船厂生产区和生活区均配置垃圾接收点，进行修造船厂垃圾接收，严格按照生活垃圾和危险废物垃圾分类。

转运：目前修造船厂产生的生活垃圾通过市政垃圾接收车辆转运，危险废物垃圾通过有资质的公司转运。

处置：韶关市各修造船厂产生的生活垃圾均按属地原则就近在各市的垃圾处理厂就地处置，危险废物垃圾通过有资质的公司处置。

韶关市各修造船厂垃圾接收、转运及处置方案如图4-6。

图 4-6 韶关市修造船厂垃圾接收、转运及处置方案

### 4.4.3 船舶污染物接收、转运及处置方案

#### （1）船舶含油污水

据调研，韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。建议由政府培育市场，即政府积极引导，前期在政策、资金等方面给予扶持和相关的激励，培育船舶污染物接收单位，使船舶含油污水的防治业务成为港口的基本服务。为保障企业的经营利润，同时通过不断完善监管，应着力打击非法行为和地下渠道，使市场化行为能良性运行。韶关市船舶含油污水接收、转运及处置方案如图4-7所示。

图4-7  韶关市船舶含油污水接收、转运及处置方案

#### （2）船舶生活污水

按法律法规要求，韶关市航行的400总吨以上或载客15人以上的船舶安装了生活污水处理装置的，污水处置达标后自行排放；安装了生活污水存储装置的，由于韶关市没有码头和接收单位接收生活污水，其接收、转运及处置量均为零。

韶关市船舶生活污水接收、转运及处置方案如图4-8所示，分别为船舶污染物接收单位和船舶自带处理装置处理两种。目前韶关市存在的方式只有船舶自带处理装置处理。

a）船舶污染物接收单位接收

b) 船舶自带处理装置处理

图4-8 韶关市船舶生活污水接收、转运及处置方案

#### （3）船舶垃圾

韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。韶关市各港口均未向靠港船舶提供垃圾接收设施。从韶关市港口船舶垃圾的接收、转运及处置流程来分析，应该强化港口经营单位接收船舶垃圾的功能与义务，建议由港口企业接收，将其纳入港口服务部分，并将船舶垃圾接收与港口垃圾接收工作一并考虑。韶关市港区、码头生活垃圾收集、贮存、运输和处置的全流程受到市、县两级住建部门的监督管理。住建部门需加强对转运单位垃圾最终去向监督管理。

韶关市船舶垃圾接收、转运及处置方案如图4-9所示。

图4-9  韶关市船舶垃圾接收、转运及处置方案

# 第5章 建设内容

## 5.1 建设规模和布局

根据第三章对韶关市港口、修造船厂和船舶污染物接收、转运、处置设施的现状及需求分析可知，目前韶关市开展港口、修造船厂和船舶污染物防治工作，主要问题是韶关市没有具备港口经营许可证的船舶污染物接收单位。韶关市各港口均未向靠港船舶提供污染物接收设施。如何有效推进船舶污染物接收作业。这是最急需解决的问题。

（1）对于船舶含油污水和生活污水：

建议由政府培育市场，即政府积极引导，前期在政策、资金等方面给予扶持和相关的激励，培育船舶污染物接收单位。为保障企业的经营利润，同时通过不断完善监管，应着力打击非法行为和地下渠道，使市场化行为能良性运。

（2）对于船舶垃圾：

建议由港口企业接收，将其纳入港口服务部分，并将船舶垃圾接收与港口垃圾接收工作一并由码头配备的垃圾桶进行收集，然后由当地环卫部门进行转运，最终由当地垃圾填埋场进行处置。

## 5.2 投资匡算和建设时序

根据韶关市港口和船舶污染物接收、转运、处置设施的建设需求分析，韶关市港口和船舶污染物防治共需开展1类硬件设施建设项目，为码头企业船舶垃圾接收设备设施建设项目。本报告列出了项目建设内容、牵头单位、责任单位、建设主体、建设年限、投资金额等。

韶关市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设项目如下表所示：

表5-1  港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设项目一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 投资金额 | 资金 来源 | 完成时间 | 牵头单位 | 责任单位 | 建设主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶垃圾接收设备设施建设项目 | 每个码头配备标准化的垃圾桶，根据码头规模，平均每个码头配备3-4个 | 1万 | 码头企业 | 2018年底 | 交通运输局 | 住房和城乡建设管理局 | 码头企业 |
|  | 每个码头配备“船舶垃圾收集点”指引牌，根据码头规模，平均每个码头配备3-4个 | 0.3万 | 码头企业 | 2018年底 | 交通运输局 | 住房和城乡建设管理局、海事局、环境保护局 | 码头企业 |

# 第6章 运管方案

本章根据韶关市港口、码头、船舶污染物防治建设目标和建设内容，提出污染物接收、转运和处置的运营机制、监管形式和政策建议，为相关管理部门提供抓手。

## 6.1 运营机制

### 6.1.1港口、修造船厂污染物

落实企业环保主体责任制。码头、修造船企业要切实承担起环境保护的主体责任。可通过以下两种方式落实：①港口、码头以及从事船舶修造的单位应当配备与其装卸货物种类和吞吐能力或者修造船舶能力相适应的污染监视设施和污染物接收设施，并使其处于良好状态；②没有或部分没有建设污染物接收设施的港口、码头以及从事船舶修造的单位应与具备相关污染物接收处理资质的企业签约，确保提供船舶污染物接收服务。依法采取措施防止污染环境，损害环境应当担责；遵守环境影响评价和环保“三同时”要求；严格按照排污许可证排污，不得超标、超总量；规范排污方式，严禁通过逃避监管方式排污；全面建立环境保护责任制度，强化内部管理；安装使用监测设备并确保正常运行；积极配合环保监管部门人员接受现场检查；主动实施清洁生产，减少污染物排放；按照国家规定缴纳环境保护税；全面如实公开排污信息，接受社会监督；切实履行环境风险防范责任。

### 6.1.2 船舶污染物

#### （1）建立规范化市场倒逼机制

严格落实防治船舶污染的相关任务，提高管理标准，严格查处船舶污染物接收单位、码头及船舶污染物偷排乱排行为，定期公布检查结果。严厉禁止无《危险废物经营许可证》的污染物接收单位开展撇油、隔油等各种物理化学方法进行油水分离等非法行为。提高从业门槛，规范市场价格，倒逼不规范企业退出市场。

#### （2）建立失信惩戒机制

针对污染物接收单位的资质申请资料真实性、接收作业过程中的有无违反安全作业、有无出现非法营运及偷排偷放、是否规范服务等方面建立污染物接收单位信用评价体系。对于一年出现多次违反作业安全、出现非法经营行为的不良企业要提出警告、通报批评并限期整改，整改后仍不符合要求的，按有关规定严肃处理。

#### （3）建立服务激励机制

从安全生产、经营管理、公共服务等方面，建立针对污染物接收企业的星级服务评价体系，对于常年安全作业、合法经营、规范服务的信誉良好企业给予守信激励，在星级创建活动中予以加分，并在行政审批、税费减免上给予一定支持，积极建设高标准、高品质的污染物服务队伍。

## 6.2明确联合职责

### 6.2.1港口、修造船厂污染物

韶关市环境保护局为港口企业、修造船厂环境保护主管部门，负责新建港口码头、修造船厂环保“三同时”监督管理；负责港口企业、修造船厂的排污许可证管理和污染限期治理等工作。并加强对港口和修造船厂污染物在陆地上开展接收、转运及处置的监管工作。

韶关市住房和城乡建设管理局为城乡垃圾接收、转运及处置的监督管理单位，港口、修造船厂垃圾为城乡垃圾一部分，港口、修造船厂垃圾接收、转运及处置的合规性受到韶关市住房和城乡建设管理局的监管管理。

韶关市交通运输局为港口企业行业主管部门，负责港口规划建设和生产运营监管，推进港口码头企业污染控制，并配合韶关市环境保护局做好对港口企业污染物监督管理。

韶关市经济与信息化局为修造船厂行政主管部门，负责指导修造船厂的产业发展，推进修造船厂污染控制，并配合韶关市环境保护局做好对修造船厂污染物监督管理。

表6-1  港口、修造船厂污染物接收、转运及处置监管职责

| 序号 | 责任单位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市交通运输局 | 港口企业行业主管部门，推进港口码头企业污染控制，并配合韶关市环境保护局做好对港口企业污染物监督管理。 |
| 2 | 韶关市环境保护局 | 1．港口企业、修造船厂环境保护主管部门； 2．负责新建港口码头、修造船厂环保“三同时”监督管理； 3．负责港口企业、修造船厂的排污许可证管理和污染限期治理等工作； 4．加强对港口和修造船厂污染物在陆地上开展接收、转运及处置的监管工作。 |
| 4 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 港口、修造船厂垃圾接收、转运及处置的合规性受到韶关市住房和城乡建设管理局的监管管理。 |
| 5 | 韶关市经济与信息化局 | 修造船厂行政主管部门，负责推进修造船厂污染控制，并配合韶关市环境保护局做好对修造船厂污染物监督管理。 |

### 6.2.2船舶污染物

韶关市交通运输局负责对符合港口船舶垃圾、船舶废油、含油污水接收经营资质的港口企业核发《港口经营许可证》，并依照职责对相关经营活动实施监管。

韶关市海事局负责对船垃圾、船舶废油、含油污水收集单位在港区水域内的接收作业进行现场安全与防污染监管。

韶关市环境保护局负责组织对接收单位年度危险废物管理计划进行备案和对接收单位危险废物转移申请的审批，并负责对危险废物转移至陆地后的转移和处置情况进行监管。

韶关市住房和城乡建设管理局负责督促指导各区、县开展生活垃圾和生活污水处理设施建设与运营管理。

表6-2  船舶污染物接收、转运及处置监管职责

| 序号 | 责任单位 | 职责 | 污染物接收、转运处置流程的监管具体环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市交通运输局 | 给船舶污染物接收企业颁发港口经营许可证 | 船舶污染物接收单位的准入许可审批 |
| 2 | 韶关海事局 | 1．依照国际公约和国内法律法规加强对船舶排放进行监管，严厉查处船舶污染物偷排、乱排行为； 2．负责对辖区内船舶防污染设备和证书、文书的检查。 | 船舶含油污水、生活污水、垃圾接收单位在船舶上的接收、转运 |
| 3 | 韶关市环境保护局 | 1．船舶含油污水转运、处置方式及去向的监督检查； 2．危险废物处置单位的资质管理。 | 船舶含油污水（HW08）的陆上转运、处置； |
| 4 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 督促指导各区、县开展生活垃圾和生活污水处理设施建设与运营管理。 | 对港口、船舶生活垃圾陆上转运、处置的合规性进行监督管理 |

## 6.3建立联合监管方案

围绕港口、码头、修造船厂和船舶污染物防治工作，建立韶关市交通运输局、韶关海事局、市经济和信息化局、市环境保护局、市住房和城乡建设管理局、市水务局等多部门联合监管机制，明确各主要行政管理部门的监管职责和任务分工，强化各级行业主管部门间的业务监督和协同配合，形成齐抓共管、合作推进的行动目标。另据2017年5月公布的《交通运输部关于修改<中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定>的决定》（交通运输部令2017年第15号），相应调整海事管理机构工作内容，明确韶关市港口和船舶污染物接收、转运及处置相关主管部门工作任务分工如下：

表6-3 韶关市港口和船舶污染物接收、转运及处置相关主管部门工作分工

| 序号 | 主要任务 | 工作内容 | 涉及部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升港口码头的污染物接收能力建设 | 核查辖区码头的污染物接收设施配备使用情况及污染物接收能力的现状，确保与其生产规模和吞吐量相匹配，以满足《港口经营管理规定》规定的经营许可资质要求。 | 韶关市交通运输局 |
| 2 | 加大船舶执法检查和行政处罚力度 | 依照国际公约和国内法律法规加强对船舶排放进行监管，严厉查处船舶污染物偷排、乱排行为。对船舶防污设备、证书和文书、船舶污染物的排放和接收情况进行检查核查；核验船舶污染物接收单证，进一步加强船舶污染物接收作业的监督管理。 | 韶关海事局 |
| 3 | 加强港口船舶污染物的岸上监管 | 依法加强对港口、靠港船舶及修造船厂生产的油污水、废油、危化品洗舱水等污染物的处置等进行全过程的监督管理。 | 韶关市环境保护局牵头，韶关海事局、韶关市交通运输局等部门参与 |
| 4 | 完善港口与城乡污染设施的对接 | 进一步完善生活垃圾的接收服务网络，将港口、修造船厂等纳入城乡生活垃圾管理的重点单位，针对船舶到港生成的生活垃圾数量，调配相关运输和处置设施设备提供有保障性的服务。 | 韶关市住房和城乡建设管理局 |
| 5 | 集中开展市场经营秩序的整治 | 核查从事船舶污染物接收业务的港口经营人相关资质，统计码头企业签订委托船舶污染物接收协议的情况，督促污染物接收处置企业必须具有环境保护部门认可的资质。 | 韶关市交通运输局 |
|  |  | 进一步加强船舶污染物接收处置作业的监督检查，不定期开展检查和抽查。 | 韶关海事局 |
|  |  | 进一步强化污染物处置企业的资质管理，规范联单制管理流程，避免违法行为造成的二次污染事故。 | 韶关市环境保护局 |
|  |  | 加强对船舶修造、拆解全过程的监管，禁止污油、污水未经处理流入河流及饮用水源保护区。 | 韶关市经济与信息化局 |

### 6.3.1完善港口污染物接收、转运和处置设施管理

（1）定期检查港口企业污水接收处置设施情况

韶关市交通运输局联合市环境保护局，定期开展对码头企业污水设施检查工作。对于做过环评环保验收的港口企业，进行环保检查，查看污水处理设施是否正常运行，查看是否存在偷排偷放行为、排水口是否达标排放，不满足要求的应该立即整改。对于没有开展环评与环保验收的老旧码头，核实污染物产生量，并建设相应环保设施，禁止污水直排。

（2）建立港城垃圾接收转移处置设施衔接体系

韶关市交通运输局联合市住房和城乡建设管理局推动港城垃圾接收转移处置设施的衔接。确保港口企业按照《韶关市生活垃圾分类管理规定》加强垃圾分类，并配备相关垃圾接收、转运设备。

（3）落实港口企业危险废物管理联单制度

韶关市交通运输局联合市环境保护局开展专项检查，要求产生废油、废电池等危险废物的港口企业按照国家危险废物相关管理规定，制定本企业的《危险废物管理制度》，按照《危险废物贮存污染控制标准》建设规范化的危险废物贮存场地，将危险废物委托有相应危险废物处置资质的单位进行处置并严格执行危险废物电子转移联单。

### 6.3.2明确修造船厂污染物接收、转运和处置的协同管理机制

根据修造船厂污染物监管职责，韶关市经济与信息化局负责推进修造船厂污染控制。对于修造船厂油污水、生活污水的接收、转运及处置，建立以韶关市环境保护局监管为主，韶关市经济与信息化局配合韶关市环保部门做好修造船厂环保监管与考核。对于修造船厂垃圾接收、转运及处置，建立以韶关市住房和城乡建设管理局监管为主，韶关市经济与信息化局配合韶关市住房和城乡建设管理局监管修造船厂垃圾陆上转运、处置的合规性。

### 6.3.3实现船舶污染物接收、转运和处置的闭环管理

（1）建立船舶污染物接收处理闭环管理的监管联单制度

建立船舶污染物接收处理闭环管理的监管联单制度，实现对船舶污染物管理的无缝衔接，提高船舶污染物上岸处理率。韶关市交通运输局在对船舶废油、含油污水接收单位资质审批接收后，及时将接收单位资质信息通报给韶关市环境保护局和韶关海事局。韶关海事局每月定期将上月接收单位作业信息，包括作业种类、作业数量、作业时间、作业地点、等有关信息向韶关市环境保护局和韶关市交通运输局进行月度通报。韶关市环境保护局于每年定期将全市具备危险废物处置资质的经营单位信息和持有《港口经营许可证》的接收单位的年度危险废物转移计划信息，包括计划转移种类，计划转移量，计划转移时间与处置单位签订合同情况等有关信息通报给韶关海事局和韶关市交通运输局，并及时通报接收单位的临时转移计划和转移申请。韶关市环境保护局及时向韶关海事局通报接收单位危险废物转移联单申领情况。

（2）探索建立船舶污染物管理信息平台。

在海事部门及环保部门现有管理系统基础上进一步整合污染物监管的信息资源，探索建立污染物接收处置的信息共享管理平台，实现海事、环保、交通等部门对污染物接收单位资质信息、接收作业申请审批、接收信息、转运处置信息等全过程的平台化管理，实现管理数字化和信息服务网络化，不同部门间污染物接收处置各环节信息的交换共享。借助信息化管理手段进一步实现船舶污染物接收处理的联单管理，实现对船舶污染物管理的无缝衔接。

（3）建立部门联合执法机制。

严格落实港口、船舶污染防治的相关任务，加大对船舶污染物监管力度，建立环保、海事、交通、住建等部门联合执法机制，明确执法主体、依据和职权，严厉查处船舶污染物接收单位和码头、船厂及船舶污染物偷排、乱排行为。一旦发现含油污水、生活污水、船舶垃圾等污染物去向不明、处理不达标的，可要求协同追查违法船舶和相关企业，并依法进行处罚。参与联合执法的单位定期业务交流和协调。

# 第7章 保障措施

## 7.1加强组织领导，保障规划有效实施

各级相关政府部门要统一思想、高度重视，精心组织、周密部署，保障规划的有效实施。建议本建设方案具体由韶关市交通运输局、环保局、住房与城乡建设局、韶关海事局等部门实施。为保障本建设方案的顺利实施，交通、环保、住建、海事等各部门中抽出专门人员，成立船舶污染物接收转运处置建设方案推进工作组，负责建设方案的具体实施工作。规划实施过程中，要加强领导、明确权责，重点抓好重大工程、重大政策的落实，建立分工协作机制，在市政府统一领导下，如期推进建设方案的实施。

## 7.2完善体系制度，建立奖惩机制

将港口船舶污染物防治工作纳入政府绩效考核政策体系。通过层层落实目标责任制，调动相关市、县各部门和各单位的力量共同做好船舶污染物接收处理工作。把该项工作纳入党政领导班子和领导干部的政绩考核体系，建立科学的考核体系及激励制度，促进本方案各项任务的落实。建立责任追究制度，对在限期内完不成任务的政府和有关部门，将予以通报批评，追究相关人员的责任。

## 7.3 加强政府引导，培育市场化运作模式

内河船舶污染物基本属于一些低附加值物品，且处理成本高，导致船舶污染物接收的社会化、市场化无法正常运作。内河船舶污染防治管理陷入接收设施和接收单位不足，排污行为难以有效约束的恶性循环状态。内河船舶污染物的接收处置具备社会公益性，因此项目实施初期必须由政府投入组建内河船舶污染物接收机构，由地方财政解决费用开支问题，为船舶提供免费或费用低廉的污染物接收服务。同时，政府管理部门要加强内河船舶污染物监管力度，加大偷排行为、非法接收行为的打击处罚力度，通过逐步规范船舶污染物接收处置行为，促使内河船舶污染物接收服务逐步达到一定的盈利能力，引导培育船舶污染物接收走向市场化良性运作模式。

## 7.4加强资金保障，拓宽投资融资渠道

在充分利用好中央和地方已有相关资金支持政策的基础上，要积极协调有关部门加大政策与资金支持力度，力争建立船舶与港口污染防治引导资金，不断完善其他配套政策和激励措施；积极鼓励和引导社会资本参与水污染防治事业，积极争取中央有关部门的各项财政补助和省市各级政府财政资金、港航企业要结合提质增效升级，进一步加大对污染防治设施设备改造、配备的资金投入。

## 7.5加强协调联动，提升污染防治效率。

加强与有关部门的沟通协调，探索建立区域、部门联动协作机制，实现相关建设规划的有效衔接，推进联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，如协同规划、住建、环保等部门，明确船舶污水上岸的后续处理工作，确保船舶与港口污染防治工作顺利推进和工作目标如期实现。

## 7.6加强监督检查，做好宣传教育

各部门要结合本市船舶运输实际情况，针对防治监管的薄弱环节，突出重点，开展整治；并在开展专项整治工作过程中，要结合相关法律法规，利用网络、短信、宣传册等平台开展船舶防污染治理的宣传工作，普及水环境保护法律知识，提高船舶污染物对河道带来危害和相关的普及知识，强化从事船舶运输的从业人员通航水域环境保护意识，形成良好的治污环境。

# 附图1 ：韶关港总体布局图

#### 附图2 ：韶关港现状图

#### 附图3 ：污染物处置设施布局图