排气阀工作原理

排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。
ARSX/ARSH系列微量排气阀ARSX/ARSH 系列　　在一般情况下，水中约含2VOL%的溶解空气，在输水过程中，这些空气由水中不断地释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋(AIR POCKET)使输水变得困难，系统的输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2VOL%的溶解空气，并适合装置于高层建筑、厂区内配管、小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。
　　单杆式(SIMPLE LEVER TYPE)微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球、杠杆、杠架、阀座等均为304S.S不锈钢，内部使用标准排气孔径1/16"，适合用于最高达PN25工作压力环境。主要规格：
公称通径：DN15-DN25
公称压力：PN10 PN16 PN25

CARX系列复合式排气阀

构造及用途：
　　本阀为圆桶状阀体，其内部主要含有乙组不锈钢球(STAINLESS STEEL BALL)，杆(FLOAT ARM)及塞头(POPPET)。本阀装设于泵浦出水口处或送配水管线中，用以大量排除管中集结之空气，或于管线较高处集结之微量空气排放至大气中，以提高管线及抽水机使用效率，且于管内一旦有负压产生时，此阀迅速吸入外界空气，以保护管线因负压所生产之毁损。

操作原理：
　　当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水，浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气，当管内水正常输送时，如有小量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气由小孔排出，当抽水机停止，管内水流空时或遇管内产生负压时，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线完全。
   CARX系列整体单球式
复合式排气阀(清水用)
压力等级：PN10
公称通径：DN25-100mm(DN25为螺纹式，其余为法兰式) CARX系列分离式复合式排气阀(清水 污水共用)
压力等级：PN10公称通径：DN250-300mm  CARX整体双球式复合式排气阀压力等级：PN10公称通径：DN250-300mm 

SCAR系列污水复合式排气阀
概述：
　　污水复合式排气阀原理与清水复合式排气阀相同，只是将结构略作改动，即将阀体加长，杠杆机构略作修改，使污物只积在阀体下部，不影响排气，不致漏水。