毕 业 设 计（ 论 文）

任 务 书

课题名称     铜陵县公共服务公司综合楼工程设计

班    级           10级土木工程专业

姓    名

指导教师                程 传 林

填写时间                 2013年11月

- 毕业设计（论文）的主要内容

（一）建筑设计

底层、标准层、顶层平面图，正、背立面图，剖面图（楼梯间处），屋顶平面图

（二）结构设计

基础结构设计，楼梯结构设计。

（三）施工设计     单位工程施工组织设计

二、毕业设计（论文）的基本要求

设计条件及用户要求见指任务书

1、深入研究设计课题，紧紧围绕设计要求和条件，吃透精神,明确目的，充分挖掘个人潜能，较好完成规定任务；

2、做建筑设计应考虑其对结构的影响，做设计时应考虑施工的方便；

3、绘图要求手绘与机绘结合，部分图纸手绘，部分图纸机绘；

4、注意培养个人资料检索能力，重视锻炼自己与别人交流和合作能力；

5、设计说明书、结构计算书的字数不少于50页，折合成2号图纸的张数不少于10张。

三、毕业设计（论文）进度要求

具体见毕业设计指任务书。

毕业设计任务书

题目   铜陵县公共服务公司综合楼工程设计

一、毕业设计目的

毕业设计是教学计划中最后一个重要教学环节，是培养应用型人才的重要过程和手段。通过毕业设计的训练，进一步培养学生综合运用所学知识分析和解决工程实际问题的能力，继续开发学生的潜在能力，逐步实现专业知识向专业能力的转化，努力缩短学生与实际岗位能力要求的差距。

二、设计条件

1、本工程为铜陵县政府和铜鑫矿业集团公司共同投资兴建的老年活动与救助中心。地点位于城关临湖路北边通湖路东面的一块约80m×60m的空地上，地块南面是荷花湖，如下图所示。该综合楼可按两大块组成考虑：

第一块为公司办公楼，主要是办公室、会议室，其房间的组成及功能要求需调查后定；

第二块为老年活动中心、救助中心，其主要组成：

客房（单间、标间、四人间）各若干间

管理服务办公室  若干间（需调研定）；

大会议室  1～２间（约500m2）（兼放映）；

中会议室  ６～８间（每间50～８０m2，兼作乒乓球室）；

小会议室  若干间（兼作棋牌室）；

电子阅览室　１～２间（每间放置4～1０台电脑）；

健身房  一间（约200m2）；

图书阅览室  ３～５间（文学类、科技类、报刊杂志类）；

值班室  1～２间；；

其他用房  调查后定。

两大块可横向组合，也可竖向组合。

总建筑面积控制在４000m2；层数：4~6层，框架结构。

2、气象资料：（1）基本风压W0=0.45KN/m2,夏季主导风向南偏东，冬季主导风向北偏西；(2)基本雪压 S0=0.4KN/m2;(3)最大日降雨量 150mm。

3、地质资料：(1)场地已平整；地表层１.5m以下为较坚实的粘性土层，地基允许承载力建议采用200kpa;(2)地下水位较低，且无侵蚀性；（3）冻结深度为地面以下0.6m处；（4）地震烈度按6˚设防。

三、设计内容

（一）建筑设计

1、总平面图、设计说明书（包括设计依据、功能对建筑的要求、建筑方案的决定和考虑的问题、建筑构造说明等）、建筑面积、门窗表及图纸目录；

2、底层、标准层、顶层平面图及屋顶平面图；

3、正、背、侧立面图和剖面图（剖在楼梯间处）；

以上内容要求每人绘制2号图至少6张。

（二）结构设计

- 编写结构设计计算书；

- 基础结构设计

3、楼梯结构设计

以上内容要求每人绘制2号图至少4张，编写结构计算书包括设计说明书至少5０页纸（Ａ4）

（三）建筑施工设计

单位工程施工组织设计；

要求绘制2号图1张。

四、设计深度要求

对上述设计内容，根据教学要求，部分应达到施工图的深度。

1、平面图（底层、标准层）（1：50～100）

确定各房间的形状、尺寸、位置及组合，绘出固定设备，标注各房间的净面积；确定门窗位置、尺寸及门的开启方式和方向；注明外墙三道尺寸及所有内部尺寸；进行轴线编号，画出剖切位置及剖视方向；底层画散水、台阶，楼层画阳台、雨蓬等；计算出各层的建筑面积。

2、组合体立面图（1：100）

画上房屋两端轴线及编号（按单元组合体编号）；窗要表示出窗扇形式，以单线表示；阳台、楼梯间花格形式可简画，但应全部画出；注明立面图上各部位的构造作法说明或索引、立面图上的构配件及装饰等的详图索引号和有关标高；标注图名与比例（以0—0立面图形式表示）。

3、剖面图（1：50～100）

注明外墙轴线及编号；标注剖面上的有关尺寸、室外地坪标高、各层标高、屋面标高；画出室内外各部分投影所见固定家具设备、装饰等的立面及未剖及部分的建筑立面；标明有关剖面详图索引、图名及比例等。

4、屋顶平面图（1：150～200）

标明各转角处定位轴线及间距；标注四周出檐尺寸及屋面各部分的标高；标出屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟、檐沟、泛水、出水口、水斗的位置及规格、用料说明或详图索引号；画出屋面上人孔或出入口、出屋面管道、烟囱、拔气管道及女儿墙等的位置、尺寸、与用料说明或详图索引号；注明图名和比例。必要时画出屋顶构造详图与大样。

5、基础结构设计

编写基础设计说明书：包括±0.00相当的绝对标高、地基承载能力及其来源、材料要求及施工要求等。基础平面图：标出轴线网及编号、基础的平面布置、管沟及基础墙留洞位置，标明基底标高的变化情况。基础剖面图：标明轴线、基底标高、垫层材料与尺寸、大放脚的尺寸、防潮层做法及管沟断面示意图等。

6、楼梯结构设计

编写楼梯结构设计计算书，主要内容包括：构件选型、材料确定、计算简图、计算公式、计算数据、强度计算及结构构造说明等；绘制楼梯底层结构平面图、楼层结构平面图、TL及TB的模板配筋图；标注各有关尺寸、构件标高及配筋形式与数量。比例参考：平面图 1：50～100，配筋图1：20～30。

7、建筑施工设计

绘制一张2#图，进行施工现场平面布置，主要内容包括：施工场地入口、围墙、拟建建筑的位置与尺寸；脚手架搭设与垂直运输设备安装位置；各种加工厂、搅拌站、临时设施的布置；各材料、半成品、构件及有关大型工具的堆场；场内道路、临时给排水管线、供电线路布置；一切安全与防火设施的布置等。

该工程施工若从基槽开挖开始计算，要求在六个半月内（按200天考虑）竣工，初排其施工进度（起始日期自定）。

五、设计进行方式

考虑学生目前的实际情况和教学的需要，本次毕业设计采取“分段集中”方式进行。

第一周，集中辅导，学生完成开题报告，做方案设计；

第二周，明确开题意见，审查、修改设计方案；设计方案需经指导教师阅评、批准后方可绘图。绘图期间有问题随时联络，联络方式自便。集中辅导时间另行通知；

第五周，结构设计辅导；

第七周，施工组织设计辅导；

第十一、二周中期检查,解决突出问题,修改初稿;

第十五周验收设计成果,教师评阅,不达要求者返回修改提高。进行答辩工作.

每个同学都应充分发挥深入钻研和独立工作的能力，精心设

计，规范制图，对自己的设计成果负责。

六、成绩评定

毕业设计成绩评定的主要依据为学员所完成的图纸、计算说明书及答辩情况，注意考察学员在毕业设计过程中的知识运用能力、创新能力、动手能力及图纸的规范性.毕业设计成绩分为优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级.对每个学生写出毕业设计评语、答辩评语并评出综合成绩,存入学生学籍档案。

参考资料：

- 建筑设计资料集（1～3集）

- 建筑结构构造资料集（上、下册）

- 建筑结构静力计算手册

- 地基基础设计手册

- 建筑抗震设计手册

- 民用房屋设计与施工（同济大学出版社）；

- 钢筋混凝土结构（南京大学出版社）；

- 多层及高层房屋结构设计（上海科学技术出版社）；

- 各有关规范、规程、规定；

10、相关教材等。