罗斯蒙特3051L型液位变送器

- 产品性能
 品质性能优异，高达0.04%精度可选

在实际工况下率先实现五年稳定性

更快的动态响应，可降低过程的可变性

共平面设计可实现全面测量方案

先进的PlanWeb™功能
二、技术特点

性能优异：精度0.04%

总体性能高达0.125%，五年稳定

共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化

校验量程从0.1inH2O至4000psia(25Pa到27.6mPa)

过程隔离膜片：316L不锈钢，哈氏合金C®，蒙耐尔®，钽（仅限CD，CG）及镀金蒙耐尔，镀金不锈钢

设计小巧、坚固而质轻，易于安装

复合量程（仅限CD，CG），可测量负压
三、技术特点

液位测量精度达 0.075%

校验量程从2.5inH2O至8310inH2O

平膜片式，2，4，与6英寸伸出式膜片

多种灌充液可选，可满中不同应用场合要求

小巧而质轻，易于安装与维护

接液件材料：不锈钢，哈氏合金和钽

四、产品概述：

| Rosemount罗斯蒙特3051L法兰安装式液位变送器 |
| --- |
| 型号 | 产品名称 |
| 3051L | 法兰安装式液位变送器 |
| 代码 | 压力范围 （量程/最小量程） |
| 2 | -250至250inH2O/2.5H2O(-62.2KPa至62.2KPa/0.62KPa) |
| 3 | -1000至1000inH2O/10H2O(-248KPa至248KPa/2.5KPa) |
| 4 | -8310至8310inH2O/83.1H2O(-2070KPa至2070KPa/20.7KPa) |
| 代码 | 输出 |
| A | 4-20mA带有基于HART协议的数字信号 |
| M | 低功耗，1-5VDC带有基于HART协议的数字信号（0.8-3.2VDC输出选项代码C2） |
| F | FF总线 |
| W | PROFIBUS |
| 代码 | 隔离膜片尺寸 | 材料 | 伸出长度 | 注释 |
| G0 | 2in./DN 50 | 316L SST | 只有平面式 | 伸出部分直径符合 Schedule 80管道尺寸。有关Schedule 40 管道尺寸，请向工厂咨询。 |
| H0 | 2in./DN 50 | 哈氏合金C-276 | 只有平面式 |  |
| J0 | 2in./DN 50 | 钽 | 只有平面式 |  |
| A0 | 3in./DN 80 | 316L SST | 平面式 |  |
| A2 | 3in./DN 80 | 316L SST | 2in./50mm |  |
| A4 | 3in./DN 80 | 316L SST | 4in./100mm |  |
| A6 | 3in./DN 80 | 316L SST | 6in./150mm |  |
| B0 | 4in./DN 100 | 316L SST | 平面式 |  |
| B2 | 4in./DN 100 | 316L SST | 2in./50mm |  |
| B4 | 4in./DN 100 | 316L SST | 4in./100mm |  |
| B6 | 4in./DN 100 | 316L SST | 6in./150mm |  |
| C0 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 平面式 |  |
| C2 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm |  |
| C4 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm |  |
| C6 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm |  |
| D0 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 平面式 |  |
| D2 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm |  |
| D4 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm |  |
| D6 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm |  |
| E0 | 3in./DN 80 | 钽 | 只有平面式 |  |
| F0 | 4in./DN 100 | 钽 | 只有平面式 |  |

| 代码 | 安装法兰尺寸 | 额定等级 | 材料 | 适用于高压侧膜片尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 2in. | 150级 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
| A | 3in. | 150级 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
| B | 4in. | 150级 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
| N | 2in. | 300级 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
| C | 3in. | 300级 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
| D | 4in. | 300级 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
| P | 2in | 600级 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
| E | 3in. | 600级 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
| X | 2in. | 150级 | SST | 2 in./DN50 |
| F | 3in. | 150级 | SST | 3 in./DN80 |
| G | 4in. | 150级 | SST | 4 in./DN100 |
| Y | 2in. | 300级 | SST | 2 in./DN50 |
| H | 3in. | 300级 | SST | 3 in./DN80 |
| J | 4in. | 300级 | SST | 4 in./DN100 |
| Z | 2in. | 600级 | SST | 2 in./DN50 |
| L | 3in. | 600级 | SST | 3 in./DN80 |
| Q | DN 50 | PN 10-40 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
| R | DN 80 | PN 40 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
| S | DN 100 | PN 40 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
| V | DN 100 | PN 10/16 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
| K | DN 50 | PN 10-40 | SST | 2 in./DN50 |
| T | DN 80 | PN 40 | SST | 3 in./DN80 |
| U | DN 100 | PN 40 | SST | 4 in./DN100 |
| W | DN 50 | PN 10/16 | SST | 4 in./DN100 |

| 代码 | 过程充油-高压侧 | 温度极限 |
| --- | --- | --- |
| A | Syltherm XLT | -75至150℃(-102至302°F) |
| C | D.C.704硅油 | 0至205℃(32至401°F) |
| D | D.C.200硅油 | -45至205℃(-49至401°F) |
| H | 惰性液 | -45至175℃(-49至347°F) |
| G | 甘油和水 | -15至95℃(5至203°F) |
| N | Neobee M-200 | -15至205℃(5至401°F) |
| P | 丙烯乙二醇和水 | -15至95℃(5至203°F) |
| 代码 低压侧结构 法兰接头 膜片材质 灌充液 11 表压 不锈钢 316 SST 硅油 21 差压 不锈钢 316 SST 硅油 22 差压 不锈钢 哈氏合金C-276 硅油 2A 差压 不锈钢 316 SST 惰性液（卤代烃） 2B 差压 不锈钢 哈氏合金C-276 惰性液（卤代烃） 31 远传 不锈钢 316 SST 硅油 （选代码S1） |

| 代码 | 选项 |
| --- | --- |
|  | 表头 |
| M(1) | 线性表头，0-100%刻度 |
| M3(1) | 特殊刻度表头，指定量程 |
| M4(1) | LCD表头，0-100% |
| M7(1) | LCD表头，线性，特殊设定 |
|  | 危险场所认证 |
| E5 | 加拿大标准协会(CSA)隔爆认证 |
| I5(2) | 厂家互检(FM)非易燃和本质安全认证 |
| K5 | 厂家互检(FM)隔爆和本质安全综合认证 |
| C5(3) | 加拿大工业和科学认证(仅限加拿大) |
| C6(2) | I6和E6结合，CSA隔爆与本质安全认证 |
|  | (要求最大供电电压为42.4Vdc) |
| K6 | CSA/CENELEC隔爆和本质安全认证 |
| EF(4) | 中国NEPSI,GB标准隔爆认证 |
| EF(2)(4) | 中国NEPSI,GB标准本质安全认证 |
| E4 | 日本工业标准(JIS)隔爆认证 |
| E7 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 |
| E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 |
| I1(2) | BASEEFA 本质安全认证 |
| I7(2) | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 |
| I8(5) | CESI/CENELEC本质安全认证 |
| N1(2) | BASEEFA N型认证 |
| N7 | 澳大利亚标准协会(SAA)非易燃安全认证 |
| IC(2) | SEV本质安全认证 |
|  | 其它选项 |
| W5 | 铜O型环，用于真空场合（非接液件） |
| Q4 | 校验数据单 |
| Q8(6) | 材料可跟踪性，符合EN 10204 3.1B |
| L4 | 316 SST法兰和接头螺栓 |
| V1 | 反相输出 |
| V2 | 4-20mV测试信号 |
| V3 | 20-100mV测试信号 |
| Z1(7) | 4-线，0-20mA输出 |
| Z2(7) | 4-线，0-16mA输出 |
| Z3(7) | 4-线，0-10mA输出 |
| F_ | 从下表冲洗连接下套选项中选择一个代码 |

罗斯蒙特3051L液位变送器典型型号:  
3051L2AG0RD21AAK5M5Q4  
3051L2AH0KD21AAM5  
3051L3AA0FD21AB