1.辽宁BAT83防爆灯最新报价 200W防爆无极泛光灯特约生产厂家

BAT83防爆灯 特种照明BAT83泛光灯  防爆无极灯

BAT83防爆泛光灯 防爆无极泛光灯

120W  150W  200W防爆泛光灯  防爆无极灯

BAT83  BAT83  BAT83  BAT83  BAT83防爆泛光灯

联系人：洪小姐                                
电话：13771393348

可登陆华宏官方网站：http://www.jsfb-china.com

1、防爆功能：

产品严格按照GB3868-2000(爆炸性气体环境使用电气设备)标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆场所安全工作。

2、光效节能：

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

3、适用环境：

外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力.优化的结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。

4、安装方式：

可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°旋转照明,并可在16°的范围内左右转动照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口,可适应Φ8～14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可实现多灯并连,适合布局工程照明。

适用范围：

1.      1区、2区危险场所；

2.      IIA、IIB类爆炸性环境。

产品特点：

1.      外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑。

2.      耐热钢化平面玻璃，不锈钢外露紧固件。

3.      光源腔采用快开启方式，便于安装和维护。

4.      采用桔纹漫反射板，使光线柔和且照射角大。

5.      采用双腔一体式结构，便于现场安装和维修。

6.      适合不同角度的照明。

7.      电缆布线。

8.      符合GB3836，IEC60079标准要求。

主要技术参数：

1.      防爆标志：Exde IIC T3

2.      防护等级：IP65

3.      防腐等级：WF1

4.      额定电压：AC220V/50Hz

5.      灯座规格：E40

6.      配用光源：高压钠灯: 250W,  400W

金卤灯:  250W,  400W

无极灯：120W  150W  200W

7.      电缆规格：Φ10mm – Φ14mm

8.      进线口螺纹：G3/4’’