# 01.建设项目基本情况

| 项目名称 | 佛冈县盛发贸易有限公司年产200万件塑胶玩具及6万件毛绒玩具建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佛冈县盛发贸易有限公司 |
| 法人代表 | 黄昭清 | 联系人 | 贺帅龙 |
| 通讯地址 | 佛冈县石角镇二七象山村开发区 |
| 联系电话 | 13926627400 | 传真 | / | 邮政编码 | 511600 |
| 建设地点 | 佛冈县石角镇二七象山村开发区 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2450玩具制造 C2929其他塑料制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 67220.8 | 建筑面积（平方米） | 6641 |
| 总投资 (万元) | 625 | 环保投资(万元) | 33.3 | 环保投资占 总投资比例 | 5.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 | 2016年8月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目背景及任务由来 （1）项目背景 佛冈县盛发贸易有限公司成立于2001年08月24日，工商注册号441821000005762，工厂位于佛冈县石角镇二七象山村开发区；法定代表人：黄昭清；公司经营范围：加工、销售水果制品（水果干制品），蔬菜制品[蔬菜干制品（自然干制蔬菜、热风干燥蔬菜）、食用菌制品（干制食用菌）]，蜜饯（分装）；销售：三鸟，五金制品，家用电器，百合，服装。 公司于2015年申请工商变更，原公司名称不变，法定代表人不变，经营范围变更为销售：五金制品，家用电器，百合，服装；生产、加工、销售：电子产品，塑胶制品，橡胶制品，塑胶文具，塑胶玩具，电玩具，车缝公仔，毛绒公仔，食品容器包装，礼品，各类电器开关，纸箱胶袋，五金及其制品，模具；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷。 佛冈县盛发贸易有限公司申请工商变更经营范围后，尽管当前国内国际经济形势不容乐观，玩具行业也受到了不小的冲击，国内玩具企业也正经历着一场优胜劣汰的趋势，正迫使企业从低端的加工制造向高端的国际制造转型，但是机遇总是和危机并存，玩具市场还有很大的发展空间。因此，佛冈县盛发贸易有限公司拟投资625万元,在原地址并利用现有厂房的基础上,建设年产200万件塑胶玩具及6万件毛绒玩具项目。 （2）任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，建项目需进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）的相关规定，项目类别属于“N轻工类，116塑料制品制造.其他”，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》有关要求，佛冈县盛发贸易有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担《佛冈县盛发贸易有限公司年产200万件塑胶玩具及6万件毛绒玩具建设项目》环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评单位在现场勘察、资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价技术规范和标准，编制了本环境影响报告表，施工期、运营期的产污环节、环保措施、环境影响、产业政策等情况进行详细评价分析，对项目在施工期、运营期的产污环节、环保措施、环境影响、产业政策等情况进行详细评价分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。呈报有审批权的环境保护管理部门组织评审，经审批后，可作为项目建设时环保工程设计、环境保护行政部门监督、管理和验收的依据。 （3）评价目的 1）调查建设项目厂址及周围地区环境质量现状，掌握评价区域的环境特征。 2）本项目环评将分析论证建设项目“三废”排放情况，为环境影响预测提供基础数据，并为今后的环境管理工作提供科学依据。 3）采用适当的预测模式，预测和评价项目建成后对项目区域的环境影响程度和范围，为环保治理设施的设计提供回馈建议。 4）对建设项目的环境影响做出评价和结论；提出符合环境特征、具有可操作性的对策、建议、环境管理模式及环境监测方案，为相关环保主管部门提供决策依据。 （4）评价关注的主要环境问题 1）内环境：运行期排放的有机废气、氯化氢气体及油烟废气等对环境空气的影响，噪声对周围声环境的影响、各类生活污水对水环境的影响、各类固废对环境的影响；上述主要环境问题对评价范围内敏感点的影响。 2）外环境：项目所在区域环境功能区划及已经存在的突出环境问题（如环境容量超负荷、用地违背规划、生态敏感目标受到威胁等问题）。 1.1.2项目建设内容 （1）产品规模 项目产品规模详见表1-1。 表1-1 产品规模 产品 年产量 塑胶玩具 200万件 毛绒玩具 6万件 备注：本项目只进行注塑、装配、及毛绒玩具充棉工序。其他工序在外加工（如：金属件蚀纹、除油、酸洗、磷化、表面处理、喷漆、刷漆、补漆、烤漆、喷粉、研磨、喷塑、电镀、电氧化、染洗、砂洗、移印、丝印、印刷、印花、清洗等）。 （2）建设内容及规模 本项目主要建设内容、规模、构建物、技术经济指标一览表见表1-2。 表1-2 项目工程组成及规模 工程 类别 工程名称 工程内容 工程规模 主体 工程 1号厂房 装配车间，装配6条流水线+（充棉房） 1170m2 2号厂房 货仓车间，储存半成品、配件+（杂料房） 810m2 3号厂房 注塑车间，安装18台注塑机+（半成品料房） 990m2 4号厂房 成品仓库 1080m2 辅助 工程 循环冷却塔 / 6.5m2 空压机站房 / 40m2 电工房 / 25m2 公用 工程 给水系统 打井取水 27.5m3 排水系统 实行雨污分流 / 供电系统 市政供电系统供给 30m2 消防水池 容积540m3 180m2 办公室 / 50m2 宿舍 / 300m2 食堂 / 100m2 杂物房 / 20m2 环保 工程 绿化带 / 2000m2 生活污水处理设施 隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备 / 注塑废气处理设施 集气罩+UV光解装置+15米排气筒 / 锡焊、打码废气 加强通风换气 / 噪声处理设施 减振、隔声 ∕ 固 废 处 理 生活垃圾处理 垃圾桶收集 / 一般固废处理 收集区 / 严控废物处理 收集区 / 危险废物处理 收集区 / 1.1.3总图布置 从项目总平面布置来分析，考虑到运输管理方便，厂区主入口设在西侧紧邻106国道，西北侧为办公室和值班室；西北紧邻办公室为停车场方便员工车俩出入；厂区西面紧邻106国道成一字形设罝为绿化带和消防水池；隔厂道为方便物流，四大厂房由北向南成L型排列，依次为装配车间、半成品车间、注塑车间、成品车间；员工宿舍及食堂设在厂区东南面，厂区南侧为备用山地，注塑车间远离办公区和生活区及敏感点，尽可能减少了注塑车间的废气、噪声的影响；配电房位于注塑车间的南侧，方便注塑车间和装配车间的用气；冷却塔位于注塑车间与成品车间之间，用于注塑机的冷却降温。总体而言，本项目厂区内各建筑物的布置按功能分区要求，即满足了工艺及物流要求、也减少了工艺废气对周围敏感点的影响等目的。平面布置见附图5。 1.1.4主要原辅材料及能源消耗 （1）项目主要原辅材 本项目所使用的原辅材料及年用量如表1-3。 表1-3 主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 用途 包装形态 来源 主要材料 1 ABS颗粒（白色） 50t 注塑 袋装 外购 2 PP颗粒（白色） 30t 注塑 袋装 外购 3 PVC颗粒（白色） 15t 注塑 袋装 外购 4 TPR颗粒（白色） 5t 注塑 袋装 外购 5 绒棉布艺玩具（半成品） 6万件 充棉 袋装 外购 辅助材料 1 油漆（打码） 3L 打码 罐装 外购 2 天那水（打码） 1.5L 打码 罐装 外购 3 色粉 5.1t 调色 袋装 外购 4 五金螺丝 1.0t 组装及包装用 袋装 外购 棉料 1.0t 充棉 袋装 外购 5 电路板 103万件 装配 袋装 外购 6 包装袋 0.8t 包装 袋装 外购 7 液压油 0.65t 注塑机用 桶装 外购 8 机油 0.06t 空压机用 桶装 外购 （2）主要原辅料性质 1）ABS塑料：ABS是指由丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）组成的三元共聚物及其改性树脂。ABS为浅黄色粒状或粉状不透明树脂，无毒，无味，质量轻，密度为1.04～1.07g/cm3，具有优异的耐冲击性，良好的低温性能和耐化学药品性，尺寸稳定性好，表面光泽性好，易涂装和着色等。缺点是可燃，热变形温度较低，耐候性较差。ABS的热稳定性在工程塑料中偏低，在260℃时会分解产生有毒的挥发性物质。 2）PP塑料：即聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。聚丙烯为无毒无臭无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万—15万。成型性好但因收缩率约为1%~2.5%，厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。 3）PVC颗粒:为聚氯乙烯，英文简称PVC（Polyvinylchloride)，是氯乙烯单体（vinyl chloridemonomer,简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。为了保证成型加工的正常进行，对聚氯乙烯树脂规定了两项最重要的工艺指标，即分解温度和热稳定度。所谓分解温度就是大量放出氯化氢时的温度，所谓热稳定度就是在一定温度条件下(通常是190℃)不大量放出氯化氢的时间。 4）TPR颗粒：一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征，具有环保无毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP塑胶原料、PE塑胶原料、PC工程塑料、PS塑料、ABS塑胶原料等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。无毒（EN71无毒、无重金属）；不用硫化，易作色；具有优良的耐低温、耐高温性；触感柔软，表面质量优异；具有优良的耐曲折性；水口料可100%循环使用，生产过程中无毒性，对环境和设备无伤害。在注塑工艺，通常TPR产品在各个区域温度的设定范围分别为：料筒为160℃～210℃，喷嘴为180℃～230℃ 5）油漆：油漆是一种能牢固覆盖在物体表面，并能形成牢固附着的连续薄膜材料，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的漆料。建设单位拟采用UV 漆，UV 漆是 UltravioletCuringPaint的英文缩写。即紫外光固化油漆，也称光引发漆料。与PU 、PE 、NC等油漆以成膜物质命名方式不同，UV漆是以油漆的固化方式命名的。它是通过机器设备喷漆至板面上，在紫外光（波长为320-390nm ）的照射下促使引发剂分解，产生自由基、引发树酯反应，瞬间固化成膜。UV光固化漆料是一种低VOCs排放的环保型漆料，对环境污染小，固化速度快，节省能源、固化产物性能好、适合于高速自动化生产等优点。主要成分丙烯酸树脂、乙酸乙酯、环己酮、甲苯。 6）天那水：又叫稀释剂，香蕉水，主要成分为甲苯、二甲苯、其他溶剂，是一种具有特殊芳香气味的无色透明液体或稍带黄色，易燃，常温下挥发很快，有类似香蕉的气味，溶解能力强，能充分调解油漆的粘度，挥发彻底。 7）色粉：塑胶色粉是一种工业用品，只指赋于塑料各种颜色，以制成特定色泽的塑料制品。常见的色粉有黄色粉、蓝色粉、玫红色粉、绿色粉、橙色粉及白色粉等。 其性质主要分为物理性质和化学性质 物理性质：外观呈粉末状，无味，微溶于水，比重0.78-0.86（25℃），不易燃烧。具有易调配，色泽纯正，上色快，不褪色，而且色泽自然。 化学性质：常温下与空气接触无氧化聚合，一般情况下稳定，具有耐热性其加工温度在120℃至350℃/5分钟不等。 塑胶颜料应当有良好的色彩性能及耐热性和易分散性.为了增加塑料产品的商品价值，从单纯追求美观，发展到对着色产品稳定性，高性能和安全性等提出了更高的要求，因此塑料着色剂还应当在塑料制品使用条件下有良好的应用性能，如耐候性、耐迁移性、无毒性、耐化学药品性等。 （3）能源及资源消耗 项目能源及资源消耗情况，详见表1-4。 表1-4 主要能源消耗一览表 能源名称 年耗量 来源 运输方式 用途 电 72万kWh/a 市政电网 电网输送 生产、办公、生活 水 3090t/a 井水 管网输送 生产、办公、生活 液化石油气 0.6t/a 外购 汽车运输 食堂炉灶燃料 1.1.5项目主要设备 项目使用设备情况，详见表1-5。 表1-5 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量 1 注塑机 / 总计18台 PT80 5台 PT130 6台 PT160 2台 PT200 4台 130 1台 2 破碎机 WS-500 2台 3 混色机 / 2台 4 打码机 / 2台 5 装配生产线 / 6条 6 抽风机 / 11台 HY-1220 10台 HY-1380 1台 7 空压机 Q-50EU 1台 8 干燥机 GD-100 1台 9 冷却塔 / 1台 10 手动叉机 / 2台 11 松棉机 HK-500A 1台 12 充棉机 HK-20004A 2台 1.1.6公用工程 （1）给排水系统 给水：项目设置一口地下井，以满足厂区生活用水与生产用水。生活用水包括员工办公、生活及食堂用水，生产主要用于注塑机冷却的循环用水。 排水：项目实行雨污分流方式，雨水经厂区排洪沟进入诚迳水最终汇入潖江，员工生活污水经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理后用于厂区绿化及附近经济林灌溉。 消防用水：厂区西侧设置一座容积为540m³的消防储水池，由厂区井水补给。 （2）供电系统 由市政供电配变电所设置一台250kVA变压器。项目由市政电网供电，月用电量为6万KWH，按12个月计，则一年用电量为72万KWH，项目食堂使用瓶装液化石油气，用量约0.002t/d（0.6t/a）。 （3）空压系统 本项目设置一个小型的空压机站房，位于主厂区南部。空压站设置1台螺杆式空压机，单台额定供气量6.8m3/min，额定供气压力0.8MPa，额定功率为3.7KW/50HP；设置1台冷冻式干燥机，处理风量为13.5m³/min，使用压力为≤1.0Mpa，一台简单压力容器储气罐，工作压力为0.8Mpa，容积为1.0m³。由厂区南侧接入，供应注塑车间和装配车间用气。 （4）消防系统 本项目严格依照国家颁布的《建设设计防火规范》（GB50016-2014）和《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001，2005修订）进行设计，包括消防水池、消防栓、干式灭火器等器材。 （5）贮运系统 本项目生产原辅材料和产品分别存储于二号、四号车间内，生产用料及产品进出厂区由运输车辆输送。 （6）垃圾收集点 本项目的垃圾集中堆放于厂区垃圾集中点，由环卫部门统一进行清运处理。 1.1.7劳动定员及工作制度 本项目拟定劳动人员130人，因大部分为本地人，约100人不在厂内住宿，部分外地员工约30人，在厂内食宿。工作实行一班8小时制，年工作天数为300天，年工作时间为2400小时。 1.1.8项目进度安排 本项目配套设备计划于2016年年底完成安装及调试。 1.2项目地理位置及周边环境状况 1.2.1项目地理位置 佛冈县盛发贸易有限公司位于佛冈县石角镇二七象山村开发区106国道旁（项目地理坐标为：东经(E)113°35′36.57″，北纬(N)23°52′59.81″ ），项目地理位置详见附图1。 1.2.2周边环境状况 项目厂界东面为山林，南面山林，西面隔106国道为农田，北面为山林，项目四至及敏感点分布详见附图2，项目周边环境现状详见附图3。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建，原有污染情况主要是原来征地三通一平及新建厂房时产生的水土流失因原来征地三通一平及建设厂房早已结束，故原有污染源也随之消失。 现有污染源主要是106国道公路上行驶的汽车噪声及附近农村居民产生及厂区内的生活污水及生活垃圾。 项目所在区域环境功能区划满足现有项目要求，项目周围植被较好，物种简单，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生，不存在什么突出环境问题（如环境容量超负荷、用地违背规划、生态敏感目标受到威胁等问题）。 |

# 02.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地理位置、地质地貌、气候特征、水文、土壤植被等) 2.1.1地理位置 佛冈县盛发贸易有限公司位于位于佛冈县石角镇二七象山村开发区，邻近京港奥高速公路和106国道，交通便利。 佛冈县位于广东省中部，北回归线北侧，珠江三角洲北部边缘。处于东经113°17′28″至113°47′42″，北纬23°39′57″至24°07′15″。县境东西长50.92公里，南北宽50.35公里。佛冈县东北与新丰县交界，东南与从化市接壤，西南与清城区毗邻，西北与英德市相连。全县行政区域范围总面积为1295.17平方公里。县境东西长50.92公里，南北宽25.57公里。全县地域面积1302平方公里，行政上隶属清远市管辖。佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。县内公路四通八达，村村通公路。 石角镇位于佛冈县城东部，东经113º40''，北纬23º53'。东南与从化交界，西南与羊角山接壤，北与迳头镇、西北与高岗镇、西与石角镇毗邻，离佛冈县城仅12公里，距京珠高速出入口仅10分钟车程，106国道贯境，境内交通便捷。始建于宋代，因是潖江的起源而得名。 2.1.2地形、地貌、地质 佛冈全县地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，大多在海拔300米以下。全县地形呈东南—西北狭长槽状地形展布，局部为丘陵地形，海拔高程在100米左右；东北、西南为中、低山，北面最高为亚婆髻，海拔高程为1218.6米；南部为羊角山山脉，海拔高程一般在600—700米。整个地形呈东北高、西南低之势，东北部属高丘陵区，约占总面积的29%，有高岗、迳头两个镇；中部属中丘地区，约占总面积的41％，有水头、石角两个镇。南、北部山脉是佛冈县与邻县的行政分划界线，亦是潖江水系与其它水系的分水岭。 本区域的地质主要以印支期及燕山期中期岩浆活动形成的紫红、灰色花岗岩为主，地面表层为砂质、砾质粘性土（花岗岩残积土、全风化花岗岩）、基岩为强风化花岗岩，弱风化花岗岩、微风化花岗岩组成。区域内无明显断层及不良构造，处于稳定地带，土质为花岗岩风化而成的坚硬黄土，适合于工程建筑物的基础建设。项目建设区域为燕山期侵入体，岩性为中粗粒花岗岩，灰白色，中粗粒斑状结构，块状构造，未发现大的结构面组成的不稳定岩体，地质条件较好。 土壤：土地肥沃，一年四季可种作物， 以种水稻、甘薯、花生为主。山地多，土层深厚，宜林、宜果。矿产资源主要有煤、石墨、铁、铅、锌、锡、金、石英石、钾长石、花岗岩、瓷土、稀有金属、以及优质矿泉水。石墨储量140万吨，为全省之冠，瓷土储量达300多万吨，花岗岩分布约占佛冈县全县面积的70％，除中部、南部及东北的小部分地区外，其余地区均分布花岗岩，沉积岩主要是碎屑岩及有机岩，分布较少，且不成片。变质岩主要分在黄花河上游久洞、水尾、芳田至表牛山顶以及水头的瑶洞、黄霜头等少数地带。 石角镇物产资源丰富，拥有土地、矿产、能源、森林和农副产品等资源优势。自然土是花岗岩发育的赤红壤，土层深厚。林木资源丰富，野生药材多。动物资源主要有野猪、黄猄、穿山甲等。矿藏主要有水晶石、钨、硫铁矿等。潖江两岸以种植水稻、薯类、花生、甘蔗为主；另有砖瓦、建筑、运输、养兔等副业。全镇耕地面积36565亩，山林面积375452亩，目前，在京珠高速公路、106国道，英佛公路沿线可开发的山地有1万亩。 2.1.3水文条件 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。潖江发源于佛冈县境内通天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向无潮汐河流，潖江是佛冈最大最长的河流，属北江一级支流。境内流经水头、石角、汤塘、龙山等镇，境外经清新区江口镇注入北江。潖江集雨面积1386平方公里，主河道长82公里，河段平均坡降为1.74‰。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5平方公里，河段长69.3公里，河段平均坡降为1.98‰。潖江多年平均径流为1491mm，多年平均径流总量约17.81亿立方米。（不包括潖江二水的过境客水，约相当于年平均流量56.5m3/s），丰水年（P10%）的年径流量为23.87亿立方米，枯水年（P90%）的年径流量11.89亿立方米。潖江流域中，一级支流潖二水，集雨面积328平方公里，由从化鳌头、龙潭流入佛冈县龙山镇汇入潖江河。潖江流域面积占全县总面积的68%，其中耕地面积16.29万亩，占全县耕地面积的83.8%。 潖江在县城区域内主要支流有龙南河、龙溪河，在汤溏镇区域内有黄花河、四九河主要支流。潖江年内水位变化过程雨降雨过程一致，是典型的雨源型河流。根据广东省地表水环境功能区划，潖江河上游（佛冈水头镇通天蜡烛至县城湖滨河段）属II类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准。 2.1.4气候气象 佛冈地处低纬度区，属亚热带季风区，季风影响明显，属南亚热带湿润气候，高温多雨，阳光充足，年平均日照17小时。年平均气温22.6℃，实测最高气温38.9℃，最低气温-3℃，最大风力7级，最大风速17m/s。汛期锋面、低槽、热带气旋活动频繁，其中前汛期（4～6月）降雨主要由锋面、低槽天气形成；后汛期（7～9月）降雨主要是因南海热带气旋侵袭及其环流影响所形成。本区域暴雨以每年的4～6月发生最多，7～8月次之，历年特大洪水基本上都发生在4～7月。 2.1.5生物多样性 佛冈境内木本植物可分针叶林、阔叶林、灌丛3个植被型组、12个植被型、43个群系，主要有常绿针叶林，常绿阔叶林，落叶阔叶林，竹林和灌丛这五类。植物资源有松、杉、樟、桐、黄檀，还有沙椤、观光木、白桂木、吊皮锥等珍贵植物；药材资源有砂仁、巴戟、栀子、金银花、蔓京子、土伏苓、杜鹃花、黄姜等；土特产有草菇、蜜桔、荔枝、青梅、芦笋、茶叶、竹山粉葛、江鸡、乌鬃鹅等特色食品；野生动物资源有黄猄、山猪、果狸、穿山甲、雉鸡、白鹇、龟类、蛇类等。 根据调查，评价区域范围内人类活动频繁，未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护、区域排水、产业与规划等） 2.2.1社会历史文化 佛冈县位于广东省中部，珠三角的北部边缘，是最靠近珠三角的山区县之一。东南与广州市从化区接壤，东北与韶关市新丰县交界，西南与清远市清城区毗邻，西北与英德市相连。介于东经113°17′28″至113°47′42″，北纬23°39′57″至24°07′15″之间。县境东西长50.92公里，南北宽50.35公里。全县行政区域范围总面积为1295.17平方公里，耕地面积1.17万公顷。全县设高岗、迳头、水头、石角、汤塘、龙山6个镇，167个村民委员会（其中石角镇开展农村综合改革实施村级基层组织下移，将原来的17个村委会撤销，成立以村民小组单独设立村民委员会26个和以若干村民小组联合设立村民委员会80个共106个村委会），12个居民委员会。辖区内还有1个省级国营林场和1个省级自然保护区。县政府驻地石角镇，年末户籍人口32.97万人，常住人口31.28万人，其中非农业人口6.27万人。人口自然增长率4.95‰。 佛冈历代是兵家必争之地，两汉时分属南海郡中宿县、桂阳郡浈阳县；南北朝时，佛冈南部属浮护县、北部属浈阳县。隋唐时，属清远英德；清嘉庆十八年（1813年）设佛冈厅，民国初期改县，解放后曾先后归属韶关、广州、佛山管辖。佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。佛冈拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，以及大庙峡人文历史风景区。佛冈还有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。 石角镇位于佛冈县中部，因驻地西侧有一石林寺，而方言“侧”与“角”同音，故名石角。清嘉庆十八年(1813)形成圩镇，1961年建石角公社，1984年改区，1986年建镇。全镇（含羊角山林场）总面积394.3平方公里，下辖17个行政村，6个居民委员会，总人口14万人（含外来人口）人，其中农业人口约6万人。 2.2.2经济概况 经济概况：2014年，全县地区生产总值94.82亿元，增长12.1%。一、二、三产业分别完成增加值9.49亿元、44.71亿元、40.62亿元，分别增长4.1%、25.3%、1.7%，其中完成工业增加值38.89亿元，增长8.3%。 工业概况： 2014年，规模以上工业总产值156.95亿元，增长7.9%；规模以上工业企业利润总额为6.6亿元，同比下降4.9%。 农业概况： 2014年，农林牧渔业总产值14.01亿元，增长2.7%。有耕地面积28.3万亩，粮食播种面积19.68万亩，粮食产量6.03万吨。蔬菜种植面积9.26万亩，产量9.5万吨；水果种植面积16.15万亩，产量10.02万吨。生猪饲养量16.19万头，出栏量7.5万头。家禽饲养量198.5万只，出栏量123.12万只。水产品产量0.75万吨。 对外经济贸易 ：2014年，全年进出口总额6.79亿美元，增长30.3%。其中出口总额4.9亿美元，增长42.5%；进口总额1.9亿美元，增长6.8%。实际利用外资2466万美元，增长47.1%。 固定资产投资： 2014年，完成全社会固定资产投资33.22亿元，增长18.9%。其中第一产业投资0.66亿元；第二产业投资7.22亿元，增加0.8%；第三产业投资25.3亿元，增长24.7%，其中房地产开发投资18.8亿元，增长11.5%。房屋销售面积累计28.09万平方米，下降32.6%；销售额15.98亿元，下降28.5%；房屋销售套数2687套，下降18.2%。 基础设施建设 ：2014年，国道106线县城北段路面改造工程顺利推进，京港澳高速汤塘互通口至县城段13公里文明示范路建设全面完成；省道354线、252线相关路段路面改造工程快速推进。“数字佛冈，无线城市”建设进度明显，宽带普及提速程度进一步提高，启动首批38个公共场所免费无线网络接入点的布点工作。县生活垃圾卫生填埋场的建设加快推进，项目一区土建工程全部完成，并已安装设备；6个镇的垃圾压缩转运站基本建成，全县各自然村均建立垃圾收集点，初步实现“户保洁、村收集、镇清运、县处理”四级农村垃圾收集处理一体化管理。 消费品市场及物价 ：2014年，社会消费品零售总额40.51亿元，增长8.5%。居民消费价格指数为100.4%。 招商引资： 2014年，引进外来投资项目24个，合同投资总额42.5亿元，实际利用外资2466万美元，增长47.1%。 财政金融及人民生活： 2014年，公共财政预算收入9.1亿元，增长10%，其中税收收入 5.5亿元，增长6.7%，非税比重下降39.7个百分点。公共财政预算支出15.5亿元，增加8.9%。其中一般公共服务支出1.86亿元，下降23.9%。全县金融机构本外币存款余额107.25亿元、贷款余额58.31亿元，分别比年初增长11.5%和11.4%。城镇居民年人均可支配收入19878.3元，增长10%；农民年人均可支配收入10396元，增长11%。 2.2.3交通、电力、通讯 2014年，交通运输局以地方公路建设项目为重点，大力推进交通基础设施建设，较好地完成了各项工作任务。全年完成农村公路水泥硬底化建设69个项目总长64.32公里；完成水毁路桥和县道线的重点水毁项目修复工作，并完成桂田桥、莲瑶一桥等14座中小桥的重建修复工作以及7座危桥加固工作；完成县道374线路面改造工程防撞栏、护脚石、护坡等收尾工程的建设；稳步推进373线、374线、375线、376线、362线、829线、828线、Y017线的稳固、绿化、改造任务。至2014年底统计，全县公路通车里程为1752.574公里。其中：高速公路55.800公里，国道60.533公里，省道90.996公里，县道95.367公里，乡村公路1449.878公里，全县公路密度为134.61公里/百平方公里，位居全市前列。长途客运企业全年完成客运量193.7万人次，客运周转量19 928万人公里；城镇公交车全年安全运送旅客470万人；驾培企业全年共吸收机动车驾驶学员4168人。 2014年，佛冈县范围内运行的高压公用变电站有6座，其中220千伏变电站1座，110千伏变电站5座。县内10千伏配电变压器共1757台，总容量760.690万千伏·安。10千伏馈线90回共927.418千米，其中公用线路57回共774.37千米、用户专线33回共153.048千米。基本形成以220千伏潖江变电站为中心，以110千伏线路为主干、10千伏线路为基础的“统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠”的佛冈电网。 佛冈供电局全年没有发生人身、电网、设备事故，五级事件同比减少83%。供电量突破20亿千瓦·时大关，达到21.99亿千瓦·时，同比增长19.39%。用户平均停电时间1.03小时/户，同比下降76.75%。 2014年，随着佛冈经济和社会的快速发展，信息化作为城市现代化重要引擎的带动作用日益增强。佛冈县信息化进入快速发展阶段，围绕改善民生、城市管理、电子政务、产业转型等方面，加强信息基础设施建设，培育新兴信息服务业发展，提升公共服务水平，推进农村信息化及“两建”信息化发展。在信息基础设施、电子政务、社会信息化、企业信息化、电子商务、电子信息产业等方面取得明显成效，开辟出一条具有佛冈特色的信息化发展道路。 2.2.4教育文化 全县有义务教育学校45所，其中完全小学33所，在校学生22300人；初级中学12所，在校学生9843人。普通高中2所，在校学生7695人。中等职业技术学校1所，在校学生1216人。特殊教育学校1所，在校学生26人。幼儿园45所（其中公办幼儿园11所，部门办幼儿园1所，民办幼儿园、托儿所33所），在园幼儿15772人。此外，6个镇均建立了成人技术学校，负责对成人劳动技术进行培训等。基本形成了较为系统的国民基础教育体系。全县现有中小学教师3217人，其中高中688人，初中1128人，小学1303人，幼儿园88人。 2014年，创建全国义务教育发展基本均衡县接受国家教育督导检查组的认定；全县完全小学以上学校实现“校校通”“班班通”，教育信息化建设工作获教育部充分肯定；高考各类上线人数均取得历史新高，重点本科上线人数同比增长56.5%。 2.2.5观光旅游 佛冈地域在新石器时代就有人类活动，历史悠久，形成了深厚的历史文化底蕴，留有大量历史沧桑的文物古迹，涌现出代代仁人志士，流传着众多史话和传说。悠久的历史显现佛冈物华天宝、人杰地灵的自然环境和人文环境。 历史文物出土和收集的各个历史时期珍贵的文物829件（套）。其中西周时期的青铜铙为国家一级文物，北方青铜剑为国家二级文物，南方青铜剑为国家三级文物。全县不可移动文物有127处，其中，省级文物保护单位有水头东坑黄氏宗祠、龙山上岳古围村2处，县级文物保护单位有水头清献崔公祠、汤塘三爰亭和龙岗市古街3处。 革命史迹革命史迹是指新民主主义革命时期与中共党史、革命斗争史相关的史迹、革命文物及各种纪念设施。据2010年佛冈县史志办公室普查统计，全县有革命史迹55处，其中，县级革命史迹保护单位13处。 古村落古建筑清代佛冈建厅时自然村落约有450个，民国期末，增至约800个。这些古村落建筑主要划分为广府民居和客家民居两大类。龙山镇上岳古民居被列为中国历史文化名村，汤塘镇汤塘村、高岗镇新联村（社冈下）被评为广东省古村落。另外，据《佛冈县志》记载，已发现的古墓有战国古墓2处、宋代古墓1处、元代古墓2处、明代古墓8处。佛冈有特色的古建筑有清献崔公祠、三德园、君庐、吉河大庙、司马弟等。佛冈境内有过佛教、道教、基督教和天主教等宗教。据厅志记载，佛冈境内有寺院及庙宇30多座，这些寺庙至今已大部分不存，小部分经重修重建后，成为人们祭祀祈福之所，其中观音山王山寺、水头龙牙寺、吉河大庙等已重新修建，还有迳头楼下福音堂修建后成为县内唯一的基督教堂。 文化典籍佛冈设厅建县有200余年历史，《佛冈厅志》《佛冈县志》等典籍成为地方史学、地方志的宝鉴。历史上很多村落组织人力修编族谱，记载本族人各支系繁衍发展情况，如《两岳朱氏族谱》《英州郑氏族谱》《开佛公族谱》《潖江刘氏族谱》等数十种。 历史名人佛冈历代名人辈出，先后有南宋年间的大理寺评事朱文焕，明末举人、刑部浙江主事欧阳晖，明代万历年间举人朱学熙，清代嘉庆年间的科武进士郑开缙。明清时期的秀才及贡生有郑玉符、朱翰芬等250多人。民国时期军政界知名人物有朱祺、黄开山、黄祥光、邹适等。 民间传说、故事佛冈民间故事有《马口寨琼花姐》、《廖矮斗法》、《范应嵩施术治理烟岭河》等；民间传说有《大庙峡的传说》、《劏马石的传说》、《摩罗山的传说》、《仙人床》、《汤塘温泉传说》等。 2.2.6水源及自然保护 放牛洞水库在佛冈县城北7公里。因处放牛洞得名。1975年建成。集水面积16.4平方公里，总库容1820万立方米。放牛洞水库是佛冈县唯一中型水库,主要功能以防洪为主,兼顾县城生活供水、工业用水等综合利用,捍卫下游佛冈县城12万多人口、4.5万亩耕地以及106国道、京珠高速公路、英佛公路的防洪安全。 佛冈观音山省级自然保护区成立于1985年，是省和县共管、以佛冈县管为主的副处级事业单位。保护区位于佛冈县西北部，东北与高岗镇相接，东南、西南与石角镇相邻，西北与英德市交接，现有面积2566公顷。 国营羊角山林场成立于1958年，位于佛冈县石角镇三八五虎擒羊。林场经营总面积2672公顷。林场属正科级自收自支的事业单位，设有一个党支部。2014年年末职工人数86人，其中在职33人，退休53人，党员30人。林场下设2室3股3个工区（办公室、森林公园办公室、生产股、保卫股、计财股、场部工区、大白洞工区、下坪工区），2个水电站股份经营（一、二级电站），装机容量1625千瓦。日常主要负责经营营林、木材生产、护林防火、保护生态公益林等工作。林场下辖一个农业队（又叫大白洞村民小组），分为2个自然村，农业队经济独立核算，主要从事农业生产，以种植水稻和水果（沙糖桔）为主。 根据调查，评价区域范围内无水源保护区、风景游览区、名胜古迹以及重要政治文化设施等。 2.2.7环保公共设施建设情况 （1）佛冈（石角镇）污水处理厂概况 佛冈县城（石角镇）污水处理厂位于佛冈县县城石角镇西南角潖江岸（即英佛公路与江河交界处），占地100亩，该污水处理厂分为两期建设，首期由广州市市政设计研究院设计，广东水电二局责任有限公司承建，占地面积66亩，于2009年1月被广东省环境产业协会评为《广东省环境保护优秀示范工程》。第二期由广州市市政设计研究院设计，广东一新长城建筑有限公司承建，占地面积34亩。现己全部投入运行，总处理规模约30000m3/d，主要处理佛冈县城的生活污水，采用一级强化+人工湿地的工艺，综合处理污水，通过预处理和生物、化学反应沉淀，再经过人工湿地植物吸附降解，将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段一级标准的较严者。 根据调查：佛冈县城（石角镇）污水处理厂主要收集琶江南、北两岸城区居民及企事业单位的生活污水，近期可服务的范围为7-8平方公里、设计规模可接纳8-10万人所产生的污水量。污水处理厂距本项目所在地约8千米，属纳污范围，但目前规划的纳污管网尚未完成，故该项目的生活污水还不能联通佛冈县城（石角镇）污水处理厂。 （2）佛冈县生活垃圾卫生填埋场概况 佛冈县城随着扩容提质步伐的加快，县城人口不断增多，原先位于县城近郊的垃圾填埋场已不能满足日常所需及城市定位，为此佛冈规划建设新的生活垃圾卫生填埋场， 2013年12月13日，位于汤塘镇升平村下刀排的县生活垃圾卫生填埋场正式动工建设，一期工程项目于2014年底建成并投入运行。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），总投资为7303万元，占地389.03亩，垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，呈不规则五边形，面积3.01万m2；填埋区二期工程位于场区西部，呈不规则长条形，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年。佛冈县生活垃圾卫生填埋场由垃圾填埋区、渗滤液调节池、渗滤液处理站、雨水沉淀池、办公管理区、进场道路区、垃圾进场检查区（地磅房）等七个部分组成。 根据调查：佛冈县六大乡镇的生活垃圾都将规划为佛冈县生活垃圾卫生填埋场的接纳范围。

# 03.编制依据及环境功能区划

3.1国家法律及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1 （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1 （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016.1.1 （4）《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1 （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1 （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）》2015.4.24 （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》（2012年修订） （8）《中华人民共和国循环经济促进法》2009.1.1 （9）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011） （10）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年修订） （12）《国家产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》 3.2地方规定及文件 （1）《广东省建设项目环境保护管理条例（2012年修正）》（2012年7月） （2）《广东省产业结构调整指导目录（2007 本）》 （3）《广东省主体功能区产业发展指导目录 （2014 年本）》 （4）《广东省环境保护规划纲要》（2006~2020年） （5）《清远市主体功能区规划（2010-2020）》 （6）《清远市大气污染防治行动方案（2014-2017年）》 （7）《佛冈县环境保护规划（2004）》 （8）《佛冈县主体功能区规划（2011-2020）》 （9）《佛冈县生态保护红线划定》 （10）《佛冈县土地利用总体规划》（2010-2020） （11）《佛冈县石角镇总体规划》（2005-2025） （12）《广东省环境保护厅关于重点行业挥发性有机物综合整治的实施方案（2014-2017）》 3.3相关的技术标准规范 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2011) （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008) （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93) （4）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009) （5）《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014） 3.4建设项目文挡 （1）《环评项目委托书》 （2）《与项目有关的其他相关文件》 3.5环境功能区划 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编号 功能区划名称 项目所属类别 1 水环境功能区 潖江河上游（佛冈水头镇通天蜡烛至县城湖滨河段）属II类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准 2 环境空气功能区 项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 环境噪声功能区 项目所在地属二类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准 4 生态环境功能区 否 5 水源保护区 否 6 基本农田保护区 否 7 风景名胜保护区 否 8 城市污水处理厂集水范围 否 9 是否属煤气管道范围 否 10 可否现场搅拌混凝土 否 11 土地利用规划 原工业用地变更为二类居民用地 12 是否环境敏感区 否

# 04.环境质量状况

4.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境保护目标 4.1.1 地表水环境质量现状监测 根据《广东省地表水环境功能区划粤环》（〔2011〕14号），本项目评价区域地表水体为潖江河上游（佛冈通天蜡烛至佛冈县城湖滨段），属于II类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准的要求。本项目环评对水环境质量现状采取引用数据的形式。根据《佛冈县石角镇毅明五金厂年产10000 吨铸铁件建设项目》的纳污水体为潖江（佛冈通天蜡烛至佛冈县城湖滨段），该监测报告中对该河段的监测时间为2015年7月。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的“6.5.1水质调查的原则：水质调查时应尽量利用现有数据资料，如资料不足时应实测”，所引用的监测数据可满足本评价的要求。广州京诚检测技术有限公司于2015年7月对潖江河上游的地表水环境质量进行监测，监测结果见下表。 表4-1 项目附近地表水现状监测结果（单位mg/L，pH除外) 监测日期 断面位置 pH DO CODcr BOD5 氨氮 总磷 SS 石油类 LAS 2015.7.1 潖江河上游500m 6.6 6.5 14.3 3.2 1.10 0.09 9 0.06 0.07 2015.7.2 6.7 6.2 12.2 2.8 1.24 0.09 11 0.11 0.08 2015.7.3 6.7 6.6 13.1 3.1 1.00 0.08 8 0.06 0.06 （GB3838-2002）II类标准 6～9 ≥6 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 / ≤0.05 ≤0.2 注：未检出报检出限，并以字母“L”标记。 监测数据表明：该河段的主要水质指标pH、CODCr、总磷、LAS等均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，DO、BOD5、氨氮以及石油类略微超标，这说明项目附近地表水潖江河水质受到一定程度的污染。由于该河段所在区域未配套相应污水处理厂，污水不能输送到污水处理厂处理，从而造成了地表水的污染。 4.1.2大气环境质量现状 项目所在地属于三类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）三级标准。根据深圳市政院检测有限公司于2015年10月16日至10月18日对项目附近环境空气进行的现状监测，监测结果统计如下： 表4-2 环境空气质量常规监测统计结果（摘录） 监测点编号 监测 项目 小时浓度范围(mg/m3) 评价标准（mg/m3） 评价指数 A1 二七村 SO2 0.014～0.024 0.50 0.028～0.048 NO2 0.021～0.064 0.20 0.105～0.32 TSP 0.175~0.243 0.30 0.583～0.81 PM10 0.103~0.119 0.15 0.687~0.793 A2 象山村 SO2 0.010～0.025 0.50 0.02～0.05 NO2 0.013～0.041 0.20 0.065～0.205 TSP 0.112～0.118 0.30 0.373～0.393 PM10 0.104~0.110 0.15 0.693~0.733 由表4-2监测结果可知：建设项目评价区域内的SO2、NO2、TSP、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）三级标准的要求，说明评价区域大气环境质量现状良好。 4.1.3声环境质量现状 根据《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）划分，本项目声环境功能区划属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中的2、4a类标准。项目提供噪声监测布点图详见附图4，深圳市高迪科技有限公司根据目提供噪声监测布点图站于2016年6月22日至6月23对项目附近声环境进行的现状监测，监测结果详见下表： 表4-3 项目边界声环境监测结果（单位：dB(A)） 监测编号 测点点位 2016年6月22日 2016年6月23日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 项目西面边界外1m处 62.3 42.2 64.1 42.8 70 55 2 项目南面边界外1m处 50.5 41.6 50.7 41.2 60 50 3 项目东面边界外1m处 50.8 39.7 50.1 39.6 4 项目北面边界外1m处 51.5 41.9 51.8 42.3 根据噪声监测结果可知，项目东、南、北三面昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准的要求，项目西面昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准的要求，项目所在地声环境质量良好。 4.1.4生态环境现状 项目周围植被较好，物种简单，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生。 4.1.5主要环境保护目标 （1）项目的主要污染控制目标 1）环境空气质量符合（GB3095-2012）的二级标准。控制项目的废气达标排放。 2）水环境质量符合（GB3838-2002）中的II类标准。控制项目生活污水排放对附近无名小溪和潖江地表水环境的影响。 3）声环境质量符合（GB3096-2008）中的2、4a类标准。 （2）环境敏感点及环境保护目标 表4-4 主要环境保护目标 序号 环境保护 目标名称 功能性质 规模 方位 距离(m) 保护对象及等级 1 象山村 居住 约800人 西面 240 空气二级 2 二七村 居住 约1200人 西南面 550 空气二级 3 居民点A 居住 约20人 东北面 210 空气二级 4 潖江 三八河段 河流 / 南面 975 地表水Ⅱ类

# 05.评价适用标准

5.1环境质量标准 5.1.1地表水环境质量标准 项目区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅱ类水质标准，详见表5-1； 表5-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)摘录 （单位：mg/L，pH除外） 指标名称 PH 溶解氧 CODcr BOD5 石油类 氨氮 总磷 LAS Ⅱ类标准数值 6-9 ≥6 ≤15 ≤3 ≤0.05 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.2 注：pH无量纲 5.1.2环境空气质量标准 项目区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各评价因子的评价标准详见表5-2。 表5-2 环境空气质量现状评价采用的标准值 序号 污染物名称 浓度限值（mg/m3、标准状态） 标准来源 1小时平均 日平均 年平均 1 TSP / 0.30 0.2 (GB3095-2012)二级标准 2 PM10 / 0.15 0.07 3 SO2 0.50 0.15 0.06 4 NO2 0.2 0.08 0.04 5.1.3声环境质量标准 项目区域东南北面声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 5.2污染物排放标准 5.2.1大气污染物排放标准 （1）营运期项目生产过程产生的注塑废气执行广东省地方标准《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。 表5-3 《广东省大气污染物排放标准值》（DB44/27-2001）摘录 污染物 排气筒高度 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 氯化氢 15m 100 0.285 周界外浓度最高点 0.20 非甲烷总烃 15m 120 8.4 周界外浓度最高点 4.0 （2）营运期打码工艺产生的有机废气参照执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段排气筒排放浓度限值，详见表5-4。 表5-4 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）摘录 印刷方式 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） Ⅱ时段 Ⅱ时段 / 平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）、柔性版印刷 总VOCs 80 5.1 2.0 （3）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（小型规模要求处理效率达到60%以上，排放浓度≤2 mg/m3）； 5.2.2水污染物排放标准 项目营运期生活污水经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准的要求后，用于厂区绿化及附近经济林灌溉。 表5-4 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 摘录(mg/m³) 污染物名称 pH CODcr BOD5 SS LAS 旱作物标准（mg/L） 5.5~8.5 ≤200 ≤100 ≤100 ≤8 5.2.3噪声排放标准 营运期本项目边界噪声东、南、北面排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值（即昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）），西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准。 5.2.4固体废物 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。 5.3总量控制指标 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，《广东省“十二五”主要污染物总量控制规划》（粤环〔2011〕110号）的规定，广东省对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮4种主要污染物实行排放总量控制计划。 5.3.1 水污染物排放量控制指标 项目生活污水经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准的要求后，用于厂区绿化及附近经济林灌溉，不外排，因此不需设化学需氧量、氨氮的总量控制指标。 5.3.2大气污染物控制指标 本项目不产生二氧化硫和氮氧化物，所以本项目不需要设二氧化硫和氮氧化物总量控制指标。

# 06.建设项目工程分析

6.1工艺流程简述及产污工序（废水：W；废气：G；固体废物：S；噪声：N） 本项目利用现有厂房，安装相应生产设备、办公设施即可进行运营生产，施工期，无土建施工活动，只进行简单的机器安装，施工期无明显环境影响。 6.1.1运营期工艺流程简述 （1）运营期工艺流程图 图6－1 塑胶玩具及毛绒玩具生产工艺流程图 （2）运营期工艺流程简介 ①混料 根据产品要求将塑胶原料（边角料、残次品）与色粉按一定比例倒入混料机混合均匀。 ②注塑机 注塑是一种工业产品生产造型的方法。产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。注射成型机（简称注射机或注塑机）是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备，注射成型是通过注塑机和模具来实现的。 注塑机工作原理：注塑机的工作原理与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。 ③电加热 原料配色倒入注塑机内，通过电加热到至160℃～200℃使塑胶熔化。 ④胶浆 塑胶受热熔化成胶浆。 ⑤模具成型 机器进行合模和注射座前移，使喷嘴贴紧模具的浇口道，接着向注射缸通入压力油，使螺杆向前推进，从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，经过一定时间和压力保持（又称保压）、冷却，使其固化成型。 ⑥机械手取出 注塑机上的机械手把固化成型的半成品取出。 ⑦裁剪边角料 取出的半成品，修剪掉料把及毛边。修剪掉的边角料可破碎回用。 ⑧打码 根据产品要求打码。 ⑨组装 将注塑成型的装成品按产品要求与其他零配件进行人工组装。 ⑩检测 装配过程中，检出不合格品，不合格品可破碎回用。 ⑪包装 将组装好的玩具进行外包装。 ⑫成品 成品暂存于仓库或直接运送给客户 6.1.3污染物产生工序 项目产污过程分析如下： （1）废气 本项目的废气主要为投料、破碎工序产生的粉尘、注塑机注塑过程中会产生非甲烷总烃及少量氯化氢气体，装配过程中焊锡产生的烟尘、打码工序产生的有机废气，絮棉、充棉产生的粉尘，食堂油烟。 （2）废水 本项目产生的废水主要为生活污水及工业注塑机冷却水，其中冷却水循环使用。 （3）噪声 本项目主要噪声源有抽风机、空压机、冷却塔、碎料机及混料机噪声设备，其声源强度一般为65~ 85dB(A)。 （4）固废 项目固废主要为危险废物，一般固体废物，严控废物、生活垃圾。 备注说明：本项目不涉及金属件蚀纹、除油、酸洗、磷化、表面处理、喷漆、刷漆、补漆、烤漆、喷粉、研磨、喷塑、电镀、电氧化、染洗、砂洗、移印、丝印、印刷、印花、清洗等生产工艺。 6.2运营期污染源强分析 6.2.1大气污染源 项目主要废气有注塑废气、焊锡废气、打码废气、食堂油烟。项目破碎工序将不合格塑胶品经破碎循环利用，项目对破碎料粒径要求不大约5mm，破碎料为较大不规则塑胶片状或粒状，因此，该破碎工艺产生少量粉尘，只在破碎过程中飞溅一些较大粒料在工序周围；配色工艺在密闭容器内简单混合而成，不产生废气。松棉在密闭的松棉机内进行，产生的粉尘大部分停留在松棉机内，产生少量粉尘废气。 （1）注塑废气 1）ABS塑胶、PP塑胶注塑废气 项目使用的ABS塑胶（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）和PP塑胶（聚丙烯），两类塑胶的成型温度为200-240℃，干燥温度为80-90℃，分解温度＞270℃。由于本项目的注塑温度较低（160-210℃），塑胶粒受热熔融会挥发出少量有机废气，其主要成分为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数。非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料，项目ABS塑胶、PP塑胶粒年用量80吨，则非甲烷总烃产生量为0.028t/a。 2）PVC塑胶注塑废气 项目使用的PVC塑胶（聚氯乙烯）为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；PVC塑胶注塑温度控制在190℃左右，PVC塑胶粒受热熔融会挥发出少量氯化氢气体和有机废气，其中有机废气主要成分为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数。PVC塑胶废气排放系数为8.5kg/t树脂原料，根据《气相色谱_质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的相关数据可知，氯化氢气体产生量约占总废气量的20%，项目PVC塑胶粒年用量15吨，废气产生量为0.13t/a，则氯化氢气体产生是为0.026 t/a，非甲烷总烃产生量为0.104t/a。 3）TPR塑胶注塑废气 TPR塑胶是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征，具有环保无毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无毒（EN71无毒、无重金属）；不用硫化，易作色；具有优良的耐低温、耐高温性；触感柔软，表面质量优异；具有优良的耐曲折性；水口料可100%循环使用，生产过程中无毒性，对环境和设备无伤害。 综上，本项目非甲烷总烃产生量为0.132 t/a，氯化氢气体产生是为0.026 t/a。项目拟于每台注塑机上方设置集气罩进行收集注塑成型过程产生的废气，经抽风系统将废气送至UV光解装置处理，收集效率为85%，处理效率达到90%，处理达标后经15m专用排气筒高空排放。根据工程经验，每台注塑机收集风量约1000 m3/h，项目共有注塑机18台，则总设计废气量为18000m3/h，该工序年工作2400小时，废气量为4.32×107 m3/a，则非甲烷总烃产生浓度为3.06mg/m3，排放浓度为0.259mg/m3；氯化氢气体排放浓度为0.512 mg/m3。 表6－1 项目注塑工序污染物产排情况表 污染源 污染物名称 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 速率（kg/h） 注塑工序 非甲烷总烃 3.06 0.132 0.259 0.0112 0.0047 0.0198 0.0082 氯化氢 0.60 0.026 0.512 0.0221 0.0092 0.0039 0.0016 总风量：4320万m3/a（18000m3/h） （2）焊锡废气 项目生产使用电路板根据产品要求定制，装配过程中需要手工锡焊连接电路板正负极，故会使用锡焊，项目使用的是无铅锡焊，焊烟中的主要成分是松香以及锡及其化合物。由于只连接电路板正负极，使用量少且有毒有害气体产生量不大难以收集，呈无组织排放，因此不对该废气进行定量分析。 （3）打码废气 项目使用打码机对玩具进行打码，此工序中使用的油漆及稀释剂天那水会挥发出有机废气，主要污染因子为VOCs、苯、甲苯与二甲苯。项目油漆用量：0.003t/a，天那水用量：0.0015t/a（油漆的稀释剂），油漆挥发量按40%计算，天那水按发量按100%计算，则打码有机废气产生量约0.0027t/a（0.00113kg/h）。项目所在生产车间面积约1170平方米（长58.5米，宽20米）项目所在车间内有4台轴流风机，主要用于车间通风换气的，风量约40000m³/h。根据换风量计算项目厂界浓度为0.028mg/m³。根据大气导则推荐的估算模式预测得无组织排放最大落地浓度约为0.0003637mg/m³（相对距离107米）。 （4）毛绒玩具工序产生的粉尘废气 项目生产毛绒玩具絮棉、松棉、充棉工序会产生粉尘，但项目絮棉、松棉、充棉工序是均在密封的机器里进行，大部粉尘停留在机器内，产生少量的粉尘废气呈无组织排放，废气通过加强车间通风换气，对周围环境影响较小。 （5）食堂油烟 本项目配套职工食堂，食堂就餐人数为100人，采用液化石油气为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为3kg/100人·d，则其一天的食用油的用量约为3kg。项目设有单头燃气炉两台，预计每天开炉6小时，按2个基准炉头算，每个基准炉头产生的烟气量按2500m3/（h·炉）计算，则烹调间炉具作业时产生的油烟废气5000m3/h，年产生烟气量为9×106 m3。处理前的油烟浓度约为12mg/m3，产生油烟量为0.108t/a。厨房油烟废气经静电油烟净化器处理后，排放浓度低于2mg/m3，油烟排放量为0.016t/a。 6.2.2水污染源 （1）生活污水 本项目员工定员130人，其中有100人在食堂用餐，用餐的100人中30名员工住宿，其余30人则不会在厂内用餐。本项目所排放污水主要为职工办公、食宿生活污水。工作实行一班8小时制，年生产天数为300天，年生产时间为2400小时。根据《广东省用水定额》，员工生活用水量、排放量约如表6－2所示，类比其它项目的生活污水可知，该类污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。 表6-2 生活用水量、排水量统计表 序号 用水单位名称 用水定额标准 用水 规模 用水量 排水量 日均用水(m3/d) 年均用水(m3/a) 排水系数 日均排水(m3/d) 年均排水(m3/a) 1 生产+办公 40 L/人·d 130人 5.2 1560 0.9 4.68 1040 2 宿舍 120 L/人·d 30人 3.6 1080 3.24 972 3 食堂 15 L/人·d 100人 1.5 450 1.35 405 4 合计 10.3 3090 / 9.27 2781 详细的产排污情况见表6－3。 表6－3 水污染物产生及排放情况 污水类型 污染物 处理前 处理后 产生浓度 产生量 排放量 生活污水 2781m3/a CODcr 250mg/L 0.6953t/a 0 BOD5 120mg/L 0.3337t/a 0 SS 150mg/L 0.4172t/a 0 NH3-N 25mg/L 0.0700 t/a 0 动植物油 20mg/L 0.0556t/a 0 （2）冷却水 项目注塑运行时需冷却水，冷却方式为间接循环冷却，冷却水循环水量为300m3/a。用水为普通的井水，无需添加冷却剂，冷却水循环使用，不外排。因受热等因素损失，需每天补充新鲜水，冷却水损耗率为2%，则补充水量为6m3/a。 6.2.3噪声污染源 本项目噪声主要来自生产设备、机械通风等。据现有企业类比分析，本项目主要噪声源的声压级见表6－4。生产设备运行时产生的产生噪声值约为75～85dB(A)；机械通风所用排风机运行时产生的噪声值为65～70dB（A）。 表6－4 主要设备噪声源强值 序号 位置 噪声源 数量（台） 声压级dB(A) 备注 1 生产车间 空压机 1 80~85 连续运行 2 破碎机 2 75~80 间歇运行 3 混料机 2 75~80 间歇运行 4 车间 风机 11 65~70 连续运行 5 注塑厂房与仓库之间 冷却塔 1 75~80 连续运行 6.2.3固体废物污染源 生产过程中主要产生危险废物、一般固废、严控废物及员工办公生活过程中产生的生活垃圾。 （1）危险废物 1）废机油：项目机械设备在日常运作及维修过程中需使用机油，机油使用一段时间后，由于自身的氧化作用以及使用过程中外来因素的影响，会逐渐变质，性能下降或改变，必须适时更换，每年更换2次，每次0.03t，废机油产生量0.06t/a，属HW08类危险废物。 2）废包装罐：根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），项目产生的废包装罐由原料供应商回收，不属于危险固废。本项目产生的废弃容器罐包括废机油罐、废液压油罐由供应商回收，年产生废包装罐约20个，平均重量约2.5kg/个，即废包装罐产生量约0.05t/a。 （2）一般固废 1）残次品及边角料 项目残次品来自于检测工序，边角料主要来源于裁剪边角料工序，边角料及残次品年产生量约为4t，边角料及残次品经破碎与混料后可回收于生产。 2）原材料包装袋 包装袋自于原料拆包，产生量0.5t/a，交物资部门回收利用。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾，员工130人，生活垃圾按0.3 kg/人·d，则生活垃圾的产生量为0.039t/d（11.7t/a）。 （4）严控废物 本项目设置1个食堂为100名员工提供三餐，食堂运行会产生餐厨垃圾（剩菜剩饭、菜帮菜叶、瓜果皮核、废弃食物、废弃食用油等），根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》，餐厨垃圾产生量约0.5 kg/人·d，则餐厨垃圾的产生量为0.05t/d（15t/a）。 按《广东省严控废物名录》，餐厨垃圾属于严控废物，对于此类固废，根据《广东省加强地沟油整治和餐厨废弃物管理实施方案》的相关规定，严禁乱倒乱堆，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施，应将餐厨垃圾交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理，严禁交给非法公司进行处理。 表6-5 项目固体废物产生情况一览表 废物分类 组成 废物编号 产生量 处置方式 危险固废 废机油 HW08 0.06 t/a 委托有相关危废资质公司处置 废包装罐 / 0.05t/a 供应商回收利用 一般固废 残次品、边角料 / 4t/a 进行破碎混料再利用 化粪池淤泥 / 0.6t/a 由环卫部门处理 废包装袋 / 0.5t/a 物资部门回收利用 严控废物 餐厨垃圾 / 15t/a 交由有相关资质单位处理 生活垃圾 塑料包装袋、果皮、纸屑等 / 11.7t/a 由环卫部门处理 6.3物料平衡分析 6.3.1物料平衡分析 以年为单位计算塑胶玩具生产的物料平衡，计算结果见下表。从该表可见，本项目投入ABS颗粒50t、PP颗粒30t/a，PVC颗粒15t，TPR颗粒5t，棉料1t，包装盒0.8t得塑胶玩具200万件及6万件毛绒玩具，见下表。 表6-6 生产物料平衡分析 输入 输出 物料名称 数量 输出物名称 数量 ABS颗粒 50t/a 塑胶玩具+毛绒玩具 200万件塑胶玩具 +6万件毛绒玩具 PP颗粒 30t/a PVC颗粒 15t/a TPR颗粒 5t/a 电路板 103万件 包装盒 0.8t/a 棉料 1t 合计 101.8t/a 合计 206万件 6.3.2水平衡分析 项目供水采用打井取水。项目水平衡见图6－2。从该图可见，本项目生产上主要是注塑机的冷却循环水，项目冷却循环水补充新鲜水用量6m3/d；其余为生活用水。 项目每天生产8小时，有宿舍、食堂、办公用房，故生活用水按每人每天消耗根据《广东省用水定额》计算，全厂生活用10.3m3/d，产生废水9.27m3/d，经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理后，用作厂区绿化及附近经济林灌溉，不排入水环境。年用水量为3090m3/a（不含消防用水）。 图6－2 项目水平衡图（单位：t/d）

# 07.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑机 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 3.06mg/m3，0.132t/a | 0.259mg/m3，0.0112t/a |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.60mg/m3，0.26t/a | 0.512mg/m3，0.0221t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.056mg/m3，0.0198t/a | 0.056mg/m3，0.0198t/a |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.011mg/m3，0.0039t/a | 0.011mg/m3，0.0039t/a |
|  | 焊锡 | 焊锡烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 打码机 | VOCs | 0.027mg/m3，0.0027t/a | 0.027mg/m3，0.0027t/a |
|  | 絮棉、松棉、充棉 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 厨房 | 油烟 | 12mg/m3，0.108t/a | 1.8mg/m3，0.016t/a |
| 水 污 染 物 | 办公室、食堂、宿舍、生产车间 | CODCr | 250mg/L，0.6953t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L，0.3337t/a | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L，0.4172t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0700/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.0556t/a | 0 |
|  | 注塑机 | 冷却水 | —— | 循环使用 |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 废机油 | 0.06 | 委托有相关危废 资质公司处置 |
|  |  | 废包装罐 | 0.05 | 供应商回收 |
|  | 一般固废 | 残次品、边角料 | 4 | 回用于生产 |
|  |  | 化粪池淤泥 | 0.6 | 环卫部门清运 |
|  |  | 废包装袋 | 0.5 | 物资部门回收 |
|  | 严控废物 | 餐厨垃圾 | 15t/a | 委托有相关严控废物资质公司处置 |
|  | 生活垃圾 | 11.7t/a | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 破碎、混料机、空压机、通风机械等运行产生的噪声，噪声值在65-55dB（A）之间。 |
| 主要生态影响： 依照《清远市基本生态控制线管理规定》，本项目不属于所划定的基本生态控制线之内。 本项目利用原有厂房，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响，且项目选址所在位置原始植被已不复存在。 项目营运期环境污染物为生活污水、废气、噪声和固体废物等对项目所在环境产生环境影响较小，对周边生态环境不产生影响。 |

# 08.环境影响分析

8.1施工期环境影响分析 项目利用原有厂房进行建设，安装相应生产设备、办公设施即可进行运营生产，施工期，基本无土建施工活动，只进行简单的机器安装。施工期仅有短暂的安装设备噪音，随着安装结束而消失，施工期环境影响较小。 8.2营运期环境影响分析 8.2.1营运期大气环境影响分析 （1）注塑废气环境影响分析 ①有组织注塑废气环境影响分析 塑胶粒在注塑机腔内受热熔融，会挥发出有机废气和少量氯化氢气体，有机废气的主要成分为非甲烷总烃，大气中的非甲烷总烃超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类造成危害。根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》（粤环〔2011〕110号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 非甲烷总烃属于挥发性有机物（VOC）范畴，需严格控制其排放，进行有效收集处理达标后排放。项目设置集气罩经抽风系统将废气送至UV光解装置处理，其处理风量18000m3/h，收集效率达85%，处理效率达到90%，处理后非甲烷总烃排放浓度为0.259mg/m3，排放量为0.0112t/a，排放速率0.0047kg/h。注塑废气经处理后可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准：非甲烷总烃≤120mg/m3排放速率≤8.4kg/h，氯化氢≤100mg/m3，处理达标后经15m专用排气筒高空排放。 项目需日常加强管理，定时维护UV光解设备，确保废气的稳定达标排放。项目废气风机停止或处理设施损坏无法正常达标处理废气的情况下，需要停止生产，避免全部无组织排放，以免对周边环境造成不良影响，待废气处理系统正常运行后才继续生产。 因此，本项目产生的有机废气经上述措施处理后，对周边环境影响较小。 工艺流程图，详见图8－1： 图8－1 注塑废气冶理措施流程 ②注塑工艺无组织有机废气环境影响分析及防治措施 项目所在生产车间面积约990平方米（长49.5米，宽20米），车间高度为8米，项目租赁的车间内有4台风机，主要用于车间通风换气的，风量约148000m³/h。项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0198t/a，排放速率0.0082kg/h，氯化氢无组织排放量为0.0039t/a，排放速率0.0016kg/h，根据换风量计算项目非甲烷总烃厂界浓度为0.056mg/m³，氯化氢厂界浓度为0.011mg/m³。项目无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢浓度很低、速率很小，满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。项目通风及废气系统正常运行稳定达标排放的情况下，根据大气导则推荐的估算模式预测得无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度约为0.00421mg/m³（相对距离185米），氯化氢最大落地浓度约为0.0005301mg/m³（相对距离173米）。 为了了解项目无组织排放废气对周边环境保护敏感目标的影响情况，对项目进行是否需设置大气防护距离及卫生防护距离的影响分析。 ①大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，大气环境防护距离是指：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 项目注塑产生的无组织废气主要是非甲烷总烃有机废气，属于VOC范畴，排放速率为0.0082kg/h，氯化氢排放速率为0.0016。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91 ），并根据 HJ 2.2-2008 推荐的估算模式计算大气环境防护距离，本项目无组织排放大气环境防护距离见表8-1。 表8-1 无组织估算模式参数一览 污染物 排放速率（kg/h） 质量标准 （mg/m³） 源高度（m） 面源长度 （m） 面源宽度（m） VOCs（注塑） 0.0082 0.6 8 49.5 20 氯化氢 0.0016 0.05 8 49.5 20 图8－2 VOCs（注塑）大气防护距离 图8－3 氯化氢大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算，计算结果为无超标点，因此项目大气防护距离为0m。 ②卫生防护距离 项目注塑工艺无组织排放非甲烷总烃为0.0198t/a（0.0082kg/h）、氯化氢为0.0039t/a（0.0016kg/h）。项目所在生产车间面积约990平方米（长49.5米，宽20米），车间高度为8米，项目车间内有4台风机，主要用于车间通风换气的，风量约148000m³/h。根据换风量计算项目非甲烷总烃厂界浓度为0.056mg/m³，氯化氢厂界浓度为0.011mg/m³。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中有关内容“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，7.2 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。”又根据资源节约与环保（2015年04期）《关于环评中无组织废气排放防护距离设定的技术探讨》中该有关防护距离内容的说明“排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界和厂界外部，则需设置卫生防护距离。如在厂区内就满足《环境空气质量标准》及《工业企业设计卫生标准》要求，可不必设置卫生防护距离。若无组织排放源的最大落地浓度已超过了厂界浓度限值，则必须先削减源强，包括要求改进工艺，替换有毒有害原料等，首先使其厂界浓度达到标准，然后再判断是否超过环境空气质量标准，再考虑是否设置卫生防护距离”。 本项目注塑工艺无组织排放的含非甲烷总烃的废气（统称VOC)排放浓度为0.056mg/m3，检索GB3095与TJ36，非甲烷总烃没有纳入相应质量标准，而非甲烷总烃属于VOCs范畴，检索《室内质量空气质量标准》（GBT18883-2002）中VOC的质量标准值为0.6mg/m3。 本项目注塑工艺无组织排放的氯化氢气体排放浓度为0.011mg/m³，检索《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中氯化氢一次最高允许浓度为0.05mg/m3。 项目通风及废气系统正常运行稳定达标排放的情况下，根据大气导则推荐的估算模式预测得无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度约为0.00421mg/m³（相对距离185米），氯化氢最大落地浓度约为0.0005301mg/m³（相对距离173米）。计算值及经估算模式预测得无组织排放最大落地浓度也远远小于厂界浓度限值。因此，项目无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间不需设置卫生防护距离。 综上所述，本项目注塑车间不需设大气及卫生防护距离。 （2）焊锡废气环境影响分析 项目生产过程中每年需要约103万件电路板，电路板全部外购，只需要进行正负锡焊连接，项目使用的是无铅锡焊，焊烟中的主要成分是松香以及锡及其化合物。由于只是连接电路板正负极，使用量少且有毒有害气体产生量少，项目通过加强车间通风及要求员工佩戴口罩，对周围环境影响不大。 （3）打码废气环境影响分析 项目所在生产车间面积约11700平方米（长58.5米，宽20米），车间高度为8米，项目租赁的车间内有4台风机，主要用于车间通风换气的，风量约40000m³/h。项目VOCS无组织排放量为0.0027t/a，排放速率0.00113kg/h，根据换风量计算项目VOCs厂界浓度为0.028mg/m³。项目无组织排放的VOCs浓度很低、速率很小，满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值。项目通风及废气系统正常运行稳定达标排放的情况下，根据大气导则推荐的估算模式预测得无组织排放VOCs最大落地浓度约为0.0003637mg/m³（相对距离107米）。 为了了解项目无组织排放废气对周边环境保护敏感目标的影响情况，对项目进行是否需设置大气防护距离及卫生防护距离的影响分析。 ①大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，大气环境防护距离是指：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 项目打码工艺产生的无组织废气VOCs排放速率为0.00113kg/h。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91 ），并根据 HJ 2.2-2008 推荐的估算模式计算大气环境防护距离，本项目无组织排放大气环境防护距离见表8-2。 表8-2 无组织估算模式参数一览 污染物 排放速率（kg/h） 质量标准 （mg/m³） 源高度（m） 面源长度 （m） 面源宽度（m） VOCs（打码） 0.00113 0.6 8 117 10 图8－4 VOCs（打码）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算，计算结果为无超标点，因此项目大气防护距离为0m。 ②卫生防护距离 项目打码工艺无组织排放VOCso 0.0027t/a(0.00113kg/h），项目所在生产车间面积约1170平方米（长58.5米，宽20米）车间高度为8米，项目车间内有4台风机，主要用于车间通风换气的，风量约40000m³/h。根据换风量计算项目VOCs厂界浓度为0.028mg/m³。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中有关内容“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，7.2 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。”又根据资源节约与环保（2015年04期）《关于环评中无组织废气排放防护距离设定的技术探讨》中该有关防护距离内容的说明“排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界和厂界外部，则需设置卫生防护距离。如在厂区内就满足《环境空气质量标准》及《工业企业设计卫生标准》要求，可不必设置卫生防护距离。若无组织排放源的最大落地浓度已超过了厂界浓度限值，则必须先削减源强，包括要求改进工艺，替换有毒有害原料等，首先使其厂界浓度达到标准，然后再判断是否超过环境空气质量标准，再考虑是否设置卫生防护距离”。 本项目打码工艺无组织排放的VOCs排放浓度为0.028mg/m³，检索《室内质量空气质量标准》（GBT18883-2002）中VOC的质量标准值为0.6mg/m3。 项目通风及废气系统正常运行稳定达标排放的情况下，根据大气导则推荐的估算模式预测得无组织排放VOCs最大落地浓度为0.0003637（相对距离107米）。计算值及经估算模式预测得无组织排放最大落地浓度也远远小于厂界浓度限值。因此，项目无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间不需设置卫生防护距离。 综上所述，本项目打码车间不需设大气及卫生防护距离。 （4）毛绒玩具工序粉尘废气环境影响分析 项目絮棉、松棉、充棉工序均在密闭的机器内进行，产生的粉尘大部分停留在机器内，只有少部分呈无组织排放，通过加强车间通风换气，对环境影响较小。 厨房油烟废气环境影响分析 本项目有100位员工在厂区就餐，根据类比分析，预计厨房有2个灶头，每个灶头产生的油烟废气量为2500m3/h，每天开炉以6小时计，油烟废气产生量为30000m3/d。根据类比调查，油烟浓度范围约为12mg/m3。油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等，如不经处理直接外排，则会对外界环境产生一定的影响。 按有关环保行政部门的规定，油烟废气须委托有资质的单位落实油烟治理，油烟经高效油烟净化装置处理后，由专用的排烟管道引至楼顶高空排放。建议工艺流程如下： 图8－5 食堂油烟处理工艺流程 经以上措施处理后油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483－2001）的小型企业的要求（≤2mg/m3，净化设施去除效率≥60%）。 该排放口应满足下列要求： （1）排放口与周围房屋的最小距离不得小于10米； （2）排气口高度必须高于本建筑物与四周10米距离范围内的建筑物1.5米。 采取上述措施后，本项目产生的废气对周围大气环境的影响不明显。 8.2.2水环境影响分析 （1）循环冷却水 项目注塑工序使用冷却水，循环冷却水补充新鲜水量为6m3/d，该部分水经冷却塔循环使用不外排。 （2）生活污水 项目生活污水排放量为9.27t/d(2781t/a )。员工办公生活污水来自盥洗及冲厕，主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、LAS等。生活污水若不经过处理直接排入水体，其所含污染物将消耗水中一定的溶解氧，使水体出现缺氧现象，使鱼类等水生动物死亡，而厌氧的微生物大量繁衍，改变群落结构，产生甲烷、乙酸等物质，导致水体发黑发臭，恶化环境质量。 由于项目评价区域地表水体为潖江河上游（佛冈通天蜡烛至佛冈县城湖滨段），属于II类区域，禁止新建排污口。项目厂区内绿化面积约2000m2且项目附近大量经济林需要生活污水进行灌溉，因而对于项目现状情况来说用于厂区绿化及附近经济林灌溉是比较适合的措施。 因此，项目生活污水经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准值用于厂区绿化及附近经济林灌溉，无外排。 总的来说，本项目生活污水按上述措施处理，对附近水体造成的影响较小。 8.2.3声环境影响分析 项目生产过程中使用的碎料机、混料机、冷却塔及空压机设备，运行时产生的车间设备综合噪声值在65-85dB（A）之间，经现场勘察，距离项目最近的居民点为北面约210米的居民点，项目噪声通过墙体隔声及210米距离衰减后基本不对敏感点岭背村产生影响。因此经处理后，再经墙体隔声、距离衰减后，厂界东、南、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》2类标准的要求，西面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》4a类标准的要求（项目产生的噪声经隔音、减振、距离衰减等措施处理后，对周围环境不会造成明显影响。 8.2.4固体废物环境影响分析 项目固体废物主要有危险废物、一般工业固废、严控废物及生活垃圾。 （1）危险废物 1）废机油：项目机械设备在日常运作及维修过程中需使用机油，机油使用一段时间后，由于自身的氧化作用以及使用过程中外来因素的影响，会逐渐变质，性能下降或改变，必须适时更换，每年更换2次，每次0.03t，废机油产生量0.06t/a，属HW08类危险废物。 2）废包装罐：根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），项目产生的废包装罐由原料供应商回收，不属于危险固废。本项目产生的废弃容器罐包括废机油罐、废液压油罐由供应商回收，年产生废包装罐约20个，平均重量约2.5kg/个，即废包装罐产生量约0.05t/a。 危险废物应集中堆放，定期委托有危废资质的单位处理，不能随意乱堆乱放。本评价建议将危险废物委托有资质的单位处理前，规划一处储存区集中放置，危险废物处理措施及暂存管理制度如下： 1）储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，特别是与一般固体废物应分类存放，严禁混放混存；盛装危险废物时，不得超过包装物或者容器的3/4，应使用专用密封容器集中收集，以防贮存时泄漏、扩散、污染；危险废物暂存仓库应设防雨、防渗漏、防火、防盗措施并设置有效的安全防护距离，存放场所必须设置识别标志。存储区必须严格按照《 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求，进行建设和维护使用。 2）制定危险废物管理计划、事故防范措施、应急预案方案，建立危险废物暂存专人管理制度、台帐管理制度。 3）定期向环保部门申报危险废物的种类、产生量、贮存处置方式等有关资料。 4）需要转移危险废物时，必须执行危险废物转移联单制度，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并报县环保部门备案。 （2）一般工业固废 1）边角料及残次品 注塑机注塑出来的配件修剪毛边及料把及残次品，产生量为4t/a，收集后经碎料机破碎回收利用处理。 化粪池淤泥 化粪池使用后需要清理淤泥，每年清理淤泥一次，每次产生淤泥量约0.6t，化粪池淤泥交由相关部门处理。 3）废包装袋 项目生产使用塑胶原料100t/a，塑胶原料包装袋拆包产生废包装袋，产生量0.5t/a，废包装袋交物资部门综合利用。 （3）严控废物 项目食堂所产生的餐厨垃圾属于广东省严控废物，产生量15t/a。该部分严控废物经防渗袋或防渗桶分类收集后，同时厂区范围内必须完善消防措施及加强管理。收集后交有资质单位处理。 （4）生活垃圾 项目生活垃圾产生量仍为11.7t/a。厂房及办公室均设有生活垃圾桶，垃圾桶收集后再运至生活垃圾收集房，最终有环卫部门清运处理。 综上所述，该项目产生的固体废弃物经上述有效措施处理后，不进入当地环境，对周围环境影响较小。 8.2.5生态环境影响分析 根据清远市基本生态控制线优化调整方案（2013），项目不在清远市基本生态控制线范围内。项目利用现有厂房进行生产，无施工期对生态环境的影响； 项目选址处周围植被较单一，无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等； 项目用水主要为注塑机冷却用水和职工办公生活用水，冷却水为循环冷却，生活污水经处理后用于厂区绿化及附近经济林灌溉，无工业废水的排放，项目产生的循环冷却水和生活污水均回用实行“零排放”，故对周边地表水及地下水的环境影响甚微；噪声经标准厂房墙体隔声和距离衰减，合理安排工作时间等综合措施处理后可达标排放；注塑机产生废气经收集处理后，15米高空排放，经大气稀释、扩散后对周围大气环境影响甚微；固体废物可全部由相关部门收集回收处置，不进入当地环境。通过上述分析可知，本项目对周围生态环境影响甚微。

# 09.环境风险分析

9.1环境风险评价 9.1.1评价目的 在工程项目建设和生产运行过程中，由于自然或人为因素所造成的事故引起的环境污染、人身伤害或财产损失，属于风险事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管 理的通知》（环发[2012]98 号）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险。因此，环境风险评价的目的是找出环境风险事故隐患，提供切合实际的防范 措施和应急预案和环境安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。 本章将根据项目现状建设方案以及环境敏感程度等因素，分析本项目运营期可能发生的环境风险事故，进行风险识别，源项分析以及运营期环境风险分析与评价。 9.1.2环境风险分析 根据风险识别范围要求，对项目中物质风险和生产设施风险进行识别。 （1）物质风险识别 1）燃料系统 本项目生产不使用燃料，员工食堂使用的燃料为钢瓶灌装液化石油气，液化石油气属于易燃易爆危险物品。 2）原辅材料及产品 项目的生产毛绒玩具原材料属于易燃物品，生产过程使用油漆和天那水属于易燃易爆、有毒有害等危险物质，包装材料具有一定的可燃性，处置不当，可引起燃烧火灾事故。 （2）主要危险物质性质 瓶装液化石油气：液化石油气属于易燃易爆危险品，主要成分是丙烷和丁烷，通过加压降温液化得到的一种无色挥发性液体，易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。装满燃气的钢瓶遇到火灾时，瓶内的液体就会气化，骤增的气压会使钢瓶爆裂而发生剧烈爆炸。气态的液化石油比空气重约1.5倍，该气体的空气混合物爆炸范围是1.7%~9.7%，遇明火即发生爆炸。所以使用时一定要防止泄漏，不可麻痹大意，以免造成危害。 油漆：油漆属于易燃易爆有毒危险物品。油漆材料中含有各种溶剂苯、二甲苯，硝基漆中稀释剂乙醇、丁醇等亦有毒，使用中会挥发出溶剂蒸气，浓度高时对人体神经有较严重刺激和危害性。低浓度时也有头痛、恶心、疲劳和腹痛等现象。在长期接触中会使食欲减退，损坏造血系统，发生慢性中毒。 天那水：天那水是无色透明易挥发的液体，有较浓的香蕉气味，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。 对人体危害：天那水是刺激性较强的有毒物和致癌物，刺激眼睛和呼吸道，麻醉中枢神经。短期内吸入高浓度蒸气后可造成轻度急性中毒，出现眼及上呼吸道明显的刺激性症状，眼结膜及咽喉充血，头疼、头晕，恶心、呕吐、胸闷、四肢无力，意识模糊，呼吸急促等，若继续吸入可发展为重度急性中毒，人四肢麻木，抽搐或昏迷，最终因呼吸停止而死亡。长期低浓度接触可发生慢性中毒，表现为头疼、头晕、全身乏力，神经衰弱、失眠、牙龈出血、脱发、眼角膜发炎，出现皮疹、瘀斑等症状。 9.1.3风险防范措施 本项目的风险主要发生在生产和原辅料储运过程中。生产过程中泄漏多发生打码过程中导致泄露；储运过程的事故主要来自装车、车辆事故或碰撞以及原辅料储存管理不善造成。由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本环评根据项目的实际情况，虽然油漆、天那水使用量较少，但由于生产使用的总分原材料、包装袋属于易燃物，如果处理不当，容易引起面积火灾，故提出以下建议： （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 项目厂区与周围干道和邻近企业（以辅助设施或环型通道隔开）保持一定安全防护距离。厂区总平面布局符合事故防范要求，建筑物间距符合防火规范，根据生产工艺和项目特点已配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道、地下消防水池。 （2）油漆、天那水管理、储存、使用、运输中的防范措施 油漆、天那水在运输、使用、贮存、处理过程中均存在一定的事故风险隐患。为防止因泄漏、爆炸、着火或减少因泄漏、爆炸、着火产生的损失及可能的环境事故、灾难。首先公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查，危险物品、易燃易爆物品等应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失减低至最低限度。厂区必须要注意防火，并落实厂区内的消防设施，如安装防火门窗等。 （3）瓶装液化石油气使用中的防范措施 1）液化气钢瓶应直立放稳、放平，存放于厨房内通风良好的地方。 2）经常检查炉灶各部位，如发现阀门堵塞失灵、胶管老化破损等情况要立即停用修理。 3）用完炉火应关好炉灶的开关、角阀，以免因胶管老化泄漏、脱落或被老鼠咬破以及其他原因损坏而使气体逸出。 4）液化石油气在使用过程中，要有专人看管，锅、壶不得装水过满，以防饭、水溢出扑灭炉火，或风将火吹灭，造成气体泄出，引发火灾。 5）液化气钢瓶在搬运及使用的过程中，要特别注意轻拿轻放，不要出现摔、磕、碰、撞的现象，也不准随意用铁器敲打开启阀门。以防损坏气瓶造成漏气，严重者直接造成爆炸事故。 6）瓶内剩余的残液，不要自己处理，应由充装单位统一收回。 9.1.4事故应急措施 （1）项目单位应建立一个由主要负责人牵头，由生产、环保、安全、消防行相关部门负责人参加的高效率的应急事故处理机构，一旦事故发生，该机构能够根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。 （2）针对可能发生的运输事故、泄漏事故、火灾事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。 （3）建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。 （4）配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。 （5）一旦发生运输事故，应立即采取防范措施避免对环境产生污染，根据情况必要时，在一定范围内实行交通管制，并向事故发生地有关部门报告并紧急求援，对可能造成河流水源污染的，要通知河流下游取水部门和相关人员，防止污染事故造成饮用水中毒和火灾等事故的发生。 （6）一旦发生泄漏事故，应迅速进行隔离，严格限制人员进入隔离区，应急人员配戴自给正压式呼吸器，穿消防防化服，不得穿化纤类服装、铁钉鞋，以防止静电及火花产生爆炸。 （7）一旦发生泄漏事故，如果溢出物料流淌，立即堵住下水道，防止通过下水道系统扩散，并及时告知附近企业；一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员，停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线； （8）第一时间通知加油站相关工作人员，与加油站应急人员进行联动救援，将火灾风险降到最低，阻止险情进一步恶化。 9.1.5应急预案 制定突发事故应急预案： （1）应急计划区，列出本项目危险源清单、性质及危害性，明确保护目标； （2）应急组织包括公司指挥部、所在地区的专业救援队伍等，写明通讯通知联系方式、救援电话等，使组织应急系统畅通，提高事故发生时的快速反应能力； （3）配备现场应急设施及材料，落实到位，并通过日常培训、考核、演练等方式，使每个人掌握使用方法； （4）应急防护、减缓措施。如本项目设施故障，可通过备用装置及时替换，以确保工艺需求； （5）清除泄漏方法和器材。在发生泄漏时，应首先关闭上、下游阀门，紧急切断物料来源；或用泵快速转移物料、用密封胶堵漏；利用防爆工具，排除一切引火源。 （6）另外应急预案还包括撤离组织计划、医疗救护与公众健康、应急状态终止和恢复措施、人员培训和演练、公众教育和信息、记录和报告制度等。 （7）一旦发生泄漏、火灾等事故，项目及加油站负责人立即向119和120报警求救，同时立即断电、关闭供油阀门，疏散现场人员。当地公安部门第一时间赶到事故现场，封锁道路、拉设警戒线。 （8）当地安监局接到报告后立即向政府报告，建议启动危险化学品事故应急救援预案，并组织专家和事故调查人员赶往现场。 （9）消防大队消防车赶到事故现场进行救援，救护车到达安全区域，将被困的受伤人员抬出危险区域，现场紧急处置后送往医院。 （10）在救援过程中，环保局对场区及周边进行监测，确定污染范围。街道办事处将危险区域的居民有序撤离到安全地带。 （11）多种职能部门联合的高效处置行动，迅速控制事故的危险和影响，最大限度地减小损失。 （12）发生泄漏、火灾等事故后，如果能以最快的速度启动应急预案，采取相应的应急缓释措施可有效减缓事故影响。迅速切断事故源，可避免更大的事故损失；通过及时有效的疏导、收集泄漏液至限制性空间，并采取对应的处理处置方法，可避免更大范围的扩散和影响。相对而言，小范围的影响容易消除，并能尽快恢复生产，因而对环境的影响程度大大减轻。 9.1.6风险评价小结 项目运行过程中存在的环境风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免事故的发生。项目单位油漆及天那水库存量较少，环境风险小，在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，项目对周围影响是可以接受的。

# 10.环保措施分析

10.1环保防治措施及技术可行性分析 10.1.1 环保防治措施技术可行性分析 （1）废气防治措施技术可行性分析 1）注塑机废气防治措施工艺分析 本项目注塑机注塑过程中产生非甲烷总烃及少量氯化氢气体，非甲烷总烃产生量为0.132 t/a，氯化氢气体产生是为0.026 t/a，项目注塑废气经集气罩收集后引到UV光解装置处理，集气罩收集效率为85%，UV光解装置处理效率达90%以上，处理后非甲烷总烃排放浓度为0.259mg/m3；氯化氢气体排放浓度为0.512 mg/m3，UV光解装置处理后15米高空排放。注塑机废气处理工艺流程见下图： 图10－1 注塑废气处理工艺流程图 光催化氧化基本原理 光催化氧化主要利用一定紫外光的特征频谱，一方面使空气中的O2分子激发成活性氧化性能或直接生成臭氧，使氧化性能倍增；另一方面，激发所投加氧化剂转变成具有更强氧化性能的羟基自由基团（-OH），同时也能使有机高分子化学键处于不稳定状态，在多种活性氧化自由基的作用下，化学键快速断裂，加速氧化分解。 光催化氧化法优点 有效净化彻底，通过光催化氧化可直接将空气中的废气完全氧化成无毒无害的物质，不留任何二次污染；绿色能源，光催化氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂，驱动氧化—还原反应，而且光催化剂在反应过程中并不消耗，利用空气中的氧作为氧化剂，有效地降解有毒有害废臭气体成为光催化节约能源的最大特点；费用低是因为光催化氧化处理运行时的耗电只是其配套紫外灯管，只需要定期更换紫外灯管；安全性高，是因为多相催化氧化法的运行只有少量的灯管功率，整个处理过程不涉及易燃易爆品、高温、高压电等问题，所以不存在火、电等安全隐患且投资、运行费用相对较低等特点。 UV光解装置处理技术可行性分析 常见的工业有机废气处理方法有：洗涤法、催化燃烧法、直接燃烧法、蓄热式催化净化、蓄热式热力氧化、UV光解法、活性炭吸附法、生物法等；THY-系列UV高效光解净化设备处理烃类污染物（“三苯”、非甲烷总烃等）方面具有较高的去除率，特别适用于中低浓度工业有机废气处理，能广泛使用于炼油、橡胶、化工、制药、塑胶等领域。另外，UV光解无需添加任何物质，只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；适应性强:可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠；运行成本低，本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低；无需预处理，恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间，湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作；设备占地面积小，自身重量轻，适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。 2）锡焊废气防治措施工艺分析 项目生产使用的电路板为在外订制加工，使用时只需锡焊连接正负极，使用量少，产生的废气量少，项目通过加强车间通风及要求员工佩戴口罩，对周围环境影响不大。 3）打码废气防治措施工艺分析 项目生产打码工序VOCs产生量约为0.0027t/a（0.00113kg/h），项目所在生产车间面积约1170平方米（长58.5米，宽20米）。项目所在车间内有4台轴流风机，主要用于车间通风换气的，风量约40000m³/h。根据换风量计算项目厂界浓度为0.028mg/m³。根据大气导则推荐的估算模式预测得无组织排放最大落地浓度约为0.0003637mg/m³（相对距离107米）。项目通过加强车间通风及要求员工佩戴口罩，对周围环境影响不大。 4）粉尘废气防治措施工艺分析 项目在制作毛绒玩具的絮棉、松棉、充棉工序会产生粉尘，但制作毛绒玩具的絮棉、松棉、充棉工序均在密封的机器内进行，因此产生的粉尘大部分停留在机器内部，只有少部分呈无组织排放，项目通过加强车间通风，对周围环境影响不大。 油烟废气防治措施工艺分析 项目有100位员工在厂区就餐，油烟废气产生量为30000m3/d，烟浓度范围约为12mg/m3，油烟废气须委托有资质的单位落实油烟治理，油烟经高效油烟净化装置处理后，由专用的排烟管道引至楼顶高空排放，处理后排放浓度低于2mg/m3。食堂油烟处理工艺流程图如下： 图10－2 食堂油烟处理工艺流程 静电油烟处理器工艺说明：油烟在风机的作用下，进入静电油烟处理器处理后，由专用的排烟管道引至楼顶高空排放。静电处理器是一种实用高效的厨房油烟净化设备，其烟罩外形与普通集气罩基本相同，油烟静电净化器内部设置了油烟电力净化系统，其除油烟工作原理为：在风机的抽吸作用下，油烟通过电极电场层，其中的带电小油滴在电场的作用下，与极板接触而被吸收；烟气通过电场时由于静电力的作用实现气滴分离，含油液体被分离、聚集、收集下来，油烟从而得到净化。 经以上措施处理后油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483－2001）的小型企业的要求（≤2mg/m3，净化设施去除效率≥60%）。 该排放口应满足下列要求： （1）排放口与周围房屋的最小距离不得小于10米； （2）排气口高度必须高于本建筑物与四周10米距离范围内的建筑物1.5米。 采取上述措施后，本项目产生的油烟废气对周围大气环境的影响不明显。 综上所述，本项目的废气采用上述治理措施，工艺成熟、技术可靠，完全可以保证各污染指标的达标排放，故在技术上是可行的。 10.1.2 废水防治措施可行性分析 项目生产过程中不使用水，无生产废水产生。 （1）生活污水防治措施分析 本项目生活污水排放量2781t/a，目生活污水经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准值用于厂区绿化及附近经济林灌溉，无外排。项目生活污水按上述措施处理后对附近水体造成的影响较小。 ①污水处理工艺流程： ②污水处理工艺简介 生活污水和食堂污水经隔油、隔渣、化粪池预处理后通过格栅拦污进入调节池，设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质，调节池内污水采用污水提升泵提升厌氧池，进行生化处理。在厌氧池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以厌氧池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻了后续好氧池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过厌氧池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置好氧池。厌氧池出水自流进入好氧池，好氧池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。好氧池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至厌氧池进行内循环，以达到反硝化的目的。在厌氧和好氧池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在厌氧池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在好氧池内溶解氧控制在2.0mg/l以上，气水比12:1；好氧池一部分出水回流进入厌氧池，回流比为100%-200%；一部分流入竖流式沉淀池，进行固液分离；沉淀池固液分离后的出水进入消毒出水池，经消毒后即可直接排放。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池；污泥浓缩池内浓缩后的污泥采用粪车外运作农肥处理。 ③生化处理设备可行性分析 生化处理生活污水处理装置，设备特性是“采用A/O生物接触氧化工艺为主体工艺，厌氧池内设置弹性立体填料，好氧池内设置立体柱状弹性填料，比表面积大，微生物活性高，能快速去除有机污染物，脱氮效果好。填料比表面积为普通固体填料的16—20倍，缩短生化时间，大大缩小占地面积；设备可做成一体化装置埋入地下，基本不占地表面积，无需盖房、保温，地表可绿化走车，管理维护方便，运行费用小，投入资金少。工程实例表明，经该装罝处理后出水能稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准值。自建地埋式一体化生活污水处理设备是可行的。 （2）生活污水零排放可行性分析 项目厂区绿化面积约2000平方米，项目周边林地面积大于20000平方米，本评价林地面积取20000平方米，合计22000平方米，参照《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)(2009年修订版)》中绿化用水1~3 L/㎡·d，项目所需绿化用水量为22~66m3/d。项目生活污水产生量为9.27m3/d，经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准值要求后，全部用于厂区绿化及附近经济林灌溉，不排入附近地表水体。污水“零排放”是合理可行的。因此，项目拟采用的废水处理措施在技术是可行的。 （3）循环冷却水处理措施分析 本项目设有冷却塔给注塑机冷却水使用，每天循环冷却水的补水量为6m3/d。经冷却塔冷却后完全可以满足循环冷却水使用要求，只需定期添加补充所消耗的循环冷却水即可。 （4）地下水污染防治措施 建设单位需打井采用地下水作为水源或备用水源；不得采用渗坑、渗井等方式排放废水，并应对化粪池、污水管道等采用水泥硬化防渗措施；固体废弃物应分类收集、堆放，并及时清运，禁止露天堆放。 综上所述，项目拟采用的废水处理措施从工艺技术及可靠性分析是可行的。 10.1.3噪声防治措施可行性分析 本项目拟采取的相关噪声治理措施有： （1）从噪声源入手，在采购设备选择低噪声设备； （2）用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔振垫、隔声屏障等，能降低噪声级20~50分贝。 （3）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 上述噪声的控制技术都已经较为成熟，通过采取上述各项减振、隔声、吸声等综合治理措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，厂界东、南、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》2类标准的要求，西面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》4a类标准的要求；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内。 综上所述，故项目采取的噪声防治措施从技术及可靠性分析是可行的。 10.1.4固体废物防治措施可行性分析 （1）危险废物 项目产生的危险废物主要为废机油及废油罐，废机油交资质公司处理，废油罐由供应商回收利用。应严格按照《国家危险废物名录》和《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》中的相关要求进行分类收集后置于危废储存区，由资质公司定期清运处理。 （2）一般固体废物处理措施 本项目产生的残次品及边角料作为原料回用于注塑机注塑循环利用。 （3）严控废物处理措施 本项目员工就餐产生的餐厨垃圾应委托有相关处理资质的单位处置。 餐厨垃圾须严格按《广东省严控废物处理行政许可实施办法》和《广东省广东省严控废物名录》中的有关要求管理。加强管理，对严控废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 严控废物的运输和贮存注意事项如下： 1）贮存 项目食堂员工就餐会产生餐厨垃圾，应严格按照《广东省严控废物处理行政许可实施办法》（GBl8597-2001）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的贮存间内定期清运处理。 2）运输 项目产生的严控废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 3）处置 项目产生的严控废物交由有资质单位根据严控废物的性质进行无害化处置。 （4）生活垃圾处理措施 生活垃圾分类收集后交环卫部门统一佛冈县生活垃圾卫生填埋场处理。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年，主要面向全县六个乡镇生活垃圾处理填埋。故本项目生活垃圾分类收集后交环卫部门统一送佛冈县生活垃级填埋场处理是可行的。 综上所述，项目采取的固体废物防治措施是可行的。 10.1.5项目环保投资分析 （1）环保投资估算 项目环保设施投资如表10-1所示。 表10-1 本项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号 污染类别 污染源 环保措施 投资额（万元） 1 废气 注塑废气 集气罩+UV光解装置+15米排气筒 15 2 锡焊、打码废气 抽风机 2 絮棉、松棉、充棉废气 / / 厨房油烟 静电油烟处理设备 2 3 污（废）水 生治活污水 隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备 10 循环冷却水 冷却塔 2 4 噪声 生产设备 采用减振、隔声措施 1 机械通风 5 固废 危险废物 交由相关资质单位处理 0.5 餐厨垃圾 交由相关资质单位处理 0.2 化粪淤泥 交由相关部门处理 0.1 生活垃圾 交由环卫部门处理 0.5 合计 33.3 （2）环保投资经济可行性分析 本项目总投资625万元，环保投资33.3万元，环保投资占总投资的5.3%。 （3）环境影响经济损益分析 项目总投资625万元，环保投资约33.3万元，占总投资额5.3%。环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益，具体表现在： 1）生活污水收集经环保设备处理后全部用于厂区绿化及附近经济林灌溉，能减轻污染物排放对纳污水域的污染影响，同时可使污染物达到国家环保法律、法规规定的标准。 2）废气收集处理设施的投资，既保证了职工健康不受危害，又使废气达标排放，减少了对周围大气环境的影响。 3）部分固体废物分类收集整理后分类处理，既避免了项目固体废物对环境的影响，又可产生一定的经济效益；生活垃圾收集处理，可以减轻对环境卫生、景观的影响，有利于进一步处理处置。 4）对隔声降噪措施的投资，既保证了职工的身心健康，又可以减少对周围声环境的影响，避免企业与周围群众产生不必要的纠纷。 总之，该项目环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 10.2排污口规范化要求 10.2.1排污口规范化依据 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、国家环保部《排污口规范化整治要求（试行）》、《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）的技术要求，企业所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检测”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时对环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。 10.2.2排污口的规范化要求 （1）废水排放口 项目废水排污口原则上只设一个（建设、改建项目视实际情况确定），排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定。本项目生产只有注塑机使用的循环冷却水，但循环冷却水是循环使用不外排；生活污水经有效处理后用于厂区绿化及附近经济林灌溉，故项目不设废水排放口。 （2）废气排放口 废气排放口（排气筒）必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，废气采样口设置直径不小于75mm。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废弃物贮存 如一般固废、危险废物和生活垃圾等，应设置专用的堆放场地并设置标志牌。 （5）设置标志牌要求 1）环境保护标志牌由省环保厅统一定点厂家制作，并由环境监察部门核定企业的排污编号。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。 2）标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 3）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 10.3环保设施“三同时”验收 10.3.1 验收依据、计划及内容 （1）验收依据 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 （2）验收计划及内容 项目建成后应向环保部门申请进行“三同时”验收，具体实施计划为： 1）污染源竣工验收监测 建设单位申请环境监测单位对正常生产情况下，各环保设施排污口的污染物浓度进行监测，同时对环保设施处理前的污染物产生浓度进行比对监测；并出具建设项目竣工环境保护验收监测报告。 2）环保设施验收内容 由环保部门组成验收小组，检查项目各种环保设施的建设内容、运行效果、排污口规范化、环保管理台帐及制等情况。 本项目环保“三同时”竣工验收内容 如表10-2所示。 表10-2 本项目“三同时”验收内容一览表 序号 污染类别 污染源 环保措施 验收标准 1 废气 注塑废气 集气罩+UV光解装置+15米排气筒 达到《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中大气污染物排放浓度限值的要求 锡焊 抽风机 达到环保要求 打码废气 抽风机 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值 厨房油烟 集气罩+静电油烟净化器+烟囱 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（小型规模要求处理效率达到60%以上，排放浓度≤2 mg/m3） 3 污（废）水 生活污水 隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准的要求 冷却水 冷却塔 循环水池容积为35m3 3 噪声 生产设备 采用减振、隔声措施 厂界东、南、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》2类标准，西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》4a类标准 机械通风 4 固废 危险废物 委托有相关资质的公司处置 符合危险废物处置要求 严控废物 委托有相关资质的公司处置 符合严控废物处置要求 生活垃圾 交由环卫部门处理 符合环保要求 10.4总量控制 10.4.1总量控制指标 本项目生产用水为注塑机的冷却循环水不外排，无生产废水产生，因此不需设化学需氧量、氨氮的总量控制指标。本项目不产生二氧化硫和氮氧化物，所以本项目不需要设二氧化硫和氮氧化物总量控制指标。

11.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑机 | 非甲烷总烃、 氯化氢 | 集气罩+UV光解装置+15米排气筒 | 达到《广东省大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）中大气污染物排放浓度限值的相关要求 |
|  | 锡焊 | 锡焊烟尘 | 抽风机 | 符合环保要求 |
|  | 打码 | 有机废气 | 抽风机 | 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值 |
|  | 絮棉、松棉、打棉 | 粉尘 | 抽风机 | 符合环保要求 |
|  | 厨房 | 油烟 | 集气罩+静电油烟净化器+烟囱 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（小型规模要求处理效率达到60%以上，排放浓度≤2mg/m3） |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准的要求 |
|  | 注塑机 | 冷却水 | 冷却塔 | 符合环保要求 |
| 固体 污染物 | 注塑机 | 残次品 边角料 | 作为原料回用于注塑机循环利用 | 符合固废、严控废物及危废处理环保要求 |
|  | 员工生活办公 | 生活垃圾 | 分类收集，交环卫部门统一处理 |  |
|  | 严控废物 | 餐厨垃圾 | 委托有相应处理资质的单位处置 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 委托有相应处理资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 生产设备、通风机械 | 噪声 | 采取隔声、吸声、减震等措施 | 厂界东、南、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》2类标准，西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》4a类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据清远市基本生态控制线优化调整方案（2013），项目不在清远市基本生态控制线范围内。项目利用现有厂房进行生产，无施工期对生态环境的影响； 项目选址处周围植被较单一，无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等； 生产过程中项目产生的循环冷却水回用，生活污水经处理达标后用于厂区绿化及附近经济林灌溉，实行“零排放”，故对周边地表水及地下水的环境影响甚微；噪声经标准厂房墙体隔声和距离衰减，合理安排工作时间等综合措施处理后，可达标排放；加强车间抽排风有效工作，集中收集处理后，引至高空排放，大气稀释、扩散后对周围大气环境影响甚微；固体废物可全部由相关部门收集回收处置，不进入当地环境，对周围生态环境无影响。 通过上述分析可知，本项目对周围生态环境影响甚微。 |

# 12.清洁生产分析

12.1清洁生产的概念 清洁生产内容主要是：清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品；它是以“节能、降耗、减污、增效”为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境有风险性的生产过程。清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料并在全部排放物和废物离开生产过程以前减少它的数量和毒性。对产品而言，清洁生产策略旨在减少产品在整个生命周期（包括从原料提炼到产品的最终处置）过程中对人类和环境的影响。清洁生产不包括末端治理技术，如空气污染控制、废水处理、固体废弃物焚烧或填埋。清洁生产通过应用专门技术、改进工艺技术和改变管理态度来实现。 12.2 现有工程清洁生产水平 现有工程本项目生产工艺属于行业主流生产工艺，不属于淘汰落后工艺；生产原材料选用无毒无害原材料，产生废物回收利用，为了满足今后中国市场进一步强化的环保要求，在技术性能参数设计上充分考虑了低能耗、低排放的环境保护要求。 12.3 本项目工程清洁生产分析 实行清洁生产，走可持续发展的道路，是企业污染防治的基本原则。清洁生产将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新“工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，并尽可能采用环保型生产设备及原料，最大限度地把原料转化为产品，实现经济和环境保护的协调发展。 12.3.1产品的原材料分析 注塑工序主要使用的原料是ABS颗粒、PVC颗粒、PP颗粒及TBR颗粒，毛绒玩具工序主要使用的原料为优质棉，无毒无害，生产过程产生固废可回收利用，产生气体污染物少并得到有效处理。 12.3.2工艺技术与设备分析 本项目生产工艺属于行业主流生产工艺，不属于淘汰落后工艺；本项目电机使用伺服电机，节能降耗，减少了用电成本。生产过程中产生的各类污染物均得到有效处理，建议生产过程中不断采取改进设计、采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用，提高资源利用率、减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。 清洁生产要求企业强化生产全过程管理。企业生产管理不严，物流乱排乱放，工艺操作不正常，设备跑冒漏，装备频繁开停设备和检修都会加重污染物排放量和对生产的影响。该项目有逐步提高清洁生产的基础条件，应将环境保护管理纳入生产调度管理为中心的日常管理中去，实现全方位管理。 该项目应建立和健全企业的环境管理体系，使企业管理做到全方位规范化、制度化、科学化、为实现清洁生产奠定基础。 12.3.3 资源综合利用 项目生产过程产生的边角料及残次品通过破碎后全部回用于生产，冷却水循环使用不外排，生活污水经有效处理后用于厂区绿化及冲洗厕所，从源头上消减了污染物的产生和排放，不但节约了成本还减少对环境和人体健康的危害，很好地贯彻了清洁生产思想。 12.3.4节能、节水技术 注塑厂房、装配厂房是需要大量用电，如何节约能源是本项目设计的主要原则之一。本项目注塑机采用了节约电能的伺服电机，减少电能的漂洋过海。车间在设计中从工艺原则的制定，到设备的选用，都充分考虑了节能效果。在配电室和车间布置上尽量使路线顺畅，减少迂回运输；简化物流，减少物料运输环节，节省运输量的能耗。项目注塑机需使用冷却水，冷却水循环使用不外排；项目生活污水经隔油隔渣+三级化粪池+生化处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准的要求后用于厂区绿化及附近经济林灌溉，不外排，实现水资源的综合利用。同时尽量考虑采用新工艺、新技术、新设备，以提高产品的质量，减少废品，提高产品寿命，从而减少了因多出废品所消耗的能源，也为社会节材，创造间接节能效果。 12.4清洁生产分析结论 本项目使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺和设备，从源头消减污染，提高资源利用率，减少污染物的产生的排放，实现了节能、降耗、减污；增效的清洁生产目标。 综上分析, 建设项目贯彻了清洁生产原则，项目的生产工艺及设备 均属国内较先进水平，且工艺流程合理，生产过程中污染物得到较好控制，能耗低、资源利用率高，废物产生量较少，符合清洁生产的要求。 12.5实施持续清洁生产建议 为减轻项目环境污染，本评价建议企业环境管理机构在工程的建设施工和生产运营中，进一步制定相应的预防污染计划,根据工程情况有组织、有计划的安排与协调，有序地推行清洁生产。 （1）加强管理，降低能源消耗 企业在生产中应加强对能源利用的管理，主要表现在生产用电和生活用水的管理。加强对设备的维护和保养，减少设备空转和低负荷运转，保证能源较高效率利用；应每天记载生产和生活中的电耗和水耗，结合产品产量，动态监控产品单耗，随时发现节约能源信息，不断降低能源消耗，使企业生产更符合清洁生产要求。 （2）减少污染物排放量 本项目生产过程中产生的一定量的污染物排向环境，带来一定的环境影响。从可持续发展角度考虑，应不断减少污染物排放，为此建议企业在生产中能够不断改进生产工艺和提高工业装备水平，进一步提高资源利用率、较少污染物的产生量，对生产过程中产生的固废等进一步提高综合利用率和循环率。加强内部管理，减少生产中的跑、漏现象。 （3）提高全体员工环境保护意识 清洁生产是一种不断改进的概念， 实现清洁生产不但可以减少企业生产活动中对环境噪声的污染，同时也可降低生产者的经营成本，改善经营者和生产者的活动环境，是一项社会、个人共同得意的理念。 企业经营者在抓生产，提高企业经济效益的同时应该抓住企业员工的业务和环境保护等的培训，以提高员工的业务水平和环境保护意识，将清洁生产作为员工的自觉行动，共同参与和提高企业清洁生产水平。 （4）持续清洁生产 对于企业来说，为了不断提高自身形象和管理水平， 建议不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除人类健康和环境的危害。

# 13.产业政策、选址合理性分析

13.1 产业政策符合性分析 13.1.1产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011）》分类中的“C制造业，C2450玩具制造、C2929其他塑料制品制造”。本项目主要从事塑胶玩具的生产及加工。根据项目有关情况，对照《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国发第21号令）相关产业政策内容发现。本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，故属于允许类。 13.1.2与《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性分析 根据项目有关情况对照《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》中的相关产业政策内容，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。本项目属于广东省产业政策允许类项目，符合广东省产业政策要求。 13.1.3与《清远市产业发展指导目录》(2013年10月31日)》相符性分析 根据项目有关情况对照《清远市产业发展指导目录》（清远市人民政府办公室2013年10月31日）相关产业政策内容，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。由此，本项目属于清远市产业政策允许类项目，符合清远市产业政策要求。 13.2选址合理性分析 13.2.1 与主体功能区划相符性分析 根据《广东省主体功能区规划》将全省范围内国土空间划分为优化开发、重点开发、生态发展和禁止开发四类区域，将清远的经济开发区、清城区、英德市、佛冈县、清新县划入重点开发区域。将连州市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、阳山县划入生态发展区域，另外将36个国家级、省级、市县级自然保护区、森林公园、地质公园划入禁止开发区域。 根据《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》在衔接全省主体功能区规划中关于清远市功能定位的基础之上,以镇、乡、街道为基本划分单元,从整体上更加细致地谋划全市的国土空间开发格局,将全市国土空间进一步划分为优化提升区、重点拓展区、村镇发展区、生态发展区、禁止开发区等五类主体功能区；其中,南部地区清城区、清新区以及佛冈县列为重点发展区,“三连一阳”地区列为生态发展区,在发展上各有侧重。在此基础上,再根据地区差别和空间组合条件,进一步细化为城市功能提升区、城镇与工业集聚发展区、都市农业与村镇发展区、生态调节区、城镇与生态型工业聚集区、生态农业与村镇发展区、生态保育区和禁止开发区等8个具体功能区及9个片区；明确这五类主体功能区的地域范围、功能定位、发展方向、目标及开发指引,并提出区域政策和绩效考核等方面的保障措施。提出了通过“南优、中拓、北育”“对接大广佛、融入珠三角、广清同城化”的区域一体化发展战略。 项目选址位于佛冈县石角镇二七村象山开发区106国道旁，属于《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》“城镇与生态型工业聚集区，不属于禁止开发区”。 13.2.2与土地规划相符性分析 根据《石角镇总体规划》（2005年－2020年）该项目用地为“工业用地”并取得规划用地许可证（见附件），业主于2007年建成了4栋工业厂房；又根据“关于《佛冈县盛发贸易和胜发洒类批发经营部控制性详细规划》的批复（佛府函[2014]90号），该地块用地性质确定为“二类居住用地”，但鉴于项目选址在已建成的工业厂房，且业主于2007年建成的4栋工业厂房在无扩建、重建情况下仍然合法；再根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《闲置土地处置办法》（自2012年7月1日）起施行）。本报告认为：本着实是求事，尊重历史，充分利用闲置土地的原则，做到地尽其用，让每一宗土地都尽可能找到最佳的利用方式，在城市尚未发展到该区域范围之前和在项目不对周围环境造成明显影响的情况下，该项目利用原有4栋合法的工业厂房进行玩具生产，作为利用闲置土地的有效方法是可行的。但遇城市远期发展需要，需征用该项目地块，建设单位应无条件搬迁，以确保该土地符合城市规划用地要求。 综上所述：近期在城市尚未发展到该区域之前和在项目不对周围环境造成明显影响的情况下，项目选址符合现状功能要求；根据国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在《禁止目录》和《限制目录》之列。 13.2.3与佛冈县环境保护规划相符性分析 根据《佛冈县环境保护规划》（2004年）项目所在区域水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；空气环境功能为二类区，声环境功能为2类；项目周围无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等。 项目生活污水、废气、噪声、固废经采取措施后对周围环境的影响在可接受范围内。 故项目建设符合佛冈县环境保护规划中的要求。 13.2.4与生态控制线相符性分析 根据项目选址坐标核查《清远市生态控制线规划》《清远市基本生态控制线范围图》，该项目位于生态控制线范围之外，故项目与《清远市生态控制线规划》相符。 综上所述，项目符合广东省主体功能区规划、清远市主体功能区规划、佛冈县环境保护规划中的要求，符合清远市基本生态控制线管理规定，项目设立的卫生和大气防护距离周边无环境敏感点、无环境制约因素，故项目选址合理可行。

# 14.结论与建议

14.1项目概况 本项目位于佛冈县石角镇二七村象山开发区106国道旁，地理坐标为东经113°33′45.57″，北纬23°51′36.33″。 本项目利用原生产厂房建设，无主体施工。项目总投资625万元，环保投资33.3万元，环保投资占总投资的5.3%。项目主要采用注塑工艺生产塑胶玩具及毛绒玩具，塑胶玩具年产量200万件，毛绒玩具6万件。 14.2环境质量现状分析结论 14.2.1环境空气质量现状结论 监测结果表明，项目评价区域内的空气环境污染物SO2、NO2、TSP、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明建设项目评价区域内的空气环境质量良好。 14.2.2水环境质量现状结论 监测结果表明，烟岭河主要水质指标pH、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮等均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，这说明本项目附近地表水潖江水质良好。 14.2.3声环境质量现状结论 监测结果表明，项目厂界监测点（东、南、北三面）噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）及项目厂界监测点（西面）噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）的要求这表明项目所在地声环境质量良好。 14.3施工期环境影响评价结论 本项目利用原有厂房建设，安装相应生产设备、办公设施即可进行运营生产，施工期，基本无土建施工活动，只进行简单的机器安装，施工期无明显环境影响。 14.4环境影响评价结论 14.4.1 大气环境影响分析结论 （1）注塑废气 本项目注塑过程中产生的废气污染物主要污染因子为非甲烷总烃和氯化氢气体，注塑废气经吸气罩收集+UV光解装置处理达标后通过15米排气筒高空排放，经处理后非甲烷总烃排放量为0.0112t/a，排放浓度为0.259mg/m3；氯化氢排放量为0.0221t/a，排放浓度为0.512mg/m3，通过有效处理措施处理可满足《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段相关要求。 锡焊废气 项目锡焊量少，产生废气量少，本项目通过加强通风换气及员式配戴口罩减少锡焊烟尘的影响。 打码废气 项目VOCs无组织排放量为0.0027t/a，排放速率0.00113kg/h，根据换风量计算项目VOCs厂界浓度为0.028mg/m³。项目无组织排放的VOCs浓度很低、速率很小，满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值，对周围环境影响较小。 粉尘废气 项目在制作毛绒玩具的絮棉、松棉、充棉工序会产生粉尘，但制作毛绒玩具的絮棉、松棉、充棉工序均在密封的机器内进行，因此产生的粉尘大部分停留在机器内部，只有少部分呈无组织排放，项目通过加强车间通风，对周围环境影响不大。 油烟废气 项目油烟废气处理前的油烟浓度约为12mg/m3，产生油烟量为0.108t/a。厨房油烟废气经静电油烟净化器处理后，排放浓度低于2mg/m3，油烟排放量为0.016t/a。 综上所述，本项目废气通过有效处理措施处理达标后排放，对周边环境的影响较小。 14.4.2水环境影响分析结论 项目本项目生产用水主要是注塑机的冷却水，冷却水循环使用不外排，无生产废水产生，所以项目产生的废水主要为生活污水。生活污水排放量为9.27t/d(2781t/a )，经隔油隔渣池+三级化粪池+生化处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准的要求后，用于厂区绿化及附近经济林灌溉，实现“零排放”。因此，项目生活污水按上述措施处理后不对附近水体造成影响。 14.4.3声环境影响分析结论 项目运行时产生的噪声强度70~95dB（A），设备须适当采取减振、隔声等措施进行处理。通过采取上述措施，再经墙体隔声、距离衰减后，项目厂界东、南、北面噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》2类标准的要求，西面噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》4a类标准的要求，不会对周围声环境造成明显影响。 14.4.4固体废物环境影响分析结论 项目产生的残次品和边角料作为原料回用于生产。生活垃圾集中放置后统一交由环卫部门清运、处置。餐厨垃圾属严控废物交有资质单位处理。危险废物交有资质单位处理。 因此，项目产生的固体废物经上述措施处理后，不会对周围环境造成明显的影响。 14.4.5生态环境影响分析结论 该项目使用现成厂房，无主体工程施工作业，不会产生水土流失，生态破坏；项目选址不在佛冈县基本生态控制线内，对周边生态环境无影响。 经核实，项目不位于清远市基本生态控制线范围内。项目利用现有厂房进行建设，无施工期对生态环境的影响。项目选址处周围植被较单一，无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等。项目运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物经有效治理后，对厂址周围生态环境影响较小。因此，项目的建设不会对周边生态环境产生明显的影响。 14.5总量控制指标分析结论 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》（粤环〔2011〕110号）我国对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮污染物实行排放总量控制计划。本项目无生产废水产生，因此不需设化学需氧量、氨氮的总量控制指标。本项目产生的废气不含二氧化硫、氮氧化物，因此本项目的废气污染物不纳入总量控制计划。 14.6清洁生产分析结论 本项目注塑机使用电能为清洁能源，能耗指标低于行业标准，从源头上减轻了项目的环境污染；本项目原材料为无毒、无害；注塑机注塑产生的边角料及残次品可再生回用，可循环利用；生活污水经处理达标后用于厂内绿化和冲洗厕所，实现了资源循环利用；项目节能、节水技术可靠，工艺废物回收等资源综合利用率髙；因此本评价认为，项目贯彻了清洁生产原则。 14.7产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订）》、《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、及淘汰类，为允许类，符合国家及广东省产业政策要求。 14.8选址合理合法性分析结论 近期在城市尚未发展到该区域之前和在项目不对周围环境造成明显影响的情况下，项目选址符合现状功能要求；根据国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在《禁止目录》和《限制目录》之列；项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等生态敏感区，项目在严格执行国家及地方的环保法律、法规的前提下，项目具有环境可行性。 14.9项目可行性总结论 佛冈县盛发贸易有限公司年产200万件塑胶玩具及6万件毛绒玩具建设项目选址符合国家、广东省产业政策的要求，符合佛冈县环境保护规划要求，项目选址具有规划合理合法性和环境可行性。 本项目关于循环冷却水、生活污水、注塑废气、打码废气、氯化氢、粉尘、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放；安全措施规范，可以有效防止安全事故的发生。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境、声环境、土壤环境所构成的影响处于可接受范围。污染物的排放满足环境容量的限制要求，不会改变所在地区的环境功能属性。 本评价报告认为，项目在保证严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和建议逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、广东省和清远市、佛冈县的环保法规要求。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目的选址和建设是可行的。 14.10环评要求 （1）企业实施项目时必须筹集足够的环保资金，并做到专款专用；严格执行“三同时”制度，确保污染防治措施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 （2）项目建成后企业应依法申请环保行政管理部门对项目进行“三同时”骏工验收。 （3）项目运行后企业需成立清洁生产领导小组，持续开展清洁生产。 （4）项目设计及平面布置应通过公安消防部门的审查。 （5）项目生产、生活用水使用井水，应定期送水质检测部门经检测符合饮用水标准后方可饮用。 （6）业主单位应承诺：如遇远期城市发展需要，需征收该项目地块，业主单位应无条件搬迁，以确保该土地符合城市规划用地要求。 14.11环评建议 （1）建议将项目环保治理措施委托有环保工程专项资质的单位进行设计和施工，以确保项目环保治理措施的合理性、可行性。 （2）项目运行后每年及每季定期委托当地环境监测站对厂界噪声、粉尘进行监测。具体监测内容如下：①厂界噪声LAeq；②厂区TSP浓度。 （3）建立健全环境保护岗位责任制和环保工作台帐制度，设立环保专职人员负责经常性的监督管理工作；加强环保处理设施的维护、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转并确保达标排放。 （4）定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （5）搞好厂区的绿化、美化、净化工作，实施清洁生产。 （6）保持车间通风，避免因空气不流通导致工人身体不适。 （7）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识。 （8）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目四至及敏感点分布图 附图3项目周边环境现状图 附图4项目声环境现状监测布点图 附图5项目总平面图 附件： 附件1 建设单位营业执照 附件2土地证 附件3项目引用的地表水环境质量现状监测报告 附件4项目引用的大气环境质量现状监测报告 附件5项目声环境质量现状监测报告 附件6项目环评委托书 附件7项目环评承诺书 附件8建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

混料机

配色粉

原料

注塑机

电加热

胶浆

机械手取出

载剪边角料

组装

检测

包装

注塑工序

水循环冷却

水循环冷却

边角料

残次品

空压机供气

打码

废气

注塑工序+装配工序

毛绒玩具工序

购入原料棉

半成品毛绒

絮棉

粉尘噪声

松棉

充棉

成品

废气、噪声

模具成型

破碎机

粉尘噪声

废气

噪声

4.68

损耗0.52

5.2

生产+办公生活用水

三级化粪池

损耗0.36

生化处理设备

9.27

3.24

3.6

宿舍生活用水

取井水16.3

损耗0.15

隔油隔渣

1.35

1.5

食堂生活用水

损耗6

6

冷却塔

注塑机冷却水

注塑废气

集气罩

UV光解装置

15米排气筒高空排放

油烟

风罩、风管管

静电油烟净化器

风机

烟囱高空排放

15米高空排放

UV光解装置

集气罩

注塑废气

油烟

风罩、风管管

静电油烟净化器

风机

烟囱高空排放

生活污水

三级化粪池

调节池

厌氧池

好氧池

达标排放

清水池

沉淀池

隔油隔渣