一、A49H高温高压主安全阀简介

A49H高温高压主安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用，防止压力超过允许最高压力值，保证设备安全运行。当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀门自动打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。

安装说明：
1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。
2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。
3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。
4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。

二、A49H高温高压主安全阀主要外形及连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | 连接尺寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | b | z-d | DN | D | D1 | D2 | b | z-d |
| A49H-4 | 150 | 220 | 230 | 240 | 486 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
| A49H-4 | 200 | 270 | 295 | 330 | 615 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12-30 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
| A49H-4 | 250 | 300 | 350 | 370 | 646 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 | 350 | 550 | 490 | 450 | 44 | 16-34 |

订货须知：

尊敬的用户您好：如果在您确定要使用A49H高温高压主安全阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。

一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定A49H高温高压主安全阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门技术人员免费为您审核把关。

欢迎您再访问我们的网站www.chinazhiyuan.net查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.