滕州万恒机械设备有限公司

公司主营：木纹转印机 压花机 剪板机 折弯机 冲床

双工位防盗门 木纹转印机

双工位的意思是 机器两侧都可以操作  可以充分提高生产效率  一边进行烘烤 另外一边准备  这边烘烤完拉出去  那边也铺完转印纸 就开始推进去烘烤 连环操作

主要转印 防火门 防盗门 钢木门   钢质门    铝合金门 不锈钢门    建材

木门不能转印

防火门里有岩棉 一般不会开胶   可以转印

钢质门里有蜂窝纸  没问题 可以转印

尺寸 长2.8米 宽1.6  高1.7米 操作台高度 1米

最大功率24千瓦  转印标准门2200*950 毫米

非标需要根据客户要求定做

消耗品是 硅胶板  和  转印纸

硅胶板 市场价1200元  公司售价900元  一张硅胶板大约能转印900扇门合成1块钱一扇

转印注意的事项是 塑粉 和 转印纸

塑粉一般是磨砂 和 哑光的   亮度没问题

转印纸 需要无胶的

拉深问题：也就是门的形状深不深  一般在1.5公分以内  整张纸可以转印 1.5以下转印纸需要裁一下

时间问题  一扇门大约在8分钟左右  咱这个是转完一面翻过来再转另外一面

1小时大约能转印9扇 8小时工作制一般能转印70扇

不含运费不含税  保修期1年  市场价在3.9万

配件市场可以买到 硅胶板公司有售

传统工艺：整扇门喷塑烘烤后，需要涂胶贴转印纸，烤炉烘烤，水洗揭纸，刷亮油

新型工艺 ：整扇门喷塑烘烤后，直接转印，出来就是成品

优点：       不需要涂胶 不需要打毛  不需要揭纸 不需要清洗 不脱胶  不需要打亮油 ，