VMC1060立式加工中心又称1060线轨加工中心，1060数控加工中心。也是模具行业和机械制造行业主选的加工中心型号之一，同样可以满足从粗加工到精加工的加工需求，可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
vmc1060立式加工中心主要结构特点
●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定，确保机床长期使用的稳定性；
●立柱底部为A字型桥跨式结构，结合大箱体底座，大幅减
轻重切削时机身的振动；
●预拉伸精密滚珠丝杠传动；
●台湾滚柱直线导轨，精度高，载重能力强，定位精确，摩擦力小，反应速度快。
●高速、高精度、高刚性主轴单元；
●油水分离式设计
●间歇式自动润滑；
●气动松、拉刀系统
一．标准配置

| VMC1060加工中心 | 标准配置 |
| --- | --- |
| 数控系统 | 北京KND-2000M（绝对值电机） 无需限位，支持第四轴 |
| 铸件 | 优质树脂砂铸造 |
| 主轴 | 台湾丹铨8000转 |
| 线性导轨 | 台湾上银（滚柱） |
| 丝杠 | 台湾上银 |
| 刀库 | 台湾冈田斗笠20把 |
| 打刀缸 | 无锡协清 |
| 配重 | 无锡协清氮气配重 |
| 轴承 | 日本NSK |
| 内防护 | 上海华东 |
| 外防护 | 全防护 |

二．选择配置

| 项目 | 选择配置 |
| --- | --- |
| 系统 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B/M70A 新代10C |
| 刀库 | 台湾冈田圆盘（机械手）24把 |
| 第四轴 | 数控分度头 |
|  | 数控回转盘 |

三．技术参数

| 项 目 | 单位 | VMC1060加工中心(线轨) |
| --- | --- | --- |
| X轴行程 | mm | 1200 |
| Y轴行程 | mm | 600 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400x600 |
| 工作台最大承重 | kg | 800 |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-100 |
| 主轴功率 | kW | 11 |
| 主轴最高转速 | rpm | 8000 |
| 快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 |
| 快速移动(Z) | mm/min | 12000 |
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 140-740 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 |
| 最大刀具直径 | mm | Φ80/Φ130 |
| 最大刀具长度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 8 |
| 机床重量 | kg | 6600 |
| 外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |