SBF6130-YQL150/200免维护节能三防泛光灯,大瓦数无极灯，200瓦电磁感应灯

产品型号：SBF6130

功率：150瓦/200瓦

光源：电磁感应灯

质保年限：光源5年，外壳7年

SBF6130-YQL150B吸顶式三防灯   SBF6130-YQL200B吸顶式节能三防无极灯

SBF6130-YQL150C吸壁式免维护三防灯SBF6130-YQL200C吸壁式防水防尘防腐灯

SBF6130-YQL150Z座式三防灯    SBF6130-YQL200Z座式无极灯

一   SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯

SBF6130, SBF6130，三防泛光灯，三防灯

产品名称：SBF6130-YQL150免维护节能防水防尘防腐泛光灯

产品型号：SBF6130

公司产品已经通过ISO9001：2008质量管理体系认证，以引进先进的技术工艺和自动化的生产设备为依托，针对国产同类产品普遍存在的问题，开发、生产出一系列中高档产品。本公司将改变中国防爆产品档次与技术含量不高，而进口防爆产品价格太高的现状，为中国防爆业的发展注入了新的元素和动力！

SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯产品特色

1.  灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。

2.  灯具外壳压铸成型，造型新颖、外形美观大方。

3.  铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低（小于0.4%），且灯具表面聚酯喷涂，具有良好的耐腐性能。

4.  灯具为两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式（D型）与管吊式（A型），平台式适用于吸壁式安装、护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。（见安装示意图）。

5.  电缆进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。内部结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防水性能。

6.  灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。

7.  本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命，发光效率高，光线柔和等优点。

电磁感应灯特点

1.  电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5～6倍。

2.  高效节能，有效发光效率约139  Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。

3.  稳定性好，在电压波动180～250V范围内仍可正常启动稳定工作。

4.  绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。

5.  瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

6.  光源显色性好，显色指数≥80

SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的技术参数

  - 额定工作电压：220V 、50Hz

  - 适用光源：电磁感应灯150W、200W

  - 外壳防护等级：IP65

  - 引入口：G3/4”

  - 电缆外径：Ø9～Ø12.5mm

SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1～T6或T1～T5的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的安装方式

本灯具适用于吸顶式B,吸壁式C,座式Z

照明专供优质

SBF6101-YQL50免维护节能防水防尘防腐泛光灯

SBF6102-YQL40免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6103-YQL50免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6105-YQL系列免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6107-YQL系列免维护节能防水防尘防腐吸顶灯

SBF6110系列免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBR6120免维护节能防水防尘防腐道路灯

SBF6130-YQL150系列免维护节能防水防尘防腐泛光灯

注：因网上发布的规格型号有限，更多产品详细参数及价格请电询。

最合适的价格，最诚信的合作。

联系人： 张静  联系电话13738761311 QQ:971970340

二    SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯厂家直销

关键字：sbf6130，森本SBF6130，三防泛光灯

产品名称：森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯

产品型号：SBF6130

产品行销全国,上海市,江苏省,浙江省,广东省,北京市,天津市,山东省,广西省,河北省,湖南省,陕西省,河南省,吉林省,江西省,黑龙江省,福建省,山西省,四川省,安徽省,新疆,甘肃省,青海省,贵州省,辽宁省,重庆市,内蒙古,西藏,海南省,山东省,青岛,常州,合肥,郑州,上海，天津，广州，沈阳，太原，郑州，杭州，苏州，昆明，南京，深圳，厦门，武汉，长沙，济南，烟台，大同，南宁，大连，哈尔滨，西安，兰州，银川，西宁，成都，重庆，长春等地

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯产品特色

1.  灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。

2.  灯具外壳压铸成型，造型新颖、外形美观大方。

3.  铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低（小于0.4%），且灯具表面聚酯喷涂，具有良好的耐腐性能。

4.  灯具为两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式（D型）与管吊式（A型），平台式适用于吸壁式安装、护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。（见安装示意图）。

5.  电缆进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。内部结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防水性能。

6.  灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。

7.  本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命，发光效率高，光线柔和等优点。

电磁感应灯特点

1.  电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5～6倍。

2.  高效节能，有效发光效率约139  Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。

3.  稳定性好，在电压波动180～250V范围内仍可正常启动稳定工作。

4.  绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。

5.  瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

6.  光源显色性好，显色指数≥80

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的技术参数

  - 额定工作电压：220V 、50Hz

  - 适用光源：电磁感应灯150W、200W

  - 外壳防护等级：IP65

  - 引入口：G3/4”

  - 电缆外径：Ø9～Ø12.5mm

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1～T6或T1～T5的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的安装方式

本灯具适用于吸顶式B,吸壁式C,座式Z

森本照明专供优质

SBF6101-YQL50免维护节能防水防尘防腐泛光灯

SBF6102-YQL40免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6103-YQL50免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6105-YQL系列免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6107-YQL系列免维护节能防水防尘防腐吸顶灯

SBF6110系列免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBR6120系列免维护节能防水防尘防腐道路灯

SBF6130-YQL系列免维护节能防水防尘防腐泛光灯

注：因网上发布的规格型号有限，更多产品详细参数及价格请电询。

最合适的价格，最诚信的合作。

★没有客户的不好★

★只有我们的服务不够好★

联系人：王继泽  联系电话15057377496  QQ:36684744

三   专业生产SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯

关键字：SBF6130，sbf6130，三防泛光灯，森本三防灯

一．产品特色

1.本灯具为防水防尘防腐型工厂用照明设备
2.灯具主要由密闭式光源腔、电器腔和安装支架等结构成。
3.灯具外壳由外壳由铝合金压铸成型，平面钢化玻璃透光板，光源腔内设有镜面反射器。灯具外壳表面聚酯粉末喷涂。
4.灯具隔爆腔结合面可设橡胶密封垫，提高灯具整体的防护性能，适用潮湿或室外爆炸危险场所使用。
5.灯具具有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广，光线柔和，经久耐用之优点。
6.造型新颖，美观大方，安装维护方便。
7.灯具可座式安装，吸璧式安装，吸顶式安装和立杆式安装.座式或立杆式安装支架可作向下30°向上45°每档5°调节。其余安装方式向下（向左）向上（向右）可分别做45°调节。
8.灯具设有外压式防爆电缆引入口，适用防爆挠性管或三心橡胶护套电缆进线。
9.灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命、发光效率高、光线柔和、抗震性好等优点，长期使用免维护。

二. 电磁感应灯特点

1.  电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5～6倍。

2.  高效节能，有效发光效率约139  Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。

3.  稳定性好，在电压波动180～250V范围内仍可正常启动稳定工作。

4.  绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。

5.  瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

6.  光源显色性好，显色指数≥80

三. 适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1～T6或T1～T5的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明

| 规格型号 | 额定功率（W） | 工作电流（A） | 光源光通量（lm） | 灯具重量（KG） | 建议安装高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBF6130-YQL150 | 150 | 0.69 | 12700 | 13.3 | 8～12 |
| SBF6130-YQL200 | 200 | 0.92 | 18000 | 13.3 | 10~15 |

◇品质保证

感谢大家购买本公司SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯，本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，安全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用5年,灯具保用7年）自购买之日起7内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

森本照明专供优质

SBF6101-YQL50免维护节能防水防尘防腐泛光灯

SBF6102-YQL40免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6103-YQL50免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6105-YQL系列免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6107-YQL系列免维护节能防水防尘防腐吸顶灯

SBF6110系列免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBR6120系列免维护节能防水防尘防腐道路灯

SBF6130-YQL系列免维护节能防水防尘防腐泛光灯

注：因网上发布的规格型号有限，更多产品详细参数及价格请电询。

最合适的价格，最诚信的合作。

联系人：王继泽  联系电话15057377496  QQ:36684744

四   最新趋势SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯

关键字：SBF6130，森本SBF6130，三防无极灯

免维护节能防水防尘防腐灯，免维护防爆灯，防爆节能灯，森本免维护节能防爆灯，森本三防灯，森本免维护三防灯，森本防爆道路灯，森本防爆灯等

一．产品特色

1.本灯具为防水防尘防腐型工厂用照明设备
2.灯具主要由密闭式光源腔、电器腔和安装支架等结构成。
3.灯具外壳由外壳由铝合金压铸成型，平面钢化玻璃透光板，光源腔内设有镜面反射器。灯具外壳表面聚酯粉末喷涂。
4.灯具隔爆腔结合面可设橡胶密封垫，提高灯具整体的防护性能，适用潮湿或室外爆炸危险场所使用。
5.灯具具有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广，光线柔和，经久耐用之优点。
6.造型新颖，美观大方，安装维护方便。
7.灯具可座式安装，吸璧式安装，吸顶式安装和立杆式安装.座式或立杆式安装支架可作向下30°向上45°每档5°调节。其余安装方式向下（向左）向上（向右）可分别做45°调节。
8.灯具设有外压式防爆电缆引入口，适用防爆挠性管或三心橡胶护套电缆进线。
9.灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命、发光效率高、光线柔和、抗震性好等优点，长期使用免维护。

二. 电磁感应灯特点

1.  电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5～6倍。

2.  高效节能，有效发光效率约139  Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。

3.  稳定性好，在电压波动180～250V范围内仍可正常启动稳定工作。

4.  绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。

5.  瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

6.  光源显色性好，显色指数≥80

三. 适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1～T6或T1～T5的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明

| 规格型号 | 额定功率（W） | 工作电流（A） | 光源光通量（lm） | 灯具重量（KG） | 建议安装高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBF6130-YQL150 | 150 | 0.69 | 12700 | 13.3 | 8～12 |
| SBF6130-YQL200 | 200 | 0.92 | 18000 | 13.3 | 10~15 |

◇品质保证

感谢大家购买本公司SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯，本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，安全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用1年,灯具保用7年）自购买之日起7内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

森本照明专供优质

SBF6101-YQL50免维护节能防水防尘防腐泛光灯

SBF6102-YQL40免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6103-YQL50免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6105-YQL系列免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6107-YQL系列免维护节能防水防尘防腐吸顶灯

SBF6110系列免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBR6120系列免维护节能防水防尘防腐道路灯

SBF6130-YQL系列免维护节能防水防尘防腐泛光灯

注：因网上发布的规格型号有限，更多产品详细参数及价格请电询。

最合适的价格，最诚信的合作。

用创业的精神，创业的信息，创业的热忱，为客户提供专业的服务。

联系人：王继泽  联系电话15057377496  QQ:36684744

五    SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯供应商

关键字：SBF6130，森本防爆，上海森本，节能三防灯

产品名称：SBF6130-YQL系列免维护节能防水防尘防腐泛光灯

产品型号：SBF6130

工厂直销，质量保障，价格有优势，交货期短，有专业人员给你报价，协助你中标，诚招代理，欢迎订购。

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯产品特色

1.  灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。

2.  灯具外壳压铸成型，造型新颖、外形美观大方。

3.  铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低（小于0.4%），且灯具表面聚酯喷涂，具有良好的耐腐性能。

4.  灯具为两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式（D型）与管吊式（A型），平台式适用于吸壁式安装、护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。（见安装示意图）。

5.  电缆进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。内部结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防水性能。

6.  灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。

7.  本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命，发光效率高，光线柔和等优点。

电磁感应灯特点

1.  电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5～6倍。

2.  高效节能，有效发光效率约139  Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。

3.  稳定性好，在电压波动180～250V范围内仍可正常启动稳定工作。

4.  绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。

5.  瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

6.  光源显色性好，显色指数≥80

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的技术参数

额定工作电压：220V 、50Hz

适用光源：电磁感应灯150W、200W

外壳防护等级：IP65

防腐等级：WF2

引入口：G3/4”

电缆外径：Ø9～Ø12.5mm

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1～T6或T1～T5的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

森本SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯的安装方式

本灯具适用于吸顶式B,吸壁式C,座式Z

森本照明专供优质

SBF6101-YQL50免维护节能防水防尘防腐泛光灯

SBF6102-YQL40免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6103-YQL50免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6105-YQL系列免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6106-YQL65免维护节能防水防尘防腐灯

SBF6107-YQL系列免维护节能防水防尘防腐吸顶灯

SBF6110系列免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBF6112-YQL65免维护节能防水防尘防腐工厂灯

SBR6120系列免维护节能防水防尘防腐道路灯

SBF6130-YQL系列免维护节能防水防尘防腐泛光灯

注：因网上发布的规格型号有限，更多产品详细参数及价格请电询。

最合适的价格，最诚信的合作。

联系人：王继泽  联系电话15057377496  QQ:36684744