基本生产产品- 华阳电热膜 (HOT-FILM)

由西安华阳电热工程有限公司生产的华阳品牌电热膜产品，为取暖设施的新一代产品， 其生产规模、技术实力、品质安全等均代表了行业最高境界的专业性与竞争力。 我们的主力品牌“HOT-FILM” 产品是在绝缘及难燃性的聚酯薄膜（PET）上印刷 导电体-碳素发热体（CARBON PASTE）和银浆料（SILVER PASTE）,铜箔作为电极， 与 LAMINEX 胶膜经热压复合而成，是向往未来的先进采暖材料；产品适合施工于地板、屋顶及壁面。

产品利用电阻使碳发热并散发出远红外线和负离子，从而形成远红外线热辐射来 取暖的方式，在短时间内即可获得理想的取暖效果。

产品产生的远红外线和负离子除了有采暖功效外，亦有除臭、抑制细菌繁殖效果， 可促进人体新陈代谢，提供健康温暖舒适的生活环境。

华阳电热膜取暖方式的优越性

施工简便且经济的取暖方式

施工方便，施工期短，节省施工费用。

使用电能，并列式发热体构造可在短时间内达到理想的取暖效果。

可局部供暖，节省不必要的取暖费用开支（可采用中央集中控制系统） 与其他采暖设备相比，占用空间小。

绿色环保的健康采暖

利用碳素（类似于活性碳）发热体从而减少电磁波的产生。

取暖时产生的远红外线及负离子可以防止新房后遗症，还具有除臭，抗菌功能。

取暖时不产生噪音、粉尘、一氧化碳等有害体。

在儿童、老人、病人聚集的场所中，较其他采暖方式有无可比拟的优势（幼儿 园、养老院、医院等）

维修费用低廉，为节约型取暖方式。

取暖费用只相当于电热板的30%，油炉的50%。

产品故障率低，结构单纯，半永久性产品。

房屋改装时拆除简便，还可以搬迁施工。

按照取暖方式在施工 及维修方面做比较。

| 区分 | 分类 | 油炉/煤气炉 | 电热板 | 远红外线电热膜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法 | 施工方法 锅炉房 取暖排管 施工期 施工厚度 | 可以湿式施工 另设锅炉房 外部露出 需4~5天 110~220mm | 可以干式施工 不需要 没有 需1~2天 15~20mm | 可以干式施工 不需要 没有 需1天 10mm左右 |
| 取暖方法 | 使用燃料 取暖方式 发生远红外线 取暖速度 噪音，燃烧粉尘 电磁波发生与否 | 化石燃料 导电，对流 没有 30~60分钟 发生 否 | 电能 导电 没有 15~30分钟 没有 高 | 电能 辐射热 90%以上 4~10分钟 没有 对人体无害程度 |
| 维修 | 冻破 房屋改造 搬迁安装 缺点 耐久性 | 会发生 大改造（需拆水泥地） 油炉可迁，排管不可 油价高 10年左右 | 不发生冻破 方便 方便 断线时不能用 2~3年 | 不发生冻破 方便 方便 需另设热水器 半永久性 |

华阳电热膜的构造

采用防止发生电火花的专利设计 (该专利设计可以有效防止容易发生在铜条，银条及碳条交界处的电火花.)

① 基膜（PET薄膜）

② 碳素(CARBON)发热区

③ 铜箔(COPPER)载流条

④ 银浆(SILVER)载流条

⑤ LAMINEX 胶膜 采用防止发生电火花的专利设计 (该专利设计可以有效防止容易发生在铜条，银条及碳条交界处的电火花.)

华阳电热膜的专利银 条设计比较说明

- 直线条状银浆载流条（其它厂商产品采用）

·铜条与银浆载流条相互平面接触，从而其之间形成空气层。

·银浆的消耗很多。（不能够达标充分的银浆含量以及印刷厚度）

·在铜条的接触部位双层印刷碳素发热体与银浆载流条，从而因在碳素层的绝缘破坏有 可能发生电火花。

·银浆载流条的最大负荷是 0.136 A (30W)，其之最重要的是银奖的含量及电阻值。 （1M宽电热膜的一条碳条之最大负荷为0.018A(4W)，因此可以视为安全，但受到外部冲 击而引起绝缘破坏有可能发生电火花）

·发热量 : 860KCAL / 1KW

- 阶梯型银浆载流条

·阶梯型银浆载流条设计做压花作用，因此铜条与银浆载流条之间完全接触，从而实现 空气层的最小化。

·银浆的消耗较少。（相对来可以做到极纯的银浆含量以及印刷厚度）

·在铜条的接触部位分离印刷碳素发热体与银浆载流条，从而没有绝缘破坏，不会发生电火花。

·银浆载流条的最大负荷为 0.136 A (30W)。 （1M宽电热膜的一条碳条之最大负荷为0.018A(4W)以下，因此既安全又是受到外部冲击 也不会发生电火花的方式）

·发热量 : 860KCAL / 1KW

- 安全的电热膜

·本公司产品的核心技术在于铜条与银浆载流条之间不会发生电火花的。

·西安华阳电热工程有限公司采用的新型银浆载流条设计方式为拿80CM~100CM宽度的电热膜作为样品在铜条与银浆载流条的接触部位 360°上下反复折叠30回以上，也不会发生电火花的。

·电流的流动如同自来水管道的流动原理，集中在电力负荷之处，即其负荷集中在铜条与 银浆载流条，碳素发热体的接触面。

·因此需要能够承受其接触面的最大负荷的，具有足够纯度和电阻值的银浆载流条设计。 相对在整个铜条涂覆银浆是没有意义的。

添加 PTC 特性的华阳电热膜

自控特性 (Self-Regulating)

| 环境温度 （Amblent temp) | 高温 Hot temp | 常温 Warm temp | 低温 Cold temp |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率 Power output | 降低 Low | 普通 Medium | 升高 High |

PTC特性: 随着发热体的升温，其之所需功率（Watt)反比下降的特性。

·普通电热膜的温度从10℃上升至60℃时，没有功率变化，反而节能型（PTC）华阳电热膜在温度从10℃上升至60℃时，显示功率下降23%的特性。

·节能型（PTC）华阳电热膜使用了具有优越电气特性的碳浆料，从而防止局部过热， 提高产品的安全性，还能节约消耗电量的尖端产品。

·可采用产品: 30cm / 50cm / 60cm 宽度的华阳电热膜产品（高温用&汗蒸房用产 品除外）

PTC特性华阳电热膜测试构造图

- PTC特性华阳电热膜

2. 温控器

3. 测试功率/电流/电阻值仪器

4. 温控器探头

5. 绝热材料

在测试使用的装置以及样品

- 节能型PTC华阳电热膜: 50cm宽, 220watt/㎡

2.温控器: UTH-120

3.绝热材料: 5mm厚度

4. 电线: 2.5mm UL电线

5. 测功率及电流计: Wattman HPM-100A

随着温度变化的 消耗电量变化表

地址：西安高新区旺座现代城E座903室

全国免费服务热线：400—808—2267

电话：029-87303305

029-68815305

华阳PVC封装电热膜采用的进口电热膜使用先进的热合工艺，使膜片之间充分聚合，无气泡，不起层，保证发热体与载流条的紧密结合。该技术产品通过国家质量监督检验检疫、ISO 9001：2000产品质量体系认证、ISO 14001：2004环保体系认证、欧盟CE认证及美国UL电器安全等认证，同时该产品由国际知名保险公司质量承保。