# 一、建设单位基本情况

| 项目名称 | 苏州壹达生物科技有限公司电转染仪组装、EBXP-F1流式耗材包组装/包装、电极杯组装/包装、孔板针电极组装/包装以及电转缓冲液生产新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州壹达生物科技有限公司 |
| 法人代表 | EDWARD DAI | 联系人 | 黄强 |
| 通讯地址 | 苏州工业园区兴浦路200号 |
| 联系电话 | 15370088362 | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州工业园区兴浦路200号联东U谷2#501 |
| 立项审批 部门 | 苏州工业园区 行政审批局 | 批准文号 | 项目代码 2019-320571-35-03-520984 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3589其他医疗设备及器械制造 |
| 占地面积 | 1436.68平方米 | 绿化面积 | 依托现有 |
| 总投资 （万元） | 540 | 环保投资 （万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 6.4% |
| 评价经费 | 12000 | 预投产日期 | 2019.10.30 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料见表1-1；主要原辅材料理化性质见表1-2；主要生产及辅助设备见表1-3。 |
| 水及能源消耗 |
| 名称 | 消耗 | 名称 | 消耗 |
| 水（吨/年） | 1526.25 | 蒸汽（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 150000 | 燃气（立方米/年） | — |
| 燃油（吨/年） | — | 其他 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向 本项目建成后全厂排放废水1232.81t/a（生活污水1125t/a，生产废水47.81t/a，制纯浓水60t/a），通过市政污水管网排入园区污水厂进行统一处理，处理达标后尾水排入吴淞江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |

表1-1 主要原辅材料 类别 序号 名称 组分、规格 状态 年用量 最大存储量 储存方式 运输方式 EBXP-H1电转染仪 1 电路_PCBA_EBXP- H1_MB_PVT3_主板 外购 固态 35块 4块 半成品仓 汽车运输 2 电路_PCBA_EBXP- H1_PB_PVT3_电源板 外购 固态 35块 4块 半成品仓 3 电路_PCBA_EBXP -H1_USB转接板 / 固态 35块 4块 半成品仓 4 绕线电阻1K 70.64×21.44×15.49mm 固态 35个 4个 原材料仓 5 铝电解电容器2200μF/700V ALS14A223MF700 固态 35个 4个 原材料仓 6 连接器(单排排针2.54-20P) 2.54mm 1×20P 固态 35个 4个 原材料仓 7 连接器端子(WJ2EDGK-5.08-3P) 3P，5.08mm， 固态 35个 4个 原材料仓 8 连接器（保险管座R3-18） 28.93×66.17mm 固态 35套 4套 原材料仓 9 连接器(船型开关FT110I-10-B) 46.5×49×59mm 固态 35个 4个 原材料仓 10 显示屏(LX240160G -666-PN-3P) 91.5×77.3×11.2mm 固态 35块 4块 原材料仓 11 开关电源900W600V Vin=220VAC，Vout：0~600V 固态 35个 4个 原材料仓 12 EBXP-H1线材 (2.4G WiFi天线) USR-WANT-3dbi 固态 35个 4个 原材料仓 13 EBXP-H1线材 (电源板-主板) 14cm±0.5cm 固态 35块 4块 原材料仓 14 EBXP-H1线材 (保险管座-主板) 24/27cm±0.5cm 固态 35块 4块 原材料仓 15 EBXP-H1线材 (主板-主机上壳) 30cm±0.5cm 固态 35个 4个 原材料仓 16 EBXP-H1线材 (主板-USB板) 22cm±0.5cm 固态 35块 4块 原材料仓 17 EBXP-H1线材 (主板-显示屏) 16cm±0.5cm 固态 35块 4块 原材料仓 18 EBXP-H1线材 (船型开关-电源板) 16cm±0.5cm 固态 35个 4个 原材料仓 19 EBXP-H1线材 (电源板-高压电源) 15/30cm±0.5cm 固态 35个 4个 原材料仓 20 EBXP-H1线材 (高压电源-主板) 18cm±0.5cm 固态 35块 4块 原材料仓 21 EBXP-H1线材 (主板-高压电容) 8cm±0.5cm 固态 35个 4个 原材料仓 22 保险管 (FWC-10A10F) 10A，10×38mm 固态 35个 4个 原材料仓 23 SD存储卡 4GB，Class4，10MB/秒 固态 35个 4个 原材料仓 24 EBXP-H1_不锈钢帽头 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 25 EBXP-H1钣金-后盖 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 26 EBXP-H1钣金-主板 SUS304 固态 35块 4块 原材料仓 27 EBXP-H1电容固定模块 ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 28 EBXP-H1主机前壳 蓝色ABS 固态 35个 4个 原材料仓 29 EBXP-H1主机后壳 蓝色ABS 固态 35个 4个 原材料仓 30 EBXP-H1主机左壳 白色ABS， 固态 35个 4个 原材料仓 31 EBXP-H1主机右壳 白色ABS 固态 35个 4个 原材料仓 32 黑色单面胶带 / 固态 35卷 4卷 辅材仓 33 扎带 / 固态 35包 4包 辅材仓 34 导热硅脂 / 固态 8g 1g 辅材仓 35 圆形脚垫 / 固态 350片 40片 辅材仓 36 打包带 / 固态 300卷 25卷 辅材仓 EBXP-F1 流 式 电 转 染 仪 1 电路板_PCBA_EBXP- F1-MB-PVT5.1_主板 外购 固态 35块 4块 半成品仓 汽车运输 2 电路板_PCBA_EBXP- F1-PB-PVT4.0_电源板 外购 固态 35块 4块 半成品仓 3 电路板_PCBA_EBXP- F1-LCD-PVT4.0_屏幕转接板 外购 固态 35块 4块 半成品仓 4 电路板_PCBA_EBXP- F1-EPB-PVT4.0_电极转接板 / 固态 35块 4块 半成品仓 5 电路板_PCBA_EBXP- F1-USB-PVT4.0_USB转接板 / 固态 35块 4块 半成品仓 6 开关电源900W600V in=220VAC，0~600V 固态 35个 4个 原材料仓 7 铝电解电容器2200μF/700V ALS14A223MF700 固态 35个 4个 原材料仓 8 绕线电阻1K RH0501K000FC02 固态 35个 4个 原材料仓 9 电机控制器（DM442） DM442，20V<Vin<40V，1A<Iout<4.2A，100<f<300KHz，7mA<Iin<16mA 固态 50个 6个 原材料仓 10 保险管(FWC-10A10F) 10A，10×38mm 固态 35个 4个 原材料仓 11 连接器（保险管座R3-18） R3-18，2P,28.9366.17mm 固态 35个 4个 原材料仓 12 连接器(船型开关FT110I-10-B) FT110I-10-B， 46.5×49×59mm 固态 35个 4个 原材料仓 13 液晶屏（HY070CTP-HD） HJ070CTP-HD，7",1024x600 固态 35块 4块 原材料仓 14 步进电机 （17PM-FA49CSVA1033） 17PM-FA49CSVA1033 固态 35台 4台 原材料仓 15 蠕动泵（MD1） MD1，转速范围 0.1-300 rpm ，滚轮数量 = 8 固态 35台 4台 原材料仓 16 纽扣电池（CR2032） CR2032，纽扣电池，3V 固态 35个 4个 原材料仓 17 EBXP-F1系统控制单元 / 固态 35个 4个 半成品仓 18 EBXP-F1线材 (船型开关-电源板) 23cm±0.5cm，棕/蓝/黄绿，18AWG 固态 35块 4块 原材料仓 19 EBXP-F1线材 (电源板-高压电源) 19cm±0.5cm，棕/蓝/黄绿，18AWG 固态 35个 4个 原材料仓 20 EBXP-F1线材 (高压电源-主控板) 35cm±0.5cm，红色/黑色，18AWG 固态 35块 4块 原材料仓 21 EBXP-F1线材 (主控板-旧高压电源控制线) 35cm±0.5cm，黄色，18AWG 固态 35个 4个 原材料仓 22 EBXP-F1线材 (主控板-电容) 20cm±0.5cm，红色/黑色，18AWG 固态 35个 4个 原材料仓 23 EBXP-F1线材 (主控板-电极板) 40cm±0.5cm，多色线，22AWG 固态 35块 4块 原材料仓 24 EBXP-F1线材 (步进电机驱动器-步进电机) 12cm±0.5cm，多色线，22AWG 固态 35个 4个 原材料仓 25 EBXP-F1线材 (主控板-蠕动泵&步进电机驱动器) 19cm/35cm±0.5cm，多色线，22AWG 固态 35块 4块 原材料仓 26 EBXP-F1线材 (电源板-步进电机驱动器) 15cm±0.5cm，红色/黑色，18AWG 固态 35个 4个 原材料仓 27 EBXP-F1线材(电源板-蠕动泵电机驱动器) 42cm±0.5cm，红色/黑色，18AWG 固态 35个 4个 原材料仓 28 EBXP-F1线材(电源板-主控板) 20cm±0.5cm，多色线，18AWG 固态 35块 4块 原材料仓 29 EBXP-F1线材(保险管-主控板) 15/17cm±0.5cm，红色，18AWG 固态 35个 4个 原材料仓 30 EBXP-F1线材(主板-屏幕转接板) 80cm±0.5cm，多色线，24AWG 固态 35块 4块 原材料仓 31 EBXP-F1线材(主控板-旋转电机) 19cm/30cm±0.5cm，多色线，22AWG 固态 35块 4块 半成品仓 32 EBXP-F1线材(主控板-摇摆电机) 37cm/55cm±0.5cm，多色线，22AWG 固态 35块 4块 半成品仓 33 EBXP-F1线材(主控板-门开关&蜂鸣器) 44cm/46cm/55cm±0.5cm，多色线，22AWG 固态 35块 4块 原材料仓 34 EBXP-F1线材(主控板-绕线电阻) 20cm±0.5cm，红色，18AWG 固态 35块 4块 原材料仓 35 EBXP-F1线材(主控板-液体感应器) 30cm±0.5cm，多色线，24AWG 固态 35块 4块 半成品仓 36 EBXP-F1线材(Bealglebone-主控板) 23cm±0.5cm，多色线，24AWG 固态 35块 4块 原材料仓 37 EBXP-F1线材(主板--后壳) 20cm/25cm±0.5cm，多色线/排线，24AWG 固态 35块 4块 原材料仓 38 FFC/FP软排线40p反向 FFC软排线40p反向，40pin，间距0.5mm长20cm，反向 固态 35个 4个 原材料仓 39 EBXP-F1_底板支撑钣金1 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 40 EBXP-F1_底板支撑钣金2 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 41 EBXP-F1_主支撑钣金 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 42 EBXP-F1_左支撑钣金 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 43 EBXP-F1_右支撑钣金 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 44 EBXP-F1_电路板支撑钣金 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 45 EBXP-F1_电容固定钣金 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 46 EBXP-F1_法兰轴承座 A6061 固态 50个 6个 原材料仓 47 EBXP-F1_轴心 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 48 EBXP-F1_电机支撑架 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 49 EBXP-F1_传动轴固定座左 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 50 EBXP-F1_传动轴固定座右 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 51 EBXP-F1_支撑柱 SUS304 固态 200个 20个 原材料仓 52 EBXP-F1_轴销 SUS304 固态 130个 15个 原材料仓 53 EBXP-F1_修饰板挡板 SUS304 固态 70个 6个 原材料仓 54 EBXP-F1_侧封板 SUS304 固态 70块 6块 原材料仓 55 EBXP-F1_上支撑封板 SUS304 固态 35块 4块 原材料仓 56 EBXP-F1_滑轮支撑架 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 57 EBXP-F1_滑轮轴心 SUS304 固态 35个 4个 原材料仓 58 EBXP-F1_后封板 SUS304 固态 35块 4块 原材料仓 59 EBXP-F1_上盖支撑钣金 SUS304 固态 35块 4块 原材料仓 60 EBXP-F1_底板 阻燃ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 61 EBXP-F1_前面板 阻燃ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 62 EBXP-F1_摇摆支架 阻燃ABS，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 63 EBXP-F1_摆针 阻燃ABS，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 64 EBXP-F1_管夹 白色PC，CNC 固态 120个 10个 原材料仓 65 EBXP-F1_电极旋转支架 阻燃ABS，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 66 EBXP-F1_电极盒固定座 白色PC，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 67 EBXP-F1_上旋转门 透明PC 固态 35个 4个 原材料仓 68 EBXP-F1_下旋转门 透明PC 固态 35个 4个 原材料仓 69 EBXP-F1_右修饰板 阻燃ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 70 EBXP-F1_塑胶塞 PP，CNC 固态 70个 6个 原材料仓 71 EBXP-F1_左修饰板 阻燃ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 72 EBXP-F1_上盖 阻燃ABS，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 73 EBXP-F1_显示器固定轴 阻燃ABS，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 74 EBXP-F1_显示器面板 阻燃ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 75 EBXP-F1_LED灯导光冒 PC，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 76 EBXP-F1_显示器电源开关按键 阻燃ABS，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 77 EBXP-F1_显示器底板 阻燃ABS，CNC 固态 35块 4块 原材料仓 78 EBXP-F1_显示器支架 PC，CNC 固态 35个 4个 原材料仓 79 法兰轴承 FL688ZZ，外径16mm，内径8mm 固态 80个 6个 原材料仓 80 高扭矩同步齿形带 GBN2823GT-60，橡胶同步带，带宽6mm，周长282mm，齿数94 固态 35条 4条 原材料仓 81 高扭矩同步齿形带 GBN2223GT-60，橡胶同步带，带宽6mm，周长222mm，齿数74 固态 70条 6条 原材料仓 82 同步带轮 3GT型 高扭矩同步带轮 3GT型，GPM28GT3060-B-P8，使用皮带宽度6mm，齿数28，带轮形状B型 固态 100个 10个 原材料仓 83 线槽 MMYK-25-25-2-S，切口有孔PVC线槽(MMYK)，聚氯乙烯，灰色，宽度25mm，高度24mm，长度2000mm 固态 14m 2m 原材料仓 84 同步带轮 3GT型 高扭矩同步带轮 3GT型，GPM20GT3060-A-P5，使用皮带宽度6mm，齿数20，带轮形状A型 固态 35个 4个 原材料仓 85 轴承 双盖式小径滚珠轴承，B675ZZ，外径8mm，内径5mm 固态 220个 20个 原材料仓 86 同步带轮（旋转门） 高扭矩同步带轮 3GT型，GPM24GT3060-B-F6-Z8-J2.1，使用皮带宽度6mm，齿数24，带轮形状B型 固态 70个 6个 半成品仓 87 轴承 双盖式小径滚珠轴承，B685ZZ，外径11mm，内径5mm 固态 70个 6个 原材料仓 88 轴承 不锈钢带槽轴承 U形槽型，SZU4-14，外径14mm，内径4mm 固态 35个 4个 原材料仓 89 风扇 DFB122512M,120*120*25，2pin，2.50端子，RPM1700±10%，噪音低于30Ddb 固态 35个 4个 原材料仓 90 阻尼转轴 一字型联轴器，不锈钢6*47 3kgf.cm 固态 35个 4个 原材料仓 91 风扇减震垫 硅橡胶，黑色，120x120x3mm 固态 35片 4片 原材料仓 92 风扇防尘网罩 PVC，120x120x0.45mm 固态 35个 4个 原材料仓 93 导热硅脂 / 固态 40g 4g 辅材仓 94 硅胶垫 / 固态 70片 6片 辅材仓 流式耗材包 1 PCBA_EBXP-F1-EB-PVT3.4_电极板 / 固态 850块 150块 半成品仓 2 F1流式平板电极 透明医用PC 固态 850个 150个 半成品仓 3 流式平板电极盒底座 ABS 固态 850个 150个 原材料仓 4 流式平板电极盒上盖 ABS 固态 850个 150个 原材料仓 5 F1电极耗材硅胶管（瓶盖-空气滤芯） 透明硅胶管，内径*壁厚2*1mm，长度30mm 固态 1700个 300个 原材料仓 6 F1电极耗材硅胶管（导液管） 透明硅胶管，内径*壁厚2*1mm，长度120mm 固态 850个 150个 原材料仓 7 F1电极耗材硅胶管（收集端导液管） 透明硅胶管，内径*壁厚3*1mm，长度35mm 固态 850个 150个 原材料仓 8 F1电极耗材硅胶管（瓶盖-电极） 透明硅胶管，内径*壁厚4*1mm，长度435mm 固态 850个 150个 原材料仓 9 F1电极耗材硅胶管（电极-蠕动泵） 透明硅胶管，内径*壁厚4*1mm，长度200mm 固态 850个 150个 原材料仓 10 F1电极耗材硅胶管（蠕动泵管） 透明硅胶管，内径*壁厚2*1mm，长度205mm 固态 850个 150个 原材料仓 11 F1电极耗材硅胶管（蠕动泵-瓶盖） 透明硅胶管，内径*壁厚4*1mm，长度150mm 固态 850个 150个 原材料仓 12 PP软管接头（3.2*4.0） PP软管接头变径直通快插接头，3.2*4.0，PP 固态 1700个 300个 原材料仓 13 EBXP-F1_15ml离心管瓶盖 医用HDPE 9180 固态 1700个 300个 原材料仓 14 空气过滤器 SLFG025LS，25MM,PTFE膜，FG 0.20um 固态 1700个 300个 原材料仓 15 F1流式电极吸塑盒 SZ16072，280*230*41mm，国产无色透明PETA 1.0mm材料 固态 850个 150个 包材仓 16 F1流式电极吸塑盒 SZ16092，66*41*10mm，国产无色透明PETA 1.0mm材料 固态 850个 150个 包材仓 17 F1流式电极特卫强盖材 / 固态 850个 150个 包材仓 18 焊锡丝 一卷100g 固态 1500g 100g 辅材仓 电极杯 1 电极杯杯体 注塑，高亮透明PC 固态 350个 100个 原材料仓 2 电极杯杯盖 硅胶覆膜软胶，硬度90 固态 350个 100个 原材料仓 3 电极杯吸塑盒 医疗级APET0.6，60x105x20mm 固态 350个 100个 包材仓 4 电极杯透析纸 1073B透析纸，106x61mm 固态 350片 100片 包材仓 针电极 1 电路板_EBXP-H1-96孔板PCB_V1上板 PCB-硬板，双面板，1.6mm 固态 350块 40块 原材料仓 2 电路板_EBXP-H1-96孔板PCB_V1中板 PCB-硬板，双面板，1.6mm 固态 350块 40块 原材料仓 3 电路板_EBXP-H1-96孔板PCB_V1下板 PCB-硬板，双面板，1.6mm 固态 350块 40块 原材料仓 4 EBXP-H1_96孔板不锈钢件V1 SUS304 固态 350个 40个 原材料仓 5 EBXP-H1_电极针36.6mm 琴钢针，直径0.4mm，长度36.6mm 固态 5000个 700个 原材料仓 6 EBXP-H1_96孔板针电极上壳 白色ABS 固态 350个 40个 原材料仓 7 EBXP-H1_96孔板针电极下壳 白色ABS 固态 350个 40个 原材料仓 8 连接器 XH2.54-3AW，插件，3P，2.54mm 固态 350个 40个 原材料仓 9 96孔电极针吸塑盒 SZ15095，100*85*32.5mm，国产无色透明PETA 0.7mm材料 固态 350个 40个 包材仓 10 针电极特卫强盖材 1073B水胶纸，101*86mm，印刷颜色Reflex Blue U/032U/黑色 固态 350个 40个 包材仓 11 UV胶 预聚物：30~50%；丙烯酸酯单体：40~60%；光引发剂：1~6%；助剂：0.2~1% 液态 100ml 8ml 辅材仓 12 焊锡丝 一卷100g 固态 1500g 100g 辅材仓 Buffer液生产 1 盐酸 分析纯36%，500ml/瓶 液态 1瓶 1瓶 生物常温库 2 氢氧化钠 99%纯度，500g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 3 氢氧化钾 99%纯度，500g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 4 氯化钠 99%纯度，500g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 5 磷酸二氢钾 99%纯度，100g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 6 磷酸氢二钾 99%纯度，100g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 7 三磷酸腺苷二钠 99%纯度，25g/瓶 固态 8瓶 1瓶 冰箱（-20℃） 8 六水氯化镁 99%纯度，100g/瓶 固态 2瓶 1瓶 生物常温库 9 碳酸氢钠 99%纯度，500g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 10 葡萄糖 99%纯度，100g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 11 氯化钾 99%纯度，250g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 12 肌醇 99%纯度，100g/瓶 固态 1瓶 1瓶 生物常温库 13 移液器枪尖 1000支/包 固态 1包 1包 生物常温库 14 125ml方形瓶 6个/盒，48个/箱 固态 17箱 1箱 生物常温库 15 一次性EP管 500个/包 固态 1包 1包 生物常温库 16 封口膜 100个/包 固态 9包 1包 生物常温库 17 鲎试剂检测试剂盒 10支/盒 固态 15盒 1盒 冰箱（4℃） 18 胰酪胨大豆肉汤培养基 250g/瓶 固态 2瓶 1瓶 生物常温库 19 培养皿 10个/包 固态 6包 1包 生物常温库 20 马铃薯葡萄糖琼脂 250g/瓶 固态 2瓶 1瓶 生物常温库 生物实验 1 96孔细胞培养板 NEST，701001,100块/箱 液态 2箱 1箱 生物常温库 2 100mm细胞培养皿 NEST，704001,5只/包，20包/箱 液态 2箱 1箱 生物常温库 3 无架15ml离心管 NEST,601052,50支/包，10包/箱 固态 2箱 1箱 生物常温库 4 IL-2L(人细胞因子介素-2） peprotech，200-02-100，100μg/瓶 固体 400μg 30μg 冰箱（-20℃） 5 50ml离心管、无架包装 NEST，602052，25支/包、20包/箱 固体 3箱 1箱 生物常温库 6 0.25%胰酶 Gibco，25200-072，500ml/瓶 液体 2L 0.5L 冰箱（-20℃） 7 Gibco(南美血清） Gibco，10270-106，500ml/瓶 液体 1.5L 0.5L 冰箱（-20℃） 8 200μl袋装枪头 Axygen，T-200-Y,1000支/包，20包/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 9 1ml袋装枪头 QSP，112nxl-q,1000支/包 固体 2箱 1箱 生物常温库 10 过滤器 P20 赛多利斯，18052D，10个/盒 固体 2箱 1箱 生物常温库 11 双抗 Hyclone，sv30010，100ml/瓶 液体 0.5L 0.1L 冰箱（-20℃） 12 parafilm PM-996封口膜 10cm×38m 固体 4盒 1盒 生物常温库 13 5ml可立离心管 国产，200个/包 固体 5箱 1箱 生物常温库 14 Cornning 2ml内旋式冻存管 Corning，430488，50个/包，10包/箱 固体 4箱 1箱 生物常温库 15 NUNC T25培养瓶 NUNC，156367,10个/包 固体 10箱 1箱 生物常温库 16 QSP 1.5ml离心管 QSP，509-GRD-Q，10包/箱 固体 10箱 1箱 生物常温库 17 60mm细胞培养皿 NEST，705001，25包/箱 固体 5箱 1箱 生物常温库 18 5ml袋装枪头 国产，300支/包 固体 10包 1包 生物常温库 19 硫酸卡那霉素K8020 1g/瓶 固体 5g 1g 冰箱（-20℃） 20 125mL 三角培养瓶 Corning，431405，50包/箱 固体 10箱 1箱 生物常温库 21 15mL 离心管 Corning，430791,50支/包，500支/箱 固体 4箱 1箱 生物常温库 22 250mL 离心管 Corning，4330776，25/包 500/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 23 丁酸钠 sigma，V900464，5g/瓶 固体 10g 5g 药品柜 24 50mL 注射器 国产'50个/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 25 DMEM/F12培养基 Gibco，C11330500BT，500毫升/瓶 液体 2L 0.5L 冰箱（2至8℃） 26 一次性细菌培养皿 Biologix，66-1501，10个/包 固体 20包 1包 生物常温库 27 振泰16*16封口膜 振泰，500张/包 固体 3包 1包 生物常温库 28 12孔细胞培养板 NEST，712001，50块/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 29 一次性针头式滤器 Milipore,SLGP033R8，0.22μm，250个/箱 固体 1箱 1箱 生物常温库 30 24孔细胞培养板 NEST，702001，50块/箱 固体 10箱 1箱 生物常温库 31 谷氨酰胺 索莱宝，G0200，100ml/瓶 液 1L 0.5L 冰箱（-20℃） 32 DNA 标记条带 Tiangen，MD111，200次/管 液体 5管 1管 冰箱（-20℃） 33 50×TAE缓冲液 索莱宝，T1060，500ml/瓶 液体 2L 0.5L 生物常温库 34 三角培养瓶透气盖250ml corning，431407，50个/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 35 CHO细胞培养基 inm04，1000ml／瓶 液体 10L 5L 冰箱（2至8℃） 36 Corning 50ml离心管 Corning，430829，25支/包，20包/箱 固体 5箱 1箱 生物常温库 37 二甲基亚枫（DMSO） sigma , D2650，100ml/瓶 液体 200ml 15ml 药品柜 38 6× DNA loding buffer Solarbio，D1010,5ml/瓶 液体 10ml / 冰箱（2至8℃） 39 25ml移液管 Costar，4489，20支/包，8包/箱 固体 4箱 1箱 生物常温库 40 支原体检测试剂盒 CLARK Bioscience，T102，50 test 液体 100 test 50 test 冰箱（-20℃） 41 10毫升离心管 国产，200个/包 固体 5包 1包 生物常温库 42 无尘乳胶手套，小号S NEST,90506-S-W,100只/盒，10盒/箱， 固体 2箱 1箱 生物常温库 43 无尘乳胶手套，中号S NEST,90506-M-W,100只/盒，10盒/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 44 10mL移液管，独立包装 NEST，327001-2，200支/盒，4盒/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 45 25mL移液管，独立包装 NEST，328001-2，200支/盒，4盒/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 46 T25细胞培养瓶，透气盖，TC NEST,707003,10只/包，20包/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 47 6孔细胞培养板，平底，TC NEST，703001，1块/包，50块/箱 固体 2箱 1箱 生物常温库 48 AxyPrep质粒小量制备试剂盒 Axygen，AP-MN-P-250，250test/盒 固体 1盒 1盒 生物常温库 49 大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA） solarbio，LA0170，250g/瓶 固体 500g 250g 生物常温库 50 蒸汽灭菌指示带 biosharp，BS-QT-028，19mm*50m/卷 固体 3卷 1卷 生物常温库 51 琼脂糖（Agrose） 100g/瓶 固体 200g 100g 生物常温库 52 台盼蓝染色液（0.4%） Solarbio,C0040,100ml/瓶 液体 50ml 100ml 冰箱（2至8℃） 53 IgG（Total） human Elisa Kit Thermo，BMS2091，96test 液体 960 test 96 test 冰箱（2至8℃） 54 SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 solarbio,P1200,25T/盒 液体 4盒 1盒 冰箱（2至8℃） 55 4×蛋白上样缓冲液（含DTT） solarbio,P1015,10ml/瓶 液体 10ml 10ml 冰箱（-20℃） 56 彩虹180广谱蛋白Marker（11-180KD） solarbio,PR1910,250μl（50T） 液体 1ml 1ml 冰箱（-20℃） 57 考马斯亮蓝套装（染色液+脱色液） solarbio,P1305,500ml 液体 5L 0.5L 生物常温库 58 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 solarbio，T1070-500ml/瓶 液体 5L 0.5L 生物常温库 59 鲎试剂 湛江安度斯生物，T-01，0.1ml/支 固体 200支 15支 冰箱（2至8℃） 60 去内毒素质粒大提试剂盒 Qiagen，12362,10次/盒 液体 3盒 1盒 生物常温库 61 BR7 CHO超浓缩高效补料 F008-01，300ml/瓶 液体 600ml 300 ml 冰箱（2至8℃） 62 2×103A高效补料培养基A 100g/瓶 固体 200g 100g 冰箱（2至8℃） 63 Gel Red BIOTIUM,41003，0.5ml 液体 0.5 ml 0.5 ml 冰箱（2至8℃） 64 D-PBS(无钙、镁和酚红） 500ml/瓶 液体 20L 1L 冰箱（2至8℃） 65 ExpiCHO 表达系统试剂盒 Gibco，A29133，1 kit Thermo Fisher 液体 1盒 1盒 冰箱（2至8℃） 66 ExpiCHO Expression Medium 6x1000ml 液体 20L 1L 冰箱（2至8℃） 67 ExpiFectamine CHO转染试剂盒 Gibco，A29129，1 kit Thermo Fisher 液体 2盒 1盒 冰箱（2至8℃） 68 OptiPRO SFM培养基 Gibco， 12309050，100ml/瓶 Thermo Fisher 液体 300ml 100ml 生物常温库 69 2×103号CHO高效补料A（液体) 多宁生物，F103-201.A，1000ml/瓶 液体 3L 1L 冰箱（2至8℃） 70 QIAGEN Plasmid Mega Kit (5) Qiagen，12181，5pcs/盒 液体 6盒 1盒 生物常温库 71 马铃薯葡萄糖琼脂（PDA培养基) 索莱宝，P8931，250g/瓶 固体 500g 250g 生物常温库 72 胰酪胨大豆肉汤培养基 TSB 索莱宝，LA0020，250g/瓶 固体 500g 250g 生物常温库 73 一次性聚乙烯（PE）薄膜手套 光明，M号，100只/包 50包/箱 淘宝 固体 10包 1包 生物常温库 74 低尘擦拭纸 KIMTECH，280张/盒、60盒/箱 淘宝 固体 10箱 1箱 生物常温库 75 Corning 250ml 离心管 Corning，430776，6个/包，102个/箱 固体 1箱 1箱 生物常温库 76 BeyoColor 彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) 碧云天，P0071，200μl/管 液体 4管 1管 冰箱（2至8℃） 77 DNase/RNase-Free Water 无酶无菌水 索莱宝，R1600，100ml/瓶 液体 200ml 1瓶 冰箱（2至8℃） 78 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 天根，DP304-02，50pcs/盒 液体 1盒 1盒 生物常温库 79 普通琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 天根，DP209-02，50pcs/盒 液体 1盒 1盒 生物常温库 80 细菌内毒素检查用水 TRW2,2ml/支，10支/盒 液体 40支 10支 冰箱（2至8℃） 81 细菌内毒素工作标准品 CSE10A，20EU/支，10支/盒 固体 40支 10支 冰箱（2至8℃） 82 凝胶法鲎试剂 G010125,0.1ml/支，10支/盒 固体 300支 20支 冰箱（2至8℃） 83 细菌内毒素检查用水 W-002，2ml/支,10支/盒 液体 40支 10支 冰箱（2至8℃） 84 细菌内毒素工作标准品 E-008，10支/盒 固体 40支 10支 冰箱（2至8℃） 85 金黄色葡萄球菌*** 1.0~2.0×10cfu/颗 1颗/支×5支/盒 固 体 50支 5支 冰箱（-80℃） 86 白色念球菌*** 0.5~1.0×10cfu/颗 1颗/支×10支 固体 50支 5支 冰箱（-80℃） 87 乙酸 500ml/瓶 液体 1.2L 1瓶 耗材仓 88 异丙醇 500ml/瓶 液体 7L 1瓶 耗材仓 清洗工艺 1 无水乙醇 99.7%，5L/桶 液体 70L 1桶 耗材仓 2 洗板水 甲醚10%，乙醇类70%，乙烷类20%。500ml/桶 液体 2L 1桶 耗材仓 3 无尘布 100pcs/包 固体 15包 1包 耗材仓 ***：采购于北京三药科技开发有限公司。 表1-2 主要原辅材料理化性质 原料名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 盐酸 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点-144.8℃。沸点108.6℃。溶解性：与水混溶，溶于碱液。 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体，与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有腐蚀性。 LD50：900mg/kg（兔经口） LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入） 氢氧化钠 白色不透明固体，易潮解。熔点314.8℃。沸点1390℃。溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙醇、乙醚 不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生反应放热，具有强腐蚀性 无资料 氢氧化钾 白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃。极易吸收空气中水分而潮解。溶于水、乙醇，微溶于醚。 用酸处理时产生大量热量，有极强的碱性和腐蚀性 中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。 氯化钠 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，熔点801℃，沸点1465℃。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸 不燃 无毒 磷酸二氢钾 白色粉末。熔点257.6℃。有潮解性。溶于水，不溶于乙醇。 无资料 无资料 磷酸氢二钾 白色结晶或无定形白色粉末，熔点340℃。易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性 不燃 LD50：4000mg/Kg（大鼠经口）；4720mg/Kg（兔经皮）；LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入） 三磷酸腺苷二钠 白色或类白色粉末或结晶状物；无臭，味咸；有引湿性。熔点188-190ºC。易溶于水，在乙醇、三氯甲烷或乙醚微溶，受热易分解 无资料 无资料 六水氯化镁 无色结晶体。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解 无资料 LD50 兔经口:8100mg/kg 碳酸氢钠 白色细小晶体。受热易分解。在潮湿空气中缓慢潮解 不燃 大鼠经口LD50：4220 mg/kg；小鼠经口LD50：3360 mg/kg. 葡萄糖 无色晶体，熔点153 - 158ºC易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 可燃 无资料 氯化钾 白色晶体，熔点770 °C。沸点1420°C。味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块 不燃；接触BrF3；硫酸+高锰酸钾会发生爆炸反应 无资料 肌醇 白色结晶，能溶于水，微溶于乙醇和甘油，不溶于乙醚、丙酮。易吸湿 无资料 无资料 丁酸钠 白色或类白色粉末，有特殊的奶酪酸败样的脂臭味，有吸湿性。密度为0.96g/mL（25/4℃），熔点为250~253℃，易溶于水和乙醇。 可燃，火场排出氧化钠辛辣刺激烟雾 无资料 谷氨酰胺 白色结晶或晶性粉末，能溶于水，不溶于甲醇、乙醇、醚、苯、丙酮、氯仿和乙酸乙酯，无臭，稍有甜味。 无资料 LD50：7500mg/kg(大鼠，经口)。 二甲基亚枫（DMSO） 无色无臭液体，熔点18.45℃。沸点189℃。溶于水、溶于乙醇、丙酮、乙醚等 遇明火、高热可燃，具刺激性，具致敏性 LD50：9700~28300mg/kg（大鼠经口）；16500~24000mg/kg（小鼠经口） 乙酸 无色液体，有刺鼻的醋酸味，沸点117.9℃，能溶于水 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与铬酸、过氧化钠、硝酸或其他氧化剂接触，有爆炸性。具有副事项 LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50:13791mg/m³，1小时（吸入） 异丙醇 无色透明具有乙醇气味的可燃性液体，沸点82.45℃，熔点-87.9℃，溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂 易燃，具有刺激性 LD50：5045mg/kg（大鼠经口）；12800mg/kg（兔经皮）LC50:无资料 无水乙醇 有机化合物，分子式C2H6O俗称酒精，是最常见的一元醇。常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，具有特殊香味，略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816 极易燃、易爆 低毒，LD50 7060mg/kg(大鼠经口)；7340 mg/kg(兔经皮)；LC50 37620 mg/m³，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3 mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6 mg/L×39分钟，头痛，无后作用 洗板水 混合性有机溶剂，无色透明，熔点为-35℃，沸点82±5℃主要成分为甲醚10%，乙醇类70%，乙烷类20%， 其液体和蒸汽高度易燃，遇火源可能造成回火。 无资料 表1-3 项目主要生产设施设备一览表 类别 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 生 物 实 验 设 备 液氮罐 金凤YDS-50B-125L，125L/罐 罐 1 存储冻存后的细胞 液氮罐 金凤YDS-10L，10L/罐 罐 1 用于每周去外面罐装液氮，然后转移到储存细胞的液氮罐中 电导率仪* FE30KPLUS 套 1 测定溶液的电导率 台式pH计* FE28 套 1 测定溶液的pH值 振荡器 ZP-200 台 5 细胞培养 天能通用型电泳仪 EPS-300 台 1 为琼脂糖电泳提供电源 天能水平电泳槽 HE-120 台 1 进行琼脂糖电泳 华美台式恒温振荡器 THZ-C 台 1 细菌真菌培养 Thermo S1电动吸液器 0.1-100ml 支 1 小体积吸液 微孔板恒温振荡器 加热型-TS200 台 1 为Elisa实验提供温度和稳定震荡 电子天平 BSA124S-CW 台 1 称量试剂 液氮罐 YDS-65-216 罐 1 存储冻存后的细胞（种子细胞库） 离心机 XIR 台 1 进行质粒抽提及其他相关需要离心功能 立象牌条码打印机 CP-3140L 台 1 打印条码、标签 冰箱 海尔 台 1 存储试剂 单道移液枪 1-10μL 支 1 小体积吸液 单道移液枪 2-20μL 支 1 小体积吸液 单道移液枪 20-200μL 支 1 小体积吸液 单道移液枪 100-1000μL 支 1 小体积吸液 单道移液枪 1-10ml 支 1 小体积吸液 8道移液枪 30-300μL 支 1 小体积吸液 电动移液枪 0.1-100ml 支 1 小体积吸液 冰箱 海尔BCD-190TMPK 台 1 冷藏冷冻相关试剂 Countstar 自动细胞计数仪 IC1000 台 1 细胞计数 CO2叠加式恒温振荡器 IS-RDS6C5 台 1 CHO-S等工程细胞培养 生物安全柜 BSC-1004ⅡA2 台 2 细胞实验 生物安全柜 BSC-1304IIA2 台 1 细胞实验 通风橱 SW-TFG-15 台 2 保护工作人员和实验室环境 垂直层流洁净工作台 SW-CJ-1FD 台 1 细菌实验用 灭菌锅 BKQ-B70II 台 1 试剂耗材灭菌 门立式超低温冰箱 Forma 902 台 1 负80℃低温样品保存 热合机（台式） JL-3000 台 1 吸塑包装 振动台 DZD-T500 台 1 仪器模拟运输测试 超声波焊接机 YW-S2018 台 1 成品组装使用 PP带自动捆包机 HL-8020 台 1 纸箱打包 老化架 定制 个 1 成品仪器老化测试 冷藏柜 美的SC-230GM 台 1 存储试剂 体式显微镜 10A+RR500 个 1 产品外观检验 鼓风箱(干燥箱) GZX-9140MBE 台 1 成品、半成品烘干 蠕动泵 PREFLUID BT300-K125 个 1 / 摇床 SF-05 台 1 / 示波器 TBS1102 台 1 电子测量 电流探棒（测试工具） CPA3000+CP3030 根 1 电子测量 生 产 设 备 差分高压探头（测试工具） ETA5005 个 1 电子测量 洁盟牌工业超声波清洗机 JP-100S 台 1 材料、半成品等清洗 优腾牌无油润滑空气压缩机 YT084-180 台 1 提供空气动力 示波器 DSOX3014T 台 1 电子测量 探头 N2891A 个 1 电子测量 示波器（小） DSOX1102G 个 1 电子测量 智能密封性检测系统 HC 台 1 耗材气密性测试 安规综合测试一体机 AN1640BG 台 1 仪器安全测试 老化架 定制 台 1 仪器综合测试 H1综合测试仪 定制 台 1 H1仪器综合测试 生物安全柜 BSC-1004ⅡA2 台 1 buffer液生产 灭菌锅 BKQ-B70II 台 1 buffer灭菌 CO2细胞培养箱 Thermo 4111 台 3 常规细胞培养使用 老化架 定制 个 1 成品仪器老化测试 超声波清洗机 / 台 2 材料、半成品等清洗 烘箱 / 台 2 成品、半成品烘干 紫外灯 AC-E45A 套 1 / 焊接台 ATTEN 938D 台 1 锡焊 焊接台 ATTEN 8586 台 1 锡焊 条码打印机 / 台 1 打印条码、标签 生物安全柜 / 台 1 对照实验操作 垂直层流洁净工作台 / 台 2 无菌、微生物限度检测使用 公 辅 设 备 直膨式组合净化恒温恒湿空调机组AHU-1 送风量：2600m3/h，新风量650m3/h，制冷量：18KW,电加热量：5KW,电极加湿量：5KG/H 台 1 / 直膨式组合净化恒温恒湿空调机组AHU-2 送风量：3200m3/h，新风量3000m3/h，制冷量：48KW,电加热量：23KW,电极加湿量：20KG/H 台 1 / 直膨式组合净化恒温恒湿空调机组AHU-3 送风量：17500m3/h，新风量5700m3/h，制冷量：135KW,电加热量：60KW,电极加湿量：40KG/H 台 1 / 直膨式组合净化恒温恒湿空调机组AHU-4 送风量：4800m3/h，新风量3000m3/h，制冷量：53KW,电加热量：30KW,电极加湿量：25KG/H 台 1 / 直膨式组合净化恒温恒湿空调机组AHU-5 送风量：7200m3/h，新风量1600m3/h，制冷量：42KW,电加热量：22KW,电极加湿量：18KG/H 台 1 / 中效过滤排风机组，附F6袋式中效 风量：2800m3/h，机外余压300Pa 台 1 / 中效过滤排风机组，附F6袋式中效 风量：1900m3/h，机外余压300Pa 台 1 / 中效过滤排风机组，附F6袋式中效 风量：2500m3/h，机外余压300Pa 台 1 / 活性炭吸附装置 GRY-GVT-01 套 1 定制 多联机室内机 MDV-D28Q4/N1-D 台 10 普通区空调 多联机室内机 MDV-D45Q4/N1-D 台 5 普通区空调 多联机室内机 MDV-D56Q4/N1-D 台 3 普通区空调 多联机室内机 MDV-D71Q4/N1-D 台 4 普通区空调 多联机室内机 MDV-D80Q4/N1-D 台 4 普通区空调 多联机室内机 MDV-D90Q4/N1-D 台 1 普通区空调 消防排烟风机 风量：36000m³/h，机外余压：400Pa 台 1 消防排烟 纯水机组 300L/h 台 1 纯化水制备 *：电导率仪和台式pH计在生物实验和生产中均使用到

工程内容及规模 项目由来 苏州壹达生物科技有限公司主要从事生物科研、医疗、美容保健仪器及配件、耗材的研究、开发及销售（不含实验室），并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务，从事上述产品及技术的进出口业务。 苏州壹达生物科技有限公司电转染仪填补国内电转染设备领域的空白，本次建设项目主要为EBXP-H1电转染仪、EBXP-F1流式电转染仪组装、EBXP-F1流式耗材组装/包装、电极杯组装/包装、孔板针电极组装/包装以及Buffer液生产六大产品。电转染仪可达到满意的转染率和细胞存活率，可满足科研、细胞免疫治疗及抗体药物研发生产领域的需求，助力癌病治疗，挽救生命。致力于通过电转染仪助力攻克癌症难题，改善人类健康，提升中国科研、医疗设备的全球竞争力。 EBXP-H1电转染仪具有高转染率、高细胞成活率、处理量大的特点。单次转染量最高可达3ml，为市场其它产品处理量的4-30倍。 EBXP-F1流式电转染仪具有超高细胞液处理量、高转染率和高细胞存活率特点。主要用于新药研发和细胞免疫治疗研究。 EBXP-F1流式耗材主要配合康宁离心管使用，为一次性耗材，在GMP车间，按照GMP标准生产、灭菌和质检 电极杯主要使用全新电极材料，配合使用壹达专用电极基座。 孔板针电极将根据孔板类型不同，配合不同数目孔板使用。转染前将电极插入装有细胞、质粒和电转Buffer混合液的孔内。 Buffer液生产主要用于在细胞电转时可以提供合适的离子浓度、渗透压、电导率等，从而加速外源物质进入细胞。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，2017年10月1日施行），建设单位委托福州闽涵环保工程有限公司编制本项目环评文件，接受委托后，我单位根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）（2018年修订）对环评文件类型进行了判定：本项目属于：“二十四、专用设备制造业”中“70专用设备制造及维修”，根据名录要求，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”需做报告书，“其他（仅组装的除外）”做报告表，“仅组装的”做登记表。本项目为其他（仅组装的除外），因此，需编制报告表。随后，我公司在进行现场踏勘、收集资料的基础上开展了本项目的环境影响评价工作。 2、项目概况 项目名称：苏州壹达生物科技有限公司电转染仪组装、EBXP-F1流式耗材包组装/包装、电极杯组装/包装、孔板针电极组装/包装以及电转缓冲液生产新建项目； 建设单位：苏州壹达生物科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：苏州工业园区兴浦路200号联东U谷苏州三信项目2#501； 职工人数、工作制度：本项目预计职工45人，年工作250天，长白班，每天工作8小时，年工作2000小时； 建设内容：项目建成投产后，组装EBXP-H1电转染仪和EBXP-F1流式电转染仪各30台/年、EBXP-F1流式耗材包800个/年、电极杯和孔板针电极各300个/年，生产Buffer液102L/a。 周围环境概况：本项目位于苏州工业园区兴浦路200号，项目厂区北侧为万国纸业包装公司，南侧为日立化成工业公司，东侧为福斯流体控制苏州有限公司，西侧为兴浦路。项目地理位置图见附图1，项目500m周围环境状况示意图见附图2； 平面布置：本项目租赁联东U谷苏州三信项目2号楼五层整层，位于厂区东南角，占地1436.68平方米，按照功能的不同可分为生产组装区、综合办公区、研发测试区、实验室、包材室、原料仓、室外露台等。整体布局紧凑合理。 本项目主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 项目主体工程及产品方案 序号 产品名称 主要规格或性能指标 年设计能力 年运行时 1 EBXP-H1电转染仪 EBXP-H1 30台/年 2000h 2 EBXP-F1电转染仪 EBXP-F1 30台/年 3 EBXP-F1流式耗材 EBXP-F1 800个/年 4 电极杯 / 300个/年 5 针电极 / 300个/年 6 Buffer液 主要规格为125ml/瓶及10×125ml；主要有效成份：ATP、Glucose、K+、Mg2+、CL-、 H2PO4- ，生物指标pH为6.7±0.2，电导率为4.6±0.6mS/cm 102升/年 3、公用工程及辅助工程 本项目公用及辅助工程设施配置情况见下表1-5。 表1-5 公用及辅助工程设施 工程类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 实验室 330㎡ 包含分子间、检测间、储藏间、细胞间等 研发测试区 57.1㎡ / 生产组装区 265㎡ / 室外露台 200㎡ 休闲区域 综合办公区 265㎡ / 贮运工程 原料仓库 24.6㎡ 用于原材料、产品存放 化学品仓库 1㎡ 放置化学品。 包材室 18.4㎡ / 一般固废区 6㎡ 放置一般固废 危废仓库 1.6㎡ 放置危废 公用工程 给水 1526.25t/a 由园区自来水管网供给 排水 1232.81t/a 经市政污水管网接管至园区污水处理厂 供电 15万度/a 市政电网 纯水 0.3t/h 利用纯水机组制备 环保工程 废水 生活污水、生产废水、制纯浓水经市政污水管网排入园区污水处理厂进行达标处理，尾水排入吴淞江。 废气 废气由通风橱和集气罩收集经管道输送至活性炭吸附装置处理，由20m高排气筒排放 固废 危险废物 危废放置区1.6㎡，危废收集后委托有资质单位处置。 一般固废 一般固废暂存区6㎡，一般固废合理处置。 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一清运。 噪声 采用低噪声设备、隔声减振及距离衰减等措施。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目地位于兴浦路200号联东U谷工业园区双创中心，项目所在厂区北侧为万国纸业包装公司，南侧为日立化成工业公司，东侧为福斯流体控制苏州有限公司，西侧为兴浦路。项目500m周围环境状况示意图见附图2。 本项目租赁苏州联东金吴实业有限公司位于联东U谷苏州三信项目2#501，建筑结构为混凝土框架结构，租赁地无历史租赁情况，目前闲置。联东U谷占地面积58490m2，建筑面积137865.36m2，建筑物22幢，一期12栋，苏州联东金吴实业有限公司标准厂房建设项目于2017年6月30日获得苏州工业园区国土环保局批复《建设项目环保审批意见》（档案编号：002259000），竣工后委托苏州世清环保科技有限公司组织进行竣工环境保护验收监测，2019年1月10日完成1#~12#标准厂房及配套环保设施自主验收工作，其中2#楼建筑面积7879.49m2，楼层建筑高度23.1m（一楼5.1m、其他楼层4.5m），火灾危险性为丙类，防火等级为2级。联东U谷有供水、供电、雨水管网与排口、污水接管排口等基础设施，无事故应急池，本项目雨污排水均依托厂区总排口排放，不设置单独的雨污排口和计量装置。 苏州壹达生物科技有限公司租赁苏州联东金吴实业有限公司的标准厂房进行生产，如发生突发环境事件或排污超总量等情况，其相应环保法律责任由苏州壹达生物科技有限公司承担。 本项目租赁厂房为首次出租，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简介

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州地处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州工业园区位于苏州市区的东部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，距上海仅80km。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区主要为开阔的湖积平原，水网密布。厂址地属江南地层区苏州—长兴小区的江苏部分、太湖冲击平原区，场地第四系覆盖层厚度大。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 3、地质概况 苏州工业园区为冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、互交层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。 4、气候气象 苏州工业园区地处北亚热带，属典型的亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，雨量充沛，季风特征明显，无霜期长。12月至2月是冬季低温季节，多偏北风；3月气温逐渐回升，但不稳定，时寒时暖，时有冷空气侵袭，天气多变，多春雨。5月气温上升幅度更大，雨水增多。6月中旬进入梅雨期，天气闷热潮湿，雨日集中，多雷雨、大雨、暴雨。7月份为全年最热月份，除发生台风和局部雷阵雨外，天气晴热少雨。8月仍在盛夏季节。9月气温由高落低，冷空气不断南下，是台风活跃期。10月秋高气爽，光照充足，雨水少。11月寒潮开始侵袭，有初霜。 苏州工业园区属亚热带季风海洋性气候，四季分明。 年平均温度：15.8℃（最高38.8℃，最低-9.8℃），无霜期长达230天左右。 年平均相对湿度：76%。 平均降水量：1076.2mm。 年平均气压：1016hpa。 年平均风速：2.5m/s。 风向：常年最多风向为东南风（夏季）；其次为西北风（冬季）。 5、水文 苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，金鸡湖、阳澄湖、独墅湖等水体造就了园区独一无二的亲水环境。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。 据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.76m(吴淞标高)，内河水位变化在2.2～2.8m之间，地下水位一般在-3.6至-3.0m之间。 本项目污水的最终受纳河流为吴淞江，其评价河段中的斜塘—甪直段（长约7km），河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 6、植被与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，行政区划面积278平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，分别为斜塘街道、胜浦街道、唯亭街道和娄葑街道。 2018年初，为进一步深化园区行政管理体制改革，整合发展资源，明确产业导向，推进管理重心下移，园区实施《苏州工业园区优化内部管理体制方案》，将整个辖区划分为四个功能区，分别为高端制造与国际贸易区、独墅湖科教创新区、阳澄湖半岛旅游渡假区、金鸡湖中央商务区。 2018年，苏州工业园区共实现地区生产总值2570亿元，公共财政预算收入350亿元，进出口总额1035.7亿美元，社会消费品零售总额493.7亿元，城镇居民人均可支配收入超7.1万元。在商务部公布的国家级经开区综合考评中，苏州工业园区连续三年（2016、2017、2018年）位列第一，并跻身建设世界一流高科技园区行列，入选江苏改革开放40周年先进集体（2018年）。 区内社会事业也在同步发展，具有综合社区服务功能的邻里中心和一批学校、银行、宾馆、商店、公园、医疗诊所、体育设施相继建成投用，园区科、教、文、卫等各项社会事业在高起点上发展，方兴未艾。随着近两年教育投入的不断加大，全区教育网络日趋健全，教育设施日趋完善，现已具备适应园区特点的基础教育、特色教育、高等教育网络，园区已拥有自己的省重点中学、省示范初中、省实验小学、省示范幼儿园。 2、基础设施 道路：苏州工业园区位于苏州古城区东部，以发达的高速公路、铁路、水路及航空网与世界各主要城市相连。轨道交通20分钟到达上海、60分钟到达南京，与沪、宁、杭融入同城轨道化生活。 供水：苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划规模60万m3/d，现供水能力45万m3/d，取水口位于太湖浦庄，原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。太湖原水通过两根输水管线（DN1400浑水管，长28km，20万m3/d，1997年投入运行；DN2200浑水管，长32km，50万m3/d，2005年投入运行），经取水泵站加压输送至净水厂，在净水厂内混凝、沉淀、过滤、消毒后，由配水泵房加压至园区管网。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂位于听波路，紧邻阳澄湖，于2014年7月投入运行。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模29万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+臭氧活性炭深度处理”工艺，达到国标生活饮用水水质标准。阳澄湖水厂的建成使苏州工业园区的供水实现双厂双水源的安全供水格局，大大提升了城市供水的安全可靠性，为城市的经济发展及人民的生活提供坚实的保障。 排水：采用雨污分流制。雨水由雨水管网汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 水处理：苏州工业园区现有污水处理厂2座，规划总污水处理能力90万立方米/日，建成3万吨/日中水回用系统。园区污水处理厂目前处理能力为35万立方米/日。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 供电：园区已建成以500千伏、220千伏线路为主网架，110千伏变电站深入负荷中心，以20千伏配网覆盖具体客户。采用双回路、地下环线的供电系统，目前供电容量为486MW，多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险，供电可靠率大于99.9%。所有企业均为两路电源，电压稳定性高。 供气：园区天然气气源为“西气东输”和“西气东输二线”长输管道，通过苏州天然气管网公司建设的高压管网为园区供气。 区内目前已建有港华、胜浦和唯亭3座高中压调压站。其中港华高中压调压站出站压力采用0.07兆帕和0.2兆帕两个等级,设计高峰小时流量分别为0.5万标立方米和2.0万标立方米；胜浦高中压调压站设计高峰小时流量为5.0万标立方米，出站设计压力为0.4兆帕，目前运行压力为0.2兆帕；唯亭高中压调压站设计高峰小时流量为3.0万标立方米，出站压力为0.4兆帕。 供热：苏州工业园区现有热源厂4座，建成投运供热管网91公里；园区范围规划供热规模700吨/时，年上网电量超过20亿度。 第一热源厂位于园区苏桐路55号，设计供热能力100吨/小时，现有二台20吨/小时的LOOS锅炉，供热能力40吨/小时，年供热量超过10万吨。 第三热源厂位于园区星龙街1号，占地面积8.51平方公顷，建设有两台180兆瓦（S109E）燃气—蒸汽联合循环机组。燃气轮机燃料为西气东输工程塔里木气田的天然气。供热能力为200吨/小时，发电能力为360MW。 东吴热源厂位于园区车坊金堰路，建设有三台130吨/小时循环流化床锅炉，2台25MW汽轮发电机组，供热能力200吨/小时。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区312国道北侧，扬富路以南，占地7.73公顷，于2013年5月投入运行，采用2套9E级（2×180MW级）燃气—蒸汽联合循环热电机组，年发电能力20亿kWh，最大供热能力240 t/h，年供热能力80万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量5亿立方米。项目投产后缓解了苏州市用电需求矛盾和满足工业园区热力负荷增长需要。 苏州东吴热电有限公司位于苏州工业园区的东南部，建有三台130吨/小时循环流化床锅炉，配二台24MW抽凝式汽轮发电机组，总投资达5亿多元，已于2005年5月建成，供汽发电。采用电除尘的电站锅炉，除尘效率高达99%以上；采用高温高压参数和抽汽供热机组性能可靠、压力变动率小的自动调压系统，可以在任何时段保障热用户的用汽品质，满足热用户用汽特性的需要。投产以来，机组抽汽的供汽能力可达160-180吨/小时以上。公司目前拥有蒸汽用户30多家，年销售蒸汽43万吨，主要为苏州工业园区独墅湖科教创新区和吴中区河东工业园的外资企业、民营私营企业服务。 通讯：通信路线由苏州电信局投资建设并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话、全球互联漫游移动电话、无线寻呼、国内主要城市电视和电话会议、传真通信、综合业务数字网、LAN、ADSL等公用数据网络通信业务以及DDN数字数据电路等业务。 防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务24小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 3、苏州工业园区规划 （1）规划范围 根据《苏州工业园区总体规划》（2012-2030），苏州工业园区行政辖区范围土地面积278km2。 （2）功能定位 国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城区。 （3）规划期限 2012-2030年，其中近期：2012-2015年；中期：2016-2020年；远期：2021-2030年。 （4）规划总体目标 探索转型升级、内涵发展的新路径，建设经济、管理、文化、社会、生态发展水平全面协调现代化的新城区。 至2020年，优化提升既有基础，发掘存量资源潜力，积累自主创新资本，稳中求进，为苏南现代化示范区建设先导先行。力争全面达到国际先进水平，其中，生态建设等部分指标达到国际领先水平。 至2030年，主要发展指标全面达到国际领先水平，建成产业高端、文化繁荣、居民富足、环境优美的现代化新城区。 （5）规划理念 效率引领、低碳引导及协调提升。 （6）空间布局 A．规划形成“双核多心十字轴、四片多区异彩呈”的空间结构。 双核：湖西CBD、湖东CWD 围绕金鸡湖合力发展，形成园区城市核心区。 多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字型发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能又划分为若干片区。 B．中心体系 规划“两主、三副、八心、多点”的中心体系结构 “两主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商业文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD） “三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区、月亮湾商务区和国际商务区。 “八心”，即八个片区中心，包括唯亭街道片区中心（3 个）、娄葑街道片区中心（1 个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区中心和胜浦生活区中心。 “多点”，即邻里中心。 4、《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查意见 2015年7月24日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见（环审【2015】197号）。 ①根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 ②优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 ③加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 ④严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 ⑤加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 ⑥落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 ⑦组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 ⑧完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 ⑨在《规划》实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 5、项目分析判定相关情况 （1）与产业政策的相符性 本项目为C3589其他医疗设备及器械制造。对照《产业结构调整指导目录（2013 年本）》（2016年修订），不属于限制类及淘汰类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，不属于限制类及淘汰类项目。对照《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，不属于限制类、禁止类及淘汰类项目。 综上所述：本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （2）与规划的相符性 ①与《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》相符性 本项目位于苏州工业园区兴浦路200号联东U谷工业园区双创中心，联东U谷工业园区双创中心是打造以生物医药、人工智能、电子科技、电子信息及各类新兴产业等主导产业集聚的综合产业园区。项目周边市政设施到位，条件成熟，所有道路及供电、燃气、供水、排水、通信、网络等各种管线均已完成，具备入区项目建设条件。该场地交通十分方便，基础设施较完备。根据《苏州工业园区总体规划（2012~2030）》，项目所在地为生产研发用地，适合本项目建设。 综上所述：本项目与《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》相符。 ②与《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见的相符性： 苏州工业园区总体规划环评审查意见提出以下产业政策要求：“严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。本项目主要进行医疗设备组装，属于C3589其他医疗设备及器械制造。不属于上述禁止产业，符合园区产业政策要求。 因此，项目符合《苏州工业园区总体规划（2012-2030年）》、《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见中用地和产业规划的要求。 （3）与“太湖流域管理条例”的相符性 《太湖流域管理条例》第四章第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目不属于其中禁止设置的行业，各污染物均可以做到达标排放，符合《太湖流域管理条例》的要求。 （4）与《江苏省太湖水污染防治条例（2018 年修订）》的相符性 本项目距离太湖直线距离22.5km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域三级保护区内。 《江苏省太湖水污染防治条例（2018 年修订）》第四十三条规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外”。 本项目为其他医疗设备及器械制造，不属于上述禁止的产业。本项目无含氮、磷生产废水排放，生活污水及生产废水接入园区污水处理厂处理。因此，项目符合《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》中的相关要求。 （5）与苏州市阳澄湖水源水质保护条例相符性 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订），阳澄湖水源水质保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径五百米范围内的水域和陆域；傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深一百米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖及沿岸纵深一千米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯五千米及沿岸纵深五百米。上述范围内已划为一级保护区的除外。 三级保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深二千米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深五百米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于苏州工业园区胜浦路200号，位于娄江南侧2.9km，不在《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）划定的一级、二级、三级保护区范围内，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例（2018修订）》的要求。 （6）与“三线一单”相符性 ①生态红线管控要求 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在阳澄湖（工业园区）重要湿地、独墅湖重要湿地、金鸡湖重要湿地二级管控区内。 表2-1 生态功能保护区概况 名称 主导生态功能 与本项目的位置关系 红线区域范围 面积（km2） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 阳澄湖（工业园区）重要湿地 湿地生态系统保护 项目北 3.5km —— 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围 68.2 —— 68.2 独墅湖重要湿地 湿地生态系统保护 项目西南 11.2km —— 独墅湖湖体范围 9.08 —— 9.08 金鸡湖重要湿地 湿地生态系统保护 项目西 10.2km —— 金鸡湖湖体范围 6.77 —— 6.77 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不在阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区内。 表2-2 生态保护红线区域概况 名称 类型 与本项目的位置关系 地理位置 区域面积 （km2） 阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 位于项目北侧；本项目距离阳澄湖水厂取水口直线距离6.3km 一级保护区：以园区阳澄湖水厂取水口（120°47′49″E， 31°23′19″N）为中心，半径500米范围内的域。 二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域及相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域。准保护区：二级保护区外外延1000米的陆域。其中不 包括与阳澄湖（昆山）重要湿地、阳澄湖中华绒螯蟹 国家级水产种质资源保护区重复范围 28.31 ②环境质量底线管控要求 根据环境质量现状监测结果：2017年园区PM2.5、NO2和O3超标，SO2、PM10、CO、TVOC达标；目前园区属于不达标区，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》、《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州工业园区“两减六治三提升”12 个专项行动实施方案》，园区通过系统推进“减煤、提标、降尘、禁燃”工作，落实挥发性有机污染物治理专项行动，大气环境质量将有所改善。地表水各项评价因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。昼间厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 本项目产生的各项污染物经过合理有效的处理措施，可做到达标排放；本项目建成后不会降低当地的环境功能要求。 因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线管控要求 本项目在现有园区内进行投产建设；区域环保基础设施较为完善，用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的用水要求；用电由市供电公司电网接入。项目采取了优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，未超过上线。 ④环境准入负面清单 苏州工业园区总体规划环评审查意见提出以下产业政策要求：“严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 本项目不在其规定的产业准入负面清单中。 （7）“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目属于C3589其他医疗设备及器械制造，不在“两减”范围之内，符合相关要求；本项目生活垃圾无害化处理率可达100%，满足“治理生活垃圾”的相关要求；项目产生的的生活污水、生产废水由市政管网接入苏州工业园区污水处理厂集中处理，不直接外排，符合太湖水环境治理的要求。本项目锡及其化合物、有机废气经收集加活性炭吸附处理后通过20m高的排气筒P1排放，符合相关要求。本项目不在“三提升”范围之内，不涉及黑臭水体、畜禽养殖，符合相关要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的相关要求。 （8） “江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案”相符性分析 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求：在全省选择 5－6个园区，开展环境政策和制度集成改革试点，放大政策扶持和改革集成效应；禁止新增化工园区；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代；加强工业企业VOCs无组织排放管理；推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。本项目位于苏州工业园区，在生产过程中不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，也不使用苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂，本项目化验检验过程在洁净车间进行，有机废气收集率较高，废气处理措施可行有效，因此符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的规定。

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境 （1）区域环境质量现状 本项目为大气环境二级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，现状调查需调查项目所在区域环境质量达标情况及有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据。基本污染物数据来源于《2017年度苏州工业园区环境质量公报》。具体评价结果见下表。 表3-1 苏州市大气环境质量现状（CO为mg/m3，其余均为μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114 超标 24小时平均第95百分位数 86 75 114 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 27 达标 24小时平均第98百分位数 31 150 21 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 123 超标 24小时平均第98百分位数 118 80 148 超标 PM10 年平均质量浓度 63 70 90 达标 24小时平均第95百分位数 135 150 90 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.5 4 38 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 181 160 113 超标 其他污染物TVOC质量现状数据引用《苏州晶方半导体科技股份有限公司集成电路12英寸三维TSV及扇出型模块生产项目》委托南京白云环境科技集团股份有限公司于2017年11月11日-17日对敏感点青年公社TVOC的监测数据（报告编号：（2017）宁白化环监（气）字第201711841-3号），青年公社位于本项目西南1718m，监测结果如下表。 表3-2 TVOC环境质量现状（μg/m3） 监测 点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准 监测浓度 范围 最大浓度占标率（%） 超标率/% 达标情况 X Y 青年公社 -1765 -786 TVOC 8小时平均 600 22-59 9.8% 0 达标 由表3-1和表3-2可以看出，2017年园区PM2.5、NO2和O3超标，SO2和PM10达标，TVOC达标。目前园区属于不达标区，为进一步改善环境质量，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，结合园区实际，制定《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的总体要求和目标，到2020年，园区PM2.5年均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上。 苏州工业园区通过“优化产业结构，推荐产业绿色发展，加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，积极调整运输结构，发展绿色交通体系，实施重大专项行动，大幅降低污染物排放，优化调整用地结构，推进面源污染治理”等措施，严格执行江苏省制定《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，实现目标：“经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。” 2、地表水环境 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为地表水环境三级B评价，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。基本污染物数据来源于《2017年度苏州工业园区环境质量公报》。 吴淞江(车坊大桥~胜浦江圩)：水质目标为IV类。2017年，吴淞江(车坊大桥-胜浦江圩)共设车坊大桥、金鸡湖大道(吴淞江大桥)、胜浦大桥和胜浦江圩4个监测断面，水质类别均符合IV类。 因质量公报上无纳污水体具体现状数据，本评价报告引用《苏州晶方半导体科技股份有限公司集成电路12英寸三维TSV及扇出型模块生产项目》委托南京白云环境科技集团股份有限公司于2017年11月11日-13日对地表水的监测数据（报告编号：（2017）宁白化环监（水）字第201711841-1号）。从监测时间至今水体无重大污染源受纳的变化，监测结果具有可参考性。监测结果如下。 表3-3 水环境质量现状 单位：mg/L 调研断面 项目 监测项目（mg/L） pH（无量纲） COD 氨氮 总磷 园区污水处理厂排放口上游500m 浓度范围 7.45-7.52 16-17 0.404-0.442 0.08-0.13 浓度均值 7.48 16.33 0.419 0.103 超标率% 0 0 0 0 园区污水处理厂排放口下游1500m 浓度范围 7.58-7.62 17-18 0.516-0.568 0.08-0.14 浓度均值 7.60 17.67 0.543 0.097 超标率% 0 0 0 0 标准值（Ⅳ类） 6~9 30 1.5 0.3 由上表可知纳污河流吴淞江符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，因此评价区域内地表水环境质量良好。 3、声环境 根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号文）的要求，项目所在地为声环境功能类别3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。现企业生产制度为长白班，故委托江苏苏环工程质量检测有限公司对兴浦路200号联东U谷2#楼边界进行了昼间噪声监测。具体监测数据如表3-3： 监测时间：2019年4月24日 监测点位：本项目租赁厂房界外1 米 监测项目：等效连续A 声级（LeqdB（A）） 监测条件：20℃、40%RH，100.7kPa、多云、风速＜5m/s； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，稳态噪声测量1 分钟的等效声级。 表3-4 声环境监测结果一览表（dB（A）） 监测点位 标准级别 昼间 达标情况 监测值 标准限值 N1 3类 58.4 65 达标 N2 3类 56.1 65 达标 N3 3类 57.7 65 达标 N4 3类 57.0 65 达标 监测结果表明，项目边界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准3类要求，说明项目地声环境质量现状良好，满足声环境功能要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地址位于苏州工业园区兴浦路200号。根据现场踏勘，项目区域场地平坦，厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。项目周围主要环境保护目标监下表： 表3-5 项目周围环境保护目标 环境要素 坐标/m 保护对象 方向 距离/m 规模/户 保护级别 X Y 大气环境 684 69 中新领袖天地 E 420 772 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 503 341 明日之星 ENE 437 818 -1732 -801 青年公社 SW 1718 3600 -115 -2376 浦湾公馆 S 2222 1096 591 -2419 金苑新村 SSE 2433 1104 -1511 2031 亭南新村南区 NW 2430 632 -271 -2606 恒景花园 SSW 2564 365 334 -2550 星浦学校 SSE 2474 4000人 807 -2376 园东新村 SSE 2422 2168 注：以项目地中心为坐标原点 表3-6 环境保护目标（水环境） 环境要素 环境保护目标 坐标/m 方位 距离 （m） 规模 保护级别 X Y 水环境 新浦河 345 0 东 345 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 中心河 -590 0 西 590 小河 强胜河 0 -280 南 280 小河 友谊河 0 620 北 620 小河 吴淞江 0 -4055 南 4055 中河 阳澄湖 0 4440 北 4440 中湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 太湖 -45400 0 西 22500 大湖 污水处理厂排口 -549 -3966 西南 3968 / / 注：以项目地中心为坐标原点 表3-7 环境保护目标（声环境、生态环境） 环境 要素 环境保护目标 方位 距离 （m） 规模 保护级别 声环境 厂房周围环境 厂房四周 1m / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 环境 独墅湖重要湿地二级管控区 西南 11200 9.08km² 《江苏省生态红线区域保护规划》中主导生态功能为：湿地生态系统二级管控区 金鸡湖重要湿地二级管控区 西 10200 6.77 km² 阳澄湖（工业园区）重要湿地二级管控区 北 3500 68.20 km² 阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区 北 6300 28.31 km² 《江苏省国家级生态保护红线规划》中饮用水水源保护区 太湖 西 22500 2445 km² -- 本项目距金鸡湖重要湿地约10.2km，距独墅湖重要湿地约11.2km，距阳澄湖（工业园区）重要湿地约3.5公里，距阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区约6.3公里，对照《江苏省生态红线区域保护规划》（2013 年版）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（2018 年版）及《苏州工业园区生态红线区域保护方案》（2015 年版），本项目不在金鸡湖重要湿地、独墅湖重要湿地、阳澄湖（工业园区）重要湿地管控区、阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区范围内。

# 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 项目地纳污水体吴淞江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS采用水利部的标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。 表4-2 地表水环境质量标准 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限制 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准 pH （无量纲） 6~9 COD mg/L 30 氨氮 mg/L 1.5 总磷 mg/L 0.3 水利部标准《地表水资源质量标准》（SL63-94） 四级标准 SS mg/L 60 3、声环境质量标准 本项目厂区边界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 表4-3 声环境质量标准 执行标准 执行标准 单位 标准限值 昼间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准 dB 65 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 本项目产生的非甲烷总烃、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表4-4 大气污染物排放标准 污染因子 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度mg/m3 排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3) 锡及其化合物 20 8.5 0.52 周界外浓度最高点 0.24 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 非甲烷总烃 20 120 17 4.0 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，（GB 8978-1996）未作规定的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；2021年1月1日前污水厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）的表2标准，2021年1月1日起污水厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的表2标准，（DB32/1072-2007）、（DB32/1072-2018）未作规定的项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。 表4-5 水污染物排放标准 排放口 位置 执行标准 执行时间 取值表号 及级别 污染物 单位 标准 限值 厂排口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） / 表4 三级标准 pH 无量纲 6~9 COD mg/L 500 SS mg/L 400 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015） / 表1 B等级 氨氮 mg/L 45 总磷 mg/L 8 污水厂 排口 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 2021年1月1日前 表2标准 COD mg/L 45 氨氮 mg/L 5（8）* 总磷 mg/L 0.4 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 2021年1月1日起 表2标准 COD mg/L 45 氨氮 mg/L 4（6）* 总磷 mg/L 0.4 《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002) / 表1 一级 A标准 pH / 6~9 SS mg/L 10 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；污水厂排口COD、TP执行《苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂提标改造工程》报告中的标准。 噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 营运期噪声排放标准 种类 执行标准 类别 标准值 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间 65dB（A） 固废 本项目固体废物包括危险固废、一般固废及生活垃圾，固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单。 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71 号，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 表4-7 本项目污染物产生排放三本账 种类 污染物 产生量t/a 自身削减量t/a 排放量t/a 废气 （有组织） 非甲烷总烃 0.058 0.0464 0.0116 废气 （无组织） 非甲烷总烃 0.0064 0 0.0064 锡及其化合物 0.001 0 0.001 生活污水 水量 1125 0 1125 COD 0.45 0 0.45 SS 0.3375 0 0.3375 氨氮 0.034 0 0.034 总磷 0.006 0 0.006 生产废水 水量 47.81 0 47.81 COD 0.0024 0 0.0024 SS 0.0024 0 0.0024 制纯浓水 水量 60 0 60 COD 0.003 0 0.003 SS 0.003 0 0.003 水量合计 水量 1232.81 0 1232.81 COD 0.4554 0 0.4554 SS 0.3429 0 0.3429 氨氮 0.034 0 0.034 总磷 0.006 0 0.006 固废 危险废物 1.101 1.101 0 一般工业固废 0.08 0.08 0 生活垃圾 5.625 5.625 0 水污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、总磷，考核因子为水量、SS。 大气污染物在苏州工业园区内平衡；水污染物纳入污水处理厂总量范围内，总量指标符合区域污染物总量控制要求。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 施工期 本项目租赁苏州工业园区兴浦路200号联东U谷双创中心2#501，无需进行土建。 施工期只进行简单安装。 二、运营期 1、EBXP-H1电转染仪、EBXP-F1流式电转染仪组装 图5-1 整机组装工艺流程图 工艺说明： 整机组装：生产人员将原材料从仓库中领出，人工使用螺丝刀、扳手等工具将各电子元件、机械结构件、电机、仪器外壳组装在一起。 自检：对于组装完成的仪器进行检查，检查配件齐全，同时检查基本电气性能，不合格品返工重装。 QC检验：使用万用表、示波器、检测工装等工具，测试仪器外观、电气性能，检验中如发现不合格品会重新组装，直至合格。 入库：经过QC检验合格的产品封装入库。 整机包装：人工贴签于仪器表面，包装盒经检验合格，进行包装，此工序在普通车间进行，此工序会产生固体废物包装边角料S1。 QC检验：检验配件齐全、包装完好，配件不齐的进行重新包装。 入库：经过QC检验合格的包装入库。 2、EBXP-F1流式耗材组装/包装工序 图5-2 EBXP-F1流式耗材组装/包装工序工艺流程图 工艺说明： 电路板焊接：生产人员利用焊锡丝焊接电路板，此工序产生锡及其化合物G2-1。 清洗/烘干：焊接后的电路板人工用小刷子蘸酒精清洗，放置3分钟自然晾干；电极管、电极盒等需要纯水清洗，于60℃烘干120分钟。此工序会产生清洗废水W2-1，挥发的酒精G2-2。 电极盒组装：生产人员将电路板与包装盒进行组装。 电气测试：生产人员将组装完成的电子元器件进行测试，主要测试电气导通，不合格品重新组装。 超声焊接：超声波焊接是由发生器产生20KHz(或15KHz)的高压、高频信号，通过换能系统，把信号转换为高频机械振动，加于工件上，通过工件表面及在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到此工件本身的熔点时，使工件接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，便达成完美的焊接。依据此原理，将电极盒进行焊接，此工序利用压缩空气做动力源，不产生焊接废气。 焊接测试：将焊接完成的电极盒放在测试仪器中进行测试，主要测试其外观性与导通性，此处产生次品S2-1。 管路组装：测试合格的电极盒与硅胶管和不同规格的瓶盖进行连接组装。 成品测试：包装完整的耗材在测试仪器中进行成品测试，产生的不合格品重新组装。 吸塑包装：测试合格的产品置于塑料包装盒内，硅胶管与塑料包装盒缝隙处使用UV胶连接固定，并用紫外光照并封口。此工序会产生极少UV胶废气，忽略不计及包装废料S2-2。 产品入库：包装后产品入库保存。 委外灭菌：将仓库中产品发至外部供应商进行环氧乙烷灭菌。 灭菌检验：检验供应商灭菌文件和产品外包装完整性，若发现不合格品，重新灭菌，直至产品合格。 封装入库：灭菌合格产品入库。 纸箱包装：人工贴标签于包装上面。将分装好耗材分别放入纸箱中，然后进行包装。此工序会产生边角包装废料S2-3。 3、电极杯组装/工序 图5-3 电极杯组装/工序工艺流程图 工艺说明： 清洗/烘干：生产人员将原材料取出后，用纯水清洗电极杯和杯盖，然后在60℃烘干120分钟。此工序会产生清洗废水W3-1。 测试：生产人员将电极杯进行测试，主要测试其是否漏气，产生不合格品S3-1。 吸塑包装：将电极杯封装在塑料包装盒内。此工序会产生包装废料S3-2。 产品入库：包装后产品入库。 委外灭菌：将产品发出外部供应商进行环氧乙烷灭菌。 灭菌检验：检验供应商灭菌文件和产品外包装完整性，若发现不合格品，重新灭菌，直至产品合格。 产品入库：灭菌后后产品入库。 4、针电极组装/工序 图5-4 针电极组装/工序工艺流程图 工艺说明： 清洗/晾干：生产人员使用小刷子蘸取酒精清洗电极针，然后自然晾干3分钟。此工序会产生酒精挥发废气G4-1。 组装1：生产人员将电路板与电极针进行组装。 电路板焊接：生产人员利用焊锡丝将电路板焊接，此工序产生锡及其化合物G4-2。 清洗：焊接完成的电路板用小刷子蘸取洗板水进行清洗，此工序产生有机清洗废气G4-3。 焊接测试：将焊接完成的电路板放在测试仪器中进行测试，主要测试其外观性与导通性，此工序产生不合格品进行重新焊接。 组装2：将焊接好的电路板与电极外壳进行组装。 成品测试：将组装后的电极在测试仪器中进行成品测试，不合格品重工。 吸塑包装：将针电极封装在塑料包装盒内。此工序会产生包装废料S4-1。 产品入库：包装后产品入库。 委外灭菌：产品发出外部供应商进行环氧乙烷灭菌。 灭菌检验：检验供应商灭菌文件和产品外包装完整性，若发现不合格品，重新灭菌，直至产品合格。 产品入库：灭菌合格后产品入库。 5、Buffer液生产 图5-5 Buffer液生产工艺流程图 工艺说明： 物料校对：实验人员针对配置缓冲液的物料进行校对核实。 物料称量：实验人员利用电子天平对物料（非酸碱粉末）进行逐一称量。 溶解：实验人员将物料倒入烧杯加水溶解并用搅拌器搅拌。 调节pH：搅拌均匀后加入5mol/L的HCL或者NaOH调节pH，使用pH计测定，溶液pH值调节至6.5-7.5，调节pH过程中会有HCl气体挥发G5-1，该步骤在通风橱中进行。 定容：在烧杯中加入蒸馏水定容至8L。 测定pH值：实验人员使用pH计再次测定溶液的pH值，使其达到标准，与第一次调节相同，此工序pH均能达到要求，不产生废液。 分装：实验人员将达到标准的溶液分装在125ml的玻璃瓶中； 灭菌：将溶液通过0.1μm的过滤器过滤，（用蠕动泵连接硅胶管，硅胶管一端连接赛多利斯过滤器，一端通过无菌枪头放入到液体中）。此工序产生废一次性过滤器S5-1。 检测 ①无菌检查：将溶液放在培养基中培养14天，观察其是否长菌，此过程产生不合格品经蒸汽灭菌后收集，产生一次性培养皿S5-2； ②内毒素检测；通过对照、选取样品、孵育、判定其阴阳性。此工序会产生医疗固废S5-2，通过蒸汽灭菌后统一收集。 入库：经过灭菌后，合格的产品封装入库。 Buffer液生产过程中相关玻璃仪器每季度清洗一次。 6、生物实验 图5-6 生物实验流程图 生物实验主要是验证产品（电转染仪、流式电转染仪、流式耗材包、孔板针电极、电转杯）的性能和稳定性。 6.1 细胞培养实验 1）细胞复苏： 将生物安全柜进行常规消毒，紫外照射30min，培养基进行室温恢复20min，水浴锅调整到37℃。在液氮罐中找到对应的细胞，37℃水浴锅化冻2min，直至细胞液完全化冻。转入到含有培养基的离心管中，1000rpm/min，离心5min，处理提取细胞； 使用移液器弃去上清，加入新鲜培养基重悬细胞，台盼蓝染色计数，按照生物实验0.3-0.5e6/ml活细胞密度接种到对应培养容器中，培养体积一般为30-50ml； 此步骤有固体废物产生 （一次性离心管、枪头、移液管等废物）； 2）支原体检测（按照CLARK T102说明书进行操作） 注意：进行检测的细胞系必须经过复苏生长3天以上，并且检测时细胞的汇合度达70-90%，测试时要加上阳性对照（试剂盒自带的支原体DNA）和阴性对照（未经细胞培养的培养基） ①离心收集细胞上清 ②将试剂盒取试剂取出，化冻，离心机上离心2min ③配制反应体系，注意solution 2要放在-20℃冰箱保存 ④使用200μl移液器反复轻轻吹打混匀5次，然后取24μl分装到200μl PCR管中 ⑤加入1μl 支原体DNA到阳性管中，1μl未经细胞培养的培养基到阴性管中，再加待测细胞离心后的上清1μl于待测管中 ⑥61℃水浴60min， ⑦结果判定，紫红色为支原体阴性，蓝绿色为支原体阳性，合格产品进行接下来传代处理 此步骤有固体废物产生 （一次性离心管、枪头、移液管等废物），委托资质公司统一收集；产生不合格细胞，通过高温高压灭菌后放入有机废液收集，委托资质公司统一收集 3）细胞传代 ①细胞移入离心管计数； ②1000rpm，5min离心，弃上清； ③准备好传代的细胞培养瓶，按照0.3e6/ml的细胞密度进行传代2-3次，共计培养2L细胞； 此步骤有固体废物产生 （一次性离心管、枪头、移液管等废物），委托资质公司统一收集，产生废弃的培养基等废液体，高温高压灭菌后放入有机废液收集，委托资质公司统一收集。 6.2 质粒提取实验 6.2.1质粒提取过程（一次1200ml菌液，每月提取4次）： 1) 离心收集菌体 将过夜培养的菌液倒入50 ml离心管，室温8000 rpm离心4 min，尽量吸除上清； 2) 重悬菌体 向留有菌体沉淀的离心管中加入约10 ml溶液P1，使用移液器彻底裂解悬浮细菌细胞沉淀， 3)裂解菌体 向离心管中加入10 ml溶液P2，立即温和地上下翻转6~8次，室温放置5 min。 4)去蛋白 向离心管中加入10 ml溶液P4，立即温和地上下翻转6~8次，充分混匀，至溶液出现白色分散絮状沉淀。然后室温放置10 min左右。 5)离心去除沉淀 10000rpm 45min 温室，上清液过柱 6)沉淀质粒 向滤液中加入0.3倍滤液体积的异丙醇，上下颠倒混匀后转移到吸附柱CP6中， 7)过柱收集质粒 室温8000 rpm 离心2 min，倒掉收集管中的废液，将吸附柱CP6重新放回收集管中。 8)洗涤 向吸附柱CP6中加入8 ml漂洗液PW（请先检查是否已加入无水乙醇），8000 rpm离心2 min，弃掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中。此步骤进行2次 9)加无水乙醇 加入3ml无水乙醇 8000rpm 2min室温离心；静置15min，待无水乙醇全部挥发。 10)收集质粒 将吸附柱CP6置于一个干净的50 ml收集管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加1.5ml 纯水（65-70℃水浴加热处理），室温放置5 min，然后室温8000 rpm离心4 min进行洗脱。 此步骤产生LB废液通过121℃ 20min灭菌，之后作为有机废液收集，委托有资质公司统一收集，其次，每次实验约产生300mL的废液（废乙酸、废异丙醇、废乙醇）S6，统一收集委托有资质公司进行处理；以及产生一次性固体废物（离心管等），有机废气G6。 6.2.2. 质粒检测 6.2.2.1 浓度纯度测试 使用nanodrop紫外分光光度计进行浓度纯度测试，此过程需要无菌水10μl和1μl质粒。 6.2.2.2 琼脂糖凝胶电泳检测 1）琼脂糖凝胶的制备：称取1g琼脂糖，加入100ml 1×TAE缓液，置于三角瓶中，将该三角瓶置于微波炉加热至琼脂糖溶解。将热琼脂糖溶液倒入胶膜中，使胶液缓慢地展开，直到在整个有机玻璃板表面形成均匀的胶层凝。11孔小胶体积的厚度在3～5mm之间，检查一下梳子的齿下或齿间是否有气泡。 2）制好胶后将铺胶的有机玻璃内槽放在含有1×TAE（Tris-乙酸）工作液的电泳槽中使用。 3）上样及电泳 此过程产生一次性固体废物（一次性枪头和废弃固体琼脂糖胶） 6.2.2.3 内毒素测试（参照厦门鲎试剂凝胶检测法进行检测） 1）配制反应体系：含阴性对照、阳性对照和样品体系配置，其中加入体积均为0.1mL； 2）孵育：使用封口膜封闭管口，轻轻摇匀，垂直放入37±1℃的恒温器中孵育60±2分钟，然后取出观察结果（在孵育期间应避免任何的振动）； 3）判定：待孵育结束，将试管从恒温器中取出，缓慢倒转180°时，若管内形成凝胶，并且凝胶不变形，不从管壁滑脱者为阳性；未形成凝胶或形成的凝胶不坚实、变形并从管壁滑落者为阴性。 此过程会产生安瓿瓶生物医疗固体废弃物，每次实验用量6个安瓿瓶，每月24个安瓿瓶。 6.3 细胞电转 将6.1的细胞和6.2的质粒及5中生产的buffer通过EBXP-H1或者EBXP-F1进行电转染 此过程会产生2L左右的无毒培养基等废液，通过高温高压灭菌后收集，委托有资质公司进行处理；此过程产生无害类实验塑料耗材如培养皿、离心管、移液管等，统一收集后委托第三方公司处理。 6.4其他（实验器皿清洗）： 实验前清洗，需对Buffer配置用的烧杯、量筒、容量瓶以及LB配置的三角锥形瓶进行清洗，清洗分3步：第1步，用加入无磷洗洁精得自来水冲洗仪器表面；第2步用纯水润洗，去除残留的洗洁精。第3步，用超纯水再次润洗，经过清洗后，器皿放入烘箱干燥后备用。此步骤产生无污染废水，直接排放。实验用的其他耗材均采购一次性无菌产品，无需进行清洗 实验后清洗，需对Buffer配置用的烧杯、量筒、容量瓶以及LB配置的三角锥形瓶进行清洗，清洗分3步：第1步，用加入无磷洗洁精得自来水冲洗仪器表面；第2步用纯水润洗，去除残留的洗洁精。第3步，用超纯水再次润洗，经过清洗后，器皿放入烘箱干燥后备用。此步骤产生含氮磷的清洗废水，按照有机废液进行统一收集，委托有资质公司进行处理。Buffer生产每季度进行一次清洗，单次清洗用水20L，年清洗用水约80L，排水为60L；质粒提取每周进行一次清洗，年清洗用水为120L排水为100L此步骤产生含氮磷清洗废水L6。 主要污染工序 1、废气 本项目清洗工序需使用洗板水（仅针电极使用）和酒精对电路板进行清洗，清洗过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计）G2-2、G4-1、G4-3，类比其他同类项目，结合本项目情况，酒精擦拭时挥发速率较快，确定本项目酒精挥发系数为100%，清洗阶段酒精使用量为10L/a，洗板水2L/a，则清洗过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为10.39kg/a，经清洗工位上方的集气罩收集后通过活性炭吸附处理装置处理。 本项目EBXP-F1流式耗材包组装/包装工序以及针电极组装/包装工序电路板焊接利用焊锡丝焊接会产生锡及其化合物G2-1、G4-2，此部分废气产生量为1kg/a，产生量很小，在车间内无组织排放。 本项目生物实验在质粒提取过程中需使用无水乙醇、异丙醇以及乙酸，生物实验在生物实验室进行，生物实验室设有通风橱。质粒提取过程产生有机废气（以非甲烷总烃计）G6，根据业主提供的资料，在实验中无水乙醇全部挥发，生物实验无水乙醇使用量为60L/a，异丙醇使用量为7L/a，乙酸使用量为1.2L/a，则此过程中非甲烷总烃合计产生量为54.1kg/a，经通风橱集气罩收集通过活性炭吸附处理装置处理。 Buffer液配置工序中调节pH需使用盐酸，结合本项目情况，盐酸的挥发系数为1%，本项目盐酸使用量为0.2L/a，则HCL产生量很小，可忽略不计。 根据业主资料，本项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭一年更换一次，一次装填量200kg。活性炭对有机废气的吸附容量在35%以上，即1kg活性炭可吸附有机废气0.35kg以上。本项目共使用活性炭200kg/a，可吸附有机废气70kg以上，所以本项目废气处理设施是可行的。 综上，本项目共产生非甲烷总烃64.49kg/a，经收集后通过20米高排气筒P1排放。非甲烷总烃收集效率为90%，处理效率为80%，故本项目非甲烷总烃有组织排放量为11.608kg/a，无组织排放量为6.449kg/a，锡及其化合物无组织排放1kg/a。 项目产生及排放情况见表5-1、表5-2

表5-1 本项目有组织废气产生及排放一览表 来源 风量(m3/h) 污染物 污染物产生 处理措施 处理效率 排放状况 标准 排气筒编号 排放参数 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 高度m 直径 m 温度 ℃ 实验室、生产组装区 2000 非甲烷总烃 14.51 0.029 0.058 活性炭吸附 80% 2.9 0.0058 0.0116 120 0.24 P1 20 0.16 25 表5-2本项目无组织废气产生及排放一览表 污染源 污染物 产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源面积（m2） 面源高度（m） 生产车间 锡及其化合物 0.001 0.0005 8.1 32.7 265 2.6 非甲烷总烃 0.0064 0.0032 16.2 20.4 330 2.6 HCL /

2、废水 本项目废水主要分为生活污水、清洗废水、制纯浓水及其他废水。 生活污水： 项目建成后，本项目职工45人，年工作250天，生活用水以125L/d•人算，年工作250天，则生活用水总量为1406.25t/a，排污系数为0.8，生活污水排放量为1125t/a。主要污染因子为pH、COD、SS、氨氮、总磷。 制纯浓水： 本项目有一套纯水制备系统，纯水制备工艺为：自来水→原水箱→原水泵→砂滤器→炭滤器→自动加药阻垢装置→保安过滤器→一级高压泵→一级RO膜组→PH调节装置→一级RO水箱→二级高压泵→二级RO膜组→二级RO纯水箱→RO纯水泵→1um微孔膜过滤器→EDI装置→EDI纯水箱→变频纯水泵→紫外杀菌器→分配系统管道。根据业主提供的材料，纯水制备能力为0.3t/h，纯水制备效率为50%，项目使用自来水120t/a，产生纯水60t/a，因此制纯浓水60t/a。 清洗废水： 本项目实验器材及电路板需用纯水进行清洗，电路板清洗废水及实验器材前道清洗不含氮、磷，共用纯水59.65t/a，产生废水47.75t/a，主要污染物为COD、SS，直接排入市政污水管网。Buffer液生产及生物实验后道清洗废水（含氮磷）共用纯水0.2t/a，产生废水0.16t/a，作为危废委外处理。 其它废水： 本项目生物实验水浴锅用水量0.1t/a，产生更换废水（不含氮磷）0.06t/a，和前道清洗废水（不含氮磷）一道排入市政污水管网。蒸汽灭菌锅用水量0.05t/a,产生更换废水（含氮磷）0.03t/a，与后道清洗废水一道委外处理。 表5-3 污水产生及排放情况一览表 种类 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生量 处理措施 污染物排放量 标准浓度 限值(mg/L) 排放方式 与去向 浓度 (mg/L） 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生活污水 1125 pH 6~9 接管市政管网 6~9 园区污水厂处理后尾水排吴淞江 COD 400 0.45 400 0.45 500 SS 300 0.3375 300 0.3375 400 NH3-N 30 0.034 30 0.034 45 TP 5 0.006 5 0.006 8 生产废水 47.81 pH 6~9 6~9 COD 50 0.0024 50 0.0024 500 SS 50 0.0024 50 0.0024 400 制纯浓水 60 pH 6~9 6~9 COD 50 0.003 50 0.003 500 SS 50 0.003 50 0.003 400 本项目水平衡图如下： 图5-7 本项目水平衡图 （单位t/a） 3、噪声 本项目噪声源主要为生产设备运转产生的噪声，噪声源强在65-85dB（A），详见下表。 表5-4 项目噪声情况一览表 序号 设备名称 设备台数 源强dB（A） 所在位置 距离厂界最近距离/m 治理措施 降噪效果dB（A） 1 空调机组 5 85 车间 南，20 选用低噪声设备、采用隔声、减振等措施 ≥30 2 中效过滤排风机组 3 80 南，20 ≥30 3 离心机 1 65 南，30 ≥30 4 鼓风箱(干燥箱) 1 75 南，30 ≥30 5 摇床 1 70 南，30 ≥30 6 空气压缩机 1 80 南，20 ≥30 4、固体废物 生活垃圾：本项目有职工45人，年工作250天，生活垃圾产生以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5.625t/a。由环卫部门统一清运。 废包装材料：生产过程中会产生废纸箱包装边角料，根据业主提供的材料，本项目产生量为0.05t/a，统一收集后合理处置。 不合格产品：本项目测试时会产生不合格品，产生量为0.03t/a，收集后委托有资质单位处理。 废耗材：主要包括孔板、培养瓶、培养皿、离心管、移液器枪头、一次性PE手套、口罩等，年产生量为0.5t/a，收集后委托有资质单位处理。 含氮磷废水：生产Buffer液后道清洗及蒸汽灭菌时会产生含氮磷废水，产生量为0.19t/a，收集后委托有资质单位处理。 废试剂盒：生物实验过程中会产生质粒提取试剂盒、内毒素测试试剂盒，产生量为0.003t/a，收集后委托有资质单位处理。 生产废液：主要包括生物废液0.15t/a、有机废液0.012t/a、强酸废液0.025kg/a，强碱废液0.025kg/a，年产生量为0.162t/a，收集后委托有资质单位处理。 废活性炭：一年更换一次活性炭，一次更换200kg，削减有机废气46.4kg/a，则产生废活性炭246.4kg/a。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求、《国家危险废物名录》（2016版）以及《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017），建设项目副产物判定结果汇总见下表。 表5-5 项目副产物产生情况汇总表（t/a） 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 生活 固体 / 5.625 √ 2 废包装材料 包装 固体 边角废料 0.05 √ 《固体废物鉴别标准 通则》 （GB34330- 2017） 3 不合格品 成品测试 固体 / 0.03 √ 4 废耗材 所有工序 固体 各类试剂 0.5 √ 5 含氮磷废水 清洗 液体 / 0.19 √ 6 废试剂盒 检测 固体 各类试剂 0.003 √ 7 生产废液 检测 液体 试剂 0.162 √ 8 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、乙醇 0.246 √ 表5-6 固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物代码 估算产生量(t/a) 1 生活垃圾 一般固废 生活 固 / 《国家危 险废物名 录》（2016 本） / / 99 5.625 2 废包装材料 包装 固 边角料 / / 86 0.05 3 不合格品 成品测试 固 / / / 86 0.03 4 废耗材 危险废物 所有工序 固 各类试剂 T/In HW49 900-041-49 0.5 5 含氮磷废水 清洗 液 / T/In HW06 900-404-06 0.19 6 废试剂盒 检测 固 各类试剂 T/In HW49 900-041-49 0.003 7 生产废液 检测 液 试剂 T/In HW06 900-404-06 0.162 8 废活性炭 废气处理 固 活性炭、乙醇 T/In HW49 900-041-49 0.246 表5-7 项目危险废物污染防治措施 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生工序 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 贮存方式 利用处置方式 1 废耗材 HW49 900-041-49 0.5 所有工序 固 各类试剂 各类试剂 间歇 T/In 分类收集。防风、防雨、防晒、防泄漏贮存 委托资质单位处理 2 含氮磷废水 HW06 900-404-06 0.19 清洗 液 各类试剂 各类试剂 间歇 T/In 3 废试剂盒 HW49 900-041-49 0.003 检测 固 各类试剂 各类试剂 间歇 T/In 4 生产废液 HW06 900-404-06 0.162 检测 液 试剂 各类试剂 间歇 T/In 5 废活性炭 HW49 900-041-49 0.246 废气处理 固 活性炭乙醇 有机废气 间歇 T/In

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 14.51 | 0.058 | 2.9 | 0.0058 | 0.0116 | P1排气筒 |
|  | 无组织 | 锡及其化合物 | / | 0.001 | / | / | 0.001 | 周围大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.0064 | / | 0.0032 | 0.0064 |  |
| 水污染物 | 类别 | 水量 | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 1125 | PH | 6~9 | 6~9 | 园区污水处理厂 |
|  |  |  | COD | 400 | 0.45 | 400 | 0.45 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.3375 | 300 | 0.3375 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.034 | 30 | 0.034 |  |
|  |  |  | TP | 5 | 0.006 | 5 | 0.006 |  |
|  | 生产废水 | 47.81 | PH | 6~9 | 6~9 |  |
|  |  |  | COD | 50 | 0.0024 | 50 | 0.0024 |  |
|  |  |  | SS | 50 | 0.0024 | 50 | 0.0024 |  |
|  | 制纯浓水 | 60 | PH | 6~9 | 6~9 |  |
|  |  |  | COD | 50 | 0.003 | 50 | 0.003 |  |
|  |  |  | SS | 50 | 0.003 | 50 | 0.003 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.625 | 5.625 | 0 | 0 | 环卫部门统一清运 |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 合理处置 |
|  |  | 不合格品 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废耗材 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 委托资质单位处理 |
|  |  | 含氮磷废水 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废试剂盒 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |
|  |  | 生产废液 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 排放源 | 污染物名称 | 设备台数 | 源强度dB（A) | 治理措施 |
|  | 空调机组 | 噪声 | 5 | 85 | 采用低噪声设备、隔声减振、及距离衰减等措施。 |
|  | 中效过滤排风机组 |  | 3 | 80 |  |
|  | 离心机 |  | 1 | 65 |  |
|  | 鼓风箱(干燥箱) |  | 1 | 75 |  |
|  | 摇床 |  | 1 | 70 |  |
|  | 空气压缩机 |  | 1 | 80 |  |
| 主要生态影响：无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在施工期间仅有设备安装和室内布置，无需进行土建，不作具体分析。 运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目不建设食堂，无油烟废气等污染物产生。 由工程分析可知，本项目废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计），经过通风橱集气罩收集（收集效率90%），经活性炭吸附装置处理（处理效率80%），处理后由20m高排气筒P1排放。本项目有组织排放有机废气（以非甲烷总统计）0.0058t/a。 （1）技术可行性分析 本项目共设两套通风橱，型号为SW-TFG-15，外部尺寸1455mm*7600mm*1950mm，内部尺寸700mm*130mm*600mm，生产过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经过通风橱及集气罩收集（收集效率90%），经活性炭吸附装置处理（处理效率80%），处理后经20m高排气筒P1排放。 活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的孔隙结构使其具有很大的表面积，很容易与空气中的有毒有害气体充分接触，是一种国际公认的高效吸附材料，其在废气处理方面的应用是比较成熟的。活性炭孔周围强大的吸附力场对挥发性有机物有较强的吸附效果，处理效果可达80%以上，本项目年使用活性炭200kg，活性炭对有机废气吸附容量可达35%以上，预计可吸附有机废气70kg以上，本项目共产生有机废气64.49kg，经活性炭吸附后可削减46.43kg，削减后的废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放，对周围大气环境影响较小。 表7-1 活性炭吸附塔参数表 设备类型 活性炭吸附塔设备 型号 GRY-GVT-01 型式 横卧式 处理风量 2000m³/h 装备尺寸规格 1500*1000*1000 主体材质 PP 壁厚 10mm 过滤层个数 一层 填充活性炭类型 柱状 活性炭比表面积/㎡.g-1 700 设备阻力 ≦600Pa 过滤风速 0.8m/s 活性炭装填量 0.2t 碳层厚度 200mm 装填方式 上填下卸 最高操作温度 60°C 附件 检视口，底座 本项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭一年更换一次，一次装填量200kg。活性炭对有机废气的吸附容量在35%以上，即1kg活性炭可吸附有机废气0.35kg以上。本项目共使用活性炭200kg/a，可吸附有机废气70kg以上。 为保证本项目废气达标排放，不对周围环境产生影响，本项目配液及使用有机溶剂阶段在通风橱中进行，并且通风橱需要进行定期的维护检修，确保每次开启正常使用。 （2）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目的大气环境影响评价因子即为非甲烷总烃、锡及其化合物。根据导则附录A推荐的AERSCREEN预测模式进行预测，计算出项目污染源的最大环境影响。 表7-2 环境空气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ①污染物排放参数 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 818700人 最高环境温度/℃ 38.8 最低环境温度/℃ -9.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 □是(否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是(否 岸线距离/km 岸线方向/° 表7-4 有组织点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气出口速度（m/s） 烟气出口温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 P1 0 28 0 20 0.16 27.65 25 2000 间歇 0.0058 表7-5 矩形面源参数表 编号 名称 面源中心坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 锡及其化合物 非甲烷总烃 1 生产组装区 0 8 0 32.7 8.1 0 2.6 2000 间歇 5E-4 / 2 实验室 -8 16 0 20.4 16.2 0 2.6 2000 间歇 / 0.0032 ②预测结果 表7-6 大气点源计算结果表 排气筒编号 污染物名称 最大落地浓度（ug/m³） 占标率（%） 出现距离（m） P1 非甲烷总烃 0.283 0.0142 23 表7-7 无组织排放大气污染物预测结果 污染源位置 污染物名称 最大落地浓度（ug/m³） 占标率（%） 出现距离（m） 生产组装区 锡及其化合物 3.05 1.27 19 实验室 非甲烷总烃 21.28 0.532 13 （3）评价等级确定 根据上表估算结果可知，Pmax最大值为生产组装区无组织排放的锡及其化合物，Pmax值为1.27%，Cmax为3.05ug/m3，根据HJ2.2-2018分级判据，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围边长取5km，不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 P1 非甲烷总烃 2.9 0.0116 0.0116 主要排放口合计 非甲烷总烃 0.0116 表7-9大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 生产组装区 焊接 锡及其化合物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 240 0.001 2 实验室 清洗、生物实验 非甲烷总烃 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4000 0.0064 无组织排放总计 无组织排放总计 锡及其化合物 0.001 非甲烷总烃 0.0064 表7-10大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 锡及其化合物 0.001 2 非甲烷总烃 0.018 表7-11建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50 km□ 边长 5～50 km( 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2 000 t/a□ 500～2 000 t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（非甲烷总烃） 其他污染物（锡及其化合物） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 □ 附录 D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源□现有污染源□ 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥ 50 km□ 边长 5～50 km □ 边长 = 5 km( 预测因子 预测因子（锡及其化合物、非甲烷总烃） 包括二次 PM2.5 □不包括二次 PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放 1 h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20% ( k＞−20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（锡及其化合物非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 (不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（/）m 污染源年排放量 / / 锡及其化合物：（0.001t/a） 非甲烷总烃：（0.018t/a） （4）大气防护距离和卫生防护距离 ①大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定本项目的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模拟软件计算。 计算参数和结果见下表。 表7-12 本项目无组织废气估算参数及结果 污染物 污染源位置 排放量（kg/h） 面源面积m2 面源高度m 质量标准（mg/m3） 距离厂界最远距离（m） 计算结果 锡及其化合物 生产组装区 0.0005 265 2.6 0.24 10 无超标点 非甲烷总烃 实验室 0.0032 330 2.6 4 10 无超标点 ②卫生防护距离 经推荐模式计算，厂界外不设置大气环境防护距离，建设项目无组织废气排放对周围大气环境影响较小。 本项目以锡及其化合物、非甲烷总烃为评价因子进行卫生防护距离预测，卫生防护距离计算按照《制定大气污染物排放标准的技术方法》，计算公式如下： 式中： Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》（GB/T13201-91）的规定，计算本项目的卫生防护距离。计算结果见下表： 表7-13 无组织废气排放卫生防护距离 污染 因子 排放源 A B C D r（m） kg/h mg/m3 L（m） 卫生防护距离（m） 锡及其化合物 生产区 470 0.021 1.85 0.84 2.76 0.0005 0.24 0.159 50 非甲烷总烃 实验室 470 0.021 1.85 0.84 5.64 0.0032 4 0.045 100 由上表可知，非甲烷总烃为综合性评价因子，计算的卫生防护距离提级后为100米，锡及其化合物计算的卫生防护距离提级后为50米。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m，可能的卫生防护距离为0,50,100,200,300，……，1000,1200,1400，……。如果有两种及以上污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级，否则，取距离大的作为项目的卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离为100米。需以厂区边界为起点设置100m卫生防护距离，无需设置大气防护距离。本项目地处工业园区，100米范围内为厂区和道路，无居住区等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 针对厂内无组织排放的废气，公司应加强对车间的管理，通过加强车间通风，确保空气的循环效率，从而使空气环境达到标准要求，并保证厂界周边不得有明显的异味。 2、水环境影响分析 本项目产生生活污水1125t/a，生产废水47.81t/a，制纯浓水60t/a。 本项目废水经市政污水管网排入园区进行达标处理，最终排入吴淞江。项目废水满足园区污水处理厂要求，在园区污水厂处理达标的情况下，对纳污水体吴淞江的影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，因此本项目不进行水环境影响预测，不考虑评价时期，主要评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价应满足以下要求： 本项目为水污染影响型建设项目，不涉及面源污染，项目产生的废水通过市政污水管网排入园区污水厂进行统一处理，处理达标后尾水排入吴淞江。苏州工业园区污水处理厂主要处理苏州工业园区内的生活废水，水处理工艺成熟可靠，处理成本低，尾水可以达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准。根据《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标，本项目纳污水体吴淞江执行水质功能要求为Ⅳ类水，吴淞江各监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施是有效的。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 苏州工业园区污水处理厂位于苏州工业园区内，总设计规模为90万吨/日，主要处理苏州工业园区内的生活污水及预处理后的生产废水。污水处理采用A/A/O除磷脱氮处理工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩、机械脱水工艺。污水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）的表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入吴淞江。 本项目废水水质简单，主要污染因子为COD、SS，不含氮、磷。与生活污水一并排入区域污水管网，进入园区污水处理厂统一集中处理，达标后尾水排入吴淞江。 表7-14建设项目地表水影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放☑；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑； pH 值☑；热污染 □；富营养化□；其他 □ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□； 其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级□；三级A □；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□ ； 拟建□ ；其他 □； 拟替代的污染源 □ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门☑；补充监测(；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季☑ （pH、COD、氨氮、 总磷 ） 监测断面或点位个数（2 ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 pH、CODcr、NH3-N、TP 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况☑：达标☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☑：达标☑；不达标 □ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区☑ 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解□：解析解□；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 影 响 评 价 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.4554 ≤500 SS 0.3429 ≤400 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□； 依托其他工程措施☑；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动☑；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （厂区总排口） 监测因子 （ ） pH、COD、SS、总磷、氨氮 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受☑；不可以接受 □ 综上，本项目的水污染控制和水环境影响减缓措施有效，依托污水处理设施环境可行，项目的地表水环境影响是可以接受的。

表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、SS、NH3-N、TP 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / / / / √□是 □否 √□企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或处理设施排放口 2 生产废水 pH、COD、SS 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / / / / √□是 □否 √□企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或处理设施排放口 3 制纯浓水 pH、COD、SS 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / / / / √□是 □否 √□企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或处理设施排放口 表7-16 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标注浓度限值/（mg/L） 1 / 120°47′2″ 31°20′12″ 0.1233 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 9:00~17:00 苏州工业园区污水处理厂 COD 45 氨氮 5（8）* 总磷 0.4 pH（无量纲） 6~9 SS 10 7-17 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 / pH（无量纲） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 6~9 COD 500 SS 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015） 45 总磷 8 表7-18废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 / pH 6~9 / / COD ≤400 0.0018 0.4554 SS ≤300 0.0014 0.3429 氨氮 30 0.000136 0.034 总磷 5 0.000024 0.006 全厂排口合计 COD 0.4554 SS 0.3429 氨氮 0.034 总磷 0.006 7-19 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物种类 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手动监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 / pH（无量纲） □自动 √手工 / / / / 6个混合 4次/年 玻璃电极法 COD 6个混合 4次/年 重铬酸盐法 SS 6个混合 4次/年 重量法 氨氮 6个混合 4次/年 纳氏试剂比色法 蒸馏和滴定法 总磷 6个混合 4次/年 钼酸铵分光光度法

3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为离心机、摇床、空气压缩机等设备在运行过程中产生的噪声。噪声源强为65~85dB（A）左右，经采用低噪声设备、隔声减振及距离衰减等措施。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009）的规定，本项目噪声源按点声源处理。每个点源对预测点的影响声级Lp为： 所有点源对预测点的影响声级Lp总为： 式中：Lp0——参考位置r0处的声压级，dB(A) Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A) r——预测点与声源点的距离，m r0——参考声处与声源点的距离，m ΔL——附加衰减量 Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A) 表7-20 噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 预测点 本项目贡献值 背景值 叠加值 标准 达标情况 东厂界外1m 23.41 57.0 57.0 65 达标 南厂界外1m 41.47 57.7 57.8 65 达标 西厂界外1m 33.51 56.1 56.12 65 达标 北厂界外1m 33.51 58.4 58.41 65 达标 注：本项目夜间不生产，因此不考虑夜间本项目厂界噪声预测值。 由上表可知，经采用低噪声设备、隔声减振及距离衰减等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。本项目建设对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目实施后，对其产生的固废进行分类收集，危险废物委托有资质单位进行处理，一般固废收集后合理处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。项目产生的固废均可得到妥善处理处置，不对外排放，不会对环境产生二次污染。 表7-21 本项目固体废物利用处置方式评价表 编号 固体废物名称 产生工序 主要成分、材质 属性 危废类别及代码 预测产生量(t/a) 处理 措施 处置方式 1 废包装材料 包装 塑料、纸板 一般固废 — 0.05 — 外售 2 不合格品 测试 电极杯 — 0.03 — 3 废耗材 所有工序 各类试剂 危险废物 HW49 900-041-49 0.5 委托处置 委托有资质的单位 处理 4 含氮磷废水 清洗 / HW06 900-404-06 0.19 委托处置 5 废试剂包装 生物实验 各类试剂包装 HW49 900-041-49 0.003 委托处置 6 生产废液 生物实验 试剂 HW06 900-404-06 0.162 委托处置 7 废活性炭 废气处理 活性炭、有机废气 HW49 900-041-49 0.246 委托处置 8 生活 垃圾 办公 生活垃圾 — — 5.625 — 环卫处理 贮存场所污染防治措施及风险分析 本项目一般固废暂存区面积为6m2，位于室内灭菌分装间北，可防风、防雨，地面进行硬化且有防渗层，符合《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求。 一般固废中纸类、塑料等可燃物质有发生燃烧的风险，可能引发次生环境事故，燃烧产生的有毒有害气体通过大气扩散影响周围大气环境，造成区域内局部大气环境质量超标，进而对周围环境保护目标造成影响，亦对近距离范围内工业企业内员工造成伤害。 危废仓库位于生产区域西侧，面积为1.6m2，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求规范建设和维护使用，具体有以下内容： ①基础防渗，至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②将危险废物装入容器内，装载危废的容器完好无损，承装危废的容器材质和衬里与危废相容； ③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ④装载液体、半固体危废的容器内留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤承装危废的容器上粘贴符合标准附录A所示的标签； ⑥危废仓库防风、防雨、防晒； ⑦在常温压差下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 有毒有害的液态危险废物在储存、转运过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康、污染周边大气、水体、地下水和土壤的环境风险；易燃、易爆危废遇高热、明火发生火灾、爆炸，可能引发次生环境事故，消防尾水有污染土壤、地下水、周边水体的环境风险。 表7-22建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 仓库 废耗材 HW49 900-041-49 车间西 1.6m2 密闭 袋装 0.5t 3个月 2 含氮磷废水 HW06 900-404-06 密闭桶装 3个月 3 废试剂盒 HW49 900-041-49 密闭袋装 3个月 4 生产废液 HW06 900-404-06 密闭 桶装 3个月 5 废活性炭 HW49 900-041-49 密闭 3个月 （2）运输过程污染防治措施 危废转移严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《汽车运输危险货物规则》（JT617）及《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]年第9号）中相关要求和规定。 ①运输单位资质要求：本项目危险废物运输由持有危险废物运输许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ②危险废物包装要求：运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ③电子化手段实现全程监控：危险废物运输车辆均安装GPS，运输路径全程记录，危险废物出厂前开具电子联单，运输至处置单位后，经处置单位确认接收，全程可查，避免中途出现抛洒及非法处置的可能。 （5）危废储存过程中环境风险： 有毒有害的液态危险废物在储存、转运过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康、污染周边大气、水体、地下水和土壤的环境风险；易燃、易爆危废遇高热、明火发生火灾、爆炸，可能引发次生环境事故，消防尾水有污染土壤、地下水、周边水体的环境风险。 综上所述，本次项目固废对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）评价依据 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为乙酸、异丙醇和乙烷（洗板水中含20%）。危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表如表7-22。 表7-23 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 乙酸 64-19-7 0.0006 10 0.00006 2 异丙醇 67-63-0 0.0004 10 0.00004 3 乙烷 78-84-0 0.0001 10 0.00001 由表7-22可知，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险开展简单分析。 本项目为C3589其他医疗设备及器械制造，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1, 本项目行业及生产工艺（M）值得分为5分，以M4表示。 （2）环境敏感目标概况 本项目位于苏州工业园区兴浦路200号。根据现场踏勘，项目区域场地平坦，环境现状良好。厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，无园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。本项目距太湖约22.5公里，属于太湖三级保护区。项目周围环境保护目标见表3-4。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B判断，本项目主要环境风险物质为乙酸、异丙醇、乙烷（洗板水含20%），在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康、污染周边水体、地下水和土壤的环境风险；泄漏后若没有及时收集，会污染周边大气的环境风险。 （4）环境风险分析 本项目危险化学品存储量较小，当发生泄漏或火灾事故时均可及时处理，对土壤、水体和大气环境风险较小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 为防止发生化学品泄漏、火灾等事故引起的次生环境污染，企业拟采取以下风险防范措施： ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原材料仓库、生产组装区和集中办公区分离，设置明显的标志； ②原材料仓库做到干燥、阴凉、通风、地面防腐、防渗，在明显位置粘贴“严禁烟火”等警示牌； ③加强对危化品储存及使用的管理，管理人员须进行安全教育后持证上岗操作；严格执行危化品库的操作规程，危化品入柜前必须进行检查，发现问题及时处理；严格执行危化品入库前记账、登记制度，入库后应定期检查并作详细的文字记录。 ④项目建成后，配备应急装备与应急物资，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。 （6）分析结论 综上所述，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，在采取一定的风险防范措施后，项目的环境风险是可以接受的。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 苏州壹达生物科技有限公司新建项目 建设地点 （江苏）省 （苏州）市 （/）区 （/）县 (苏州工业)园区 地理坐标 经度 120°47′2″ 纬度 31°20′12″ 主要危险物质及分布 乙酸、异丙醇、洗板水（含乙烷20%），化学品仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 乙酸、异丙醇、洗板水（含乙烷20%）在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康、污染周边水体、地下水和土壤的环境风险；泄漏后的物料不及时收集，会污染周边大气的环境风险。本项目危险化学品存储量较小，当发生泄漏或火灾事故时均可及时处理，对土壤、水体和大气环境风险较小。 风险防范措施要求 ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原材料仓库、生产组装区和集中办公区分离，设置明显的标志； ②原材料仓库做到干燥、阴凉、通风、地面防腐、防渗，在明显占位置粘贴“严禁烟火”等警示牌； ③加强对危化品储存及使用的管理，管理人员须进行安全教育后持证上岗操作；严格执行危化品库的操作规程，危化品入柜前必须进行检查，发现问题及时处理；严格执行危化品入库前记账、登记制度，入库后应定期检查并作详细的文字记录； ④项目建成后，配备应急装备与应急物资，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。 填表说明： 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为乙酸、异丙醇和乙烷，危险物质数量与临界量比值（Q）值为0.0001＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险开展简单分析。 本项目为C3589其他医疗设备及器械制造，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1, 本项目行业及生产工艺（M）值得分为5分，以M4表示。 表7-25环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 乙酸 异丙醇 乙烷（洗板水含20%） 存在总量/t 0.0006 0.0004 0.0001 环境敏感性 大气 500m范围内人口数>500人 5km范围内人口数>50000人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3☑□ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3☑ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3☑ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3☑ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1□ 1≤Q＜10☑ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4☑ P值 P1□ P2□ P3□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1☑ E2□ E3□ 地表水 E1□ E2□ E3☑ 地下水 E1□ E2□ E3☑ 环境风险潜势 Ⅳ+□ Ⅲ□ Ⅱ□ Ⅰ☑ 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析☑ 风险识别 物质危险性 有毒有害☑ 易燃易爆☑ 环境风险类型 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ 影响途径 大气☑ 地表水☑ 地下水☑ 事故情形分析 强源设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性重点浓度-1最大影响范围m 大气毒性重点浓度-2最大影响范围m 地表水 最近环境敏感目标，到达时间h 地下水 下游厂区边界到达时间d 最近环境敏感目标，到达时间d 重点风险防范措施 ①建设事故废水收集管道。 ②雨水、污水排口安装截止阀。 ③化学品库和危废仓库规范化设置与储存管理。 ④本项目建设了废气收集和处理系统等污染防治设施，企业应加强对废气收集设施运行管理工作，如废气收集装置出现故障必需立即停产检修并建立泄露与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，及时收集处理泄露物料，确保本项目的废气处理后稳定达标排放。设置废气处理设施安全运行监控措施。 ⑤项目建成后，配置应急装备与应急物资，应根据全厂生产规模、原辅材料用量、物料存储情况编制应急预案 评价结论与建议 在采取一定的风险防范措施后，项目的环境风险是可接受的。 注：“□”为勾选项，“”为填写选项 6、环境管理要求及监测 （1）环境管理 为了做好安全生产过程中的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。 环境保护管理机构应明确如下责任： ①保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制措施等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 ②及时将国家、地方与本项目有关的环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训、提高环保意识。 ③及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制措施、实施情况等，提出改进建议。 ④负责制定、监督实施本单位有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 ⑤按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 （2）环境监测计划 项目建成后，企业应按照《HJ819-2017排污单位自行监测技术指南总则》进行自行监测，具体监测计划详见表7-25。 表7-26项目自行监测计划一览表 运营期 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 污水总排口 pH、COD、SS、氨氮、TP 每年监测4次 废气 P1 非甲烷总烃 每年监测1次 厂界（下风向3个点） 锡及其化合物、非甲烷总烃 噪声 厂界外1米 等效A声级 每年监测4次

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1 | 非甲烷总烃 | 通风橱收集后经活性炭吸附装置处理，由20m高排气筒P1达标排放 | 达标排放 |
|  | 无组织排放 | 锡及其化合物、非甲烷总烃 | 加强通风、确保空气的循环效率，以厂界为起点设置100米的卫生防护距离 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP | 接入市政污水管网排入园区污水处理厂 | 满足污水厂的接管要求 |
|  | 生产废水 | pH、COD、SS |  |  |
|  | 制纯浓水 | pH、COD、SS |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 零排放，不会对环境产生二次污染 |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 收集后合理处置 |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  | 危险固废 | 废耗材 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 含氮磷废水 |  |  |
|  |  | 废试剂盒 |  |  |
|  |  | 生产废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备、隔声减振及距离衰减等措施 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 苏州壹达生物科技有限公司电转染仪填补国内电转染设备领域的空白，本次建设项目主要EBXP-H1电转染仪、EBXP-F1流式电转染仪组装、EBXP-F1流式耗材组装/包装、电极杯组装/包装、针电极组装/包装以及Buffer液生产六大产品。可达到满意的转染率和细胞存活率，可满足科研、细胞免疫治疗及抗体药物研发生产领域的需求，助力癌病治疗，挽救生命。苏州壹达生物科技有限公司位于苏州工业园区兴浦路200号，项目投资540万元，其中环保投资35万元，占总投资的6.4%，建成投产后，产能可以达到组装EBXP-H1电转染仪和EBXP-F1流式电转染仪各30台/年、EBXP-F1流式耗材包800个/年、电极杯和孔板针电极各300个/年， 生产Buffer液102L/a。 2、与产业政策相符 本项目为C3589其他医疗设备及器械制造。 项目未被列入《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》中的限制类及禁止类，也未被列入《产业结构调整指导目录（2016年修订）》中的限制类和淘汰类；属于允许类项目。 综上所述：本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 3、当地规划相符 本项目位于苏州工业园区兴浦路200号联东U谷工业园区双创中心2#501，根据《苏州工业园区总体规划（2012~2030）》，项目所在地为生产研发用地。本项目在现有园区内进行，因此，本项目与工业园区用地规划相符。 综上所述：本项目与《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》相符。 4、与《江苏省太湖水污染防治条例（2018 年修订）》的相符性 本项目地距离太湖沿岸最近距离22.5公里，属于太湖三级保护区。本项目为其他医疗设备及器械制造，不属于一、二、三级保护区禁止建设的产业，本项目无含氮、磷生产废水排放，生活污水及生产废水接入园区污水处理厂处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》中的相关要求。 5、与太湖流域管理要求相符性 本项目距离太湖直线距离22.5km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域三级保护区内。 《江苏省太湖水污染防治条例（2018 年修订）》第四十三条规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外”。 本项目为其他医疗设备及器械制造，不属于上述禁止的产业。本项目无含氮、磷生产废水排放，生活污水及生产废水接入园区污水处理厂处理。因此，项目符合《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》中的相关要求。 6. 与“三线一单”的相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不涉及生态保护红线区域；根据环境质量现状监测结果：苏州工业园区PM2.5、NO2和O3超标，CO、SO2和PM10、TVOC达标，项目所在区域属不达标区；地表水各项评价因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。昼夜间厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3838-2002）中3类标准要求，本项目实施后，会产生一定的污染物，但采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能质量要求，能维持环境功能质量现状。本项目的建设不会突破当地环境质量底线；本项目符合资源利用上线管控要求；本项目不属于环境准入负面清单的内容。因此本项目符合“三线一单”。 7. 与苏州市阳澄湖水源水质保护条例相符性 本项目位于苏州工业园区胜浦路200号，位于娄江南侧2.9km，不在《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）划定的一级、二级、三级保护区范围内，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例（2018修订）》的要求。 8、“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目属于C3589其他医疗设备及器械制造，不在“两减”范围之内，符合相关要求；本项目生活垃圾无害化处理率可达100%，满足“治理生活垃圾”的相关要求；项目产生的的生活污水、生产废水由市政管网接入苏州工业园区污水处理厂集中处理，不直接外排，符合太湖水环境治理的要求。本项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集经活性炭吸附处理后通过20m高的排气筒P1排放，符合相关要求。本项目不在“三提升”范围之内，不涉及黑臭水体、畜禽养殖，符合相关要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的相关要求。 9、“江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案”相符性 本项目位于苏州工业园区，在生产过程中不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，也不使用苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂，本项目生产过程较为密闭，废气收集率较高，废气处理措施可行有效，因此符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的规定。 10、清洁生产水平与实施循环经济 本项目采用较为先进的生产设备、生产工艺组织生产，在生产过程中，注重全过程控制，严格控制原辅料成分，降低污染物的产生量，符合清洁生产和循环经济的要求。 11、项目污染物排放水平及污染防治措施评述 废气：生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经过通风橱集气罩收集（收集效率90%），经活性炭吸附装置处理（处理效率80%），处理后经20m高排气筒P1排放。项目产生的污染物处理后可实现达标排放，对周围大气环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。 废水：本项目废水经市政污水管网排入园区污水处理厂。因此，在园区污水处理厂进行生化处理达标的情况下，本项目排放废水对纳污水体吴淞江水质的影响较小，不会改变水环境的现状。 固体废物：本项目对各类固废进行了分类收集，危废委托有资质的单位处理。固废处理/处置率达到100%，零排放。 噪声：根据设备产生的噪声源强，项目对设备进行了合理的布置，同时选用了低噪声设备，并采取隔声减振及距离衰减等措施，确保项目周围噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 12、环境影响评价 （1）大气环境影响评价 本项目产生的废气经有效处理后，排放的废气量较小，对项目周围大气环境不会带来较大的影响。 经测算，项目建成后不需要设置大气环境防护距离，以厂区边界为起点，设置100米的卫生防护距离，项目周围100米范围内无居民区等环境敏感点，因此，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响评价 本项目建成后，产生的生活污水及生产废水接入市政污水管网排入园区污水处理厂，尾水排入吴淞江。因此，在园区污水处理厂进行生化处理达标的情况下，本项目排放废水对纳污水体吴淞江水质的影响较小，不会改变水环境的现状。 （3）声环境影响评价 本项目生产过程中产生的噪声，经采取一定的降噪措施后，对厂界影响较小，厂界外1米处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目对周围及敏感点声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价 项目实施后，对各类固废进行了分类收集，危险废物委托有资质单位进行处理处置。项目固废处理/处置率达到100%，零排放。 （5）环境风险评价及风险防范措施 本项目涉及的突发环境事件风险物质为乙酸、异丙醇和乙烷，危险物质数量与临界量比值（Q）值为0.0001＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目为C3589其他医疗设备及器械制造，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1, 本项目行业及生产工艺（M）值得分为5分，以M4表示。在采取相应风险防范措施后，建设项目环境风险较小。 13、污染物总量的控制 全厂污染物总量控制指标为： 废气：非甲烷总烃11.6 kg/a。 废水：总废水量1232.81t/a，其中：COD 0.4554t/a、SS 0.3429t/a、氨氮0.034t/a、总磷0.006t/a。 固废：零排放 上述总量控制指标中，大气污染物在区域内平衡，水污染物排放总量纳入园区污水厂的总量范围内。 14.环境管理与监测计划 为有效的了解企业的排污情况、保证企业排放的污染物达到有关控制标准的要求，企业对废气排气筒、废水总排口、厂房边界四周噪声污染排放情况每年定期委托地方环境监测站或第三方有资质的监测中心进行监测，防止废气、废水、噪声超标排放。 15. 总结论 建设项目符合产业政策和当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目风险可防控，项目所需的排污总量在区域内进行调剂解决，项目建设对环境的影响可以接受，不会改变项目周围地区的大气环境、水环境和声环境质量的现有功能要求。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议 为保护环境、防治污染，建议要求如下： 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，强化职工自身的环保意识和安全生产技能。 3、建设项目应加强环境管理，尽量选择低噪声设备、且加强对设备的维护和保养，使其始终达到应有的效果，尽最大可能减小噪声对周围环境的影响。 4、应确保车间废气处理系统正常运转，杜绝出现故障。 5、加强对固体废物的管理，严格按照苏州市的相关要求执行。 6、严格执行“三同时”制度。 7、对现有应急预案进行补充修订，完善新增设备区域风险评估和应急防范措施。 表9-1 本项目“三同时”验收一览表 项目名称 苏州壹达生物科技有限公司新建项目 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 /万元 完成时间 废气 P1 非甲烷总烃 通风橱集气罩收集后经活性炭吸附装置处理 达标排放 20 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 无组织排放 锡及其化合物、非甲烷总烃 加强通风、设置100米的卫生防护距离。 厂界无异味 — 废水 生活污水 pH、COD、SS、NH3-N、TP 接入市政污水管网排入园区污水处理厂。 满足污水厂的接管要求 — 生产废水 pH、COD、SS 制纯浓水 pH、COD、SS 噪声 设备运行 噪声 隔声、减振、距离衰减 厂界噪声达标 — 固废 产品生产 危险废物 委托有资质单位处理 对外零排放 10 一般工业固废 收集后合理处置 员工生活 生活垃圾 环卫部门清运 事故应急处理措施 制定安全生产制度，加强员工规范操作培训，设置自动火灾报警装置 — 3 环境管理 设立环境管理机构，配备专业环保技术人员。 — — 清污分流、排污口规范化设置 废气排气筒按照要求安装标志牌、废气处理设施前后预留监测采样口平台，设置环境保护图形标志 排污口规范化建设 2 总量平衡具体方案 本项目建成后大气污染物需向当地环保部门申请，在区域内调剂；水污染物排放总量纳入园区污水厂的已批总量范围内平衡。 — 大气环境防护距离 本项目不需设置大气环境防护距离。以厂区边界为起点设置100米卫生防护距离，该范围内无居住区等敏感点，满足环境管理要求 — 合计 — 35 —

预审意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 租赁合同 附件3 备案通知书 附件4 噪声检测报告 附件5 委托灭菌协议 附件6 租赁厂房验收意见 附件7 附件8 附件9 附件10 附图1 项目地理位置图 附图2 项目地周围500米土地利用现状图 附图3 2.5km范围敏感目标图 附图4 租赁厂区平面图 附图5 车间平面布置图 附图6 苏州工业园区规划图 附图7 苏州市生态红线区域分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。