前 言

谢谢您选择了“志程”品牌的产品，使我公司又多了一位朋友，在以后的日子里，我们向您提供最佳的服务。

我公司主要从事专业研究、开发食品机械设备的企业，拥有多年的生产经验，配有先进和完善的生产设备，引进国外先进的技术和完备的售后服务，是国内最佳品质商用食品生产基地之一。

该产品是吸收国内外同类产品的优点设计而成，具有款式新颖，结构合理，操作方便，升温速度快，温度均匀，节能等特点，适用于酒店、商场、超市、便利店等客流量大等场所。在使用本机器前，请您仔细观阅本说明书，严格按照本说明书的规定对机器进行安装、调整、操作，机器有故障时，请与购进单位或我公司及时联系，我们将向您提供最迅速、

最优质的售后服务。

开机使用前，请仔细阅读本说明书，以确保正确地使用。

运输与保管：

在运输过程是，本产品应小心轻放，以防止剧烈震动，包装好的产品一般不应长期露天存放，应放在通风良好，无腐蚀性气体的仓库内，不能倒置，需要临时存放时，应采用防雨措施。

拆装事项

A、拆箱及检查

1、同意授权的“志程”产品的批发商或供应商询问正确安装方法

2、用肉眼检查包装和底托的外表，发现任何严重的明显损伤，应通知承运人并同承运代理人按检查的项目填一份赔偿表并由承运公司盖章签字。

3、a）切断并拆开紧固纸箱或木框

b）查看机器外观是否有损伤

4、拆开机器后观看内部的螺丝或者其他零件是否有因运输而引起的松动，请将其扭紧；发现异常现象，应同供应商联系解决。

二、安装位置与注意事项：

1. 放在通气良好的地方使用。

2. 切勿将易燃物品（如毛巾等）放在炉体上，否则可能引起燃烧发生火灾事故。

3. 切勿使用其它气体作燃料。

4. 如发生漏气，应立即关闭煤气阀，打开窗户，加强通风，切勿开、关电源及点火，待维修好后再使用。

5. 使用完毕后关闭好炉擎。

四、使用方法：

1. 使用前应检查是否接通煤气管道以及是否接牢后方可使用。

2. 打开煤气调节阀门，用力按上炉体前面的开关，慢慢向反时针方向旋转，直至听到“嘀”一声，然后放手，并在透视孔观察是否已经点燃，以确定炉内已经着火后才能使用，如炉具停用过久，或第一次使用，可能一次打不着火，因进气管道有空气，可照上述方法再打火，直至打着为止。

3. 炉体前开关转至90°时，火力最大，大于90°时或小于90°火力将逐渐变小。

4. 使用完毕后就将炉体前面的开关向顺时针方向旋转直至听到“嘀”一声，并将罐装煤气的调节阀门关闭。

5. 用户应定期清除锅中的残渣，以保持清洁。

五、清洁与保养；

1. 清洁保养时，应关闭好炉擎，以防意外事故发生。

2. 每天工作完毕后，可用不含腐蚀性清洁剂的湿毛巾，清洁车体表面，以防损坏炉体表面。

注意：本炉使用低压气阀，严禁使用中、高压气阀。

警告：凡没有遵照说明书规定的注意事项，因错误操作引起的故障和事故，后果自负。

（说明书如有修改，恕不另行通知）

上海志程机械设备有限公司

售后服务热线：15221502674

传真：021-57684499

网址：www.zhicheng9988.com

小吃车

（餐车）

使

用

说

明

书

（使用前请详细阅读本说明书）

上海志程机械设备有限公司

电话：021-54130748  25900221  26586209