本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

领导签字：

单位盖章：

临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目

招 标 文 件

招标文件编号：LJYZC20170826

招 标 单 位：临泽县职业技术教育中心

招标代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

二〇一七年八月

目录

第一部分  公开招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

一、投标人须知前附表	7

二、投标人须知	9

三、投标保证金交纳和退付	15

第三部分  合同文件	16

第四部分  招标内容及技术规范	27

第五部分  评分办法	34

第六部分  投标文件格式	39

（一）投标函	42

（二）法定代表人身份证明	44

（三）法定代表人授权委托书	45

（四）开标一览表、分项报价表	46

分项报价表	47

（五）投标保证金交纳证明	48

（六）商务、技术规格偏离表	49

（七）投标人资格申明	51

（八）资格审查资料	53

（九）质量保证承诺	54

（十）施工组织设计	55

（十一）《投标文件》封面格式	56

（十二）工程竣工验收单	58

# 第一部分  公开招标公告

临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目公开招标二次公告

江苏大洲工程项目管理有限公司受临泽县职业技术教育中心的委托，对临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、招标文件编号：LJYZC20170826

二、采购预算：882582.12元

三、招标内容：临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目（具体参数详见招标文件）

四、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）；

3.提供企业所在地或项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

4.投标人为非生产厂家的须针对本项目所投产品的唯一授权函原件及产品检验合格报告原件；

5.投标人须具备完善的安装、维修和售后服务体系，提供售后服务承诺函原件；

6.参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明。

注：本项目不接受联合体投标

五、报名时间、地点及招标文件获取方式：

1、报名时间：2017年9月1日9：00时起至2017年9月7日17:00时。

2、报名地点及方式：供应商请登陆张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网站（www.lzjyzx.cn）网上报名，代理公司不再受理现场报名。网上报名时须准确填报供应商名称、资质信息、营业执照及税务登记证号、法人姓名及联系电话、联系人姓名及联系电话等信息，上传相关附件。如因填报信息有误或上传附件不全，产生的不利因素由供应商自行承担。

3、招标文件获取方式：投标人直接从甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网该公告附件处免费下载电子版招标文件。

六、递交投标文件时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2017年9月20日（星期三）下午15:00时（北京时间）前。

2.投标文件递交地点：临泽县政务服务中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室。

七、开标时间及地点：

1.开标时间：2017年9月20日（星期三）下午15:00时（北京时间）。

2.开标地点：临泽县政务服务中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室。

八、投标保证金：壹万柒仟元整（￥17000.00元）须于投标文件递交截止时间前一工作日下午15：00时前，由投标人基本账户划转（汇款）至保证金专用账户（保证金账户名称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心。开户银行：甘肃银行临泽县支行，账号：663303051660600010，行号：313827450106）。不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人名义缴纳（注：供应商必须将所参加采购项目的名称及分包或段的情况在用途栏注明，若因项目名称及分包或段标注不清无法辨别，造成保证金不能到帐或网银查询不到保证金到账信息的，将导致无效投标，后果由供应商自负）。

九、评标办法：综合评分法

十、采购项目联系人姓名及电话：

1.采 购 单 位：临泽县职业技术教育中心

联 系 人：马中海         电   话：13830668936

2.招标代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

联 系 人：刘永尧         电  话：18893698001

公告发布媒体：甘肃省政府采购网、张掖市公共资源交易中心网、甘肃临泽网、张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网。

江苏大洲工程项目管理有限公司

2017年8月31日

# 第二部分  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

（本表关于投标所需的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目 |
| 2 | 采购单位 | 临泽县职业技术教育中心 |
| 3 | 招标内容 | 临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目（详见招标文件第四部分：采购内容及技术规范） |
| 4 | 投标人 资质条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.提供合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）； 3.提供企业所在地或项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件； 4.投标人为非生产厂家的须针对本项目所投产品的唯一授权函原件及产品检验合格报告原件； 5.投标人须具备完善的安装、维修和售后服务体系，提供售后服务承诺函原件； 6.参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明。 注：本项目不接受联合体投标 注：所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在开标、评标过程中，评标小组要求查验原件，投标人不得拒绝，否则视为放弃本次投标；未注明复印件的文件，在开标、评标时均应提供原件。否则按无效标处理。（如是企业法人参加投标须提供法人身份证；如是授权委托人参加投标须提供授权委托书（原件）及被委托人身份证）。 |
| 5 | 项目预算 | 捌拾捌万贰仟伍佰捌拾贰元壹角贰分（￥882582.12元） |
| 6 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日起） |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份、开标信封一份（内放开标一览表一份、U盘存储电子版投标文件一份，提交不退）、投标函信封一份（内放投标函、投标保证金缴纳凭证、法人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明）。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万柒仟元整（￥17000.00元）须于投标文件递交截止时间前一工作日下午15：00时前，由投标人基本账户划转（汇款）至保证金专用账户（保证金账户名称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心。开户银行：甘肃银行临泽县支行，账号：663303051660600010，行号：313827450106）。不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人名义缴纳（注：供应商必须将所参加采购项目的名称及分包或段的情况在用途栏注明，若因项目名称及分包或段标注不清无法辨别，造成保证金不能到帐或网银查询不到保证金到账信息的，将导致无效投标，后果由供应商自负）。 |
| 9 | 递交投标文件时间及地点 | 时间：2017年9月20日（星期三）下午15:00时（北京时间）前 地点：临泽县政务服务中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室。 |
| 10 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 11 | 工期及付款方式 | 合同签订后30日内 工程完工经采购人验收合格后支付90%，剩余10%作为质量保证金一年后付清。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费应按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）]、 发改办价格[2003]857号）有关规定及采购人和代理机构的的合同条款约定向中标人收取。 |

二、投标人须知

1.说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所列的招标范围。

1.2 合格投标人的基本条件：

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的资格基本条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件：

2、提供合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）；

3、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书原件，被委托人身份证原件；

4、提供企业所在地或者项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

5、参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明 。

注：本项目不接受联合体投标。

1.3 定义

1）“采购人”系指  临泽县职业技术教育中心

2）“招标代理机构”系指江苏大洲工程项目管理有限公司，本项目的招标代理机构。

3）“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件并参与投标的法人及委托代理人。

1.4 招标的费用

无论本项目的结果如何，投标人应承担其本身参加项目投标和招标的所有费用。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

1）招标公告

2）投标人须知

3）合同文件

4）技术参数要求

5）投标文件格式

6）评审办法

2.2 投标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式提交招标代理机构。

2.3 招标的补充和修改

2.3.1招标代理机构可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.3.2招标代理机构所发送的补充通知必须于开标截止时间至少15日前在甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网发布补正公告（如甘肃政府采购网不予发布，将在张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网上发布）。该补正公告作为招标文件的一部分。

2.3.3 考虑到补充通知的影响，委托单位和招标代理机构可决定推迟投标截止时间。

3. 招标总则

3.1招标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的投标文件规定及要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位（除非招标文件中另有规定）。

3.1.3投标人应以人民币作为货币种类报价。若由单价计算出的总价与招标文件中的总价不一致，以单价计算出的总价作为中标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标人提交的投标文件至少应包括以下部分

l）投标函；

2）法定代表人身份证明；

3）法定代表人授权委托书；

4）开标一览表；

5) 投标报价明细表；

6) 投标保证金交纳和退付证明；

7）商务、技术规格偏离表；

8）投标人资格声明

9）资格审查资料

10）施工组织设计

注： 缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

3.2.2投标人可在满足“技术参数要求”中对项目的整体要求的前提下，对项目实施提出合理化建议。

3.3  投标

3.3.1 投标人投标时间提交的全部材料必须密封，具体包括:

1）投标文件一式五份（正本一份，副本四份）；

2）开标信封（内放投标一览表一份、U盘存储电子版投标文件一份）；

3）投标函信封（内放投标函、投标保证金缴纳凭证、法人身份证明、授权委托书、被授权人身份证明）；

投标文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中。

任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字证明方有效。

3.3.2 每本投标文件的内容应采用胶装方式装订成册，无脱页，有连续页码。

3.3.3投标人应对投标内容提供完整的详细的技术说明，如果投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚的说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于委托单位，投标人都应该按照附件的格式如实填写技术偏离表和商务条款偏离表。

3.3.4 投标人应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.3.5 投标人应将《投标文件》的正、副本同时密封，加盖投标人公章。并在封面上注明项目名称、项目编号及投标人名称并注明：“在     年     月     日     时     分之前不得启封”字样。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，且招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

3.3.6投标人必须将“开标一览表”及“电子版U盘”单独密封在开标信封内，并在密封后标明“开标信封” 及“在     年     月     日     时     分之前不得启封”字样。密封后加盖公章。

3.3.7投标人应将“投标函”、“法定代表人身份证明”及“法定代表人授权书”单独密封于投标函信封后提交，用于开标前检查。密封后加盖公章。

3.3.8如果未按要求密封和盖章，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

3.3.9招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.10招标代理机构对不可抗力造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4  投标的有效期

3.4.1从投标截止日期起，投标有效期为60天。在特殊情况下，代理机构可于投标有效期满之前以书面形式要求投标人同意延长有效期，投标人应以书面形式答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享有的权利及责任相应顺延。

3.5  投标文件的修改

3.5.1招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间15日前进行，并在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易中心网和张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网站发布修改或补正公告。不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间，并在上述网上发布延期公告。请投标人及时关注相关网站发布的修改、补正或延期公告（若甘肃政府采购网未发布，请关注张掖市公共资源交易中心网和张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网站），如因未及时关注相关网站公告，或未在投标文件中对修改内容做出实质性响应的，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

3.5.2投标人对招标文件提出异议的，应当在收到招标文件之日以书面形式向招标采购单位提出，（注：本项目招标文件在发布招标公告时免费提供，招标文件上网之日，即视为投标人获取招标文件的时间）。招标采购单位应当在收到投标人的异议后在3日内作出答复，如因答复对招标采购文件

作出澄清或者修改，应按照前款进行。超过规定时间提出异议的，招标采购单位将不予接受。

3.6  招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点接受投标。

3.7  招标过程及评审

3.7.1评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评审。

3.7.2实质上没有响应招标文件要求的投标文件将视为无效投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将视为无效投标。

1）投标人未按招标文件要求的金额交纳投标保证金的；

2）超出经营范围投标的；

3）投标文件无法定代表人签字或签字人未被法人授权的；

4）投标文件附有采购人不能接受条件的；

5）投标总价超出项目预算且采购人无法支付的；

6）投标文件有不符合招标文件内容的；

7）其他不符合招标文件的重要参数。

3.7.3 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

3.7.4 确定中标人后，由招标代理机构发布中标公告公示期不得少于5日发出中标通知书。

3.8  招标过程的保密性。

3.8.1接受投标后，直至投标人与委托单位签订合同止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与评审无关的其他人透露。

3.8.2从评标日起到确定最终中标人止，投标人不得与参加招标、评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面对参与评审的有关人员和委托单位施加任何影响，其评标被拒绝。

4.本次投标报价要求： 
    4.1投标人应承担与本项目招标活动有关的一切费用。不论采购的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2投标人的投标报价是响应本项目要求的全部（招标内容）的价格体现，包括本项目所使用的原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费、招标代理服务费和货物运抵项目现场所产生的其它费用等全部费用；货物本身必须的备件,附件和专用工具。

4.3总价格包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随安装调试服务等全过程的全部费用。

4.4投标人只允许在《投标文件》中有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

4.5投标人的报价作为评标的重要依据之一，但并不是本项目采购人招标、评标确定中标投标人的唯一依据。

4.6投标货币：以人民币为货币单位报价。

4.7本项目招标代理服务费壹万壹仟元整（￥11000.00元）由中标人在领取中标通知书前负责支付给招标代理机构。

## 三、投标保证金交纳和退付

1、投标保证金的收取

1.1投标人应交纳投标保证金：投标保证金为《投标文件》的组成部分之一；

1.2投标保证金必须以电汇或转账的方式从投标人的基本账户中提交；并务必于于投标文件递交截止时间前一工作日下午15:00时前到帐，逾期不再受理。

1.3投标保证金金额及汇入账户：详见投标人须知前附表。

1.4投标人必须从其基本账户中支出保证金，且汇款人名称必须与投标人报名单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳。

1.5投标人在办理投标保证金电汇或转账手续时，必须在银行交款单上注明投标保证金对应的投标项目（包号或标段）名称及项目编号

格式：项目名称：XXXXXXXX         项目编号:XXXXXX

2、投标保证金的退付

2.1未中标人的投标保证金在项目中标公示期满后5个工作日内无息退付。

2.2中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内，携带投标保证金汇款单据（原件）到张掖市公共资源交易中心临泽县分中心（政务服务中心大厅公共资源交易政府采购窗口）无息全额退还。其质量保证金由招标人与中标投标人在合同中另行约定。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退付：

2.3在《投标文件》递交截止时间后撤回其文件的；

2.3.1 中标后无正当理由或未能在规定期限内与采购人签订合同的；

2.3.2将中标项目转让给他人，或者在《投标文件》中未说明，且未经采购人和招标方同意，将中标项目分包给他人的；

2.3.3未能在规定期限内签署合同的，拒绝或不完全履行合同义务的；

2.3.4中标后自愿放弃中标资格的；

2.3.5拒绝或不完全履行合同义务的。

2.4未按规定提交投标保证金的投标,将被视为无效投标。

# 第三部分  合同文件

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

（项目名称）

政府采购合同

项目编号：

采购单位：

供应商名称：

招标代理机构：

签订日期：

一、合同协议书

甲方（采购方）：

乙方（成交方）：

根据（项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

1.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

2.工程承包范围

承包范围：

3.合同工期

开竣工日期：

合同工期总日历天数      天。

4.质量标准

工程质量标准：

5.合同价款：金额（大写）：     /    元（人民币）

¥：    /    元

6.组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

6.1本合同协议书

6.2中标通知书

6.3本合同专用条款

6.4本合同通用条款

6.5标准、规范及有关技术文件

6.6预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.成交人向采购人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.采购人向成交人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

二、通用条款

本项目合同采用（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序（1）合同协议书（2）中标通知书（3）合同专用条款（4）合同通用条款（5）标准、规范及有关技术文件（6）工程报价单

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同只使用汉语。

2.2适用法律、法规

规章规范性文件均对本合同有约束力

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行的与本工程有关的规范、及于本工程有关的行业规范、标注图集

采购人提供标准、规范的时间：采购人提供标设计图纸

国内没有相应标准、规范时的约定：和设计单位协商确定

二、双方一般权利和义务

1、工程师

1.1监理单位委派的工程师

姓名：

职务：

采购人委托的职权：按采购人与监理单位签订的《工程监理委托合同》执行需要取得采购人批准才能行使的职权：现场签证、工期顺延和费用索赔

1.2采购人派驻的工程师

姓名：

职务：

职权：

1.3不实行监理的，工程师的职权：无

2、项目经理

姓名：

职务：

3、采购人工作

3.1采购人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工场地具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：采购人提供一处接水、接电的位置，并协助成交人办理有关手续，成交人自行安装计量表并承担安装费用和水电使用费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前

（4）工程地质资料的提供时间：开工前7天提供已掌握的资料。

（5）由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成办理所需证件、批件。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：双方以书面形式提供并在开工前进行现场交验。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场确定

（9）双方约定采购人应做的其他工作：无。

3.2采购人委托成交人办理的工作：铺设指定地点至施工场地的水、电、通讯线路及施工便道和保护施工用水、电、通讯、道路等设施完好畅通和日常维护工作，费用施工单位自理。

4、成交人工作

4.1成交人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的成交人完成的设计文件提交时间：如采购人同意采用成交人提供的预备方案时，成交人应提供详细的的施工设计。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按监理工程师的要求执行。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：设专职安全保卫人员和安全防护设施，负责施工现场安全保卫，费用自理。

（4）向采购人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（5）需成交人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：如有特殊要求，另行协商。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工单位应根据采购人提供的资料，进一步详细调查，认真做好场地周围地下、地上各种管线和设施的保护工作，并在施工前做好对临近建筑物，构筑物的保护工作，费用施工单位自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由成交人负责。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款，保证每日清理，符合当地有关文明施工的规定，费用由承包方承担。

（9）双方约定成交人应做的其他工作：

a拟派项目部的成员不得随意更换，且项目经理必须保证每周在工地上至少待三天以上，投标文件中拟投入现场的施工机械设备必须满足施工要求，并保证及时到位，其主要设备应为成交人自己的设备。

b竣工前，成交人应将因施工破坏的绿地、公共设施、道路、地上地下构（建）筑物及施工便道恢复至有关单位的要求，费用自理。

c积极主动协调地方关系的全部费用由成交人承担。

三、施工组织设计和工期

1、进度计划

1.1成交人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5天提供。 工程师确认的时间：收到后7天内

1.2工程中有关进度计划的要求：     天

1.3成交人必须按监理工程师确定的施工进度计划组织施工，并接受监理工程师对进度的检查、监督。一旦工程实际进度与经确认的进度计划不符时，成交人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，如拒不执行改进措施，严重影响工期时，监理工程师有权对成交人进行处罚，并按工期延误办法执行，若成交人在要求工期内完成全部作业，罚金将返还成交人。

2、工期延误

2.1 因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。

2.1.1因重大设计变更或采购人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期，不调整合同价款。因成交人原因造成停工，不得顺延工期。

2.1.2基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时，由承发包双方确定增加工期。

2.1.3双方约定工期顺延的其他情况：因采购人原因造成的其他情况。

四、质量与验收

1、工程质量：合格

2、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：按当地质量监督部门和监理工程师的要求执行。

五、安全施工

承包商应在施工组织设计中针对工程特点，提出安全施工措施保证安全施工，成交人承担因施工引起的全部责任和费用。

六、合同价款与支付

1、合同价款及调整：

1.1本合同价款采用清单报价。

1.2双方约定合同价款的其他调整因素：对于设计变更、签证的项目及招标范围内未包括的工程（如招标人交由成交人施工），成交人应同意新增加的工程按下列方法计算工程费：工程量清单中已有的子目，按工程量清单中所报的综合单价计算；工程量清单中没有相同的，参考类似的子目计算；上述两种情况之外的，由成交人提出，监理及甲方认定后执行。

2、工程量确认

成交人向工程师提交已完工程量报告的时间：

3、工程款（进度款）支付

3.1工程款（进度款）支付的方式和时间：

本工程不支付备料款（签订合同时成交单位可与甲方协商此部分条款）

3.2 工程范围变更洽商发生后，成交人应在7日内向监理工程师、采购人驻工地代表提出工程量及费用的认定，逾期将不予签证。签证确定的费用不随进度款支付，在结算完成后再支付，质量保证金按合同约定支付。

七、材料设备供应

1、采购人供应材料设备：采购人有权指定某一材料品牌。

2、成交人采购材料设备

2.1成交人采购材料设备的约定：

2.1.1 应按设计和有关标准要求采购工程所需材料。乙方负责接收、检验、保管材料并按有关法律规定向工程监理方提供产品合格证明、检验报告等，对材料质量负责。

2.1.2 乙方应在相应材料供应至少一个月前向甲方提出材料供应计划。

2.1.3采购的材料设备在使用前，应按要求进行检验或试验，并经监理工程师验收合格后方可使用，不合格的不得使用。检验或试验费用由成交人承担。

2.1.4成交人使用的材料不符合设计或标准要求时，成交人应负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.1.5成交人采购的材料设备不符合设计或标准要求时，成交人应按监理方要求的时间运出工地，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

八、工程变更

工程设计变更:需提前10天以书面形式向承包商发出变更通知

九、竣工验收

成交人提供合同的约定：竣工资料（含竣工图纸和结算资料）贰份，竣工后    天提供

十、违约、索赔和争议

1、违约

1.1本合同中关于成交人违约的具体责任如下: 成交人违约应承担的违约责任:违约金按合同总造价的    执行，施工过程中实际进度与计划进度的工期延误按上述罚金额度实行暂扣，待工程竣工后进行最终清算。

成交人违约应承担的违约责任:因成交人原因工程质量达不到约定的质量标准，成交人承担违约责任，工程质量达不到投标人所报工程质量目标按合同总价款的    处罚。解除合同时成交人应在7日内退出施工现场，否则，采购人有权申请司法机关强制执行。

2、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请张掖市调解委员会调解；

（2）采取第一种方式解决，并约定向张掖市仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执 贰 份，代理机构 壹 份，交易中心 壹 份。

| 甲方： 盖章： 地址： 电话： | 乙方： 盖章： 地址： 电话： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 被授权人： 日 期： | 法定代表人： 被授权人： 日 期： |
| 账 号： 开户行： | 账 号： 开户行： |
| 鉴证方：江苏大洲工程项目管理有限公司（盖章） 鉴证人（签字）： 地 址:张掖市华大丰泽园B区10号楼1单元102室 |

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 第四部分  招标内容及技术规范

临泽县职业技术教育中心1号宿舍楼、学生餐厅楼、2号宿舍楼电暖政府采购项目

| 男生宿舍楼参数 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2500W对流辐射式电暖器 | 1.2500W对流式，功率：2500W，散热量：2.5KW，电源电压为220V/50Hz，三线配线(L，N，PE)。颜色：金色或纯白色。重量：10-20kg。外形尺寸：长1200-1450mm，高580-620mm，厚度：35-55mm。碳纤维或碳晶电暖器不予考虑。 2.发热材料：采用高性能耐高温合金带为发热体。主体发热元件为自限温电缆，功率稳定，经过国家认证，电缆要具有自限温功能。 3.散热形式：红外辐射散热。对流辐射对空间全方位加热。 4.散热材质：主体表面均为铝镁合金。 5.表面处理及颜色：金属氧化镀膜，表面应光洁，不得采用静电喷涂表面处理。电暖器正反面材质及表面处理方式、颜色均须一致，厚度适宜。 6.辐射效率：红外辐射，电热转换率高达80%以上。 7.电热转换率：电能直接转换成热能，电热转换率接近100%. 8.表面温度：平均80度左右。 9.温控系统精确度：+/-0.5度 10.安装形式：壁挂安装，距离墙壁30mm以上，距地面150mm以上。 11.传热介质：电暖器散热不得以油、水等任何液体为介质。 12.过温保护装置：电暖器内应设有过温保护装置，以出示“检验报告”为准。 13.电气强度（耐压）：带电部件与易触及金属部件之间的电压为1250V，在带电部分和非带电金属部分之间施加额定频率和规定的试验电压，持续时间1min，应无击穿或闪络。 14.泄露电流：在1.15倍的额定电功率下，电暖器外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流应不大于0.75mA或0.75mA/kW。 15.接地电阻：电暖器外露金属部分与接地端之间的绝缘电阻不大于0.1Ω。 16.电热转换效率：以《国家红外及工业电热产品质量监督检验中心》检验报告为准，其电—热转换效率应不低于95%。 17.功率偏差：在正常工作状态下，输入功率的偏差不应超过额定输入功率的-10%～+5%。 18.启动和运行：电暖器在电源电压偏差为额定值的±10%时，应能正常启动和运行。 19.使用寿命：电暖器主体可使用30年 20.电暖器不应发出有害射线，不应放出有害气体，供应商须提供同时具有CMA和CNAS标志的室内空气质量检测报告。 21.卫生间电暖器选用防水电暖器，防水等级满足国家相关标准要求，必须提供产品的3C强制认证证书。 22.电暖器应有清晰标志，在其安装就位后其标志应清晰可见。 23.电暖器在正常或误操作情况下应避免引起火灾危险和机械性损坏。 24.电暖器应具备足够的机械强度，其结构应经得住可能的野蛮操作或击打。 | 台 | 131 |
| 2 | 温控器 | 集中控制温控器 | 台 | 131 |
| 3 | 集中控制系统采集器（含软件） |  | 套 | 1 |
| 4 | 电脑 | I3/4G/500G/DVD | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 800*1000*200铁皮厚度：不低于1.2mm | 个 | 5 |
| 6 | 20A交流接触器 | CJtI-20A | 个 | 131 |
| 7 | 630A3P空开 | CDMI-630L/3300 | 个 | 1 |
| 8 | 400A3P空开 | CDMI-400L/3300 | 个 | 2 |
| 9 | 200A3P空开 | CDMI-200L/3300 | 个 | 2 |
| 10 | 1P20A漏电保护 | HDBE-63-C20 | 个 | 131 |
| 11 | 2.5㎡铜芯线 | 必须达到国标 | 米 | 16800 |
| 12 | 温控电源线（三芯护套线） | 必须达到国标 | 米 | 5600 |
| 13 | 温控信号线（屏蔽电缆线） | 必须达到国标 | 米 | 3400 |
| 14 | 桥架/线槽/线管/镀锌槽/ | 必须达到国标 | 米 | 900 |
| 15 | 主电缆3*240+1铜芯电缆 | 必须达到国标 | 米 | 200 |
| 16 | 工时费（电线电缆的暗敷、开槽、穿线、回填、粉刷、电暖器安装） |  | 平米 | 2987 |
| 女生宿舍参数 |
| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2500W对流辐射式电暖器 | 1.2500W对流式，功率：2500W，散热量：2.5KW，电源电压为220V/50Hz，三线配线(L，N，PE)。颜色：金色或纯白色。重量：10-20kg。外形尺寸：长1200-1450mm，高580-620mm，厚度：35-55mm。碳纤维或碳晶电暖器不予考虑。 2.发热材料：采用高性能耐高温合金带为发热体。主体发热元件为自限温电缆，功率稳定，经过国家认证，电缆要具有自限温功能。 3.散热形式：红外辐射散热。对流辐射对空间全方位加热。 4.散热材质：主体表面均为铝镁合金。 5.表面处理及颜色：金属氧化镀膜，表面应光洁，不得采用静电喷涂表面处理。电暖器正反面材质及表面处理方式、颜色均须一致，厚度适宜。 6.辐射效率：红外辐射，电热转换率高达80%以上。 7.电热转换率：电能直接转换成热能，电热转换率接近100%. 8.表面温度：平均80度左右。 9.温控系统精确度：+/-0.5度 10.安装形式：壁挂安装，距离墙壁30mm以上，距地面150mm以上。 11.传热介质：电暖器散热不得以油、水等任何液体为介质。 12.过温保护装置：电暖器内应设有过温保护装置，以出示“检验报告”为准。 13.电气强度（耐压）：带电部件与易触及金属部件之间的电压为1250V，在带电部分和非带电金属部分之间施加额定频率和规定的试验电压，持续时间1min，应无击穿或闪络。 14.泄露电流：在1.15倍的额定电功率下，电暖器外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流应不大于0.75mA或0.75mA/kW。 15.接地电阻：电暖器外露金属部分与接地端之间的绝缘电阻不大于0.1Ω。 16.电热转换效率：以《国家红外及工业电热产品质量监督检验中心》检验报告为准，其电—热转换效率应不低于95%。 17.功率偏差：在正常工作状态下，输入功率的偏差不应超过额定输入功率的-10%～+5%。 18.启动和运行：电暖器在电源电压偏差为额定值的±10%时，应能正常启动和运行。 19.使用寿命：电暖器主体可使用30年 20.电暖器不应发出有害射线，不应放出有害气体，供应商须提供同时具有CMA和CNAS标志的室内空气质量检测报告。 21.卫生间电暖器选用防水电暖器，防水等级满足国家相关标准要求，必须提供产品的3C强制认证证书。 22.电暖器应有清晰标志，在其安装就位后其标志应清晰可见。 23.电暖器在正常或误操作情况下应避免引起火灾危险和机械性损坏。 24.电暖器应具备足够的机械强度，其结构应经得住可能的野蛮操作或击打。 | 台 | 74 |
| 2 | 温控器 | 集中控制温控器 | 台 | 74 |
| 3 | 配电箱800*1000*200 | 800*1000*200铁皮厚度：不低于1.2mm | 个 | 4 |
| 4 | 20A交流接触器 | CJTI-20A | 个 | 74 |
| 5 | 200A3P空开 | CDMI-200L/3300 | 个 | 4 |
| 6 | 1P20A漏电保护 | HDBE-63-C20 | 个 | 74 |
| 7 | 2.5㎡铜芯线 | 必须达到国标 | 米 | 8000 |
| 8 | 温控电源线（三芯护套线） | 必须达到国标 | 米 | 3000 |
| 9 | 温控信号线（屏蔽电缆线） | 必须达到国标 | 米 | 2000 |
| 10 | 桥架/线槽/线管等辅材 | 必须达到国标 | 米 | 700 |
| 11 | 电缆线3*95+1 | 必须达到国标 | 平米 | 100 |
| 12 | 工时费（电线电缆的暗敷、开槽、穿线、回填、粉刷、电暖器安装） |  |  | 1800 |
| 餐厅参数 |
| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2500W对流辐射式电暖器 | 1.2500W对流式，功率：2500W，散热量：2.5KW，电源电压为220V/50Hz，三线配线(L，N，PE)。颜色：金色或纯白色。重量：10-20kg。外形尺寸：长1200-1450mm，高580-620mm，厚度：35-55mm。碳纤维或碳晶电暖器不予考虑。 2.发热材料：采用高性能耐高温合金带为发热体。主体发热元件为自限温电缆，功率稳定，经过国家认证，电缆要具有自限温功能。 3.散热形式：红外辐射散热。对流辐射对空间全方位加热。 4.散热材质：主体表面均为铝镁合金。 5.表面处理及颜色：金属氧化镀膜，表面应光洁，不得采用静电喷涂表面处理。电暖器正反面材质及表面处理方式、颜色均须一致，厚度适宜。 6.辐射效率：红外辐射，电热转换率高达80%以上。 7.电热转换率：电能直接转换成热能，电热转换率接近100%. 8.表面温度：平均80度左右。 9.温控系统精确度：+/-0.5度 10.安装形式：壁挂安装，距离墙壁30mm以上，距地面150mm以上。 11.传热介质：电暖器散热不得以油、水等任何液体为介质。 12.过温保护装置：电暖器内应设有过温保护装置，以出示“检验报告”为准。 13.电气强度（耐压）：带电部件与易触及金属部件之间的电压为1250V，在带电部分和非带电金属部分之间施加额定频率和规定的试验电压，持续时间1min，应无击穿或闪络。 14.泄露电流：在1.15倍的额定电功率下，电暖器外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流应不大于0.75mA或0.75mA/kW。 15.接地电阻：电暖器外露金属部分与接地端之间的绝缘电阻不大于0.1Ω。 16.电热转换效率：以《国家红外及工业电热产品质量监督检验中心》检验报告为准，其电—热转换效率应不低于95%。 17.功率偏差：在正常工作状态下，输入功率的偏差不应超过额定输入功率的-10%～+5%。 18.启动和运行：电暖器在电源电压偏差为额定值的±10%时，应能正常启动和运行。 19.使用寿命：电暖器主体可使用30年 20.电暖器不应发出有害射线，不应放出有害气体，供应商须提供同时具有CMA和CNAS标志的室内空气质量检测报告。 21.卫生间电暖器选用防水电暖器，防水等级满足国家相关标准要求，必须提供产品的3C强制认证证书。 22.电暖器应有清晰标志，在其安装就位后其标志应清晰可见。 23.电暖器在正常或误操作情况下应避免引起火灾危险和机械性损坏。 24.电暖器应具备足够的机械强度，其结构应经得住可能的野蛮操作或击打。 | 台 | 77 |
| 2 | 温控器 | 集中控制温控器 | 台 | 77 |
| 5 | 配电箱800*1000*200 | 800*1000*200铁皮厚度：不低于1.2mm | 个 | 2 |
| 10 | 200A3P空开 | CDMI-200L/3300 | 个 | 2 |
| 11 | 1P20A漏电保护 | HDBE-63-C20 | 个 | 77 |
| 12 | 4㎡铜芯线 | 必须达到国标 | 米 | 6800 |
| 14 | 温控电源线（三芯护套线） | 必须达到国标 | 米 | 2066 |
| 15 | 温控信号线（屏蔽电缆线） | 必须达到国标 | 米 | 1800 |
| 16 | 桥架/线槽/线管等辅材 | 必须达到国标 | 米 | 300 |
| 17 | 3*95+1铜芯电缆 | 必须达到国标 | 米 | 100 |
| 18 | 工时费（电线电缆的暗敷、开槽、穿线、回填、粉刷、电暖器安装） | 必须达到国标 | 平米 | 1150 |

# 第五部分  评分办法

为使此次评标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：

一、评标组织机构及职责

1.采购人

在财政部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成评标小组成员之一。

2.评标委员会

评标委员会由技术、经济等专家组成，成员为五人及五人以上单数组成。

3.招标代理机构

依据《中国人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及“财政部2012-69”号文件之规定，由招标代理机构工作人员组成，负责《招标文件》的制作，对外联系、开标、评标的会务工作,整理并向评标委员会成员分发招标资料和《招标文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

4.监督部门

根据国家有关法律、法规规定由临泽县财政部门对整个开标评标过程进行监督,其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

5.审核小组

由财政部门和招标代理机构项目主持人、项目负责人共同组成，负责对评标委员会填写的打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由评标委员会签字确认。

二、评标原则、方法和程序

1.评标原则

坚持公平、公正、科学、择优和保密的原则。评标人员不能对任何投标人带有倾向性。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

2.评标办法

本次评标采用百分制综合计分评标办法。“综合评分法”是指在最大限度地满足投标文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、商务响应程度、质量保证措施等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各投标文件，使评审的结果能准确地反映投标人的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的投标人作为拟中标人。

采购人、评标委员会不向投标商承诺最低价中标，对未中标的投标商不作任何解释说明。

3.评标程序

3.1 开标前，投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）投标人法定代表人或者授权的委托代理人未参加开标会议的或者授权的委托代理人不能出示授权委托书和居民身份证的。

3.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上企业公章不一致或者法定代表人印章不一致的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

（4）投标人未提交完整的报价文件的；

（5）法律、法规规定的其他条件。

3.3 投标报价计算正确性检查

初评阶段应对各项目报价计算的正确性进行检查。对出现的算术错误，由评标委员会予以改正，并让投标人澄清确认。改正后的投标价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价，其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，修正计算错误按如下原则进行：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4 澄清

对投标文件中的细微偏差经评标委员会讨论，并得到三分之二以上委员同意后，可以要求投标人以书面形式予以澄清和说明，以确认正确的内容。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，不影响投标文件的有效性，但在个别地方存在漏项或者不完整内容不会对其他投标人造成不公平结果。

投标人对需要澄清和确认的问题应以书面形式回答，要由法定代表人或授权代理人签字，在规定时间内递交评标委员会。澄清问题的答复函应作为投标文件的组成部分。但在澄清或说明问题时不允许更改投标文件中任何实质性内容。

4.评标办法

开标后，评审小组将对各投标人的投标文件按照报价、技术、商务和售后服务等四个方面采取科学的方法，按平等竞争、公平合理的原则综合评定打分。

具体分值如下：价格占30%；技术占35%；商务占20%；售后服务占15%。

1）价格评审得分（30分）

综合评分法中的价格分值统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分值统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值(30%)×100。

2）技术评审得分（35分）

1.所投产品配置完全满足招标文件要求并部分超出招标文件要求的，计20分。所投产品配置全部符合招标文件要求的，计15分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分，扣完为止。（满分20分）

2.拟投入的施工机械设备合理、齐全、明确，在1-5分之间进行评分。 （满分5分）

3.具有合理的施工方案，施工组织措施完整，在1-5分之间进行评分。（满分5分）

4.有合理劳动力组织计划安排和用工制度，对工种人员的搭配合理，在1-5分之间进行评分。（满分5分）

3）商务评审得分（20分）

1.投标人提供国家强制性产品认证安全型试验报告原件，得5分，否则不得分。

2.提供(电暖器)中国质量认证中心的CCC认证原件，得5分，否则不得分。

3. 产品主要部分（电暖器）通过ISO9001质量管理体系认证原件，得5分，否则不得分。

4.有在工商部门注册登记的固定经营场所和售后服务机构，得2分，有专门售后服务人员的，得3分（需提供办公地点，联系人,电话，服务人员结构）否则不得分。

4）售后服务（15分）

1.投标人须提供售后服务承诺，并注明合理的响应时间，上门时间，维修时间，定期上门维护时间，提供相关资料，得3分，否则不得分。（满分3分）

2.工期时间响应：投标人能够在采购方规定日期前完成项目安装、调试、验收，得3分，否则不得分。（满分3分）

3.提供主要设备维护、保养方案的，得 3分，否则不得分。（满分3分）

4.根据投标人提供验收方案、质保方案、售后服务方案进行总体评价，在1-6分之间进行评分（满分 6分）

三、确定中标人原则

1、评标委员会对符合详细评审的投标人进行综合打分并作出排序，按得分由高到低依次排序，推荐得分最高的投标人为拟中标人。

2、如果出现得分相同的投标人，以报价低优先、若得分、报价均相同以技术优先。

# 第六部分  投标文件格式

在此提交的《投标文件》，正本一份，副本四份，开标信封一份，投标函信封一份。

。包括如下等内容：

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）法定代表人授权委托书

（四）开标一览表	、分项报价表

（五）投标保证金交纳证明

（六）商务、技术规格偏离表

（七）投标人资格申明

（八）资格审查资料

（九）质量保证承诺

（十）施工组织设计

（十一）《投标文件》封面格式

（十二）工程竣工验收单

开标信封及投标函信封格式

请按以下内容填写开标信封、投标函信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封及投标函信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

| 开 标 信 封 |
| --- |
| 致：江苏大洲工程项目管理有限公司 项目名称： 项目编号： 请于×年×月×日×时×分前不得启封 |
| 投标人： | （盖章） |

| 投 标 函 信 封 |
| --- |
| 致：江苏大洲工程项目管理有限公司 |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 投标人： （盖章） |

## （一）投标函

致：江苏大洲工程项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的项目编号：         《招标文件》的全部内容，我方：     （投标人名称）     作为投标单位正式授权

（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为               （  包）的投标；

（二）本《投标文件》的有效期在投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（八）如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向招标代理机构交纳代理服务费。

（九）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子函件：

授权代表人签字：

投标人名称：                         （盖章）

日期：

## （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

年　　月　　日

法定代表人身份证明复印件：

注：此法定代表人身份证明须另提交一份，与法定代表人授权书、投标函、投标保证金交纳和退付证明装入同一单独密封袋，与开标前接受检查。

## （三）法定代表人授权委托书

致：江苏大洲工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于        （国家或地区）的        （投标人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就            （项目编号为              ）的《招标文件》中的                   项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

投标人盖公章：

地址：

法定代表人签字：

职务：

被授权人签字：

职务：

注：法定代表人与被授权人身份证（复印件）需附在《投标文件》中。同时，被授权人需携带身份证原件至开标现场。

## （四）开标一览表、分项报价表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                                                                      价格单位：人民币/元

| 项目名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表人签字：

投标人盖公章：

日期：       年      月      日

注： 此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。

## 分项报价表

项目名称：

项目标号：

投标人名称：

| 序号 | 品目 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字：

投标人盖公章：

日期：       年      月      日

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、“投标货币”应为人民币（价格单位：人民币/元）。

## （五）投标保证金交纳证明

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 付款人 | 户名 |  |
|  | 账号 |  |
|  | 开户行 |  |
| 保证金金额 | （￥ 小写） |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 保证金凭证复印件粘贴处（加盖骑缝公章） |

特别说明：

1．付款人名称必须和投标单位名称完全一致，否则将视为无效保证金；

2．此证明作为保证金交纳和退付的唯一凭据，若因投标人提供的财务信息有误而导致保证金无法退付，招标代理机构不负任何责任。

## （六）商务、技术规格偏离表

商务偏离表

〔说明〕对照招标文件除“用户需求书”外的要求予以说明。有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 实际响应的具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人盖公章：

法定代表人或授权代表人签字：

日期：

技术偏离表

〔说明〕投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对《招标文件》技术规格书要求内容逐条响应

投标人盖公章：

法定代表人或授权代表人签字：

日期：

## （七）投标人资格申明

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

1、投标人名称：

2、总部地址：

3、电传/传真/电话号码：

4、成立和/或注册日期：

5、注册资金：

6、法定代表人：

7、开户银行：

8、开户账号：

9、近期资产负债表（截止        年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

10、公司概况：

11、公司组织机构及管理制度一览表：

12、各投标人应在《投标文件》中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

| 年份 | 处分或处罚记录 | 处分单位 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖公章：

法定代表人或授权代表人签字：

日期：

## （八）资格审查资料

1、提供营业执照（符合经营范围）或统一信用代码证

2、提供、税务登记证；

3、提供组织机构代码证

4、提供企业所在地或项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

5、投标人为非生产厂家的须针对本项目所投产品的唯一授权函原件及产品检验合格报告原件；

6、投标人须具备完善的安装、维修和售后服务体系，提供售后服务承诺函原件；

7、参加投标的人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本企业缴纳社保的证明；

8、其他证明材料。

以上资料缺少任意一项视为无效投标文件

注：所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在评标过程中，评标委员会要求查验原件，投标投标人不得拒绝，否则按放弃中标对待；未注明复印件的文件，在投标时均应提供原件。否则按无效标处理。

## （九）质量保证承诺

（自行编写）

## （十）施工组织设计

（自行编写）

## （十一）《投标文件》封面格式

项目名称：××××××××××××××

项目编号： ×××××××

投标文件

（商务标和技术标）

单位名称：×××××××（加盖公章）

法定代表人或授权代表人：×××（签字)

开标日期：XX年XX月XX日

《投标文件》封面格式

项目名称：××××××××××××××

项目编号： ×××××××

投标文件

（商务标和技术标）

单位名称：×××××××（加盖公章）

法定代表人或授权代表人：×××（签字)

开标日期：XX年XX月XX日

## （十二）工程竣工验收单

| 工程名称 |  | 工作内容 |  | 承 包 范 围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 原预算价 |  | 合同价 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 | 验收日期 | 年 月 日 |
| 交工验收意见 | 建设单位意见： 参加验收人员： |
|  | 监理单位意见： 参加验收人员： |
|  | 施工单位意见： 参加验收人员： |
| 验收 结论 |  |
| 建设单位签章 | 年 月 日 | 监理单位签章 | 年 月 日 | 施工单位签章 | 年 月 日 |

# Text boxes

正本

副本