吉市环建（表）字〔2019〕17号

关于国电吉林龙华吉林热电厂全厂废水设施

改造工程环境影响报告表的批复

国电吉林龙华吉林热电厂：

你单位《国电吉林龙华吉林热电厂全厂废水设施改造工程环境影响报告表的审查请示》和委托内蒙古亿保环境科技有限公司编制的《国电吉林龙华吉林热电厂全厂废水设施改造工程境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于吉林市龙潭区徐州路35号国电吉林龙华吉林热电厂厂区内,经纬度坐标为东经126.577574，北纬43.901031。主要建设内容: 在厂区内新建部分建筑物、新购设备对全厂废水设施进行改。项目新建工业废水处理车间，含煤废水处理车间，小型生活污水处理系统，脱硫废水处理车间，水平衡动态智能控制系统；改造现有工业废水处理系统、含煤废水处理系统、生活污水处理系统、脱硫废水处理系统、雨污分流系统（工程组成详见报告表表1，建筑一览见报告表表2）。项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013 年修正》中“第一类 鼓励类，符合国家的产业政策。项目的建设和运营过程中须全面落实本报告表提出的各项污染防治措施和生态环境保护措施。根据环境影响报告表评价结论和吉林环丰科技有限公司《关于国电吉林龙华吉林热电厂全厂废水设施改造工程环境影响报告表的评估意见》（吉环丰评估字[2019]2号，我局原则同意你单位严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和防止环境污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）、根据《关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发〔2018〕15号）要求，加强施工期的环境管理和环境监理工作，落实各项生态保护和污染防治措施，及时清运建筑垃圾至指定地点集中处理，使用低噪音的施工设备，确保施工过程中的噪声不对周围环境产生影响。项目设计、建设和管理须严格按照规范和要求执行，严禁采用国家限制和淘汰的技术、工艺、原料和设备。

（二）、落实大气污染防治措施。

1、落实施工期施工扬尘、运输车辆尾气等大气污染物的防治措施，严格按照《吉林省建筑工地扬尘治理管理办法（试行）》和《吉林市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求执行，建筑材料和建筑垃圾运输车辆须采取密闭措施，并按照指定地点，规定的时间和路线进行运输作业。优化施工工艺，施工场地四周设置围挡，采取洒水降尘等大气污染防治措施。确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，防止污染大气环境。

2、脱硫废水处理系统使用的盐酸储罐产生的少量HCl废气经酸雾吸收器（去除率90%）处理后满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求后，经15m高排气筒排入环境空气。

(三)、坚持“节约用水、清污分流、一水多用”的原则。施工废水经沉淀后，全部回用于洒水降尘；生活污水排入生活污水处理站，经处理后《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，全部回用于绿化和冲渣，禁止外排。工业废水经废水处理系统处理达标后回用于冲渣；含煤废水经处理系统处理达标后回用于煤水系统；脱硫废水经处理达到《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T 997-2006）的要求后，回用于脱硫，所有废水禁止外排。

（四）、严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”，防止产生二次污染。脱硫废水处理车间产生的污泥等危险废物，暂存在危废暂存间内，定期委托有资质单位集中处理。其收集、储存和转移措施必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》等国家有关规定。工业废水处理车间、生活污水处理站、含煤废水车间产生的一般污泥等工业固体废物，送锅炉焚烧。含煤废水处理车间产生的废滤料由滤料供应单位回收处置。生活污水处理站产生的栅渣，送指定垃圾存放点集中封闭存放，定期由环卫部门清运至垃圾处理场集中无害化处理。禁止自行对所有固废（危废）进行处理、处置。

(五)、落实噪声污染防治措施，合理布置生产设备，优先选用低噪声设备，对产生噪声的各类设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准的要求，防止发生噪声污染事件。

（六）、建设单位应强化全厂环境风险防范能力和应急防控措施，提高事故风险防范和污染控制能力。合理进行厂区总平面布局，制定全厂环境风险应急预案，配备环境风险防控应急设施，并到环保部门备案。盐酸储罐四周应设置容积不小于4m3的围堰，且围堰内地面采取防渗防腐蚀措施，渗透系数应不大于10-7cm/s。同时应安排专人对盐酸进行管理，并严格按照安全规范进行作业。杜绝发生由于生产过程和管理问题造成的污染物超标排放所引发的次生环境污染。

（七）、完善并落实环境管理和监测计划，严格按照报告表提出的环境管理要求和《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）确定企业的自行监测计划。确保各项污染物排放能够满足排放标准要求。

(八)、在项目施工和运行过程中，应定期发布生态环境信息，畅通公众参与渠道，加强与周边公众沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的生态环境问题，满足公众合理的生态环境诉求。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责。并将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序开展建设项目竣工环境保护验收。验收过程不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入运行。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、由吉林市环境监察支队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的规定，进行建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2019年5月6日

抄送：吉林市环境监察支队