Fisher627，DN50系列；型号细分为：627-576，627-577，627-578；三者出口压力不同

一、产品特性：
灵敏的关闭特性
可选内置式安全放散装置
压力设定简单
调压精度高
进口压力可达138bar
流量可达4800Nm⒊/h
可安装于任何位置
可用于大型调压器之负载高
可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体

| 二、主要零部件材料： | 三、技术参数： |
| --- | --- |
| 零部件名称 材料名称 主阀体 球墨铸铁/钢 弹簧阀体 铝/球墨铸铁/钢 阀心 铝/不锈钢 阀座 铝/不锈钢 弹簧 钢 皮膜 丁腈橡胶/氟橡胶 皮膜压盘 钢 密封件 丁腈橡胶/氟橡胶 | 项目 指标 入口压力 最大 138bar 出口压力 0.34-34.5 bar 工作温度 -29-82℃ C1 28.5-39.9 Cg 6.9-200 连接尺寸 3/4",1",2"NPT螺纹 1"2"ANSI 300RF 法兰 1"2"ANSI 600RF 法兰 重量 铸铁或钢阀体4.5kg,铝2.8kg |

Fisher627，DN25系列细分为：627-496，627-497，627-498；三者出口压力

不同。

产品特性：
灵敏的关闭特性
可选内置式安全放散装置
压力设定简单
调压精度高
进口压力可达138bar
流量可达4800Nm⒊/h
可安装于任何位置
可用于大型调压器之负载高
可用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等多种气体

| 二、主要零部件材料： | 三、技术参数： |
| --- | --- |
| 零部件名称 材料名称 主阀体 球墨铸铁/钢 弹簧阀体 铝/球墨铸铁/钢 阀心 铝/不锈钢 阀座 铝/不锈钢 弹簧 钢 皮膜 丁腈橡胶/氟橡胶 皮膜压盘 钢 密封件 丁腈橡胶/氟橡胶 | 项目 指标 入口压力 最大 138bar 出口压力 0.34-34.5 bar 工作温度 -29-82℃ C1 28.5-39.9 Cg 6.9-200 连接尺寸 3/4",1",2"NPT螺纹 1"2"ANSI 300RF 法兰 1"2"ANSI 600RF 法兰 重量 铸铁或钢阀体4.5kg,铝2.8kg |

中国进口燃气设备专业供应服务商

上海寅驰自控设备有限公司

TEL:021-34679016

FAX:021-60741614

M:13321958622

网址：WWW.SHYINCHI.COM

QQ:854915381

公司地址：上海市闵行区莘庄工业区