建设项目环境影响报告表

# （试  行）

项目名称：扩建五金制品生产项目

建设单位(盖章)：法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司

编制日期:2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 扩建五金制品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司 |
| 法人代表 | MCLEOD KENNETH ROBERT | 联系人 | 陈士宏 |
| 通讯地址 | 江苏省常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号 |
| 联系电话 | 13506232010 | 传真 | 86-512-52262938 | 邮政编码 | 215511 |
| 建设地点 | 江苏省常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号 |
| 立项审批 部门 | 常熟市梅李镇人民政府 | 批准文号 | 梅发改外备[2018]6号 |
| 建设性质 | 新建□ 搬迁□ 改扩建 | 行业类别及代码 | 金属结构制造C3311 |
| 占地面积 （平方米） | 23004 | 绿化面积 （平方米） | 5100 |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保 投资（万元） | 28 | 环保投资占总投资比例 | 3.5% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2018.12 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 类别 名称 组分/规格 年耗量（t/a） 包装储存方式 最大储存量（t） 来源及运输 扩建前 本项目增量 扩建后 原料 钢材 / 2010 1140 3150 / 250 国内、陆运 辅料 焊丝 SJ-50 0 18 18 / 1.5 乳化液 / 6 2 8 桶装 0.6 攻丝油 大豆油 6 2 8 桶装 0.6 机械油 / 3 1 4 桶装 0.3 表1-2 主要化学品理化性质 物料名称 理化性质 危险特性 毒性 乳化液 黄棕色透明水溶液，pH：8.0,9.5，弱碱性，沸点1.02-1.15，与水混溶，稳定，难分解，低挥发性 水溶性，不易燃、不易爆，无放射性，无腐蚀性 急性毒性：主灌胃的LD，小白鼠为3.3g/kg，大白鼠为3.5g/kg，豚鼠和家兔为2.2g/kg，竺鼠口服致死量（50%死亡）8000mg/kg 攻丝油 淡黄色或红棕色透明、微粘稠液体，具产品应有气味，无异味，相对密度0.919~0.925，凝固点-8~18℃，皂化值189~195mg/g，主要成分亚油脂和油酸的甘油酯 燃烧或遇热可能挥发出烟雾 无毒 机械油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度<1，闪点76℃，引燃温度248℃，稳定 遇明火、高热可燃 无资料 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格及型号 数量 备注 扩建前 本项目增量 扩建后 1 冲床 16t~200t 22 28 50 大五金车间 2 气动倒角机(钻孔机) RH-DSZ-03 10 34 44 小五金 3 自动攻丝机 RTRS3-H108 1 15 16 小五金 4 台式压力机 JB04 0 8 8 小五金 5 铆钢球机 / 0 6 6 小五金 6 数控仪表车床 CJK0630 0 2 2 小五金 7 压花机 / 0 4 4 小五金 8 弹片铆焊机 / 0 8 8 小五金 9 半自动/自动切割机 / 0 40 40 小五金 10 加工中心 L660/L800 0 2 2 模具车间 11 平面磨床 M7130H 0 2 2 模具车间 12 车床 CA6240A 0 1 1 模具车间 13 铣床 HY-1050 0 1 1 模具车间 14 摇臂钻床 Z30 0 1 1 模具车间 15 中走丝线切割机床 DK7735K 0 2 2 模具车间 16 线切割机床 DK77-7725 0 3 3 模具车间 17 自动焊机 FFDD-J 0 7 7 焊接车间 18 圆盘焊机 200 0 18 18 焊接车间 19 电阻焊接 DN-75 0 5 5 焊接车间 20 其他焊机 / 0 2 2 焊接车间 21 锯床 GZK4230 0 4 4 折弯车间 22 折弯机 / 0 12 12 折弯车间 23 履带式抛丸机 QPL100 0 1 1 折弯车间 24 半自动攻丝机 SB4010 8 0 8 折弯车间 25 台式攻丝机 SW12 12 0 12 折弯车间 26 其他攻丝机 / 9 0 9 折弯车间 27 冲床 C1N60 2 0 2 冲床车间 28 冲床 C1N80 3 0 3 冲床车间 29 冲床 C1N200 1 0 1 冲床车间 30 冲床 JH21-160 1 0 1 冲床车间 31 冲床 JH21-250 1 0 1 冲床车间 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 504 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 72 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目无工业废水产生及排放；废水主要来源为工作人员产生的生活废水，污染物较简单，本项目建成后新增员工28人，污水排放量为403.2t/a，近期排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目由来 法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司成立于2002年3月6日，为外商独资企业，注册资本78.99万美元。公司位于江苏省常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号，占地面积23004平方米。公司主要生产各类五金制品，产品全部出口。 由于企业发展需要，公司拟投资800万元，利用原有厂房，进行扩建五金制品生产项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号），本项目要求编制环境影响报告表，已获得常熟市梅李镇人民政府的备案通知（梅发改外备[2018]6号）（附件2）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司委托常熟市常诚环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、社会经济状况和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，并在此基础上，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：扩建五金制品生产项目。 建设单位：法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司。 占地面积及总投资：项目利用已有标准厂房，建筑面积共计10175.24平方米，项目总投资800万元。 项目位置：本项目位于常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号，在原厂房新购置相关设备生产；项目东侧为苏州九源机械有限公司，南侧为旋力路和冶金机械设备制造公司，西侧为小河，北侧为常熟市常鼓实业有限公司。距离本项目最近的民宅位于东北侧，最近距离435米。详见附图2。 主体工程：见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程方案 序号 工程名称 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 扩建前 本项目增量 扩建后 1 生产车间 五金制品 2000t/a 1000 t/a 3000 t/a 2400h 公用及辅助工程一览表：见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程情况一览表 项目组成 名称 工程状况 主体工程 车间 利用原生产车间，面积共10175.24平方米 辅助工程 仓库 利用原有仓库区域约1020平方米，主要为原料临时存放区。 公用工程 给水 利用厂区原有自来水管网，本项目用水量504m3/a。 排水 利用已有管网，雨水接入所在地雨水管网；污水纳污管网尚在建设中，近期清运远期接管，本项目污水排放量403.2m3/a。 供电 利用已有电网供电，本项目全年用电约72万kWh。 配电房 依托原有配电房，面积177.81平方米 办公楼 依托原有办公楼，面积1540.30平方米 门卫 依托原有门卫，面积42.75平方米 绿化 依托原有绿化，面积5100平方米 环保工程 废水处理 生活污水近期排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河。 固废处理 固体废物实行分类收集和分类处理；一般工业固体废物由废品收购站回收；危险废物委托有资质单位收集处置；生活垃圾由当地环卫部门统一收集集中处理。 废气治理 新建1套20000m3/h的脉冲反吹滤筒除尘器处理焊接烟尘后，在厂区无组织排放 噪声治理 选用低噪声设备，对高噪音设备减震、利用厂房墙体阻隔衰减，厂内绿化，确保厂界噪声达标。 劳动定员及工作时数：见表1-6。 表1-6 劳动定员及工作安排 序号 指标名称 单位 指标值 扩建前 扩建后 1 劳动定员 人 102 130 2 年工作日 天/年 300 300 3 工作班次 班/天 1 1 4 工作时间 小时/天 8 8 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目情况 法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司厂区总占地23004平方米，生产车间建筑面积为10175.24平方米，配电房177.81平方米，门卫42.75平方米，办公楼1540.30平方米。本厂原有员工102人，年生产300天，每天一班，为8小时常日班，年生产五金制品2000吨，已编制有常熟市环境保护违法违规建设项目清理企业自查评估表，并得到了关于环境保护违法违规建设项目的清理意见（梅李镇第二批）（常清治办发[2017]16号）。 2、现有项目生产工艺及污染物产生情况 现有项目生产工艺如下： 现有项目工艺流程说明： ①冲压：使用冲床在钢件上冲压，此工序产生噪声、废铁屑； ②钻孔：使用钻床对需要钻孔的钢件进行加工，此工序产生噪声、废铁屑； ③攻丝：使用攻丝机使钢件出内螺纹，此工序产生噪声、废铁屑。 污染物产生情况如下： （1）废气 现有项目无废气产生。 （2）废水 现有项目无生产废水产生及排放。生活污水排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运至周行污水处理厂。项目原有员工102人，年工作300天，生活污水产生量为1468.8t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP。 （3）噪声 现有项目主要噪声源为机械设备运行时产生的噪声，经过减振和隔声措施后，再经过一定的距离衰减，噪声到厂界可以达标排放。 （4）固废 现有项目生产过程中产生的废铁屑由废品回收公司收购后再利用，产生量约23.5t/a；危险废物废机械油HW08和废乳化液HW09各产生约0.75t/a，均委托常熟市康博工业固体废弃物处置有限公司处置。工作人员产生的生活垃圾产生量约为15.3t/a，由当地环卫部门收集处置。 3、污染物排放及总量控制 现有项目污染物排放总量见表1-7。 表1-7 现有项目污染物产排量表（t/a） 种类 污染物 排放量（t/a） 废气 / / 废水 废水量 1468.8 COD 0.5875 SS 0.5141 NH3-N 0.0514 TN 0.0881 TP 0.0088 固废 生活垃圾 0 一般固废 0 危险废物 0 4、现有项目存在的环境问题 现有项目基本不存在环境问题。 5、“以新带老”措施 无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常熟市位于东经121°3′-120°33′，北纬31°50′-31°30′。地处经济发达的长江三角洲苏锡常地区，距离区域中心城市上海100公里，距离苏州38公里，距离无锡45公里。北濒长江，隔江与南通相望；南接昆山、苏州市相城区；西连无锡、江阴。境域略呈荷叶形，南北最大直线距离37公里。全市土地面积1264.39平方公里（含长江水面），其中耕地占59.62%，水域占22.73%，山丘占1.14%，城镇、村落、道路、堤岸、沟渠等其他面积占16.51%。 梅李镇位于江苏省常熟市东北部，东靠上海、南通，南频苏州，西邻无锡，北依黄金水道长江，距常熟港10公里。镇域面积78.6平方公里，中心镇区面积5.27平方公里，耕地5.79万亩。下辖2个街道办事处、18个行政村、3个社区委员会；全镇总人口7.85万人。梅李镇水陆交通便捷，区位优势明显。境内常浒河、盐铁塘在镇区交汇；苏嘉杭高速公路、沿江高速公路、205省道、通港公路等交通主干道在境内穿过，连接苏嘉杭高速公路的苏通长江大桥位于镇区东侧，境内有两个高速公路互通（沿江高速常熟东互通、苏嘉杭高速董浜互通）。 法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司所在地位于江苏省常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号。具体位置见附图1。 2、地形、地质、地貌 常熟市境内地势低平，水网交织，地势由西北向东南微倾，海拔（吴淞基准面）大都在3~7米之间，局部地段最低为2.5米左右，最高达8米左右。地表几乎全部为第四系沉积物所覆盖。依微地形结构，可分为虞西平原、昆承平原和沿江平原三片。 境内山丘，主要有虞山、顾山、福山、多孤立分散，且形体低矮，坡度缓和，出露的基岩均为上古生界的泥盆系。其中虞山为最，海拔163米，山脊线长6400米，山体最宽处2200余米，东端蜿蜒入城，以秀美见长。 梅李镇土壤主要为不同母质上发育的水稻土，有黄土母质上发育的黄泥土，湖泊沉积物上发育的乌栅土、乌泥土，以及沿江冲积物上发育的灰潮土。表土呈弱石灰反应，pH 7.5左右，有机质3%以上，潜在养分较高。梅李镇的地震烈度为Ⅵ度。 3、气候、气象 常熟市地处北亚热带沿海中纬度地区，属亚热带湿润性季风海洋性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。一年中，冬季盛行大陆来的偏北风，以寒冷少雨天气为主；夏季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主；春秋两季的冬夏季风交替时期，常出现冷暖、干湿多变天气。 近五年来，年平均日照时数1571小时，年平均气温17.0℃，年际最大差值为0.5℃，年均降水量为1162毫米。常熟地区主导风向是ESE，占全年风向的10.07%，次主导风向是ENE，占全年风向的9.32%，平均风速3.7m/s。 4、水文 常熟市境内河流纵横，水网交织，各河流湖荡均属太湖水系。全市大致可分为三大水系：一是虞西水系，位于望虞河以西地区，以张家港、锡北运河、中泾、羊尖塘、南干河、陈塘河、北福山塘等河道为主要骨干河道，流域总面积为170平方公里；二是阳澄水系，位于望虞河以东、盐铁塘以南，以白茆塘、常浒河、七浦塘、长江、张家港、尤泾、蛇泾、青墩塘、三泾等河道为主要骨干河道，流域总面积367平方公里。全市现有各类河道5536条，其中流域性河道2条，区域性河道14条，镇级河道81条，村中心河468条，生产河4971条，总长4760公里；还有200亩以上湖泊3个，最大为昆承湖、尚湖。境内各河流、湖荡均属太湖水系，分布特征以城区为中心向四周扩散；南部河网稠密，北部稀疏，河道比降小，水流平稳，迂回荡漾，大部分河流排入长江，并受潮汐涨落的影响。部分河道无固定流向。由于北濒长江，南接太湖及境内大小湖荡的引泄调节，常年正常水位较稳定，涨落一般不超过1米。长江（过境部分）：长江流经常熟北境，境内江面109.75平方公里。江岸西起芦浦塘口，东至白茆塘口，长约31公里。江面宽度，徐六泾口处为5.5公里，白茆塘口为8.1公里。 梅李镇内有常浒河、盐铁塘、海洋泾、珍门泾、青洋塘、横六塘、银塘、萝卜泾等主要河流。纵有盐铁塘，横有常浒河，其他河道都与之相连，或者直接注入长江。目前，梅李镇水环境质量整体处于Ⅳ类水平，其中盐铁塘为本项目附近水体，常浒河为本项目纳污水体。 境内地下水以第四系孔隙承压水为主，第四系孔隙潜水为次，在山丘分布地段还存在着少量基岩裂隙水。 5、植被、生物多样性 （1）陆生动、植物种类及分布 梅李镇附近野生动物中哺乳类主要有野兔、家鼠、田鼠、刺猬、蝙蝠等；鸟类有麻雀、家燕、喜鹊、乌鸦、啄木鸟、猫头鹰、杜鹃等。由于近年的开发建设，区内野生动物逐渐失去栖息地，加上大量使用农药化肥，野生动物种类和数量锐减。 现区内自然植被已基本消失，次生植被以高度次生的野生灌草丛为主，分布在暂未开发的荒地和田埂上，常见种类有紫花地丁、马鞭草、夏枯草、曼佗罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。 地区内人工植被以城市绿化植被和农作物为主。没有珍稀濒危物种。城市绿化主要包括园林绿化、道路绿化和四周植树等，主要种类有雪松、罗汉松、广玉兰、桂竹、紫藤、山茶、南天竹、桂花、棕榈、黄杨、夹竹桃、月季、玫瑰、绣球、水杉、池杉、香樟、泡桐和杞柳等。农作物中主要粮食作物有水稻、小麦，经济作物有油菜、青菜、茼蒿、韭菜、黄瓜、芹菜、萝卜、花菜、辣椒、茄子、西红柿、菠菜、大蒜、茭白、莴笋等。 （2）水生动、植物种类 地区内及周围河流中鱼类及其它水生动物种类较多，鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲤鱼、乌鱼、鲑鱼、泥鳅、黄鳝等。甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等，它们以人工养殖为主。 水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲和黑三棱等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、基本情况 梅李镇位于常熟市东北部，由原梅李、赵市、珍门三镇合并组建而城。镇域面积78.6平方公里，中心镇区面积5.27平方公里。下辖2个街道办事处、18个行政村、3个社区委员会，梅李镇是国家卫生镇、全国环境优美乡镇、江苏省文明镇、江苏省百强乡镇、江苏省现代化新型小城镇、江苏省重点中心镇、江苏省环境与经济协调发展示范镇、苏州市现代化建设示范镇。 全镇实现国内生产总值33.46亿元(其中第一产业1.03亿元，第二产业24.38亿元，第三产业8.05亿元)，地方财政一般预算收入1.43亿元，工农业总产值106.5亿元，完成产品销售(营业)收入101.6亿元，利税总额8.92亿元，合同注册外资3166万美元，实际到帐外资811万美元，外贸自营出口额2.5亿美元。 梅李镇常住人口7.86万人，其中0.64万人从事第一产业，4.03万人从事第二产业，1.07万人从事第三产业。 全镇拥有工业企业600多家，外商投资企业63家，门类齐全，有冶金、机电、纺织、轻工、工艺、建材、食品、包装、印刷、电子等30多个行业，已形成冶金机械、化纤纺织、电子轻工、装饰玻璃、服装皮件五大特色产业。镇通港工业园为江苏省常熟经济开发区的配套区，占地总面积8.06平方公里，基础配套设施齐全，园区进驻企业47家，总投资45亿元。 梅李镇历史悠久，是江南千年文化古镇。教育设施完备，全镇有省级重点高中一所，初级中学3所，中心小学3所。全镇有卫生院3所，社区卫生服务站15个。位于镇区东部的农民公园--聚沙园，集文化娱乐、体育活动、学习培训、休闲游览多功能于一体，是常熟新虞山十八景之一；园内聚沙百福宝塔始建于南宋绍兴年间，是省级文物保护单位。 2、区域总体发展规划与环境功能规划 2.1区域总体规划 《常熟市城市总体规划》将城市的功能性质确定为国家历史文化名城，现代化的商贸城市和港口工业城市，山水城一体的风景旅游城市。主城区以通港路和海虞路为发展轴，主要向东北部和北部发展，形成“一个历史文化保护区、两个中心、两个工业区、四个特定功能区、五大居住片区、山水城融为一体”的布局结构，集中建设东南和西北两大工业区。城市的发展战略为利用沿江优势，大力发展现代制造业，推动现代服务业发展，建立适应城市化需求的基础设施体系，健全社会保障体系。规划至远期，形成“中心城市－重点中心镇－一般建制镇”的3级城镇等级结构，其中中心城市1个：主城区＋港区；重点中心镇3个：海虞、支塘、沙家浜；一般建制镇5个：梅李、董浜、古里、辛庄、尚湖。 《常熟市梅李镇总体规划（2010-2030）》于2011年12月经市政府批准。总体规划确定梅李镇的城镇性质为：常熟市重要的城市组团，现代江南名镇、工业强镇、历史文化名镇和宜居旅游城镇。中心镇区主要承担城镇主要服务功能，包括行政办公、商业金融、文化体育、教育科研、旅游服务等，以三产和生活居住用地为主；同时，通港工业园区主要发展传统优势产业及新兴产业。赵市社区主要作为沿江生态旅游的旅游服务基地；珍门社区主要作为南部现代生态农业的服务基地。 2.2区域功能 本项目位于梅李镇通港工业园。 根据《常熟市梅李镇环境规划》，梅李镇区域功能划分为： （1）重点保护区 ①居住文化区：包括梅李中心街道居住区、聚沙公园、赵市中心镇区、珍门中心镇区； ②生态园林区：中心镇区北侧大型生态片林，体现生态服务功能，并拓展休闲、度假和生态观光； ③长江沿岸水源保护区梅李镇北部长江沿岸的水域(常熟市第三自来水厂的取水水源)。 （2）一般保护区 ①农副产品生产加工区，包括镇区周围的农田、耕地、以及一般农用地； ②农村生活居住区包括镇区外规模较大的村庄以及少量新建的中心村。 （3）污染控制区 ①梅李工业园一区。 位于梅李镇区北侧，紧靠沿江高速公路常熟东互通出入口，为江苏省常熟经济开发区配套区，规划总面积8.06平方公里。主要发展电子、精密机械、生物化工、高档纺织、新材料等行业。 ②梅李工业园二区。 位于梅李镇区南侧，紧靠苏嘉杭高速公路董浜互通出入口，规划总面积7.1平方公里。主要发展电子、轻工、机械、纺织、服装等行业。 （4）缓冲区 指镇域范围内的防护绿地，主要包括交通干线、主干河道两侧绿化带以及工业区周边绿化隔离带。交通干线主要指沿江高速公路、苏嘉杭高速公路、通港公路、支王公路，主干河道是指长江沿岸、常浒河、盐铁塘，工业园区是指梅李工业园一区和二区。 根据《梅李镇通港工业园规划》，通港工业园位于常熟市区和沿江港口新城(常熟经济技术开发区)之间，规划范围北至周师公路，东北至沿江公路，东至东环路，南至通港公路，西至萝卜泾、沿江铁路，规划范围为96.7平方公里。常熟通港工业园的产业功能定位为冶金机械、化纤纺织、电子轻工、装饰玻璃、服装皮件、经编印染等工业。通港工业园坚持以产业升级和结构优化为目标，以提高企业市场竞争力为核心。发展高税收、高就业产业，保持一定的劳动密集型行业比重，提高新兴产业的科技含量。 2.3土地利用 梅李镇农业用地51.02平方公里，其中耕地面积46.79平方公里，园地面积0.08平方公里，林地面积0.20平方公里，其他农业用地3.95平方公里。建设用地19.12平方公里，其中居民点及工矿用地17.94千方公里，交通用地0.90平方公里，水利设施用地0.28平方公里。 通港工业园定位为一、二类工业发展用地，工业用地为工业园区用地的主体，工业用地面积214公顷，占园区规划用地面积的63.9%。根据江苏省规划设计研究院编制的《常熟市通港工业园分区规划调整》报告，为缓解园区用地日益紧张的现状，通港工业园区用地向东扩至规划东环路，东扩后整个工业园区内的工业用地拟划分出四个工业组团：①西北工业区：位于支王公路以西、华联西路与大皇塘之间，占地187.46公顷，主要发展纺织、机械等产业；②西南工业区：位于支王公路以西、华联西路与通港公路之间，占地132.91公顷，重点发展机械、电子工业等产业；③中部工业区：位于河滨东路和江夏路之间，占地44.96公顷，安排以旋力集团为主体的机械制造企业；④东部工业区：位于江夏路和东环路之间，占地73.11公顷，重点发展经编工业。目前东扩之前的用地已经基本饱和，正在全力加速推进园区东扩，基础设施已基本到位。园区现有工业企业近800家，规模以上企业118家，全年共有34家企业销售收入超亿元。 2.4环保规划 《常熟市环境保护与生态建设“十三五”规划》提出了常熟市环境质量主要指标和常熟市污染防治主要指标。 表2-1 常熟市 “十三五”规划环境质量保护主要指标 指标内容 2016年 2020年 环 境 质 量 指 标 水环境质量 1、集中式饮用水水源地水质达标率（%） 100 100 2、地表水环境功能区达标率（%） 100 100 3、国控断面主要指标满足Ⅲ类水质标准的比例（%） 30 50 大气环境质量 4、全年空气达二级标准的天数 332 ≥330 声环境质量 5、城市环境区域噪声达标区覆盖率（%） 100 100 6、城市区域环境噪声值dB(A) 54.2 ＜55 表2-2 常熟市 “十三五”规划环境污染防治主要指标 指标内容 2016年 2020年 环境污染防治指标 1、危险及医疗废物安全处理率（%） 100 100 2、城镇生活污水集中处理率（二级%） 市区 62.3 ≥85 镇区 45 ≥70 3、城镇生活垃圾无害化处理率（%） 城市 100 100 镇区 100 100 4、重点污染源废水排放达标率（%） 100 100 5、重点污染源废气排放达标率（%） 100 100 6、重点污染源固废综合利用率（%） 95.4 98 3、相关环境基础设施 3.1污水处理设施 通港工业园区用水由常熟市第三水厂和滨江水厂实施区域供水，规划期末总用水量为4.74万立方米/日。水源区自长江，供水洁净充足。 通港工业园区内各种排水实行全面控制，雨污分流。园区内雨水管道根据地形地势合理布局，按最短管线就近排入水体。污水处理方案规划目标为：在规划范围内，各企业对产生的工业废水进行有效处理，达到工业园区污水处理厂的接管标准后，送到污水处理厂进行深度处理，生活污水进入污水管道输送到污水处理厂，最终由统一排放口达标排放。 目前区内建有常熟市梅李污水处理有限公司，位于通港工业园园区东南角（梅李污水处理有限公司南侧预留地），与支王公路相邻，并靠近盐铁塘。该污水处理厂一期工程污水处理能力为1万吨/日，二期工程污水处理能力为0.8万吨/日，两期工程均已实施，总设计污水处理量为1.8万吨/日，目前处理能力为1.8万m3/日，采用对氮磷处理效果较好的水解酸化加生物脱氨除磷的处理工艺，污水厂尾水就近排入盐铁塘。经过污水厂的处理，CODCr的去除率可达到88%。梅李镇污水处理厂的污水收集管网己基本覆盖梅李工业园区和梅李镇镇区，主要处理园区内工业废水。生活污水目前由环卫所清运至周行污水处理厂处理后达标排放至常浒河，纳污官网尚在建设中，预计年底完成接管。 本项目生活污水属于周行污水处理厂处理范围内。公司现有项目废水清运至周行污水处理厂处理。 3.2固废处理设施 一般工业固废尽可能综合利用，不能利用的送入垃圾填埋场卫生填埋。城镇地区生活垃圾由镇环卫所集中收集清运，城镇主要街道设有果壳箱，农村地区目前己有统一的垃圾收集处置系统，每村有固定清洁员；生活垃圾收集后送入垃圾填埋场卫生填埋。危险废弃物、医院固体废弃物收集后，利用市场机制有偿委托处置。 目前，梅李镇共有3个生活垃圾填埋场，分别为梅李垃圾填埋场、珍门垃圾填埋场、赵市垃圾填埋场。梅李垃圾填埋场位于梅南村，填埋能力约为3万立方米；珍门垃圾填埋场位于梅李镇珍南村，填埋能力约为6万立方米；赵市垃圾填埋场位于梅李镇港村，填埋能力约为7万立方米。本项目生活垃圾由梅李环卫所集中收集清运至梅李垃圾填埋场进行卫生填埋。 3.3供电 规划在园区北部新建一座110kV变电所，110kV供电电源由220kV师桥变接入，与110kV梅李变共同向园区供电，终期主容量按3×40MVA设置，规划总用电负荷为13.9万kw。目前园区内建有一座110KV变电所。 3.4供汽、供热 梅李镇实行集中供热，由梅李镇金陵热电厂提供。梅李镇金陵热电厂位于梅李镇聚沙村、常浒河北岸，建设规模为2台套15MW抽凝机组和3台套75T/H循环流化床锅炉，于2003年一季度开始建设，2004年一季度投产运行，供热半径为8km。集中供热管网已覆盖梅李工业园一区和梅李镇镇区，梅李工业园二区集中供热由董浜镇第二热电厂提供。通港工业园区内企业由常熟金陵热电有限公司集中供热，目前管网都已接通项目北侧旋力路。 3.5燃气 通港工业园区工业园区的天然气用气量约2.1万立方米/日，天然气气化率达80%，采用西气东输管道天然气。 4、生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号、《常熟市生态红线区域保护规划》（常政发（2016）59号附件、20161101），常熟市现有5类12个生态红线区域（其中9个省级红线管控区及3个市级红线管控区），距离本项目较近的是西北方位的海洋泾清水通道维护区和西南方位的常熟市生态公益林（沿江高速护路林），距离分别约为1.4km和1.8km，项目所在地不属于海洋泾清水通道维护区和常熟市生态公益林（沿江高速护路林）的管控区内，与生态红线管控区要求相符。 表2-3 生态红线规划保护内容 红线区域名称 类别 保护区功能 红线区域范围 面积（平方公里） 距离 （公里） 省级管控区 市级管控区 总面积 一级 管控区 二级 管控区 市级管控区 海洋泾清水通道维护区 清水通道维护区 水源水质保护 / 该管控区包括海洋泾枢纽到花板塘河道及两岸各20米范围（其中海虞镇区两岸岸控各10m） 1.13 — — 1.13 1.4 常熟市生态公益林（沿江高速护路林） 生态公益林 生物多样性保护 / 该管控区包括沿江高速护路林、苏嘉杭护路林及两边绿化。 3.68 — — 3.68 1.8

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中的有关内容，本项目纳污河道常浒河的水质功能为IV类水体；根据苏州市人民政府颁布的苏府[1996]133号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划为二类功能区；根据《常熟市环境质量标准使用区域划分及执行标准》的规划图，项目地为工业区，声环境功能为3类区，见附图5。 1、环境空气质量现状评价 根据常熟市环境监测站2017年常熟市环境空气质量监测数据统计，常熟市空气环境质量见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状一览表 单位：mg/m3 污染因子 SO2 PM10 NO2 日均浓度 年均浓度 日均浓度 年均浓度 日均浓度 年均浓度 现状值 0.044 0.021 0.156 0.074 0.078 0.038 标准值 0.15 0.06 0.15 0.07 0.08 0.04 是否达标 是 是 否 否 是 是 根据2017年常熟市环境空气质量监测数据统计及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，常熟市SO2、NO2浓度日均值和年均值全部达标；PM10浓度日均值超标22天，年均值超标。常熟市的环境空气污染源主要是企业废气和汽车尾气，按照相关大气行动规划常熟市进行企业废气和汽车尾气治理以使环境空气质量全部达标。 2、地表水环境质量 根据《常熟市环境质量年报》（2017年度）河道水质监测数据，项目纳污水域常浒河的水质情况见表3-2。 表3-2 2017年河道水质情况监测数据（mg/L） 河流名称 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 化学需氧量 总磷 常浒河 4.0 8.0 4.6 1.33 0.10 23 0.17 标准限值 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤30 ≤0.3 标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 常浒河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、声环境质量： 根据《常熟市环境质量年报》（2017年度），声环境质量监测结果表明，按等效声级（Leq）统计，各功能区：居民文教区，居住、工商混合区，工业区，交通干线两侧区昼间年均值依次为52.2dB(A)，55.7dB(A)，57.6dB(A)，63.5dB(A)；夜间年均值依次为43.4dB(A)，46.8dB(A)，52.5dB(A)，53.0dB(A)；昼夜等效声级年均值依次为52.9dB(A)，56.2dB(A)，60dB(A)，63.4dB(A)。常熟市各功能区昼夜间噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应类别要求。 4、生态环境 《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号、《常熟市生态红线区域保护规划》（常政发（2016）59号附件、20161101），本项目生态评价范围内无涉及的重要生态功能区。

主要环境敏感目标 表3-3 项目周边主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 （m） 规模 环境功能 空气 环境 民宅 NE 435 50户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 水环境 小河 SW 相邻 小河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水体 盐铁塘 NE 535 中河 常浒河（纳污水体） SE 2400 中河 声环境 民宅 NE 435 50户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准 生态环境 海洋泾清水通道维护区 NW 1400 1.13km2 《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号、《常熟市生态红线区域保护规划》（常政发（2016）59号附件、20161101） 常熟市生态公益林 SW 1800 3.68 km2

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5参照环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 大气环境质量标准 污染物名称 取值时间 二级浓度限值 单位 二氧化硫（SO2） 年均值 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年均值 40 μg/m3 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求划分，本项目受纳水体常浒河为IV类水域，水质执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的IV类水标准，悬浮物执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)四级标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 常浒河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 Ⅳ类标准 pH 无量纲 6～9 COD mg/L 30 DO 3 高锰酸盐指数 10 BOD5 6 氨氮 1.5 总磷 0.3 总氮 1.5 石油类 0.5 LAS 0.3 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 表3.0.1-1 四级 SS mg/L 60 声环境质量标准 所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 厂区边界 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1，3类 dB(A) 昼65 夜55 |
| --- |
| 污染物排放标准 废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 废气排放标准限值表 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 无组织排放监控浓度限值 （mg/Nm3） 最高允许排放速率（kg/h） 依据 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 周界外浓度最高点1.0 15 3.5 《大气污染物综合排放标准》表2的二级标准 废水 本项目产生的废水近期排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河。污水排放浓度执行周行污水处理厂接管标准限值。周行污水处理厂出水标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 表4-5 废污水排放标准限值表 排放口 名称 执行标准 取值表号标准级别 指标 标准限值 单位 项目 厂排口 污水处理厂接管标准 — pH 6~9 无量纲 COD 500 mg/L SS 400 mg/L 氨氮 35 mg/L TP 8 mg/L TN 70 mg/L 污水厂 排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1 一级A pH 6~9 无量纲 SS 10 mg/L 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》( B32/T1072-2007) 表2 COD 50 mg/L 氨氮 5(8)* mg/L TN 15 mg/L TP 0.5 mg/L 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 营运期：项目拟建地噪声排放标准执行相应的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体限值见表4-6。 表4-6 噪声排放标准限值 类别 标准限值 区域 昼间 夜间 3 65dB（A） 55dB（A） 厂界外1米 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值标准。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值dB(A) 依据标准 昼间 夜间 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4、固废 施工期：建筑垃圾按照《常熟市城市建筑垃圾管理实施细则》（常政办发〔2011〕47号）规定执行。 营运期：固体废物依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》规定执行。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制因子和排放指标 1、总量控制因子 “十三五”期间将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOX、VOCs七种污染物纳入总量控制范围。另外，中华人民共和国水利部发布的《重要江河湖泊限制排污总量意见》要求太湖流域对COD、NH3-N和TP三项指标进行总量控制。 根据苏环办[2011]71号《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》文件要求，COD、NH3-N、SO2、NOx应按照江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法执行。 实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本控制原则。根据总量控制要求及本项目工程分析确定，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：SS、 TN、TP。 2、总量控制指标 表4-8 项目污染物排放总量控制指标表 种类 污染物名称 原排放总量（t/a） 本扩建项目 以新带老削减量 全厂排放总量（t/a） 增减量（t/a） 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 生活污水 水量 1468.8 403.2 0 403.2 0 1872 +403.2 COD 0.5875 0.1613 0 0.1613 0 0.7488 +0.1613 SS 0.5141 0.1411 0 0.1411 0 0.6552 +0.1411 NH3-N 0.0514 0.0141 0 0.0141 0 0.0655 +0.0141 TN 0.0881 0.0242 0 0.0242 0 0.1123 +0.0242 TP 0.0088 0.0024 0 0.0024 0 0.0112 +0.0024 废气 颗粒物 0 0.154 0.12564 0.02836 0 0.02836 +0.02836 固废 一般工业固废 0 162.346 162.346 0 0 0 0 危险固废 0 0.5 0.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 4.2 4.2 0 0 0 0 3、总量平衡方案 （1）废水：废水总量控制指标由建设单位申请，经常熟环保局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。本项目废水排放量为403.2t/a；水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，考核因子SS、TN、TP；排放量作为验收时的考核量，最终外排量已纳入周行污水处理厂总量中，不再另外申请总量。 （2）废气：颗粒物作为验收时的考核量在区域内平衡。 （3）固废：固体废物均能妥善处置，不外排，实现“零”排放。 |

# 五、建设项目工程分析

生产流程简述（图示）： 生产工艺流程 图5-1 生产工艺流程图 2、工艺流程简述 ①冲压或锯料：利用模具或冲压设备对原材料施加压力，使钢材产生塑性变形或分离，获得一定形状、尺寸和性能；或用锯床、切割机按设计规格要求进行切割。会有边角料（S1）、噪声（N1）产生。 ②成形（折弯） 用折弯机改变钢材角度得到所需形状。 ③焊接 将钢材放置在相应焊接设备上进行焊接加工，此过程所用焊丝主要成分为Mn、Si、Cu、C等，不含铅和锡，仅会产生少量的焊接烟尘（G1）。 ④钻孔 用钻孔机等设备在工件实体部位加工，在特定位置打孔。会有边角料（S1）、噪声（N1）产生。 ⑤攻丝 在攻丝机上用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。会有边角料（S1）、噪声（N1）产生。 ⑥表面处理（外协） 把加工好的钢材委托其他公司进行表面处理，在材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层，满足产品的耐蚀性、耐磨性等功能要求。 ⑦包装（组装） 将半成品工件组装或包装，经检验后得到成品。 生产中使用的乳化液，被产品的表面大量带走，只产生少量的废乳化液；通用设备如车床、磨床、线切割等设备在制造模具时产生一些废乳化液（S2）。另外一些生产设备更换机械油时，会产生一些废机械油（S3）。 3、污染物产生环节 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 代码 产生工序、设备 主要污染物 产生规律 噪声 N1 冲压或锯料、钻孔、攻丝等 机械噪声 连续 废气 G1 焊接 焊接烟尘 间断 G2 抛丸机 烟尘颗粒物 间断 固废 S1 冲压或锯料、钻孔、攻丝 废铁屑 间断 S2 车床、磨床、线切割机等 废乳化液 间断 S3 磨床等设备 废机械油 间断 S4 原料使用 废油桶 间断 S5 日常生活 生活垃圾 间断 4、水量平衡图 图5-2 本项目水量平衡图 5、物料平衡 根据厂方提供的资料，得出本项目主要原辅料的物料平衡，本项目主要原料的物料具体平衡情况详见下表。 表5-2 本项目物料平衡 进项t/a 出项t/a 1 钢材 1140 成品 1000 2 焊丝 18 固废 废铁屑 162.346 3 乳化液 2 废乳化液 0.25 4 攻丝油 2 废机械油 0.25 5 机械油 1 废气 颗粒物 0.154 合计 1163 合计 1163

营运期主要污染工序 1、废污水 本次扩建无生产废水产生，仅生活污水。 本项目新增员工28人，每年生产300d，参考《建筑给水排水设计规范》，用水定额按60L/（人•d）计，则年生活用水量为504m3。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为403.2m3/a。 项目废水产生和排放情况见表5-3。 表5-3 本项目废水产生及排放去向 类别 废水量m3/a 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 接管浓 度限值（mg/L） 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 403.2 COD 400 0.1613 近期清运，远期接管 400 0.1613 500 周行污水处理厂 SS 350 0.1411 350 0.1411 400 NH3-N 35 0.0141 35 0.0141 35 TN 60 0.0242 60 0.0242 70 TP 6 0.0024 6 0.0024 8 2、废气 2.1废气产生情况 本项目焊接工序会产生焊接烟尘，抛丸机进行零件表面清理时会产生少量烟尘。 焊接烟尘G1：焊接过程中使用电焊丝焊接，会产生一定量的焊接烟尘。根据《焊接工作的劳动保护》，焊丝烟尘的产量取8g/kg，本项目电焊丝年用量为18吨，则焊烟颗粒物产生量为0.144t/a。 抛光烟尘G2：抛丸机进行零件表面清理抛光时会产生少量颗粒物。据类比计算，颗粒物产生量约为0.01 t/a。 2.2废气治理措施 焊接烟尘产生点位有7个自动焊接点位和25个人工焊接工位，采用柔性吸气臂上的集尘罩口收集（收集率为90%）后，由支管汇集到主管道，在风量为20000m³/h的离心式通风机的作用下，进入脉冲反吹滤筒除尘器进行处理（处理率为90%），后在厂区内无组织排放；未收集部分在车间内无组织排放。 抛丸设备自带除尘装置，稍加改进后，去除率按90%计，未去除的以无组织形式在车间内排放。 2.3废气排放状况 根据计算，全厂无有组织废气排放；焊接烟尘无组织排放量为0.02736t/a；抛光烟尘无组织排放量为0.001t/a。 项目建成后，其废气总排放情况汇总见表5-4。 表5-4无组织废气污染物汇总表 无组织排放废气 污染源来源 污染物产生情况 排放状况 面源面积 (m2) 面源高度 (m) 污染物名称 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 焊接 颗粒物 0.144 0.27 0.0054 0.01296 22000 4 — 0.006 0.0144 4266 8 抛光 颗粒物 0.01 — 0.00042 0.001 4266 8 各污染物排放小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放标准限值。 3、噪声 本项目主要噪声源为设备运行时产生的噪声，其噪声源强见表5-5。 表5-5 本项目噪声排放情况 设备名称 数量（台） 设备声级dB（A） 治理措施 降噪效果 距最近厂界距离m 冲床 28 70 设备减振，车间隔声，合理布局，加强绿化 20 30（E） 气动倒角机(钻孔机) 34 70 20 20（N） 自动攻丝机 15 75 20 30（S） 台式压力机 8 65 20 20（N） 铆钢球机 6 65 20 20（N） 数控仪表车床 2 65 20 20（N） 压花机 4 65 20 20（N） 弹片铆焊机 8 65 20 20（N） 半自动/自动切割机 40 70 20 30（N） 加工中心 2 65 20 10（E） 平面磨床 2 65 20 10（E） 车床 1 65 20 10（E） 铣床 1 65 20 10（E） 摇臂钻床 1 70 20 10（E） 中走丝线切割机床 2 70 20 10（E） 线切割机床 3 70 20 10（E） 自动焊机 7 65 20 10（E） 圆盘焊机 18 65 20 10（E） 电阻焊接 5 65 20 10（E） 其他焊机 2 65 20 10（E） 锯床 4 70 20 40（S） 折弯机 12 65 20 40（S） 履带式抛丸机 1 65 20 10（S） 4、固体废物 4.1 固态废物属性判定 固废主要包括一般固废、危险固废。本项目固废主要为废铁屑、废乳化液、废机械油、废油桶和员工生活产生的生活垃圾等。根据类比计算，预测固废产生量。 锯料、焊接等过程产生废铁屑，按实际情况类比计算，约162.346t/a。 生产中使用的乳化液被产品的表面大量带走，产生少量废乳化液；车床、磨床、线切割等通用设备在制造模具时产生一些废乳化液，按实际情况类比计算，共产生约0.25t/a。 一些生产设备更换机械油时产生一些废机械油，按实际情况类比计算，约产生0.25t/a。 每年使用机械油、乳化液、攻丝油产生废油桶30只。 项目新增员工28人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，共计产生4.2t/a。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断以上是否属于固体废物，具体判定依据及结果见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体 废物 副产品 判定 依据 1 废铁屑 冲压或锯料、钻孔、攻丝 固 钢铁 162.346 √ - 固废鉴别导则 2 废乳化液 车床、磨床、线切割机等 液 乳化油类 0.25 √ - 3 废机械油 磨床、钻孔机等 液 乳化油类 0.25 √ - 4 废油桶 原料使用 固 铁 30只 × - 5 生活垃圾 日常生活 固 / 4.2 √ - *注：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中固废的判别依据，通则中表明固体废物不包括任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不属于固体废物。油剂桶收集后由供应商回收重新用于其原始用途，所以油剂桶不属于固体废物,也不属于危险废物。 油剂桶收集后由供应商回收重新利用，严禁随意丢弃和自行清洗后重复使用，必须与生产厂家签署回收协议，注明油剂废包装桶产权属于生产商。 4.2 固体废物产生情况汇总 根据《国家危废名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目产生固废是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 产生量 t/a 1 废铁屑 一般固废 冲压或锯料、钻孔、攻丝 固 钢材 《国家危险废物名录》 - - 86 162.346 2 废乳化液 危险废物 车床、磨床、线切割机等 液 乳化油类 T HW09 900-007-09 0.25 3 废机械油 危险废物 磨床、钻孔机等 液 乳化油类 T HW08 900-249-08 0.25 4 生活垃圾 一般固废 日常生活 固 / - - 99 4.2 4.3 固废治理方案 本项目危险废物主要为废机械油、废乳化液，均委托有资质的单位处理处置；一般固废主要为废铁屑和新增员工生活垃圾，其中废铁屑收集后外售，生活垃圾委托所在地环卫部门收集处置。固废均得到妥善安全处理处置，不会产生二次污染。 表5-8 项目固体废物利用处置方式 序号 名称 属性 废物类别 危险特性 产生量t/a 利用处置方式 利用处置单位 1 废铁屑 一般固废 86 - 162.346 收集后外售 废品收购公司 2 废乳化液 危险废物 HW08 T 0.25 委托有资质单位处置 常熟市康博工业固体废弃物处置有限公司 3 废机械油 危险废物 HW09 T 0.25 4 生活垃圾 一般固废 99 - 4.2 委托收集 所在地环卫部门

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | — | 0.144 | 0.27 | 0.0054 | 0.01296 | 厂区 |
|  |  |  |  |  |  | — | 0.006 | 0.0144 | 车间 |
|  |  | 抛光 | 颗粒物 | — | 0.01 | — | 0.00042 | 0.001 |  |
| 水 污 染 物 | — | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水403.2m3/a | COD | 400 | 0.1613 | 400 | 0.1613 | 周行污水处理厂 |
|  |  | SS | 350 | 0.1411 | 350 | 0.1411 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0141 | 35 | 0.0141 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.0242 | 60 | 0.0242 |  |
|  |  | TP | 6 | 0.0024 | 6 | 0.0024 |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a |
|  | 废铁屑 | 162.346 | 162.346 | 0 | 0 |
|  | 废乳化液 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
|  | 废机械油 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |
| 噪声 | 分类 | 名称 | 数量（台） | 等效声级dB（A） | 距厂界距离m |
|  | 生产设备 | 冲床 | 28 | 70 | 30（E） |
|  |  | 气动倒角机(钻孔机) | 34 | 70 | 20（N） |
|  |  | 自动攻丝机 | 15 | 75 | 30（S） |
|  |  | 台式压力机 | 8 | 65 | 20（N） |
|  |  | 铆钢球机 | 6 | 65 | 20（N） |
|  |  | 数控仪表车床 | 2 | 65 | 20（N） |
|  |  | 压花机 | 4 | 65 | 20（N） |
|  |  | 弹片铆焊机 | 8 | 65 | 20（N） |
|  |  | 半自动/自动切割机 | 40 | 70 | 30（N） |
|  |  | 加工中心 | 2 | 65 | 10（E） |
|  |  | 平面磨床 | 2 | 65 | 10（E） |
|  |  | 车床 | 1 | 65 | 10（E） |
|  |  | 铣床 | 1 | 65 | 10（E） |
|  |  | 摇臂钻床 | 1 | 70 | 10（E） |
|  |  | 中走丝线切割机床 | 2 | 70 | 10（E） |
|  |  | 线切割机床 | 3 | 70 | 10（E） |
|  |  | 自动焊机 | 7 | 65 | 10（E） |
|  |  | 圆盘焊机 | 18 | 65 | 10（E） |
|  |  | 电阻焊接 | 5 | 65 | 10（E） |
|  |  | 其他焊机 | 2 | 65 | 10（E） |
|  |  | 锯床 | 4 | 70 | 40（S） |
|  |  | 折弯机 | 12 | 65 | 40（S） |
|  |  | 履带式抛丸机 | 1 | 65 | 10（S） |
| 主要生态影响： 本项目位于已有厂区内，其地块属工业用地，已有标准厂房，其配套设施均已完善，运营后对周围环境影响程度较轻、影响范围较小，不会对生态环境造成影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目使用已有厂房，无土建施工过程，只要进行简单的设备安装，施工时间短，对外环境影响小，具体分析如下： 1、环境空气影响分析： （1）大气污染物分析： 大气污染物主要来源于安装设备时产生的扬尘和进出公司的车辆排放的汽车尾气。施工期扬尘的主要来源为现场堆放、设备材料现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放和运输车辆造成的现场道路的扬尘。施工期间扬尘污染具有如下特点：流动性、瞬时性、无组织排放。 此外，运输车辆的进出和施工机械运行中，都将产生地面扬尘和废气排放，使空气中CO、TSP及NOX浓度有所增加，但局限在施工现场周围邻近区域。 （2）项目方在施工期采取的防治措施 ①加强施工区的规划管理，防止生产设备在装卸、堆放、过程中的粉尘外逸。堆场应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘。 ②运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫。 ③加强运输管理，坚持文明装卸。 ④运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫。 ⑤加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少污染物的排放。 ⑥加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 （3）项目方采取相应措施后，施工期大气污染物对周围大气环境的影响较小，项目所在区域的大气环境仍能满足二类功能区的要求。 2、地表水环境影响分析： 由于不用进行土建，在施工期遇大雨天气不会造成水土流失，因此无施工期含大量悬浮固体的雨水产生；本项目施工期废水排放主要是设备安装工人产生的生活污水，生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等。由于设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量少，该废水排入化粪池后清运至污水处理厂，对地表水环境影响较小。 施工期的水污染物对附近水体的影响较小，纳污水体常浒河的水质仍满足Ⅳ类水体功能的要求。 3、声环境影响分析： 设备安装和装修期间，各种施工机械运行都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响。各种施工车辆的运行也会引起道路沿线噪声超标。 施工期噪声环保对策建议： （1）执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工阶段的噪声要求，禁止在夜间施工。 （2）工地周围设立维护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。 （3）加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而引起的车辆鸣号。 （4）控制施工噪声对周围的影响，《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1的要求，白天场地边界噪声不应超过70dB（A），夜间须低于55dB（A）。 项目方采取相应措施后，施工期的噪声对周围环境的影响较小，项目所在区域的声环境仍满足3类功能区的要求。 4、固体废物影响分析： 施工期产生的固体废弃物主要为废弃的垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，垃圾将由环卫部门统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 项目方采取相应措施后，施工期的固体废弃物对保护目标的影响较小。 综上，项目施工期历时短、影响小，在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目完全建成后产生的污水主要为员工生活产生的生活污水，本项目废污水排放源强如表7-1所示： 表7-1 本项目废污水排放源强 排放口 排放量 污染物名称 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放去向 厂排口 生活废水 403.2m3/a COD 400 0.1613 周行污水处理厂 SS 350 0.1411 NH3-N 35 0.0141 TN 60 0.0242 TP 6 0.0024 本项目所在地的纳污管网尚在建设中，预计年底完成，生活污水近期排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河。 本项目营运后生活污水产生量较小，且水质简单，故污水厂完全能接纳本项目废水，不会对其处理负荷构成明显冲击，不会影响污水厂出水水质，不会影响纳污河道水质功能。 表7-2 本项目废污水经污水厂处理后排放源强 排放口 排放量（m3/a） 污染物名称 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放去向 污水厂厂排口 403.2 COD 50 0.0202 常浒河 SS 10 0.0040 NH3-N 5 0.0020 TN 15 0.0060 TP 0.5 0.0002 2、固体废物影响分析 本项目固废为废铁屑、废乳化液、废机械油以及员工生活产生的生活垃圾。废乳化液、废机械油属于危险废物，委托有资质的单位处理处置；废铁屑属于一般固废，收集后外售；新增员工生活垃圾属于一般固废，委托所在地环卫部门收集处置。具体固体废物处置方式详见下表： 表7-3 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置 单位 1 废铁屑 一般固废 86 162.346 收集后外售 废品收购公司 2 废乳化液 危险废物 900-007-09 0.25 委托有资质单位处置 常熟市康博工业固体废弃物处置有限公司 3 废机械油 危险废物 900-249-08 0.25 4 生活垃圾 一般固废 99 4.2 委托收集 所在地环卫部门 本项目各类废物分类收集、分别存放，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 3、声环境影响分析 表7-4 噪声排放源强 噪声源名称 数量（台） 设备声级dB（A） 治理措施 降噪效果 厂界声级dB（A） 冲床 28 70 设备减振，车间隔声，合理布局，加强绿化 20 ≤65 气动倒角机(钻孔机) 34 70 20 ≤65 自动攻丝机 15 75 20 ≤65 台式压力机 8 65 20 ≤65 铆钢球机 6 65 20 ≤65 数控仪表车床 2 65 20 ≤65 压花机 4 65 20 ≤65 弹片铆焊机 8 65 20 ≤65 半自动/自动切割机 40 70 20 ≤65 加工中心 2 65 20 ≤65 平面磨床 2 65 20 ≤65 车床 1 65 20 ≤65 铣床 1 65 20 ≤65 摇臂钻床 1 70 20 ≤65 中走丝线切割机床 2 70 20 ≤65 线切割机床 3 70 20 ≤65 自动焊机 7 65 20 ≤65 圆盘焊机 18 65 20 ≤65 电阻焊接 5 65 20 ≤65 其他焊机 2 65 20 ≤65 锯床 4 70 20 ≤65 折弯机 12 65 20 ≤65 履带式抛丸机 1 65 20 ≤65 噪声治理措施： ①项目方选择低噪声设备；②合理布局噪声设备；③车间围墙隔声；④合理安排工作时间，夜间不生产；⑤噪声随距离衰减；⑥加强绿化，厂区及高噪音车间周围种植降噪植物。 声环境影响预测： 本次环评声环境影响预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 倍频带声压级合成A声级计算公式： ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ③点声源几何发散衰减 项目声源处于半自由声场，距离声源r处的A声级为： 在预测时还需考虑相关建筑物的屏障衰减和厂房衰减。衰减量的计算方法为导则（HJ2.4-2009）的8.3.3~8.3.6节。 ④预测点的噪声叠加如下式： 以上式中符号意义见（HJ2.4-2009）的相关内容及其附件。 表7-5各厂界噪声值预测结果 （单位：dB（A）） 声源名称 东 南 西 北 冲床 34.9 27.6 18.5 34.9 气动倒角机(钻孔机) 20.9 27.3 29.2 39.3 自动攻丝机 23.5 29.9 28.2 37.2 台式压力机 12.3 16.0 13.4 28.0 铆钢球机 10.9 14.7 12.3 26.8 数控仪表车床 6.0 9.9 7.7 22.0 压花机 8.9 13.0 10.8 25.0 弹片铆焊机 11.8 16.0 14.0 28.0 半自动/自动切割机 23.4 29.1 26.5 36.5 加工中心 28.0 9.3 1.2 25.1 平面磨床 28.0 9.5 1.2 23.9 车床 30.0 11.7 3.2 24.9 铣床 30.0 11.9 3.2 24.0 摇臂钻床 30.0 12.2 3.2 23.2 中走丝线切割机床 33.0 15.4 6.2 25.4 线切割机床 34.8 17.4 7.9 26.5 自动焊机 33.5 18.8 6.6 20.2 圆盘焊机 37.6 28.6 10.7 20.4 电阻焊接 32.0 22.4 5.1 15.1 其他焊机 28.0 17.9 1.2 11.4 锯床 24.0 23.0 10.4 21.2 折弯机 23.8 23.8 10.2 20.2 履带式抛丸机 17.5 30.0 4.5 10.9 贡献值 43.7 37.5 33.3 44.2 现状值 57.6 预测值 57.8 57.6 57.6 57.8 标准值 65 65 65 65 注：背景值为年报中工业区噪声值；企业夜间不生产，因此不对夜间进行预测。 从预测结果可以看出，本项目主要噪声设备经治理、衰减和厂房隔声后，到北、东、南、西面厂界贡献较小。经预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表3类昼间（65dB(A)）标准。 4、大气环境影响分析 （1）大气影响评价 根据计算，项目建成后，其废气总排放情况汇总如下： 表7-6 项目无组织废气污染物汇总表 无组织排放废气 污染源来源 污染物产生情况 排放状况 面源面积 （m2） 面源高度 （m） 污染物名称 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 焊接 颗粒物 0.144 0.27 0.0054 0.01296 22000 4 — 0.006 0.0144 4266 8 抛光 颗粒物 0.01 — 0.00042 0.001 4266 8 废气经预处理设备和等离子设备处理后，其排放值小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放标准限值。 （2）大气防护距离 大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 该项目无组织排放源主要来自于焊接过程中产生的焊接烟尘颗粒物以及抛光过程的烟尘颗粒物。采用环境保护部环境工程评估中心基于A.1估算模式开发的计算模式软件进行预测。其环境防护距离源强见表7-7。 表7-7 大气环境防护距离计算参数 位置 污染物名称 排放量t/a 面源高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 评价标准(mg/m3) 计算结果 厂区 颗粒物 0.01296 4 220 100 0.45 无超标点 2#车间 0.0154 8 78.22 54.54 无超标点 注：颗粒物无小时标准，根据GB/T13201-91中的6.2.1规定以日均值的3倍计算。因此颗粒物评价标准选取为0.45mg/m3。 根据计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求，故项目无须设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。本次评价针对无组织排放的颗粒物计算卫生防护距离，可由下式计算： Cm----为环境一次浓度标准限值，mg/m3； Qc----为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 ②参数选定 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需要的卫生防护距离。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m时，级差为100m。当按两种或者两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 项目所在地近五年平均风速为3.7m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表7-8 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速（m/s） 卫生防护距离L，m L≤1000 1000≤L≤2000 L>2000 工业大气污染源构成类别 I II III I II III I II III A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2~4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >2 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 表7-9 污染物卫生防护距离计算表 车间 影响因子 Qc（kg/h） r（m） A B C D Cm（mg/m3） L计算（m） L（m） 厂区 颗粒物 0.0054 83.68 470 0.021 1.85 0.84 0.45 0.261 50 2#车间 0.00642 36.85 470 0.021 1.85 0.84 0.45 0.851 50 本项目仅有颗粒物一种主要污染物，经计算，2#生产车间和厂区的卫生防护距离都为50m，由于车间在厂区内，故只需从厂区边界起设卫生防护距离即可。 本项目设置卫生防护距离为：以厂界为起点设置50米卫生防护距离，目前在项目所在地周边均为厂区，距离最近敏感保护目标（民宅）大于435米，满足卫生防护距离的设置要求。 5、环境管理 （1）加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 （2）加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量；减少从原材料选择到产品最终处置的全生命周期的不利影响。 （3）加强环保设施的管理 项目建成投产前，必须切实做好各环保设备的选型、安装、调试；对各环保设施，要加强管理，定期保养、及时维修，保证设施正常运行。 （4）建立健全管理制度 要正确处理好发展生产和保护环境的同步关系，把经济效益和环境效益结合起来。要把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | 采用柔性吸气臂上的集尘罩口收集后，由支管汇集到主管道，在风量为20000m3/h的离心式通风机的作用下，进入脉冲反吹滤筒除尘器进行处理，后在厂区内无组织排放。 | 达标排放 |
|  |  | 抛光 | 颗粒物 | 经设备自带除尘装置处理后车间内无组织排放，改进除尘装置，加强车间通风 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 近期排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 废机械油 | 委托有资质的单位（常熟市康博工业固体废弃物处置有限公司）处理处置 | 100%处置，“零”排放 |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
|  | 一般工业固废 | 废铁屑 | 收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选择低噪声设备；加装减振基础；合理布局噪声设备；车间围墙隔声；合理安排工作时间；加强绿化 | 厂界达标 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

# 九、结论与建议

结论 项目概况 法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司位于江苏省常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号，是一家生产各类五金制品的企业。原生产能力为年生产五金制品2000吨。 由于企业发展需要，公司拟投资800万元，利用原有厂房，进行扩建五金制品生产项目，并已经常熟市发改委项目备案，备案内容：投资800万元人民币，利用原有建筑10175.24平方米，购置相关设备，年增产五金制品1000吨。备案证号：常熟发改备[2018] 6号，项目代码：2018-320557-33-03-543197。 本项目位于常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号，在原有厂房新购置相关设备进行生产；项目东侧为苏州九源机械有限公司，南侧为旋力路和冶金机械设备制造公司，西侧为小河，北侧为常熟市常鼓实业有限公司。距离本项目最近的民宅位于东北侧，最近距离435米。 本项目新增员工28人，年工作300天，每天一班，每班8小时。 项目建设与地方规划相容 本项目位于常熟市梅李镇通港工业园内，主要从事“C3311金属结构制造业”，符合园区产业定位。所在地使用性质为工业用地，符合土地利用总体规划和土地利用相关法律法规的要求，本项目建设符合地方规划。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（自2012年2月1日起施行），本项目建设地点属于太湖流域三级保护区，保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止销售、使用含磷洗涤用品；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；禁止使用农药等有毒物毒杀水生生物；禁止向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾等。本项目无工业废水排放，项目的实施能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 3、项目建设与国家与地方产业政策相符 本项目不属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发(2013)9号）以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家的政策法规和产业政策。 本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录(2012年本)》、以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别，项目符合用地政策。 因此，项目的选址和建设符合国家和地方产业政策。 4、与“三线一单”相符性分析 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目所在地江苏省常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号，距项目较近的生态红线区域为海洋泾清水通道维护区和常熟市生态公益林（沿江高速护路林），为市级红线管控区，位于本项目西北方位1.4km和西南方位1.8km处，不在其管控区范围内。 资源利用上线 本项目利用现有厂房，不新增土地，在营运过程中会消耗一定量的电能等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线 本项目所在地的环境质量较好，能满足功能区划要求。项目排放的废气较少，焊接产生的焊接烟尘采用柔性吸气臂收集后汇集到主管道，在风量为20000m3/h的离心式通风机的作用下，进入脉冲反吹滤筒除尘器，处理后在厂区内无组织达标排放。抛丸机产生的颗粒物经自带除尘装置处理后无组织达标排放，对环境质量的影响较小。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。 环境准入负面清单 本项目所在地位于常熟市梅李镇通港工业园旋力路28号，符合通港工业园规划要求，不属于环境准入负面清单中的建设项目。 5、项目各种污染物达标排放 （1）废水 本项目无工艺废水产生，生活污水近期排入化粪池后由常熟市梅李镇梅李环境卫生服务所定期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河。因水量不大、水质简单，项目废水不会对污水厂运行工艺造成冲击，能保证达标排放。 （2）废气 焊接过程中产生的焊接烟尘收集汇入脉冲反吹滤筒除尘器处理后在厂区内无组织排放，为收集部分以无组织形式在车间内排放；抛光产生的烟尘颗粒物经设备自带除尘装置处理后以无组织形式在车间内排放。 以厂界为起点设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内无居民区等敏感目标，满足卫生防护距离要求。 （3）噪声 土建、装修及设备安装期间各种施工机械运行和施工车辆产生的噪声按照环保对策采取相应措施后能符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）要求；对于运营期间机械设备运行时产生的噪声，项目方拟选用低噪音、振动小的设备，从源头上对噪声源进行控制，并通过隔声、减振、消声措施，合理安排生产时间，加强绿化后，生产噪声不会对敏感目标产生影响，厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 本项目危险废物废机械油、废乳化液均委托有资质的单位处理处置；一般工业固废废铁屑、废铁屑收集外售，员工生活垃圾委托所在地环卫部门收集处置。固废实现“零”排放。 6、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废水 本项目生活废水进污水处理厂处理，且水质简单，不会对污水厂运行产生影响，因此本项目废污水经污水厂有效达标处理后对水体影响较小。 （2）废气 本项目废气经相应的处理措施处理后排入到大气中，其排放浓度和排放速率均小于排放标准限值，经预测对周边环境影响较小，不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。为安全起见，根据卫生防护距离计算，从厂界起设置50米卫生防护距离，该范围内无学校、医院和民宅等敏感目标，在保证环保设施正常运转的基础上，项目无组织排放废气对外环境、环境敏感点影响均较小。 （3）噪声 本项目生产设备产生的噪声经治理措施治理后能达标排放，厂界可以达标，不会降低项目所在地原有声环境功能级别；厂区生产区距离敏感目标较远，生产噪声经隔声衰减后不会产生扰民噪声。 （4）固废 本项目产生的各类污染物分类收集、分别存放，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 7、项目污染物总量控制方案 本项目废水排放总量纳入周行污水处理厂总量指标中；废气在区域内平衡；固废分别收集后集中处理处置，不会产生二次污染。 建设单位的总量控制指标由建设单位申请，经常熟市环保局批准下达，并且以排放污染物许可证的形式保证实施。 8、项目清洁生产水平 本项目运行尽可能减少物料、资源和能源的用量，选用清洁能源，服务社会；对废料进行资源化无害化处理处置，符合清洁生产的思想。所选用的设备装备和工艺水平均达到国内先进水平，不含国家禁止使用和限期淘汰的机器设备，也没有使用国家和地方禁止和限制使用的生产工艺和原辅材料。项目在生产经营过程中采用先进的管理模式，严格“三废”控制和噪声扰民，防治污染和扰民措施有效，能够达到清洁生产要求。 9、“三本账”汇总表 项目“三本账”见表9-2。 表9-2 本项目污染物“三本账”一览表 种类 污染物名称 原排放总量（t/a） 本扩建项目 以新带老削减量 全厂排放总量（t/a） 增减量（t/a） 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 生活污水 水量 1468.8 403.2 0 403.2 0 1872 +403.2 COD 0.5875 0.1613 0 0.1613 0 0.7488 +0.1613 SS 0.5141 0.1411 0 0.1411 0 0.6552 +0.1411 NH3-N 0.0514 0.0141 0 0.0141 0 0.0655 +0.0141 TN 0.0881 0.0242 0 0.0242 0 0.1123 +0.0242 TP 0.0088 0.0024 0 0.0024 0 0.0112 +0.0024 废气 颗粒物 0 0.154 0.12564 0.02836 0 0.02836 +0.02836 固废 一般工业固废 0 162.346 162.346 0 0 0 0 危险固废 0 0.5 0.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 4.2 4.2 0 0 0 0 10、“三同时”一览表 本项目“三同时”验收一览表如下： 表9-3 污染治理投资与“三同时”一览表 项目名称 法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司扩建五金制品生产项目 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 环保投资（万元） 完成 时间 废气 焊接 颗粒物 采用柔性吸气臂收集后汇集到主管道，在风量为20000m3/h的离心式通风机的作用下，进入脉冲反吹滤筒除尘器，处理后在厂区内无组织排放 达标排放 18 抛光 颗粒物 经设备自带除尘装置处理后车间内无组织排放，改进除尘装置，加强车间通风 达标排放 废水 生活污水 COD、NH3-N、TN、TP 近期清运，远期接管至周行污水处理厂处理后排入常浒河 达标排放 2 固废 生产工艺 危险固废 委托有资质单位收集处置 不产生二次污染、“零”排放 2 一般工业固废 收集后外售 员工生活 生活垃圾 环卫部门收集处置 噪声 生产、公辅设备 噪声 选用低噪声设备；隔声、减振、消声；合理布局；加强绿化 厂界达标 3 事故应急措施 保证安全通道、节能电器、节水设施和消防措施设备完好运行 防范风险应对突发事故，把风险危害降到最小 1 环境管理（机构、监测能力等） 落实环境管理人员；委托常熟环境监测站监测 保证污染治理措施正常实施 2 清污分流、排污口规范化设置 雨污分流设施，雨水、污水分流排入区域相应管网（依托原有设施） 达到规范化要求 / 总量平衡具体方案 水污染物在污水处理厂总量内平衡，废气在区域内平衡 符合区域总量控制目标 / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 根据计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，但需设置50m卫生防护距离，目前本项目在厂界周围50m范围内没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。按照规定：以后不得在本项目卫生防护距离内建设居民区、学校以及医院等环境敏感点。 / 合计 28 结论： 综上所述，法兰克斯管道紧固件（常熟）有限公司扩建五金制品生产项目符合国家产业政策，其选址符合当地总体规划要求，本项目对各污染物采取的治理措施得当可行，各类污染物可实现达标排放，工程项目对周围环境的影响可控制在较小的范围内。因此，从环保角度来说，本工程项目的建设是可行的。 要求： 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。 3、项目运营期间，注意加强隔声降噪，确保厂界噪声达标；注意加强废气收集处理设施的维护保养，确保设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 项目地理位置图 周围环境状况图 厂区平面布置图 项目周围环境照片 常熟市生态红线图 梅李镇声环境功能区划分图 中心城区用地规划图 附件 （1）环境保护违法违规建设项目的清理意见 （2）备案通知 （3）土地证明 （4）生活污水清运协议 （5）油桶回收协议 （6）危废处置协议 （7）建设项目环评审批基础信息表 （8）营业执照及法人护照 （9）环评委托书及合同 （10）建设单位确认书

# Text boxes

钢材

冲压

钻孔

攻丝

乳化液

攻丝油

噪声、废铁屑

噪声、废铁屑

噪声、废铁屑

成品

成品

图1-1  现有项目生产工艺流程图

原材料（带钢或型材）

冲压或锯料

成形（折弯）

焊接

钻孔

攻丝

表面处理(外协)

包装（组装）

乳化液

焊接烟尘G1

攻丝油

噪声N1、废铁屑S1

噪声N1、废铁屑S1

噪声N1、废铁屑S1

成品

504

403.2

自来水

生活用水

周行污水处理厂

损耗100.8

常浒河

403.2

化粪池

403.2