“无废水ro机”是怎么回事？

有人提出各种所谓解决“ro机浪费水”的方案，发明所谓的“无废水ro机”，如减小浓水比例啦，制纯水同时出浓水改为“不出浓水，定时脉冲冲洗”啦，甚至还有人把浓水返回进水、注入自来水管中的。多年来，他们申报了一个又一个所谓的“节水专利”，演出了一幕又一幕令人啼笑皆非的闹剧，就象发明“永动机”一样，最终都以失败而收场！

1、“减少浓水型”

该方案原理是：减小浓水比例，或将制纯水同时出浓水改为“制纯水时不出浓水，定时脉冲冲洗”。这二种方式实质是一样的，就是减少ro机浓水量，另一个特征是这些人仍然把ro浓水当作“废水”白白排放掉。

该方案问题是：ro机出浓水的目的是为了不断冲洗ro膜，并把前三道过滤后尚存于水中的悬浊物、胶体、有机物和盐类等通过浓水排放，保证ro正常工作和出水水质。减少了浓水的量，必然加重ro膜及泵的负担，缩短ro膜及泵的寿命，并影响ro出水水质。而把ro浓水（即使减少一些）当作“废水”排掉，同样是水资源的浪费，仍然没做到零排放。

2、“浓水循环利用型”

该方案原理是：ro浓水返回进水、注入自来水管中，与自来水混合参与循环制水或当作生活用水使用。这样有三种情况：

（1）ro机不工作不制水时，此时无ro浓水。如使用生活用水龙头，此时龙头中流出的全是自来水。

（2）ro机工作制水时，如同时使用生活用水龙头，此时ro浓水混入自来水一同被作为生活用水利用；

（3）ro机工作制水时，不使用生活用水龙头，此时ro浓水进入ro机循环制水；浓水无法排出，且越来越浓；

该方案问题是：ro机工作制水同时使用生活用水龙头，即情况（2），特别是在ro机制满一桶水（12升水，约需1小时左右）的同时使用生活用水龙头1小时的概率极低，几乎为零。这样ro机的工作几乎处于情况（3）的状态，ro浓水无法排出，被反复循环浓缩，ro膜内水的tds值很快超过ro膜工作的许可范围，不但导致ro机的产水tds值严重超标，而且ro膜很快被堵塞，使用寿命极短。进水浓度不断升高，渗透压也不断升高，泵也受不了，寿命受影响。ro产纯水水质也越来越差。

3、“使用生活用水时制纯水型”

该方案原理是：ro浓水返回进水、注入自来水管中，与自来水混合。与前一种方案不同的是：利用电气程序控制，使用生活用水龙头时，ro机开始工作制水。停止使用生活用水时，ro机停止工作。这样有三种情况：

（1）不使用生活用水龙头时，ro机不工作不制水；

（2）使用生活用水龙头时，ro机开始工作制水，此时ro浓水混合入生活用水一同被利用；

（3）停止使用使用生活用水龙头时，ro机停止工作。

该方案问题是：

（1）首次使用时，为了能够得到饮用纯水，必须打开生活用水龙头大量放水，以使RO机工作制水，此时将比常规的RO机浪费更多倍的水。

（2）使用生活用水龙头时间不足，会造成没有足够的纯水供饮用；

（3）家庭用水的特点为短时间多频次，用水时间大多是几分钟，在短短的几分钟时间内，水泵启动达到RO膜制水工作压力并开始制纯水，实际制水量很少，几乎为零；

（4）由于家庭用水的特点是短时间多频次，这将造成水泵的频繁启动，严重影响水泵的使用寿命。

综上所述，这三类“无废水RO机”，不过是某些人炒作而已！美国使用RO及历史比我们早得多，从来也没有推出过什么“无废水RO机”，难道说他们的技术水平落后吗？难道说他们不想节约用水吗？不，只是“此路不通”而已！