“炜桦冷弯”是国内最早最专业制造冷弯成型设备的公司之一，是建设部金属结构协会会员单位，是山东科技职业学院校企，所供设备都是按照国标来设计制造，无论是技术设计、加工工艺、制造精度、设备质量在同行业中都具有领先地位。公司本着“技术领先、质量第一、服务优质”的宗旨，为客户提供国内最好的冷弯成型设备。

文件柜成型机 全自动文件柜生产线 文件柜加工设备。

炜桦冷弯设计制造的文件柜生产设备 有以下几个优点：

1.床身为钢板焊接件。并作回火处理，消除内应力、避免机身的变形。

2.成型机架为整体焊接结构，并经回火处理。强性高，使用寿命长。

3.轧辊轴的材料为40Cr，并经调质处理，硬度为HB280。

4.成型模具的材料为GCr15, 淬火处理，硬度：HRC56-62℃。

5.传动结构为齿轮传动。可保证设备超时间，高强度运行，并且使用寿命长。

6.自动切断—折弯。使设备更自动化。

推荐成型工艺 :  放料——整平送料——冲孔——成型-----切断----折弯——收料台 。

电器控制：PLC。

设备性能 :

1、机组轧制能力：宽：300——500mm。

2, 板厚度0.4—0.6mm。

3、生产速度：5-8米/分钟 。

4、装机总容量：大约21kw。

5,由放料机、整平送料系统、冲孔、送料、成型主机、切断机、收料台、电器控制柜等部件组成。

文件柜成型设备主要部件的技术参数： 放料机  负载能力：3吨  处理卷料的内孔直径：490 – 510mm                    外径：≤1200mm

整平送料系统：九辊校平;  冲孔装置：冲缺模架为四导柱式  冲模模具材质： Cr12 。 淬火处理。成型主机部分.: 成型机架：12-18道次 成型模具材质：GCr15，淬火处理，硬度为HRC56-62º 电机：7.5kw变频电机。

切断装置：液压定尺切断 —自动折弯 。

文件柜成型设备“炜桦冷弯”我们更专业！

咨询电话： 189 5365 1996  玄经理