| 品牌 | 天祥 | 型号 | 高频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品别名 | 高频机 |  |  |

小型晶体管式 中、高频感应加热设备。主要特点：设备轻巧，加热速度快，效率高；特别省电，同负载用电比电子管高频机节省60%；具有过流、过压、过热等多种保护功能，操作简单，安装方便，适用于各种需对金属加热的场合。

全称“高频感应加热设备”，又名高频感应加热机、高频感应加热装置  、高频加热电源、高频电源、高频钎焊机等。

推荐应用实用行业
1.热成型（热锻、透热成型、热轧、热镦）
2.焊接（钎焊、热配合、热熔合）
3.3.热处理（淬火、退火、回火、调质）
4.4.熔炼（金、银、铜、铁及不锈钢等各种金属）

主要特点
1、采用IGBT固态逆变技术，高效节能，输出功率大。
2、100%负绩率设计，可连续24小时工作。
3、数字锁相技术，实现频率自动跟踪。
4、模块化设计，安装简单，操作方便，无需调试。
5、保护功能完善，可靠性高，易维修。
6、采用了谐振变频技术使设备整机效率≥95%，效率高。
7、可取代其它加热方式，节能环保。工作原理感应加热设备输出强交变频电流后，通过感应线圈产生强交变磁场，在磁场的作用下，被加热工件表面形成涡旋电流，从而迅速使工件感应加热的特点
A、加热快：B、适用广：C、耗电省：D效果佳：
E、效率高：F、占地少：G、操作易：

产品的主要技术参数

| TXZ-15 15KW熔炼炉 | 4 | 10KG | 3KG |
| --- | --- | --- | --- |
| TXZ-25 25KW熔炼炉 | 8KG | 20KG | 6KG |
| TXZ-35 35KW熔炼炉 | 12KG | 40KG | 12KG |
| TXZ-45 45KW熔炼炉 | 18KG | 70KG | 21KG |
| TXZ-70 70KW熔炼炉 | 28KG | 100KG | 30KG |
| TXZ-90 90KW熔炼炉 | 45KG | 120KG | 40KG |
| TXZ-110 110KW熔炼炉 | 60KG | 150KG | 50KG |
| TXZ-160KW熔炼炉 | 100KG | 250KG | 75KG |