| 乐思达壁挂炉与其它壁挂炉的区别 |
| --- |
| 项目 | 乐思达 | 某些品牌 |
| 风机 | 外壳采用压铸铝整体压铸成型,强度高,噪音小震动小,降低了噪音,寿命更长。 | 外壳镀铝板拉伸后铆合,震动大，寿命受到影响。 |
| 面壳 | 采用加厚型钢板,厚度达1mm,强度更好;表面采用汽车烤漆工艺,漆层牢固抗腐蚀能力更强。 | 采用0.8mm或0.6mm的钢板,强度不够。 |
| 燃烧室 | 全部采用顶级镀铝板,表面光洁度更漂亮,耐高温性能更好,不会变颜色。 | 有些采用电解板或低等级镀铝板,耐高温性能比较差。 |
| 主 控 制 器 | 制作工艺 | 采用数控机器人插件,复合制版工艺整体焊接,减少虚焊点,保证电路板的可靠性。 | 采用低成本的人工插件,手工焊接,容易产生虚焊和漏焊,造成性能不稳定。 |
|  | 插头连接性能 | 所有连接插头采用防滑倒勾连接,避免接触不良。 | 插头采用直插式插头,容易脱落造成接触不良。 |
|  | 抗干扰能力 | 采用高低电压隔离工艺,电路板抗干扰能力特别强。 | 有些不做抗干扰处理,容易受到干扰而影响主控稳定性及无故复位。 |
|  | 程序升级功能 | 预留程序升级接口,可轻易进行软件及功能的升级。. | 没有预留升级接口,程序和功能是不能升级的。 |
| 温度探头 | 采用阻值线性最好的材料及十层灌装工艺罐装,保证温度的高度可靠性。 | 有些采用一次封装,容易回潮造成温度不稳定。 |
| 出风口 | 采用不锈钢材料,可拆装结构,方便安装。 | 有些整体拉伸,安装特别不方便。 |
| 检测针 | 连接线采用耐高温绝缘性能最好的高分子材料,检测更灵敏可靠。 | 连接线采用普通绝缘线,存在检测灵敏度不高现象。 |
| 点火针 | 连接线采用耐高温绝缘性能最好的高分子材料,抗高电压能力更强。 | 连接线采用普通绝缘线,抗高电压能力一般,存在被电压击穿的可能。 |
| 温度恒温性能 | 采用独有“双调”+分段技术，真正实现“冬暖夏凉”的调温效果。 | 采用普通的比例调节，冬天可能温度达不到设定温度，夏天实际温度又远高于设定温度，造成冬夏温度不可调节。 |
| 热交换器 | 全无氧铜热交换器，换热片和功率相匹配，每个比普通的热交换器重0.6kg左右。 | 有些采用减少换热器片数从而达到降低成本的目的，造成换热器与功率不匹配。 |