## 便携式闸阀阀门研磨机

便携式闸阀阀门研磨机性能介绍

便携式阀门研磨机    是为适应现场维修阀门而开发的一代新产品。该产品具有降低劳动强度、提高劳动效率、降低维修费用的特点。完全替代了进口产品。广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业

便携式闸阀阀门研磨机范围

●适用于闸板阀阀座和阀芯。

| 型号 | MZ-150 | MZ-250 | MZ-600 | MZ-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨范围（mm） | Φ60-175 | Φ95-270 | Φ220-630 （研磨盘选配） | Φ630-1250 （研磨盘选配） |
| 电压（V） | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 功率（W） | 1100 | 1100 | 1100 | 1050（美国米沃奇电机） |
| 频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 阀门密封面最小间距(mm) | 38 | 45 | 70 | 150 |
| 最大研磨深度（mm） | 420 | 600 | 900 | 2400 |
| 装箱总重（kg） | 20 | 31.5 | 60 | 142 |

便携式阀门研磨机主要特点

★产品为组合式结构，易拆易装，操作简单。
★固定研磨盘采用高强度铝合金。该类材料强度高，重量轻，不易变形。
★标准配置德国Metabo电机，轴承全部为国际知名品牌。
★研磨耗材为砂布（纸），成本低廉、更换方便。
★研磨速度快，质量好。研磨效率是手工研磨的10-30倍。
★产品铝塑箱包装，体积小，重量轻，携带方便。

联系人：贾女士

电话：15690209964

0312-2200375

QQ：2191849892