一、货物需求明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 米面架 | 1500*500*350 | 采用优质304#不锈钢38mm方管、壁厚1.5mm. | 台 | 13 |
| 2 | 平板车 | 900*500*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.2mm,下衬细木工板、车轮配置专用生胶静音、耐磨万向轮。 | 台 | 10 |
| 3 | 四层货架 | 1500*500*1650 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm,立柱为1.5mm厚不锈钢方管,管径Φ38mm，并配有不锈钢可调节子弹脚。 | 台 | 33 |
| 4 | 六门冰柜 | 全冷冻 | 采用优质304#不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；内壁为印花钢板，蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。 | 台 | 4 |
| 5 | 六门冰柜 | 双机双温 | 采用优质304#不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；内壁为印花钢板，蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。 | 台 | 3 |
| 6 | 四门冰柜 | 双机双温 | 采用优质304#不锈钢板制作，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；内壁为印花钢板，蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。 | 台 | 8 |
| 7 | 三槽水池 | 1800*700*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm，侧板1.2mm,立柱为1.2mm厚、Φ38mm不锈钢方管,槽体一次冲压成型、配备不锈钢防臭功能下水漏及不锈钢可调节脚。 | 台 | 8 |
| 8 | 开水器（带底座） | 12KW/380V | 优质304#不锈钢板制作，采用高盖设计，防止蒸汽水外泄，自动测温、控温、控水，制设缺水断电保护装置，收能超强，热效率高,产水量80L/h。电压及功率:380V/12KW. | 台 | 5 |
| 9 | 土豆去皮机 | 40型 | 优质不锈钢板制作、结构经凑、坚固耐用、运行平稳、工作效率高、外形美观、操作/清洗方便。 | 台 | 5 |
| 10 | 绞切两用机 | JQ-2 | 优质不锈钢板制作，采用全封闭蜗轮传动，结构紧凑，运行平稳，工作可靠，整体机电便于维修和安装，符合卫生标准，易于清洁。 | 台 | 3 |
| 11 | 多功能切菜机 | 660型 | 适用于各种根茎、叶类蔬菜和海带豆腐制品等切割加工、可加工片、块、丁、菱形、曲线多种形状、被切蔬菜组织完好、保持新鲜。 | 台 | 1 |
| 12 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，台面板厚1.5mm,立柱为1.5mm厚不锈钢方管,管径Φ38mm，并配有不锈钢可调节脚。 | 台 | 26 |
| 13 | 大锅灶 | 1100*1100*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；炉面框板厚为：1.5mm，炮台一次压制成型，围板1.2mm,由不锈钢水围、炉围、背板、前板组成；底架：4.0MM*38MM*38MM角铁架及3MM黑铁板焊接组成,炉头采用广东黄伟“节能燃气炉头”：内砌耐高温材料，子弹脚：管径50mm，具备：气制、风制、活动水龙头。 | 台 | 10 |
| 14 | 双炒一温灶 | 1800*900*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；炉面框板厚为：1.5mm，炮台一次压制成型，围板1.2mm,由不锈钢水围、炉围、背板、前板组成；底架：4.0MM*38MM*38MM角铁架及3MM黑铁板焊接组成,炉头采用广东黄伟“节能燃气炉头”：内砌耐高温材料，子弹脚：管径50mm，具备：气制、风制、活动水龙头。产品具备全国工业生产许可证。 | 台 | 1 |
| 15 | 双眼平头炉 | 1400*700*500 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；炉面框板厚为：1.5mm，；底架：4.0MM*38MM*38MM角铁架及3MM黑铁板焊接组成,炉头采用广东黄伟“节能燃气炉头”：配白钢可调节脚：管径50mm，具备：气制、风制。 | 台 | 2 |
| 16 | 调料台 | 900*500*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，板厚1.2mm | 台 | 5 |
| 17 | 双槽水池 | 1200*600*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm，侧板1.2mm,立柱为1.2mm厚、Φ38mm不锈钢方管,槽体一次冲压成型、配备不锈钢防臭功能下水漏及不锈钢可调节脚。 | 台 | 23 |
| 18 | 双层餐车 | 900*500*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.5mm,车轮配置专用生胶静音、耐磨万向。 | 台 | 9 |
| 19 | 单眼平头炉 | 700*700*500 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；炉面框板厚为：1.5mm，；底架：4.0MM*38MM*38MM角铁架及3MM黑铁板焊接组成,炉头采用广东黄伟“节能燃气炉头”：配白钢可调节脚：管径50mm，具备：气制、风制。 | 台 | 3 |
| 20 | 单炒单温灶 | 1000*900*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；炉面框板厚为：1.5mm，炮台一次压制成型，围板1.2mm,由不锈钢水围、炉围、背板、前板组成；底架：4.0MM*38MM*38MM角铁架及3MM黑铁板焊接组成,炉头采用广东黄伟“节能燃气炉头”：内砌耐高温材料，子弹脚：管径50mm，具备：气制、风制、活动水龙头。产品具备全国工业生产许可证。 | 台 | 3 |
| 21 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 整体采用304#不锈钢板材质外壳，内壁为印花铝板，并具有自闭、磁吸门，防冻胶边、磁性胶边、高效节能制冷机组；电压/电功率:220V/500W。 | 台 | 2 |
| 22 | 双门热风消毒柜 | 1200*700*1800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm，侧板厚1.2mm，并配有高温热风消毒装置、不锈钢可调节脚、全自动。 | 台 | 4 |
| 23 | 不锈钢餐具柜 | 1200*500*1800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，板厚1.0mm | 台 | 8 |
| 24 | 热风消毒柜 | 单门 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm，侧板厚1.2mm，并配有高温热风消毒装置、不锈钢可调节脚、全自动。 | 台 | 3 |
| 25 | 四门保鲜柜 | 玻璃门 | 采用优质304#不锈钢板制作，柜门采用铝合金门框透明门扇，自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；内壁为印花钢板，蒸发器：直冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；电压及电功率:220V/500W，全钢铜管。 | 台 | 5 |
| 26 | 面案工作台 | 1500*800*800 | 采用专用柳木面板，厚度50mm，不锈钢板包边，不锈钢槽加固，立柱为Φ38mm不锈钢方管，厚度1.2mm,并配有不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 |
| 27 | 面案工作台 | 1800*800*800 | 采用专用柳木面板，厚度50mm，不锈钢板包边，不锈钢槽加固，立柱为Φ38mm不锈钢方管，厚度1.2mm,并配有不锈钢可调节脚。 | 台 | 3 |
| 28 | 单槽水池 | 600*600*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm，侧板1.2mm,立柱为1.2mm厚、Φ38mm不锈钢方管,槽体一次冲压成型、配备不锈钢防臭功能下水漏及不锈钢可调节脚。 | 台 | 5 |
| 29 | 燃气双门蒸饭车 | 24盘 | 采用优质304#不锈钢板制作，整体采用聚氨酯发泡，隔热性能优良、保温时间长、整体不变形、节能环保；具备自动进水装置、自动泄压保护及蒸汽压力表显示。 | 台 | 5 |
| 30 | 双门蒸饭车 | 24盘 | 采用优质304#不锈钢板制作，整体采用聚氨酯发泡，隔热性能优良、保温时间长、整体不变形、节能环保；具备自动进水装置、自动泄压保护及蒸汽压力表显示。380V/24KW. | 台 | 2 |
| 31 | 层架车 | 12层 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.5mm,车轮配置专用生胶静音、耐磨万向。 | 台 | 6 |
| 32 | 留样柜 | 单门 | 温度：保鲜：-5℃-- +5℃. | 台 | 8 |
| 33 | 消毒灯 |  | 红外线 | 个 | 24 |
| 34 | 单槽沥水池 | 1200*600*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主板厚1.5mm，侧板1.2mm,立柱为1.2mm厚、Φ38mm不锈钢方管,槽体一次冲压成型、配备不锈钢防臭功能下水漏及不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 |
| 35 | 残食车 | 900*500*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.5mm,车轮配置专用生胶静音、耐磨万向。 | 台 | 9 |
| 36 | 收碗车 | 900*500*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.5mm,车轮配置专用生胶静音、耐磨万向。 | 台 | 9 |
| 37 | 电烤箱 | 三门六盘 | 采用优质远红外线辐射管为发热元件、烘热食物受热均匀、升温快、色香味俱佳、底火及面火控制温度可在20℃～300℃范围内，根据需要进行任意设定，并能自动恒温。设有高温安全保护装置。 | 台 | 1 |
| 38 | 和面机 | 25KG | 蜗轮传动\结构紧凑、运转平稳、坚固耐用。 | 台 | 4 |
| 39 | 搅拌机 | B30型 | 有防护罩、安全可靠、设有多级转速、配有多种搅拌器、用户可按不同需求选择适当的速度和搅拌器以实现和面搅拌、打蛋等功能. | 台 | 1 |
| 40 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，台面板厚1.5mm,立柱为1.5mm厚不锈钢方管,管径Φ38mm，并配有不锈钢可调节脚。 | 台 | 11 |
| 41 | 洁碟台 | 800*600*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，台面板厚1.5mm,立柱为1.5mm厚不锈钢方管,管径Φ38mm，并配有不锈钢可调节脚。 | 台 | 3 |
| 42 | 油网烟罩 （主灶间） | L*1200*500 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.5mm,配备过滤油箅、白钢油盒、防爆灯罩。 | m2 | 54 |
| 43 | 烟罩装饰板 | L*1500 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.2mm。 | m2 | 75 |
| 44 | 炉后背板 | L*1100 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.2mm。 | m2 | 63 |
| 45 | 排气罩 （主食间） | L*1200*500 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.5mm,配备过滤油箅、白钢油盒、防爆灯罩。 | m2 | 34.4 |
| 46 | 烟罩装饰板 | L*1500 | 采用优质304#不锈钢拉丝板；板厚1.2mm。 | m2 | 59.6 |
| 47 | 排烟管道（排烟走向:室内排烟） | 500*500 | 采用1.0mm钢板制作。排烟走向：室内烟道 | m2 | 630 |
| 48 | 管道弯头 | 500# | 采用1.0mm钢板制作。 | 个 | 25 |
| 49 | 法兰盘 | 500# | 采用55mm*55mm*3.0mm角铁制作。 | 个 | 131 |
| 50 | 防火阀 | 500# | 采用1.0mm钢板制作。 | 个 | 10 |
| 51 | 管道消音器 | 500# | 采用为1.0mm的镀锌板加进口消音棉制作。 | 个 | 10 |
| 52 | 管道变径 | 500# | 采用1.0mm钢板制作。 | 个 | 10 |
| 53 | 低噪音排烟风机 | 20000风量 | 采用厚3.0mm彩钢板发泡型材离心风柜，超低噪音。 | 台 | 5 |
| 54 | 低噪音排烟风机 | 30000风量 | 采用厚3.0mm彩钢板发泡型材离心风柜，超低噪音。 | 台 | 2 |
| 55 | 排气风机 | 离心式 | 采用厚3.0mm彩钢板发泡型材离心风柜，超低噪音。 | 台 | 3 |
| 56 | 风机架 | 配套 | 采用角铁制作。 | 个 | 10 |
| 57 | 软连接 | 配套 | 专用帆布制作。 | 个 | 10 |
| 58 | 油烟净化器 | 20000风量 | 经过高压电场将油烟吸附在电场极板上,排干净烟气,而达到净化油烟效果，产品功率低、体积小， 噪音低，环保。 | 台 | 5 |
| 59 | 油烟净化器 | 30000风量 | 经过高压电场将油烟吸附在电场极板上,排干净烟气,而达到净化油烟效果，产品功率低、体积小， 噪音低，环保。 | 台 | 1 |
| 60 | 净化器支架 | 配套 | 采用角铁制作。 | 个 | 5 |
| 61 | 不锈钢餐盘 | 五格 | 不锈钢1.0mm. | 个 | 1950 |
| 62 | 不锈钢汤碗 | 双层隔热 | 不锈钢1.0mm. | 个 | 1150 |
| 63 | 不锈钢汤勺 | 不锈钢 | 不锈钢1.0mm. | 个 | 1950 |
| 64 | 餐桌椅 | 4人位 | 四人座/1，桌面采用防火板面，配玻璃钢靠背，2，采用5*5优质铁管，焊接而成，采用50铁管壁厚2.5mm。 | 套 | 240 |
| 65 | 圆桌 | 10人位 | 10人桌/桌面采用防火板面，安全方便。1桌10椅（椅子为铁腿1.0mm.） | 套 | 15 |
| 66 | 筷子 | 木制 | 木制 | 双 | 1950 |
| 67 | 不锈钢汤桶 | 50cm | 个 | 21 |
| 68 | 不锈钢桶 | 40cm | 个 | 20 |
| 69 | 不锈钢水舀 | 大 | 个 | 19 |
| 70 | 大铁锅 | 820￠ | 口 | 11 |
| 71 | 不锈钢盆 | 60cm | 个 | 26 |
| 72 | 不锈钢盆 | 55cm | 个 | 26 |
| 73 | 不锈钢盆 | 45cm | 个 | 26 |
| 74 | 不锈钢铁锹 | 大锅炒菜用 | 把 | 16 |
| 75 | 调料盒 | 16# | 个 | 43 |
| 76 | 砍刀 | 中号 | 把 | 10 |
| 77 | 手勺 | 中号 | 个 | 20 |
| 78 | 剔骨刀 | 中号 | 个 | 14 |
| 79 | 刀架 | 不锈钢五格 | 个 | 21 |
| 80 | 剪刀 | 坚固耐用. | 个 | 20 |
| 81 | 不锈钢油缸 | 30公分 | 个 | 22 |
| 82 | 不锈钢菜刀 | 中号 | 把 | 25 |
| 83 | 吊锅 | 大号 | 个 | 14 |
| 84 | 长把钢勺 | 中号 | 个 | 25 |
| 85 | 大竹锅刷 | 长把，坚固耐用. | 把 | 24 |
| 86 | 菜筐 | 大号 | 个 | 25 |
| 87 | 大保鲜盒 | 大号 | 个 | 25 |
| 88 | 菜墩 | 50 | 个 | 22 |
| 89 | 灶台煤气罐连接件及安装 | 含分气缸、煤气管件、煤气报警器 | 套 | 5 |
| 90 | 硬塑料餐盒 | 大号 | 硬塑料 | 个 | 450 |
| 91 | 装餐盒箱 | 能装36盒 | 硬塑保温料 | 个 | 20 |
| 92 | 保温饭桶 | 中号 | 不锈钢 | 个 | 12 |
| 93 | 不锈钢笊篱 | 中号 | 不锈钢 | 把 | 6 |
| 94 | 盛饭勺 | 打饭用 | 硬塑料 | 把 | 35 |
| 95 | 不锈钢铲 | 14# | 不锈钢 | 把 | 4 |
| 96 | 油抄 | 20cm | 不锈钢 | 个 | 4 |
| 97 | 点火器 | 长点火抢 | 循环充气 | 个 | 5 |
| 98 | 小面杖 | 40公分 | 木质 | 个 | 6 |
| 99 | 不锈钢插菜板 | 板厚0.8mm | 不锈钢 | 个 | 4 |
| 100 | 电子称 | 50KG | 坚固耐用.精准度高. | 个 | 1 |

二、其他技术要求

1、投标产品（大锅灶、双眼平头炉、双炒一温灶、单眼平头炉、单炒单温灶）的生产企业须具备燃气灶具全国工业生产许可证。

2、中标人在供货验收时须提供所有采用304#不锈钢产品的省级及以上质检部门出具的卫生标准检测报告。