该设备主要用于测试检测分析物料（铜料、铁料、钢料、铝料、锡料等）的熔炼使用。  
 主要技术参数：
    （1）最大输入功率 : 15KW
    （2）最大振荡功率: 25KVA 
    （3）振荡频率: 30-80KHZ 
    （4）输入电源: 三相380V ±20% 50或60HZ
    （5）负载持续率: 80%   
    （6）炉温温度范围：≥1600度 
    （7）单次熔化时间：≤10分钟
    （8）单次熔炼量:钢铁200g～500g ，金银铜200g～4Kg ，锡、铝150g～1Kg，
    （9）成套冷却水要求：0.2Mpa,4～5 L/min  
    （10）机器进出水冷却控制：利用增压水泵控制进出水流循环冷却

用途： 　　
热处理：各种金属的局部或整体淬火、退火、回火、透热； 　　
热 成 型 ：整件锻打、局部锻打、热镦、热轧； 　
焊 接：各种金属制品钎焊、各种刀具刀片、锯片锯齿的焊接、钢管、铜管焊接、同种异种金属焊接；金属熔炼：金、银、铜、铁、铝等金属的(真空)熔炼、铸造成型及蒸发镀膜