青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司

XLB-0.50MN平板硫化机：

橡胶平板硫化机_50T柱式硫化机价格_鑫城高性价比硫化机厂家，平板硫化机专业生产商、供应商、出口商青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司，我司已通过ISO9001:2008质量管理体系瑞士SGS审核认证。

技术参数：

| 产品型号 | XLB-DQ(柱) 400×400×2（B） |
| --- | --- |
| 公称合模力（MN） | 0.50 |
| 主电机功率 | 2.2 |
| 热板间距（mm） | 125 |
| 工作层数 | 2 |
| 柱塞行程（mm） | 250 |
| 热板单位面积压力（kg/m*m） | 31 |
| 外型尺寸（L*W*H） | 1400×450×1100 |
| 机器重量（kg） | 1300 |
| 热板规格 | 400×400 |
| 加热方式 | 电汽 |

设备说明：

橡胶平板硫化机是各种橡胶模型制品及非模型制品的主要成型设备,具有结构简单、压力大、适应性广、效率高等特点，也适用于热固性塑料、泡沫、树脂、胶木、薄金属、建材等模型制品的压制成型。该机为柱式结构，压制形式为下压（向上）式。柱塞在工作液压力作用下上升，柱塞下降（即热板开启）靠热板、平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。

平板硫化机专业生产厂家青岛鑫城一鸣橡机，各种非标的橡胶平板硫化机我司可以对每个客户进行专业的一对一量身定做，专业的资深工程师为您精心打造一款适合的合格产品。

产品保修期：一年，终身维护！长期为客户提供设备的配件。

我司欢迎新老客户来电垂询。

更多产品内容详见：http://www.532xcym.com

联系人：李磊（15854268207）QQ：2843329737

平板硫化机适用范围包括：压制橡胶地板砖，橡胶密封圈，橡胶鞋底，橡胶锤，热水袋等各种橡胶和热固性塑料的模型制品与非模型制品以及压制发泡类塑料制品。该机外型结构有框板式、鄂式、四柱式。加热形式分电加热和蒸汽加热两种。设有自动硫化计时,自动压力补偿,自动报警和恒温批示装置。该机液压系统设计科学、整体刚性强、噪音低、操作方便、生产效率高等优点并可实现一机多层压制或一人多机操作。平板硫化机的工作压力从25吨到2000吨多种标准规格,并可根据客户的要求,设计、生产非标准型的平板硫化机. 该设备是专业生产彩色橡胶地面砖的定型设备，可以生产各种规格的橡胶地砖。