CCS压力开关选型方法

6900、611——表示紧凑型

646、604——表示通用型

675、6810、6860——表示微压型

G——表示隔膜式压力开关

P——表示活塞式压力开关

D——表示隔膜式差压开关

V——表示隔膜式真空开关

T——表示隔膜式温度开关

U——表示带毛细管

E——表示带防爆功能（无E不防爆）

M——表示DPDT（双刀双掷）（无M表示SPDT——单刀双掷）

Z——表示过程接口材料为不锈钢（无Z为铝合金接口） 带尾缀-7011、-7042：表示隔膜材料为不锈钢，无尾缀：表示隔膜材料为聚丁钠橡胶

举例： 1、型号：646GZEM-7011表示通用型压力开关，过程接口材料为不锈钢，带防爆功能，DPDT开关，隔膜材料为不锈钢。

选型需要考虑的因素：

1） 最大工作压力小于最大允许压力。

2） 要求的动作值落在设定范围内。

3） 什么接口材料？（铝合金/不锈钢）

4） 是否要求防爆？

5） 什么隔膜材料？（聚丁钠橡胶/不锈钢）

6） 原则：尽量让动作值落在可调整范围的10%以上（参考封面二重复精度曲线）以保证最高动作精度达1%以上。

举例： 1、604G1标定设定范围为0.06至1.21KG，则最佳设定范围应为：A至1.21KG。其中：A=0.06+(1.21-0.06)×10%=0.175KG，为避免在10%以下，应避免选用0.06~0.175KG。

水务应用：

双弹簧压力开关采用圆盘形弹簧设计，使之不受波纹和急流的影响，可应用于传统的液压系统。这种可抵抗巨大压力的媒介是我们很多客户经历了其他类产品（如平金属隔膜、弹簧管、真空管）的不理想效果后选择的我们双弹簧压力开关，所以这种开关特别适合凹凸不平路面上的机械、重压。采用柱塞泵脉动的系统。

蒸汽应用：

蒸汽和其他高温设备，压力开关应采用压力传送管朝上的安装方式，还应在传送管上安装3.4个线圈螺纹管。垂直安装使得冷凝物积累在压力传送管上，并在线圈螺纹处冷却，起到传感器与蒸汽间的温度缓冲作用。

压力开关安装注意事项：

压力开关可以安装在任意位置。当电气导线相连时，建议该导线（长度超过1.83米）应牢牢的夹在开关的附近，以防止因热膨胀引起的高压加在压力开关的壳体上。如果导线上的湿气是一个潜在问题，建议在开关与导线之间用一个Y型陶瓷连接，它可以排除由电气导管流到压力开关壳体的排出物。

安装时，不能施加负荷到连接装置上。