环保备案公示

按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33号）和《河南省环境保护委员会办公室关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）要求，根据环评机构编制的《现状环境影响评估报告》，专家技术审查意见，驻马店市环保局经济开发区分局出具的环境监管意见，驻马店市环保局经济开发区分局集体讨论决定，现对下列建设项目进行环保备案前公示，公示期为：2016年11月11日至2016年11月18日，如有异议，请自本公示发布之日11月11日起5日内反馈我局环评股 。联系电话：2692837联系人：刘胜利。

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 污染治理设施情况 | 污染物稳定达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻马店市红太阳印刷包装制品有限公司印刷包装项目 | 驻马店市红太阳印刷包装制品有限公司 | 驻马店关王庙工业园 | 生产车间、办公楼、仓库、宿舍等 | ①废水：经“化粪池”进行污水处理后，经市政管网收集后排入驻马店市第二污水处理厂 ②废气：环保水性油墨印刷废气经车间通风装置加强通风排放 ③噪声：配置减震垫、隔声门窗； ④固废：废油墨由原材料供应商回收，废纸、印刷次品、废边角料收集后外售到废品收购站回收利用。 | 生产废水经“化粪池”污水处理后达标排放，经市政管网收集后排入驻马店市第二污水处理厂，处理达标。 使用环保水性油墨印刷废气经车间通风装置加强通风排放，环境影响小，废气达标排放 通过配置减震垫、隔声门窗，加强场区南侧绿化，噪声值达到标准； 固废收集处理设施完善。 |
| 2 | 驻马店市飞翔门业有限公司年产4800樘非标门生产项目 | 驻马店市飞翔门业有限公司 | 驻马店高新技术产业开发区 | 生产厂房13089m2 办公楼1栋； 仓库1栋 | 生产废水：经厂区污水处理站处理后循环使用，不外排；生活污水采用化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 废气：焊接烟尘采用车间通风进行处理；打磨粉尘采取车间通风措施；喷粉废气采用滤芯除尘处理；喷漆废气采用水旋除尘+活性炭吸附后由15m高排气筒排放；烘干废气采用活性炭吸附后与喷漆废气一并由15m高排气筒排放；生物质锅炉采用旋风除尘+水喷淋+15m高排气筒排放。 噪声：采用基础减震、消声措施。 固废：有危废处置协议。 | 生产废水进入污水处理站处理后循环使用；生活污水采用化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 锅炉燃烧生物质颗粒，废气采用旋风除尘+水喷淋处理后由15m高排气筒达标排放； 焊接烟尘和打磨粉尘采用车间通风处置，厂界处颗粒物无组织排放浓度达标；喷漆废气和烘干废气采用水旋除尘+活性炭吸附后达标排放。 噪声采用基础减震、消声处置后厂界噪声达标； 固废：一般固废送城市垃圾处理场；危废交有资质单位处置。 |
| 3 | 驻马店市晨明生物工程股份有限公司年产五万吨食用菌，速冻食品深加工项目 | 驻马店市晨明生物工程股份有限公司 | 开发区关王庙工业园内，乐山路与创业大道交叉口东400米路南 | 烤肠生产车间1座3060㎡；千页豆腐生产车间1座3060㎡； 香菇酱生产车间1座3060㎡； 锅炉房一座；办公楼1栋 | 废水：采用“隔油池+三级沉淀池”处理后达标排放； 废气：燃用醇基燃料+15m高排气筒； 噪声：减震、厂房隔声； 固废：垃圾收集池。 | 废水：采用“隔油池+三级沉淀池”处理后达标排放； 废气：锅炉燃用醇基燃料，废气由15m高排气筒达标排放； 厂界噪声达标； 固废完全得到资源化、减量化、无害化处置。 |
| 备注：备案仅是环保备案，作为发放排污许可证的依据。 |