河北宇成环保工程有限公司是一家集科研、设计、生产、维修、和销售集成为一体的高新技术企业，、凭借在环保领域的专业水平和成熟的技术，正在迅速崛起。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。

在充分引进吸收国外先进技术的基础上，我公司已成功开发出环保净化设备、粉尘处理设备、废气处理设备、等系列产品，并已广泛应用于冶金、化工、焊接、制药、垃圾处理、喷涂等众多领域。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。

河北宇成全体员工奉行“进取求实严谨团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的环保产品、高质量的废气粉尘工程设计改造及无微不至的售后服务，我们长期与环境检测公司，环境评估公司长期合作，携诚为你排除后顾之优，拥有专业的设计团队、生产团队，可根据客户要求进行定做。欢迎前来咨询。

a13784160666@126.com   (137543404)    91130900MA08ANDF78

本公司专业生产及销售安装，工业废气处理设备，光氧废气催化处理设备，废气净化一体机，大气治理设备，VOC治理设备，焊烟处理设备,污水处理设备，滤袋除尘设备等。备有专业安装团队。我们长期与环境检测公司及环境评估公司合作，携诚为你排除后顾之忧！财富热线:13784160666微信同号。

废气处理指的是针对工业场所、工厂车间产生的废气在对外排放前进行预处理，以达到国家废气对外排放的标准的工作。一般废气处理包括了有机废气处理、粉尘废气处理、酸碱废气处理、异味废气处理和空气杀菌消毒净化等方面。

工业废气处理设备普遍应用于化工厂，电子厂，印刷厂，喷漆车间，涂装厂，食品厂，橡胶厂，涂料厂，石化行业，等产生粉尘，异味，烟尘的场所。　废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧华法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。

# 名称：光氧废气催化处理

描述：光氧废气催化处理设备利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

光氧废气催化处理设备 利用特制的高能光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

详细介绍 光氧废气催化处理设备利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

光氧废气催化处理设备的工作原理：

有足够的能量来产生自由基，引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子，分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂，从而使其降解。

从净化空气效率考虑，我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮、尿烷、树脂、等气体及消毒灭菌。

光氧废气催化处理设备的产品特点：

1、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上，脱臭效果大大超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）．

2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低＜50pa,可节约大量排风动力能耗。

5、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13之间均可正常工作。

6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积＜1平方米/处理10000m3/h风量。

7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

光氧废气催化处理设备的优点：

1、净化效率高、运行稳定；

2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计；

3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa；

4、运行成本低、耗电功率小；

5、维护方便、使用寿命长；

6、安全可靠，价格合理。

光氧废气催化处理设备的的使用安装：

光氧废气催化处理设备可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

光氧废气催化处理设备如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

光氧废气催化处理设备与排风管道之间的连接必须密封；

光氧废气催化处理设备可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

光氧废气催化处理设备箱体应可靠接地；

光氧废气催化处理设备本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

VOC废气处理设备

VOC有机废气处理设备通过利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面，能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附，更适用于大风量低浓度的有机废气治理，它能有效地净化环境、消除污染、改善劳动操作条件，确保工人身体健康，并能回收有机溶剂，降低生产成本。

VOC废气处理设备，有机废气处理，废气处理，voc处理，voc废气处理设备，废气处理塔工作原理，废气治理设备，低温等离子废气处理，废气处理设备，有机废气治理。

有机气体净化回收设备对苯、醇、酮、醚、酚、汽油等有机废气吸附回收和再利用。
适用于化工、轻工、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业；
适用于其他需要回收挥发性有机溶剂行业；
适用于大风量、中高浓度、低温度有机气体。

吸附过程：废气经空气过滤器出去微小悬浮颗粒后进入罐内，通过填装在罐内的颗粒状活性炭（或活性炭纤维）吸附过滤后再由后置风机排空（如气体的浓度较高时可采用多节吸附装置，保证气体达标排放）。
　　　脱附过程：活性炭使用一段时间后活性炭处于饱和状态，此时需对活性炭进行再生处理，脱附再生选用加温解析法，将0.5Mpa高温蒸汽自塔底喷入罐内将有机物从活性炭中剥离，剥离后的气体通过配套的冷凝器降温后进入分离桶，分离回收有机溶剂，残液进曝气桶经曝气后排出（如需回收高精度溶剂，可在分离桶后置一套精馏设备）。
结构特点
　　　设备主要由：吸附罐、截止阀、过滤器、冷凝器、曝气桶、蒸汽管路、给排水管路、风机及配套管道等部件组成；
　　　采用低压蒸汽为解析介质，必要时可配备蒸汽过滤器提高蒸汽温度，以用于较高沸点的溶剂解析；
　　　设备设有多种安全措施，风机过载保护、碳层超温保护、防火联锁、止回阀；
　　　正常使用时能耗低，仅为排风机功率。

### 主营：1、餐饮油烟治理工程

### 2、环保工程：环保手续全程服务

### 3、工业废气处理工程

### 4、空气净化工程

### 5、降湿工程：

### 6、污水治理工程

### 7、新风工程

### 8、粉尘处理工程

滤袋除尘设备

滤袋除尘设备 把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时，除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施。

## 设备分类

除尘器按其作用原理分成以下三类

（1）过滤式除尘器，包括布袋除尘器和颗粒层除尘器等

（2）静电除尘器。

（3）磁力除尘器。

除尘器按照除尘方式分为：

（1）干式除尘器。

（2）半干式除尘器。

（3）湿式除尘器。

工业中用的比较多的是电袋复合式除尘器及袋式除尘器。（fabric filter ）

## 除尘技术

电袋复合式除尘技术：

电袋复合除尘器即在一个箱体内，前端安装一短电场，后端安装滤袋场，烟尘从左端引入，首先经过电场区，尘粒在电场区荷电并有80%~90%粉尘被收集下来。（发挥电除尘的优点，降低袋场负荷）。经过电场的烟气部分通过电场区后进入袋区，经滤袋外表面进入滤袋内腔，粉尘被阻留在滤袋外表面，纯净的气体从内腔排气烟道，从烟道排出。电袋复合式除尘器结合了电除尘器及纯布袋除尘器两者的优点，是新一代的除尘技术，当今国内共有将近200台的电袋复合式除尘器投入使用。

袋式（布袋）除尘技术：

定义：利用滤袋进行过滤除尘的技术。

滤袋的材质：天然纤维、化学合成纤维、玻璃纤维、金属纤维。

形式：气体由滤袋外到内部，粉尘在滤袋外表面

气体由滤袋内到外部，粉尘在滤袋内表面

## 使用事项

除尘器在使用的时候有很多需要注意的地方：

防止除尘效率降低

使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下，特别是在负压下使用袋式除尘器更应注意。由于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于露点，滤袋就会受潮，致使灰尘不是松散地，而是粘糊地附着在滤袋上，把织物孔眼堵死，造成清灰失效，使除尘器压降过大，无法继续运行，有的产生糊袋无法除尘。

河北宇成环保工程有限公司专业生产及销售安装，工业废气处理设备，光氧废气催化处理设备，废气净化一体机，大气治理设备，VOC治理设备，焊烟处理设备,污水处理设备，滤袋除尘设备等。备有专业安装团队，拥有完整、科学的质量管理体系。用诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

等离子废气处理设备广泛用于：
治理油烟粉尘领域，如大型火力发电厂、卷烟厂、纺织厂、印刷厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂等产生的二氧化硫、粉尘、油烟等。
治理废气、异味气体领域，如污水、垃圾处理厂、泵站、石化厂、化工厂、制药厂、卷烟厂、香精厂 、屠宰场等领域产生的各类恶臭、异味气体等。
空气净化方面，如医院、餐饮、宾馆、娱乐场所、车船，航空候车室等公共场所、及办公室、家庭、轿车、实验室等产生的甲醛、苯、氨、等有毒气体及微生物、悬浮颗粒物等。

等离子废气处理设备性能特点：

1、高科技创新产品：“等离子体”技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程，是一全新的技术创新领域。是依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能，从而破坏废气分子结构，达到净化目的。

2、高效废气净化：本设备能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，除臭效率可达98%以上，对于长期弥漫、积累的恶臭、异味24小时内即可祛除，并且具有强力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物能力，而且具有明显的防霉作用。除臭效果超过国家颁布的恶臭污染物排放一级标准。

3、无需添加任何物质：等离子体废气处理是一种干法净化过程，是一种全新的净化过程，不需任何添加剂，不产生废水、废渣，不会导致二次污染。

4、适应性强：持久的净化功能，无须专人看管。可适应高浓度、大气量、不同气态物质的净化处理，可在高温250℃,低温-50℃的环境内,净化区均可运转,

特别是在潮湿,甚至空气

湿度饱和的环境下仍可正常运行，每天24小时连续工作，长期运行稳定可靠。

5、低耗节能：运行费用低廉、省电是“等离子体”专利核心技术之一,处理

1000M3/h臭气，耗电量仅0.25度。本设备无任何机械动作，自动化程度高,工艺简洁,操作简单,方便无需专人管理和日常维护，遇故障自动停机报警，只需作定期检查。

6、设备组合性强：“等离子体”产品重量轻，体积小，可按场地要求立放、卧放，

可根据废气浓度、流量、成份进行串、并组合设计达到完全的废气净化。

7、设备使用寿命长：本设备由不锈钢材，铜材、钼材、环氧树脂等材料组成，抗氧化性强，对酸、碱气体、潮湿环境等具有良好的防腐性能。使用寿命长达15年以上。

8、安全：“等离子体”设备内使用电压在36伏以下，安全可靠。