*********************************

NO:2010

总   目  录

-----欢迎使用申瓯品牌系列数字程控交换机

一、SOC8000数字程控交换机概述-----   ------------------------2

二、SOC8000数字程控交换机系统组成----------   ----------------2

三、SOC8000数字程控交换机系充产品特点------------------------2

四、SOC8000系统功能介绍---------------------------------------3

五、SOC8000技术参数------------------------------------------7

六、本系统方案设计范围----------------------------------------8

七、数字交换系统典型方案图------------------------------------8

八、SOC8000系统报价格表--------------------------------------9

九、数字程控系统机房安装图------------------------------------9

十、系统工程分布路由图---------------------------------------10

十一、服务承诺及说明-----------------------------------------11

十二、部分用户名单-------------------------------------------12

十三、各种证明文件-------------------------------------------16

公司简介

国际质量体系认证书(复印件)

国防通信入网证(复印件)

信息产业部入网证(复印件)

采用国际标准合格证(复印件)

国家质检检测报告(复印件)

国家级火炬计划项目证书(复印件)

全国用户满意跟踪企业(复印件)

资信度“AAA”级证书(复印件)

一、SOC8000数字程控交换机概述

申瓯SOC8000数字程控交换机是新一代全数字程控交换系统，在综合众多交换机优点的基础上，采用国际电报电话咨询委会（CCITT）G.712、G713号建议书等标准开发生产，采用最先进的贴片技术，开发、生产的新一代热备份主机和电源系统、超大容量Flash话单存储系统、全分散控制、模块化结构、在线升级、中继与用户卡板混插的数字程控交换机；2010还新增IP-PBX电话数据图象三合一多媒体数字交换机,CTI呼叫中心等功能；SOC8000或JSY2000-06M为用户提供丰富的程控交换功能，支持多种中继和信令接口，易于安装、扩容、管理和维护；SOC8000适应任何通信环境,为IP网、宾馆、写字楼、校院网、工矿企业、机关事业单位及部队、公安、电力、煤矿、石化、铁路、银行等专网系统提供各种电话管理应用解决方案，也可作为各大运营上的端局或接入设备使用，是用户单位改善通讯条件、提高工作效率、控制话费支出、实行办公智能化的理想设备。

该机采用系统硬件采用Winbond 微处理器及美国国家半导体公司、加拿大敏迪公司的超大规模通信专用集成电路，并采用CPLD\FPGA等可编程器件，整机技术先进、集成度高以及具有高速处理数据的能力。具有最优性能价格比，高灵活性、扩容方便，完善的管理体系、运行安全可靠，故障率极低，寿命长（15-20年），高速运行等特点。

申瓯产品在重庆广泛用于重庆联通、网通、重庆军网系统、重庆公安网系统(大渡口区)、中国电信、银行专网、中国普天重庆通信515厂、重庆冷酸灵牙膏厂，重庆金美通信组网，重庆诚泰通讯组网等；重庆各区县、市医院、重庆各中小学校、重庆酒店和宾馆业、重庆煤矿及化工业(天府、永荣、松藻)及贵州煤矿及化工业(贵阳徐矿、开磷剑化)、房地产及物业公司、软件公司、广告公司、餐饮公司、写字楼及企业事业单位等等……；详见《用户名单》。并出口俄罗斯、缅甸、巴基斯坦、巴西、泰国等国家。

二、数字程控交换机组成

●   机房设备主机：数字程控交换机主机，配线架及保安排，后备电池组（48V38-100AH）,维护电脑,接地线等

- 布线系统：由通信电缆HYV 、电话线、电缆分线盒 、电话机接线盒等组成。(此部分由用户自行安装或另计费用)

- 终端设备：电话机(此部分由用户自行采购)

三、数字程控交换机技术特点

● CPU板采用贴片技术，并内置超大规模集成电路，具有高速处理数据的能力

● 主控热备份功能：配置两块主控板，在第一块主控板出现故障时可自动切换到第二块主控板上运行；（选配）

- 中继接口丰富：可与E/M、载波、E1PCM（NO.1或NO.7信令,PRI信令,V5信令,VOIP）等制式交换网络联接；

● 系统采用模块化结构设计，可实现灵活扩容，最大可扩1万门

● 调度机所有卡板采用带电插拔设计；

● 中继接口丰富，可与E/M、载波、磁石、PCM（NO.1、 NO.7、PRI、V5信令）、VOIP等交换网络联接 . （选配）

● 二次电源技术，停电自动切换由电瓶供电

● 多PC 接口：可联接多台微机终端进行相应的管理

● 电源、电脑话务员、语音信箱、计费系统内置

● 外接端口具备过流、过压保护功能

● 来电显示：可显示内、外线来电号码

● 中继的话务量均衡分配

● 自动路由选择：只需拨一般号码，交换机自动识别该号码是否具备IP服务，并率先走经济、实惠的IP线路，IP字头可灵活设置

● 一机多号功能

- 出局送不同的主叫号码

- 提供多段优质语音引导：外线用户听语音呼入时，系统可分别对接通、用户忙、无人接听和拨错号四种情况提供四段不同的语音引导，用户根据语音引导进行拨号。

- 交换机具有双电源备份功能，当主电源出现故障时，会自动切换至备用电源运行，保障交换机的正常工作（选配）

◆ 在线升级

在线升级是的最新功能特点，它将在线升级软件内嵌到话务台内，使用特别方便。当软件版本发生更新时，用户无需将芯片寄回厂家进行升级，只需上网下载最新版本的程序文件并使用话务台上的在线升级功能即可轻松完成升级。

◆ 可配置2B+D 48门数字式专用话机(选配)

系统重要部门或岗位可选配SOC81系列数字式专用话机(与调度台相似功能)，该话机功能先进、外观时尚、功能强大、使用方便。具有内/外广播、通话保留、日常/夜服呼入等待、秘书分机、保留、免打扰、转接、静音、编程等丰富的功能。集团电话配合该话机使用，可充分发挥出本集团电话的优势。

◆ 卡板可混插

用户可根据自己的需要对所需容量进行量贩化配置，分机数和中继数自由组合。其中S系列集团电话还可选配专用话机用户板（每板6门），最多可配置8块专用话机用户板（48门）（E系列集团电话不带专用话机功能。）；除环路中继外还可选配无线中继、VOIP中继等其他类型的中继板。

◆ 企业呼叫中心(选配功能另加价)

申瓯的企业呼叫中心（CTI 系统）让呼叫中心平民化，使每个企业都有能力建立自己的呼叫中心，从而增强了工作效率、降低人工成本，提高为顾客服务的质量，为企业树立良好的外部形象，并且能够自动地对电话中的指令信息进行识别处理，利用IVR（交互式语音应答）系统用户自助服务。例如：在产品售后服务内容呼叫中，用户在产品使用过程中出现的问题，将直接转接到熟悉该问题的座席服务人员处，为用户提供更方便的服务

◆ 在线录音功能(选配功能另加价)

本在线录音系统采用嵌入式系统方案，全数字录音，音质采用G.711标准，是电信级通话音质；能对所有分机、环路中继及数字中继进行实时在线录音；采用大容量硬盘作为存储介质，每1G硬盘空间可录音35.5小时，硬盘容量有60G,80G,120G,160G等多种可选；系统带有以太网网管功能，通过电脑IE浏览器即可登录在线录音系统的网页配置界面，实现远程控制，对录音进行维护和管理，功能完善，操作简洁。。

◆ 语音留言信箱功能(选配功能另加价)

本语音信箱系统无需电脑独立完成语音留言系统的所有功能；采用硬盘作为存储介质，容量大小可灵活配置；每1G硬盘空间可留言35.5小时，音质是目前电信的最好音质，G.711语音标准；带有以太网网管功能，管理起来方便直观，为宾馆酒店和中小企业实现语音留言系统提供了完美的解决方案！

◆  语音导航系统(选配功能另加价)

本语音导航系统实现自定义多级菜单式语音导航提示。用户可按自己要求灵活设计语音提示内容，包括语音内容，按键处理，播放完毕处理，无应答处理，遇忙处理，转分机，转总机等功能；帮助企业提高服务效率，提升企业形象，实现更专业的服务。

◆  彩铃系统(选配功能另加价)

本彩铃系统可提供电信级彩铃解决方案；可实现总机彩铃，分机彩铃，中继彩铃，通过系统的网管功能，用户可轻松上传所有总机，分机，中继彩铃铃音，铃声播放方式更有根据来电号码播放，根据时间播放，根据日期播放，轮流播放等可选，实现了个性化彩铃和集团彩铃的完美结合。

◆  IP-PBX多媒体调度系统(选配功能另加价)

是申瓯通信设备有限公司自主研发、生产的智能、多用、可靠的集语音、数据和图象于一体的多媒体业务终端。IP-PBX系统以成本低、效率高、受地理分布限制少、可用性与适应性强、可实现集中管理与控制等优势，正逐步成为融合通信系统的主体。

◆  内外线多方电话会议

系统支持多组电话会议功能，内外线可自由组合，充分发挥其作为办公通信最佳选择设备的优越性。

- 系统采用超大容量 Flash话单储存系统

- 采用三级防雷击保护，并通过 K20抗雷击测试；外接端口（用户电路、中继电路）具备过压过流保护，即便误接 220Ｖ交流电源也不会损坏

四、SOC8000功能介绍

本数字程控交换机完全具有现就数字程控交换机,功能作如下介绍

1、IPPBX多媒体调度功能介绍（2009最新功能选配）

可选配IP-PBX设备具有电话数据图象三合一功能；不但可以完全兼容传统的电话网、又可支持各种软终端实现纯软交换办公，从根本上推动“传统式硬件交换”到“现代化软交换”的一个平滑过度!

1)、采用的先进技术，支持STP、RTP、TFTP、HTTP、SNMP、DHCP、STUN等协议；采用G.711、G.729A、G.723.1iLBC、GSM编解码技术。

2）、网络故障逃生（FXO口）。

3）、传真接入业务，以透传模式（T.30）、传真中继模式（T.38）支持传统的传真机；

4）、支持静态IP地址配置或者通过DHCP、PPPoE动态获取IP地址；

5）、支持各种软终端（CM-IMS，ZOIPER，X-lite等）实现纯软件办公。

6）、支持视频通信和视频彩铃功能。

7）、电话会议功能，可同时召开4组32方异地电话会议。

8) 、可接Sphone个人通信助手软件通话

9) 、sip话机终端

2、组网功能介绍

1）多种中继接口，组网能力特强、用户新增业务方便。

本交换机能提供2MPCM数字中继接口、载波中继接口、磁石中继接口、E＆M中继接口、环路中继接口、VOIP网关接口等，可灵活组建多种信令（包括NO．1和NO．7号信令、PRI信令、VOIP的H323）接口方式专用通信见解，组网能力特强。

2）可与IP网联接

可作为电信、联通的终端设备使用，实现智能选择拨打IP电话的功能。如分机摘机打长途电话，交换机自动识别其号码是否在IP服务区内，若有，率先走经济、实惠的IP专网，1分钟0．30元，不收市话费；若无，走传统电信网。

3）出局局向码及间接局向码

出局局向码及间接局向码均可1至4位任意设定，充分满足多局向出局要求。

4）等位拨号功能

本数字交换机与其他专网系统组成联网时，环路、E/M、PCM、载波中继、VOIP网关均可实现等位拨号。

3、宾馆酒店功能介绍

1）帐号密码漫游功能

对住宿宾客，给定帐号和该帐号的漫游范围，则该宾客就可利用该帐号和自行密码在漫游范围内的分机拨打电话，而话费却如实地记载到个人帐号上，给宾客带来极大的方便，提高了酒店服务档次与水平，漫游范围可以是全系统，也可以固定在某分机上。

2）押金控制管理

系统内计费管理设置押金控制，实时监控押金余额，并根据押金余额情况变化自动改变分机权限。

3）多等级电话限制

本交换机对任意电话分机可实现8等级权限制管理，可通过等级设置限制分机打市话、打本地网电话、打特服号码、打国内长途、打国际长途等。

4）智能叫醒服务

为适应宾馆叫醒服务智能化、灵活化，我公司特开发了遇忙或无人提机情况下定时等待多次重复报时叫醒功能，叫醒时间可由分机自设，也可由总机代为设定。

5）分机连选功能

两个以上分机使用同一个号码，适用于酒店总台、商务中心和客房服务中心。

6）环路等位拨号

出局无需拨“0”，主机自动识别内外线号码。

7）免打扰功能

8）多PC电脑管理、多话务台总机

本交换机可配置1-3台电脑作为话务监控台、计费台或综合台（集计费与话台管理于一体），PC管理功能强大、操作方便，在丰富、简单的全中文菜单提示下，初学者无须专门培训即可轻易掌握，同时话务台总机数量可根据话务量情况1-6部任选。

9）内线限拨

限制内部分机与分机间通话，可避免酒店内部骚扰电话，被限制的分机可与酒店总台、服务中心、商务中心、楼层服务通话。

10）全弹性编码

对本系统1-8位任意数字、任意位数的全弹性编码，满足酒店对各种场所不同编号的特殊要求。

11）内外线区分振铃

交换机可根据不同的来电属性，使话机发出不同的振铃声，从而判断其是内线来电还是外线来电。

12）可与任何宾馆管理系统无缝联接

13）外线等待并来电显示

外线电话呼入，遇总机占线，外线会保持等待状态，并在话务界面上显示，提醒总机服务人员。

14）回叫总机

总机转分机后遇分机忙或无人应答会自动回叫转总机。

4、写字楼办公管理功能

1）中继分组功能（32组）

即将中继线根据需要分成不同组别，并可设置占有相关组别的分机号码，实现相对独立的多用户群使用同一台设备。

2）专用中继功能

为保证单位内部重要部门通话畅通，可将重要部门的分机设置成专用外线分机，即部门打出、呼及都独占某条中继线路。

3）环路等位拨号

出局无需拨“0”，主机自动识别内外线号码。

4）热线服务

出局也可设延时自动出局方式，延时时间0-7秒分机自选设置。

5）外线限拨

根据分机不同等级，可对该分机呼出权限作出相应的限制，共设8个等级。

6）字头管理

通过字头设置来限拨特定的本地网、特服号、市话、长话、传呼与手机等。

7）音频抢拨及遇忙转总机

外线呼入时无需听完提示音即可用音频实现抢拨，若遇分机忙转总机。

8）帐号漫游

即对于单位内部员工，由交换机管理部门给定帐号和该帐号的漫游范围，则该员工就可利用该帐号和自选设定的密码在漫游范围内的分机拨打电话，而话费却如实地记载到个人帐号上，既解决了人多电话机少的矛盾，也给单位员工带来方便，还能对话费进行有效的控制。漫游范围可以是全系统，也可以固定在某分机上。

9）征询转接

外线呼入时，总机可征询分机是否接听，分机不接听可挂机；接听，总机挂机。转接过程中，外线一直听音乐，适用于单位领导不受无关的电话骚扰。

10）调度分机连选

两个以上分机使用同一个号码，适用于信息中心和服务中心。

11）代拨外线

某一分机拨通外线后可转接给其它分机接听。属秘书型的功能。

12）强插、强拆功能

为保证重要电话的接入，可对正在通话的双方进行强插或强拆。

13）群呼功能

功能设定后，电话呼入，相应的（1-5）部分机循环振铃；某一分机提机，其他分机不能接听。

14）虚拟总机

将不同的外线设置成由不同的指定分机接听，该分机承担总机的转接功能。

15）电话会议

针对一些用户单位的重要部门为了工作的需要，采用电话的方法进行开会，提高工作效率，避免人员集中的麻烦。本调度交换机电话会议最多可达四组，每组双工八方。

16）内线来话转接

内部来话也可与外部电话一样进行多次转接。

17）语音信箱

本系统可为各分机提供当前日期、时间、本分机弹编和物理号码、分机等级、报内线来电号码、话费及背景音乐等服务。

18）遇忙回叫

内线分机拨分机时，若遇对方分机正忙时，拨3后挂机。当对方线路空闲时，双方分机同时振铃提示通话。

19）呼叫保护，避免被强插、强拆。

20）离位转移

当该机用户不在自己位置上，可将本机所有电话转移到另一分机上，保证电话不丢失。

21）忙时代接

为保证重要电话不丢失，在自己分机忙时，自动由某部分机进行接听。

22）代接来话

在其他分机无人接听时，可拨入功能键后代接该来话。

23）自录语音

用户可根据自身要求自选录制提示语音，来提高整体形象。

24）夜服务功能

提供夜间人员使用

5、计费管理功能(宾馆酒店功能)

除对上述提供的帐号计费、押金计费以外，本交换机还提供以下功能：

1）多种计费方式，灵活费率设置与调整；手机、传呼、IP电话能实现单独计费。

2）多时段计费

3）按不同的时段灵活设置不同的折价幅度，并适应电信新业务计费要求。

4）主机可存储10000至于50000张话单，在脱机时也可保证话单不丢失。

6、一流的话务管理软件(宾馆酒店功能)

1）本交换机能实时监控每路电话摘机、通话、打进、打出等状态，对于可疑用户能进行有效的话务和话单监视与控制，彻底杜绝恶意透支及作弊行为。

2）反极、延时等多种计费方式、完善而灵活地费率表设置与调整、方便而完善的帐号密码漫游与押金计费、灵活的多时段计费，计费极为准确可靠。

3）强大而完善的功能、全中文菜单提示与在线帮助，整个系统操作极为简单、方便、舒适。只需双击鼠标就能修改相应的参数设置

五、各类技术参数

4.1、数字调度机交换制式

数字时分A律2.048MB/sPCM

4.2、数字调度交换网络

内外线1024×1024无阻塞单T网络和1024TS×1024TS扩散网络

4.3、传输特性

分机------分机                              ≤1.5db

分机------中继                              ≤1.0db

4.4、衰耗频率失真

300------ -400Hz                            -0．6----- +2.0db

400----- -2400Hz                            -0．6----- +1.5db

2400------3400Hz                            -0．6----- +3.0db

4.5、输入电平增益变化

输入信号电平范围                       电平输出非线性变化范围

-40db------ -3.0dbm                           ≤0．5db

4.6、串间衰减＞67db

衡重杂音＜-67db

话务量：用户0.2Erl                          中继0．7Erl

呼损率：本局＜1％                            出局＜0．5％

对地不平衡度：                           300-------600Hz＞40db

600------3400Hz＞46db

电源杂间：＜2．4mV

用户馈电电流：＞18mA                         环路电阻：＜1K欧姆

绝缘电阻：R＞20K欧姆                         线间电容＜0.5uf

4.7、功耗

50W------500W(视分机数量而定)

4.8、使用环境

温度：0---36摄氏度                            相对温度：35％----75％

4.9、PC连结距离(电脑与主机的距离)（PC型）

出厂配置10M

普通距离>30M                                   配置422接口可达1000M

4.10、电脑配置要求（PC型）

软件本系统在Microsoft简体中文版windows 95/98以上运行。

硬件在586DX以上，具体不作要求。

4.11、供电电源

交流AC：192-265V+/- 10％                      50Hz+/- 2Hz

外接直流：DC48V                              24---100AH蓄电池

六、设计范围

本方案对用户单位勘察现场情况需要而制订设计方案，暂略！

综合布线系统工程及终端设备电话机暂时没有考虑。另计费用!

七、典型调度系统应用方案

7.1、典型专线接入模式

拓朴图如下

将前置交换机的2M接口连接到申瓯数字交换机上，提供用户单位的各用户使用。

7.2、汇接专线接入模式

拓朴图如下

大型集团用户分支机构多、地域分布分散，通过自身的传输网络形成统一的内部通信系统。本模式大型集团用户采用统一的外部接口，便于集中管理与控制、并可利用资源的集中优势取得更加优惠的资费政策

7.3、重庆军网系统组网图

7.4、重庆大渡口公安网图

八、soc8000数字程控交换机销售价格

根据用户需要配置制订数字程控交换机系统报价表

九、系统机房安装组网

十、系统工程分布路由图（，省略）

十一、服务承诺及说明：

1、公司免费培训话务员、操作人员和维护人员；免费提供技术咨询。

2、公司对设备保修壹年，进行终身维护。终身享有软件版本升级服务；公司不定期对用户进行检测、维护。

3、严格保证产品技术符合要求，产品性能良好；技术要求详见《技术说明书》.

4、本数字调度机保证产品的使用寿命为15-20年以上，并能同其它任何制式的局用交换机和小交换机配接。

5、凡是设备质量问题，公司保证在接到用户通知4-24小时赶到用户现场，并于不超过48小时内排除故障，使设备恢复正常。

6、公司具有十几年的各种程控交换机维修经验、通信工程设计、施工。

7、布线工程按电信标准化设计、施工；严格保证工期，认真彻底地配合用户其它相关施工。在施工过程中，如有变动或增加线路则另追加工程款。

8、安装、调试完毕后，向用户单位提供电缆分布图及线序，总配线箱及分线盒的线序及号码相关资料。

9、布线工程系统所需材料最终解释按实际用量计算.

10、通信系统安装及培训所需工时：大约  2 天.

十四、企业认证

企 业 简 介

中国·申瓯通信设备有限公司创建于1990年10月，是集科研与生产为一体的股份制高科技企业，产品专业服务于公用网、IP网、专用网及宾馆、公办楼和各企事业单位。其中，用户交换机年产销100万线，产销量均居全国之首。独占全国（国内外100多家厂商）市场份额30%，并出口菲律宾、孟加拉、俄罗斯、南非、巴西、巴基斯坦、中东、北美等国家的地区。

申瓯通信以其直属科研机构——“市通信技术研究所”为科研开发基地，依靠众多高级技术开发人才对技术的执着追求，使公司产品在技术上始终与同行保持领先水平。公司自主开发、生产的数字程控交换机、数字程控调度机、煤矿调度机、IP系统、光端机、数字集团电话、数字直线计费（交换）管理系统、直线（虚拟网）计费管理系统、通信电缆堵塞剂、ISDN适配器、酒店管理系统和排队机等产品，关键技术指标均采用国际电信联盟（ITU-T）标准，适用范围广，功能强大，在智能化、可靠性、抗雷击、抗高压等技术应用方面倍受同行瞩目。目前申瓯通信已形成交换产品、数据产品、软件产品及综合产品的几大系列，其中通信娄产品均获国家信息产业部电信设备进网许可证，JSY2000-06数字程控交换机还获得“国家及火炬计划项目”、中国人民解放军总参谋部颁发的“国防通信网入网证”，申瓯品牌产品被认定为“名牌产品”。

1999年12月，申瓯公司经国家工商总局批准升格为全国无区域企业，2000年4月，公司被中国质协评定为“全国用户满意跟踪企业”，2000年8月，公司通过了ISO9001国际质量体系认证，使产品质量得到最为严格的保证。

申瓯通信立志为振兴中国民族通信而不懈奋斗!

# Text boxes

2M

重庆联通

2M

市话8923XXXX

部队中心机房

人武部PBX 8字头

预师团PBX7字头

部队PBX6字头

炮团PBX 4字头

中转站PBX 3字头

重庆军网+市话网组图

2M

2M

2M

2M

网管中心2

RJ45

重庆市公安局机房

大渡口区公安分局

SOC5000-15

综合复用设备

1

©ª

光纤1

2M

67XXX

集中网管

2M T31

联通机房

FXO

FXO

©ª

光纤12

FXS

FXS

九宫宙派出所1

©ª

SOC5000-15

综合复用设备

1

SOC5000-15

综合复用设备

12

SOC5000-15

光端机

光端机

光端机

综合复用设备

春晖路派出所12

同轴75

远程网管中心1

RJ45

2M

89167xxx

大渡口区公安分局公安网图

光端机

维护电脑

（选配）

RS232

市话(电信、联通、网通)

主机

地线

中继线

通信电缆

分线盒

PCM 2M