2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WS-40 | 出水口 | 沙湖水 |
| … |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | xxx年度排放总量（单位：t） |
| COD | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012，水污染物排放限值DB44/26--2001， | 80mg/L | 59.420000 | 49.318600 |
| 氨氮 |  | 10mg/L | 1.420000 | 1.178600 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018年11月7日 | (恩)环境检测水字[2018]第327号 | 无 |
| 2018年12月5日 | (恩)环境检测水字[2018]第367号 | 无 |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FQ-66 | 废气排放口 | 天空 |
| … | FQ-71 | 废气排放口 | 天空 |
| 废气主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 | <<锅炉大气污染物排放标准>>(GB 132271-2014) | 30mg/m³ | 7.66764 | 6.36414 |
| SO2 | <<锅炉大气污染物排放标准>>(GB 132271-2014) | 300mg/m³ | 20 | 16.60000 |
| NOX | <<锅炉大气污染物排放标准>>(GB 132271-2014) | 200mg/m³ | 18 | 14.94000 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018年11月7日 | (恩)环境检测气字[2018]第243号 | 无 |
| 2018年12月5日 | (恩)环境检测气字[2018]第279号 | 无 |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 印染污泥 | 533.86 |  |  | 533.86 | 委外资质单位 处理 | 0 | 0 | 是 |
| 炉渣 | 1144 |  |  | 1144 | 委外砖厂处理 | 0 | 0 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 2010.5.13 | 车间废水→格栅→集水调节池→初沉池→水解酸化池→好氧爆气池→二沉池→脱色反应池→三沉池→达标排放 |  |  |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2010.5.13 | 燃烧尾气→布袋除尘器→旋转式扇形多层板塔→麻石水膜碱式喷淋除尘器→引风机→烟囱 麻石水膜碱式喷淋除尘器→沉灰池→过滤池→污水处理池 |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平富辉纺织企业有限公司 | 染整车间、生产车间、前处理车间、后处理车间、仓库、水处理、办公楼及废气处理设施等 | 江门市环境环保局 | 江环技【2004】70号 | 2004.4.26 | 江门市环境保护局 | 江环审【2010】46号 | 2010.5.13 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平富辉纺织企业有限公司 | 排污许可证号 | 91440700749993622F001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-27 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | xxx-xx-xx | 备案部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。