# 前言

天津市胸科医院是以治疗心肺疾患为特色的三级甲等专科医院，是我市胸心血管疾病的临床、教学、预防、科研基地。成立60多年来，医院在管理模式、技术水平、人才水平、设施装备等各方面都取得了较大发展，成为受患者广泛认可的名牌医院。但随着医院知名度的扩大，就医人数的大量增加，医院现有硬件设施和配套设施不能满足医疗需求，医疗科研发展也受到很大制约。按照天津市“十一五”卫生发展规划及天津市卫生资源调整进一步整合天津市的医疗卫生资源的要求，根据天津市发展和改革委员会文件津发改社会[2008]541号《关于天津市胸科医院迁址新建项目建议书的批复》以及天津市卫生局文件津卫政函[2009]29号《关于同意市胸科医院重新调整基本建设发展规划的批复》，决定迁址新建天津市胸科医院，该项目的建设将极大改善医院的基础设施条件，进一步提高医院的发展潜力。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令1998年第253号《建设项目环境保护管理条例》和天津市人民政府令2004年第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》的有关规定，本项目应编制环境影响报告书。为此，天津市胸科医院委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司及天津市预防医学研究所对该工程进行环境影响评价工作。评价单位在现场踏勘、资料调研和听取建设单位关于工程介绍的基础上，先期编制完成了本项目环境影响评价大纲。根据专家评审意见及技术评估意见，并经过了环境现状监测、影响预测、公众参与等工作，编写完成了本项目环境影响报告书，现呈报环境保护主管部门审批。

# 1．总论

## 1.1评价目的

通过对项目所在地区的环境现状调查与监测，了解该地区环境质量现状，评述建设地区环境对本项目是否具备环境可行性。

通过工程污染源调查，确定污染物排放状况，论证环保治理措施的可行性。

预测项目运营后对环境的影响范围和程度，论证本项目环境可行性。

计算汇总出本项目扩建前后污染物排放总量变化情况，为实施总量控制提供依据。

针对存在的环境问题，提出进一步控制或减轻污染的对策与建议。

## 1.2编制依据

1.2.1国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996.10）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004.12）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9）；

（7）《中华人民共和国传染病防治法》（1991.12）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008.8）；

1.2.2环保政策、法规及标准规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令[1998年]第253号令；

（2）《天津市建设项目环境保护管理办法》天津市人民政府令2004年第58号；

（3）《天津市大气污染防治条例》（天津市人民代表大会常务委员会[2002]第52号，2004年11月修订）；

（4）《天津市水污染防治管理办法》天津市人民政府令[2004]第67号；

（5）《天津市节约能源条例》天津市人大会常委会[2001]31号公告；

（6）《天津市环境噪声污染防治管理办法》天津市人民政府令[2003]第6号；

（7）国家环境保护总局环发[2006]28号（关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知）的有关规定；

（8）《天津市建设工程文明施工管理规定》天津市人民政府令[2006]第100号；

（9）《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》天津市建设管理委员会[2004]149号；

（10）《防治城市扬尘污染技术规范》国家环境保护总局，2008年2月1日实施；

（11）《批转市环保局拟定的天津市2008年实施蓝天工程安排意见的通知》津政发[2008]13号；

（12）《医院污水处理技术指南》国家环境保护总局环发[2003]197号；

（13）天津市环保局津环保监理[2007]57号关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》；

（14）《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令2003年第380号；

（15）卫生部、国家环保总局，卫医发[2003]287号关于印发《医疗废物分类目录》的通知及附件医疗废物分类目录；

（16）《城市生活垃圾管理办法》建设部2007年第157号令；

（17）《天津市生活废弃物管理规定》天津市人民政府2008年1号令；

（18）《电磁辐射环境保护管理办法》天津市人民政府令2005年11月第96号；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令第2号，2008年10月1日起执行；

（20）《国家危险废物名录》中华人民共和国环境保护部 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第1号 2008年8月1日起执行；

1.2.3环评技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则—总则》，HJ/T 2.1-93；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》，HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水》，HJ/T 2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》，HJ/T 2.4-95；

1.2.4规划资料及工程资料

（1）《天津市区域卫生规划》（2001～2010年）；

（2）天津市发展和改革委员会文件津发改社会[2008]541号“关于天津市胸科医院迁址新建项目建议书的批复” ；

（3）天津市卫生资源调整工作领导小组2004年2月26日会议纪要；

（4）津卫政函[2009]29号“关于同意市胸科医院重新调整基本建设发展规划的批复”。

（5）建设单位提供的有关本项目的规划资料、设计方案以及其它有关工程技术资料；

1.2.5其他

（1）建设单位委托评价单位进行环评工作的技术服务合同；

（2）本项目环境影响评价工作大纲及专家评审意见；

（3）天津市环境工程评估中心对本项目环境影响评价大纲的评估意见；

（4）天津市胸科医院迁址新建项目环境影响报告书技术评审会专家评审意见。

## 1.3环境问题识别与筛选

参照亚洲开发银行推荐的环境问题筛选核查表，结合本项目工程特征和区域特点，对可能产生的环境问题进行筛选和识别，结果见表1-1。

表1-1 环境问题识别结果

| 工程行为 | 环境影响 | 可能的影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 |
| 选址与规划 | 对邻近区域的影响 | √ |  |  |
|  | 对生态环境的影响 | √ |  |  |
|  | 对景观的影响 |  | √ |  |
|  | 对社会价值的影响 |  | √ |  |
| 建设期 | 施工扬尘的影响 |  | √ |  |
|  | 施工噪声的影响 |  |  | √ |
|  | 施工废水及施工垃圾的影响 | √ |  |  |
|  | 施工对区域生态的影响 | √ |  |  |
|  | 对区域交通的影响 | √ |  |  |
| 运营期 | 对环境空气质量的影响 | √ |  |  |
|  | 对水环境的影响 |  |  | √ |
|  | 固体废物的影响 |  |  | √ |
|  | 对声环境的影响 |  | √ |  |
|  | 对当地环境管理的影响 | √ |  |  |
|  | 外部污染源对本项目的影响 | √ |  |  |

本项目选址已列入我市统一规划范围，该地块内原有建筑已拆迁完毕。本项目的实施符合城市总体发展规划及区域卫生规划的要求，改善我市当地就医条件，推动我市卫生事业的发展，同时可带动当地城市改造，加速城市现代化建设进程。从这方面考虑其影响是积极的、正面的。

项目的建设施工阶段不可避免地带来一些环境问题，会影响到周边地区的环境质量。主要表现在施工扬尘和噪声、施工废水和垃圾的排放等。施工结束后受影响的相关环境要素可基本恢复到原有水平。

本项目运营期会采用电能、管道天然气等清洁能源，对环境空气影响较轻。本项目的实施对提高当地绿化率，改善景观是有利的。本项目产生医疗污水和危险废物，必须按有关环保标准、法规进行处理或处置，保证达标排放并有合理去向。

## 1.4评价重点

根据环境问题筛选识别结果，以下几方面作为评价重点：

- 施工扬尘、施工噪声的环境影响及其防治措施；

- 运营期以生活及医疗废水达标排放及固体废物（医疗废物）处置措施的可行性论证。

- 规划符合性和平面布局合理性；

- 设备噪声对病房影响分析。

## 1.5评价因子

1.5.1 环境空气

（1）现状评价因子：PM10、SO2、NO2。

（2）施工期评价因子：扬尘(TSP)

（3）运营评价因子：烟尘、TCH、CO、SO2、NOx和油烟。

1.5.2 废水

医疗及生活废水： pH、SS、COD、BOD5、动植物油、氨氮、粪大肠菌群数。

1.5.3 噪声

等效A声级。

1.5.4固体废物

危险废物、生活垃圾。

## 1.6 评价工作等级

按照相应的环评技术导则、规范，通过分析该项目可能对环境造成的影响程度和范围以及项目选址地区的环境敏感程度等情况，确定各专题评价的等级如下：

1.6.1大气评价等级

本项目在院区东南角直燃机房内安装2台2.8MW的燃气直燃机，一开一备，燃气废气经屋顶烟囱排放，烟囱的高度约为8米。主要大气污染物为烟尘、SO2、NOx，本评价参考DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准（全部时段），按HJ2.2-2008《环境影响技术评价 大气环境》推荐模式中的估算模式计算各污染物最大落地浓度Cij/(mg/m3) 、浓度占标率和浓度占标准值10%时距源最远距离D10%/m。

（1）主要参数见表1-2：

表1-2 估算模式主要参数设计

| 燃气量 （m3/h） | 烟囱高度 （m） | 烟囱内径 （m） | 烟气排放速度（m/s） | 烟气排放温度 （K） | 出口处环境温度（K）（K） | 主要污染物排放速率 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 8 | 0.5 | 15 | 392 | 293 | 烟尘 | SO2 |
|  |  |  |  |  |  | 0.027 | 0.056 |

按下式分别计算，SO2、烟尘最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面浓度达标准10%是所对应的最远距离D10%。

其中

式中：	Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

参考DB12/151-2003《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准（全部时段），本项目直燃机烟囱高度约8米，低于周围200米范围内的建筑物，应按照排放标准值的50%执行，则

表1-3    大气评价等级估算因子及Coi取值一览表

| 因子 标准 | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
| Coi(mg/m3) | 0.50 | 0.45 |
| 50% Coi(mg/m3) | 0.25 | 0.23 |

（2）扩散计算结果

本评价使用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算两种污染物的最大落地浓度，并计算相应浓度占标率，结果参见下表：

表1-4   采用估算模式计算直燃机燃气废气结果

| 因子 浓度 | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij(mg/m3) | 浓度占标率 Pij（%） | 下风向预测浓度 Cij(mg/m3) | 浓度占标率 Pij（%） |
| 下风向最大浓度 | 0.00886 | 3.54% | 0.00427 | 1.90% |
| 浓度距源距离（m） | 46 | 46 |
| D10%（m） | ----- | ----- |

根据以上预测结果，烟尘最大落地浓度为0.00427mg/m3，占烟尘二级环境标准取50%的1.90%，SO2最大落地浓度为0.00886mg/m3，占SO2二级环境标准取50%的3.54%，主要污染物的最大地面浓度占标率均小于10%，对环境的影响轻微，评价等级为三级。

1.6.2 水污染评价等级

本项目废水主要以生活污水及医疗污水为主，主要污染因子为CODcr、氨氮、粪大肠菌群，水质简单，生活污水排入城市污水管网，最终进入纪庄子污水处理厂进行处理。因此，依据环境评价技术导则（HJ/T2.3－93）确定水环境评价等级为三级以下。废水只进行达标排放论证及对污水处理站影响的简要分析。

1.6.3 噪声评价等级

本项目主要噪声源运营期对外环境影响较小，噪声评价进行厂界噪声达标论证及对环境保护目标的影响。

## 1.7评价标准

1.7.1 环境质量标准

——《环境空气质量标准》GB3095—1996二级；

——《声环境质量标准》GB3096—2008  2类、4a类。

1.7.2排放标准

——《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483—2001；

——《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005；

——《污水综合排放标准》三级， DB12/356-2008；

——《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008 2类，4类；

——《建筑施工场界噪声限值》GB12523－90；

各标准具体限值分别列入表1-5～1-15。

表1-5   环境空气质量标准限值         mg/m3

| 污染物 | 浓度限值 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 | GB3095—1996 二级 |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |  |
| NO2 | 0.24 | 0.12 | 0.08 |  |
| CO | 10.00 | 4.00 | — |  |
| TSP | — | 0.30 | 0.20 |  |
| PM10 | — | 0.15 | 0.10 |  |

表1-6  声环境质量标准  Leq[dB(A)]

| 时间 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

注：北侧台儿庄南路，东侧吉兆路，执行4a类标准

表1-7   饮食业油烟排放标准（试行）

| 规 模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表1-8  医疗机构水污染物排放标准  mg/l(PH除外)

| 项目 级别 | pH | SS | CODcr | BOD5 | 动植物油 | 粪大肠 菌群数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 6－9 | 60 | 250 | 100 | 20 | 5000个/L | GB18466-2005 |

注：本标准中未列出的项目执行DB12/356-2008中相应要求

表1-9  污水综合排放标准限值 （mg/l，pH除外）

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总磷 | 3.0 | DB12/356-2008 （三级） |
| 2 | 氨氮 | 35 |  |

表1-10 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 | GB18466-2005 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |  |

表1-11 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 MPN/g | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | — | — | — | >95 |
| 备注 | GB18466-2005 |

表1-12 工业企业厂界噪声排放限值   单位：dB(A)

| 时段 边界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

注：北侧台儿庄南路，东侧吉兆路，执行4类标准

表1-13  结构传播固定设备室内噪声排放限值（等效声级）

| 房间类型 | A类房间 | B类房间 |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 昼间 | 45 | 50 |
|  | 夜间 | 35 | 40 |

表1-14  结构传播固定设备室内噪声排放限值（倍频带声压级）

| 噪声敏感建筑所处声环境功能区类别 | 时段 | 房间类型 | 室内噪声倍频带声压级限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 |
| 2类 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
|  |  | B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 |
|  | 夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 |
|  |  | B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |

表1-15  施工阶段作业噪声标准       Leq[dB(A)]

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机，挖掘机、装卸机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机，振捣棒，电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车，升降机等 | 65 | 55 |

## 1.8评价范围

（1）施工期：评至邻近环境敏感目标。

（2）运营期：

大气：根据导则要求，结合评价工作等级，确定大气环境影响评价范围为周围2km地区。

水：废水评至总排水口。

噪声：评至项目厂界及环境保护目标。

## 1.9环境保护目标与控制目标

1.9.1 环境保护目标

本项目选址于天津市津南区双港镇宋庄子村，项目四至范围为：东至规划吉兆路，南至规划柳盛路以北空地，西至双林引水河，北至台儿庄南路。根据评价单位在现场踏勘，用地现状为拆平待建空地，项目用地西北侧距离约250米为天津市医学高等专科学校，西北侧距离约300米为柳林公园，北侧距离50米为海河，西侧距离25米为双林引水河。除此之外，项目周围500米范围内无其他环境保护目标。

本项目施工期环境保护目标见表1-16。

表1-16 本项目环境保护目标

| 序号 | 环境保护目标 | 方位 | 距离（m）* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市医学高等专科学校 | 西北 | 250 |
| 2 | 柳林公园 | 西北 | 300 |
| 3 | 海河 | 北 | 50 |
| 4 | 双林引水河 | 西 | 25 |

* 以建设项目中心为原点，项目施工边界距建筑距离，

运营期以住院病房为主要环境保护目标。

1.9.2环境控制目标

（1）废气不对环境空气造成明显影响；

（2）废水达标排放；

（3）施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》，运营期医院厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》；

（4）各类固体废物和危险废物妥善处置，符合《医疗废物管理条例》等法规、标准。

# 2．工程分析

## 2.1 建设项目名称、地点、性质

2.1.1 项目名称

天津市胸科医院迁址新建项目 。

2.1.2建设性质

迁址新建

2.1.3占地面积

总用地面积98210m2。

2.1.4建筑面积

总建筑面积96000 m2。

2.1.5项目总投资

项目总投资55000万元。

2.1.6建设时间

项目建设时间为2009.12-2011.12

## 2.2建设地址及现状

天津市胸科医院迁址新建项目选址于天津市津南区双港镇宋庄子村，新址四至范围：东至规划吉兆路，南至规划用地边界，西至双林引水河，北至台儿庄南路。项目总用地面积约98210m2，可建设用地面积91410m2。场址现状为拆平待建空地。

场址周围公共设施条件：项目选址地处外环线内侧，紧邻市内六区的河西区，现状为配套空白区，依照天津市城市基础设施配套统一规划，沿规划道路将铺设相应的排水、电力、通讯和燃气管道等。

该场址原规划为天津医学高等专科学校二期建设用地，现经天津市卫生局2008年第五次局长办公会议研究决定，调整作为天津市胸科医院迁址新建项目建设用地。天津市胸科医院与津南区国土资源分局签订了征收土地协议，由津南区国土资源分局负责该宗地的拆迁整理工作，其土地使用及地上物无产权纠纷。

## 2.3建设单位现基本情况

天津市胸科医院成立于1947年，始称天津市结核病院，后改为市第一结核病防治院、和平医院，1982年正式更名为天津市胸科医院。该院现坐落于和平区西安道93号，总占地面积16500m2，建筑面积27400m2，医疗设备总资产达1.8亿元。医院拥有临床和医技科室21个，病床519张；是市卫生局评定的集医、教、研于一体的“三级甲等专科医院”。

医院现有在职职工911名，医院拥有一支高素质的临床医疗、护理和一批知名度高、学术造诣深的学科带头人。全院职工近70%具有专科以上学历，且获得专业技术资格的达810人，其中正高级技术人员64名，副高级职称85人，中级职称276人，学科带头人中博士生导师1人，硕士生导师13人，享受政府特殊津贴专家20人，天津市授衔专家1人。此外，该院有5位专家担任全国中华医学会各分会委员，15位专家担任天津市学术团体委员，20位专家担任国内核心学术刊物编委。

该院学科建设发展迅速，先后设立了天津市心血管病研究所以及5个硕士学科点，其心、胸内外科等学科代表了国内的最高水平。值得一提的是，由著名专家张化新、陈树勋创建和发展的心血管病学科始终处于国内领先水平，并作为南开大学医学院的硕士培养基地。该院作为天津市心胸血管专项科研基地，“十五”期间主持各级科研课题53项，其中5项达到国际水平，29项达到国内领先水平。受卫生部委托先后举办了心血管内科及呼吸内科进修班20余期，为全国培养了大批专科医师，推动了我国医疗卫生事业的发展。

天津市胸科医院原主要环境污染物为锅炉燃气废气、食堂油烟和燃气废气、废水、固体废物、环境辐射以及噪声，主要环境问题是：

（1）天津市胸科医院现址背景噪声值较高，其厂界噪声超过GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类区域昼间标准；

（2）原天津市胸科医院污水排至纪庄子污水处理厂，污水排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准。现状污水处理站操作间偏小，处理过程为一级处理，没有生物氧化工艺，消毒设施也没有备用设备。迁址新建后，将在新址新建污水处理站，新建的污水处理站增大处理设施规模，新增处理工艺，对医疗污水进行生物氧化处理＋消毒工艺处理。使处理后的污水能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求；

（3）原医疗废物暂存场所规模小，管理不规范；

（4）原环境管理方面存在环境管理人员岗位设置不明确，职责不分明，没有起到很好的环境监督和管理作用。

## 2.4主要工程内容

### 2.4.1建设规模

该项目总用地面积98210平方米，规划建设总建筑面积96000平方米，主要建设7幢建筑物，其中包括1座门急诊住院综合楼，为地下1层，地上主体7层，局部2层呈扇形分布的最大的建筑组群；2座地上2层的科研楼；1座地上1层后勤附房；1座地上2层，地下1层的后勤综合楼；1座地上1层直燃机房以及1座地上1层液氧储备间。设置病床840张。

（1）门急诊综合楼

门急诊住院综合楼位于用地的中间位置，为主体7层，局部2层呈扇形分布的最大的建筑组群。地上建筑包括门急诊、医技部门、行政办公等2层建筑和7层住院楼，病床总数为840张，总建筑面积为87500平方米。其中地上面积约66300平方米，首层主要为中心检验、入出院手续、超声诊断、心内科门诊、心胸外科门诊、胸内科门诊、教育培训、医学教育中心以及体检中心等；二层主要设置中心手术室、输血科、研究所以及行政办公用房；三层设心内科病房和心外科病房；四层设心内科病房、心外科病房和儿科病房；五层设心内科病房和胸外科病房；六层设胸内科病房；七层主设放化疗科以及儿科病房。地下面积约21200平方米，主要包括地下车库、尸检及天平间、药库、制冷机房、地源热泵房以及高、低压变配电室等。

（2）科研楼

2座科研楼位于主入口的两侧，2座科研楼均为地上2层建筑物，每座面积1500平方米，总建筑面积为3000平方米。

研究所实验室位于科研楼的2楼，面积约950平方米，实验主要以白鼠、兔为主，只在实验阶段有饲养，每年的死亡数约45只，动物尸体先由实验人员收集，然后及时交由津环环保统一回收后焚烧处理。动物实验室为净化实验室，设计时，充分考虑了通风、室内洁净度等相关指标，动物房内气体通过粗效、中效过滤后排放室外，排气口的位置远离病房等敏感区。

（3）后勤综合楼

后勤综合楼位于项目用地的东南角，为地上2层，地下1层的建筑物。总面积约为4400平方米，其中地上面积2200平方米，地上1层为职工食堂，地上2层为营养食堂；地下面积1200平方米，主要为物业用房，包括更衣室、职工休息室等。

（4）后勤附房

后勤附房位于门急诊住院综合楼的西侧，为地上1层建筑，总面积为550平方米，主要为医疗废物暂存场所、污水处理站、遗体告别室等。

（5）直燃机房

院区东南交建筑1座直燃机房，面积为500平方米，内部建设2座2.8MW的燃气直燃机。

（6）液氧储备间

氧气站位于后勤附房的西侧，面积为50平方米。

（7）停车设施

医院规划配建500个机动车泊位的停车场，地下一层配建217个泊位的地下机动车停车场，建筑面积约7000平方米。地上停车位283个。

（8）放射设备

放射设备设置情况见表2-1。

表2-1放射设备明细表

| 设备名称 | 数量 | 放置地点 |
| --- | --- | --- |
| ECT | 1台 | 门急诊住院综合楼一层 |
| CT | 2台 | 门急诊住院综合楼一层 |
| 双源CT | 1台 | 门急诊住院综合楼一层 |
| DSA | 8台 | 门急诊住院综合楼二层 |
| 直线加速器 | 1台 | 门急诊住院综合楼一层 |
| CR(DR) | 3台 | 门急诊住院综合楼一层 |
| 胃肠造影机 | 1台 | 门急诊住院综合楼一层 |
| 核磁机 | 1台 | 门急诊住院综合楼一层 |

以上各设备均放在设有防护设施的独立的机房内，墙壁的厚度要符合放射射线要求，其室外辐射值能达到国家规定的计量率限值。在使用前应向有关部门办理放射线装置工作许可证。同时应另行办理环评手续。

本项目用地平衡表及经济技术指标见表2-2、2-3，主要附属设置一览表见表2-4。

表2-2用地平衡表

| 项目 | 数量（hm2） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 一、可用地 | 9.14 | 100.0 |
| 1 | 建筑用地 | 3.47 | 38.0 |
| 2 | 绿化用地 | 4.11 | 45.0 |
| 3 | 道路、广场用地 | 1.55 | 17.0 |
| 二、其他用地 | 0.68 |
| 1 | 城市道路用地 | 0.56 |
| 2 | 城市道路绿化用地 | 0.12 |
| 总用地 | 9.82 |

表2-3  项目主要技术经济指标

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | m2 | 98210 | ------ |
| 一．总建筑面积 | m2 | 113000 | 地上73400 m2，地下22600 m2 |
| 其中 | 1.门急诊住院综合楼 | m2 | 87500 | 840张病床，地上面积66300平方米，地下面积21200平方米 |
|  | 2.科研楼 | m2 | 20000 | 两座独立4层建筑 |
|  | 3.后勤综合楼 | m2 | 4400 | 地上2层，总面积2200平方米；地下一层，面积1200平方米 |
|  | 4.后勤附房 | m2 | 550 | 其中地下200 |
|  | 5.直燃机房 | m2 | 500 | 独立1层建筑 |
|  | 6.液氧储备间 | m2 | 50 | 独立1层建筑 |
| 二．容积率 | m2/hm2 | 0.83 |
| 三．建筑密度 | % | 25 |
| 四．绿地率 | % | 43 |
| 五．床位数 | 个 | 840 |
| 六．机动车停车位 | 个 | 地上283（含23个出租车位和2个救护车位） |
|  |  | 地下217 |

表2-4 主要附属设施一览表

| 编号 | 项目 | 建筑面积 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 250 | 设备在后勤附房室内，处理池在地下 |
| 2 | 医疗废物暂存场所 | 50 | 后勤附房室内 |
| 3 | 净化机组设备 | 150 | 门急诊住院综合楼2层建筑物顶上 |
| 4 | 地下车库 | 7000 | 停车位217个，位于门急诊住院综合楼地下一层 |
| 5 | 制冷机房、地源热泵房 | 520 | 门急诊住院综合楼地下一层 |
| 6 | 消防、给水泵房 | 700 | 门急诊住院综合楼地下一层 |
| 7 | 消防水池 | 150 | 门急诊住院综合楼地下一层 |
| 8 | 低压变配电室 | 300 | 门急诊住院综合楼地下一层 |
| 9 | 尸检及天平间 | 180 | 门急诊住院综合楼地下一层 |
| 10 | 污衣暂存间 | 200 | 门急诊住院综合楼地下一层 |
| 11 | 电梯设备间 | --- | 7层建筑楼顶 |
| 12 | 食堂 | 3000 | 后勤综合楼一层和二层 |
| 13 | 液氧储备间 | 50 | 后勤附房的西侧独立一层建筑 |
| 14 | 直燃机房 | 500 | 用地东南角独立建筑物 |
| 15 | 冷却塔 | ---- | 直燃机房房顶 |

2.4.2平面布局

依照项目选址现状，自北向南由主入口、前广场、喷水池 、门急诊住院综合楼组成一条主轴线。拟建的门急诊住院综合楼位于主轴线的中部，呈南北走向，建筑内部空间大体分为门诊部、急诊部、住院部、VIP诊室、体检中心等。首层分别设有门诊入口、急诊专用通道和大厅，以及相关的附属设施。各功能空间依照使用流程设计有患者通道、医务人员通道、洁净通道和污物通道。2座科研楼对称分布于主入口的两侧，后勤附房位于项目用地的西南侧，门急诊住院楼的西侧；后勤综合楼位于项目用地东南角，与门急诊住院综合楼之间有连廊相连；直燃机房位于用地的东南角。

详见《总平面布置图》

2.4.3道路交通

本项目选址地处天津市东南部，海河下游南岸，吉兆路、台儿庄南路交口处。建设厂址北临台儿庄南路、东为吉兆路，规划有跨海河的吉兆桥与河东区相通，南侧临近柳胜路和大沽南路，东侧与外环线近在咫尺。作为天津市交通主干道路，大沽南路在本项目区段的规划宽度为50米，交通能力较强，配合东侧的外环线和周边的高速公路网，可实现与市中心区和全市其他各区县的交通联络。本项目外部交通设施条件较为理想。

本项目内部交通总体布局依照场址外部环境以及现状条件，将主入口设置在台儿庄南路一侧，前部设有供人流集散的前广场及室外公共停车场地，急救入口设置在吉兆路一侧，两个住院入口分布设置在门急诊住院综合楼南侧，内部交通实现人车分流、内部与外部人员互不干扰，基本满足本项目需要。

门急诊综合楼地下1层设置有地下车库，配建217个泊位的机动车停车场，包含23个停车位的出租车等候区、2个救护车停车位。此外，在院区空地配建283地上停车位。

## 2.5公用及辅助设施

2.5.1 给水

本工程生活用水、医疗用水及消防用水水源均为市政自来水。在医院内形成环状管网，供生活用水。

建筑物的室内管网分低区和高区，二层及二层以下为低区，用水由市政管网压力直接供给；三层及三层以上为高区，采用变频泵供水，给水泵房设在门急诊综合楼地下室设备间。

用水量：

（1）生活及医疗用水量

该项目建成后共有病床840张，用水标准350升/病床·天，最高用水量300.0m3/d。门诊最高接待病人按2200人/天考虑，用水标准10升/人·次，最高用水量22.0m3/d；门诊医生、护士及后勤人员按1200人考虑，用水标准80升/人·班，最高用水量96.0m3/d；食堂人数按1200人次/d考虑，用水标准25升/人·次，最高用水量30.0 m3/d；本项目洗衣外委，不设洗衣房，不考虑洗衣用水；生活用水最高日用水量为448.0m3/d。

（2）绿化用水量

绿化面积约为44000平方米，用水定额1.5升/平方米·次，1次/日，则绿化用水量约为66.0m3/d。

（3）浇洒道路

停车及广场、道路面积为20000平方米，用水定额1.0升/平方米·次，1次/日，则浇洒道路用水量约为20.0m3/d。

（4）空调冷却循环补水量

本项目空调冷却循环水量为800 m3/h,循环补水量按0.5%，24h，循环冷却水补水量约96.0m3/d。

项目水平衡图见图3-1。

2.5.2排水

（1）排水量

本项目污水量按用水量的85%考虑，废水主要为生活及医疗污水，排放量约370.8m3/d。

（2）排水系统

根据用水性质不同，采用分质排水手段。室内排水污、废水合流；室外排水雨、污水分流，全院雨水排至市政雨水管网。院区内铺设一条管径为Φ600排污管道及两条Φ400雨水干管。

生活污水及医疗废水经预处理后排至污水处理站，污水处理站处理后达标排放至纪庄子污水处理厂。

（3）污水处理

本项目医疗污水中含有大量致病菌，因此本项目污水处理采用生物氧化处理及二氧化氯发生器消毒的处理工艺，处理流程如图3－2。控制室及二氧化氯发生器等设备设置于后勤附属用房内，处理池位于地下，拟建于后勤附属用房北侧，处理池装置必须加盖封闭，在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂，并在排气口处设置净化装置除臭（活性炭吸附），经吸附处理后，臭气做到达标排放。活性碳吸附装置定期维护，吸附剂及时更换，确保其处理效果。排气筒朝向应远离病房等敏感区。

天津市胸科医院迁址新建项目水平衡图

47

300                   255

3.3

22                    18.7

14.4

96                    81.6    370.8

市政污水管网

630                        4.5

30                 25.5

94

96                      2   雨水管网

86                          86

图3－1   项目水平衡图  位：m3/d

食堂污水（隔油后）

注：医疗污水消毒采用二氧化氯消毒液消毒法，接触时间为1.0小时。

图3－2      污水处理流程

废水的预处理：

医院排放的废水中除生活污水和含菌污水外，还有化验室排水、食堂排出的含油废水等，这些废水均需采取不同的预处理措施。

- 化验室污水

医院的化验室和检验室污物中含有病人的血尿便，对于此类废水应收集后作为危险废物送有资质单位处置（可与医疗废物一并运送）。其洗刷污水进入污水处理站。

②食堂含油污水

食堂含油污水先采取隔油池进行隔油预处理后再排入污水处理站。

③生活污水

病房及职工生活会产生一定量的生活污水，生活污水经化粪池处理后，再进入本项目污水处理站，处理后排放至市政污水管网，最终进入纪庄子污水处理厂。化粪池建设应按照本项目日最大排水量设计，设计停留时间24～38小时。

④放射性污水

医院放射性污水主要来自洗涤放射性污染器皿、清洗其它污染物件以及工作人员洗手的废水，体内用药患者的排泄物等液态放射性废物。

医院对短半衰期(常指半衰期小于15天) 放射性核素的废水，采用自然衰变处理方法。即将各种洗涤放射性废水、体内用药患者的排泄物和少量剩余配制液等排入专设的衰变池，待其自然衰变到10个半衰期以上后再排入医院污水处理站进一步处理。

### 2.5.3 供热及制冷

本项目住院部冬季供热热源和消毒、供热水主要由直燃机提供，后勤、办公区冬季供热热源由地源热泵提供；

制冷采用分体空调和集中空调相结合方式，住院部制冷由直燃机提供，后勤、办公区制冷由地源热泵提供；

表2-5主要制冷供暖设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心冷水机组 | 650RT | 2 | 位于门急诊综合楼地下 |
| 2 | 直燃机净化机组设备 | 400t/h | 2 | 门急诊综合楼二楼楼顶 |
| 3 | 燃气直燃机 | 单台功率2.8MW | 2 | 直燃机房内 供热和制冷 |
| 4 | 地源热泵 | 单台功率1.12MW | 8 | 位于门急诊综合楼地下 供热和制冷 |

2.5.4 供配电

本项目建成后，其电力负荷为一级，在门急诊综合楼地下设备间自建一座10kV变电站，安装约2×1600+2×2000KVA的变压器，为保证一级负荷，变电站设应急柴油发电机，柴油发电机废气通过建筑物内置烟道高空排放。各建筑物及建筑分区设低压配电间，对重大的或大容量的用电设备放射式供电，对楼层配电采用树干式供电。手术室采用局部IT系统。

2.5.5供气

由市政天然气管道提供天然气， 年用气量约221.0×104m3/a。

2.5.6食堂

本项目食堂主要设置于后勤综合楼1层和2层，面积共约3000平方米，设置8个灶头，属于大型餐饮业。燃气废气经油烟净化后通过位于楼顶的排气筒排放，排气筒朝向应远离病房等环境敏感目标。

2.5.7地上及地下车库

本项目设地下车库及地上车位泊位数约500个，其中地下车库7000平方米，设217个泊位，地下车库尾气采用风机通过风井排风，通风井位于地下层，排风口位于地面上，拟结合景观绿地设置。地下车库设计机械排风系统和补风系统，排风换气6次/h；另外，设地上停车位283个，分散设置于院区空地。

## 2.6项目迁址新建前后规模变化情况

迁址新建前后规模变化情况见表2－6。

表2－6  项目扩建前后规模变化情况

| 指标 | 单位 | 原有 | 迁址新建后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | m2 | 16500 | 98210 | 增加81710 |
| 建筑面积 | m2 | 27400 | 96000 | 增加68600 |
| 床位数 | 张 | 519 | 840 | 增加321 |
| 门诊量 | 人次 | 1000 | 2200 | 增加1200人次 |
| 职工人数 | 人 | 911 | 1200 | 增加289人 |
| 供热情况 |  | 集中供热及1台燃气锅炉 | 建设2台燃气直燃机和8台单台功率1124kW地源热泵 | 拆除原有燃气锅炉，供热全部由2台燃气直燃机和8台单台功率1124kW地源热泵供给 |
| 污水排水量 | m3/a | 115000 | 133488 | 增加18488 |
| 天燃气用量 | m3/a | 20.4×104 | 221.0×104 | 增加200.6×104 |
| 污水治理情况 |  | 次氯酸钠发生器1台 | 新建污水处理站，新增生物氧化工艺及增加二氧化氯发生器 | 拆除原有污水处理站，新建污水处理站，新增生物氧化工艺及增加二氧化氯发生器 |
| 电力 |  | 二台1200千伏安的变压器 | 拟建10千伏变电站，安装2×1600+2×2000KVA10/0.4kV变压器 | 新建10千伏变电站一座 |
| 停车泊位 | 个 | 地上停车160 | 设地下停车泊位217个，地上停车位283个 | 新增地下停车泊位217个，地上停车位123个 |

## 2.7主要污染物及治理措施

2.7.1项目建设原有污染

天津市胸科医院现坐落在天津市和平区西安道93号。

建设单位原主要污染情况如下：

2.7.1.1废气

（1）燃气锅炉

该医院冬季取暖主要为集中供热，取暖过渡期、消毒、热水的供热为1台模块式4吨燃气锅炉（芬雷拉808），全年燃气量约为18×104m3/a，烟道高度约为20米。

类比药物研究所、中医一附属等单位燃气锅炉房的监测结果（单台锅炉容量在4t/h），燃气锅炉房主要污染物排放浓度列表2-7。

表2-7    燃气锅炉房主要污染物类比监测浓度

| 污染物 | 排放浓度，mg/m3 |
| --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准限值 |
| 烟尘 | 8~9mg/m3 | 10 |
| SO2 | 17 | 20 |
| NOX | 148 | 300 |

从类比燃气锅炉房的监测结果可知，燃气锅炉房排放的污染物可做到达标排放。天然气属清洁燃料，故本项目燃气废气对大气环境影响轻微。

按照每燃烧1 m3天然气产生13.6m3烟气，计算主要污染物产生量：

烟尘：0.021t/a；SO2：0.042t/a；NOX：0.361 t/a。

（2）食堂油烟及燃气废气

该医院现有职工及营养食堂，内设燃气灶6组，规模属于大型餐饮单位，油烟初始浓度约8～10mg/m3，经油烟净化装置处理达标后经烟道排放。食堂每年燃气量约2.4×104m3/a，根据《环境影响评价指南》（见下册P406）介绍：每燃100万m3气，排放烟尘302公斤，排放SO2630公斤，排放NOX1842公斤，则本项目燃气锅炉污染物排放量为：烟尘0.030t/a，SO2 0.063 t/a，NOX 0.184 t/a。由于燃用清洁能源，其燃气废气对周围环境影响不大。

原食堂燃气废气主要污染物排放量为：

烟尘0.010t/a，SO2 0.022 t/a，NOX 0.103kg/a。

2.7.1.2废水

污水排放总量约115000t/a，主要为医疗污水，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、BOD5、粪大肠菌群数、余氯，该院设有污水处理站，采用次氯酸钠发生器进行消毒处理。根据天津市和平区环境保护监测站“（2008）和环监测水字【7】【87】【213】号” ，对该医院污水总排放口的监测数据，其主要污染物浓度见表2－8。

表2-8   医院污水排放情况     mg/l(pH除外)

| 项目 级别 | pH | SS | COD | BOD | 氨氮 | 粪大肠 菌群数 | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 | 7.4～7.70 | 53～57 | 233～245 | 44.1～55.8 | 7.5～10.0 | 20个/L | 7.6～12.4 |
| 预处理标准 | 6～9 | 60 | 250 | 100 | 35 | 5000个/L | >2 |

注：氨氮标准执行DB12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准。

根据表2-8可以看出污水中各指标均可满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准要求，可以达标排放。

2.7.1.3固体废物

该医院现有一间20m2医疗垃圾存放间，每日医疗垃圾产生量约274 kg/d，生活垃圾产生量约1000kg/d。医疗垃圾收集后由天津京环环保科技有限公司，负责处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。以上处置均符合环保要求。

2.7.1.4环境辐射

该医院现有放射设备包括西门子16排CT机和双源CT机各一台、富士CR机两台、飞利浦胃肠造影机一台，飞利浦血管造影机三台及西门子血管造影机一台等大型医疗设备。以上各设备均放在设有防护设施的房间内，各设备具有有关部门发放的放射线装置工作许可证。

2.7.1.5噪声

经天津市和平区环境保护监测站“（2008）和环监测声字【08030】号” 监测报告，背景噪声值为61.3 dB(A)，医院厂界噪声为62 dB(A)，受环境噪声影响，厂界噪声超过GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类区域昼间标准；

2.7.2原有的主要环境问题

2.7.2.1噪声

天津市胸科医院现址背景噪声值较高，其厂界噪声超过GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类区域昼间标准。

2.7.2.2污水

原天津市胸科医院污水排至纪庄子污水处理厂，污水排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准。原状污水处理站操作间偏小，处理过程为一级处理，没有生物氧化工艺，消毒设施也没有备用设备。新建项目将对污水处理站进行扩建，增大处理设施规模，对医疗污水进行生物氧化处理＋消毒工艺处理。使处理后的污水能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求；原医疗废物暂存场所规模小，管理不规范；原环境管理方面存在环境管理人员岗位设置不明确，职责不分明，没有起到很好的环境监督和管理作用。

2.7.3项目区周边工业企业调查及污染源分析

2.7.3.1根据对项目周围2km范围内踏勘、调查当地企业主管部门，选址周围没有大的污染源、高架源及污染物排放情况的工厂和企业。

2.7.3.2交通噪声污染源

本项目四周北侧为规划台儿庄南路，东侧为规划吉兆路，两侧均为交通干线，类比相同等级、类似流量的天津市河西区白云山路监控资料，预计台儿庄南路和规划吉兆路昼间交通噪声分别约为70.7dB(A)、夜间为61.5 dB(A)左右。

2.7.4迁址新建项目主要污染物及治理措施

2.7.4.1施工期

（1）主要污染源

①施工现场灰、砂、土等物料飞扬及汽车运输物料、工程废土过程中产生的扬尘污染。

②施工设备运行过程中产生的噪声。

（2）防治措施

①加强对施工现场的管理，尽量减少夜间施工和使用噪声达标的施工设备，以避免夜间扰民。

②对易起尘的建筑材料要妥善储存，定期清扫施工现场，采取抑尘措施，减少施工现场和道路的扬尘污染。

③禁止向海河和双林引水河排放施工废水和施工固废。

2.7.4.2使用期

（1）废气

①燃气废气

该医院冬季取暖、制冷、供热水为2台2.8MW的燃气直燃机，一开一备，然气废气经直燃机房顶烟囱排放；食堂将采用燃气灶。每年总燃气量约221.0×104m3/a，燃气主要污染物为烟尘、SO2、NOX。天然气属清洁能源，对环境影响较小。

②油烟

食堂厨房产生油烟，初始浓度约8～10mg/m3，经油烟净化后通过位于楼顶的排气筒排放，排气筒朝向应远离病房等环境敏感目标。

③汽车尾气

本项目地下车库设在门急诊住院综合楼地下1层，规划泊位约217个，车库建筑面积约7000m2。根据类比资料，地下车库汽车尾气中主要污染物排放量为：NOX、CO、THC。本项目地下层高按3.5米，车库换气量6次/计算，则地下车库排气量为14.7万m3/h。废气通过消防排烟风机排至排烟竖井，排气口拟设置在绿地中间，远离住院病房等敏感建筑。地上停车位较为分散，采用机械排风，对环境影响较小。

④污水处理站排放废气

本项目污水产生量约为370.8m3/d，污水总处理量最大为700 m3/d，属小型范畴，污水处理站处理过程中产生少量的废气，废气中的污染物为氨、臭气、硫化氢、因产生量较少，经空气扩散后均可达标排放。

（2）废水

本项目排水主要为医疗及生活污水，建设单位拟对两种废水进行合流进入污水处理站。根据水平衡计算结果,本项目污水产生量约370.8m3/d（设计最大负荷700m3/d）。本项目医疗污水中一般生活污水（含食堂含油污水）经化粪井、隔油池处理、放射性污水等进行预处理后，然后一并汇入医院污水处理站，采用二氧化氯消毒+生物处理的处理工艺（详见图3-2）对污水进行处理，处理达标后，排入市政污水管网，污水最终进入纪庄子污水处理厂进一步处理。选址现状为配套空白区，根据该地区污水排放规划，污水经吉兆路拟建双排Φ400～500管道汇流后排入大沽路现状管道，最终排入纪庄子污水处理厂。污水管道的铺设由天津市城市基础设施配套办公室统一解决。

纪庄子污水处理厂设计处理规模为54万m3/d，该项目污水排放量约370.8m3/d，占该处理厂的处理量的0.08%，所占份额很小。同时本项目污水水质在该处理厂的收水水质范围内，不会对污水处理厂的运行产生明显影响。

（3）固体废物

1）危险废物：

①临床医疗废物（HW01）：包括检验后的血、尿、便污染的纱布、棉球；试管、导尿管、注射器等一次性医疗器材等。本项目每日产生临床医疗废物约300 kg/d，采用袋装后交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置。

②污水处理站产生的污泥，产生量约60kg/d。通过生石灰消毒处理后，由环卫部门抽走集中处理。

2）一般废物：

①包装物及纸箱等，产生量约为300kg/d，收集后外售。

②生活垃圾每日产生量约1400 kg/d，及时清扫收集，定时由环卫部门外运处理。

③废活性碳

污水处理站臭气净化工艺中使用活性碳，废活性碳产生量约为5 kg/d，废活性碳收集后交由厂家再生利用。

（4）噪声

本项目运营期主要噪声源见表2-8

表2-8主要噪声设备一览表

| 编号 | 项目 | 位置 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 门急诊住院综合楼地下一层（室内） | 85～90dB(A) |
| 2 | 给水泵站 |  | 70～75dB(A) |
| 3 | 冷却塔 | 直燃机房屋顶（室外） | 75～80dB(A) |
| 4 | 电梯设备间 | 7层建筑楼顶（室内） | 60～70dB(A) |
| 5 | 净化机组设备 | 门急诊住院综合楼2层建筑物楼顶层（室内） | 60～65dB(A) |
| 6 | 空调机组 |  | 60～70dB(A) |
| 7 | 污水处理站鼓风机 | 后勤附房西侧（室外） | 85～90dB(A) |
| 8 | 食堂风机 | 后勤综合楼一层和二层（室外，远离病房一侧） | 80～85dB(A) |
| 9 | 车库风机 | 门急诊住院综合楼地下一层（室外） | 80～85dB(A) |

（5）环境辐射

本项目环境辐射另行评价，不在本报告书评价范围内。

本项目污染物排放情况汇总于表2-9，2－10；

表2－9  施工期污染物排放汇总表

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生强度 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 施工过程 | 扬尘 | 0.3～0.7mg/m3 | 工地设围挡，施工道路硬化，装卸渣土严禁抛撒，专人清扫路面，使用预拌混凝土，场地喷水压尘，运输车辆覆盖等。 |
| 水污染源 | 施工过程 冲洗车辆的废水，施工人员 | CODCr | 250～350mg/L | 沉淀处理，除去其中的泥沙后排入当地市政排水管网。生活污水不随意泼洒，建民工厕所，粪便由环卫部门定期清运， |
|  |  | SS | 200～350mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 10～20mg/L |  |
| 固体废物 | 施工产生 | 废建材、洒落的沙石料、工程土等 | —— | 加强对固体废物的管理，提出运输、堆放减少撒落，及时打扫清运；垃圾采用袋装方式分类收集，由环保部门及时外运处置 |
|  | 民工生活 | 生活垃圾 | 少量 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 施工工地 | 90～100dB(A) | 对高噪声的施工机械设备设操作间，施工现场与重点保护目标之间设隔声屏障，合理安排施工时间，与受影响单位提前达成谅解或补偿协议。 |

表2－10   使用期污染物排放汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 处理前产生浓度及产生量 | 治理措施 | 排放方式 | 污染物排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂灶头 | 油烟 | 8～10g/m3 | 设油烟净化装置 | --- | ＜2mg/m3 |
|  | 燃气直燃机、灶头燃气 | 烟尘 | ＜10mg/m3 0.302t/a | 燃用天然气—清洁能源 | 经建筑物内置烟道外排 | ＜10mg/m3 0.302t/a |
|  |  | SO2 | ＜20mg/m3 0.579t/a |  |  | ＜20mg/m3 0.579t/a |
|  |  | NOX | 4.680t/a |  |  | 4.680t/a |
|  | 地下车库 | CO | 5.642 kg/h | 采用机械排风，排气口远离门诊、住院楼等敏感目标 | 由地面排气筒排放 | 5.642 kg/h |
|  |  | NO2 | 0.114kg/h |  |  | 0.114kg/h |
|  |  | TCH | 2.387kg/h |  |  | 2.387kg/h |
|  | 污水处理站 | 异味 | ---- | 合理布局，活性炭吸附 | 降低对病房及周围敏感目标的影响 | ---- |
| 废水 噪声 | 医疗及生活污水 | 污水量 | 133488m3/a | 生物氧化及二氧化氯消毒 | 最终进入纪庄子污水处理厂 | 133488m3/a |
|  |  | CODcr | 150～350mg/L 46.72t/a |  |  | 45.0～105 mg/L 14.02 t/a |
|  |  | BOD5 | 80～150mg/L 20.02 t/a |  |  | 16～30 mg/L 4.01 t/a |
|  |  | SS | 40～120mg/L 16.01 t/a |  |  | 12～36 mg/L 4.81 t/a |
|  |  | 氨氮 | 10～30mg/L 4.01 t/a |  |  | 4～12 mg/L 1.61 t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | ＞23000个/升 |  |  | ＜250个/升 |
|  | 冷却塔 | 等效A声级 | ＜80dB(A) | 采用各种隔声、减振及消声措施 | —— | 厂界及对环保目标影响值满足要求 |
|  | 水泵 |  | ＜90dB(A) |  |  |  |
|  | 净化机组设备 |  | ＜65dB(A) |  |  |  |
| 固废 | 医疗过程 | 临床医疗废物HW01 | 300kg/d | 交由资质单位处置 | —— | 妥善处置，对环境无明显影响 |
|  | 药品、器材使用 | 包装物、容器 | 300kg/d | 回收利用 | —— |  |
|  | 生活垃圾 | 食物残渣、废纸等 | 1400kg/d | 环卫部门集中处置 | —— |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 60kg/d |  |  |  |
|  |  | 废活性碳 | 5kg/d | 厂家回收再生利用 |  |  |

# 3．拟建地区环境概况

## 3.1 地理位置

本项目选址于天津市津南区双港镇宋庄子村，项目四至范围为：东至规划吉兆路，南至规划柳盛路以北，西至双林引水河，北至台儿庄南路。项目规划总用地面积98210平方米，可建设用地面积91410平方米。

天津市位于华北平原东部，地处海河流域下游，东临渤海、北依燕山，地理坐标范围：北纬38°33′57″～40°14′57″，东经116°42′5″～118°3′31″。南北长约186km，东西宽约101km，全市土地总面积为11919.7km2，除蓟县北部山区外，其余绝大部分为平原，平原区面积占陆地总面积的94％。

## 3.2 自然环境概况

3.2.1地质、地貌

本地区大地结构体系为新华夏第二沉降区的东北部。本区基底为奥陶系地层，其上普遍为新生代第三系及第四系所覆盖，其中第四系地层厚度约500m。由钻探资料提供数据表明，该地区0-30m深度的地层，土质岩性均为黄褐色或灰褐色的粘土。地形平坦，一般海拔在1.5-2.7m，微向东倾。

3.2.2气候特征

该地区属于暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季气爽宜人，冬季寒冷多雾少雪。年平均气温12.5℃，年平均降雨量558.91mm。全年平均日照时数2770.4h，年平均蒸发量1853.4mm，降雨集中在7-8月份。本地区季风盛行，冬、春两季多大风，夏季盛行东南风，冬季多刮西北风，常年主导风向为西南风，累年平均风速2.8m/s。

## 3.3 社会环境概况

天津市津南区双港镇位于津南区北部，具有“双港古寨，海门要津”之称，由于地处城郊结合部，地理位置优越，经济实力雄厚，人文环境优美，被天津市政府列入天津市城市文化建设试点单位和农业现代化建设试点单位，具有广阔的发展前景。 双港镇地处天津市城郊结合部，坐落在中心城区和滨海新区之间，北靠天津国际机场，东临天津港、西连市区，总面积35.1平方公里，全镇16个行政村，耕地1.3万亩，4万人口。镇域内水电、交通和通讯等基础设施配套完善，地理环境优越，具有连接城郊、开发建设、发展经济的区位优势和良好的基础条件。

双港镇优越的地理位置和良好的投资环境成为众多有识之士投资发展的热土。目前全镇拥有各类企业260家，与韩、日、俄、意、泰和台湾、香港等国家和地区建立了良好的贸易合作关系。借助津南区开发区座落在本镇的优势，加大工业经济基础设施建设的力度，形成了配套完整、道路畅通、环境优美的工业规划区域，与区级开发区共同营造出浓厚的工业发展氛围。形成了以电子、服装、皮革、金属制品为支柱行业的产业布局。双港镇自古为商贾重镇，商贸发展十分发达。各类专业、综合市场遍布全镇，何庄子蔬菜批发市场、竹木市场、花卉市场、五金市场、汽车销售市场、物流配货市场为该镇商贸发展形成了完善的市场体系，立足本市，辐射"三北"地区。环美、肯特、锦堂等高档酒店领军餐饮业的发展，每年接待来自京、津两地食客近三十万人次。中华石园是一座奇石收藏园，被国家旅游局确认为国家AA级景点，开启了双港镇域旅游事业之先河。目前，该镇运输、商饮、仓储、物流等三产各业蓬勃发展。双港镇交通便利，空气清新，为房地产业的发展带来勃勃生机。双港镇自然条件优越，是天津市重要的菜篮子供应基地，北方最大的蔬菜交易市场--何庄子蔬菜批发市场座落于镇域，年交易额十多亿元。双港镇农科站以培育优良蔬菜品种闻名，科研项目履获国家级和市级大奖，蔬菜优质良种销售网点遍及全国30个省、市、自治区，被誉为"乡镇农科第一站"。

双港镇具有浓厚的文化氛围，天津工程学院、现代职业技术学院、天津医大师专学院等高等院校座落镇域之内，双港中学是津南区唯一一所区属重点中学，镇内小学、幼儿园、学前班等教育体系完备，是津南区普及九年义务教育先进乡镇。医疗设施完备，镇内16个卫生所、一个卫生院与天津市海河医院形成了健全的卫生医疗网络。

本项目新址位于津南区双港镇柳林，该位置座落于规划的天钢－柳林生态型城市副中心，该地区处于海河上游后5km两岸，规划面积约14.5km2，四至为：东起外环线，西至昆仑路，南起大沽南路，北至津塘路。天钢-柳林地区将建成面向国际，以商务会展、商业娱乐、创智产业及休闲居住（国际社区）于一体的，集中展现天津大气、洋气城市形象的生态型城市副中心。

在规划布局方面，规划沿海河横向布局，形成“一带、七区”的城市结构，其中，一带为：海河风情带；七区为:都市商务区、创业产业片区、地区行政及国际社区、海河北部生活片区、海河南部生活片区、柳林风景区、地区综合服务区。规划总建筑面积为1360万平方米，

拟建址附近没有文物保护单位及风景名胜。

## 3.4建设地区环境质量调查、监测与评价

3.4.1环境空气质量调查与评价

本次环境质量现状评价采用历史资料和现状监测相结合的方法，调查与监测的内容主要为大气环境状况。

引用《2007年度天津市环境质量报告书》中津南区国控点常规污染物24小时连续监测数据分析建设地区的环境空气质量，见表3-1。

表3-1   津南区环境空气常规因子监测结果 （mg/m3）

| 项目 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖期 | 0.159 | 0.048 | 0.101 |
| 非采暖期 | 0.048 | 0.032 | 0.080 |
| 年均值 | 0.082 | 0.037 | 0.087 |
| 日均超标率% | 12.7 | 0.0 | 8.4 |
| 标准值 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |

从表3-1可知，大气污染物监测值采暖期高于非采暖期。年均值NO2、PM10达标， SO2超标日均招标率12.7%。环境空气中主要污染物为SO2。

环境空气质量达到或优于二级良好水平的天数为284天，监测有效天数为349天，占总监测天数的81.37%，环境质量总体水平明显好于上年。

3.4.2声环境现状监测与评价

（1）监测频率：2009年7月20、21日连续2天，一天3次，上午、下午、夜间各1次。

（2）监测项目：等效声级Leq[dB(A)]。

（3）监测位置：场界四周各设1个点。监测点位布置见附图4。

（4）监测结果：监测结果列于表3-2。

表3-2     厂界噪声监测结果          dB（A）

| 监测点位 | 噪声类别 | 2009年7月20日 | 2009年7月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上午 | 下午 | 夜间 | 上午 | 下午 | 夜间 |
| 界东（规划吉兆路） | 社会区域 | 58.7 | 59.3 | 49.3 | 59.5 | 58.9 | 49.5 |
| 界北（规划台儿庄南路） | 社会区域 | 57.0 | 56.9 | 46.3 | 56.8 | 57.1 | 47.0 |
| 界西（双林引水河） | 社会区域 | 53.1 | 52.9 | 43.2 | 53.2 | 53.3 | 43.2 |
| 界南（空地） | 社会区域 | 47.8 | 48.4 | 40.2 | 48.6 | 48.1 | 40.4 |

由于项目东侧、北侧和西侧为规划道路，现状为乡村小路，受交通影响较小；南侧位空地，主要为社会区域噪声影响，从监测结果看，四侧均满足GB3096-2008GB3096-2008《声环境质量标准》（2类）区域标准要求[昼间60 dB（A），夜间50dB（A）]。

# 4．施工期环境影响评价

## 4.1施工扬尘环境影响分析

4.1.1扬尘来源

施工期对大气环境的影响主要为施工作业和物料运输产生的扬尘，其中产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输以及相应的土建施工阶段。施工现场的扬尘主要来自以下几个方面：

- 土方的挖掘及现场堆放；

- 建筑材料（石料、灰、砂、水泥、砖等）的现场搬运及堆放；

- 施工垃圾的清理及堆放；

- 车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。

4.1.2扬尘影响分析

施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关，因此，要对现场扬尘源强进行定量是非常复杂和困难的，现在尚未有充分的实验数据来推导扬尘的排放量。本评价采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。

根据对建筑施工工地的扬尘情况的类比监测资料（监测时的风速为2.4m/s），施工扬尘污染情况见表4-1。建筑扬尘浓度随距离的变化曲线见图4-1。

表4-1   建筑施工工地扬尘污染监测结果（平均值）    mg/m3

| 监测地点 | TSP监测结果（mg/m3） | 标准浓度值(mg/m3) | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未施工区域 | 0.268 | 0.30 | 温度：15℃ 大气压：769mmHg 风向：西南 天气：晴 风力：二级（风速1.6～3.3m/s） |
| 施工区域 | 0.481 |  |  |
| 工地下风向30米 | 0.395 |  |  |
| 工地下风向50 m | 0.301 |  |  |
| 工地下风向100 m | 0.290 |  |  |
| 工地下风向150 m | 0.217 |  |  |

图4-1   施工扬尘污染折线图

对表4-1的数据可做如下分析；

1）建筑施工扬尘较严重，当风速为2.4m/s，工地内TSP浓度比对照点增加的浓度值平均为0.213 mg /m3，为上风向对照点1.88倍（平均）。

2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP 浓度平均值50m处为0.301mg/m3，100m处为0.290 mg /m3，分别比对照点增加0.03 mg /m3和0.02 mg /m3，150m处与对照点持平。

类比表4-1的数据，可认为在该气象条件下（风速2.4m/s时）建筑工地的扬尘可影响到下风向150m的范围内。津南区的年平均风速约2.8m/s左右，与类比资料接近，故施工产生的扬尘影响距离可按150米估计。由于本项目周围主要环境保护目标为：西北侧距离约250米为天津市医学高等专科学校，西北侧距离约300米为柳林公园，北侧距离50米为海河，西侧距离25米为双林引水河。所以受施工扬尘影响的环境保护目标为北侧距离50米为海河，西侧距离25米为双林引水河。

## 4.2施工期噪声影响分析

4.2.1源强分析

施工噪声：为施工机械及运输车辆的噪声。

主要施工机械有：推土机，挖掘机，升降机，搅拌机，振捣棒及电锯、电刨等。

为了更有利分析和控制噪声，从噪声角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。

a．土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为75~95dB(A)。

b．基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机、以及一些打井机、风镐、移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定声源，其中以打桩机为最主要的声源，老式的打桩工艺虽其施工时间占整个施工周期比例较小，但其噪声较大，危害较为严重。但由于现在天津市施工工地均采取了新式的打桩工艺（如静压桩工艺），打桩噪声大大降低，可控制在85dB(A)以下，影响相对较小。

c．结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段。工期较长，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等；结构工程设备如混凝土搅拌机、振捣棒、水泥搅拌和运输车辆等；结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声；对于大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒[90~100dB(A)]和混凝土搅拌机[95~100dB(A)]，这两种声源工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源，但本项目使用商品混凝土，不在施工现场进行搅拌，故混凝土搅拌机的噪声不存在。

d．装修阶段一般占总施工时间比较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。

项目主要施工阶段噪声源强汇总于表4-2

表4-2  主要施工阶段噪声值及噪声限值       单位dB(A)

| 施 工 阶 段 | 主要噪声源 | 噪声值 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 |
| 土石方、基础 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 95 | 75 | 55 |
| 结构 | 打桩、振捣棒、卷扬机等 | 90 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机、电锯、 切割机等 | 100 | 65 | 55 |

（注：机械式设备噪声值是距设备1m处的监测值。）

4.2.2施工噪声源环境影响分析

因各施工机械操作时有一定的间距，噪声源强不考虑叠加，按单机考虑取上限。本评价采用噪声点源距离衰减模式对施工噪声影响情况进行计算（不考虑障碍物影响）。

预测模式如下：

（1）噪声衰减计算公式

Lp=Lw-20lg(r/r0)-R-((r-r0)

式中：Lp－受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lw－噪声源的声功率级，dB(A)；

r－声源至受声点的距离，m；

r0－参考位置的距离，m；

R－噪声源的防护结构及工地四周围挡的隔声量，15dB(A)；

(－大气对声波的吸收系数，dB(A)/m。

（2）噪声叠加计算公式

，

式中：L－受声点（即被影响点）所接受的总声压级，dB(A)；

Li－为第i个噪声源的声级，dB(A)；

N－参与叠加的噪声源数量。

预测结果见表4-3及4-4。

表4-3  距声源不同距离处的噪声值      dB(A)

| 施工阶段 | 噪声声级 | 距声源不同距离处的噪声值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 300 |
| 土石方、基础 | 95 | 75 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 45 |
| 装修 | 100 | 80 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 50 |
| 结构 | 90 | 70 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 40 |

表4-4    施工噪声对厂界及周围主要环境目标的影响值    dB(A)

| 序号 | 环境保护目标 | 方位* | 距离（m） | 最大影响值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 天津市医学高等专科学校 | 西北 | 250(隔双林引水河) | 45.0 | 53.4 | 43.3 |
| 2 | 柳林公园 | 西北 | 300（隔双林引水河） | 35.5 | 53.6 | 43.5 |
| 3 | 最近厂界 | 南 | 2 | 61.5 | 50.2 | 41.2 |

从表4-3预测结果可见，在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源。最主要的噪声源为装修阶段的切割机等，其最大噪声声级为100 dB(A)。

从表4-4计算结果可见，施工噪声对厂界影响值满足GB12523－90《建筑施工场界噪声限值》；对周围环境目标影响满足GB3096—2008《声环境质量标准》  2类区昼夜间标准。

## 4.3施工期水环境影响简析

施工期污水排放量是很小的，主要有两个来源，一是下雨产生雨水径流携带建筑材料粉末、油污等地面污染物进入地面水体，这种污染危害影响一般不大，但也应进行一定控制，如在施工时执行有关管理办法，减少建材洒落、冲刷等。二是民工排放的生活污水，这部分水量很小，但也应适当重视。

## 4.4固体废物环境影响简析

施工产生的固体废物主要有废建材、洒落的沙石料、工程土、混凝土、废设备材料等。这类固体废物一般是无害的，但它影响周围环境景观，妨碍交通运输，同时可能加重扬尘污染。施工中要加强对固体废物的管理，提出从产生、运输、堆放等各环节减少撒落，及时打扫，避免污染环境的管理办法。

# 5．运营期环境影响评价

## 5.1废气对环境影响简要分析

5.1.1燃气废气对环境的影响简析

5.1.1.1污染物排放量及达标排放分析

（1）直燃机燃气废气

①直燃机燃气废气对环境的影响分析

项目拟在用地东南角的燃气直燃机房内安装2台2.8MW燃气直燃机，一开一备。燃气废气经直燃机房屋顶8米高烟囱排放。直燃机年总燃气量约211.0×104m3/a，天然气属清洁能源。

类比直燃机燃气废气浓度约为：烟尘8~9mg/m3；SO217 mg/m3；NOX148 mg/m3。按照每燃烧1 m3天然气产生13.6m3烟气，计算主要污染物产生量：

烟尘：0.258t/a；SO2：0.488 t/a；NOX：4.247 t/a。

燃气直燃机烟囱废气对环境的影响分析采用《环境影响评价技术导则—大气环境》，HJ2.2-2008推荐的SCREEN3估算模式，主要参数选择见表1-2，在不考虑地形、建筑物下洗和岸边熏烟，考虑全部稳定度和风速组合情况下，烟尘不同距离落地浓度的估算结果：

DIST     CONC       U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA

(M)   (UG/M**3)    STAB  (M/S)   (M/S)    (M)    HT (M)   Y (M)

10.   .5605E-05    3    10.0   10.0  3200.0   12.03    2.24    2.04

100.   4.199        4     4.0    4.0  1280.0   18.07   15.95   14.09

200.   2.985        4     1.5    1.5   480.0   34.87   31.73   28.26

300.   2.255        4     1.0    1.0   320.0   48.30   46.79   41.84

400.   2.440        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   41.91   26.96

500.   2.330        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   51.07   31.64

600.   2.103        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   60.00   36.05

700.   1.866        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   68.70   40.21

800.   1.651        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   77.16   44.15

900.   1.465        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   85.40   47.89

1000.   1.308        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   93.43   51.45

1100.   1.176        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  101.26   54.86

1200.   1.063        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  108.90   58.12

1300.   .9672        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  116.36   61.27

1400.  .8851         6     1.0    1.0 10000.0    40.66  123.6   64.29

1500.   .8142       6     1.0     1.0 10000.0   40.66  130.78   67.21

1600.   .7526        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  137.75   70.04

1700.   .6988        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  144.58   72.78

1800.   .6513        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  151.26   75.44

1900.   .6093        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  157.82   78.03

2000.   .5720        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  164.24   80.54

2100.   .5385        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  170.55   82.99

2200.   .5084        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  176.74   85.39

2300.   .4813        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  182.83   87.72

2400.   .4567        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  188.80   90.01

2500.   .4343        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  194.68   92.24

2600.   .4138        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  200.46   94.43

2700.   .3951        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  206.14   96.57

2800.   .3779        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  211.74   98.67

2900.   .3620        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  217.25  100.74

3000.   .3473        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  222.68  102.76

3500.   .2880        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  248.69  112.39

4000.   .2453        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  273.04  121.31

4500.   .2132        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  295.97  129.65

5000.   .1883        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  317.68  137.52

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND    10. M:

46.   4.270        3     8.0    8.0  2560.0   13.04   10.29    9.45

SO2不同距离落地浓度的估算结果：

DIST     CONC     U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA

(M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)

10.   .1163E-04    3    10.0   10.0  3200.0   12.03    2.24    2.04

100.   8.709        4     4.0    4.0  1280.0   18.07   15.95   14.09

200.   6.190        4     1.5    1.5   480.0   34.87   31.73   28.26

300.   4.676        4     1.0    1.0   320.0   48.30   46.79   41.84

400.   5.061        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   41.91   26.96

500.   4.832        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   51.07   31.64

600.   4.363        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   60.00   36.05

700.   3.870        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   68.70   40.21

800.   3.424        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   77.16   44.15

900.   3.040        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   85.40   47.89

1000.   2.714        6     1.0    1.0 10000.0   40.66   93.43   51.45

1100.   2.438        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  101.26   54.86

1200.   2.205        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  108.90   58.12

1300.   2.006        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  116.36   61.27

1400.   1.836        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  123.65   64.29

1500.   1.689        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  130.78   67.21

1600.   1.561        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  137.75   70.04

1700.   1.449        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  144.58   72.78

1800.   1.351        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  151.26   75.44

1900.   1.264        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  157.82   78.03

2000.   1.186        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  164.24   80.54

2100.   1.117        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  170.55   82.99

2200.   1.055        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  176.74   85.39

2300.   .9983        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  182.83   87.72

2400.   .9472        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  188.80   90.01

2500.   .9008        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  194.68   92.24

2600.   .8583        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  200.46   94.43

2700.   .8195        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  206.14   96.57

2800.   .7837        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  211.74   98.67

2900.   .7508        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  217.25  100.74

3000.   .7203        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  222.68  102.76

3500.   .5974        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  248.69  112.39

4000.   .5088        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  273.04  121.31

4500.   .4422        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  295.97  129.65

5000.   .3906        6     1.0    1.0 10000.0   40.66  317.68  137.52

MAXIMUM 1-HR     CONCENTRATION AT OR BEYOND    10. M:

46.   8.856         3     8.0    8.0  2560.0   13.04   10.29    9.45

从计算结果可知，烟尘的最大落地距离为46米，最大落地浓度为0.00242 mg/m3，占烟尘二级环境标准的0.54%，SO2的最大落地距离为46米，最大落地浓度为0.00505mg/m3，占SO2二级环境标准的1.01%，主要污染物的最大地面浓度占标率均小于10%，对环境的影响轻微。

②排污口规范化

根据天津市环保局津环保监理[2002]7号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》和天津市环境保护局津环保监测[2007]57号文件公布的《天津市污染源排放口规范化技术要求》，对本项目大气污染物排放口将进行规范化处理。

本项目燃气直燃机废气排放通过直燃机房屋顶排气筒排放，建设单位应在排气筒规定位置竖立标志牌，在排气筒设置便于采样、测的采样口，其排气筒应其位置应避开弯头和断面急剧变化的的部位。

（2）食堂燃气废气

食堂设置8个灶头，属于大型餐饮业。燃气废气经油烟净化后通过位于楼顶的排气筒排放，排气筒朝向应远离病房等环境敏感目标。年燃气量约10.0×104m3/a，天然气属清洁能源，根据《环境影响评价指南》（见下册P406）介绍：每燃100万m3气，排放烟尘302kg，排放SO2630kg，排放NOX1842kg，则本项目燃气污染物排放量为：

烟尘：0.044t/a；SO20.091t/a；NOx0.433t/a。

根据《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001要求，必须安装油烟净化装置，其排放浓度和净化设施治理效果要求见前表1-8。油烟废气的最高允许排放浓度应低于2.0mg/m3，净化设施去除率应不低于85%。本项目应按此要求配备食堂油烟净化设备。

根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）的有关规定，食堂油烟排气系统应符合以下要求：

（1）排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段，应采用墙体式排烟竖井。

（2）排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物（如住院部、办公室等）。

（3）排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。

本项目食堂油烟通过净化装置处理达标后由设于后勤综合楼楼顶排气筒排放，排气筒朝向应远离病房等环境敏感目标，以便于废气的扩散，减少对周围环境的影响。

5.1.3汽车尾气对环境的影响分析

本项目地下车库设在门急诊住院综合楼地下1层，规划泊位约217个，车库建筑面积约7000m2。地下车库汽车尾气中主要污染物排放量为：NOX、CO、THC。本项目地下层高按3.5米，车库换气量6次/h计算，则地下车库排气量为14.7万m3/h。废气通过排烟风机排至排烟竖井，排气口拟设置在绿地中间，远离住院病房等敏感建筑。地上停车位较为分散，采用机械排风，对环境影响较小。

类比中国国际贸易中心二期停车场大气污染物排放情况，单车排放速率为THC1.6g/h，CO3.8 g/h，NO2 0.077g/h，按照地下车库最大停车量217量计算，则地下车库汽车尾气总排放速率为THC347.2g/h，CO824.6 g/h，NO2 16.709g/h，地下车库排气量为14.7万m3/h，则主要污染物排放浓度THC2.387mg/m3，CO5.642mg/m3，NO2 0.114 mg/m3，可满足GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准要求（NO2二级标准0.24mg/m3，CO二级标准值为10.0mg/m3），说明本项目汽车尾气不会对当地环境空气质量产生明显影响。

本项目地下车库废气通过排烟风机排至排烟竖井，并由首层排气筒排至室外大气，该排气方案是可行的，但应注意排气口位置的设置，应尽量远离住院部等敏感目标，并以建筑小品等形式加以美化。

5.1.4污水站废气对环境的影响分析

预计本项目污水处理站最大处理量为700m3/d，处理量属小型范畴，控制室及二氧化氯发生器等设备设置于后勤附属用房内，处理池位于勤附属用房北侧地下。处理过程中所产生的废气较少，按GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中4.2废气排放章节要求，污水处理站应对污水池产生的废气，进行除臭除味处理。本项目污水处理站处理池加盖封闭，在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂，并在通气口处设置净化装置除臭（如活性炭吸附），经吸附处理后，臭气做到达标排放。活性碳吸附装置定期维护，吸附剂及时更换，确保其处理效果。排气筒朝向应远离病房等敏感区。

类比天津市医大二附属医院污水站周边厂界（距厂界15米）废气监测数据表明（污水处理站大气监测点的布置方法与采样方法按GB16297中附录C和HJ/T55的有关规定执行），污水处理站废气中的污染物氨、硫化氢、臭气、氯气等均可达标排放，数据见表5－1。本项目污水处理站的规模、工艺路线、采取的净化措施与天津市医大二附属医院相似，且本项目污水处理站距厂界最近距离30米，与门急诊住院综合楼距离为20米，故预测本项目污水处理站的废气可达到《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。

表5－1  医大二附属污水处理站周边大气污染物监测结果（mg/m3）

| 序号 | 控制项目 | 三日平均值 | 标准值 | 监测方法及最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 0.12 | 1.0 | GB/T16157-1996，纳氏试剂比色法 |
| 2 | 硫化氢 | 检出限下 | 0.03 | GB/T16157-1996，亚甲基兰分光光度法，检出限0.0005 mg/m3 |
| 3 | 臭气浓度 （无量纲） | 3.0 | 10 | GB/T14675-93，三点比较式臭袋法 |
| 4 | 氯气 | 检出限下 | 0.1 | GB/T16157-1996，甲基分光光度法，检出限0.0125 mg/m3 |

## 5.2水环境影响评价

5.2.1污水水量和水质

5.2.1.1污水水质

根据天津市近年对各大医院（一中心、总医院、肿瘤医院等）的污水监测报告，类比确定本项目的污水水质见表5-2。

表5-2   处理前污水水质     mg/l(pH除外)

| 项 目 | 浓度范围 | 平均值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
| SS | 40~120mg/l | 80 |
| CODcr | 150~350mg/l | 250 |
| BOD5 | 80~150mg/l | 100 |
| 氨氮 | 10~30mg/l | 20 |
| 大肠菌群数 | ＞23000个/升 | —— |

从表5-2可以看出，医院污水的主要污染物中，除粪大肠菌群外，其他污染物浓度比单纯的生活污水要低，但CODcr、SS浓度不能完全达标。

5.2.1.2污水产生量

本项目污水总排放量为370.8m3/d，考虑到冲击系数，最大处理量以700m3/d为宜。

5.2.2污水处理方案

5.2.2.1污水处理工艺选择

由于本项目废水排放去向，为集中污水处理厂。污水排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（预处理标准）。

通过从表5-4可以看出污染物CODcr、SS不能达到（预处理标准）。因此废水处理系统不但需要解决生物性污染，对其他污染物也要进行处理，可采用2级处理工艺，流程如前图3-2所示。

5.2.2.2污水处理工艺说明

（1）需预处理的废水

医院排放的废水中除生活污水和含菌污水外，还有化验室排水、洗相室的洗相废水、食堂排出的含油废水等，这些废水均需采取不同的预处理措施。

- 化验室污水

医院的化验室和检验室污物中含有病人的血尿便，对于此类废水应收集后作为危险废物送天津合佳威立雅环境服务有限公司处置（可与医疗废物一并运送）。其洗刷污水进入污水处理站。

②放射性污水

医院放射性污水主要来自洗涤放射性污染器皿、清洗其它污染物件以及工作人员洗手的废水，体内用药患者的排泄物等液态放射性废物。

医院对短半衰期(常指半衰期小于15天) 放射性核素的废水，采用自然衰变处理方法。即将各种洗涤放射性废水、体内用药患者的排泄物和少量剩余配制液等排入专设的衰变池，待其自然衰变到10个半衰期以上后再排入医院污水处理站进一步处理。

③食堂含油污水

食堂含油污水先采取隔油池进行隔油预处理，必要时加入紊凝剂使油水分离后再排入污水处理设施。

（2）生物氧化处理

本项目污水排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（预处理标准）。本项目污水因此污水必须采取生物氧化、消毒2级处理才能保证CODcr、 BOD5、氨氮、SS达标。

本项目采用生物接触氧化工艺（生物膜法）处理污水，使之降解并达到去除有机物的目的。生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。污水由潜污定量泵提升至接触氧化器，设计停留一定接触时间，这样污水在气的作用下，在池中不断内循环，使填料上的生物膜与污水中的有机物得到充分接触，使之降解并达到去除有机物的目的。随着不断的新陈代谢，填料上的生物膜层也不断增厚，老化的膜层就会脱落下来，沉积在反应池底，通过排泥全部回流至调节沉淀池。同时填料上膜层脱落的部分，就会长出新的膜层。不能被分解氧化的脱落下来的膜层，就随着水流进入沉淀池。

（3）消毒工艺的选用

由于本项目院内污水处理站关键需解决病菌的污染问题，因此消毒工艺的选用尤为关键，根据资料介绍，几种医院污水常用的消毒方法性能比较列表5-3。

表5-3  各种医院污水消毒工艺性能比较表

| 性能 产品 | 设备价格 | 处理成本 | 耗电量 | 故障率 | 致癌物质形成 | 危险性 | 维修率 | 杀菌能力 | 去除COD | 去除BOD | 去除锰能力 | 去味能力 | 灭藻能力 | 含氢酚无害处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂白粉 | 中 | 高 |  |  | 高 | 中 |  | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 低 |
| 次氯酸钠发生器 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 中 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 |
| 液氯 | 高 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 | 中 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 低 |
| 电解法二氧化氯发生器 | 高 | 低 | 高 | 高 | 低 | 中 | 高 | 高 | 中 | 中 | 高 | 中 | 中 | 中 |
| 臭氧发生器 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 | 低 | 高 | 高 | 中 | 中 | 高 | 高 | 高 | 中 |
| 化学法二氧化氯发生器 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |

从表5-3可以看出，用漂白粉、液氯和次氯酸钠作为消毒剂，其共同的缺点是杀菌能力一般，在处理过程中容易形成氯代烷等消毒副产物（致癌物），导致了二次污染，对去除CODcr、BOD5、去味和灭藻能力较弱。同时，用液氯进行消毒，由于液氯瓶储存等问题，其危险性较高，而次氯酸钠发生器还存在故障率高的问题。因此，上述3种消毒方法在医院污水处理中已逐渐被淘汰，现在广泛使用的是二氧化氯和臭氧消毒，而二氧化氯消毒器根据工作原理不同，又可分为电解法和化学法两种。

从臭氧消毒器和二氧化氯消毒器比较来看，臭氧的氧化能力比二氧化氯要高，因此杀死细菌和病毒的能力比二氧化氯要高，同时处理后的尾水中由于不含余氯，可减轻对水环境的影响，但其主要缺点是设备价格高（一次性投资大）、处理成本高、耗电量大，同时其故障率较高。

综合以上分析，本报告认为，本项目采用二氧化氯消毒器是可行的，在消毒方面是属于先进的工艺。

5.2.2.3污水站基础设施

污水处理站包括控制室及污水处理池。污水处理池位于本项目后勤附属用房北侧地下位置，包括格栅井、集水池（沉淀池）、生物接触氧化池、沉淀池、清水池、接触消毒池等。控制室及二氧化氯发生器放入后勤附属用房内。

（1）集水池、隔栅井

功能：收集废水、拦截大的漂浮物，防止堵塞后续设备和管道。在格山井内设溢流管道，事故情况下进站污水溢流排放。

取变化系数K=1.2，栅前流速0.60m/s，过栅流速1.00 m/s。

每天产生的浮渣由操作工定时清理，运送到指定处堆放按医疗废物或生活垃圾处理。

选用不锈钢机械格栅（宽度400mm）一套。

机械格栅性能参数：栅间隙5mm，安装角度60度。

（2）调节池

功能：均化水质，均衡和贮存水量。是本污水处理系统中一项重要的工艺阶段。根据现场使用面积实际情况及周边环境，其进水管管底标高为-2.50m，因此不适合建地上水池，更不宜做开口水池。

设一独立的调节池，进行水量、水质的调节、均化。调节沉淀池有效水池有效高度不得低于5.0 m，实际体积不得低于120 m3（总尺寸为6.0×4.0×5.0m）情况下，沉淀水停留时间，完全可满足国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》的要求。池上有盖板、池上覆土层（大约为500—700mm）种植花卉、草坪，以美化污水处理站环境，可保证不影响周围大气环境质量。

（3）生物接触氧化池

污水由潜污定量提升至接触池，设计停留小时为8小时，有效容积设计为240 m3，（总尺寸为6.0×8.0×5.0），分为两格。池内装填球形浮动填料，填料的比表面积大，加大了和污水的接触面积。采用2台罗茨风机，由程序控制连续、定时自动切换运行。这样污水在气的作用下，在池中不断内循环，使填料上的生物膜与污水中的有机物得到充分接触，使之降解并达到去除有机物的目的。随着不断的新陈代谢，填料上的生物膜层也不断增厚，老化的膜层就会脱落下来，沉积在反应池底，通过排泥全部回流至调节沉淀池。同时填料上膜层脱落的部分，就会长出新的膜层。不能被分解氧化的脱落下来的膜层，就随着水流进入沉淀池。

（4）沉淀池及清水池

功能：贮存水量，去除SS，从生物接触氧化池出来的污水进入沉淀池，沉淀池有效水池有效高度不得低于5.0 m，实际体积不得低于120 m3（总尺寸为5.0×5.0×5.0m）情况下，污水可停留4.0小时。将生物氧化后污水中SS，进一步沉淀后再进入清水池，清水池的有效体积为30m3（总尺寸为2.0×3.0×5.0m）。

（5）接触消毒池

污水经沉淀池沉、澄清后自流至接触消毒池，按《医院污水处理技术指南》其接触时间不应小于1.0小时计，设计停留时间为2.0小时以上，污水排放量在最大负荷情况下，可以保证彻底有效地杀灭病菌，有效容积设计为60m3，总尺寸为30×4.0×5.0m，采用钢混底下结构，内设多道折流墙，保证在流动的情况下污水与消毒药剂有充分的混合时间，达到彻底杀菌的目的。

5.2.2.4污水达标排放可行性分析

本项目污水处理为生物氧化+二氧化氯发生消毒的工艺。生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。 其工艺特点： 生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。 生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。 生物接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。处理效果稳定，有资料显示此工艺CODcr的去除效果可达到75%-85%，BOD的去除效率达80%-90%，氨氮去除效率达70%，处理后的水质可满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》

排放标准要求。

本项目污水经如图3-2处理工艺处理后，可杀死绝大部分细菌和病毒，由于本市的医院目前采用二氧化氯和臭氧消毒器的医院较少，相应的其处理效果的监测资料也较少，但根据我单位历年来对天津市各大医院的废水监测数据（多采用次氯酸钠发生器进行消毒），次氯酸钠发生器对粪大肠菌群的去除率在99.16%左右，而二氧化氯的消毒能力远大于次氯酸钠，因此采用二氧化氯作为消毒剂，粪大肠菌群的去除率达到99.5%以上是有保证的。则本项目处理后外排废水的水质情况见表5-4。

表5-4   处理后排水水质及达标性分析（mg/l，pH除外）

| 污染物 | pH | SS | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 粪大肠菌群 （个/升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水水质 （平均值） | 6.5～8.5 | 40～120 （80） | 150～350 （250） | 80～150 （115） | 10～30 （20） | ＞2.3×104 |
| 去除率% | —— | 70 | 70 | 80 | 60 | ＞99.5% |
| 排水水质 | 6.5～8.5 | 12～36 | 45.0～105 | 16～30 | 4～12 | ＜250 |
| 标准值 | 6～9 | 60 | 250 | 100 | — | 5000 |

由表5-4可以看出，医院废水经过预处理（化粪池、隔栅、沉淀池），再经过生物氧化及二氧化氯消毒处理2级处理后，其出水水质可达到满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准要求。经处理后的污水排入市政污水管网，再排入纪庄子污水处理厂进一步处理。

污水处理站基础设施完善，能达到负荷要求，工艺可行，可保证污水达标排放，经核算上述设施总占地面积达260m2左右，后勤附属用房北侧空地面积可达到污水站占地面积需要。

5.2.2.5污水去向的影响分析

本项目选址现状为配套空白区，根据该地区污水排放规划，污水经吉兆路拟建双排Φ400～500管道汇流后排入大沽路现状管道，最终排入纪庄子污水处理厂。污水管道的铺设由天津市城市基础设施配套办公室统一解决。

本项目污水去向为纪庄子污水处理厂。天津市纪庄子污水处理厂采用A/O厌氧除磷工艺,近期建设规模54万m3/d，是集中了污水、污泥处理，回用水处理，污泥干化后处理和填埋处置的综合型、环保型排水工程。该项目污水排放量约370.8m3/d，占该处理厂的处理量的0.08%，所占份额很小。同时本项目污水水质在该处理厂的收水水质范围内，不会对污水处理厂的运行产生明显影响。

## 5.3固体废物对环境的影响分析

5.3.1固体废物产生量及处置途径

营运期的固体废物主要是医疗性垃圾，药品、器材使用的包装物，污水处理站沉淀的污泥及生活垃圾。其中生活垃圾主要来自办公楼各房间、楼道的废纸张、食物果皮、食堂菜叶、菜根、碎骨头等生活垃圾；医疗垃圾主要来自及病房区及门诊楼各病房、诊室、化验室、注射室、诊疗室及楼道、卫生间所产生的卫生纸、人体分泄物、废针管、废纱布等一次性医疗器具等垃圾。包装物来自药品、器材使用的各种包装。污泥来自污水处理站沉淀物。本项目固体废物产生及处置情况汇总于表5-5  。

表5-5    固体废物产生量

| 序号 | 废物名称 | 产生量(kg/d) | 处置途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 HW01 | 1 | 临床医疗废物HW01 | 300 | 袋装封存，由天津合佳威立雅环境服务有限公司收集处理 |
| 一般废物 | 1 | 可回收废物 | 300 | 收集后外售 |
|  | 2 | 生活垃圾 | 1400 | 及时清扫收集，定时由环卫部门外运处理 |
|  | 3 | 污泥 | 60 | 消毒处理后，由环卫部门外运处理 |
|  | 4 | 废活性碳 | 5 | 收集交由厂家再生利用 |

5.3.2处置途径可行性分析

①医疗废物处理分析

天津市胸科医院，医疗固废每日产生量300kg，在新项目中将考虑投资建设医疗废物暂存场所，医疗废物暂存场所的位置拟建在本项目后勤附属用房区的北侧。站内面积50㎡，设有分类贮存设施、消毒、清洗设备，建设单位已建立相应的收集、贮存、制度。按有关规定送交有资质单位（天津合佳威立雅环境服务有限公司）处置，天津市胸科医院已与该公司签订临床危险废物处理合同。上述设施和制度可保证医疗废物不会产生二次污染。临床医疗废物经过上述处理，可达到无害化处理目的，处置途径可行。

②污水站污泥处理的分析

目前污泥处理的主要处理措施是消毒，消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，可以通过化学消毒的方式实现。

建设单位使用化学消毒法进行污泥消毒，消毒剂为生石灰。生石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7天以上，将消毒后的污泥由环卫部门清运集中处理，此处置途径可行。

③废活性碳处置分析

污水处理中产生的臭气由活性碳吸附，废活性碳收集后送由厂家再生利用，可资源再利用的目的，处置途径可行。

④各种有回收价值的废物集中收集后由物资回收部门回收再利用，可达到固体废物处理资源化的目的，处置途径可行。

⑤生活垃圾每日定时收集,由环卫部门清运集中处理，处置途径可行

综上所述，本项目各类固体废物处置途径合理，能达到减量化、无害化、资源化的目的，处置途径可行。医疗废物暂存场所的位置在后勤附属房北侧，距敏感目标较远，同时采取密闭、隔离、消毒等措施对敏感目标不会造成不良影响。

5.3.3医疗废物收集、存放和运输时应采取的措施

本项目产生的医疗废物应按《医疗废物管理条例》和津政发[2003]91号《批准市环保局关于集中处置医疗废物意见的通知》要求，在收集、存放和运输时注意以下要求：

①医疗废物应在发生场所进行分类收集，并按照类别分置于放渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。各种废物收集容器上必须按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求贴上合格的标签，做好标识一次性医疗器材应经消毒、毁型后再由天津合佳威立雅环境服务有限公司收集、处理。

②建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存时间不得超过2天。

③医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活来件存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全防护措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洗，消毒和清洗过程中产生的废水应排入医院污水系统。

④医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物的外送可委托由医疗废物集中处置单位运输。

⑤医院应采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

⑥医院应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

⑦严格执行医疗废物转移联单制度。医院应当对双方医疗废物进行登记，登记内容应包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向、以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

## 5.4噪声对环境影响分析

5.4.1噪声源情况

该项目使用期主要噪声源包括：消防水泵、给水泵站、冷却塔、污水处理站鼓风机、电梯间设备等运行时产生的噪声。

主要噪声源强及位置见表3-6。

本项目噪声对边界环境的影响评价执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的表1工业企业厂界环境噪声排放限值（2类）昼夜间限值，对环境敏感目标的影响评价执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类昼夜间限值。

按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式和噪声叠加公式计算：

5.4.2预测公式

（1）采用点声源距离衰减公式：

Lr＝Lro –20log(r/ro)-а(r-ro)-R

式中：Lr— 受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lro—距噪声源r0处的声压级，dB(A)；

r—噪声源至受声点的距离，m；

ro—参考位置的距离，m，取ro=1m；

а—大气对声波的吸收系数，dB(A)／m，平均值为0.008dB(A)／m；

R—噪声源防护结构及房屋的隔声量。

（2）噪声叠加模式：

L＝L1＋10lg[1+10-(L1-L2)/10]  (L1>L2)

式中：L—合成声压级，dB(A)；

L1—第1个分声压级，dB(A)；

L2—第2个分声压级，dB(A)。

5.4.3预测结果

噪声源对距离最近的边界噪声影响和运营期对距离最近的环境敏感目标的影响预测结果见表5-6和表5-7。

表5-6 营运期噪声对本项目边界的影响预测值  单位：dB(A)

| 位置 | 噪声源 | 最大源强 | 消声、隔声值 | 距离最近一侧的边界及距离(m) | 影响值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 门急诊住院综合楼地下一层设备间 | 消防水泵 | 80 | 25 | 东侧边界60 | 15.9 | 59.0 | 49.5 |
|  | 给水泵站 | 75 | 25 | 东侧边界50 | 16.0 | 59.1 | 49.7 |
|  | 车库风机 | 80 | 25 | 西侧边界67 | 13.5 | 53.4 | 43.5 |
| 7层楼顶 | 电梯设备间 | 70 | 20 | 东侧边界55 | 15.2 | 59.1 | 49.6 |
| 门急诊住院综合楼2层建筑物楼顶层 | 净化机组设备 | 65 | 20 | 东侧边界55 | 10.2 | 59.2 | 49.7 |
|  | 空调机组 | 70 | 20 | 东侧边界55 | 15.2 | 59.1 | 49.6 |
| 后勤综合楼一层和二层（室外，远离病房一侧） | 食堂风机 | 85 | 0 | 南侧边界25 | 57.0 | 48.0 | 40.5 |
| 后勤附房北侧（室外） | 污水处理站鼓风机 | 80 | 0 | 西侧边界35 | 47.9 | 58.0 | 48.2 |
| 直燃机房屋顶（室外） | 冷却塔 | 80 | 15 | 南侧边界2米 | 26.9 | 48.0 | 40.5 |

表5-7  营运期噪声对最近环保目标的影响预测值  单位：dB(A)

| 位置 | 噪声源 | 最大源强 | 消声、隔声值 | 与最近环保目标距离(m) | 影响值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 门急诊住院综合楼地下一层设备间 | 消防水泵 | 80 | 25 | 门急诊住院楼 病房7 | 38.1 | 51.2 | 40.8 |
|  | 给水泵站 | 75 | 25 |  | 33.1 | 51.3 | 40.9 |
|  | 车库风机 | 80 | 25 |  | 38.1 | 51.2 | 40.8 |
| 7层建筑楼顶 | 电梯设备间 | 70 | 25 | 门急诊住院楼病房2.5 | 37.0 | 51.3 | 40.9 |
| 门急诊住院综合楼2层建筑物楼顶层 | 净化机组设备 | 65 | 25 | 门急诊住院楼病房30 | 10.5 | 51.5 | 41.1 |
|  | 空调机组 | 70 | 25 | 门急诊住院楼病房25 | 17.0 | 51.4 | 41.0 |
| 后勤综合楼一层和二层（室外，远离病房一侧） | 食堂风机 | 85 | 15 | 门急诊住院楼病房25 | 32.0 | 54.3 | 44.9 |
| 后勤附房北侧（室外） | 污水处理站鼓风机 | 80 | 15 | 门急诊住院楼病房20 | 38.9 | 51.2 | 40.8 |
| 直燃机屋顶（室外） | 冷却塔 | 80 | 15 | 门急诊住院楼病房40 | 32.9 | 51.3 | 41.0 |

一般情况下，设备噪声经内部墙壁反复反射衰减后，噪声不会传播到室外，但根据同类设备的运行经验，设备若减振措施不到位，则将导致临近建筑产生共振，从而造成二次噪声，因此建设单位设计上已采取了消声减振措施，选用低噪声设备，安装消声设备，设备与基础之间安装弹簧减震器并垫以橡胶等，消除设备与基础之间的刚性连接，可有效降低设备振动及噪声。同时各设备间隔墙，顶板、门等都做隔声处理。食堂风机和污水处理站鼓风机经距离衰减后噪声值也有一定消弱，从计算结果看出，各设备噪声对厂界的影响值和叠加值均满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的工业企业厂界环境噪声排放限值（2类）昼夜间限值，各噪声源对最近环境敏感目标本院内住院病房的影响满足GB3096－2008《声环境质量标准》2类、4a类昼夜间限值。消防水泵、给水泵站、电梯设备间等设备噪声经结构传播后对病房的影响满足昼间结构传播

固定设备室内噪声排放限值A类房间限值要求，消防水泵噪声经结构传播后对病房的影响不满足夜间结构传播固定设备室内噪声排放限值A类房间限值要求，但消防水泵平时不使用。所以预测本项目各噪声源运营期不会对周围环境及本院住院病房造成明显不利影响。

5.4.4噪声防治措施

为进一步减轻噪声对厂界和环保目标的影响，建设单位必须切实采取如下噪

声防治措施：

（1）冷却塔噪声的防治

一是选用低噪声设备，作好机座的减震基础，可安装阻尼弹簧、减震器等，进行消声减振；二是注意安装位置的选择。设置在远离环保目标一侧的区域内。

（2）空调机组及净化机组设备噪声的防治

一是选用低噪声设备，二是注意安装位置的选择。设置在远离环保目标一侧的区域内，以建筑小品等形式加以美化和立体绿化，在有效隔声的基础上，同时增强景观效果，避免产生扰民纠纷。

（3）电梯间噪声的防治

电梯应选择新型低噪声设备，为电机配备减振座，避振喉。

（4）给水泵站、消防水泵噪声的防治

选用低噪声设备，作好机座的减震基础，可安装阻尼弹簧、减震器等，进行消声减振，避免对楼上住户产生噪声和振动影响。

（5）食堂风机和污水处理站鼓风机噪声的防治

一是选用低噪声设备，二是注意安装位置的选择。设置在远离环保目标一侧的区域内，以建筑小品等形式加以美化和立体绿化。

建设单位应严格按照本评价要求，使用低噪声设备，并做好降噪措施，确保各噪声源运营期不会对周围环境及本院住院病房造成明显不利影响。

## 6. 外环境对本项目的影响分析

6.1工业污染分析

根据对项目周围2000米范围内的再次踏勘、调查当地企业主管部门，选址周围没有大的污染源、高架源及污染物排放情况的工厂和企业。

6.2交通噪声影响分析

（1）噪声源分析

本项目四周北侧为规划台儿庄南路，东侧为规划吉兆路，两侧均为交通干线，类比相同等级、类似流量的天津市河西区白云山路监控资料，预计台儿庄南路和规划吉兆路昼间交通噪声分别约为70.7dB(A)、夜间为61.5 dB(A)左右。

（2）预测公式

采用线声源衰减公式预测交通噪声对住院楼的影响，公式如下：

式中：L预测——预测点噪声值，dB(A)；

L边界——交通干线边界实测噪声值，dB(A)；

D——预测点与道路中心线的距离，m；

DO——道路红线与中心线距离,m

α——地面覆盖系数，取决于地面状况，α=0或α=1.5，结合本项

目实际，取0。

△S——由遮挡物引起的衰减量，dB(A)，取0。

（3）预测结果及分析

根据上述预测公式，预测道路交通噪声对临近道路一侧建筑的噪声影响值见表6-1。

表6-1 道路交通噪声对临近道路一侧建筑的噪声影响值

| 影响值 时间段 | 噪声源 | 临吉兆路一侧 门急诊住院综合楼住院病房 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 70.7 | 53.7dB(A) |
| 夜间 | 61.5 | 44.5dB(A) |

由表6-1可知，吉兆路一侧交通噪声对本项目最近的住院病房影响值为：昼间53.7dB(A)，夜间44.5dB(A)，符合GB3096-2008《声环境质量标准》（4a类区）昼间标准限值的要求。

为进一步降低交通干线一侧噪声对门急诊住院楼的影响，保证住院病人正不受影响，建设单位应采取如下措施：

a．临吉兆路一侧建筑应提高建筑隔声效果，尤其是窗户的隔声效果。绝大多数建筑的墙壁隔声效果可以达到25分贝以上，但实际上单层窗房间内的噪声仅比室外低10—15分贝，这主要是由于窗的隔声值不够所致。由此可见，提高窗的隔声效果是提高建筑隔声的关键。如采用双层玻璃窗（厚度为1.0厘米），房间内噪声可以降低15—20分贝，比单层玻璃窗房间内噪声低5-10分贝。

b．建设单位可将临近吉兆路一侧建筑设计成过道，将病房设置在里侧。

# 7．项目规划符合性分析

## 7.1项目选址可行性分析

本项目选址于天津市津南区双港镇宋庄子村， 项目选址所在地属于规划的天钢柳林地区城市副中心，该规划区位于天津市中心城区东南部,是海河上游开发改造的重要节点，规划四至范围：东至外环东路、外环南路，西至昆仑路，南至大沽南路，北至津塘路，规划区占地面积14.5平方公里，其中可建设用地约为9.56平方公里。天钢柳林地区将建成面向国际，以商务会展、商业娱乐、创智产业及休闲居住（国际社区）于一体的，集中展现天津大气、洋气城市形象的生态型城市副中心。本规划建设内容主要包括道路工程（含绿化及配套管网）、桥梁工程、公园工程、泵站工程、堤岸工程、通航工程以及其它配建工程（燃气高调站、自来水加压泵站、高压线入地）。

该规划沿海河横向布局，形成“一带、七区”的城市结构，其中，一带为：海河风情带；七区为：都市商务区、创业产业片区、地区行政及国际社区、海河北部生活片区、海河南部生活片区、柳林风景区、地区综合服务区。规划总建筑面积为1360万平方米，其中：公建540万平方米；住宅820万平方米。

本项目属于该规划区的地区综合服务区。

该项目已被天津市发展和改革委员会备案。

该地块已经天津市津南区规划局批准为医疗用地，符合城市总体规划要求。

本项目周围规划给排水、供电、供热、天然气、通讯等各类管线齐全，能满足项目的需要。

## 7.2平面布局合理性分析

本项目新址四至范围为：东至规划吉兆路，南至规划柳盛路以北空地，西至双林引水河，北至台儿庄南路。规划用地内自北向南由主入口、前广场、喷水池 、门急诊住院综合楼组成一条主轴线。各功能空间依照使用流程设计有患者通道、医务人员通道、洁净通道和污物通道。总体规划采用混合式的布局方式，将相互间联系紧密、可实现资源共享的建筑设施，或毗邻建筑，或采用连廊等手段连接成有机整体；同时，将各种产生污染的设备放置于地下或远离住院病房，从而将对病房的影响降低到最小程度。

本项目新址内部交通总体布局依照场址外部环境以及现状条件，将主入口设置在台儿庄南路一侧，前部设有供人流集散的前广场及室外公共停车场地，急救入口设置在吉兆路一侧，两个住院入口分布设置在门急诊住院综合楼南侧，内部交通实现人车分流、内部与外部人员互不干扰，基本满足本项目需要。

同时，本项目配建217个地下停车位，地下车库排气筒朝向远离住院病房； 院区内部沿路边空地设置283个地上停车位，采用草皮砖铺状，满足停车的同时,美化环境。进入院区的车辆应当安装有符合国家和本市规定的消声器和喇叭，并保持性能良好，院区内车辆禁止鸣放喇叭，同时，院区内道路建议设缓冲坡，以减少汽车尾气、噪声对住院病房和就医环境带来不利影响。

综上所述，天津市胸科医院迁址新建项目选址符合城市整体发展及区域规划要求，建设用地权属明确，外部规划基础配套设施良好，项目的建设可改善城市景观，优化区域卫生资源，提高周边地区医疗服务条件，故本项目选址可行，布局合理。

# 8.环保控制措施

## 8.1施工期环境保护措施

8.1.1施工扬尘污染防治措施

根据津人发[2002]19号《天津市大气污染染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》(天津市人民政府令[2006]第100号)、天津市环保局2008年蓝天工程的有关要求及本项目具体情况，建设单位应采取以下施工污染控制对策：

（1）本项目的施工现场应当明示建设单位名称、工程负责人姓名、联系电话以及开工和计划竣工日期、施工许可证批准文号等标志牌和环境保护措施标牌。

（2）建筑工地四周围档必须齐全，并按市建委建施[1999]866号《关于规范我市建设用地围档的通知》规定进行设置；

（3）建设工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容。

（4）建设工程施工现场地坪必须进行硬化处理，条件允许应采取混凝土地坪；工地出口处要设置冲洗车轮的设施，确保出入工地的车辆车轮不带泥土。

（5）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；

（6）建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作。

（7）建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业；

（8）建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目网维护；

（9）当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。

（10）物料堆场和运输路线要远离敏感目标，物料尽量放在拟建址南侧，运输路线应尽量绕开项目周围的环境保护目标。

（11）建筑工人用餐尽量采取配餐制，如果建设民工食堂，应采用液化石油气或天然气作为燃料，禁止使用燃煤大灶。

因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。

8.1.2施工噪声防治措施

根据《天津市环境噪声污染防治管理办法》和《天津市建设工程文明施工管理规定》，为了进一步避免施工噪声对周围声环境造成影响，应采取一定的控制措施。

（1）选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理。如打桩采用静压灌桩方式，施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，尽量不使用鸣笛等联络方式。

（2）可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。

（3）增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。

（4）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。

（5）施工中应尽量分散噪声源，使噪声源尽量远离施工场界及环境敏感点，对噪声大的施工机械采取降噪措施，必要时可在周围设临时声障装置。

（6）按照天津市人民政府令第6号《天津市环境噪声污染防治管理办法》的要求，安排好施工时间，禁止当日23时至次日6时（打桩作业为当日22时至次日7时）在对噪声敏感的区域进行产生噪声污染的施工作业（抢修、抢险作业除外）。如必须夜间施工的工程，应写出书面申请到地方环保行政主管部门申报《夜间施工许可证》，未办理此证不可进行夜间施工。

（7）建设单位还应作好周围环境保护目标居民的工作，争取取得居民的理解，如果确因技术原因造成噪声污染，建设单位应与受影响的单位进行协商，达成谅解或相关协议。

8.1.3施工废水污染防治措施

在整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对民工队伍的严格管理，杜绝乱排乱泼，减少对环境的影响。为减轻施工废水和固体废物的影响，应做好以下防治污染工作：

（1）施工期间民工产生的生活污水

可以建临时性的生物化粪池，生活污水沉淀一段时间后，由环卫部门定期清运，不得随意泼洒。在离敏感目标较远一侧建民工厕所，粪便由环卫部门定期清运。

（2）冲洗车辆的废水以及施工产生的泥浆废水应进行沉淀处理，除去其中的泥沙后循环使用，不外排。

8.1.4施工固废污染防治措施

施工中要加强对固体废物的管理，提出从产生、运输、堆放等各环节减少撒落，及时打扫，避免污染环境的管理办法。

为此，建设单位必须采取如下措施减少和降低固体废物对周围环境的影响：

（1）建筑垃圾要设固定的暂存场所，并加罩棚或其他形式进行封闭。

（2）施工人员居住场所要设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位应与当地环卫部门联系，及时清运生活垃圾，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，危害人群健康。

（3）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设环保卫生监察人员，避免施工固体废物污染环境，影响市容。

（4）施工固体废物应按“物尽其用”的处理原则，按可回收和不可回收进行处置。废设备材料、废建材中可利用部分应外售，不可利用部分可和洒落的沙石料、工程土等及时清运，按照市容环境行政管理部门批准的时间、路线、数量将工程废弃物送到指定的消纳场所。

## 8.2使用期环境保护措施

8.2.1大气环境保护措施

该项目使用期废气主要为直燃机燃气废气和食堂产生的油烟，天然气属于清洁能源，产生量较小并且能够及时得到扩散，在确保天然气充分燃烧的情况下，对附近环境空气质量不会造成显著影响。但应对排污口进行规范化管理以及对油烟进行净化。

（1）排污口规范化

根据天津市环保局津环保监理[2002]7号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》和天津市环境保护局津环保监测[2007]57号文件公布的《天津市污染源排放口规范化技术要求》，对本项目大气污染物排放口将进行规范化处理。

建设单位应在排气筒规定位置竖立标志牌，在排气筒设置便于采样、测的采样口，其排气筒应其位置应避开弯头和断面急剧变化的的部位。

（2）食堂油烟净化

根据《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001要求，必须安装油烟净化装置，其排放浓度和净化设施治理效果要求见前表1-8。油烟废气的最高允许排放浓度应低于2.0mg/m3，净化设施去除率应不低于85%。本项目应按此要求配备食堂油烟净化设备。

根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）的有关规定，食堂油烟排气系统应符合以下要求：

①排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段，应采用墙体式排烟竖井。

②排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物（如住院部、办公室等）。

③排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。

本项目食堂油烟通过净化装置处理达标后由设于楼房内置排烟道排放，排烟口设置在后勤综合楼楼顶，朝向应远离病房等环境敏感目标，以便于废气的扩散，减少对周围环境的影响。

（3）污水处理站废物污染防治措施

控制室和二氧化氯发生器等设备设置于后勤附属用房内，处理池位于后勤附属用房北侧地下。处理过程中所产生的废气较少，按GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中4.2废气排放章节要求，污水处理站应对污水池产生的废气，进行除臭除味处理。本项目污水处理站处理池加盖封闭，在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂，并在通气口处设置净化装置除臭（如活性炭吸附），经吸附处理后，臭气做到达标排放。活性碳吸附装置定期维护，吸附剂及时更换，确保其处理效果。废活性碳收集后交由厂家再生利用。排气筒朝向应远离病房等敏感区。

8.2.2水环境保护措施

8.2.2.1废水处理设施故障风险事故应急预案和急救措施

本项目污水处理采用生物氧化+二氧化氯消毒处理的工艺，为避免污水处理设施出现故障时，污水直排对环境产生影响，本项目污水处理方案中应制定以下措施：

（1）要充分论证污水治理设施污水量、负荷情况，应充分对污水处理设备位置、大小、数量及管道走向，人员、设备管理的技术可行性进行进一步论证，合理利用资源。

（2）采用目前最先进型号的二氧化氯发生器，其设备数量要满足冲击负荷、应急及有开有备的原则。

（3）不得将危险废物倒入下水道。

（4）污水处理设施运行后应对易出现的问题引起足够重视，对设备及时维修保养，以减少故障率和减轻故障程度。

（5）配备备用的污水消毒装置，避免事故排放；

（6）污水处理设备发生故障时，立即抢修故障部位，并同时控制废水产生量，等污水处理设备恢复正常后再行处理排放。

（7）污水处理站应配备充足的消毒剂，如漂白粉、“84”消毒液等，一旦污水处理站消毒装置发生故障，可通过向废水中投加消毒剂做到临时消毒，减轻对环境的影响。

（8）污水处理站应建立相应制度、对废水定时进行检测。污水处理站消毒装置出现故障后，应提高废水的监测频次，并及时将有关情况向环保行政主管部门汇报。

8.2.2.2排污口规范化

根据天津市环保局津环保监理[2002]71号《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》和天津市环保局津环保监理[2007]57号关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》，污水排放口应按以下要求进行规范化管理：

- 设置一个雨水总排放口，一个污水总排放口，污水总排放口设在厂界处并设置采样点；

- 在污水处理设施安装运行记录仪，在排污口设置一段特殊渠（管）道，安装流量及主要污染物COD在线监测仪；

- 树立固定式提示性环境保护图形标志。

8.2.3噪声环境保护措施

为进一步减轻噪声对厂界和环保目标的影响，建设单位必须切实采取如下噪

声防治措施：

（1）电梯间噪声的防治

电梯应选择新型低噪声设备，为电机配备减振座，避振喉。

（2）空调机组及净化机组设备噪声的防治

一是选用低噪声设备，二是注意安装位置的选择。设置在远离环保目标一侧的区域内，以建筑小品等形式加以美化和立体绿化，在有效隔声的基础上，同时增强景观效果，避免产生扰民纠纷。

（3）冷却塔噪声的防治

一是选用低噪声设备，作好机座的减震基础，可安装阻尼弹簧、减震器等，进行消声减振；二是注意安装位置的选择。设置在远离环保目标一侧的区域内。

（4）给水泵站、消防水泵噪声的防治

选用低噪声设备，作好机座的减震基础，可安装阻尼弹簧、减震器等，进行消声减振，避免对楼上住户产生噪声和振动影响。

（5）食堂风机和污水处理站鼓风机噪声的防治

一是选用低噪声设备，二是注意安装位置的选择。设置在远离环保目标一侧的区域内，以建筑小品等形式加以美化和立体绿化。

8.2.4固体废物处置及利用措施

（1）医疗废物处置

项目设置医疗废物暂存场所，设有分类贮存设施、消毒、清洗设备，建设单位已建立相应的收集、贮存、制度。按有关规定送交有资质单位（天津合佳威立雅环境服务有限公司）处置。上述设施和制度可保证医疗废物不会产生二次污染。临床医疗废物经过上述处理，可达到无害化处理目的，处置途径可行。

（2）污水站污泥处理

建设单位使用化学消毒法进行污泥消毒，消毒剂为生石灰。生石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7天以上，将消毒后的污泥由环卫部门清运集中处理，此处置途径可行。

（3）废活性碳处置

污水处理过程产生的废活性碳由专人收集后，定时交由厂家再生利用。

（4）各种有回收价值的废物集中收集后由物资回收部门回收再利用，可达到固体废物处理资源化的目的，处置途径可行。

（5）生活垃圾每日定时收集,由环卫部门清运集中处理，处置途径可行。

# 9．污染物总量控制分析

原天津市胸科医院主要环境问题是：污水处理站处理工艺简单，处理后的污水不能满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求；原医疗废物暂存场所规模小，管理不规范；原环境管理方面存在环境管理人员岗位设置不明确，职责不分明，没有起到很好的环境监督和管理作用。

本次改扩建将通过“以新带老”解决以上问题，具体措施为：
  （1）拆除原有污水处理站，新建一座污水处理站，增大处理设施规模，对医疗污水进行生物氧化处理＋消毒工艺处理。使处理后的污水能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求；

（2）后勤附房内设50m2医疗废物暂存场所，医院设专人对医疗废物按照中华人民共和国国务院令2003年第380号《医疗废物管理条例》进行规范化管理；医疗废物收集后交由资质单位进行处理；

（3）在环境管理方面，医院设专职人员进行环境管理工作，贯彻本院及上级机构有关环境管理的要求，同时市、区环保局的指导与监督检查，做好本院的环保工作。

在工程分析中已对项目扩建前后污染物排放量有了详细的分析，现将迁址新建前后污染物排放“三本账”汇总于表9-1。

表9-1   污染物排放量汇总表    t/a

| 种类 | 污染物 | 原 有 排放量 | 污染物 增减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.031 | +0.271 | 0.302 |
|  | SO2 | 0.064 | +0.515 | 0.579 |
| 废水 | 废水量 | 115000 | +19208 | 133488 |
|  | CODcr | 28.17 | -14.16 | 14.01 |
|  | 氨氮 | 1.61 | -0.02 | 1.59 |
| 固废 | 危险废物 | 98.64 | +9.36 | 108.0 |
|  | 生活垃圾 | 360.0 | +144 | 504 |
|  | 废活性碳 | 0 | +1.8 | 1.8 |

# 10．环保投资及采取节能分析

## 10.1环保投资

本项目环保投资估算见表10-1。

表10-1  环保投资表

| 序 号 | 名 称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施（包括异味收集） | 150.0 |
| 2 | 固废收集、贮存、消毒 | 10.0 |
| 3 | 绿 化 | 70.0 |
| 4 | 噪声防治 | 10.0 |
| 5 | 食堂隔油池 | 2.0 |
| 6 | 排污口规范化（废气、废水） | 25.0 |
| 7 | 油烟净化设施及车库排风系统 | 16.0 |
| 8 | 施工期污染防治措施 | 15.0 |
| 合计 | ------ | 298 |

本项目环保投资约298万元，约占总投资55000万元的0.53%。为使本项目污染得到有效控制，建设单位应确保上述环保治理资金的落实。

## 10.2项目节能措施

为了贯彻《中华人民共和国节约能源法》和《天津市节约能源条例》充分有效地利用能源，提高能源利用率，保证城市建设与发展相协调。根据本项目实际情况，重点考虑建筑物的形式、结构、采暖通风、采光照明、建筑材料和机电设备的选型，以及项目建成后的管理等方面的节能措施。

10.2.1建筑节能

（1）建筑造型既要美观实用又要与现有建筑协调，同时尽可能规整，以减少外墙传热面积。

（2）新建建筑外围护结构（玻璃幕墙，铝板幕墙等）和内部隔墙的墙体均选用保温性能好的材料，辅以墙体保温层，达到国家关于节能的相关指标。

（3）建筑物朝向的选择，充分利用自然阳光和自然通风，使诊室、病房等房间，冬季可充分利用阳光热能，炎热季节可减少阳光直射室内。

（4）不同朝向的窗墙面积比要符合节能规范要求。

（5）屋顶保温层采用聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等新型保温材料，达到更好的保温效果。

10.2.2建筑物内部设施的节能

- 机电设备一律采用国家质量监督部门认定合格的节能设备。

- 机电设备的负荷率须达到国家节能设计规范要求。

- 对机电设备加强管理，提高设备利用率。

10.2.3照明系统节能

- 根据建筑物内各功能区的需要，按有关标准和规范选择合理的照度。

- 有效利用天然光，合理选择照明方式和控制照明区域，降低电能消耗。

- 室内照明应根据使用场所的不同，合理选择光源、光效、显色性等光电特性指标，并优先采用高效节能光源和灯具。

- 照明系统要采用新型高效节能光源和灯具。

- 采用各种类型的节能开关、节电控制器、限电器等。

10.2.4节水措施

（1）禁止选用耗水量大的设备和国家建设部已明文规定淘汰的卫生洁具；加强管理，配备计量装置，建立定额考核制度。

（2）对用水设施、设备设置换人维护、保养，杜绝用水设备和输水管线的跑、冒、滴、漏。

（3）绿化用水及浇洒道路用水，如条件允许使用中水。

# 11．公众参与

## 11.1公众参与的目的

通过公众参与让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和经济效益。让公众了解工程对环境造成的影响，是协调工程建设与社会影响的一种重要手段。让公众了解消除或减缓环境影响的措施，确认环保措施的合理性与可操作性。结合公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，分析公众对项目的各种看法和要求，切实保护受影响公众的利益，利用公众的判断力提高环境决策的质量。

## 11.2公众参与的内容与方式

为了解建设地区公众对本项目的意见，按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护总局环发[2006]28号（关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知）的有关规定，由建设单位组织实施公众参与并将调查结果及时反馈评价单位。

建设单位已在项目施工工地进行了公示，公示时间为10个工作日，公示期内，有20位附近居民咨询了本项目的情况，其中大部分是关心施工期的噪声和扬尘污染问题，我们环评单位已经就公众关心的问题反应给建设单位，建设单位将在施工期严格执行本评价提出的施工期污染防治措施，避免对周围居民生活造成不利影响。。

建设单位在大纲、报告书编制期间，已在评价单位网站公示了有关信息内容（http://www.cdctj.gov.cn/main/shownews.php?tblName=A0015_3&storepk=36&newsid=18953）。本次公示包括：建设项目的名称及概况，建设单位的名称和联系方式，承担评价工作的单位的名称和联系方式，环境影响评价的工作程序和主要工作内容，征求公众意见的主要事项，公众提意见的主要方式。 本次公示期限为10个工作日，公示期间，有30位观众浏览了该网页，没有人对本项目的建设提出反对意见。

在编制报告书过程中在评价单位网站第二次向公众公告（http://www.cdctj.gov.cn/main/shownews.php?tblName=A0015_3&storepk=36&newsid=19205），公告内容如下：建设项目情况简述，建设项目对环境可能造成影响的概述，预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点，环评报告书提出的环境影响评价结论的要点，公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，或其补充信息的方式和期限，征求公众意见的范围和主要事项，征求公众意见的具体形式、起止日期等。本次公示期限为10个工作日，公示期间，有32位观众浏览了该网页，大部分人对改扩建后医院的就医环境比较感兴趣，也有一部分周围居民关心医院建设期及运营期对其生活的影响，没有人对项目的建设提出反对意见。评价单位就观众关心的问题已经反应给建设单位。

# 12．环境管理与环境监测

## 12.1目的

贯彻执行环保法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益协调统一，对本项目的污染物排放及地区环境质量实行监控，为地区的环境管理和环境规划提供资料。

## 12.2环境管理计划

12.2.1环保机构组成

本项目环境管理组织结构如下图12-1。

院内管理

院外管理    区环保局管理科

天津市     津南区

环保局     环保局

污染源监测

院外监测

环保机构系统图12-1

12.2.2院内环保机构职责

- 在医院领导下，贯彻执行国家和地方的环境法律、法规和其他要求；

- 贯彻本院及上级机构有关环境管理的要求；

- 接受市、区环保局的指导与监督检查，做好医院的环保工作；

- 按有关规定污水站余氯监测计划，实施定期监测；对医疗废物回收、运输实行监督；

- 及时推广、应用环境保护的先进技术和经验。

## 12.3环境管理与监测计划

12.3.1施工期的环境管理与监测计划

为减轻施工期对环境和周围居民的影响，建设单位在施工期应建立环境监理制度，由环境监理人员负责在施工期监督执行本评价制定的环境管理措施。施工单位必须服从环境监理人员依法监理活动，对于不执行环境保护措施，造成环境影响的，监理人员有权令其改正，否则，责令其停止施工。

12.3.2使用期的环境管理与监测计划

使用期环保监测工作主要由津南区环境监测站承担，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控。监测的项目和频次均由环境管理部门根据需要做出安排。

环境监测计划见表12-1。

表12-1    环境监测计划

| 对 象 | 站 位 | 主要监测项目 | 频 率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 厂污水 总排放口 | pH、BOD5、SS、动植物油、粪大肠菌群数、总余氯 | 每年4次 | 津南区环保监测站 |
|  | 排放口 | CODcr | ------ | 在线监测 |
|  | 科室及医疗废物贮存室 | 医疗废物收集、贮存、运输等环节 | 验收及平时 | 胸科医院 自查及区环保监测站 |
|  | 燃气直燃机 排气口 | 烟尘、SO2、NOX | 每年1次 | 津南区环保监测站 |
| 控制因子 | 四周厂界 | 等效A声级 | 每年1次 | 津南区环保监测站 |

# 13．结论和建议

## 13.1结论

13.1.1项目概况

天津市胸科医院是以治疗心肺疾患为特色的三级甲等专科医院，是我市胸心血管疾病的临床、教学、预防、科研基地。成立60多年来，医院在管理模式、技术水平、人才水平、设施装备等各方面都取得了较大发展，成为受患者广泛认可的名牌医院。但随着医院知名度的扩大，就医人数的大量增加，医院现有硬件设施和配套设施不能满足医疗需求，医疗科研发展也受到很大制约。按照天津市“十一五”卫生发展规划及天津市卫生资源调整进一步整合天津市的医疗卫生资源的要求，根据天津市发展和改革委员会文件津发改社会[2008]541号《关于天津市胸科医院迁址新建项目建议书的批复》以及天津市卫生局文件津卫后[2008]334号《转发市发改委关于天津市胸科医院迁址新建项目建议书的批复》，决定迁址新建天津市胸科医院，该项目的建设将极大改善医院的基础设施条件，进一步提高医院的发展潜力。

项目规划总用地面积98210㎡，总建筑面积96000m2，总投资55000万元。项目建成后将形成日接诊能力达2200人次，病床840张床位，医护及工作人员约1200人规模的三级甲等医院并同时担负教学、科研任务。

天津市胸科医院项目选址用地权属明确，外部基础配套设施规划良好，项目的建设可带动周边城市改造，对于加强我市卫生基础设施建设具有积极的意义，项目的建设符合地区总体规划和我市卫生资源调整规划要求，选址可行。

13.1.2建设地区环境质量现状

13.1.2.1环境空气质量

引用《2007年度天津市环境质量报告书》中津南区国控点常规污染物24小时连续监测数据分析建设地区的环境空气质量。大气污染物监测值采暖期高于非采暖期。年均值NO2、PM10达标， SO2日均招标率12.7%。环境空气中主要污染物为SO2。

环境空气质量达到或优于二级良好水平的天数为284天，监测有效天数为349天，占总监测天数的81.37%，环境质量总体水平明显好于上年。

13.1.2.2声环境

选址东侧、北侧和西侧为规划道路，现状为乡村小路，受交通影响较小；南侧位空地，主要为社会区域噪声影响，从监测结果看，四侧均满足GB3096-2008GB3096-2008《声环境质量标准》（2类）区域标准要求[昼间60 dB（A），夜间50dB（A）]。

13.1.3项目污染物排放及对环境影响

13.1.3.1废水

本项目迁址新建后后，医疗及生活污水排放量约307.8m3/d，采用生物氧化及二氧化氯发生器进行消毒处理，二氧化氯消毒、杀菌能力较强，属于较先进的废水消毒工艺。采用生物接触氧化工艺处理污水，使之降解并达到去除有机物的目的。医院污水经2级处理后各项污染物均能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（排放标准）要求，处理后污水经市政污水管网，最终进入纪庄子污水处理厂。

本项目选址现状为配套空白区，根据该地区污水排放规划，污水经吉兆路拟建双排Φ400～500管道汇流后排入大沽路现状管道，最终排入纪庄子污水处理厂。污水管道的铺设由天津市城市基础设施配套办公室统一解决，并于项目建设同时施工，同时投入使用。

天津市纪庄子污水处理厂采用A/O厌氧除磷工艺,近期建设规模54万m3/d，是集中了污水、污泥处理，回用水处理，污泥干化后处理和填埋处置的综合型、环保型排水工程。该项目污水排放量约370.8m3/d，占该处理厂的处理量的0.08%，所占份额很小。同时本项目污水水质在该处理厂的收水水质范围内，不会对污水处理厂的运行产生明显影响。

项目建设时，要充分论证污水治理设施污水量负荷情况，应对污水处理设备位置、大小、数量及管道走向，人员、设备管理的技术可行性进行进一步论证，合理利用资源，其设备数量要满足冲击负荷、应急及有开有备的原则。同时应根据天津市环保局津环保监理[2007]57号关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》，做好排污口规范化工作。

13.1.3.2固体废物

本项目临床医疗废物产生量约300kg/d，收集后送天津合佳威立雅环境服务有限公司处置。污泥产生量约60kg/d，经过消毒后由环卫部门定时清运。可回收废物收集后外售。废活性碳产生量约5kg/d，收集后交由厂家再生利用。生活垃圾产生量约1400kg/d，由环卫部门定时清运。

本项目各类固体废物均有合理的处置途径，基本能达到减量化、无害化、资源化的目的，处置途径可行。建设单位在医疗废物的收集、存放和运输时应按《医疗废物管理条例》和津政发[2003]91号《批准市环保局关于集中处置医疗废物意见的通知》要求，做好防护工作。

13.1.3.3废气

本项目废气主要为直燃机燃气废气、食堂产生的油烟、地下车库汽车尾气和污水处理站废气。

项目拟安装2台2.8MW燃气直燃机，一开一备。燃气废气经直燃机房屋顶烟囱排放，燃气直燃机烟囱废气对环境的影响分析采用《环境影响评价技术导则—大气环境》，HJ2.2-2008推荐的SCREEN3估算模式，在不考虑地形、建筑物下洗和岸边熏烟，考虑全部稳定度和风速组合情况下，烟尘和SO2不同距离落地浓度的估算结果，从计算结果可知，主要污染物的最大地面浓度占标率均小于10%。天然气属清洁燃料，本项目燃气废气对大气环境影响轻微。建设单位应按照天津市环境保护局津环保监测[2007]57号文件公布的《天津市污染源排放口规范化技术要求》，对本项目大气污染物排放口进行规范化处理。

食堂设置8个灶头，属于大型餐饮业。燃气废气经油烟净化后通过位于楼顶的排气筒排放，排气筒朝向应远离病房等环境敏感目标。

燃气直燃机和食堂年总燃气量约221.0×104m3/a，本项目燃气锅炉污染物排放量为：

烟尘：0.302t/a；SO20.579t/a；NOx4.680t/a。

根据类比资料分析，地下车库排气口NOX和CO的排放浓度可满足GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准要求（NOX标准值参考NO2二级标准0.24mg/m3，CO二级标准值为10.0mg/m3），说明汽车尾气不会对当地环境空气质量产生明显影响。废气通过排烟风机排至排烟竖井，并由首层排气筒排至室外大气，该排气方案是可行的，但应注意排气口位置的设置，应尽量远离住院部等敏感目标，并以建筑小品等形式加以美化。

预计本项目废水最大处理量为700m3/d，处理量属小型范畴，处理过程中所产生的废气较少，按GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中废气排放章节要求，污水处理站应对污水池产生的废气，进行除臭除味处理，污水站废气可利用活性炭过滤后集中排放。经净化后的废气中臭味可减少80%以上，故预测本项目污水处理站的废气可达到《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。

13.1.3.4噪声

该项目使用期主要噪声源包括：消防水泵、给水泵站、冷却塔、污水处理站鼓风机、电梯间设备等运行时产生的噪声，噪声源强65～90 dB(A)，采用点声源距离衰减公式和噪声叠加模式预测对距离最近的边界噪声影响和运营期对距离最近的环境敏感目标的影响。

预测结果：各设备噪声对厂界的影响值和叠加值均满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的工业企业厂界环境噪声排放限值（2类）昼夜间限值，各噪声源对最近环境敏感目标本院内住院病房的影响满足GB3096－2008《声环境质量标准》2类、4a类昼夜间限值。不会对周围环境及本院住院病房造成明显不利影响。

13.1.4外环境对本项目的影响分析

根据对项目周围2km范围内踏勘、调查当地企业主管部门，选址周围没有大的污染源、高架源及污染物排放情况的工厂和企业。本项目外环境影响主要是交通噪声影响，即北侧规划台儿庄南路，东侧规划吉兆路，两侧均为交通干线，类比相同等级、类似流量的天津市河西区白云山路监控资料，预计台儿庄南路和规划吉兆路昼间交通噪声分别约为70.7dB(A)、夜间为61.5 dB(A)左右。

预测吉兆路一侧交通噪声对本项目最近的住院病房影响值为：昼间53.7dB(A)，夜间44.5dB(A)，符合GB3096-2008《声环境质量标准》（4a类区）昼间标准限值的要求。

为进一步降低交通干线一侧噪声对门急诊住院楼的影响，保证住院病人正不受影响，建设单位应采取一定措施，减少对临路病房的影响。

13.1.5总量控制及“以新带老”分析

原天津市胸科医院主要环境问题是：污水处理站处理工艺简单，处理后的污水不能满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求；原医疗废物暂存场所规模小，管理不规范；原环境管理方面存在环境管理人员岗位设置不明确，职责不分明，没有起到很好的环境监督和管理作用。

本次改扩建将通过“以新带老”解决以上问题，具体措施为：
  （1）拆除原有污水处理站，新建一座污水处理站，增大处理设施规模，对医疗污水进行生物氧化处理＋消毒工艺处理。使处理后的污水能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求；

（2）后勤附房内设50m2医疗废物暂存场所，医院设专人对医疗废物按照中华人民共和国国务院令2003年第380号《医疗废物管理条例》进行规范化管理；医疗废物收集后交由资质单位进行处理；

（3）在环境管理方面，医院设专职人员进行环境管理工作，贯彻本院及上级机构有关环境管理的要求，同时市、区环保局的指导与监督检查，做好本院的环保工作。

迁址新建前后，涉及到本项目的污染物总量控制指标变化情况见表13-1。

表13-1   污染物排放量汇总表    t/a

| 污染物 | 原 有 排放量 | 污染物 增减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 0.031 | +0.271 | 0.302 |
| SO2 | 0.064 | +0.515 | 0.579 |
| CODcr | 28.17 | -14.16 | 14.01 |
| 氨氮 | 1.61 | -0.02 | 1.59 |
| 危险废物 | 98.64 | +11.16 | 109.8 |

13.1.6项目节能措施分析

为了贯彻《中华人民共和国节约能源法》和《天津市节约能源条例》充分有效地利用能源，提高能源利用率，保证城市建设与发展相协调。根据本项目实际情况，应重点考虑建筑物的形式、结构、采暖通风、采光照明、建筑材料和机电设备的选型，以及项目建成后的管理等方面的节能措施，并提出相应得节省措施。

13.1.7公众参与

为了解建设地区公众对本项目的意见，按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护总局环发[2006]28号（关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知）的有关规定，由建设单位组织实施公众参与并将调查结果及时反馈评价单位。

建设单位在项目施工工地进行公示。

建设单位在大纲、报告书编制期间，已在评价单位网站公示了有关信息内容（http://www.cdctj.gov.cn/main/shownews.php?tblName=A0015_3&storepk=36&newsid=18953）。

在编制报告书过程中在评价单位网站第二次向公众公告（http://www.cdctj.gov.cn/main/shownews.php?tblName=A0015_3&storepk=36&newsid=19205）。

以上三次公告均没有人对本项目建设提出反对意见。

## 13.2建议

13.2.1尽快落实该区域污水管网及污水处理站的建设工作，处理量应能满足本项目废水的产生量，同时建立废水处理应急措施，避免废水超标排放。

13.2.2对于放射性物品、氧气、麻醉品、毒品以及其它有毒有害化学品及危险品应按有关规定储存和领用，杜绝“事故”发生。

13.2.3为使本项目的环境管理工作更为规范化、制度化，提高医院形象，建议天津市胸科医院建立ISO14001环境管理体系。

目录

前言	1

1．总论	1

1.1评价目的	1

1.2编制依据	2

1.3环境问题识别与筛选	4

1.4评价重点	5

1.5评价因子	5

1.6 评价工作等级	6

1.7评价标准	8

1.8评价范围	11

1.9环境保护目标与控制目标	11

2．工程分析	12

2.1 建设项目名称、地点、性质	12

2.2建设地址及现状	12

2.3建设单位现基本情况	13

2.4主要工程内容	14

2.5公用及辅助设施	18

2.6项目迁址新建前后规模变化情况	22

2.7主要污染物及治理措施	24

3．拟建地区环境概况	31

3.1 地理位置	31

3.2 自然环境概况	31

3.3 社会环境概况	32

3.4建设地区环境质量调查、监测与评价	33

4．施工期环境影响评价	34

4.1施工扬尘环境影响分析	34

4.2施工期噪声影响分析	36

4.3施工期水环境影响简析	39

4.4固体废物环境影响简析	39

5．运营期环境影响评价	39

5.1废气对环境影响简要分析	39

5.2水环境影响评价	44

5.3固体废物对环境的影响分析	50

5.4噪声对环境影响分析	52

6. 外环境对本项目的影响分析	56

7．项目规划符合性分析	57

7.1项目选址可行性分析	57

7.2平面布局合理性分析	58

8.环保控制措施	59

8.1施工期环境保护措施	59

8.2使用期环境保护措施	61

9．污染物总量控制分析	65

10．环保投资及采取节能分析	66

10.1环保投资	66

10.2项目节能措施	66

11．公众参与	68

11.1公众参与的目的	68

11.2公众参与的内容与方式	68

12．环境管理与环境监测	69

12.1目的	69

12.2环境管理计划	69

12.3环境管理与监测计划	70

13．结论和建议	70

13.1结论	70

13.2建议	76

附件1：天津市发展和改革委员会文件津发改社会[2008]541号“关于天津市胸科医院迁址新建项目建议书的批复”；

附件2：天津市卫生局文件津卫政函[2009]29号“关于同意市胸科医院重新调整基本建设发展规划的批复”；

附件3：天津市规划局行政许可事项选址意见书；

附件4：天津市胸科医院迁址新建项目环境影响评价报告书技术评审会专家评审意见；

附件5：天津市胸科医院迁址新建项目环境影响评价大纲技术评审会纪要；

附件6：津环评估意见[2009]062号“关于天津市胸科医院迁址新建项目环境影响评价大纲的技术评估意见”；

附件7：第一次网上公众参与；

附件8：第二次网上公众参与；

附件9：天津市城市基础设施配套办公室“关于天津市胸科医院迁址新建项目排水出路说明”；

附件10：天津市胸科医院承诺书；

附件11：医疗废物委托收集处理协议；

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：项目总平面图；

附图3：项目效果图；

附图4：项目周围环境简图；

附图5：选址现状实拍图；

附图6：选址周围环境实拍图；

附图7：选址周围环境实拍图；

附图8：项目所在区域规划总平面图；

附图9：工地公示照片；

附图10：地下室平面图。

# Text boxes

污水处

理站

纪庄子污水处理厂

病  房

门  诊

医护技人员

绿化及道路喷洒洒

食堂

空调补水

二氧化氯发生器

化验室污水（洗刷污水）

接触消毒

沉淀池

生活及医疗污水

隔栅

调节池

生物接触氧化法

放射性污水（衰变后）

纪庄子污水处理厂

排放

污泥浓缩池

污泥消毒

专职（或兼职）人员

环境管理

区监测站

环境监测