| 编号 No. | tg-1 |
| --- | --- |
| 名称 Name | 托辊系列产品 Carrying rollers |
| 简介: Brief; | 1公司托辊组：本公司生产的托辊组种类全，使用范围广，品质卓越。分有各类槽形托辊组，各类平行托辊组，各类调心托辊组，各类缓冲托辊组。按材质分为胶辊、瓷辊、尼龙托辊及绝缘托辊。其尺寸均能满足TD75型胶带机安装要求，特殊情况尺寸可注明订购。槽形托辊有普通型、前倾型、快换轴承型、吊挂型、变槽角型、过渡型、V型等；平行托辊有普通型、梳型、前倾型、钢胶型、螺旋型等；调心托辊有通用型、摩擦可逆型、强力型、锥型、螺旋型、组合型等；缓冲托辊有弹簧板型、缓冲圈型、强力缓冲型、可调弹力型、吊挂型等。各类辊子的结构先进，性能可靠，辊皮用材经严格挑选，采用优质专用焊管，有严格公差要求。轴材料采用冷拔圆钢，轴承座采用优质钢板冲压，密封结构采用PDC型，三道密封装置，防尘、防水性能均优于国家相关标准。装配后辊子强度好，经向跳动量小，旋转阻力小，重量轻，能耗低，使用寿命长，一般均超过30000小时。 |

滚筒系列配件

滚筒组分传动滚筒组和改向滚筒组，传动滚筒是传递动力的主要件，滚筒组有光面、胶面，胶面形状又可分成光面胶，人字胶及菱形胶，以适应不同工艺需求。改向滚筒分成光面胶和光钢面两种滚筒按结构形式分为轻型、中型和重型系列。所有滚筒采用整件式轴承座，润滑脂润滑。滚筒轴材料采用45钢，轴承座有铸铁件铸钢件，筒体采用焊接件。滚筒结构合理，选型方便，性能可靠，使用寿命长。正常使用条件下可达5~10年免维护。

保定中博工矿机械有限公司（输送设备）制造厂生产的RCT系列永磁滚筒亦称磁滑轮或干式大块磁选机。其内部采用高性能硬磁材料组成复合磁系，具有磁场强度高、深度大、结构简单、使用方便、不需维修、不消耗电力，常年使用不退磁等特点。可用于水泥、磁选、矿山、钢铁、化工、耐火材料、垃圾处理等行业的选铁。与DT－75型、AD－80型通用固定式皮带输送机配套使用代替主动轮，也可与专用皮带输送机制造配套。

电动滚筒作为皮带运输机和提升等设备的动力。广泛应用于矿山、冶金、化工、煤炭、建材、电力、粮食及交通运输等部门。我厂生产的电动滚筒有定轴齿轮、行星齿轮摆线针输三种传动形式，安装型式有电机内置、外置和移动式，电机内置时有油冷和油浸两种型式，由于电动滚筒与一般减速机构相比，具有结构紧凑、重量轻、密封性好、安装方便等优点，深得客户的欢迎。主要包括YD齿轮滚筒，DYI齿轮滚筒，QD转型摆线滚筒，YBT摆线内置滚筒，JZ、JZN型大功铝滚筒，JX型大功率滚筒，WBT摆线外置滚筒，WDT型外装式滚筒。

支架等其他配件

TD 皮带输送机

一、 用途和特点

td型通用固定式带式输送机的主要特点是托辊安装在固定的机架上，机架是落地式的，因而它广泛用于冶金、煤炭、水电、矿山等部门中用来输送散装物料或成件的物品，可以单机使用，也可多台与其它输送机组成输送系统。

结构组成：主要有输 送带、驱动装置、滚筒、托辊、拉紧装置、卸料等装置组成。

安装形式可分为：水平、倾斜、凸弧、凹弧、曲线五种。

| 型号 Type | 胶带宽度(mm) Width of rubber belt | 托辊形状 Shape of supporting roller | 槽形 Shape of trough |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| TD75 | 500 | 78 | 97 | 156 | 122 | 156 | 191 | 232 |
| TD75 | 600 | 131 | 164 | 264 | 206 | 264 | 323 | 391 |
| TD75 | 800 |  | 278 | 445 | 348 | 445 | 546 | 691 |

DJ型大倾角胶带输送机

大倾角胶带输送机 DJ型大倾角胶带输送机为一般用途的散状物料连续输送设备，采用的是具有波状挡边隔板的输送带(裙边输送带,裙边隔板输送带)。因此特别适用于大倾角输送。 DJ型大倾角胶带输送机可用于煤炭、化工、建材、冶金、电力、轻工、粮食、港口、船舶、热电等行业，在工作环境温度1` 为-15℃-+40℃的范围内输送堆积比重为0.5-2.5t/m3的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物料，如：高温、具有酸、碱、油类物质或有机溶剂等成份的物料，需采用特殊的输送带。输送倾角0°-90°范围内。用DJ型大倾角胶带输送机输送散状物料，能大量节省设备占地面积，彻底解决普通花纹胶带输送机所不能达到的输送角度。机械化带式输送机输送物料，总体投资费用低，可节约投资费用的20%-30%，建材、煤炭行业效果更好。 DJ型大倾角胶带输送机与普通式输送机、斗式提升机、刮板输送机比较，其综合技术性能都非常优越。输送量大，可达6000m3/h，垂直提升高度可达200m。在垂直输送物料时，物料粒度最大可达200mm。从水平到倾斜（或垂直）能平稳过渡。能耗低、结构简单、维护方便。胶带强度高，使用寿命长。 DJ型大倾角胶带输送机兼有通用带式输送机结构简单、运行可靠、维修方便等优点，近年在大提升高度、大输送量等方面全面发展，使其应用范围更为广泛。