石笼网安装技术：

- 材料运输

格宾网是机织网，经过选丝、织网、剪片、勾边、检验等一系列程序编织而成。格宾网可以是 卷状的，也可也将笼子压缩、打包，以便于工人将处理装箱和装船，绑丝以卷的形式提供。最 好将格宾网放入干燥的环境中，绑紧，便于装船。

- 安装要求：
将折叠好的格宾置于平实的地面展开，压平多余的折痕。将前后面板、底板、隔板立起到一定 位置,呈箱体形状。相邻网箱组的上下四角以双股组合丝连接;上下框线或折线,绑扎,并使用螺 旋固定丝绞绕收紧联结。石笼网由隔板分成若干单元格,为了加强网垫结构的强度,所有的面板 边端均采用直径更大的钢丝。将数件空格宾放置于平地,将其联结在一起.在有下层网箱组的情 况,绑扎上层网箱组间相邻边的底线框时,必须将下方网箱组面层框线或网片绑扎在一起,用螺旋 固定丝搅扰收紧,以求连成一体。将网盖向下折,拉到位并与前板、侧板及隔板绞合在一起。
（3）安装程序：

用大约长于边丝1.5倍的绑丝绑扎。笼子边丝的最长一般不得超过1米。所有的面板边端均采用 直径更大的钢丝。将相邻网箱组的上下四角以单股或双股组合丝连接， 双股间距不大于300mm 。上下框线或折线,用绑丝螺旋固定绞绕收紧联结绑扎，边缘末端的间距最大为100mm。可用钳 子将绑丝固紧。绑扎时需注意保护网丝表层的涂层，不要将其损坏。如客户需要，我们可派专 业人士前往指导。

（4）地基准备
石笼网需放在按施工图设计平整好的坡面或开挖好的基坑中。将基坑或坡面整平，在上面略不规则地洒上符合工程规范的松散的土壤和相应的植物。地基周围的排水装置需做合理的测量（如符合工程项目的土工布、排水结构等需起作用）。在护坡结构中，石笼网侧面也可以安装符合要求的土木用纺织品。

（5）安装及材料
地基准备好后，把预先安装好的没有装材料的石笼网放在适当的位置，沿边把各个部分连接起来，形成连续统一的整体。需装入的石料要符合相应的采石规则，可用采取破石机械破解超大粒径石料来满足需要。石料需坚硬、棱角圆滑、具有耐久性，这样石料浸泡在水中或暴露在烈日等恶劣环境中，才不至于崩裂。石料应该在100mm至200mm之间，公差为±5%，不要暴露于表面。另外，石头最大不要超过250mm，最小不小于50mm。1m高的石笼网装入300mm高的石料，0.5m高的石笼网装250mm高的石料。将石料充填到网箱中，一般每层厚度控制在30cm左右，并适当捣实，表面叠放平整(图)。如箱笼厚度在30cm以下的，可一次性进行填料。装石料时注意不要破坏PVC涂层。石笼石料装填过程中采用机械和人工相配合的施工方法,首先用机械装填料不超过石笼高度的1/2,再用人工将周边的块石摆放整齐,用细石填缝密实，然后再继续装料。建议小石料填缝应主要在内部,外露面不宜用小石料,护坡工程石笼填料粒径可以小一些,防洪工程石笼挡墙填料粒径可以大些。图为1m高的石笼网填石图。石笼网安装在墙底需要露出两面，加筋垂直装在侧面。0.5m高的石笼网用在护坡工程中不需在内部加入钢筋定在需安装多层石笼网的时候，每层装入大约25-40mm，顶层表面需平整，留有最小缝隙。确保顶层的隔断易安装连接。

（6）封口
将石料合理装入网中，基本平整、留有最小空隙后，覆上网盖，将网盖与网身接触的框线按规定进行绑扎。以便将单个石笼和其它相邻石笼连接在一起。注意不要损坏网丝和PVC涂层。网盖上凸出的边丝需要将其在周边绕两圈，将边缘绑紧。盖子需要与网身及各部分隔断绑牢固。同时相邻网盖间也要绑好。最后，网子上末端所有突出的尖锐的部分都要尽量弯向笼内，使其平滑美观。

石笼网安装步骤：

1、笼网错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝;
2、将石笼网四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时) 或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时) 螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm ;
3、当在已完成的底层网上面安装石笼网时,应用绑线沿新装石笼网下部边框将其固定在底层的石笼网上,同一层相邻的石笼网也应用绑线相互系牢,使石笼网连成一体
4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止石笼网变形,相邻两个石笼网(包括同一石笼网的相邻格室) 的填石高差不应大于35 cm ;
5、石笼网安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷;
6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8～20 cm 之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形;
7、在石笼网内填卵石时,外露面应用粒径不小于10 cm 的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2. 5～3 cm 高,以便为沉陷留有余地;
8、石笼网内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50 mm ,绑锁方法如2. 3
9、在砌筑好的石笼网上铺填10～15 cm的腐植土,以便植被生长。
10、安装完毕可以休息了.

石笼网的保养和维修方法：

石笼网的使用寿命取决于网格的质量、石料的耐久性、填料的稳定性。
 经过包塑、镀锌等防腐处理后的石笼网不同于其他挡土墙，因为它一般不受到化学腐蚀。
 在安装过程中或打开的情况下，审查塑胶，可能是由于外部因素部分损害。从表面的受损迹象和试验数据表明，这种损害只是局部的、临时的，不会导致网面整体性的崩溃。设计钢丝网网格时是不用考虑网格整体结构的承受力的，局部损坏不会影响整体的承受力。
 石笼网防护结构是在其本身重力的作用下进行安装的。这样做石笼网的重量将逐渐增加，同时尚未填补的空间将会减少。当在软土地基上安装时，可以安装多一些，以加强防护作用。
 石笼网的网孔结构能允许植被生长，从而能够保持生态完整。