在线检测COD的三种常见方法

市面上常见在线检测COD有三类方法：重铬酸钾比色法、非分散红外吸收法（TOC）、紫外（UV）法（参考中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T353-2007）。非分散红外吸收法（TOC）、紫外（UV）法在水质比较复杂的情况下zui大误差能超过50%。一般适用比较简单，稳定的水质，（参考中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T353-2007）；重铬酸钾比色法为中国国家传统标准方法，适用于中国废水比较复杂、不稳定的水质。（参考中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T353-2007）。

在线COD检测仪作为废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药、地表水及污染源排放等环境监测领域必备的检测工具又以其独有的优势而存在，下面我们以玖久仪器公司的SO412系列在线COD检测仪为例对这三种方法进行简单的分析：

重铬酸钾法采用国家标准GB11914-89水质-化学需氧量测定（重铬酸钾法）水样、重铬酸钾、硫酸银（催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分）和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃，在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色，颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系，仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。

TOC法即总有机碳分析仪是将处理后的定量水样燃烧，完全氧化其中的有机成份，再使用红外法测定其生成的CO2浓度，直接得出TOC值，进而通过相关性转换成COD值。

UV法用于表征水质COD，即水样中特定的溶解态有机物对特定波长(254nm)的紫外光有较强吸收，在测量吸光度后再通过相关性可转换成COD值。它比较适用于无悬浮颗粒、成份稳定、无色透明的水体，

UVCOD 测量方法：UV紫外吸收法

测试量程：（0 -200）mg/l,（0-500）mg/l,（0 -1000）mg/l三档量程可选

最大测试量程：0-5000mg/l（自动稀释后）

检测下线：0.1 mg/l； 分辨率： <0.01mg/l； 准确度：标准溶液 <10%；水样<15%

重现度： < 5%； 量程漂移：±5%F.S.； 无故障运行时间：≧720h/次

CODCr 测量方法：重鉻酸钾高温消解，比色测定 （国家标准GB 11914-89）

测试量程：（0 -200）mg/l,（0-1000）mg/l,（0-2000）mg/l,（0 -5000）mg/l四档量程可选

最大测试量程：0-40000mg/l（自动稀释后）；抗氯离子干扰：最大5000mg/l

检测下线：8 mg/l；分辨率： <1mg/l； 准确度： 标准溶液 <5%；水样<10%

重现度： < 3%； 量程漂移：±3%F.S.；无故障运行时间：≧720h/次

消解温度：165℃，可设定；消解时间：15min，可设定

以上产品简单介绍到这里，感兴趣的朋友，欢迎您对我们的产品提出宝贵的指导意见。