五环监函〔2016〕15号

关于新疆华宝天然生物科技股份有限公司年加工1000t辣椒提取物项目环境影响报告表的批复

新疆华宝天然生物科技股份有限公司：

你公司上报的《新疆华宝天然生物科技股份有限公司年加工1000t辣椒提取物项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请批复的报告均已收悉，经组织专家审查并研究，批复如下：

一、你公司拟在五家渠经济技术开发区北工业园区内中小创业基地投资建设年加工1000t辣椒提取物项目，主要建设内容包括：萃取车间、辣椒车间、原料库房、成品库、地下溶剂库、车间配电室、办公室等，厂房均租赁北工业园区中小创业基地厂房；生产规模为：年生产辣椒红色素1000t，辣椒精300t，辣椒粕13500t，项目总投资4565.38万元。该项目在符合《五家渠经济技术开发区中小企业创业基地一修建性详细规划环境影响报告书》及审查意见有关要求，且认真落实《报告表》中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度考虑，同意项目实施。

二、项目在建设运行过程中应认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并做好以下工作：

（一）加强项目运营期间废水污染防治工作。运营期间车间清洗废水和生活污水，经厂区地埋式一体化污水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二标准要求后，排入园区污水管网。同时，加强污水处理设施运行管理，确保正常运行。

（二）落实废气污染防治措施。项目区生活取暖和生产供热依托园区配套建设的1台1t/h燃气热水锅炉和1台2t/h燃气蒸汽锅炉，建设单位必须加强运营期锅炉维护运行管理，确保运营期间锅炉烟气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）燃气锅炉排放标准要求后，通过15m高烟囱排放；配料车间和生产车间的设备应选用无泄漏的密封装置，确保生产过程中逸散的正己烷、乙醇等无组织废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。

（三）项目生产过程中设备须采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，避免对周围环境产生不利影响。

（四）落实固体废物污染防治措施。项目运营过程中产生的辣椒粕及时外售，并设置规范临时存储场所；溶剂包装等须集中贮存，并定时运至有资质单位回收处理；职工生活垃圾应及时清运至集中垃圾站处理，所有固体废弃物不得随意排放。

（五）建设单位应高度重视环境安全工作，重点做好环境风险防范工作。制定并落实具体可行的环境风险应急预案、减缓措施及物资准备，确保安全生产运营。

（六）切实做好厂区绿化工作，以降低对周围环境的影响，同时美化环境。

三、该项目要严格执行国家环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序向我局申请环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入生产。我局负责对该项目的建设及运行全过程实施环境监督管理。六师环境监察支队负责不定期检查。

五家渠市环境保护局

2016年5月23日

抄送：兵团环保局，五家渠经济技术开发区管委会，新疆天地源环保科技发展有限公司，环境监察支队。

五家渠市环境保护局                   2016年5月23日印发