山东华誉机械设备有限公司

核桃生产线介绍

缔造卓越的机械设备企业，提供优质的产品和服务。

华誉—愿与您携手共创美好明天

- 山东华誉机械设备有限公司介绍

山东华誉机械设备有限公司是一家现代化、标准化、专业化、规模化的食品机械和制冷设备的制造和安装企业，它坐落于黄河之滨，风光秀丽的汉孝子董永的故乡——滨州市博兴县。

1.食品机械系列

山东华誉机械设备有限公司食品机械系列，依托现代化的管理理念，结合食品机械先进生产管理经验，秉乘“以人为本，科技创新”的企业宗旨，不断开拓进取，倡导“服务引领未来，共赢创造价值”的企业理念，“强度求精度、科学加专业”的管理模式，为生产优质产品提供了必要条件。

我公司的产品有：净化设备、果蔬生产设备、屠宰加工设备、输送设备、车间非标器具设备、制冷设备和各种厨房设备。

另外我公司是新疆农科院在内地指定的唯一一家食品机械生产厂商。先后与新疆农科院合作研制开发了大型的核桃生产线、核桃生产线、葡萄干生产线等一大批符合当地林果特色的蔬果加工机械设备。并且得到客户的一致好评。

我公司自成立之初便组建了一支现代化、高效率、高服务质量的销售和售后服务团队，目前我公司生产的产品已销往全国各地及欧美地区，并成功为国内外许多大中型食品加工企业设计制造和安装了大批流水线工程，并建立了长久良好的合作关系。市场的认可，客户的满意，是公司前进的动力，优质的产品和完善的售后服务使您绝无后顾之忧。

2.工程案例

- 核桃生产线功能与特点介绍

此条生产线是我公司研制生产的集原料提升、去青皮、青皮分离、核桃清洗、分拣、青皮提升、网带输送、核桃分级于一体的核桃生产设备，生产效率高，清洗干净，能很好的满足生产厂家对核桃的生产要求。

工艺流程：皮带提升→核桃去皮→青皮分离→核桃清洗→核桃分拣→网带输送→核桃分级。

核桃生产线由原料提升机、去青皮机、青皮分离机、核桃清洗机、青皮提升机、核桃分拣机、网带输送机、核桃分级机等组成。该组合可有效去除核桃青皮，去皮效果好。

生产过程描述：

待去皮的核桃放入提升机料斗，通过裙带皮带提升至核桃去皮中，经过去皮机上的刀片的作用，去除青皮。去过青皮的核桃进入青皮分离机中，通过毛刷、蛟龙的作用使核桃和青皮分离，分离的青皮通过青皮提升机运出工作区域。分离的核桃进一步进入清洗机中，通过毛刷等去除褶皱内不易去除的青皮。清洗过后的核桃进入分拣机中，通过人工再次筛选，去除破损的核桃。经过人工挑选的核桃进入分级机中，按照大小分级别区分。

- 核桃生产线技术参数

- 设备规格：  16米×1.3米

- 最高设备：     2.4米

- 设备总功率：  25KW

- 设备生产能力： 每小时2吨

- 混级率：       小于10%

- 洗净率：    大于95%

- 破损率：    小于3%

- 吨料水耗：1.5m3/h

- 原料提升机

外形尺寸：4350x650x3600㎜

生产率：6T/H

电机参数：2.2KW（减速器）

- 核桃去青皮机

外形尺寸：2002X1240X840

机架尺寸：2002X1240X2360

生产率：6T/H

电机参数：4KW（减速器）

- 青皮分离机

外形尺寸：3000x1070x1050

机架尺寸：3000x1850x1610

生产率：6T/h

电机参数：3KW（减速器）

耗水量：6.3m3/h

- 核桃清洗机

外形尺寸：3065x1020x1565

生产率： 6T/h

电机参数：4KW(电机)+3KW（减速器）

水泵参数：ISG40-160  3KW（两台）

- 分捡机

外形尺寸：3000x1050x1000

生产率： 6T/h

电机参数： 2.2KW（减速器）

- 青皮提升机

外形尺寸：4350x650x3600㎜

生产率：5T/h

电机参数：1.5KW（减速器）

- 网带输送机

外形尺寸：3000x650x200㎜

生产率：5T/h

电机参数：1.5KW（减速器）

生产线材质介绍：

- 小提升机：皮带材质为pp绿色皮带

护板、料斗为碳钢材质。

框架为碳钢材质。

2.2kw涡轮蜗杆减速机

- 去青皮机：壳体材质为碳钢钢板。

刀片为304不锈钢板。

4kw涡轮蜗杆减速机。

3.青皮分离机：壳体材质为碳钢钢板。

刀片为304不锈钢板。

3kw涡轮蜗杆减速机

4.核桃清洗机：壳体材质为碳钢钢板。

毛刷直径150.

3kw涡轮蜗杆减速机

3kw离心式水泵

5.核桃分拣机：主体框架均采用碳钢材质的管材与板材

2.2kw涡轮蜗杆减速机

6.青皮提升机:  主体框架均采用碳钢材质的管材与板材

1.5kw涡轮蜗杆减速机

注：所有水管路均为直径50厚度1.5mm304材质不锈钢圆管。

公司地址：山东省博兴县店子工业园

电话：   0543-2450666  2450777

传真：   0543-2834900

邮编：   256508

网址：   http://www.huayu88.com

Email:   gang2804@163.com