广西新宇建设项目管理有限公司

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：星星500kw直流电机控制系统技改项目、星星500KW直流电机技改项目、星星榨机行星减速机技改项目、星星压榨机组安装技改项目、星星2700M2蒸发罐技改项目

项目编号：GXXY-2019157

采购人：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司

采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

2019年5月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	14

第四章  投标人须知	38

一    总  则	42

二    公开招标文件	45

三    投标文件	46

四    投标	50

五    开标、资格审查与评标	50

六    合同授予	54

七    其他事项	55

第五章  投标文件格式	56

第六章  合同条款及格式	71

# 第一章  公告

公开招标公告

广西新宇建设项目管理有限公司受广西农垦糖业集团星星制糖有限公司委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等规定，现就 星星500kw直流电机控制系统技改项目、星星500KW直流电机技改项目、星星榨机行星减速机技改项目、星星压榨机组安装技改项目、星星2700M2蒸发罐技改项目 项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:星星500kw直流电机控制系统技改项目、星星500KW直流电机技改项目、星星榨机行星减速机技改项目、星星压榨机组安装改项目、星星2700M2蒸发罐技改项目

二、项目编号：GXXY-2019157

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及预算金额：

| 标段 | 采购内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 星星500kw直流电机控制系统技改项目，具体内容详见招标文件及货物需求一览表。 | 1611669.45 | 具体金额以经审计的招标控制价金额为准。 |
| B分标 | 星星500KW直流电机技改项目，具体内容详见招标文件及货物需求一览表。 | 1675467.37 |  |
| C分标 | 星星榨机行星减速机技改项目，具体内容详见招标文件及货物需求一览表。 | 5101200.00 |  |
| D分标 | 星星压榨机组安装改项目，具体内容详见招标文件及货物需求一览表。 | 5469649.31 |  |
| E分标 | 星星2700M2蒸发罐技改项目，具体内容详见招标文件及货物需求一览表。 | 2983181.20 |  |

五、合格投标人的资格要求

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不接受未购买本招标文件的投标单位投标；

4、各投标人可同时投A、B、C、D、E分标中的五个分标，但只能中1个分标。评标时按A→B→C→D→E顺序评审。

六、招标文件的获取：

1、报名时间：2019年5月31日至2019年6月6日正常工作时间内(节假日除外)。

2、招标文件发售时间：2019年5月31日至2019年6月6日正常工作时间内(节假日除外)。

3、发售地点：广西新宇建设项目管理有限公司（广西南宁市青秀区佛子岭路18号德利-东盟国际文化广场B1栋十九楼1909室）

4、售价：招标文件工本费每套250元，招标文件不代办邮寄，不提供电子版招标文件，招标文件售后不退。

5、报名提供资料：由报名企业拟派的法定代表人或其授权委托人携带授权委托书原件（委托代理时提供）、身份证原件及复印件、营业执照副本复印件进行现场报名（复印件需加盖单位公章，报名时提供原件核查，资料复印件必须与原件一致。）

七、投标保证金：

投标保证金（人民币）：A分标：人民币20000.00元；B分标：人民币20000.00元；C分标：人民币40000.00元；D分标：人民币40000.00元；E分标：人民币20000.00元；

投标保证金应于投标截止时间前到达专用账户，到账时间以采购代理机构确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。投标保证金应在投标有效期内保持有效。投标人应将投标保证金以银行转账或网银支付形式等非现金形式，从投标人基本账户交至以下账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。办理投标保证金手续时，请务必在银行缴款单的用途栏上注明项目名称、项目编号及标段。

银行账号：4500 1604 2500 5070 0933

开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司南宁分公司

开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行

财务咨询电话：0771-6100969

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年6月20日9时30分前将投标文件密封送交到广西新宇建设项目管理有限公司开标厅（广西南宁市青秀区佛子岭玉兰路18号德利AICC写字楼B1栋19楼1902室），逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年6月20日9时30分在广西新宇建设项目管理有限公司开标厅（广西南宁市青秀区佛子岭玉兰路18号德利AICC写字楼B1栋19楼1902室）开标，投标人应派法定代表人或其委托代理人持本人身份证原件参加开标会并签到（委托代理人还应携带授权委托书原件出席）。

十、网上查询地址：

中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西糖业集团有限公司网站http://www.gxnkty.com。

十一、业务咨询：

采购人：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司

联系人：覃甲；13907795315  钟国强；联系电话：13877908089

地址：广西北海市银海区福成镇

采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

项目联系人：卢迪；联系电话：0771-5672768   传真：0771-5672768

地址：广西南宁市青秀区佛子岭玉兰路18号德利AICC写字楼B1栋19楼

监督管理部门：广西农垦集团有限责任公司战略发展部

联系人：黎业锦 ；  联系电话：0771 -2807825

广西新宇建设项目管理有限公司

2019年5月31日

# 第二章  货物需求一览表

说明

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

5、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kw直流电机 | 6 | 台 | 1、驱动电机详细参数 500kw直流电机（6台） 型号 500KW 440V 500/1200r/min 功率 500 KW 额定电压 440V 电机效率 工作制 励磁 他励220V 40A 转速 500/1200r/min 接线方式 额定电流 1236A 绝缘等级 重量 kg 冷却方式 防护等级 IP54 安装型式 制造标准 2、供货及服务范围 2.1主要供货清单 投标方应提供详细主器件供货清单，清单中依次说明技术参数、品牌、产地、生产厂家规格型号、数量等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即便本合同附件未列出或数量不足，投标方仍需在执行合同时补足。 投标方应确保合同范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。 表1.1 主器件供货清单 序号 设备名称 技术要求 单位 数量 备注 1 压榨机调速整流柜 单台柜配置清单： 智能断路器RMWI-1600A 1只 电流互感器2000A/5 2只 电压表AC500V 1只 电流表AC2000A 1只 进线电抗器2000A/9V电抗率4% 1台 可控硅及散热器KP2000A-3000V/SF17 6套 快速熔断器10F-2000A/500V 3只 调速器6RA/590C 1只 轴流风机JLF-200型（加强） 3台 励磁模块K106/Z106 2台 转换刀开关HS11-2000A/29 一台(备用柜没有) 接触器B65 2台 柜体2200*1200*1000mm 1台 台 7 6用1备 2 进线柜 内含5000A低压断路器，380V 台 2 规格2200*1000*700mm 3 低压配电柜 柜内含3套600A刀开关和600A空气开关，配套柜面电流表和电气连接排，（输蔗带和耙齿机出线，母排配电）（按图） 台 2 规格2200*1000*700mm 4 低压配电柜 低压配电柜1个，每个柜内含1套1500A刀开关和1500A空气开关1个，1套600A刀开关和1500A空气开关1个，配套柜面电流表和电气连接排。 台 1 规格2200*1000*700mm 5 电容柜 内含600A刀开关1个，400A空气开关和接触器2个，25KVAR电容10个， 台 1 规格2200*1000*700mm 6 高压户内交流金属封闭开关柜 型号：XGN2-12；额定电压：12kv；额定电流：250A；防护等级：IP4X，配套保护器。 台 1 规格2200*1000*700mm 7 低压双投配电柜 柜内含2套1500A刀开关和1套1500A断路器，配套电气连接排，（按图） 台 1 规格2200*1000*700mm 8 变压器 型号S11-2500kva-10kv/400V 台 1 油冷式 2.2专用工具交货清单 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。 3、设备技术要求 3.1总体要求 供货单位需按本标准的技术要求，完成所投设备的设计、制造、运输、仓储、安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作，安装项目包括低压配电母排，控制柜到电机的电缆。 所供设备应是技术成熟的、先进的，不得使用试验性的设计和部件。 供方必须保证所提供的设备应是完全在原厂生产的全新合格货，是在投标时所指定原厂家、原厂址生产的最新规格型号的检验合格的可靠产品。 供方应保证提供符合或优于本技术规范书和符合工业标准的优质产品，产品必须同时符合工业标准、国家有关安全、环保等强制性标准。 供货单位必须根据自己的情况对技术要求的内容，按顺序逐条应答，提出具体详细的技术数据，任何与我方要求或相关标准不符的差异必须详细说明。 本技术规范所使用的标准如与生产厂所执行的标准不一致时，按较高标准执行。 3.2主要技术标准和规范 供货方应执行现行国家标准和电力行业标准，有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。主要标准如下： GB/T3859.1-1993《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T3859.2-1993《半导体变流器 应用导则》 GB/T3859.4-2004《半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变流器》 GB/T13422-1992《半导体电力变流器电气试验方法》 GB/T12668.1-2002《调速电气传动系统 第1部分：一般要求 低压直流调速电气传动系统 额定值的规定》 GB/T3886.1-2001《半导体电力变流器用于调速电气传动系统的一般要求 第1部分：关于直流电动机传动额定值的规定》 GB/T10233-1988《电气传动控制设备基本试验方法》 GB4942.4-1993《低压电器外壳防护等级》 3.3一般要求 1）柜体采用优质冷轧钢板，有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。 2）柜体采用静电粉末喷涂工艺，经除油、除锈、磷化、粉末涂装等多道工序严格处理。耐湿热、耐腐蚀，特别适合在潮湿的环境中使用。 3）装于柜内的继电器能防止设备正常操作的振动而引起的误动作。 4）柜内使用的电器元件，如开关、按钮等操作灵活，测量仪表满足精度要求，各类声光指示信号能正确反映各元件的工作状况。 主母线和分支母线及接头，能满足长期通过电流的要求，母线选用阻燃绝缘铜母线。 6）空气开关和熔断器的容量满足长期工作电流的要求，且满足各级选择性的要求。 7）柜内接线采用具有足够绝缘强度的450/750V塑料铜芯导线，导线两端采用压接式连接件，接线端用编号套管。 8）速度控制：采用测速机反馈，速度环采用PI（比例-积分）调节，测速标准为100:1，测速精度为0.1%。速度给定可通过控制柜面板或操作台的电位器或按钮给定调节。 9）电流调节：具有自适应电流环，采用PI（比例-积分）调节，电流环具有自整定功能。 10）励磁回路具有闭环电流控制方式和开环的电压控制方式。电机由零速到基速是恒转矩调速方式，基速以上为恒功率调速方式。 11）所有参数都可采用软件，通过串行口或面板上的按钮和液晶显示器调节完成。 12）中标方须协助投标方对旧柜子进行改造，以适应自控系统对旧柜子的控制要求。 3.4电气运行要求 压榨机调速柜运行方案为六用一备（按图），备用柜经转换开关可替代任何一套主用柜进行控制电机。 压榨机调速备用柜投入使用时，应能够接收原主用柜的自动控制信号进行自动控制。 备用柜与主用柜转换使用的转换开关应尽量排布在一起，投标方应提供一份柜子转换时所需要转换的线路的清单及实施方案，达到不影响自动控制。 调速柜须提供DCS控制接口，可以通过DCS调节喂料器电机和榨机电机的速比； 3.5保护要求 1）保护 电动机速度控制装置具有以下保护功能：短路、反时限过电流、励磁故障、速度反馈故障、电动机过热、晶闸管触发电路故障、零速检测、停止逻辑、堵转保护、电机过速、电机电枢过电压、三相电源故障、电源频率超出范围、电流互感器故障。 主断路器具有短路保护和过流保护，且主电路配备交流阻容吸收回路，以抑制瞬变过电压。晶闸管配备阻容保护，各晶闸管串接快速熔断器作为短路保护。 2）监测和诊断 电动机速度控制装置面板上具有发光二极管显示电路状态。 人机接口界面监测系统状态，发生故障时故障的诊断完全计算机化，电动机速度控制装置将锁存第一故障，在数字液晶显示器自动显示。 本控制柜面板和操作台上设有声光报警信号，具有报警指示信号、励磁电流、电枢电流、转速等主要监测仪表。 3.6通信及界面要求 调速装置控制系统采用数字控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过柜面上按钮及开关控制，可进行就地人工启动、停止电机，可以调整转速；500功能设定、参数设定等可采用中文/英文。柜面至少设有电源电压、电源电流、电机电压、电机电流、励磁电压、励磁电流、转速、榨机与喂料速比等参数的数据显示。其他有需要显示的参数投标方应给予明确。 调速柜提供给DCS的开关量—— 报警及故障信息： 单元柜风机故障、控制电源失电、调速柜保护动作信息等。 调速装置的状态信息： 待机状态、正常运行状态、故障状态 3.7铭牌及标志 铭牌 开关柜有耐久、清晰的铭牌，材质要求不锈钢板、铭牌包括以下内容： 制造商名称； 开关柜型号； 出厂日期； 设备名称、主要技术参数、工程识别号和重量等； 标志 在柜体表面，应标有一次接线图。 在装置内部, 尽可能在靠近电器元件的上方作标志,各电路的导线端头也标志相应文字, 所有文字符号与接线图上的文字符号一致。 |
| 商务条款 | 签订合同日期：自中标通知书发出之日起5日内。 交货期：合同生效后 90 个日历天内安装调试完毕。 交货安装地点：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司生产厂区内，在招标人指定的位置车板交货。 交货方式：现场交货（免费送货上门并安装调试）。 质保期：项目验收合格后满一年。 售后服务要求： 投标人应对所提供的设备的设计、制造、质量及消耗指标、使用性能完全负责，并对所提供的设备安装指导、配合调试及售后服务完全负责。 应提供优质的产品和服务，确保设备平均无故障工作时间不小于100000小时。 在质保期内，投标人应保证其设备的正常运行，若设备在质保期内发生质量事故，或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的材料等），投标人应承担相应的法律责任和经济赔偿。 投标人在投标文件中应写明对产品售后服务的承诺。因投标人设备质量出现的设备故障， 投标人接到故障申报后通过电话、计算机网络指导予以解决，若上述办法无法解决情况下24小时内赶到现场处理。 对需选购的与投标方设备有关的配套设备，投标方给予配合，并不发生任何费用。 投标方将长期提供设备易损件，并提供外购件供应商名单。 产品终身保修。 培训要求： （1）为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。 （2）培训计划和内容由投标方在投标文件中列出，提供培训计划表。 （3）培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。 （4）如有必要安排人员到生产厂家进行培训，投标方应为受训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通便利。 七、工厂监造、检验要求 1、投标方在合同生效日起7天内，向招标方提供合同设备的设计、制造和检验标准的目录，并协助配合设计。 2、设备在制造、处理、试验、检验过程中，招标方有权监造和见证，投标方不得拒绝。招标方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。 3、在出厂和抽样试验前10天，投标方应预先通知招标方，招标方应在5天内答复投标方是否去见证。招标方监造人员（≤3人）来回路费、住宿、餐饮由投标方负责。如招标方放弃见证，则投标方应把所作的试验以试验报告的形式提交给招标方。 4、投标方将为招标方提供下列便利： 招标方代表有权通过有关部门查（借）阅投标方与本合同设备有关的标准、图纸资料、工艺及实际工艺过程和检验记录，对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方将为投标方提供便利。 招标方人员在监造中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方代表有权提出意见，投标方将采取相应的改进措施，以保证交货质量。 5、由投标方供应的所有合同设备部件出厂时，都有投标方签发的产品质量合格证书作为交货的质量保证文件。主要设备将附全套检验记录和试验报告。 6、设备送达目的地后，投标方在接到招标方通知后将尽快赶到现场与招标方一起根据运单和装箱单组织对货物包装、外观及件数的清点检查，若有问题由投标方负责解决。招标方应在开箱检验前5天通知投标方，投标方将派人参加开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为索赔依据。 八、性能试验 投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供设备的不低于本规范书要求的检验、性能验收试验标准。 1、工厂试验 （1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。其检验记录和测试报告要作为交货时质量证明文件的组成部分。 （2）检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验及出厂试验。投标方的检验结果应满足本技术规范书的要求。 （3）出厂验收前一周，投标方通知招标方进行验收的准备。 （4）投标方应提供标准的验收、试验清单。 2、现场试验 （1）投标方派工程技术人员负责现场调试、投产的试验和检查，费用由投标方自理。在试验和检查中发现元件、部件损坏，投标方应免费负责调换，机械结构损坏，投标方免费负责修理。 （2）设备安装完成后，投标人应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。 （3）投标人应向招标人提交调试大纲（包括试验项目、试验方法、试验标准）。 九、详细的资料交付进度表 1、 一般要求 （1）投标方按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸进行编号，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(中文/英文)。 （2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，提供电子版本。 （3）投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 投标方负责编制打印所供产品的的技术规范, 并经招标方和设计方确认。合同签定后 7天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。提供最终版的正式图纸的同时，提供正式的AUTOCAD电子版本。 （4）投标方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。 （5）对于其它没有列入合同技术资料清单，但又是工程所必需文件和资料，投标方须及时免费提供。 （6）招标方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。 （7）完工后的产品与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员需进一步修改图纸，投标方对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。 （8）投标方提供的竣工技术资料为每台8套，电子版 1 套。 2 资料提交的基本要求 在合同或技术协议签订后，投标方向招标方提供下列技术文件（一式两份），并同时提供电子版本。 （1）图纸类：合同生效后7日内交付 1）系统图、原理图、组装图：表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量；主接线端子板位置、大小尺寸、材料及允许的作用力（三个方向）；运输尺寸和重量；电缆接口位置等并附有电气特性数据。 2）基础图：标明设备及其安装螺栓的位置和尺寸；作用于设备基础的静态力；接地螺栓的位置和尺寸等。 3）铭牌图：包括主要额定数据、合同编号、重量等。 （2）说明书：合同生效后15日内交付 1）安装、运行、维护、和全部附件的完整说明和数据； 2）额定值和特性资料； 3）所有附件的全部部件序号的完整资料； 4）例行试验数据； 5）表示设备的结构图以及对基础的技术要求； 6）其它适用的资料和说明； （3）试验报告：发货前1周内交付 出厂试验报告(包括主要部件及整机满载负荷试验)。 十、设计联络及技术服务要求 1、设计联络要求 （1）在项目实施阶段，招标方及委托的设计院需与招标方就项目详细工程设计共同商讨技术方案和交换资料，必要时安排联络会议。 （2）投标方在必要时邀请招标方参与投标方的技术设计，并向招标方解释技术设计。 （3）投标方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，投标方如有修改以书面形式通知招标方，以招标方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，招标方如要提出变更或修改意见，书面通知投标方，投标方给予充分考虑，尽量满足招标方要求。 (4)招标方有权将投标方设备设计、安装和技术服务方案以及投标方所提供的一切有关合同设备的资料和图纸等复印分发与招标方有关的各方。 2 、现场技术服务要求 （1）在签订合同后、提供现场技术服务前15天，中标方应提供详细的服务计划表和安装、调试重要工序表。 （2）设备在现场安装时，投标方应派人到现场安装调试，并负责解决设备在安装、调试、试运行中发现的制造及性能等方面的问题。 （3）投标方现场服务人员应满足以下要求： 1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度； 2）有较强的责任感和事业心，按时到位； 3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导； 4）身体健康，适应现场工作的条件； 5）投标方须更换招标方认为不合格的现场服务人员。 （4）投标方现场服务人员的职责 1）投标方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 2）在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见安装、调试重要工序表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经招标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。 3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的责任。 4）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 十一、包装及运输 1、投标方严格按照程序文件及质量手册对产品进行包装、贮存和交付。 2、投标方提供的货物采用新木箱包装，并对该种包装采用相应标准的保护措施。这种包装适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，确保货物安全运抵现场。 3、投标方负责设备的包装及货物到达施工现场的运输费用。 4、设备的包装、运输符合“GB/T191-2008”包装储运指示标志的规定且含装箱单（二份）、合格证（一份），技术文件（二份）。 5、投标方在每一包装箱及捆内各散装部件都有标签，注明合同号、主机（主设备）名称、本部件名称、该部件在装置图中的位置、零件号。备件及工具除注明上述内容外，另注明“备件”、“工具”字样。 6、投标方在每件包装箱的两侧用运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的国际贸易标志，以方便装卸和搬运。 7、招标方可派遣代表到投标方及装货车站检查包装质量和监督装车情况，投标方提前15天将发运设备的货名、件数、编号、发运日期、发运地及车号通知招标方。 8、若设备由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失由投标方承担责任和费用。 9、设备到达目的地后，招标方应及时清点货物件数及包装外观完整情况，并及时通知投标方，招标方对设备应妥善保管。 10、经招标方会同监理工程师对货物检测合格后，出具验收收据的日期为实际交货日期。 11、在保证期内，如由于投标方的过失或疏忽造成的设备（或部件）的损坏或潜在缺陷而动用了招标方库存中的备品备件，投标方将负责免费补足动用的备品备件。 12、运输方式：投标方自行决定。 十二、付款方式： 1.设备到达指定交货地点、验收合格后，人员进场开始安装，支付合同款30%。 2.项目竣工验收合格，乙方向甲方提供产品说明书、产品合格证、设备总装配图、零配件图、设备基础图及设备的技术资料和技术数据（一式二份）；正常使用一个月后，提供合同全额13%增值税专用发票，支付合同款30%。 3.2019/2020年榨季结束，项目设备无质量问题，支付合同款30%。 4.剩余10%作为质保金，质保期满，无任何质量问题无息支付完毕。 十三、其他说明： 投标报价为采购人指定地点的现场交货价。包括： 1、货物的价格。 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保及采购文件所要求的相关服务，以及合同的所有责任、义务和一般风险等费用。 4、必要的保险费用和各项税费总和。 十四、特别说明 （1）本招标文件作为将来合同的依据之一，投标书和将来合同需有投标单位法人授权代表页签，否则作为废标。 （2）招标方和投标人对招标书和技术资料及投标资料必须保密，未经许可不得向第三方透露。 |

B分标：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500kw直流电机 | 6 | 台 | 6台500kw直流电机采购项目的技术要求 项目内容 1、中标方根据电机设备的设计，向业主提供相关的设备安装尺寸及主要技术参数，由业主负责进行设备基础土建的施工。 2、中标方设计、制造及安装的6台500kw直流电机（满足压榨机斜调圆销式Φ850×1700mm型压榨机负荷动力，包含设备的设计、制造、运输、二次运输、设备安装、检测、调试运行、验收、培训及检验合格使用证明等相关手续办理在内的一切应提供的服务。以上制作安装内容若有遗漏，由中标方根据设备性能及安全规范负责补全，以确保设备正常投入运行，费用也包含在合同总价里面。 3、中标方提供的6台500kw直流电机的安全防护设施必须要完整，同时做好安全标识等。并符合国家相关的法律法规要求。 技术标准及要求 总体技术要求 可满足相应压榨机设备的负载试验要求，满足设备设计、制造、检查、检验、试验和验收的相关技术要求。 1.1采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护。 1.2中标方提供的设备所采用的材料能够满足工艺、生产安全要求，确保人员和设备安全，设备运行安全率100%。 1.3 电机采用强迫通风冷却的方式。 1.4电机全部采用滚动轴承和不停机加油结构，方便日常运行维护。 1.5在设计上满足安全、消防标准要求。 直流电机技术参数 2.1直流电机制作应符合GB755—2000《旋转电机 定额和性能》、GB10068—2000《旋转电机振动测定方法及限值》、GB10069—88《旋转电机噪音测定方法及限值》及GB1311—89《直流电机实验方法》的国家标准，技术参数必须满足要求。 2.2电机型号： 2.3额定功率：500kw； 2.4额定电压：DC440V； 2.5额定电流：1236A； 2.6励磁方式：他励； 2.7励磁电压：DC110/220V； 2.8额定转速：500 r /min； 2.9调速范围： 500~1200 r /min； 2.10冷却风式：IC17。 3. 直流电机技术要求 3.1运行环境温度允许在-5℃~+40℃。 3.2 电机的冷却方式为单管风（IC17），进风口在电机传动侧端盖的下方，出风口为换向器侧端盖的两侧逸出，配套7.5KW单独风机，电机防护等级为IP23。 3.3电机的安装结构型式为IMB3，即卧式底脚安装单轴伸。在电机的换向器端同时安装直流测速发电机（规格：ZYS-3A，额定转速2000r/min,额定输出电压DC110V）。 3.4励磁方式为他励，励磁电压为110/220V。电机允许强励，强励电压不得大于500V。 3.5电机的工作方式为连续工作制（S1）。 3.6电机绝缘等级为F级。采用无溶剂真空压力浸漆处理（VIP）。 3.7电机具有较强的短时过载能力（历时1min）：在基速时过载能力达到2.5倍额定电流，在高速时过载能力达到1.8倍额定电流。额定基本转速和额定最高转速之间，电机承载能力和转速成线性关系。 3.8火花等级要求：额定负载下火花不大于1.5级，过载时火花不超过2级。 3.9电机适应于三相全控桥式整流电源以及不外接平波电抗器而长期工作。电机在所有转速和负载下，所能承受的电流变化率为250倍额定电流/秒。 3.10紧急情况下，在1分钟时间内，电机的机械结构能承受运行速度超过额定最高转速20%的转速，且不发生机构损伤。 3.11电机安装6个Pt100热敏电阻，测温点为励磁绕组和换向绕组各预埋2个，前后轴承各1个。 3.12电机采用热硬性更好的银铜梯排和性能质量优良的电刷，以延长换向器和电刷的使用寿命。 3.13电机前后轴承需使用FSK等优质品牌轴承，电枢电刷需使用上海摩根（新材料）有限公司的D374N系列正品电刷。 |
| 商务条款 | 签订合同日期：自中标通知书发出之日起5日内。 交货期：2019年10月20日前完成设备供货和安装调试。 交货安装地点：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司生产厂区内，在招标人指定的位置车板交货。 交货方式：现场交货（免费送货上门并安装调试）。 质保期：项目验收合格后满一年。 六．售后服务要求： 1、 免费技术服务 （1）供方负责设备设计、制造、运输、指导调试设备至正常生产。 （2）需方对提供的设备有疑问的，供方负责在24小时内给予答复，需要来人处理的，供方应24小时内到达现场免费提供服务。 （3）供方提供的设备在安装过程中需要改造，属供方设备原因的，所需费用由供方支付。 （4）在设备安装、试运转和性能测试期间，供方需派主要技术人员到现场进行技术服务。 （5）质保期内属设计制造质量方面的问题，供方负责免费维修，质保期后实行优质优惠的终身保修服务。 2、性能担保 （1）供方必须担保：设备是全新无缺陷的，从运行之日起的12个月内，供方提供的设备部件电气、机械功能完善，全新无缺陷。 （2）外购件的产品质量合格、满足技术要求。提供外购件的生产厂、产品合格证、材质检验证书、使用说明书。 七、技术服务条件 1、 供方须在接到中标通知书后10天内向需方提供进行工厂设计需要的以下技术资料和数据资料（一式三份），包括以下内容： （1）电机的安装外形尺寸图。 （2）电机的技术资料，包括型号、规格、结构形式、防护等级、生产厂商及产品样本，并附有主电路及控制原理图。 2、供方须向需方提供如下设备的技术资料，设备出厂时必须随机交付技术资料其内容包括： （1）设备供货清单及设备装箱单（两份）。 （2）图纸目录及说明书（三份）。 （3）总装配图和各部份装配图（三份）。 （4）设备安装、运行、维护说明书（三份）。 （5）主要零部件材料的材质性能证件、部件检验、试验记录（三份）。 （6）全部随机图纸资料（三份）。 （7）需方设备的易损件、备品备件清单（一份）。 3、设备安装和维修技术文献。 （1）设备安装的技术要求，组装和安装工作的步骤和方法，所需要的工具，安装质量标准，检测工具，检测方法。 （2）维修规程，大修定期检查的规则。 4、开始运行和试运行的技术资料 （1）开始运转时检查的项目、方法和标准，使用的检查仪器和设备。 （2）试运行前需方要准备的物资器材。 八、验收标准： 1、设备验收 （1）在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验、并且每台电机出具一份电机合格的检测报告，该报告作为申请付款凭据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在报告中加以说明。 （2）货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方检验标准检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除现任在合同范围承担之外。 （3）如果实物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。 （4）需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行进度及质量检查。 （5）供方对供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。 2、效果验收 项目投产后30天进行效果验收，具体验收指标如下： （1）生产能力：满足附属设备压榨机的安全生产需要。 （2）生产安全率100%。 （3）供方要确保2019/2020榨季投入使用，正常运行，并且各项主要技术指标达到详细技术规格及技术要求，如有达不到设计要求的指标，供方负责免费改造直至达到验收标准。 （4）供方提供及安装的电机设备，具备一年的质量保证期，即2019/2019榨机开榨起正常运行满一年。 九、包装要求和运输方法 1、供方应做好货物运输的包装工作，要求包装能达到防尘、防潮、防震、防损的作用。 2、包装箱四周要有明显标识，箱外面注明设备名称、型号规格、安装地点、数量、重量、起吊方式、发货地等；交货清单与包装箱内、车上货物相符，以便进行验收。 3、设备必须具有铭牌和相应的产品说明书，铭牌中的名称与供货清单、包装一致。 装箱设备须与设备清单相符以便进厂验收，设备需视重量分件装运并做对防护，运输方法视具体情况由分供方决定。 十、付款方式： 1.设备到达指定交货地点、验收合格后，人员进场开始安装，支付合同款30%。 2.项目竣工验收合格，乙方向甲方提供产品说明书、产品合格证、设备总装配图、零配件图、设备基础图及设备的技术资料和技术数据（一式二份）；正常使用一个月后，提供合同全额13%增值税专用发票，支付合同款30%。 3.2019/2020年榨季结束，项目设备无质量问题，支付合同款30%。 4.剩余10%作为质保金，质保期满，无任何质量问题无息支付完毕。 十一、其他说明： 投标报价为采购人指定地点的现场交货价。包括： 1、货物的价格。 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保及采购文件所要求的相关服务，以及合同的所有责任、义务和一般风险等费用。 4、必要的保险费用和各项税费总和。 |

C分标：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榨机行星减速机 | 6 | 台 | 一、榨机行星减速机购销项目的技术要求 （一）项目内容 1.1甲方提供相关技术参数给乙方，由乙方参照有关行星齿轮减速器设计规范标准及机械行业设备机加工艺要求为甲方设计、制作6台900KNm榨机行星减速机。 1.2乙方设计、制造及指导安装的榨机行星减速机满足日榨量5200吨/日，包含设备的设计、制造、运输、二次运输、设备安装指导、检测、调试运行、验收、培训及检验合格使用证相关手续办理等在内的一切应提供的服务。 1.3乙方提供的设备安全防护设施必须要完整，并符合国家相关的法律法规要求。 注：以上制作指导安装内容若有遗漏，由投标人根据设备性能及安全规范负责补全，费用也应包含在里面。 （二）技术标准及要求 总体技术要求 榨机行星减速机分别配置Φ850×1700mm压榨机和Φ710×1370mm压榨机使用，可满足额定榨量5200吨/日的压榨机驱动设备设计、制造、检查、检验、试验和验收的技术要求。 1.1采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护。 1.2乙方提供的设备所采用的材料能够满足工艺、生产安全要求，确保人员和设备安全，质保期内无任何质量问题。 1.3在设计上满足安全使用性能，减速机配套独立润滑装置及浮动均载机构等。 二、设备供货范围及技术规格 1.设备用途和说明 榨机行星减速机用于驱动压榨机顶辊（连接方式：柔性联轴器），压榨机顶辊通过三星齿轮带动压榨机前、后辊及下送辊转动。6台榨机行星减速机与电机、压榨机顶辊主轴中心必须安装在同一水平中心线上，榨机行星减速机及配套电机设计生产能力要求满足5200吨/日的压榨生产能力要求。 2. 设备清单及详细技术规格和技术要求 2.1设备设计工艺技术参考参数 序号 名称 指标 备 注 1 配置压榨机型号 斜调圆柱销式Ф850×1700mm 按Ф850×1700mm榨机额定生产能力5200吨/日配置设计。 2 压榨机转速 4～10r/min 3 速比 120 4 运行时间 每年连续满负荷运行160天，每天24小时运行。 5 运行条件 满负荷 2.2设备清单 序号 设备名称 数量 备注 1 榨机行星减速机 6台 900kNm 2 稀油站 6套 按设计配套，满足设备润滑、冷油需求 3 联轴器 6套 用于电动机和减速机联接尼龙棒. 3 榨机行星减速机设备性能及技术参数 技术规格及要求（以下为参考数据，具体由供方设计，但必须满足生产需求） 3.1榨机行星减速机技术要求 3.1.1榨机行星减速机 数量：6台 规格： 900kNm 3.1.2榨机行星减速机主要技术参数要求 3.1.2.1额定输入功率：500KW 3.1.2.2输入转速：500KW:500～1200r/min 3.1.2.3传动比：120 3.1.2.4额定工作扭矩：900KN/m 3.1.2.5传动方向：正转、反转均能正常使用 3.1.2.5使用系数不小于2 3.1.2.6每台减速机设置独立的稀油润滑站，油泵电机一用一备，自带电控柜。 3.1.2.7减速机设置轴承测温元件，提供远程测温接口和就地控制柜。 3.1.3榨机行星减速机主要零部件技术要求： 3.1.3.1联轴器：材料：ZG 270-500（套配500KW直流电动机） 3.1.3.2稀油站：包括冷却器、油泵电机、连接管路等，油泵电机一用一备，油泵电机一用一备，双筒过滤器，可切换。稀油站各组件均采用知名品牌。 3.1.3.3减速机全部轴承选用原装进口SKF /FAG产品或同等知名品牌。 3.1.3.4减速机稀油润滑站自带电控柜 3.1.3.5配各种规格的专用拆检工具，共配1套。 3.1.3.6设备的安全装置及附属装置，必须满足国家有关标准规范的要求。 3.1.3.7在设计、制作时要充分考虑设备安全、节能、环保、易于操作、便于检修维护。 3.1.3.8行星减速机采用锁紧盘水平联接形式，锁紧盘规格尺寸须与榨机供应厂家配。 3.1.3.9设备性能应满足工况设计要求。 |
| 商务条款 | 签订合同日期：自中标通知书发出之日起5日内。 交货期：2019年10月20日前完成设备供货。 交货安装地点：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司生产厂区内，在招标人指定的位置车板交货。 交货方式：现场交货（免费送货上门并安装调试）。 五、质保期：项目验收合格后满一年。 六、售后服务要求： 1、 免费技术服务 （1）供方负责提供详细的设备设计、制造、安装、调试设备和培训的计划。并负责设备设计、制造、运输、安装、调试设备、培训至正常生产。 （2）供方在收到需方发出安装、调试传真3天内到达需方项目现场进行指导安装、调试。 （3）需方对提供的设备有疑问的，供方负责在24小时内给予答复，需要来人处理的，供方应2天内到达现场免费提供服务。 （4）供方提供的设备在安装过程中需要改造，属供方设备原因的，所需费用由供方支付。 （5）在设备安装、试运转和性能测试期间，供方需派主要技术人员到工地进行技术服务。 （6）质保期内属设计制造质量方面的问题，供方负责免费维修，质保期后实行优质优惠的终身保修服务。 2. 性能担保 （1）供方必须担保：设备是全新无缺陷的，从运行之日起的12个月内，供方提供的设备部件机械功能完善，全新无缺陷。 （2）提供外购件的生产厂、产品合格证、材质检验证书。 七、 技术服务条件 1、供方必须在施工前提供全部设备的设备总图、外形尺寸图。 2、供方须在合同生效后10天内向需方提供以下技术资料和数据资料（一式2份），包括以下内容： 1）设备设计能力、设备富余能力、操作参数的变化范围、完整的技术规格、操作规程。 2）完整的设备布置图（包括平面图和剖面图）。 3）所有电气设备的技术资料，包括型号、规格、结构形式、防护等级、生产厂商，并附有主电路及控制原理图。 3、供方须向需方提供如下设备的技术资料，设备出厂时必须随机交付技术资料其内容包括： 1）设备供货清单及设备装箱单（两份）。 2）图纸目录及说明书（两份）。 3）总装配图和各部件装配图（两份）。 4）设备安装.运行.维护说明书（两份）。 5）主要零部件材料的材质性能证件、部件检验、试验记录（两份）。 6）产品合格证（一份）。 7）全部随机图纸资料（两份）。 8）需方设备的易损件、备品备件清单（六份）、易损件零件图（六份）。 9）操作指南（六份）。 4、设备安装和维修技术文献。 1）设备安装的技术要求，组装和安装工作的步骤和方法，所需要的工具，安装质量标准，检测工具，检测方法。 20维修规程，大修定期检查的规则。 5、开始运行和试运行的技术资料 1）开始运转时检查的项目、方法和标准，使用的检查仪器和设备。 2）试运行前需方要准备的物资器材。 八、 验收标准 1、设备验收 （1）在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验、并出具一份证明货物符合合同规定的证书，该证书将作为申请付款凭据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 （2）货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行验收，如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方验收标准检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除现任在合同范围承担之外。 （3）如果实物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。 （4）需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行进度及质量检查。 （5）供方对供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。 2、 效果验收 项目投产后30天进行效果验收，具体验收指标如下： （1） 生产能力：满足5200吨/日榨量以上压榨机运行动力需求。 （2） 质保期内设备无任何质量问题。 （3）供方要确保2019/2020榨季投入使用，正常运行，并且各项主要技术指标达到详细技术规格及技术要求，如有达不到设计要求的指标，供方负责免费改造直至达到验收标准。 九、包装要求和运输方法 1、供方应做好货物运输的包装工作，要求包装能达到防尘、防潮、防震、防损的作用。 2、包装箱四周要有明显标识，箱外面注明设备名称、型号规格、安装地点、数量、重量、起吊方式、发贷地等；交货清单与包装箱内、车上货物相符，以便进行验收。 3、设备必须具有铭牌和相应的产品说明书，铭牌中的名称与供货清单、包装一致。 4、装箱设备须与设备清单相符以便进厂验收，设备需视重量分件装运并做对防护，运输方法视具体情况由分供方决定。 十、付款方式： 1.设备到达指定交货地点、验收合格后，人员进场开始安装，支付合同款30%。 2.项目竣工验收合格，乙方向甲方提供产品说明书、产品合格证、设备总装配图、零配件图、设备基础图及设备的技术资料和技术数据（一式二份）；正常使用一个月后，提供合同全额13%增值税专用发票，支付合同款30%。 3.2019/2020年榨季结束，项目设备无质量问题，支付合同款30%。 4.剩余10%作为质保金，质保期满，无任何质量问题无息支付完毕。 十一、其他说明： 投标报价为采购人指定地点的现场交货价。包括： 1、货物的价格。 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保及采购文件所要求的相关服务，以及合同的所有责任、义务和一般风险等费用。 4、必要的保险费用和各项税费总和。 |

D分标：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压榨机组 | 2 | 台 | 一、压榨机设备更新改造项目的技术要求 （一）项目内容 1.1招标人（或招标人协调第三方）首先将2台旧压榨机等所属设备拆除，并按中标方提供的设备基础安装图纸浇筑水泥基础，以待安装新设备。 1.2中标方按甘蔗制糖行业的有关设备设计规范及机械行业设备机加工艺要求进行压榨机及其附属设备的设计、制作、安装及调试。提供压榨机、减速机及电机的安装图纸及参数。 1.3中标方按甘蔗蔗糖分：13.5﹪；纤维分：11.5﹪；非糖分：2.5﹪；水分：72﹪的甘蔗特性；日榨量：5200吨/日生产能力，设计、制造及安装新增的2台Φ850（齿中径）×1700mm斜调圆销式压榨机，包含压榨机机架、压榨机油压顶盖、压榨机侧盖、顶梳装置、出辊梳装置、底梳装置、压榨机榨辊、榨辊轴承、下送喂料器，配置柔性联轴器，榨机系列主要设备布置如下图所示： 1.4中标方按日榨量：5200吨/日生产承载、输送能力，设计、制造及安装5台耙齿式中间输送机（2台B1700型，3台B1370型），含配套高位槽，槽体高度可满足压榨机DCS自动调速控制需要。 1.5中标方按日榨量5200吨/日的混合汁量进行滚筒筛改造（更换直径Φ1.5×3米长筛网）。 1.6中标方根据压榨机列的实际排列情况及滚筒筛的安装位置，按《GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求》的有关国家标准进行设计、制作及安装1套榨机、筛操作平台（筛操作平台含筛安装平台）。 1.7中标方根据压榨机列的工况条件、润滑点数等特性，配置、安装1套压榨机油压系统，含备用润滑油泵、供油泵、配套电器控制箱等（系统为双系统，一用一备，润滑泵最大供油压力不低于40Mpa）。 1.8中标方根据需方提供的减速机和直流电机外形尺寸、设备重量等相关图纸及参数，设计制作6件减速机和直流电机一体底座（含地脚螺栓、螺母、平垫圈）。 1.10中标方以总包方式对各台套设备进行设计、制作、安装，调试，包括新增1#2#Φ850×1700mm榨机，对业主原有4台Φ710×1370mm 榨机机架进行校正加固，安装6台榨机柔性联轴器，满足5200吨/天榨量需要，使整压榨机列达到正常运行状态（含6台榨机行星减速机、6台直流电动机、业主原有的4台Φ710×1370压榨机安装）。 1.11在各台套设备底座安装完成后，配合甲方（或甲方协调第三方）根据要求对各台套设备基础进行混凝土硬化铺设，同时做好安全标识等防护设施。 1.12中标方提供的设备安全防护设施必须要完整，并符合国家相关的法律法规要求。 1.13中标方负责该项目施工现场的卫生清洁，遵守甲方现场相关管理规定。 注：以上制作安装内容若有遗漏，由投标人根据设备性能及安全规范负责补全，费用也应包含在里面。 （二）技术标准及要求 1、总体技术要求 按甘蔗制糖行业的相关设备设计规范及机械行业设备机加工艺要求进行设计、制作业，按《制糖设备通用检修标准》进行检验、试验和验收的技术要求。 1.1采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护。 1.2中标方提供的设备所采用的材料能够满足工艺、生产安全要求，确保人员和设备安全，质保期内无任何质量问题。 1.3压榨机设备更新改造项目具有如下特殊性： 压榨机列由两种不周规格的压榨机组成，2#到3#座距6米，其余6.5米，压榨机设备安装浇筑基础统一水平，在设计上要求根据压榨机规格的特殊性，合理设计2套Φ850×1700mm压榨机底座，以达到配套减速机高差要求；5台中间耙齿输送机（2台B1700，3台B1370），在设计上要求合理设计中间耙齿机的出、入料口，达到蔗料的顺利输送。 1.3.1压榨机技术特性 序号 设备名称 规 格 备 注 1 榨辊尺寸（公称直径×长度）mm Ф850×1700 2台Ф850×1700mm，与业主原有的4台Φ710×1370mm压榨机重新排列使用，可满足5200吨/日榨量以上生产能力。 2 轴颈尺寸（直径×长度）mm Ф420×500 3 顶辊标准使用油压 顶辊压力：4000kN 4 顶辊最大使用油压 顶辊最大压力：5000 kN 5 油压缸直径（mm） Ф360 1.3.2压榨辊主要特性 榨辊名称 榨辊特性 齿距×齿角 全齿高 备 注 顶辊 高效藕筒辊、人字齿 50mm×45° 56mm 顶、前、后辊轴为同一尺寸，能够相互替换。榨机顶辊原配的挡汁法兰改为连体式固定挡汁法兰装置（即连体机翼板）。顶、前、后辊齿面烧焊碳化钨。 前辊 排汁沟、人字齿 50mm×45° 56mm 后辊 高效藕筒辊 50mm×45° 56mm 1.4榨机轴承冷却管路设计布管合理，冷却水通过管路回收，回收装置每座榨机设2个，安装于榨机、筛操作平台上。 1.5榨机、筛操作平台设计有足够的通道（宽1500mm以上，受设备拆检等条件影响限制除外），包括施工、清理及检修需要的吊装及运输通道。 2、压榨机设备安装要求 2.1供方提供的设备包含安装，设备底座调校安装由供方负责，底座调校完成后配合甲方（或甲方协调第三方）根据要求对各台套设备基础进行混凝土硬化铺设，同时做好安全标识等防护设施。 2.2需方提供合格的压榨机驱动所需的配套设备：行星齿轮减速6台，直流电动机6台及使用安装说明书由供方负责安装。 2.3压榨机轴承冷却水入水、回流水管路校装至6座榨机，以机座为边界，入水及回流水管驳接由业主负责。 2.4中标方按《甘蔗制糖设备通用检修标准》对压榨机列所属设备（含减速机、直流电机、压榨机油压系统、压榨机供油系统、滚筒筛、中间耙齿机）进行安装调校、调试使整压榨机列达到正常运行状态。 3、设备材料 所需的设备材料均为全新的，在设备（压榨机更新项目所包含的设备）运行期间的各种工况（如温度、通风、压力的变化等），不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀等安全隐患，而且在任何部件产生的应力和应变不对设备（压榨机更新项目所包含的设备）的效率和可靠性产生影响。 油漆和色彩 4.1所有加工件（除不锈钢外）都对其表面进行除锈处理。 4.2设备装运之前，其所有部件进行全面清洗，清除所有污垢、锈物、油脂及其它杂物，保证产品内外清洁，并在工厂内按制造厂标准进行涂漆。 4.3钢结构和设备采用防腐要求的优质油漆，涂刷不少于二底一面，底漆为铁红防锈漆，面漆为海蓝油漆。 4.4操作平台及防护栏杆参照《GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求》的有关国家标准进行设计、制作及安装，油漆标准必须按照我公司的要求进行制作及油漆。 防腐 对油管道及阀门使用符合标准的材质，其它油路附件提供必要的防腐保护。 压榨机设备更新项目 6.1供方按货物需求表提供完整的台套设备、设备的基本设计和详细设计，以及规定范围的供货和服务，并保证各台套设备的性能。 6.2在电源故障时，所有可能造成不可挽回损失的设备，必须提供详细的保安负荷清单。 6.3对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响压榨机运行性能的所有设备，即使设有备用件，也设计成易于更换、检修和维护并给出易损件的清单和图纸。 6.4所有设备和管道，在设计时考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力。 6.5设计选用的材料适应实际运行条件。 6.6所有设备与管道等的布置考虑系统功能的实现和运行工作的方便。 6.7压榨机设备更新项目满足安全、消防、环保的规范要求，对于环保方面要求不产生二次污染。 二、设备供货范围及技术规格 1.设备用途流程说明 该项目设备是属于甘蔗提汁设备，设备主要由压榨机、中间耙齿式输送机、混合汁过虑滚筒筛、压榨机油压系统、压榨机润滑系统等几部分组成。破碎后甘蔗通过2#输蔗机输送进入1#压榨机压榨，1#压榨机的出料通过1#中间耙齿输送机进入下一座压榨机，依此至未座压榨机（6#），压榨机润滑系统供油压榨机轴承及各附属设备转动部位润滑，保证压榨机正常运行，压榨机供油系统主要是供油压榨机顶盖，达到压榨过程的出力，压榨提汁过程中采用复式渗透的方式，另外配置压榨机自动调速系统，更有效提高压榨机的压榨用效能。 2. 设备清单及详细技术规格和技术要求 技术规格及要求 2.1 压榨机技术要求 2.1.1斜调式圆销式压榨机2台：规格Ф850×1700mm；含压榨机底座及柔性联轴器，满足5200吨/日榨量以上的生产能力。 2.1.2压榨机主要设备零部件规格型号及技术要求 项目 设备名称 规格及技术描述 数量 备注 1 减速机和电机底座 规格：按减速机和电机尺寸 材质要求： ZG 270-500 6套 2 压榨机机架（含底座） 规格：Ф850×1700mm 材ZG 270-500；经退火处理；安装固定式挡汁环 2套 斜调圆柱式 3 压榨机底座汁盘装置 采用5mm厚的304不锈钢板制作，出口短管焊接有DN359 PN1.6法兰连接； 2套 形式：扇贝形 4 油压顶盖活塞、顶盖塞和油缸套 油压顶盖活塞、顶盖塞和油缸套为：45钢； 缸体为：ZG 270-500 各4件 5 底梳支承座 材质：ZG 270-500 支承座紧螺螺栓、调节螺栓、螺母、平垫圈均为不锈钢材。 2件 6 底梳调校装置（含底梳） 底梳紧固螺栓、螺母、偏心调节块材质：30CrM、不锈钢 偏心轴材质：45#锻钢 轴套材质：铜轴套 底梳板和底梳架材质： ZG 270-500 ：底梳齿、面烧焊碳化钨，D707焊条。 2套 偏心轴拉杆调校方式，底梳3把 7 榨辊轴 42#铬钼锻钢 ，需经热处理以消除内应力，顶、前、后辊轴为同一尺寸，能够相互替换。 9件 太原重型机械集团或同等质量的榨辊轴（其中3件备用） 8 榨辊壳 蠕墨铸铁或磷硼铸铁（按需方图纸要求堆焊齿顶和齿面耐磨合金） 9件 （其中3件备用） 9 压榨机顶辊上轴承 水冷轴承壳+铜轴瓦： ZG 270-500+ ZCuSn10Pb1（一体式）2条主油管入油，备用油管入油1条 4件（有齿轮端和无齿轮端各2件） 顶辊轴承要安装密封胶圈 10 压榨机底辊（下）轴承 水冷轴承壳+铜轴瓦ZG 270-500 ZCuSn10Pb1 轴承上压盖材质：用Q235A，8mm 钢板制，密封胶圈压盖可拆 8件 规格按设计 11 压榨机顶梳装置（含顶梳） 梳梁、顶梳材质、凸头压板材质、顶梳左、右支架材质：ZG 270-500 2套 顶梳3把 12 压榨机后辊梳装置（含后梳） 梳梁材质、顶梳材质：ZG 270-500 安装方式：安装于压榨机或安装于中间耙齿机 2套 后梳3把 13 机架地脚螺栓 45#钢 2座机架用 14 切向键 45#钢 12组 15 底轴承调校装置 底辊轴承顶紧螺柱、螺母材料：ZG 270-500。底辊轴承调校拉杆螺栓材料：不锈钢 4套 16 压榨机下送辊装置（反齿式高效下送辊） 速比1.1：1; 轴颈尺寸（直径×长度）260×240mm；辊壳尺寸（直径×长度）Ф850×1700mm；前辊链条传动；下送辊轴材质：Q235A：钢结合件或蠕墨铸铁、磷硼铸铁；重载弯板链节距152.4 mm 2套 结合件 17 压榨传动三星齿轮 材质：42硅锰 模数：57，齿数15齿， 齿面经热处理。顶、前、后辊轴能够互换安装。 7件 要求各榨辊轴可互换 18 三星齿轮油托、罩盖 Q235-A 2套 19 柔性联轴器 牵引架材质GZ35 ；传递功率：500kw；工作转速：0-10r/mim;工作转向传递扭矩：100T.M;反转传递扭矩：30T.M；允许轴线位移：±50 mm;机械部分服务系数：1.75；钢绳部分服务系数：3.5，联轴器直径按设计最值。 6套 2套配1#、2#、Ф850×1700mm压榨机使用 4套配3#4#5#6#710×1370压榨机使用 20 紧固螺栓、螺母 35#钢 1批 21 其余所有铸件 ZG 270-500或HT 200 1批 2.2中间输送耙齿式机设备技术要求 2.2.1中间输送耙齿机5台：其中2台B1700mm，3台B1370mm；含5台30KW变频电机，5台ZQ650减速机和控制柜、操作台；包括满足5200吨/日榨量蔗料输送能力要求（含高位槽）。 2.2.2设备设计要求： 2.2.2.1耙齿中间输送机是安装在两座压榨机之间用于输送破碎后甘蔗的设备，2#～3#榨机座距均为6米，上升角≤50°，其它榨机座距均为6.5米。配套设计高位槽喂料，中间输送耙齿机设计生产能力要求满足5200吨/日榨量的压榨生产能力要求。 2.2.2.2设计方案：4台按座距为6.5米进行基础设计，其中2台与Φ850×1700mm榨机衔接设计，动力配置为30KW变频调速电动机+减速机(ZQ650),电动机转速980r/min，耙齿机机输送速度（可调）0～0.71m/s。 2.2.2.3喂料高位槽按最大值设计，高位槽前面安装带视镜活动门，高位槽两侧安装插入式有机玻璃视镜。前活动门尺寸：1000mm×1000mm、；前视镜尺寸： 900mm×300mm×8mm、侧视镜尺寸：800mm×300mm×8mm 2.2.3中间输送耙齿机机体结构及参数要求 项目 设备名称 机体结构、性能描述 备注 1 座距 1#座距6.5米，2#～3#榨机座距为6米。1#、2#耙齿机与Φ850×1700mm榨机衔接，其中2#耙齿机入料口与Φ850×1700mm榨机入口衔接，出料口与Φ710×1370mm榨机衔接。 设计时要考虑物料的顺利过度 2 主、从动轴 45#锻钢；4台耙齿机主动轴轴承位直径要求≥180mm，从动轴轴承位直径≥140mm 3 上升角度 5台耙齿机上升角度≤50° 耙齿输送角度的设计要求保证达到安全有效的输送能力 4 选用减速机 ZQ650 5 选用电机 配用功率30KW,高效节能变频电机 6 有效工作宽度 2台B1700mm，3台B1370 7 轴承形式 铜轴瓦, 可调式四方轴承座结构。 8 刮渣装置 刮渣刀装置能随主动轮、从动调整 9 工作台、扶梯、栏杆 设计满足生产和安全的需要 10 高位槽 高位槽卸料口处为活动翻板，槽体两侧安装透明视镜，高位槽高度按最大值进行设计。 11 后梳旁板装置 配合压榨机后辊和后梳安装旁板 .2.3中间输送耙齿机主要设备零部件规格型号及技术要求 序号 项目名称 规格及技术描述 数量 备注 1 立柱 4根主立柱，材料：双槽钢［32C 4根 2 机身体 旁板钢板：δ＝10 mm；槽底钢板：δ＝12mm，链板上托压角钢：不等边角钢∠125*80*10mm，尼龙6垫板厚δ=40mm，机体底板及内侧梁、旁板内衬2mm厚304不锈钢板，刀尖到底板距离10mm,槽深280mm 5台 3 主动轴和从动轴 材料：45#锻钢，主动轴轴承位直径≥180mm，从动轴轴承位直径≥140mm 主动轴5件，从动轴5件 4 传动主动轮 和从动链轮 材料：ZG45，双排套筒滚子链，节距P=63.5 mm 主动轮5只，从动轮5只 5 Y型链和链轮 Y型链轮，节距P=200mm以上，材料:ZG45 从动轮为光轮，Y型链下面要安装托板。 主动轮5只，从动轮5只 6 滑动轴承座 材料：ZG35，Q/ZB82-73 20套 7 铜轴瓦 材料：ZQSn-6-6-3, Q/ZB80-81-73 20件 8 柱销联轴器 材料：ZG35 5对 9 联轴器柱销 材料：尼龙6 按设计 10 电动机-减速机底座 钢板焊接结构（配合电动机-减速机尺寸）， 5件 11 排底球阀 DN100 5只 12 高位槽及斜槽 材料，Q235B制作，厚度8mm.高位槽高度按最大值进行设计，宽度、厚度根据配套榨机入口设计（1#榨机入口制作斜槽、其它各座安装高位槽，2#高位槽宽：1700mm,厚：450mm；其它高位槽宽：1370mm,厚：400mm） 5件 13 后梳旁板装置 钢板厚度δ=10 mm 5套 14 工作台、扶梯、栏杆 材料：栏杆DN25×3.25镀锌管；踢脚板：100*3mm扁钢；平台18～20mmA3钢板，平台步梯、平台栏杆高度为1200mm；横杆间距400mm均布；立杆水平间距800mm均布；栏杆底部围护板。平台步梯和栏杆与平台为活动联接（可拆卸） 5套 15 刮渣装置 刀梁材料：14#槽钢 5套 16 机体底座 槽钢［32C GB707-65δ=8mm δ＝25mm钢板 5套 17 耙齿 110×70×8角钢、10mm钢板，材质要求为A3 按设计需求 18 链条防护罩 2mm钢板，40×40×4等边角钢，10mm×3钢板网，材质要求为A3 5只 18 跨座溜槽 δ＝6mm钢板 5件 适用各座耙齿机 2.4 滚筒筛设备技术要求 更换不锈钢滤网总长3米，其中网眼距3mm，长1.5米（前段）；网眼距2.5mm，长1.5米 (中段）。 2.5压榨机油压系统设备技术要求： 2.5.1压榨机油压系统 ：1套，利用原来的油压系统，重新安装布置管路，系统能满足两种不同规格的压榨机机列配套使用的性能要求。 1 胶囊蓄能器 nxp299-40-31.5 4只 2 高压无缝钢管 Ф32×4 1批 3 耐震压力表 Y150，0-40MPa 4只 2.6压榨机润滑系统设备技术要求： 2.6.1压榨机润滑系统 ：1套，系统满足6座压榨机轴承及配套设备各润滑部位的用油需求，润滑点数120个点；润滑油泵最大工作压力≥40Mpa。 2.6.2压榨润滑系统设计要求 2.6.2.1压榨润滑系统安装于压榨机西边操作平台中部，用来供油压榨机列各轴承及压榨机附属设备各润滑点润滑，该系统要求双系统，一备一用，包含电动加油泵及润滑泵，润滑油泵自带储油筒，油筒用油可通过电动加油泵自动供油。 2.6.2.2润滑油泵最高供油压力为40Mpa，最大流量235ml/nim,适用环境温度-20～80℃，适用介质NLGl3#以下。电机功率0.75kw,满足6座压榨机，座距6.5米的机列及压榨机附属设备下送辊、中间输送耙齿等设备共120个润滑点的润滑使用油量要求。 2.6.2.1压榨机液压系统设备零部件规格型号及技术要求 序号 项目名称 规格及技术描述 数量 备注 1 螺杆加油泵 GL5F-2，供油压力1.2Mpa，流量10L/min，电机功率0.75 kw，油桶溶积200L 2套 压榨机润滑油泵、加油泵设备供油压力、电机型号等仅供参考，以满足生产设备供油使用性能要求为准 2 电动加油润滑泵 额定压力40Mpa，电机功率0.75 kw，最大流量235ml/min，油桶溶积60L 2套 3 系统电器控制箱 电控柜，PLC，低压元器件选用国内一线品牌。（或同等质量的产品）。 2套 配套润滑泵、加油泵使用，能达到自动计时供油润滑及系统故障报警 4 系统管道 一套 2.7榨机、筛操作平台设备技术要求： 2.7.1榨机、筛操作平台设备 ：1套；平台步梯：2台。 2.7.2榨机、筛操作平台设计要求 2.7.2.1榨机、筛操作平台用于安装滚筒筛、压榨机润滑系统、胶囊蓄能器等辅机设备及对压榨机列及中间输送耙齿机等设备操作、巡查、检维修。 2.7.2.2平台设计以独立平台为主，要求压榨机西面（无动力传动向）平台台面宽2米，压榨机东面（动力传向）平台面宽2米，北面平台（6#压榨机后部）至房架主立柱，平台高度根据压榨机机列高度合理设计。 2.7.2.3滚筒筛操作平台设计满足设备安装承重要求，滚筒筛所属设备周边成凹形留有1.2米宽度以上的检维修操作平台。 2.7.2.4平台的设计根据设备的使用检维修特性，合理设计可灵活拆装的小块，满足工艺生产操作要求，平台步梯宽度1米以上，安装水平倾角不大于420角。 2.7.2.5满足工艺生产操作要求外，梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等。 2.7.2.5平台主立柱采用DN150钢管，型钢截面铰接柱脚；主梁采用12#槽钢；柱间支撑采用10#槽钢；加强横梁采用根据设计满足平台上设备检修截荷标准值4.0KN/m2（每平方米能承受400公斤压力）。栏杆立柱、步梯扶手采用DN32钢管，中间栏杆采用DN25镀锌管，所有平台边缘均设踢脚板，采用100*3扁铁；步梯主梁采用14#槽钢；平台地板及步梯踏板采用不小于4mm的厚的花纹钢板。 2.7.2.6榨机、筛操作平台规格型号及技术要求 序号 项目名称 规格及技术描述 数量 备注 1 钢管 Q235-B钢管DN159 1批 以符合《GB-4053.1～3-2009固定式钢梯及钢平台安全技术规范》的标准要求为准 2 槽钢 Q235-B槽钢14# 1批 Q235-B槽钢10# 1批 4 等边角钢 ∠75×75×6角钢 1批 5 扁钢 100×3 1批 6 花纹板 δ=4mm 花纹钢板 1批 7 钢管 Q235-B钢管DN30 1批 8 镀锌管 DN30*4 1批 2.8减速机及直流电机底座：6件，根据需方提供的减速机和直流电机外形尺寸、设备重量等相关图纸及参数，设计制作。 2.9压榨机底座：2套，根据需方原有的2台Ф710×1370mm压榨机机架安装尺寸及压榨机列基础水平高度进行设计，满足配套减速机安装高度差要求。 项目设备安装： 按甘蔗制糖行业有关规范的有关要求、标准对项目设备（含6台行星齿轮减速机及底座，6台直流电动及底座及需方原有4台Φ710×1370mm压榨机机架进行调校、加固。 （1）、项目设备安装总体要求 中标方按甘蔗制糖行业的有关设备设计安装规范及甘蔗制糖设备通用检修标准的技术要求对压榨机设备进行检验、装配及调校（含减速机、直流电机、压榨机油压系统、压榨机供油系统、滚筒筛、中间耙齿机）进行安装调校、调试使整压榨机列达到正常运行状态。 （2）、项目设备安装其它要求 （1）、设备涉及的油水管路，布管必需整齐美观，利于操作维护。 （2）、外购件安装达设备安装说明的整体要求。 （3）、备安装涉及的安全防护设施必须齐全完整，达到安全防护使用性能要求。 |
| 商务条款 | 签订合同日期：自中标通知书发出之日起5日内。 交货期：2019年10月10日前完成设备安装及调试。 三、交货安装地点：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司生产厂区内，在招标人指定的位置车板交货。 四、交货方式：招标人工地现场交货验收。 五、质保期：项目验收合格后满一年。 六、售后服务要求： 1、 免费技术服务 （1）供方负责提供详细设备设计、制造、安装、调试设备和培训的计划。并负责土建、设备设计、制造、运输、安装、调试设备、培训至正常生产。 （2）供方在收到需方发出调试传真3天内到达需方项目现场进行调试。 （3）需方对提供的设备有疑问的，供方负责在24小时内给予答复，需要来人处理的，供方应2天内到达现场免费提供服务。 （4）供方提供的设备在安装过程中需要改造，属供方设备原因的，所需费用由供方支付。 （5）在设备安装、试运转和性能测试期间，供方需派主要技术人员到工地进行技术服务。 （6）质保期内属设计制造质量方面的问题，供方负责免费维修，质保期后实行优质优惠的终身保修服务。 2. 性能担保（单项如有要求按单项执行） （1）供方必须担保压榨机更新项目所包含的设备从设备运行之日起的2个榨季内，提供的设备部件机械功能完善，无任何缺陷。 （2）压榨效能（含日榨量、抽出率、蔗渣水分、设备完好率等）工艺指标要求和设备性能担保要求，括号内指标为招标人对设备的最低性能要求，供方须填写并承诺所供设备可达到的性能担保值，并作为技术评分和性能验收的重要依据：压榨效能（含日榨量、抽出率、蔗渣水分、设备完好率等，具体工艺指标参照标准在技术规格压榨机特性处有详细规定）效果（≥100%），供方就上述效果指标应进行详细陈述。 （3）外购件的产品质量合格、满足技术要求。供方应提供设备、零部件图纸、产品合格证、材质检验证书、使用说明书等。 七、 技术服务条件 1、供方必须在施工前提供全部设备的设备总图、零配件图、外形尺寸图，经需方确认后才能施工。 2、供方须在合同生效后10天内向需方提供以下技术资料和数据资料（一式3份），包括以下内容： （1）设备设计能力、设备富余能力、操作参数的变化范围、完整的技术规格、操作规程。 （2）所有电气设备的技术资料，包括型号、规格、结构形式、防护等级、生产厂商，并附有主电路及控制原理图。 所有设备的设计基础资料。 提供设备布置图、设备外形图及设备负荷重量等资料交付需方4套。 3、供方须向需方提供如下设备的技术资料，设备出厂时必须随机交付技术资料其内容包括： （1）设备供货清单及设备装箱单（三份）。 （2）图纸目录及说明书（三份）。 （3）总装配图和各部份装配图、基础图（三份）。 （4）设备安装.运行.维护说明书（六份）。 （5）主要零部件材料的材质性能证件、部件检验、试验记录（一份）。 (6)全部随机图纸资料（三份）。 (7)需方设备的易损件、备品备件清单（三份）、易损件零件图（三份）。 操作指南（四份）。 4、设备安装和维修技术文献。 （1）设备安装的技术要求，组装和安装工作的步骤和方法，所需要的工具，安装质量标准，检测工具，检测方法。 （2）维修规程，大修定期检查的规则。 5、开始运行和试运行的技术资料 （1）开始运转时检查的项目、方法和标准，使用的检查仪器和设备。 （2）试运行前需方要准备的物资器材。 八、 验收标准 1、设备验收 （1）在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验、并提供主要材料的材质证明，该证书将作为申请付款凭据的一部分。 （2）货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行验收，发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方检验标准检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除现任在合同范围承担之外。 （3）如果实物的质量和规格与合同不符，或在质保期内使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。 （4）需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行进度及质量检查。 （5）供方对供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。 2、 效果验收 项目投产后30天进行效果验收，具体验收指标如下： （1） 生产能力：满足5200吨/日以上生产需要。 （2）所提供的设备在质保期内不出现质量问题。 （3）供方要确保2019/2020榨季投入使用，正常运行，质保1个榨季，并且各项主要技术指标达到详细技术规格及技术要求，如有达不到设计要求的指标，供方负责免费改造直至达到验收标准。 九、包装要求和运输方法 1、供方应做好货物运输的包装工作，要求包装能达到防尘、防潮、防震、防损的作用。 2、包装箱四周要有明显标识，箱外面注明设备名称、型号规格、安装地点、数量、重量、起吊方式、发贷地等；交货清单与包装箱内、车上货物相符，以便进行验收。 3、设备必须具有铭牌和相应的产品说明书，铭牌中的名称与供货清单、包装一致。 4、装箱设备须与设备清单相符以便进厂验收，设备需视重量分件装运并做对防护，运输方法视具体情况由分供方决定。 十、付款方式： 1.设备到达指定交货地点、验收合格后，人员进场开始安装，支付合同款30%。 2.项目竣工验收合格，乙方向甲方提供产品说明书、产品合格证、设备总装配图、零配件图、设备基础图及设备的技术资料和技术数据（一式二份）；正常使用一个月后，提供合同全额13%增值税专用发票，支付合同款30%。 3.2019/2020年榨季结束，项目设备无质量问题，支付合同款30%。 4.剩余10%作为质保金，质保期满，无任何质量问题无息支付完毕。 十一、其他说明： 投标报价为采购人指定地点的现场交货价。包括： 1、货物的价格。 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保及采购文件所要求的相关服务，以及合同的所有责任、义务和一般风险等费用。 4、必要的保险费用和各项税费总和。 |

# E分标：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBZ2700蒸发罐 | 1 | 个 | 功能及性能参数要求 1、设计参数： 项目 壳程 管程 工作压力 Mpa 0.25 0.20 设计压力 Mpa 0.28 0.22 工作温度 ℃ 138 138 设计温度 ℃ 150 150 工作介质 水蒸气、汁汽 糖汁、汁汽 腐蚀裕度 mm 2 2 试验压力 Mpa 0.38 0.33 容器类别 一类 设计使用年限 20年 传热面积m2 2700 腐蚀裕度mm 2 主要受压元件材质 Q245R、Q345R、06Cr19Ni10 管子与管板连接 胀接 保温层材料 膨胀珍珠岩（保温外板用亚光，波纹板厚度0.8mm） 保温层厚度mm 120 罐体外壁上防锈漆防护，所有罐体表面进行保温。 加热管：（1）材质：06Cr19Ni10,采用无缝焊接，内外光滑；（2）规格：Φ42×1.5mm，外5圈Φ42×2mm； 配波纹板高效捕汁器，所有材料包括支架，采用1.5mm304不锈钢，可拆卸下来清洗。汽凝水含糖份小于1/30000； 符合相关压力容器制造规定，允许在当地技监部门注册。另中标人应协助采购人在当地技监部门注册。（视镜灯，规格：36V,5W,LED灯和灯罩。安全阀，汁室和汽鼓双金属轴向温度计，汁室压力表，汽鼔压力表要求配齐） ★投标人所投产品必须具有有效的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）（第一类），提供复印件同时要加盖投标人公章。 重要说明：本项目按图制造施工，附TBZ2700蒸发罐设计图纸，设计数据、技术要求等详见图纸。 蒸发罐捕汁汽平台长3米，宽3米，包括周围安全栏杆，过2#蒸发罐汁汽管路平台1米*6米和周围栏杆，平台材料：面板采用4mm厚度的花纹板，平台上防锈漆防护，栏杆高度1.2米，平台和栏杆设计和制作符合国家标准。 安装汽凝水环形管和入汁环形管 二、设计、制造与检验标准 GB150-2011《压力容器》 GB151-2014《热交换器》 NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》 NB/T47013-2015《承压设备无损检测》 HG/T 20584-2011《钢制化工容器制造技术要求》 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》 QB/T2068.2072-1994《轻工机械标准压力容器1》 1、对执行标准的说明 当标准、规程和技术协议有矛盾时，中标人应将问题提交招标人，共同协商处理。 从定货之日起至中标人开始投料制造之间内，如果标准或规程有修改及变化，招标人有权提出补充要求，中标人应满足并遵守这些新的要求。 2、制造与检测要求：非特别注明，焊接接头型式及尺寸按HG/T20583-2011 《钢制化工容器结构设计规定》中的规定进行焊接；焊条标号碳钢之间E4315，焊缝系数为0.85，Q235之间用焊条J422，Q245R之间用焊条J427, Q345R之间用焊条J507,奥氏体不锈钢之间用焊条A102，奥氏体不锈钢与Q245R或Q345R之间用焊条A302。 3、无损检测： 焊接接头种类 检测率 检测标准 合格级别 A、B 每条≥20% JB/T4730.2-2005 RT-Ⅲ 4、试验： 试验种类 壳程 管程 液压试验压力MPa 0.38 0.33 气密性试验压力MPa 要求试验压力保压4小时。 5、加热管与管板的联接采用胀接。 6、设备制造完毕油漆、包装、运输按JB/T4711-2003的规定。 7、设备技术参数及要求 中标人须按本“技术参数要求”的内容及图纸进行设备制造。中标人的产品须附带当地压力容器监检部门检验的相关文件及合格证书。 如有疑问可以和招标人联系沟通。 7.1、技术参数 详见技术参数要求及图纸，如技术参数表与图纸有差异，最终以图纸为准。 7.2、技术要求 本规范书适用于TBZ2700蒸发罐项目设备及其附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 在规定的设计参数范围内变化，蒸发罐保证在任意工况下均能安全可靠连续稳定运行。 7.3、蒸发罐的材质及规格符合国际标准或国家标准中的有关技术条件，并附有钢厂材质证明书和加热管材质证明书（或复印件）。对需要焊接的部套，中标人按相应的国家标准进行焊接，中标人向招标人提供焊接程序及检查方法。 供货时中标人须提供压力试验合格证明，出厂合格证。 7.4、设备标记 每台设备均有固定铭牌标志。铭牌耐腐蚀，并牢固地安装在设备明显的位置上。 铭牌的内容包括：设备名称，型号，设备的主要参数，出厂编号，出厂日期，制造厂名称。 三、采购项目总体性能要求 1.在规定的设计参数范围内变化，蒸发罐保证在任意工况下均能安全可靠连续稳定运行。 2. 蒸发罐内汁、汽循环良好，配备足够的加热面，尽量减小静压效应，捕汁器效果良好，含糖分小于1/30000,排水顺畅等，满足工艺使用要求。 |
| 商务条款 | 一、签订合同日期：自中标通知书发出之日起5日内。 二、交货期：自签订合同之日起90日历天内安装调试完毕并交付使用； 三、交货安装地点：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司生产厂区内，在招标人指定的位置车板交货。 四、交货方式：现场验收，对不符合招标文件要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由供货商承担。 五、质保期：按国家规定执行“三包”，自验收合格之日起至少一年。 六、售后服务要求： 供货商有义务配合采购人按照国家现行标准进行验收。 接到故障通知后6小时内响应，24小时内到达现场维修。 迅速快捷地提供设备的备品备件。 提供设备使用和维修技术方面信息，能迅速提供优质的、价格优惠的维修服务。 征求采购人意见及巡回服务每年不少于一次。 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；质保期外备品备件及耗材等要求：中标人应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。 合同签订后，供应商应派出负责本工程的项目经理，负责协调制造厂在工程全过程的各项协调配合工作，如工程进度、制造设计、图纸文件、设备配套、包装运输、现场安装、调试验收、技术交底、人员培训等。 8、培训应能使采购单位技术人员掌握设备操作，保证设备正常运作并能排除设备或电器故障。 七、质量保证、试验、监造和验收 1．质量保证 1.1蒸发罐等设备及附属设备设计和制造所采用的零部件、标准等均应按照国家标准、部标和厂标进行验收。 1.2设备的外壳上应设置手柄、挂耳或其它装置；重量超过20公斤的零部件不适于钢丝绳捆绑时，应另配起吊、卸放和支承装置，以便于安装和检修。 1.3设备出厂前必须进行彻底内部清洁。 1.4所有制造、加工工序、设备或材料、运行效果的试验和检查验收都应接受需方的监督。 1.5供应商应向需方提供有关蒸发罐的打压试验报告和完整的质量保证书。 1.6 蒸发罐设备应能连续工作、正常运行。 1.7制造厂应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括制造厂的外购件在内）均应符合本设计、制造与检验标准的规定。 1.8制造厂应遵循本项目设计、制造与检验标准中各条款和工作项目、ISO9000；GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。 2．检验、监造和性能验收试验 2.1本条款用于签订合同后执行期间对制造厂所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保制造厂所提供的设备符合《设计、制造与检验标准》规定的要求。 2.2 在安装投运一年内，当性能不满足技术要求时，供应商应负责调整。 2.3 制造厂应在签订的设计、制造与检验标准后一周内，向需方提供与本设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合《设计、制造与检验标准》的规定。 2.4油漆、包装、运输和储存 2.4.1设备应按国家有关标准进行油漆 2.4.2设备应内外清洁无杂物 2.4.3供应商应按照国家有关标准和设备特点进行包装，满足设备包装的一般规定，防止设备损伤、锈蚀。 2.4.4装卸、运输和储存。 2.4.5设备接口和凸出薄弱部分应考虑防止碰撞损伤。 2.4.6设备的装卸、运输和储存也应符合装卸及铁路、公路运输的要求，以保证安全、无损、齐全地运到指定交货地点。 验收时间：全部设备安装调试完毕并试运行一个榨季后一个月内最终验收。 八、付款方式： 1.设备到达指定交货地点、验收合格后，人员进场开始安装，支付合同款30%。 2.项目竣工验收合格，乙方向甲方提供产品说明书、产品合格证、设备总装配图、零配件图、设备基础图及设备的技术资料和技术数据（一式四份）；正常使用一个月后，提供合同全额13%增值税专用发票，支付合同款30%。 3.2019/2020年榨季结束，项目设备无质量问题，支付合同款30%。 4.剩余10%作为质保金，质保期满，无任何质量问题无息支付完毕。 九、其他要求： 1．供货商在供货前提供给采购人的技术资料，其中包括： （1）完整的设备安装图纸5套（根据招标图纸及项目实施情况进行深化设计的图纸，如中标人不具备设计资质，须另请具有资质的设计单位进行设计）。 （2）设备平面布置图、安装图、零部件图册、备件易损件清单，装箱单、检验合格证等资料。 （3）辅助设备及外购件的使用说明书等。 （4）整机、辅助设备以及外购件的材质合格证，产品安全合格证等有关证明。 （5）工艺计算和调整详细说明资料。 （6）压力容器制造和使用有关资料，满足注册要求。 2．投标报价： （1）投标报价为采购人指定地点的现场交货验收的总包干价，投标人应充分根据采购人要求进行完整配置，并按详细分项报价，结算时不再增加合同价。 （2）报价包括：设备及零配件、备品备件、整个项目所需要的物资（外设、线缆、管材及埋管）、消耗品、工具的采购和运输（装卸）；项目安装、调试、检测、管路保温、试运行、试验及验收、现场卫生清理、配合服务费（含水电费等）、售后服务、税金、利润等招标文件中有关的全部内容和相关技术服务费等在内的一切成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 |

# 第三章  评标方法

综合评分法

一、评委构成

（一）评标委员会依法由5人以上单数相关的专家、采购单位代表等构成。其中专家评委不少于总数的三分之二。

二、评标原则

（一）以不公开方式进行评标；评委必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评委及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标依据

（一）评标委员会认为，某投标人的有效评标价明显不合理或是低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会可以认定其以低于成本投标，其投标文件做废标处理。

（二）评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术和服务、商务信誉等方面内容按百分制（保留两位小数）评分。由评委在打分前集体讨论确定各档次评定标准，按此标准确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

四、中标标准

（一）评标委员会根据评标办法进行综合评分，作出评标报告并推荐合格的中标候选人。

（二）评标委员会按总得分高低顺序推荐前3名，依次为第一、二、三中标候选人，经审查后定标。

五、评标程序

（一）对投标文件的投标文件进行初步资格性和符合性审查。

（二）根据评分办法，对满足招标文件要求的投标文件进行综合评分。

（三）复核、计算并汇总。

（四）撰写评标报告和推荐中标候选人。

六、评分办法

1、价格分···································30分

（1）投标报价即为评标价，以进入详评的最低评标价为30分。

（2）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额（元）

某投标人价格分=                                   ×30分

某投标人评标价金额（元）

2、技术和服务分··································45分

（1）设备技术性能分（满分18分）

一档（0.1～6.0分）：所有货物的技术性能参数、综合性能基本符合招标文件要求（即提供的设备可保证项目的顺利运行）；

二档（6.1～12.0分）：所有货物的技术性能参数、综合性能较好符合招标文件要求。

三档（12.1～18.0分：）所有货物的技术性能参数、综合性能完全符合招标文件要求。

（2）系统方案分（满分15分）

一档（0.1～4.9分）：技术方案基本满足项目实施要求；

二档（5.0～9.9分）：技术方案较好满足项目实施要求，投标采用的主要货物（带“★”货物）均为同一品牌（提供生产厂家授权），所有货物技术性能参数、综合性能较好符合招标文件要求；

三档（10.0～15.0分）：技术方案完全满足项目实施要求，能就项目实施现场环境、现状和实际需要提供解决方案和设备点位布置图，系统能根据用户业务需求定制开发，投标采用的主要货物（带“★”货物）均为同一品牌（提供生产厂家授权），所有货物技术性能参数、综合性能完全符合招标文件要求。

（由评标委员会在打分前根据投标人的技术方案（包含系统总体架构及功能设置、各系统构成、主要设备选型及系统优化等，但不限于此）集体讨论确定各投标人所属档次，然后各评委在档次内独立打分。）

（3）实施方案及项目管理分（满分12分）

一档(0.1-4.0分)：施工组织方案基本满足项目实施要求；

二档(4.1-8.0分)：施工组织方案较好满足项目实施要求，整体实施管理文档计划、组织措施、实施技术、进度安排、质量保障等评定为良好；

三挡(8.1-12.0分)：施工组织方案完全满足项目实施要求，能就现场环境、现状和实际需要提供的施工方案，整体实施管理文档计划、组织措施、实施技术、进度安排、质量保障等评定为优秀。

（由评委在打分前根据招标文件中的技术要求，从实施管理文档计划、组织措施、实施技术、进度安排、质量保障等因素以及评委认为有必要考虑的其它因素确定投标人所属档次后，在相应档内独立打分。）

3、商务信誉分·································25分

3.1业绩分（满分10分）

投标单位2016年1月1日以来已完成的类似项目业绩分（类似业绩指单项合同金额100万元（含）以上的类似项目），附合同复印件（加盖公章）。每项得2分，满分10分。

3.2售后服务（满分12分）

由评委根据投标人的售后服务方案状况确定投标人的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

一档（0.1-4.0分）：售后服务方案一般；

二档（4.1-8.0分）：售后服务方案良好；

三档（8.1-12分）：售后服务方案优秀。

3.3交货期（满分3分）

满足或优于招标文件要求的交货期，得3分；不满足招标文件的，酌情扣分，直至扣完3分为止。

4、总得分=1+2+3

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：广西农垦糖业集团星星制糖有限公司 地址：广西北海市银海区福成镇 联系人：覃甲；13907795315 钟国强；联系电话：13877908089 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称： 广西新宇建设项目管理有限公司 地址：广西南宁市青秀区佛子岭玉兰路18号德利AICC写字楼B1栋19楼 项目负责人：卢迪 联系电话：0771-5672768 传真电话：0771-5672768 邮箱：gxxinyunanning@126.com 开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司南宁分公司 开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行 账 号：4500 1604 2500 5070 0933 财务电话：0771-6100969 |
| 1.3 | 项目名称 | 星星500kw直流电机控制系统技改项目、星星500KW直流电机技改项目、星星榨机行星减速机技改项目、星星压榨机组安装改项目、星星2700M2蒸发罐技改项目 |
| 1.4 | 项目编号 | GXXY-2019157 |
| 1.5 | 采购预算 | 项目总预算16841167.33元，其中，A分标：1611669.45元，B分标：1675467.37元，C分标：5101200.00元，D分标：5469649.31元，E分标：2983181.20元。 备注：具体金额以经审计的招标控制价金额为准。 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 1、报名时间：2019年5月31日至2019年6月6日正常工作时间内(节假日除外)。 2、招标文件发售时间：2019年5月31日至2019年6月6日正常工作时间内(节假日除外)。 3、发售地点：广西新宇建设项目管理有限公司（广西南宁市青秀区佛子岭路18号德利-东盟国际文化广场B1栋十九楼1909室） 4、售价：招标文件工本费每套250元，招标文件不代办邮寄，不提供电子版招标文件，招标文件售后不退。 5、报名提供资料：由报名企业拟派的法定代表人或其授权委托人携带授权委托书原件（委托代理时提供）、身份证原件及复印件、营业执照副本复印件进行现场报名（复印件需加盖单位公章，报名时提供原件核查，资料复印件必须与原件一致。） |
| 3.1 | 投标人应具备的特定条件 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格； 本项目不接受未购买本招标文件的投标单位投标； 各投标人可同时投A、B、C、D、E分标中的五个分标，但只能中1个分标。评标时按A→B→C→D→E顺序评审。 |
| 3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 质疑提交地点、电话 | 质疑提交部门：广西新宇建设项目管理有限公司 地址：广西南宁市青秀区佛子岭路18号德利-东盟国际文化广场B1栋十九楼1909室 质疑咨询电话：0771-5672768 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费按分标收取，依据国家发展改革委发改价格[2011]534号文规定的收费标准下浮20%计取，由中标人向招标代理机构支付，支付时间为领取中标通知书时一次性付清。 缴纳代理服务费的账户： 开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司南宁分公司； 开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行； 开户账号：4500 1604 2500 5070 0933。 开具代理服务费发票的相关要求详见采购文件附表一《开具发票申请单》，相关事宜请咨询财务，联系电话：0771-6100969 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 投标保证金（人民币）：A分标：人民币20000.00元；B分标：人民币20000.00元；C分标：人民币40000.00元；D分标：人民币40000.00元；E分标：人民币20000.00元； 投标保证金应于投标截止时间前到达专用账户，到账时间以采购代理机构确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。投标保证金应在投标有效期内保持有效。投标人应将投标保证金以银行转账或网银支付形式等非现金形式，从投标人基本账户交至以下账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。 办理投标保证金手续时，请务必在银行缴款单的用途栏上注明项目名称、项目编号及标段。 银行账号：4500 1604 2500 5070 0933 开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司南宁分公司 开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行 财务咨询电话：0771-6100969 |
| 13.3 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 中标结果公布后，由广西新宇建设项目管理有限公司统一收集未中标供应商的《退投标保证金申请》（附表二）及相关资料后统一向财务申请办理退付。 递交地点：广西南宁市青秀区佛子岭路18号德利-东盟国际文化广场B1栋十九楼1909室 咨询电话：0771-5672768 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 2019年6月20日9时30分 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 广西新宇建设项目管理有限公司开标厅（广西南宁市青秀区佛子岭玉兰路18号德利AICC写字楼B1栋19楼1902室） 投标人应派法定代表人或其委托代理人持本人身份证原件参加开标会并签到（委托代理人还应携带授权委托书原件出席）。 |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26.1 | 履约保证金 | 按中标金额的3%收取，具体金额以中标通知书上确定的金额为准。 ②提交方式：转账或电汇方式 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 无 |

## 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：自筹资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式、招标文件售价及报名提供资料：见投标人须知前附表。

2. 采购发布媒体：

2.1  与本项目相关的采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西糖业集团有限公司网站http://www.gxnkty.com。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3. 投标人资格要求：

3.1  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.3  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问和质疑

4.1  投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.2.1 供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

4.2.1 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

4.2.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

4.3供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：报名成功缴费的收据；缴纳投标保证金银行凭证；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字（质疑供应商为法人的由法定代表人签字，质疑供应商为其他组织的由主要负责人签字）并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）相关部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

4.8    质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向广西农垦集团有限责任公司战略发展部提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应为投诉供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证复印件。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于广西农垦集团有限责任公司战略发展部管辖；

（6）同一投诉事项未经广西农垦集团有限责任公司战略发展部投诉处理；

（7）法律法规规定的其他条件。

5.5  广西农垦集团有限责任公司战略发展部自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的采购当事人。

5.6  广西农垦集团有限责任公司战略发展部在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的采购发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的采购发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的采购发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称及标段、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写；

（3）针对投标报价有必要的说明。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件。按第五章“投标文件格式”提供的“书面声明函（格式）”的要求填写。

（2）根据本章第3.1项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）投标截止之日前半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（4）投标截止之日前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（5）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（6）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（7）委托代理人身份证明复印件和社保缴费证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交，第（6）、（7）项在委托代理时必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）主器件供货清单（投A分标时提供）：按第五章“投标文件格式”提供的“主器件供货清单（格式）”的要求填写；

（3）专用工具清单（投A分标时提供）：按第五章“投标文件格式”提供的“专用工具清单（格式）”的要求填写；

（4）技术参数和性能要求响应表（投A分标时提供）：按第五章“投标文件格式”提供的“投技术参数和性能要求响应表（格式）”的要求填写；

（5）榨机调速柜元器件来源一览表（投A分标时提供）：按第五章“投标文件格式”提供的“榨机调速柜元器件来源一览表（格式）”的要求填写；

（6）设备制造计划进度表（投A分标时提供）：格式自拟；

（7）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）～（6）项在投A分标时必须提交；第（7）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（2）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（3）培训计划表：（投A分标时提供）：按第五章“投标文件格式”提供的“培训计划表（格式）”的要求填写；

（4）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（5）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（6）投标人2016年至今业绩表：按第五章“投标文件格式”提供的“ 投标人2016年至今业绩表（格式）”的要求填写。

（7）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项在投A分标时必须提交；第（4）项在联合体投标时必须提交；第（5）～（7）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13.  投标保证金

13.1  投标保证金具体金额见投标人须知前附表。投标人应在投标截止时间前按不少于投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并确保到账。属联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头方递交。

13.2  投标保证金缴纳方式

13.2.1潜在供应商必须按第一章公告规定的账号使用银行转账或网银支付形式缴纳投标保证金。

13.2.2投标保证金应于投标截止时间前到达专用账户，到账时间以采购代理机构确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。投标保证金应在投标有效期内保持有效。投标人应将投标保证金以银行转账或网银支付形式等非现金形式，从投标人基本账户交至以下账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。 办理投标保证金手续时，请务必在银行缴款单的用途栏上注明项目名称、项目编号及标段。

银行账号：4500 1604 2500 5070 0933

开户名称：广西新宇建设项目管理有限公司南宁分公司

开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行

财务咨询电话：0771-6100969

13.3未中标供应商的投标保证金，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，将无息退还至未中标供应商的账号。中标供应商的保证金退还：采购人与中标供应商签订合同后，应在3个工作日内向采购代理机构提供《退投标保证金申请》及相关资料，采购代理机构在收到申请书后的7个工作日内办理中标供应商的投标保证金退还手续。

13.4  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.5  投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第17.2项所述情形的；

（3）中标后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

## 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应派法定代表人或其委托代理人持本人身份证原件准时参加开标会并签到（委托代理人还应携带授权委托书原件出席，如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

16. 评标

16.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，采购代理机构设立的采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

16.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

16.4  评标程序：

16.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

16.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

16.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

16.4.3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的联系地址一致的;

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动;

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

16.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

16.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

16.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

16.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

16.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

16.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.  投标文件的修正

17.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

17.2  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正,修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

18.  拒绝接收

19.1  投标人未按本章第1.7项报名要求报名的。

19.2  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.3  投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

19.  无效投标

★19.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算的或评标委员会认定属于16.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标人未能按本章第13.2项的要求交纳投标保证金的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第16.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（9）投标人出现本章第17.2项所述情形的；

（10）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（11）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（12）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（13）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

20.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的采购发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

21.  中标供应商的确定

21.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

22.  中标通知书

22.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的采购发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

23.  投标文件及投标样品的退回

23.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

23.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

24.   签订合同

24.1  采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体竞标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

24.2  采购合同签订应当采用采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与采购文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

24.3  采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离采购文件和合同实质性内容的协议。

24.4  采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报相关部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

24.5  采购合同是采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

24.6  采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

24.7  发出中标通知书后，中标供应商有本章第13.5项第（3）-（6）项情形之一的，中标无效，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

24.8 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向中标供应商退还投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，应当赔偿损失。

24.9  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

24.10  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.  履约保证金及质量保证金

25.1  中标供应商应在签订采购合同前按投标人须知前附表规定的履约保证金的金额、方式和账户交纳履约保证金。属联合体投标的，其履约保证金由联合体牵头方递交。

25.2  履约保证金：按中标金额的3%收取，具体金额以中标通知书上确定的金额为准。

25.3 履约保证金必须从投标人注册登记的企业账户汇到指定的履约保证金专用账户。

## 七    其他事项

26.  解释权

26.1  本招标文件根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27.  需要补充的其他内容

27.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：广西新宇建设项目管理有限公司   （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

- 我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺具备本项目中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第三章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

分标（有分标时注明）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 签订合同日期： |
| 交货期： |
| 交货安装地点： |

分标（有分标时注明）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

主器件供货清单（格式）（投A分标时提供）

分标（有分标时注明）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 规格型号 | 产地 | 品牌、生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

专用工具清单（格式）（投A分标时提供）

分标（有分标时注明）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

技术参数和性能要求响应表（格式）（投A分标时提供）

分标（有分标时注明）

| 名称 | 技术要求 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 电动机功率 | 500kW |  |
| 交流输入电压 | AC400V，三相三线 |  |
| 电源频率 | 50Hz |  |
| 电枢电压 | DC440V |  |
| 额定电流 | 1235A |  |
| 励磁电压 | DC220V |  |
| 励磁电流 |  |  |
| 调速范围 | 0至电机最高转速 |  |
| 调速特性 | 无级调速 |  |
| 调速比 | 120:1（采用测速发电机反馈） |  |
| 稳态精度 | 测速发电机反馈为0.1%，电压反馈为2% |  |
| 过载能力 | 200% 10s，150% 1min |  |

注：投标方应根据A分标的各项技术要求，认真逐项填写所供设备“技术参数和性能要求响应表”，“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替。投标人需根据各种不同型号分别填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

榨机调速柜元器件来源一览表（格式）（投A分标时提供）

（投标方需列明以下原件的信息）

分标（有分标时注明）

| 序号 | 元器件名称 | 型号 | 生产厂家 | 合格证或试验报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行程开关 |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |
|  | 转换开关 |  |  |  |
|  | 急停按钮 |  |  |  |
|  | 旋钮 |  |  |  |
|  | 按钮灯 |  |  |  |
|  | 信号灯 |  |  |  |
|  | 带灯蜂鸣器 |  |  |  |
|  | 蜂鸣器 |  |  |  |
|  | 电位器 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
|  | 开关电源 |  |  |  |
|  | 直流电压表 |  |  |  |
|  | 直流电流表 |  |  |  |
|  | 分流器 |  |  |  |
|  | 电流继电器 |  |  |  |
|  | 时间继电器 |  |  |  |
|  | 交流接触器 |  |  |  |
|  | 小型断路器 |  |  |  |
|  | 转换开关 |  |  |  |
|  | 电阻器 |  |  |  |
|  | 电容器 |  |  |  |
|  | 温度开关 |  |  |  |
|  | 交流电流表 |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |
|  | 双投刀开关 |  |  |  |
|  | 控制变压器 |  |  |  |
|  | 快速熔断器 |  |  |  |
|  | 硅整流组件 |  |  |  |
|  | 可控硅 |  |  |  |
|  | 直流调速器 |  |  |  |
|  | 三相电抗器 |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

培训计划表（格式）（投A分标时提供）

分标（有分标时注明）

| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 培训教师构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

分标（有分标时注明）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西新宇建设项目管理有限公司   （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致：  广西新宇建设项目管理有限公司   （采购代理机构）

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：        年      月     日

投标人2016年至今业绩表（格式）

分标（有分标时注明）

| 序 号 | 业 主 | 项 目 名 称 | 合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

# 附：合同复印件（加盖公章）。

分标（有分标时注明）

......

# 第六章  合同条款及格式

（项目名称）         合同

项目编号：

分  标：

采购人：

中标投标人：

目  录

一、采购合同书

二、合同附件

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

采购合同书（格式）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后5个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期      年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥元）。

5.3如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在      小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.4 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.8 其他售后服务要求： 按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向采购人提交等完整且合格的支付申请材料；采购人按支付程序将款项支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 采购过程中，如供应商存在违法行为，采购人可延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本一份，副本一份，采购代理机构存一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

邮政编码：                                     邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：

合同签订日期：    年   月   日

附表一：  开具发票申请单

| 申请部门 |  | 申请人 |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开票类型 | 总公司增值税专票（ ）总公司增值税普票（ ） 分公司增值税专票（ ）分公司增值税普票（ ） |
| 回款情况 | 已收款（ ）未收款（ ） |
| 项目编号 |  | 项目名称 |  |
| 开票资料 | 单位名称 |  |
|  | 统一信用代码证号 |  |
|  | 地址、电话 |  |
|  | 开户行及帐号 |  |
| 开票内容 | 代理服务费（ ）咨询服务费（ ） | 开票金额 |  |
| 发票备注内容 | 1.项目名称（ ）2.项目编号（ ）3.项目地址（ ） （如需要请填写） |
| 申请于 年 月 日 之前开票 | 开票人 |  |
| 发票代码 |  | 发票号码 |  | 发票日期 |  |

财务咨询电话：0771-6100969

附言：1、申请表内括号内容请打“√”或“×”

2、请后附上收款通知

3、如需开具总公司发票请提前三个工作日申请

4、开票需要提供资料：

（1）普通发票：

①营业执照复印件 ②收据原件（均需加盖单位公章）

（2）专用发票

①收据原件或转账回单（回单需加盖单位公章） ②营业执照复印件 ③开票资料（加盖单位公章）

附表二：

退投标保证金申请

 广西新宇建设项目管理有限公司：
     兹有我单位参加贵公司组织招标的招标编号为：  XXX-XXX  项目名称为 XXXX项目 X分标 的投标，于  201X  年  XX 月  XX 日以（转帐）形式缴纳投标保证金  XX元整  （￥X0000.00   ），于  201X  年  XX 月 XX  日开标因（ 中标、未中标 、流标），本单位对此次招标的结果无任何异议，请贵公司将该项投标保证金给予办理退还，并退还到我单位以下帐户中：
 
单位名称：                                     
开户银行：                                     
银行帐号：                                     
开户地所属省份、市县：                           
（以上内容应详细填写，不可简化）
                                              投标单位全称：    （加盖公章）         
                               时间：        年     月     日

（以下内容可以不用打印）

退投标保证金所需资料：（请用A4纸打印以下材料）

1、投标保证金收据原件；

2、退投标保证金申请；（加盖公章）

3、银行转账单复印件；（加盖公章）

4、需提供银行基本户开户许可证复印件；（加盖公章）

5、中标单位需提供与采购单位合同所签属合同复印件（从合同封面逐页至双方签章页）；（加盖公章）

6、中标单位必须发合同扫描件(从合同封面逐页至双方签章页)到我公司以下邮箱：gxxinyunanning@126.com（邮件名：公司名称+项目名称）