厦门市凌拓通信技术有限公司

PT30-Pro(CDMA）

使用说明书

封面

- 下载安装邦邦熊手机应用软件

方法1：扫描二维码快速下载

支持Android及iOS系统

方法2：访问邦邦熊官方网站 www.bonbonbear.com，进入“下载中心“下载。

方法3：至各大应用平台（如APP Store、豌豆荚、安卓应用市场等）搜索“邦邦熊”下载。

下载提醒：

- 请使用Android（2.3及以上系统）或iOS （7.0及以上系统）智能手机下载使用邦邦熊APP；

- 应用涉及位置信息，下载时可能出现安全软件阻止APP下载进程的情况，下载前请关闭手机安全软件；

- 应用文件较大，建议在WIFI环境下下载，若遇下载失败请检查网络状况，待网络通畅后重新下载。

- 激活绑定邦邦熊儿童手表

- 账号绑定、设备激活

方法1：扫描设备二维码绑定

手表开机，启动邦邦熊手机APP，注册新用户并登陆成功后，请扫描以下二维码来激活绑定手表，激活约20秒后，提示添加成功即可使用。

注意：本二维码为添加手表的唯一标识，请妥善保管。

方法2：通过设备ID号绑定（适用于设备未激活状态）

手表开机但未激活状态下，长按录音键5秒可进入工程模式查看设备ID号和安全码（Akey）；启动邦邦熊手机APP，注册新用户并登陆成功后，点击“设备ID激活”并输入正确ID号及安全码即可激活并绑定手表（再次长按手表录音键5秒退出工程模式）。

- 多个账号共同绑定

设备最多可支持6个APP账号共同绑定（默认首个添加手表的账号为管理员账号），主账号绑定设备成功后，其他账号扫描设备二维码并输入正确的验证码后即可绑定手表（验证码将由系统发送至主账号手机）。

- 设备介绍

开/关机：长按电源键3秒（为保证儿童安全，手表激活后仅能通过APP远程关机）。

SOS求助：开机状态下长按录音键15秒进入求助录音模式（录音15秒）并将同步发送SOS短信及APP消息通知至绑定设备的手机账号。

屏幕切换：短按电源键可在主屏、副屏、学习内容屏之间顺序切换。

发起录音：长按录音键3秒，界面出现录音图标后靠近麦克孔说话，录音完成后（录音10秒）将自动发送。

电话接听：手表被呼叫时，短按录音键接听来电，短按电源键拒接/挂断来电；有未接来电时，短按录音键查看来电记录(仅绑定手表的手机号码可呼入)。

信息查看：收到新信息，手表将轻微振动提醒用户查看信息内容，查看完毕短按电源键即删除本条信息；若有多条未读信息，短按电源键将删除本条并进入阅读下一条。

语音播放：语音信息界面，短按录音键开始/停止播放语音内容，播放完毕短按电源键即删除本条录音并进入下一条。

学习功能：手机APP向手表推送学习内容更新，手表通过短按电源键切换至学习内容屏，按录音键播放读音，短按电源键切换内容，长按电源键3秒退出。

更多操作：扫描封底“使用帮助”二维码可查看详细操作引导、常见问题及APP使用帮助。

- 充电方法

充电时请将充电线一端接入符合国家标准的5V输出充电器或电脑、移动电源等USB接口，将磁吸充电器与手表充电接口吸附吻合后在干燥环境下进行充电。充电过程设备轻微发热属于正常现象，一般充电2-3小时后设备电量即可充满。

- 注意事项

（1）请勿将手表浸泡在水或其他任何液体中（禁止接触腐蚀性液体）；

（2）请勿将手表置于多粉尘、高温、高热、重压、强辐射等极端环境；

（3）请定期使用干净柔软的棉布清洁手表，避免污垢沉积影响设备使用及佩戴者健康；

（4）本产品在断电状态和服务区外无法工作；

（5）当设备显示电量低或APP收到手表低电量提醒时请及时给设备充电；

（6）请使用符合国家标准的5V输出电源和原配充电线为产品充电；

（7）请勿自行拆装、改造，以免造成故障或发生危险。

特别声明：本产品具有追踪定位和远程录音功能，仅限监护人用于对儿童的合法监护，请勿用于任何非法途径。因用户自身操作不当或违规使用而产生的一切后果，由使用者自行承担责任，概与本司无关。

- 售后服务

（1）本产品遵循国家三包政策，自购买之日起，凭购物发票及保修卡可享受设备主体一年期免费保修服务（外观磨损除外）。

（2）本司对下列情况造成的人为故障将不提供免费保修服务：

A擅自拆装、改造产品而造成的各类故障；

B因不良运输或其他不可抗因素造成的设备故障；

C因缺乏合理的保养而造成的设备故障；

D违反一般常识或未按说明书指示而进行不当操作所造成的故障。

（3）保修范围之外的维修服务，将按厂商规定收取相应费用。

（4）如需售后服务或其他咨询，请致电我司客服热线400-807-0727。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.85W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求.

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |
| --- | --- |
|  | 铅(Pb) | 汞（Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr6+) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 | PCB板 | O | O | O | O | O | O |
|  | 焊锡膏 | O | O | O | O | O | O |
|  | 贴片器件 | O | O | O | O | O | O |
|  | 装配器件 | O | O | O | O | O | O |
| 配件 | 充电器 | O | O | O | O | O | O |
|  | 电池 | O | O | O | O | O | O |
|  | 耳机 | O | O | O | O | O | O |
|  | 数据线 | O | O | O | O | O | O |
|  | 包装附件 | O | O | O | O | O | O |
| 说明 | 备注1：主机中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻陶瓷电阻、二级管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座因采用性能更优的合金，其含铅量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟RoHs指令要求的豁免条款，属于目前技术上尚未找到替代物，无法替代。 备注2：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 |
| ○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ11364Y2006标准规定的限量要求以下。 ×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ11364Y2006规定的限量要求。 本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的 正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 |

感谢您购买凌拓科技旗下邦邦熊品牌产品，关注官方微信（xmlinktop）或登录邦邦熊官网将获得更多服务资讯！