中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司

环境信息公示

## 一、基础信息

- 单位名称：中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司

- 组织机构代码：91220282126911248F

- 法定代表人：吴枝亮

- 生产地址：吉林省桦甸市夹皮沟镇

- 联系方式：0432-66742108

- 公司基本情况

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司隶属于中国黄金集团公司，拥有职工人1602人，下设10个管理部室、4个生产分矿、1座选矿厂。选矿厂日处理能力1100吨，选冶回收率达95%以上。历史悠久，有中国黄金第一矿的美誉。

多年来，夹皮沟矿业有限公司始终坚持“安全第一，环保先行”的办矿理念，使企业的环境保护管理工作取得了一定的成绩。

## 二、排污信息

- 废水：

尾矿库渗滤液及淋溶水执行《污水综合排放标准（GB8979-1996）一级标准，尾矿渗滤液及淋溶水通过涵洞进入沉淀池沉淀、暴晒再经过输送管路进入尾矿含氰废水应急处理站处理达标后回用于生产。处理站日处理能力500m3/d。

- 废气：公司目前有集中供热锅炉两台，分别为6吨炉和10吨炉(一开一备）。为控制锅炉污染物达标排放，防治大气污染，夹皮沟公司高度重视，2017年9月对公司集中供热锅炉进行改造，新增两套布袋除尘器及一座XPC型钢制水膜脱硫除尘器。布袋除尘器型号为FMPD-6T、FMPD-10T，其除尘效率可达99.9%以上；水膜脱硫除尘系统为Ф2200×18500，H=18.5米。通过调节脱硫除尘装置的碱液PH值，可使脱硫效率达80%以上，除尘效率达95%以上。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 燃煤锅炉 |
| 颗粒物 | 80 |
| 二氧化硫 | 400 |
| 氮氧化物 | 400 |

2017年锅炉废气污染排放量分别为：烟尘排放量为0.4265吨；二氧化硫排放量为4.1579吨；氮氧化物11.3693吨。

- 固废：

公司产生的固体废物主要有：尾渣、炉渣。尾渣堆存于尾矿库；炉渣用于冬天路面防滑。

2017年固体废物产生量：

| 序号 | 名称 | 产生量（t） | 处理、处置或综合利用方式 | 综合利用量（t） | 综合利用率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿 | 128443 | 堆存于尾矿干堆场 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 炉渣 | 394 | 用于冬季防滑垫道 | 394 | 100% | 无 |

4、噪声：

噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

## 三、防治污染设施的建设和运行情况

1、夹皮沟公司2007年建有一座尾矿含氰废水应急处理站，2008年投入运行。采用射流曝气—臭氧氧化法处理含氰废水，处理后废水浓度可低于0.2mg/m3，日处理能力500t/d。尾矿含氰废水应急处理站属季节性生产，污水处理设施运行正常，出水稳定，各项指标均能达到国家排放标准。

2、尾矿浆经陶瓷过滤机压滤后，废水回用于生产，尾矿渣排入干堆尾矿库堆存。尾矿库底采用土工膜作防渗处理，尾矿库周边建有截洪沟，防止雨水进入库区。

3、为适应国家不断提高的环保要求，夹皮沟公司认真贯彻执行国家、地方和行业有关政策、法规、标准及技术规范，积极开展氰化尾渣无害化处理改造工程，破氰工艺系统工程投产后安全稳定运行，氰化尾渣无害化处理效果稳定，达到了《黄金工业氰渣利用与处置污染控制技术规范》的相关要求。

## 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

| 序号 | 项目名称 | 审批文号 | 验收文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含金尾矿及低品位矿石资源开发利用技术改造工程 | 吉环建字[2004]134号 | 吉环验[2008]142号 |
| 2 | 日处理700吨低品位矿石改扩建项目 | 吉环建字[2008]95号 | 吉环验[2008]142号 |
| 3 | 北沟矿年采4.6万吨金矿石项目 | 桦环建字[2006]49号（补） | 桦环验（2009）8号 |
| 4 | 三道岔矿年采3万吨金矿石项目 | 桦环建字[2006]54号（补） | 桦环验（2009）10号 |
| 5 | 八家子矿年采3万吨金矿石项目 | 桦环建字[2006]47号（补） | 桦环验（2009）7号 |
| 6 | 二道沟矿年采9.7万吨金矿石项目 | 桦环建字[2006]50号（补） | 桦环验（2009）5号 |
| 7 | 夹皮沟黄金矿业公司尾矿治理与资源化工程（氰化物综合治理部分） | 吉环建（表）字[2006]86号 | 吉环审验字[2010]172号 |
| 8 | 20t/a黄金精炼项目 | 吉环行审字[2009]1341号 | 吉环审验字[2010]173号 |
| 9 | 集中供热工程建设项目 | 吉环行审字[2009]2441号 | 吉环审验字[2012]73号 |
| 10 | 尾矿库环境隐患治理及环境风险防范设施改造工程 | 吉环审字[2012]157号 | 吉环审验字[2016]125号 |
| 11 | 五道岔尾矿库改扩建工程 | 吉环审字[2015]112号 | 正在建设中 |
| 12 | 八家子矿矿产资源开发项目 | 吉环审字[2014]194号 | 正在建设中 |
| 13 | 北沟矿矿产资源开发项目 | 吉环审字[2014]104号 | 正在建设中 |
| 14 | 万宝选厂沟金矿矿产资源开发项目 | 吉环审字[2016]52号 | 正在建设中 |

## 五、突发环境事件应急预案

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司已编制《突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案》（坑口），并在桦甸市环境保护局备案，备案编号分别为：220282-2016-049-L、220282-2016-048-L。

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司

2018年6月1日