## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标▲或★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标▲或★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

8、下列采购需求中：标注▲或★的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后淮北市公共资源交易中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

采购需求如下：

第一包（刑事技术设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维超景深视频显微镜 | 1、使用环境条件： 1.1 环境温度: 5℃～40℃；相对湿度: 35～80％(无凝结) 1.2 电源：220V±10%，50Hz±1% 2、主机技术参数： 2.1、变倍比模块：单镜头连续变倍比不低于16:1。 2.2、物镜： ★2.2.1、物镜变焦镜头为PLANAPO平场全复消色差萤石物镜。 ★2.2.2、最大放大倍数不低于675：1，视场范围（对角线）≥12.55 mm，工作距离≥33mm，最高分辨率1073线对/mm。 2.2.3、镜头为无极连续变倍，最小可识别1倍倍率，切换倍率同时比例尺联动。 2.3、成像器件：CMOS有效物理像素1000万，无差值合成，图像分辨率3664 x 2748像素；最高拍摄帧率≥37帧/秒； 2.4、CMOS尺寸：≥2/5英寸。 3、图像采集系统： 3.1、2D和3D的图像拼接功能：XY图像拼接；三维图形拼接；图像拼接不受像素限制，最大范围可拼接载物台移动范围70mm x 50 mm大小 3.2、2D测量功能：包括任意两点间距离，半径，直径，同心度，交叉线，垂线，平行线，角度，计数功能等。 3.3、3D测量功能：3D轮廓，3D彩色/标尺显示高度，2点间高度差；截面轮廓。 4、支架及载物台： ★4.1、支架要求：单手阻尼系统，可单手操作倾斜支架，倾转角度－60°至＋60°，带锁定装置，带检材触碰自动报警装置，可实时自动读取镜头倾斜度数并保存在图片中。 4.2、载物台要求：可以X-Y二维移动并旋转，旋转角度±180°，软件可识别最小旋转角度1°，移动距离≥50mm，载物台可以进行手动粗微调和电动粗微调升降。 4.3、在任何倍率和倾斜角度下都可以通过Z轴步进进行景深扫描； 5、智能编码技术：参数调用功能，保留观察状态的所有数据，方便日后重复相同的观察状态。 6、LED照明:内置同轴照明、环形照明、斜照明、透射光照明及双鹅颈照明方式，不同的照明方式可叠加，软件可以控制并条件照明模式和光强。 7、影像系统：超薄式一体机，采用 IPS 技术的 27 英寸 5K 显示屏，5120 x 2880 分辨率；主机与影像系统仅需一根数据线进行控制。 ★8、产品获得过国际奖项。 9、此精密仪器设备要求免费提供两年厂家工程师上门售后质保（承诺中标后提供厂家二年上门售后服务，承诺函须加盖单位公章附在投标文件中）。 | 1 |
| 2 | 台式物证搜索 成像系统 | 1、主机：台式物证搜索显现系统，集成超高清2400万像素显微放大超高清取证摄像机搭载1920*1080 全高清实时成像屏幕，内置多光谱光源各个光谱之间一键轻松切换，配备360°可调节的万向专用支架，可按照实际需求任意移动和调整观察角度，符合人体工程学设计。高纯度多光谱光源结合专业镀膜滤镜能够适用于对复杂背景客体上的生物检材搜索发现，可快速发现潜在血痕、精斑、尿斑、女性分泌物、唾液斑、汗液斑等生物物证。尤其对于深色背景客体以及复杂背景上血迹发现效果更佳，完全无接触式成像，不破坏DNA，操作方便，功能强大，实战性强。 2、光源配置： ★2.1、配备蓝光组件：用于精斑、尿液斑、血斑的发现，采用16只大功率发光二极管阵列技术制造，,蓝光输出光波长范围：420-470纳米，峰值波长445纳米,蓝光输出均匀性： ≥50%。 ★2.2、配备长波紫外光组件：用于血斑、精斑的快速发现，采用4只大功率LED 发光技术，紫外光输出光波长范围：350-380纳米，峰值波长365纳米，紫外光输出均匀性： ≥50%。 ★2.3、配备特种纯白光组件：用于毛发、脱落细胞的发现，采用 8只大功率发光二极管阵列白光光源，带宽400-700纳米，色温5500K,输出光强可调，白光输出均匀性 ≥70%，照度值≥2*10^5LX。 ★2.4、配备16只 纯红外光LED光源组件：带宽800-900纳米(与500万像素CCD摄像机配合使用），红外光输出光波长范围：800-900纳米，峰值波长860纳米，红外光输出均匀性≥80%。 2.5、配备G420 防炫光观察滤色片，截止波长495纳米，自身不会产生荧光，保证最佳的物证荧光观察效果。 2.6、配备G420 防炫光观察滤色片，截止波长420纳米，自身不会产生荧光，保证最佳的物证荧光观察效果。 3、配备3.5屈光度的放大观察镜，放大倍率不小于2倍，可视野范围不小于175x108毫米 4、与白光光源配合使用的蓝色滤色片，特别针对血斑的发现，用于提高对血斑和背景反差，配磁力贴环。 5、可安装在桌面上或墙壁上的支臂，长度不小于132厘米 6、配备安装主机上的500万像素高分辨率CCD摄像机，通过USB图像传输接口，光谱范围覆盖紫外光、可见光和红外光，可连接计算机，与内置的工作软件配合使用，可预览、采集和存储紫外光、可见光和红 外图像，有效发现深色客体上的潜在血斑等生物检材，光谱响应范围为：350--1100纳米。 9、此精密仪器设备要求免费提供两年厂家工程师上门售后质保（承诺中标后提供厂家二年上门售后服务，承诺函须加盖单位公章附在投标文件中）。 | 1 |
| 3 | 无管道净气型 储药柜 | 1、内部尺寸长*宽*高mm≥920*580*2109mm； 2、储存容量（每瓶500ml）：≥180瓶； 3、空气处理量：175（关门状态）-580（开门状态）m³/h； 4、面板及层板采用聚丙烯PP材质，层板承重：不小于60KG； 5、配置LED光源灯和灯罩，方便试剂辨别，开门灯源开启，关门灯源关闭，可在门未开启的情况下进行触控开启灯源； 6、内舱底部须配置耐腐蚀材质的储液托盘，防止试剂泄露流满储药柜后进入实验室，并要求储液盘具有通风功能，不影响储药柜的通风净化，且至少可盛5KG液体； 7、柜体材质：耐酸碱； 8、柜门开启时风机自动切换至100%功率运转，吸入≥580m³/h可能外泄气体； 9、要求配置砖块状键合高效活性炭过滤器，并提供键合活性炭过滤器的SEFA测试报告，储存活性炭过滤器舱盒 10、设备排风系统中的核心部件须选用进口原装VAV自动风机，开门时风机立即加大转速提高风量，避免风机反应时间过长或风机转速恒定造成有害气体外泄。 11、设备门至少为防爆材质的无框钢化玻璃门窗，可抵挡实验室小型爆炸，并要求在关门状态下保持良好的密闭性，不允许柜内空气与外界有直接接触的通道； 12、设备门锁为指纹锁； 13、配备预过滤器，去除PM2.5以上颗粒； 14、设备出厂前须经检测，并附带检测报告，无须安装调试，免费提供两年以上质保。 | 3 |
| 4 | 多光谱足迹 搜索仪 | 1、整机长、宽、高：≤300mm/165mm/78mm 2、手柄：折叠式手柄提手； 3、光轴角度：内置式光轴角度可调节； 4、一体式触电快装电池长≤ 215mm，宽≤ 65mm 5、光源配置：光源具 5 波段转盘式光源：白光、长波紫外光、紫光、蓝光和绿光光源； 6、供电：锂电，同步可接 220V 5米线缆（交直流二用，配 5 米 220V 交流电适配器）； 7、设备光照距离：设备光照射距离应≧9 米； 8、光轴调节器直径 33mm； 9、散热功能：设备具有散热功能，关闭电源后，设备仍能保持散热状态，散热时间≥1min； 10、可升级 5 孔转盘式滤光片组； 11、磨具型底座：底部无螺钉，可防水，易擦静； 12、亮度：光源亮度 5 档可调 13、镜头盖：具备吸铁式镜头盖； 14、带偏振机构：照明光源上可单独摆进偏光镜，且偏光镜可360°旋转，旋转角度可由刻度上读出； 15、免费提供两年以上质保。 | 1 |
| 5 | 人类骨骼标本 | 解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 配标识牌，显示标本二维码，扫描后可显示该标本的详细信息。 3、青壮年水煮骨骼，大理石白，牙齿齐全，结构完整无破，骨性标志明显，配备专用支架。 4、清晰显示：额骨、锁骨、肩胛骨、肋骨、胸骨、肱骨、椎骨、桡骨、尺骨、髋骨、腕骨、掌骨、指骨、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跗骨、跖骨、趾骨等结构。 | 1 |
| 6 | 内窥镜 | 1、通过对摄像芯片的夜视功能加强；照明光纤对红外光的传导可在零流明光照环境，全黑夜探视的红外电子内窥镜，可在没有丝毫可见光照明的黑暗环境下清晰探测7米到8米范围以内的物体，产品本身不发出任何可见光。 2、主机不大于1kg，可单手操作，携带方便； 3、5英寸高清数字进口液晶显示屏。 ★4、960*580的高分辨率，更清晰的高分辨率真彩色图像。 5、20ms高响应时间，图像无延时。 6、不小于16.7M色彩，颜色真实。 7、屏幕的对比度从500：1至1000：1。 ★8、不小于650cd/m2高亮度，提高干扰环境光下的可视性。 使用要求： 1、单手操作模式：单手即可完成360度弯角、拍照、拍照、录像、调光、回看、菜单操作等系统的全部操控。 2、随停随走模式：推拉在任意位置停留。 3、随心操控模式：松开推拉杆，弯角自动复零。再也不用担心内窥镜退出时忘记弯角复位而导致仪器受损。 4、带指示灯的可视化按键：可随时了解内窥镜的工作状态。 5、三防设计：对灰尘和水的防护等级不小于IP55，可在雨天、灰尘环境下的使用。使用时震动不影响产品性能。摄像机及探测线防护等级不小于IP68。 6、免费提供两年以上质保，厂家通过IS20000及ISO27001体系认证提供相应证书。 | 1 |
| 7 | 便携式生物物证发现仪 | 1、符合人体工程学的弯头设计和高度集成的光源设计，操作轻松自如， 2、蓝光光源： 采用大功率LED阵列技术制造，可有效激发生物检材、潜在手印、微量物证的荧光。 ★2、蓝光光输出光波长范围：420-470纳米，峰值波长：445纳米，照度值：≥15000LX，蓝光光输出均匀性： ≥60%。 ★3、纯白光光源：采用大功率LED阵列技术制造，输出光波长范围：400-700纳米，照度值：≥160000LX，蓝光光输出均匀性： ≥80%。 4、一键切换不同工作模式 5、光斑面积大、均匀，便于现场大面积快速勘查 6、采用高品质德国肖特玻璃制造的高性能“防眩光”荧光观察眼罩和照相滤光镜，可防止滤色片本身在激发光反射作用下产生荧光，而影响对物证荧光的观察。荧光检验效果更佳。 7、配合纯白光使用的红、绿、蓝色对比度增强滤色片，可有效增加物证与背景的反差，便于发现潜血等痕迹。 8、无需预热，即开即用，免维护，使用成本低。 9、电池或交流电驱动，使用方式灵活. 10、此精密仪器设备要求免费提供两年厂家工程师上门售后质保（中标后提供厂家二年上门售后服务承诺）。 | 3 |
| 8 | 匀光勘查灯 | 1、额定电压： 7.4V 2、额定容量：≥6.6Ah 3、光 源：LED 4、功 率：≥10W 5、平均使用寿命:≥100000h 6、光束角度：≥28° 7、采用仿生复眼技术，光斑为六边形，配光匀度高达0.9以上 8、具有搜索光和拍照光两种工作模式： 搜索光连续照明时间≥4h 拍照光连续照明时间≥10h 9、光通量：搜索光≥650lm；拍照光≥350lm； 10、电池充电时间: ≤6h 11、电池使用寿命:约1000（循环） 12、电池类型：高能锂电池 13、外壳防护等级:IP65 14、外形尺寸: 灯体：≤φ65×250mm（外径×长），手柄：155mmX20mmX55mm（长X宽X高） 箱体：370mmX230mmX150mm(长X宽X高) 15、重量: ≤1.1kg 16、配有5种滤光片（红色620nm~780nm，蓝色445nm~480nm，紫色380nm~445nm，绿色480nm~575nm，橙色590nm~620nm。） 17、携带方式：可手持、手提、肩挎。 18、要求有大空间提手和大按钮设计，便于操作灯具。 19、要求灯具带支撑脚，防止灯具在水平面滚动，解放双手，拍照时实现单人操作。 20、有低电量警示功能，灯具在开启状态下，当电池电量低于10%时，会自动频闪5次，提醒及时充电。 21、要求灯具配置2种充电器：分别是市电充电器和车载充电器。 22、灯具整体采用铝合金材质，抗强力冲击，防水，防尘。 | 5 |
| 9 | 塔灯 | 1、灯具采用箱体结构、灯头、灯杆和箱子采用一体化设计，无需装卸灯头，可以手提、拖行等携带，长≤370mm，宽≤340mm，高≤620mm； 采用升降杆升降，升起高度不低于1.8米。 2、灯具的额定电压≥25V，电池的额定容量：22Ah 3、光源采用2个30W高亮度led光源，聚光、泛光可任意调节 4、电池要求采用锂电池供电，聚、泛光持续照明时间≥8小时，并要求可以采用市电供电 5、灯具箱体具有扩音、录音播放功能，录音功能可循环播放，可做音箱使用 6、要求灯具带USB充电口，可以使用其它通讯设备应急充电，带有可视化电量显示功能 7、外壳防护等级IP65（灯头）/IP54（箱体） 8、灯具重量小于16kg 9、充电时间小于6小时 10、灯具具有高清摄像功能，像素不低于800万，内存不低于32G 11、要求灯具具有警示灯功能，黄色、红色两种不同的光源可以选择 箱体表面配有反光条，增加安全性 12、灯具箱体要求有集成控制面板，配有一个总开光，一键式操作聚光、泛光可单独开光，集成式控制面板要有防雨罩设计 | 2 |
| 10 | 现场勘查围栏 | 1、每组14片，每片1850mm*600mm。 2、每片重量：1.5KG 3、支架材质：高强度加厚尼龙管 4、围布材质：高密度防水涤纶布，每块印有（警察、police、警徽）两条反光条。 5、文字及警示条：高强度反光材料。 | 4 |
| 11 | 真空502手印 熏显柜 | 1、操作面板：7”彩色液晶触摸屏，中文显示/操作系统,触摸式按键；2、真空熏显运行控制：微处理器精确控制真空熏显全过程； 3、运行模式：自动/手动熏显模式，熏显参数可修改模式，可以完成抽真空、增湿、熏显、空气净化和泄压运行。 4、真空熏显室湿度控制：75 - 85%RH±3； ★5、熏显剂加热盘温度：200℃±1.5温度可调。 6、真空度：最高可达-950mbar。 ★7、2级真空泵抽真空时间：约2分钟，压力1.2×10³PA； 8、外置式真空泵加油/卸油装置； 9、活动式柜门柔性闭合结构； 10、夹膜防弹玻璃观察窗尺寸：430x430mm； 11、内置双侧照明装置：LED条形灯DC24V，2.5W支x 2 12、内循环空气过滤装置，自动净化时间：10分钟（可调）。 13、双层活动不锈钢隔板和顶层活动横杆； 14、有断电应急泄压阀，确保检材安全； 15、台式泵机一体化结构，不锈钢方形真空熏显腔。 16、电源和最大功率：220V/50Hz ，750W。 ★17、设备电机具有良好的电磁特性，通过相关检测提供电磁兼容检测。 | 1 |
| 12 | 便携式足迹 勘查灯 | 1、复合型匀光照明，宽幅照明和匀光照明一体化设计； 匀光等泡类型：10wLED； 2、光斑均匀性：90%以上； 3、光斑直径照度：距离0.5米处光斑直径≥27cm，照度≥2000lux,距离1米处光斑直径≥57cm，照度≥600lux,距离2米处光斑直径≥115cm，照度≥300lux； 4、单只体积：φ≤30*65mm。 | 5 |
| 13 | 活体伤残鉴定箱 | 主要配置：额镜、咽喉镜、检查鼻镜、台式水银血压计、听诊器、音叉、 叩诊锤、梅花针（皮肤针）、不锈钢压舌板、体温计、骨科量角器、色 盲图谱、标准视力表、手电、放大镜、手术刀柄、手术刀片、一次性采 血针、止血钳、手术剪刀、眼科镊子、组织镊子、敷料镊子、直眼科剪 子、弯眼科剪子、绷带剪子、绷带、乳胶手套、汗布手套、一次性PE 手套、毛巾、医用消毒盒、洗耳球、指纹捺印盒、不干胶比例尺、特种铅笔、圆珠笔、物证标签、五官检查镜、铝合金手提箱。 | 2 |
| 14 | 法医尸体检验箱 | 主要配置： 纸物证袋、塑料物证袋、物证瓶、一次性注射器、塑料试管、液体样品管、医用胶布、铅笔，铅笔刀、圆珠笔，橡皮、不干胶比例尺、物证标签、放大镜、擦擦净、铝合金手提箱、球状探针、手术器械盘、不锈钢器械盘、尸体手指拉直器、尸体指纹捺印盒、掌纹捺印卡、尸体温度计、现场勘察手电、直尺、钢卷尺、尸体腐臭抑制剂、一次性手术衣、乳胶手套、汗布手套、脱脂棉、纱布、骨锯、微弯头颅骨膜剥离器、骨锤、手术刀柄、手术刀片、医用缝合针线、弯（直）圆手术剪、弯（直）头止血钳、组织镊子、敷料镊子、截断刀、不锈钢勺、丁字凿、穿刺探针、钩状探针。 | 2 |
| 15 | 环形照明光源 | 1、色温：含3300K—5600K 2、工作电压：220V 3、调光模式：无极调光 4、内径尺寸：≥30cm | 2 |
| 16 | 冷光源 | 1、光谱区段：含450—700nm 2、色温：≥4000K 3、照度：≥90000LUX 4、电压：220V 50—60Hz 5、工作温度：含-10℃—40℃ 6、光源寿命：≥5000小时 | 1 |
| 17 | 多位涡旋振荡器 | 1、振幅3mm，持续涡旋振荡，无脉冲间断，具有良好的混合效果； 2、振动速度150-2000rpm,数字显示； 3、数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作,时间最长可达999分钟； 4、2试管固定器，可实时观察所有样品管 -26根试管（Ф10-16mm） -12根试管（Ф16-32mm）； 5、操作模式：定时或持续； 6、符合CE认证，可提供相关证书； 7、保护级别IP30； 8、尺寸（W*H*D）：270*172*410mm； 9、工作环境温度：5-40℃，最大相对湿度80%； 10、功率：50W； 11、最大承载量：1.5Kg； 12、重量：9.8 Kg。 | 1 |
| 18 | 防化服 | 1、材质：阻燃布双面涂覆PVC 2、材料厚度：0.45mm 3、颜色：亮黄色 4、防酸碱渗透时间： ★98%硫酸服料95min未透接缝 95min未透 ★30%盐酸服料95min未透接缝95min未透 60%硝酸服料95min未透 接缝 95min未透 40%氢氧化钠 服料95min未透 接 缝 95min未透 5、阴燃时间≤10s 6、损毁长度≤10cm。 ★7、要求产品防护能力达到二级或以上。 | 5 |

第二包（电子物证设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机取证塔 | 1、硬件配置要求 1）设备主机配置不低于CPU：i7；内存：64G；硬盘：系统盘960G SSD硬盘，存储盘8T HDD硬盘；显示器：曲面屏，不低于34寸。配置不少于8个USB3.0接口，可实现8路手机高速并行取证。 2）配置手机复制机，支持的SIM卡涵盖移动、联通、电信运营商的各种2G/3G/4G网络的各种手机SIM卡，兼容标准SIM、Micro SIM、Nano SIM尺寸规格的SIM卡。 3）提供高清拍照摄像平台，支持对手机、发票、便签等物证进行拍照取证或录像取证。 2、产品知识产权：产品具有自主知识产权。（中标后需提供手机取证系统的计算机软件著作权证书复印件） 3、手机并行取证 ★1）支持多路进行并行取证。 2）并行取证：设备主机支持不少于8路手机并行取证。手机复制机支持不少于3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证。 3）并行操作：支持在并行取证的同时，处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据关联分析、手机仿真等。 4、手机支持能力 1）支持国内外不少于50个品牌、5000款手机取证。 2）支持主流智能机操作系统： Android、iOS、Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓、Linux、Bada等。 3）支持国内外品牌的功能机，支持BREW平台的电信定制机，支持Nokia Asha平台手机。 4）支持多种方式取证，数据线直接取证、蓝牙取证、备份取证、镜像取证、文件取证、拍照取证、SIM/SD卡取证等。 5）手机复制机应能获取镜像并解析取证。 5、手机数据提取和恢复 1）支持iPhone提权取证，可无需越狱，绕过备份密码。支持Android手机在取证过程中无需频繁点击授权提示。 ★2）支持采集手机上的联系人信息、短信、通话记录等。 3）支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复。支持手机内存镜像的获取和解析。支持Android手机基于镜像的深度数据恢复，应能深度恢复微信、短信等删除数据。 6、手机密码破解及绕过 1）支持6.x-8.x版本三星系列手机（含S8/S8+等）高级备份，支持三星系列手机（含S7等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片、MTK芯片手机绕过屏幕锁、刷Recovery获取ROOT权限、绕过BL锁或免ROOT下载镜像；支持华为手机（含P10 /G510/MATE9/荣耀8等）清除屏幕锁、绕过BL锁或免ROOT下载镜像；支持OPPO系列手机(含OPPO R11全系列)屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载；支持vivo系列手机(含vivo X21i/X20/Y97/Y81S/X9S)屏幕解锁、ROOT破解、免ROOT下载镜像、高级备份等。 2）支持三星、华为、小米、OPPO、vivo、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未root情况下免刷机直接提取进行并自动解密。 3）支持iPhone提权取证，无需越狱可绕过备份密码，提取手机数据。 7、手机应用程序解析 1）支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件语音文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/秘钥的提取。 2）支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含QQ、微信。 3）支持微博数据的获取解析，支持上网日志的获取解析，支持手机邮件的获取解析，支持手机行程记录的获取解析，支持手机电子商务数据的获取解析 4）支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 8、手机取证工具集 1）提供不少于40款自主知识产权的手机取证工具集。 2）Android系列：支持任意多部手机同时下载镜像；支持按手机型号破解或绕过密码；支持一键root和一键取消root，支持Android 1.5~4.4.x手机的root提权。 3）设备应集成暴恐查缉-暴恐音视频图片电子书查缉工具，支持在手机取证时对手机进行暴恐文件的检索查缉。需整合公安部审核认定的不少于60000个暴恐音视频图片电子书的样本库，并能与公安部查控平台无缝对接，实现样本库更新和查缉日志上传。 9、支持数据分析、关联和报告 支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。 2）支持列表、会话等方式的数据浏览，支持语音、视频、图片等多媒体文件直接嵌入软件内浏览播放；支持关键字搜索、时间段搜索并导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持勾选各种数据导出统计报表，并自动按活跃度排名；支持导出Word、Html、Pdf等格式的取证报告。 3）支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，多方位多角度挖掘有效线索。 ★4）支持对数据进行浏览，包括证据搜索、证据编辑、证据删除、报告导出。 5）支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片、QQ、微信、导航软件的位置信息在地图上进行展示，并分析轨迹信息。 6）支持数据关联分析，包括查询、导出关联图、导出查询数据、缩放关联图。 ★7）支持取证数据无缝对接到SIS超级情报系统系统，进行布控预警、关联碰撞、数据研判、案件关联和线索挖掘，需提供对接承诺函。 （中标后三日内提供承诺函加盖公章和样品测试数据对接，不符合招标要求视为虚假应标） 10、智能分析功能 1）语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示。 2）涉案分析，支持定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用智能分析，聚焦黄赌毒等会话数据。 3）照片分析，支持识别手机中所有照片的人脸，辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。 4）维汉翻译，具备维吾尔语-汉语机器翻译功能。 5）群聊分析，具备总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。 11、手机仿真 1）支持Android手机离线仿真（镜像仿真），支持加载手机root后提取的镜像仿真和芯片提取的镜像进行仿真；支持手机（含未root手机）直接在线仿真；以及支持对手机自带备份工具备份的数据进行仿真。 2）支持QQ、微信、邮件、上网记录等不少于80款应用程序的仿真运行，真实再现手机数据。在应用程序模拟操作过程，支持数据浏览、分析及截图取证等操作。 | 1 |
| 2 | 存储介质修复塔 | 1、硬件配置要求 1）配置不低于i7四核CPU，配置不低于32GB DDR3台式机内存，配置工控主板，配置不低于480G固态硬盘（系统盘）/8TB机械硬盘（存储盘）； 2）配置不小于27英寸16:9宽屏显示器，屏幕分辨率不低于1920 x 1080； 3）配置TF/M2、SD/XD、CF等存储卡只读预检接口； 4）配置USB3.0（兼容USB2.0）、IDE、SCSI只读预检接口； 5）配置至少1个只读SATA接口，1个只读SATA/SAS接口(硬盘仓内部接口)，配置不少于5个读写SATA/SAS接口（硬盘仓内部接口），配置不少于2个磁盘专修SATA接口和1个IDE磁盘专修接口； 6）配置至少1个蓝光光驱，用于光盘数据修复； 7）设备预装window7 64位简体中文操作系统。 2、介质预检功能要求 ★1）支持硬盘硬件信息检测，包括获取硬盘基本配置信息、硬盘S.M.A.R.T信息、HPA/DC0情况检测、扇区健康状况的识别/统计功能； 2）支持USB设备硬件信息监测，包括基本信息、扇区健康程度扫描等功能； 3）闪存卡硬件信息检测，包括本信息、坏块识别等功能； 4）支持带MD5和SHA-1的复制和镜像功能； 5）提供与案件管理系统的联动。 3、介质修复功能要求 1）支持各种闪存存储介质的芯片级检测与修复； 2）支持各种磁盘中的固件芯片级的检测与修复； ★3）支持对各种存储卡上的软件修复； 4）支持USB2.0/USB3.0存储设备的软件修复； ★5）支持对SATA/SAS磁盘上的软件修复； 6）支持SATA磁盘坏道、缺陷等方面修复； 7）支持IDE磁盘坏道、缺陷等方面修复。 4、数据恢复功能要求 1）支持多种接口，包括：SATA/SAS、IDE、SCSI、USB等存储介质和各种存储卡； ★2）支持对不同磁盘阵列上存储数据的恢复； 3）支持Office 文档、ZIP文件、PDF文档、WPS文档等在数据部分被覆盖时的数据修复； 4）支持部分视频数据修复，支持被删除视频文件恢复，支持视频残片数据提取； ★5）支持逻辑数据恢复，如分区丢失、文件丢失破坏、误格式化、病毒破坏等情况下的数据恢复。 5、其他配件要求 1）提供各种存储介质接口配套连接线材； 2）提供光盘划痕修复机，光盘清洗打磨工具； 3）提供各种接口转换卡，用于转接各类型硬盘接口； 4）提供磁盘开盘、芯片焊接等相关工具； 5）提供电路检测、检修方面的工具。 | 1 |
| 3 | U盘 | U盘参数 USB3.1固态闪存盘(向下兼容usb3.0，usb2.0)，128G以上容量，读取速度不低于420MB/S,写入速度不低于380MB/S，三年质保。 | 10 |
| 4 | 移动硬盘 | 移动硬盘参数 USB3.0,容量2TB 外部输出接口USB2.0；USB3.0 系统要求MAC；Win10；win7；win8 加密功能：有 高速Type-C接口传输 三年质保。 | 10 |
| 5 | 数据存储硬盘 | 4T硬盘参数： 机械硬盘，接口类型：SATA，容量4TB，缓存64 转速5400，五年质保 | 20 |
| 6 | 数据存储硬盘 | 6T硬盘参数： 机械硬盘，接口类型：SATA，容量4TB，缓存64 转速5400，五年质保 | 10 |
| 7 | 存储介质取证塔 | 1、硬件配置要求 配置不低于34吋宽屏高清显示器，i7 CPU，32GB内存（服务器级），480G企业级SSD硬盘作为系统盘，8TB作为本地存储；配置不少于4个SATA/SAS硬盘只读仓、4个SATA/SAS硬盘读写仓（可切换到只读），应能满足IDE、SATA、SAS、SCSI、USB（2.0/3.0）和各类存储卡等各种存储介质只读接入；配置接口转换器，用于应对Apple 2010/2011/2012，以及mSATA、M.2/NGFF等特殊硬盘接口；预装64位Windows7简体中文操作系统。 2、硬盘复制要求 ★1）支持不少于4路高速硬盘复制同时工作，支持一对四、四对四等硬盘复制模式； 2）支持不少于4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像； 3）支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制； 4）支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作； 5）支持自动识别HPA隐藏区域，并可进行复制、镜像等操作； ★6）具备镜像功能，支持 MD5，SHA1等格式的校验。 3、取证分析要求 1）具有自动取证、索引搜索功能，应能实现自动调查分析操作、导出并打印报告； 2）支持Windows系统、Mac OS X系统和Linux系统取证； 3）支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、JFS、以及手机上的YAFFS2、ROFS等多种文件系统格式的解析，及多种被删除数据的恢复； 4）支持EFS离线解密；支持BitLocker离线解密；支持FileVault2离线解密； 5）支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密； 6）支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复； 7）支持对Office复合文件和PDF文件的搜索； 8）支持系统痕迹分析功能，应能获取系统信息、USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、缩略图信息等痕迹信息； 9）支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间； 10）支持快速解析IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge等浏览器上网记录信息； 11）在保存密码的情况下，支持解析QQ聊天记录、好友信息、群组信息； 12）在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息； 13）支持对Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、Win10邮件客户端、Thunderbird、网易闪电邮等客户端邮件内容的分析，并可恢复被删除的邮件信息； 14）支持照片Exif信息提取和分析； 15）支持百度拼音、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音等输入法应用的解析； 16）支持iCloud、金山快盘、OneDrive云盘、腾讯微云、360云盘等云存储应用的解析； ★17）支持检测反取证软件、搜索加密文件，支持对文件进行分类和快速提取； 18）支持提取各种网络下载工具的下载记录信息，包括迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星等下载软件； 19）支持搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息； 20）支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索； ★21）支持动态取证功能，获取计算机系统运行状态下的动态信息，包括系统进程、各种通讯及网络服务安全信息、网络连接信息等； 22）支持对多个磁盘或镜像的并行数据分析（含关键词搜索）； 23）支持关键词搜索，支持正则表达式； 24）支持文件签名分析，查找可疑签名文件； 25）支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys等位置进行取证分析； 26）支持工具集功能，提供动态取证、QQ密钥获取、内存镜像解析、内存镜像制作、人脸识别、银行卡采集、反恐利剑等应用。 27）提供RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议； 28）支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算； 29）支持按时间线方式浏览文件和取证结果； 30）支持自动生成报告。 4、操作系统仿真要求 1）支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证； 2）支持对不少于80个版本的Windows操作系统进行仿真取证； 3）支持对不少于20个版本的MAC OS操作系统进行仿真取证； 4）支持对不少于20个版本的Linux操作系统进行仿真取证； 5）支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真； 6）支持多镜像仿真； 7）支持Windows系统仿真失败时的智能修复； 8）支持Windows、MAC、Linux操作系统登录密码的绕过功能； 9）支持Windows操作系统仿真后特定数据获取功能； 10）支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像等）的仿真取证，可直接查看DD、E01镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息； 11）支持Windows全自动仿真，可一键完成硬盘的仿真； 12）支持对Windows 操作系统获取信息不少于：系统信息、易失数据、账号密码、上网痕迹、用户痕迹等五大类重要数据； 13）支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放。 5、其他功能要求 支持Office文档解密。 | 3 |
| 8 | 各种硬盘转换接口、各种接口数据线、多功能只读读卡器 | 介质接口转换工具： 1、Micro-SATA硬盘转换为标准SATA接口。 2、SATA转IDE硬盘/IDE硬盘转SATA硬盘。 3、PCMCIA读卡器，支持PCMIC支持USB2.0连接PC。 4、标准SIM卡、MicroSIM卡、NanoSIM卡、USIM卡、CUIM卡、RUIM卡、UIM卡的接口转换。 硬盘转换器: 1、支持苹果2010/2011SSD硬盘； 2、支持苹果2012SSD硬盘； 3、支持22mm×42mm、22mm×60mm、22mm×80mm硬盘尺寸； 4、支持mSATA、NGFF/M.2和LIF硬盘接口； 5、支持mSATA硬盘； 6、支持NGFF/M.2硬盘，支持22mm×42mm、22mm×60mm、22mm×80mm硬盘尺寸； 7、支持苹果1.8寸LIFSSD； | 3 |
| 9 | 数码照相机 | 单反相机参数： 1、传感器类型：CMOS 2、支持高清摄像：4K超高清视频 3、液晶屏像素：92.2万像素 触摸屏 4、白平衡模式：自动（2种类型），预设（白炽灯，荧光灯（7种类型） 5、支持场景模式：肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；抗运动模糊 6、具备机身闪光灯 7、支持外接闪光灯 8、连拍速度不低于7张/秒 9、支持延时拍摄 10、支持遥控拍摄 11、存储介质SD卡；SDXC卡 12、支持WiFi连接 13、支持HDMI接口 14、支持USB传输接口 15、电池类型：可充电锂离子电池 16、支持外接电源 17、镜头参数：焦距18-300mm 1：3.5-5.6G VR镜头。 18、全国联保，三年质保。 | 3 |
| 10 | 数码摄像机 | 1、画幅1/2.5英寸，双模高清 2、光学变焦倍数15-30倍 3、传感器类型CMOS 4、具备取景器，支持遥控功能，支持防抖功能，支持对焦 自动/手动 5、支持场景 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 6、存储介质SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡（UHS-I U3或以上） 7、电池NP-FV70A 8、液晶屏尺寸3.0英寸(16:9) 9、液晶屏像素 约92万 10、支持触摸屏 支持自动背光修正 11、白平衡 自动/一键式/户外/室内 12镜头 滤镜直径55mm，光圈（F）值F2.0-3.8 13、内存容量64GB 14、存储方式 双模闪存 15、支持5.1声道录制 16、支持内置麦克风 17、全国联保，三年质保 | 3 |
| 11 | 彩色打印复印机 | 1、支持功能：打印 扫描 复印 传真 2、打印幅面：A4 幅面 3、扫描类型：平板式 4、扫描分辨率：1200 x1200 dpi 5、扫描速度： 14 页/分钟 6、色彩深度：24位(彩色)；8位(黑白) 7、灰阶：256 8、扫描方式，平板式，ADF 9、打印分辨率：600 x 600 dpi 10、打印速度：16页/分钟 11、打印机语言：HP PCL 6, HP PCL 5c, HP p 12、打印负荷：每月最高 30,000 页 13、复印分辨率：600 x 600 dpi 14、复印速度：高达 16 页/分钟 15、复印比例：25% 到 400% 16、复印范围：A6到A4之间 17、最大复印页数：高达99份 18、传真分辨率：300 x 300 dpi 19、传真速度：速度为 33.6 kbps （最大） 20、支持有线网络接口 21、系统参数：Windows10、8.1、8、7：32 位或64 22、接口：USB 端口；以太网网络端口，电话线输 23、支持纸张尺寸：A6到A4之间 24、三年质保 | 3 |
| 12 | 扫描仪 | 1、最大幅面 A4 2、扫描元件 CIS 3、光学分辨率 ADF：600×600dpi 4、平板：1200dpi×1200dpi 5、扫描范围最大 ADF双面：216×297mm，ADF单面：216×3048mm 6、扫描范围最大 平板扫描：216×297mm 7、扫描范围最小 ADF双面：89×170mm，ADF单面：89×127mm 8、ADF扫描速度：200/300dpi(黑白/彩色)：25ppm/10ipm 9、平板扫描速度：200/300dpi(黑白)：6ppm，200/300dpi(彩色):7ppm 10、日扫描量 1500页 11、接口类型 USB3.0 12、扫描光源 LED 13、色彩位数 输入：10位，输出：8位 14、支持自动双面扫描 15、支持网络扫描 16、三年质保 | 3 |
| 13 | 电子物证保管柜 | 符合QTC56-19-2008《防火防磁柜试验大纲》检测要求 空间磁场强度6000GS以上时，柜内磁场强度不大于5GS 容积不低于180L，抽屉数不少8，具备钥匙锁和密码锁 加厚冷轧钢板材质，钢板厚度不低于1.0mm 能有效屏蔽磁场，隔阻热源 密闭性好，有效防尘防潮防震 规格不低于 高1500*宽525*深*480mm 五年质保 | 3 |
| 14 | 数码相机 | 1、全画幅； 2、有效像素2432万； 3、3.2英寸可翻折LCD显示屏； 4、ISO感光范围：100-12800，可扩展至Lo1和Hi2； 5、51点自动对焦、配备组群区域AF模式； 6、连拍速度6.5幅/秒； 7、内置WI-FI便捷传输； 8、CMOS感光元件； 9、双SD卡槽； 10、含24-120mm 全画幅专业单反相机镜头、SB-700闪光灯 11、三年质保 | 1 |
| 15 | 全画幅相机镜头 | 1、镜头类型：远摄变焦（28-300mm）； 2、镜头结构：14组19片； 3、自带遮光罩； 4、最近对焦距离：0.5米； 5、光圈叶片数：9片； 6、最小光圈：3.5； 7、广角：28mm； 8、防抖功能：光学防抖； 9、滤镜口径：77mm； 10、镜头尺寸：83*114.5mm。 11、三年质保 | 1 |
| 16 | 小型数码摄像机 | 1、存储介质：硬盘闪存双模 2、自带容量：64G 3、传感器尺寸：1/2.5英寸 4、数码像素：800万以上 5、防抖性能：五轴防抖 6、屏幕尺寸：3.0英寸 7、影像传感器：Exmor R CMOS 8、镜头：26.8mm广角蔡司Vario-Sonnar T* 9、光学变焦倍数：20倍 10、三年质保 | 1 |
| 17 | 影像扫描仪 | 1、扫描仪类型：平板式彩色图像扫描仪 2、副扫描方式：扫描头移动 3、光电原件：6线交替线性CCD、AR镀膜玻璃盖 4、本机最大扫描区域 反射稿：216*297mm 透射稿（大）：203*254mm 透射稿（支持DIGITALICE）：149*247mm 5、文稿尺寸 反射稿：A4，US letter 透射稿：35mm长胶片—6张*3 35mm幻灯片—12张 120/220胶片—1张（本机最大6*20cm） 4″*5″胶片—1张 6、本机最大有效像素数 40800*56160pixels（4800dpi） 37760*62336pixels（4800dpi） 7、扫描分辨率 主扫描4800dpi（122400像素6线CCD光学分辨率） 主扫描6400dpi（113200像素6线CCD光学分辨率） 副扫描9600dpi(微步进技术) 8、三年质保 | 1 |
| 18 | 室内摄影灯具 | 1、由不少于3台室内闪光灯、标准灯罩、柔光箱及三脚架和背景布组成的专业摄影灯具。 2、闪光指数：≥55GNS 3、闪光色温： 5600K 4、回电速度：≤2s 5、光同步距离：≥7m | 1（套） |
| 19 | 存储卡 | 1、高清ＳＤＨＣ 2、容量：128G | 1 |
| 20 | 移动硬盘 | USB3.0,容量4TB 外部输出接口USB2.0；USB3.0 系统要求MAC；Win10；win7；win8 高速Type-C接口传输 三年质保。 | 8 |
| 21 | U盘 | USB3.1固态闪存盘(向下兼容usb3.0，usb2.0)，128G，三年质保。 | 4 |

第三包（男性家族耗材）

一、采购需求总体说明

（一）项目背景

淮北市男性家族排查系统建设项目系公安部、安徽省公安厅2018-2019年度部署的重点工作。用于我市公安机关采集到的血液及唾液样本检测和录入数据库。目的是为了建立覆盖全市的Y-STR数据库，为打击犯罪提供有力保障。

（二）项目概况

淮北市公安局男性家族排查系统建设项目-试剂耗材项目，用于我市公安机关采集到的血液及唾液样本检测并录入数据库。

二、招标内容及技术参数

（一）招标内容及参数要求

1、本项目为淮北市公安局采购男性家族排查系统建设生物样本数据检测试剂耗材。拟采购6万人份(Y-STR)检测试剂耗材，单价预算金额（控制价）35元，总价预算金额（控制价）210万元。

2、技术参数要求

★2.1. Y-STR检测试剂可检测至少35个位点以上的Y染色体STR基因座，包含公安部规定的20个核心基因座（DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y-GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）。

★2.2检验所得Y-STR数据分型，在满足《人类DNA荧光标记STR分型结果的分析及应用》（GA/T 1163-2014）要求的基础上所检测峰高不得低于800RFU,低于800RFU的视为检测失败，一次性检测成功率不得低于95%。扩增体系不小于10微升，扩增时间不大于120分钟。检验完成后，提供原始图谱和按照CODIS表格导出数据，并将原始图谱与分析数据刻碟，连同样本及时移交给甲方，以便随机抽检、复核。

2.3所投Y-STR试剂盒采用六色荧光标记复核扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光标记，使用的分子量内标用于标定大小不超过600bp。

2.4提供所投试剂盒经由Genemapper或者IDX软件分析出的Y-STR分型图谱。

★2.5投标单位免费提供相应配套的提取、扩增、检测设备，用于Y-STR数据检测，并承诺在甲方规定的时间内为甲方完成样本检测，数据质量达到采购方要求并满足采购方项目进度控制的实际需求。

★2.6中标单位免费提供从样本采集到检测完成所需的全部耗材（10微升扩增体系）。

★2.7所投Y-STR试剂盒需列入国家DNA数据库名录。

2.8服务要求

2.8.1承诺免费原厂售后技术支持；

2.8.2中标单位完成样本检验后提供原始数据及纸质图谱，并将数据成功导入公安机关数据库。

2.8.3为保证男性家族排查系统建设质量，甲方有权决定进行质量验证、抽检复核，抽检率由双方协商，但不得低于5‰，所需费用由乙方承担。

2.8.4要根据甲方项目建设进度适时安排完成检验。

2.8.5承诺在甲方内部实验室完成检测工作，并接受监督。

（二）其他要求

1、本项目为男性家族排查系统建设样本检测部分，乙方应作出本地化服务承诺；承诺入驻甲方工作场所内部完成工作并接受监管；由乙方带人员设备到甲方工作场所，对甲方提供的生物样本进行检测并将检验数据录入甲方指定的数据库。乙方应在甲方要求的期限内完成测序及录入工作。

2、本项目为一次性报价，开标一览表中投标报价应报总价，分项报价应报出单价，付款应以实际检测录入量按照单价进行结算，报价应充分考虑相关运输、调试、耗材、人员工资等费用，漏报视为自动让利。

3、甲方提出检验要求，由乙方原因造成超过服务期限的（乙方应充分了解甲方的项目建设时间节点），由乙方向甲方每天支付违约金5000元。乙方超过30个自然日仍未完工的，甲方可以单方面解除合同。

4、在合同履行期间，乙方出现的任何安全事故责任，由乙方负责承担。乙方应与甲方签署检材（甲方提供的生物样本）与数据保密协议，并接受监督。由于乙方原因导致甲方该项目中的检材、数据外流的，乙方承担一切民事与刑事责任。

5、违约责任：中标方在鉴定承包合同后向他人转包或者借故不履行合同义务的，甲方将取消其承包权，并不予退还其违约保证金。

6、合同时限：本合同有效期至乙方完成甲方提供的检材检测录入完毕结束。

7、合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定，双方签章生效并作为合同的附件。

8、合同执行中若发生纠纷由甲乙双方协商解决，协商不成的，在甲方所在地仲裁委员会仲裁解决。

三、注意事项

1、对于“招标需求”中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，除投标办法中初审以及技术和商务评审明确要求的外，投标时不作要求，签订合同时交甲方核验，发现弄虚作假或不能提供齐全的，取消中标资格，不予退还履约保证金，并按照有关规定进行处理。如有关要求与本条内容不一致的，则以本条内容为准。

2、投标报价包括本项目建设费用和所有相关税费。

3、投标价若超出该项目预算金额（控制价）将做无效投标处理。

4、若发现中标单位有违法违规行为，将取消中标资格。已签订合同的终止合同，所造成的损失由中标方承担。