YP68-YD200实验室水质硬度仪 优势介绍

1.1. mmol/L — 水硬度的基本单位

1.2. mg/L(CaCO3) — 以CaCO3的质量浓度表示的水硬度

1 mg/L(CaCO3) = 1.00×10-2 mmol/L

1.3. mg/L(CaO) — 以CaO的质量浓度表示的水硬度

1 mg/L(CaO) = 1.78×10-2 mmol/L

1.4. mmol/L(Boiler) — 工业锅炉水硬度测量的专用单位，其意义是1/2Ca+2和1/2Mg+2的浓度单位

1 mmol/L(Boiler) = 5.00×10-1 mmol/L

1.5. mg/L(Ca) — 以Ca的质量浓度表示的水硬度

1 mg/L(Ca) = 2.49×10-2 mmol/L

1.6.ºfH（法国度）— 表示水中含有10 mg/L CaCO3或0.1 mmol/L CaCO3的水硬度

1ºfH = 1.00×10-1mmol/L

1.7. ºdH（德国度）— 表示水中含有10 mg/L CaO时的水硬度

1ºdH = 1.79×10-1 mmol/L

1.8. ºeH（英国度）— 表示水中含有1格令/英国加仑，即14.3 mg/L或0.143 mmol/L的CaCO3时的水硬度

1ºeH = 1.43×10-1mmol/L

1.9. 水硬度单位换算：

1mmol/L = 100 mg/L(CaCO3) = 56.1 mg/L(CaO) = 2 mmol/L(Boiler)= 40.1 mg/L(Ca) = 10 ºfH = 5.6 ºdH = 7.0 ºeH

2．0仪器技术参数：

2.1. 测量范围：

（a）水硬度值：1.50×10-2 ~1.00×102 mmol/L

相当于其它单位为： 1.50 ~ 1.00×104 mg/L(CaCO3)

8.41×10-1 ~ 5.61×103 mg/L(CaO)

3.00×10-2 ~ 2.00×102 mmol/L(Boiler)

6.02×10-1 ~ 4.01×103 mg/L(Ca)

1.50×10-1 ~ 1.00×103 ºfH(法国度)

8.40×10-2 ~ 5.6×102 ºdH(德国度)

1.05×10-1 ~ 7.00×102 ºeH (英国度)

注：ºeH、ºdH、ºfH只能在WH-Link通讯软件中选择使用

(b) 温度值：0~60.0℃

注：温度单位是℃和℉，可自行设置。

主要特点水硬度是指水样中钙镁离子的总浓度，它是水质的重要指标。本仪器采用电极法测试，经大量实验证明，它与EDTA容量滴定法有相同的精确度，并可避免EDTA滴定法的诸多缺点，如操作麻烦、终点判断的不确定性、以及不适合在浑浊和有颜色的水样中使用。

本仪器内置微处理器芯片，符合国际规范的GLP功能，外型美观，使用方便，具有下列显著特点：

● 采用601-F型水硬度复合电极，它由测量电极、Ag/AgCl参比电极和温度电极组合而成，测量电极的PVC敏感膜以新型中性载体为活性物质，对水样的钙镁离子有相等的选择性，具有结构新颖、电位稳定、响应快速,使用方便的特点。

● 电子单元采用智能型芯片设计，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、测量值自动锁定等智能化功能。

● 可自行选择五种水硬度单位：mmol/L、mg/L（CaCO3）、mg/L（CaO）、mmol/L（Boiler）和mg/L（Ca），另外三种单位 ºfH（法国度）、ºdH（德国度）和 ºeH（英国度），可以在WH-Link通讯软件中选择使用。

● 配备B1、B2和B3三种校正溶液。

● 带蓝色背光的LCD显示屏。

● 配置WH-Link通讯软件,将仪器的测试数据上传给PC。

本仪器适用于大专院校、研究所和工矿企业的实验室使用，用于高精度测量水质硬度。