7 污染防治措施可行性分析与对策建议

7.1 施工期污染防治措施

### 7.1.1 水污染防治措施

本项目施工废（污）水主要是施工人员生活污水和各种车辆的冲洗水，

施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD、NH3-N和SS，各种车辆冲洗废水主要的污染物是悬浮物。施工过程中应加强管理，严禁乱排，施工生产废水应排入沉淀池进行处理后回用场地洒水，防止场地扬尘。施工人员生活污水依托园区已有生活污水处理设施。

在加强管理和严格落实措施的前提下，项目施工期废（污）水能够得到有效治理，污染防治措施可行。

### 7.1.2 大气污染防治措施

本项目施工过程中大气污染主要是施工扬尘和运输车辆尾气污染。按照陕西省人民政府制定的《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》，本项目环评报告提出以下扬尘污染防治措施：

（1）建设单位在施工前，应编制扬尘治理实施方案，将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施19条》。

（2）严格管控施工扬尘，按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，对各类工地实行红、黄、绿挂牌管理制度（绿牌为达标施工、黄牌为警告整改、红牌为停工整顿），并与主管部门管理平台联网。

（3）散装物料集中堆放，并采取遮盖措施；临时弃土集中堆放，采取拦挡和遮盖措施；

（4）做好施工安排，尽量减少施工裸露地面的暴露时间，减少扬尘产生量；施工裸露地面应采取喷洒保湿或遮挡措施；

（5）运输车辆严禁超载，运输物料加盖篷布，防止行驶过程洒落，加强车体清洁，严禁带泥上路。

（6）对于施工场地和运输道路定期进行清扫，防治二次污染，并对施工场地和运输道路采取洒水降尘的措施。

（7）施工场地周围设置围栏，减少施工扬尘扩散范围。

施工扬尘污染与施工作业方式、施工管理水平、环境保护管理水平、具体的环境条件等因素息息相关，评价要求建设单位督促施工单位加强施工管理和污染防治，确保影响能够降至最低。

对于机械车辆尾气，评价提出以下污染防治措施：

（1）合理装载，严禁超载；

（2）加强车辆运行管理，减少车辆怠速行驶时间；

（3）加强车辆维护，保持良好车况。

综上所述，本项目施工期的主要污染为扬尘和车辆尾气，其污染影响程度和范围与施工水平、管理水平、施工环境条件关系密切，在严格落实上述环保措施的前提下，其影响能够降至最低，措施可行。

### 7.1.3 噪声污染防治措施

施工噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声，评价提出施工噪声防治措施如下：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，高噪设备作业应避开当地居民夜间休息时间。

（2）优化设备选型，尽量选择低噪声的施工机械、设备。

（3）高噪声设备尽可能布置于远离居民点等环境敏感点，可在高噪声设备周围设置掩蔽物或隔声屏障。

（4）加强车辆管理，限制汽车鸣笛区域。

综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工噪声能够得到有效控制，不会产生噪声扰民。若由于施工条件或工程技术等原因必须在夜间施工，施工单位应对可能的影响对象做好事先告知。

### 7.1.4 固体废物处理处置措施

本项目施工期固体废物主要是施工期间固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工弃渣、废弃或丢弃的砼砂浆等建筑垃圾。

（1）合理安排施工，并加强废旧物资资源利用，尽量减少建筑垃圾的产生量；

（2）无法利用的建筑垃圾交市政部门填埋至当地建筑垃圾填埋场；

（3）生活垃圾分类收集，能回收的回收利用，不能回收的交当地环卫部门集中收集，运至于生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目施工期固体废弃物得到有效控制，污染措施可行。

7.1.5 生态环境保护措施

（1）在满足施工要求的前提下，严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏；临时堆放的土石方应规范堆存，以减轻对周围土壤、植被的破坏。种植适宜当地生长的树木和花草，并注意与城市规划和容貌协调。

（2）对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m 厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。

（3）对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、绿化。

7.1.6 小结

施工期的环境影响是随着施工活动而产生的，因此施工期环境影响具有暂时性的特点，施工活动结束影响逐渐消失，不会对区域产生长远的影响。施工期环境保护工作是一项管理和措施并重的工作，施工单位若能强化管理，很多潜在的污染问题便不会出现；对于出现的环境影响采取必要的措施来消减其影响，使其降至最低。本次评价要求建设单位和施工单位在施工委托时明确施工期的环境保护工作内容和目标，明确责任，在施工过程中加强施工管理和环境保护工作。

7.2 运营期废气污染防治措施可行性分析

7.2.1 废气污染防治措施及其可行性分析

本项目产生的废气主要为锅炉废气、油烟和污水处理设施的恶臭气体。

（1）锅炉废气

锅炉采取低氮燃烧器技术降低氮氧化物的产生量。采取以上措施后，锅炉废气的颗粒物、SO2和NOX的排放浓度分别为，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）的天然气锅炉排放限值要求。

根据本报告大气预测结果对废气排放源的预测结果可知，颗粒物、SO2和NOX的排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关标准限值要求。

（2）污水处理设施恶臭气体

污水处理设施产生的恶臭气体属于无组织排放，日常加强管理，恶臭气体排放可得到有效控制，且恶臭气体产生量较少对环境影响可以接受，项目废气处理措施可行。

（3）油烟

职工食堂产生的油烟经油烟净化器处理后，油烟的排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的排放浓度限值要求。

综上所述，采取本环评提出的大气污染防治措施后，大气污染均可达标排放，措施可行。

7.2.2 废水治理措施及其可行性分析

本项目生产过程中产生的废水主要有生产废和生活污水，废水进入厂区污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和清涧县污水处理厂进水水质，经城镇污水管网进入清涧县污水处理厂。

清涧县污水处理厂目前总处理规模为0.6万m3/d，其中一期工程处理规模为0.3万m3/d，二期处理规模为0.3万m3/d。污水处理厂现在处理规模已接近满负荷，没有富余处理量处理本项目产生污水。经清涧县人民政府主持拟扩建清涧县污水处理厂二期工程，且确保在本项目生产运营之前能够验收运营，因此清涧县污水处理厂二期工程的处理规模满足定本项目的排水要求。污水处理工艺采用循环式活性污泥处理工艺，污水处理厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。

综上分析，本项目污水依托清涧县污水处理厂可行，对水体环境影响较小。

7.2.3 地下水污染防治措施及其可行性分析

地下水污染防治措施总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防”；坚持源头控制、分区防治、污染监控、应急响应相结合的原则。

①源头控制措施

本项目废水主要为生产废水、锅炉排水和生活污水，经厂区污水处理设施处理后排清涧县污水处理厂。本项目固体废物为一般固体废物和生活垃圾。不良红枣、枣核和枣皮外售给当地农民和协议企业综合利用，污泥送至清涧县垃圾填埋场处理，生活垃圾定期由环卫部门集中收集。项目产生的废水与固废经收集后均进行妥善处理，不直接排入外环境，从而在源头上减少了污染物入渗含水层的量。

②分区防治

分区防治措施主要包括厂区防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，本项目中应对生产车间、废料库、危废暂存库等全部进行防渗处理。防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水。本项目防渗分区见表7.2-1，防渗分区见表图9。

表7.2-1  本项目分区防渗措施一览表

| 防渗分区 | 区域或构筑物名称 | 防渗技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般污染防治区 | 红枣饮品车间及污水处理设施 | 等效黏土防渗层≧1.5m，防渗层渗透系数≦1×10-7cm/s。 | 防渗面积9193.41 m2 |
| 非污染防治区 | 其他 | 全部水泥硬化处理 | / |

③应急响应

及时发现地下水污染事故、启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。厂区内一旦发现泄漏，应立即处理。

④地下水环境监测与管理

按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规程，建立地下水环境管理监测体系，包括制定地下水环境环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备、以便及时发现问题，采取措施。

为了防止地下水受到污染，要加强厂区周边地下水的监测，确保厂址附近潜水不因项目建设而受到影响。建设单位应定期委托具有相关监测资质监测单位进行地下水监测。环评建议将距离厂区最近的小陈家沟及白家峁2个水井作为项目常规观测井，监测项目为硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、氟化物、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、COD、SS、氨氮等，监测频次为1次/季度。

通过以上污染防治措施，本项目厂区内污染物渗入地下水中的量极小，对区域地下水水质影响极小，从地下水环境角度而言，本项目建设是可行的。

7.2.4 噪声防治措施及可行性分析

本项目的主要噪声源为清洗机、各类水泵等设备及车辆运输噪声。其源强在80-105dB(A)之间。具体防治措施如下：

（1）为了控制噪声，首先控制声源。

企业在设备选型上除注意高效节能外，应选用低噪声环保型设备，除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振、尽量设置于室内等措施进行综合降噪。

（2）在传播途径上加以控制。

①优化设备平面布局，强噪声设备或操作尽可能远离厂界；

②通风装置前后设软接头和消声器，用减振吊钩；

（3）加强厂区绿化，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。

（4）加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几方面工作：

①合理安排作业时间，避免在夜间进行高噪声工序作业；

②生产时面向厂界的门窗不得开启；

③加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

⑤物料及产品的运输尽量安排在白天进行，避免夜间噪声对周围环境的影响；

⑥对于厂区流动声源(汽车)，要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。采取以上措施后噪声污染防治可行。

采取了上述防治措施后，本项目所产生的噪声可得到较大辐度的削减，噪声在厂界处可达标，其影响可以接受。

7.2.5 固体废物防治措施及可行性分析

本项目生产过程中产生的一般固体废物暂存于厂区固废暂存间，定期由协议单位及农户拉走；员工的生活垃圾定期由环卫部门集中收集处置。

固体废物分类收集贮存及处置，处置措施可行。

7.2.7 绿化

设计在厂生产区及厂区周围进行绿化，绿化不仅能美化工厂，而且能过滤、阻挡、隔离、吸收等有害气体，杀菌、降低噪音、净化厂区空气。在车间之间设绿化带，种植常绿树和灌木，配植草皮，既可降尘，又可降低噪声分贝。

生态恢复是相对于生态破坏而言的，生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化、功能退化或丧失。生态恢复是指恢复系统的合理结构、高效的功能和协调关系，本项目生态恢复的内容有：

（1）落实绿化指标，建成后进行大面积的绿化建设，以恢复、补偿因项目建设带来的植被破坏。

（2）对裸露地表进行绿化或硬化处理，消除厂内地表裸露。

（3）施工结束后及时进行迹地恢复，实施植树、植草绿化计划。绿化措施应确保质量和数量，管理要有专业人负责，提高树木、草坪的成活率。

8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济定量化分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

8.1 经济效益分析

项目总投资25847.5万元，全由企业自筹。项目的投产运营，经济效益主要通过产品销售获得。根据项目可研，项目年运行成本及利润估算见表8.1-1。

表8.1-1  运行成本及利润估算表

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 预测期年均指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 万元 | 53148.1 |
| 2 | 总成本费用 | 万元 | 37344.05 |
| 3 | 增值税及附加 | 万元 | 3331.5 |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 11479.66 |
| 5 | 净利润 | 万元 | 8609.74万 |

从表8.1-1可见，本项目实施后具有较好的财务效益。年均实现销售总收入53148.1 万元。财务内部收益率 27.41%（所得税前）19.46%（所得税后），年平均总投资收益率 30.4%，年平均资本金净利润率89.04%，投资回收期4.76年(所得税前)和6.02年(所得税后)。因此认为项目从财务评价的角度讲是可以接受的。

8.2 社会效益分析

本项目建成投产后，不仅可以增加国家和地方财税收入，同时可以增加就业机会，同时带动相关行业上下游产业的发展，增加间接的就业机会，对促进区域经济和社会发展具有重要意义。

8.3 环境经济损益分析

### 8.3.1 环境保护投资估算

本项目环保投资见表8.3-1所示，共1463.5万元，占总投资5.66%。

表8.3-1  环保投资一览表

| 序号 | 措施 | 数量 | 规模 | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮燃烧器+18m排气筒 | 3套 |  | 50 |
| 2 | 油烟净化器 | 1 | 处理效率85% | 30 |
| 5 | 污水处理设施 | 1 | 设计日处理500t/d | 1036 |
| 8 | 降噪减振措施 | 1套 | / | 55 |
| 9 | 垃圾桶 | 10个 | / | 34 |
| 10 | 一般固体废物暂存间 | 1 | 231.25m2 | 56 |
| 11 | 绿化 | 22500m2 | / | 202.5 |
| 合计 | 1463.5 |

### 8.3.2 环境保护费用分析

环境保护费用一般分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et=Et（O）+ Et（I）

式中：Et－环境保护费用；Et（O）－环境保护外部费用；Et（I）－环境保护内部费用。

（1）环境保护外部费用Et（O）

环境保护外部费用主要指由于企业建设对环境损害所带来的费用，主要包括项目建设征地拆迁安置费，本项目位于折家坪镇白家峁村，不涉及搬迁问题。

（2）环境保护内部费用Et（I）

内部费用是指项目运行过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分构成。

环境保护基本建设费用即为环保投资1463.5万元，使用期按20年计，则每年投入的环境保护基本建设费用为73.175万元/年。

运行费用指企业各项环保工程、绿化、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用。按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费、耗电费、材料消耗费、人员工资及福利费、设备维护费、运输费和管理费等。建设工程的环保运行费用主要为废气处理装置运行费用、污水处理站运行费用及一般固体废物和生活垃圾处置费用。其中处理运行费用包括设备折旧费、运行电费、检修维护费。

设备折旧费：设备折旧以15年计，则年设备折旧费78.07万元。

检修维护费：检修维护费主要是环保设施的易损件的更换及所涉及的材料费用。以设备投资的5%计算，则全年合计58.55万元。

处理运行费用总计22万元/年。

本项目环保设施总运行费用为158.62万元/年。

（3）环境保护费用

综合（1）、（2）的估算结果，项目的环境保护费用为231.795万元/年。

### 8.3.3 年环境损失费用的确定与估算

年环境损失费用（Hs）即项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：

（1）资源和能源流失价值

资源和能源流失价值，是指因外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因导致资源流失，本项目由于采取了很完善的防治措施，因此资源流失很少，在此可以忽略不计。

（2）水资源的流失

本项目年排水量为67741.9m3/a，每年浪费水资源价值为237096.65元。

（3）“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。这里通过收取排污费来估算经济损失，计算标准参照按照国家颁布的《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1起施行），见表8.3-2。

表8.3-2  环保税征收标准及计算方法

| 污染物 | 征收标准及计算方法 |
| --- | --- |
| 废水 | 污水环保税=1.4元×前3项污染物的污染当量数之和。 |
| 废气 | 废气环保税=1.2元×前3项污染物的污染当量数之和 |
| 固废 | .对无专用贮存或处置设施和专用贮存或处置设施达不到环境保护标准（即无防渗漏、防扬散、防流失设施）排放的工业固体废物，征收固体废物环保税。 |
| 噪声 | 对排污者产生环境噪声，超过国家规定的环境噪声排放标准，且干扰他人正常生活、工作和学习的，按照超标的分贝数征收噪声超标环保税。 |

本项目废水排入清涧县污水处理，不缴纳环境保护税，固废处置符合国家有关规定的，不收取环境保护税；不涉及噪声污染及征收超标排污费，因此在此只进行废气环保税的计算。计算结果见表8.3-3。

表8.3-3  项目排污费计算

| 污染物 | 污染因子 | 污染当量值 （kg） | 项目污染排放量 （kg/a） | 污染排放当量 | 项目环保税 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 0.95 | 426.7 | 449.16 | 675.89 |
|  | NH3 | 9.09 | 360 | 39.6 |  |
|  | H2S | 0.29 | 21.6 | 74.48 |  |

本项目运行后，需缴纳排污费675.89元/年。

本项目的环境损失费用（1）+（2）+（3）=237772元/年。

### 8.3.4 环境成本

（1）年环境代价

年环境代价Hd即为项目环境损失费用Hs和投入的环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）之和，本项目合计为255.76万元/年。

（2）环境系数

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge，本项目年工业产值按年均销售收入计，即53148.1万元，因此，本项目的环境系数为0.0048。

8.4 小结

经计算，本项目环境系数为0.0048，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价为48元。从计算结果看，本项目环境成本不高。

根据类似项目资料类比分析，本项目的环境代价和环境系数较低。随着人们环保意识的增强，环保设施越来越齐全，运行管理也相应提高，与此同时，不可避免的环境损失也随之减小，环境代价和环境系数的统计参数会相应的降低。本项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。

通过本项目生产过程中采取的废气、废水、固废及噪声治理等措施后，大幅度降低项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

9 环境管理及监测计划

9.1 环境管理

项目进入运营期后，要将环境管理纳入项目管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强环境管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

### 9.1.1 机构设置

（1）机构组成与职责

针对运营期应设置专门的环境管理机构，且环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

（2）环保机构定员

项目必须设置环境保护管理机构，专职安全管理人员2～3名负责该工程的环境管理、污染源治理和监测管理工作。

### 9.1.2 环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对项目环保人员和生产人员进行环境保护教育，不断提高职工的环境意识和环保人员的业务素质。

### 9.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）“三废”排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

### 9.1.4 施工期环境管理计划

一、施工期环境管理

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

拟建项目进入运营期后，要将环境管理纳入企业整体管理的体系中。通过环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

二、施工期环境监理

建设单位应按照环保部门有关要求，施工前委托具有环境监理资质的单位，对施工期拟采取的环境保护措施的实施情况进行监督。并依据环境影响报告书中的环境监理方案要求，在施工招标文件、施工合同和环境监理招标文件、监理合同中明确各自的环境保护责任。环境监理单位应依据建设单位的委托和监理合同中的环境保护要求，进行环境保护监理工作。

### 9.1.5 运行期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对厂区内的环保设施（废气、污水和噪声及固废）进行定期维护和检修，确保环保设施的正常运行。

（3）生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，交由环卫部门统一处置。

（4）绿化能起到降噪除尘的作用，对厂区的绿地必须有专人管理、养护。

（5）加强对锅炉设施的日常检查和维护，发现问题及时处理。

（6）固体废物的处置和堆放要符合环保要求。

（7）配合环保局定期对污染源和厂区的环境监测工作，及时发现问题并采取相应的对策。

9.2 环境监测计划

根据项目的特点，确定该项目在服务期环境监测要素为大气、水环境和声环境。由建设单位委托有资质的环境监测站定期监测。

### 9.2.1 大气环境监测计划

运营期大气环境的自行监测计划见表9.2-1、9.2-2。

表9.2-1 有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉排放口 | SO2、NOX、颗粒物 | 每月1次 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226－2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |

表9.2-2 无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | H2S、NH3 | 每季1次 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)中的二级标准 |

### 9.2.2 水环境监测计划

运营期水环境监测计划见表9.2-3。

表9.2-3  环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动检测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | COD | 手动 | / | / | / | / | 1 | 每年一次 |
| 2 |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.2.3 声环境监测计划

表9.2-4  运营期声环境监测计划表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界外1米 | 4 | 厂界噪声 | 1次/季 |

## 9.3 污染物排放管理要求

### 9.3.1 污染物排放

项目运营期污染物排放清单见表9.3-1。

表9.3-1   项目运营期污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物排放清单 | 排污口位置 | 环保措施 | 数量 | 执行的环境标准及污染物 排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 排放浓度 | 总量指标（t/a） |  |  |  |  |
| 废气 | 锅炉废气 | SO2 | 0.64mg/m3 | 0.0109 | 锅炉房排气筒 | 低氮燃烧器，15m高排气筒 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | 颗粒物 | 0.11mg/m3 | 0.00192 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 25mg/m3 | 0.4267 |  |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.81mg/m3 | 0.0195 | 专用烟道 | 油烟净化器 | 1套 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 污水处理设施 | H2S | / | 0.024 | 污水处理设施 | / | 1座 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93) |
|  |  | NH3 | / | 0.396 |  |  |  |  |
| 废水 | 日常生活 和生产 | COD | 50mg/L | 3.39 | 厂界 | 污水处理站 | 1座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  | BOD5 | 20mg/L | 1.35 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 15mg/L | 1.02 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 8mg/L | 0.54 |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | / | 生产车间 | 低噪设备、车间厂房隔声、减振 | 1套 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 固体 废物 | 不良红枣 | 一般 固废 | / | 0 | 生产车间 | 一般固废暂存间 | 1座 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 枣核、枣皮 |  | / | 0 | 生产车间 |  |  |  |
|  | 污泥 |  | / | 0 | 污水处理设施 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 0 |  | 分类收集，交环卫部门统一处置 | / |  |

### 9.3.2 排污口

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口等处；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；在锅炉房烟囱设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。污染物排放口应按15562.1-199与GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌；污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

9.4 环保设施竣工验收

本项目建议环保设施验收清单见表9.4-1。

表9.4-1  环保设施验收清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 数量 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 锅炉废气 | 低氮燃烧器+15m排气筒 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 天然气排放限值 | 企业自主验收 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器，效率85% | 1套 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |  |
| 废水 | 生产废水+生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD | 污水处理设施 | 1套 | 达到清涧县污水处理厂进水水质 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 低噪设备、厂房隔声、减振、消声 | 1套 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 2类标准 |  |
| 固体废物 | 不良红枣、枣核、枣皮 | 一般工业固废 | 固废收集，定期出售 | / | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单 | 环保局验收 |
|  | 污泥 |  | 集中收集后，交环卫部门统一处置 | / | 资源化、减量化、无害化 |  |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 |  |  |  |  |

10 结论与建议

## 10.1 建设项目概况

清涧北国枣业有限责任公司投资25847.5万元在清涧县折家坪镇白家峁村建设红枣深加工项目。项目总占地面积183.7亩，建成后年生产枣汁4.8×107瓶、巧克力棒1500t、紫晶枣5000t、干枣2300t。

项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）中的限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，是允许类项目，符合国家及地方相关产业政策和规划、选址等相关要求。

## 10.2 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

由监测结果可见，监测点位H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。

（2）地下水环境质量现状

由监测结果可以看出，项目所在地地下水环境质量已受到不同程度的污染，除六价铬、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氯化物、铅、锰、硝酸盐和硫酸盐外，其余各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量现状

从监测结果可以看出，拟建厂址厂界昼、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，因此可以评价区声环境总体良好。

## 10.3 污染物排放情况

### 10.3.1 大气污染物

（1）锅炉废气

根据工程分析，本项目锅炉废气污染物有颗粒物、SO2、NOX，其排放浓度和排放量分别为0.11mg/m3、0.00192t/a；0.64mg/m3、0.0109t/a；25mg/m3、0.4267t/a。均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226－2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

（2）油烟

根据工程分析，本项目食堂油烟的排放浓度和排放量分别为1.81mg/m3、0.0195t/a，均满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中要求。

（3）污水处理设施恶臭气体

根据工程分析，本项目污水处理站排放的恶臭气体H2S和NH3的排放浓度和排放量分别为1.5mg/m3、0.0216t/a；0.06mg/m3、0.36t/a，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)中的二级标准。

### 10.3.2 水污染物

本项目运营期废水排放量为67741.9m3/a，经厂区污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过管网进入清涧县污水处理厂。

### 10.3.3 噪声

本项目噪声源主要是生产车间的风机、清洗机等机械加工设备运行噪声、污水处理设施风机的设备噪声，噪声源强约为80～105(A)。在采取了相应的减震隔声措施后，所产生的噪声可得到较大辐度的削减，噪声在厂界处可达标，其影响可以接受。

### 10.3.4 固体废物

职工生活垃圾分类收集后，交环卫部门统一处置。

不良红枣、枣核、枣皮等一般工业固废均暂存于一般工业废物贮存间，最后外售处理。

## 10.4主要环境影响

### 10.4.1 大气环境影响

根据预测结果，正常工况，SO2、NOX、NH3和H2S的占标率都不大于10%，且排放的各污染物浓度在厂界各监控点及评价范围内环境空气敏感点均满足相关标准要求，因此不设大气环境防护距离。可见本项目对周围环境不会造成很大的不良影响。

### 10.4.2 地表水环境影响

本项目生产废水、锅炉排水和生活污水经厂区污水处理站处理后进入清涧县污水处理厂，对地表水环境的影响较小。

### 10.4.3 地下水环境影响

项目产生的废水与固废等经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。另外，厂区污水处理站单元地面以及车间内进行有效防渗，可将污水跑冒滴漏降到最低限度，从源头阻断污染物下渗的途径。

### 10.4.4 声环境影响

本项目主要噪声源均靠主厂房布置，厂界距离厂房距离均较远，噪声随距离衰减较明显，因此在采取环评所提噪声防治措施后，各厂界昼夜间噪声预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

### 10.4.5 固体废弃物环境影响

本项目建成后，各类固废均得到妥善处置，本项目固体废物对环境影响不大。

### 10.4.6 环境风险

本项目主要风险来源于天然气泄露进入大气，存在潜在的火灾、爆炸事故风险，将会对大气环境造成污染，本项目具有完善的环境事故管理措施，出现火灾事故风险可控，影响较小。

## 10.5 环境影响经济损益分析

通过本项目生产过程中采取的废气、废水治理及噪声治理等措施后，大幅度降低污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。本项目投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。

## 10.6 环境管理与监测计划

项目建成后，公司安排2~3名专职的技术人员，主要负责公司环境管理、健康管理、安全管理、消防管理等各项工作的策划，组织和实施。除环境安全部分人力外，公司其他部门均有专人负责部门内部的环境安全业务和配合环境安全部门的工作。公司设专人负责公司日常环境安全工作，包括废气、废水及固废管理等工作。有相对完备的管理制度，由生产经理直接监管环保工作。

项目建设及建成运行后，应及时公开建设项目基本情况、环境质量状况、项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施等。

## 10.7 建设项目环境可行性综合结论

本项目符合国家和地方相关政策、规划，选址合理可行。在采取有效的污染防治措施和风险防范措施前提下能够实现污染物达标排放，对周边环境的影响可接受。因此，在严格执行“三同时”制度，认真落实工程设计和本报告书提出的各项污染防治措施，强化环境管理，控制污染物达标排放，采取有效的环境风险防范措施后，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。