电磁流量计规格说明书、报价、图片-南京驰浦精密仪器有限公司专业供应

Tel：025-85717123、15366052088、QQ:27286671   网站：www.chipuyb.com

电磁流量计规格优势及特点：

1、可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗低；

2、采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高；

3、全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高，流量测量范围度可达1500:1；

4、超低EMI开关电源，适用电源电压变化范围大，抗EMC性能好；

5、全汉字菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂；

6、高清晰度背光LCD显示；

7、具有双向流量测量、双向总量累计功能，电流、频率具备双向输出功能；

8、内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量；

9、具有RS485或RS232数字通讯信号输出

10、具有电导率测量功能，可判别传感器是否空管；

11、恒流励磁电流范围大，可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用；

12、具有自检与自诊断功能；

13、采用SMD器件和表面安装（SMT）技术，电路可靠性高；

14、仪表内部设计有不掉电时钟，可记录16次掉电时间。

## 电磁流量计规格技术参数：

◆仪表精度：管道式0.3级、0.5级、1.0级；插入式2.5级

◆测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。

◆流速范围：0.2～12m/s

◆工作压力：0.25MPa~16MPa

◆环境温度：-40℃～+50℃

◆介质温度：聚四氟乙烯衬里≤180℃

橡胶材质衬里≤65℃

◆防爆标志：Ex dⅡBT4

◆外磁干扰：≤400A/m

◆外壳防护：一体化型： IP65；

分 离 型： 传感器IP68（水下5米，仅限于橡胶衬里）转换器IP65

◆输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω

◆通讯输出：RS485或CAN总线

◆电气连接：M20×1.5内螺纹，φ10电缆孔

◆电源电压：90～220V.AC、24±10%V.DC

◆最大功耗：≤10VA

电磁流量计规格工作原理

电磁流量计规格是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计规格的优点是压损极小，可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20：1以上，适用的工业管径范围宽，最大可达3m，输出信号和被测流量成线性，精确度较高，可测量电导率≥1μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。

CPLD系列电磁流量计规格参考流量范围：

| 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23～5722.65 |
| φ20 | 0.11～11.3 | φ500 | 70.65～7065.00 |
| φ25 | 0.18～17.66 | φ600 | 101.74～10173.6 |
| φ40 | 0.45～45.22 | φ700 | 138.47～13847.4 |
| φ50 | 0.71～70.65 | φ800 | 180.86～18086.4 |
| φ65 | 1.19～119.4 | φ900 | 228.91～22890.6 |
| φ80 | 1.81～180.86 | φ1000 | 406.94～40694.4 |
| φ100 | 2.83～282.60 | φ1200 | 553.90～55389.6 |
| φ150 | 6.36～635.85 | φ1600 | 723.46～72345.6 |
| φ200 | 11.3～1130.4 | φ1800 | 915.62～91562.4 |
| φ250 | 17.66～176.25. | φ2000 | 1130.4～113040.00 |
| φ300 | 25.43～2543.40 | φ2200 | 1367.78～136778.4 |
| φ350 | 34.62～3461.85 | φ2400 | 1627.78～162777.6 |
| φ400 | 45.22～4521.6 | φ2600 | 1910.38～191037.6 |