一、技术参数：

1、 探测器：

输入电压：DC12V

探测角度：120°

探测距离：< 5m（ 25 ℃ ）

安装方式：吸顶式安装

2、主控器：

输入电压：DC 12V

输入电流：1000mA

限时时间：6分～24分（分十档可调）

预备放水前时间：0秒～120秒（分十档可调）

放水前时间：0秒～1200秒（分十档可调）

放水时间：　5秒～120秒（分十档可调）

体积：140×100×40 （单位mm）

3、电磁阀：

输入电压：DC 12V

功    率：8W

4、电源适配器：

输入：AC220V　50Hz（±10％）

输出：DC 12V  1000mA

二、工作原理：

公厕节水装置，是在原自动水箱的进水管上加装一个电磁阀，在公厕内安装红外传感器和控制器，红外传感器对现场进行自动控测，当有人进入公厕后，红外传感器将控测到的信号送到控制器，控制器内的微电脑在进行预定的程序处理后发出指令，控制电磁阀往自动水箱里注水进行冲洗，如果没有人进入公厕，整个系统将“按兵不动”，始终不冲洗。这样就实现了“无人值守，自动管理，有人则冲，无人则停”的卫生、节水的使用效果。

三、主要特点

1、自动感应，智能管理：微电脑全自动智能控制，人多多冲，人少少冲，无人不冲。

2、数码调整：调整程序参数只需要几秒钟，适合各种场合

3、高可靠性：微电脑控制技术，无需电池，任何情况下程序绝不丢失，设计使用寿命五年以上

4、安装简便：无墙内预埋件，安装只需2小时。

5、投资回报率高，节水率可高达60%-90%，一般1-3个月就可以收回全部投资。真正达到了卫生和节水的完美效果，并最终实现了省钱。

四、主要功能：
1、智能防冻：冬季，系统自动进入智能防冻控制程序，能有效防止水管结冰。
2、数码延时：以数码方式精确而快捷的调整延时时间，变更程序参数只需几秒钟。
3、智能计数：根据使用人数和等待时间进行智能模糊控制，实现最佳冲洗效果。
4、停电保持：意外停电时，系统仍能保持冲洗。

www.chinapos.org

www.shuikongji.org

www.yikatong.org

www.junengchina.com