PZ5型干式混凝土喷射机广泛用于矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程，地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业；各种墙体加固喷射细石混凝土；各种类工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。

该机既可用于潮喷，也可用于干喷及各类纤维喷射作业。

PZ-5型干喷机主要技术参数：

| 机器生产能力 | 5m³/h |
| --- | --- |
| 砼料配合比 | 1:4-5 |
| 使用材料水灰比 | ≤0.4 |
| 最大输送距离 | 200m |
| 最大骨料粒径 | Φ20mm |
| 输料管内径 | Φ51mm |
| 工作风压 | 0.4-0.6Mpa |
| 耗风量 | 7-8m3/min |
| 上料高度 | 1.1m |
| 电机功率 | 5.5KW |
| 电压等级 | 380V |
| 转子体直径 | 438mm |
| 外形尺寸 | 1300X750X900 |
| 整机重量： | 700kg |

联系电话：13803405221

联系人：曹小贝

QQ：417148971

传真：0351-6096867