长沙中梁供水设备有限公司

联系人：小彭　　　　商务ＱＱ：270095736

咨询热线：18229972269　　或　0731-85234418

长沙中梁供水设备有限公司面向全国各地诚招代理、经销商

巴南无负压变频供水设备概述

无负压变频供水设备是由无负压罐、泵组、控制柜、稳压罐及管阀附件组成的供水设备，是将系统设备串联在市政自来水管压力不足的地方，设备通过压力传感器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较，运算出在市政自来水管的原有压力基础上需要增加的压力值，确定水泵投入运行的台数各变频器输出频率（反应到电机及水泵为转速）以符合用水曲线实现恒压，无负压变频供水设备最大限度的利用了市政自来水管网的原有压力，对市政自来水管网不产生负压，用无负压罐取代老式水池，减少了用水二次污染，是供水领域的新一代节能型产品。

巴南无负压变频供水设备优势

1、停电不断水:供电线路停电时，系统通过BYPASS旁通等手段实现停电不断水，即停电时系统自动前换为市政自来水压力供水。

2、高度自动化：无负压变频供水设备能实现全自动控制，具有手动/自动切换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水失压保护、漏水侦测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护。并可根据用户需求配备主辅泵定时轮换、LED显示等功能、RS485总线接口，可视化远程调整、检测和维护。

3、压力可调整，供水恒压：

系统在供水过程中可根据用户需求将供水压力调高或调低，经调整设定压力值后本设备能够实时通过传感器侦测管道压力，将侦测值和设定值进行比较运算，确定水泵投入台数和变频器输出频率一实现恒压。无论市政自来水管网压力如何变化，设备始终保证二次供水管网的压力恒定，以避免用户端随市政管网压力波动。

巴南无负压变频供水设备安装要求

1、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。

2、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。

3、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用。

4、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

5、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

巴南无负压变频供水设备技术条件

1、工作压力比：a b 值为0.6~40℃.

2、气压水罐工作压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。

3、气压水罐的缓冲水容积压差为0.02~0.03MPa,稳压水容积压差为0.05~0.06MPa。

4、气压水罐的稳压水容积大于50L。

5、气压水罐的消防储水容积大于：150L、300L、450L。

巴南无负压变频供水设备特点

1.采用可编程控制器，程序灵活多变，精度高，可靠性强，功能多，反映速度块。

2.大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压，在用水量小到一定值时，主泵可停止运转，减少水泵电机的机械磨损并且节约电能.

3.对水泵均为软启动，延长巴南无负压变频供水设备寿命，消除了启动电流对电网的冲击。

4.根据用水量的变化，水泵循环变频运行，先启的先停，使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时，自动切换到另一台。

5.最大的特点为双恒压控制，生活消防可公用的一套设备，为用户节约投资。而且一机两用，大大的提高了使用效率。

6. 设备结构紧凑，占地面积小 ，安装块，投资省，运行稳定,无污染。

巴南无负压变频供水设备的三大特点

特点一：本公司生产的供水设备产品：纯净、卫生。

在本公司生产的供水设备产品设计上，设备都是全密封运行的状态，绝对不会跟空气有接触，这样异物就不可能进入到管网的供水系统中去，就可以最大的程度上减少空间对水质的污染。同时在水质的过流体部件上，公司精选高品质的器材，采用的都是食品级的不锈钢材质，对水质没有任何的影响。同时因为是全密封的形式，所以可以杜绝对水质的隐患以及二次污染的发生，最大的保障饮用水的纯净、卫生的要求。

特点二：本公司生产的供水设备产品：省钱、省心。

一方面，公司生产的供水设备产品占地面积小，安装非常的方便，直接连接进水口和出水口，将各条线路连接好就可以正常的投入运行了。本公司生产的产品在出厂之前都经过严格的出厂检验的，所以质量大家可以完全的放心。另外一个方面，因为是成套的供水设备，所以您不需要修建蓄水池和高位水箱等，节能了大笔的土建费用的开支，同时因为占地面积小，所以也可以节约占地面积。再者，本公司生产的无负压变频供水设备产品是和管网直接串接的，充分的利用了原自来水管网的压力，采用叠加增压，大幅的节省了耗电量。最后，整套设备都是全密闭式管道运行，在滴漏的问题公司做了出色的设计，完全可以杜绝这样的问题的产品。

特点三：本公司生产的供水设备产品：稳定、放心。

区域经销独家代理，全国火热招商中，中梁与您共创辉煌！

联系人：  彭清

手机：18229972269   (*^__^*)    欢迎来电咨询！

电话/传真：0731-85234418

商务ＱＱ：270095736

公司网址1：http://www.hngongshui.com

网址2：http://www.zlgongshui.com

销售地址：长沙市天心区芙蓉中路三段558建鸿达现代空间Ａ座1306室